Главное управление архитектуры и градостроительства Московской области

Государственное унитарное предприятие Московской области

«Научно-исследовательский и проектный институт градостроительства»

(ГУП МО «НИиПИ градостроительства»)

129110, Москва, ул. Гиляровского, д.47, стр.3, тел: (495) 681-88-18,  факс: (495) 681-20-56, e-mail: nipi@moar.ru

Отдел схем территориального                                                     МК № 01/06 от 11.02.2013

планирования мастерской Генеральных

планов муниципальных образований

Московской области

Система

муниципальных нормативных правовых актов (проектов),

обеспечивающих организацию градостроительной деятельности на

территории городского округа Черноголовка

Московской области

Этап 3. «Корректировка материалов проекта генерального плана

городского округа и установление границ населённых пунктов»

Том 2

Заказчик: администрация городского округа Черноголовка

Московской области

Генеральный директор                                                                          С.Г. Елизаров

Главный архитектор                                                                              О.В. Малинова

Главный инженер                                                                                    Н.А. Рябиков

И.о. руководителя  мастерской	                        	                  Н.В. Хирина

Начальник отдела                                                                                    И.В. Бобков

2013

Состав проекта

- Положение о территориальном планировании                                            том 1

- Материалы по обоснованию генерального плана                                        том 2

- Раздел мероприятий ИТМ ГО и ЧС                                                                том 3

Состав 2-го тома «Материалы по обоснованию генерального плана»

| 1 | Пояснительная записка |  |
| --- | --- | --- |
| 2 | Графические материалы |  |
|  | - Схема размещения городского округа в системе расселения Московской области. Масштаб 1:100000. - Карта современного использования территории городского округа (опорный план). Масштаб 1:10000. - Карта планируемого развития транспортной инфраструктуры местного значения в границах городского округа. Масштаб 1:10000. - Карта зон с особыми условиями использования территории городского округа. Масштаб 1:10000. - Карта планируемого развития инженерных коммуникаций и сооружений местного значения в границах городского округа. Масштаб 1:10000. - Карта границ объектов культурного наследия. Масштаб 1:10000. - Карта результатов анализа комплексного развития территории и размещения объектов капитального строительства местного значения. Масштаб 1:10000. |  |

Коллектив исполнителей

| Архитектурно- планировочная часть ГАП МГПМО Ведущий инженер МГПМО | И.В.Бобков В.В.Нефедова |
| --- | --- |
| Экономическая часть ГИП отдела ЭГ | Н.Л.Сафронова |
| Транспортное обслуживание ГИП КМТР | Е.Ю. Федунова |
| Инженерное обеспечение Начальник отдела ИО Главный специалист отдела ИО Главный специалист отдела ИО Главный специалист отдела ИО Инженер отдела ИО Ведущий инженер отдела ИО | Е.В. Зайцева Н.Л. Сучкова Т.А. Раемская Н.Б. Жарова Е.С. Мандич О.А. Кузнецова |
| Охрана окружающей среды ГИП отдела ЭГП | Г.А. Громова |
| Основные факторы риска возникновения ЧС природного и техногенного характера |  |
| Начальник отдела СВПР | Н.С. Елизарова |

Содержание

Стр.

|  | Введение | 6 |
| --- | --- | --- |
| 1. | Положение городского округа Черноголовка в системе расселения Московской области | 7 |
| 1.1. | Историческая справка | 8 |
| 1.2. | Характеристика округа и его описание | 9 |
| 2. | Природные условия 2.1. Рельеф территории округа и природный каркас 2.2. Ландшафтные особенности территории 2.3. Гидрография и гидрология 2.4. Геологическое строение 2.5. Гидрологические условия 2.6. Инженерно-геологические условия территории 2.7. Краткая климатическая характеристика 2.8. Растительность 2.9. Животный мир 2.10. Особо охраняемые природные территории | 10 10 10 11 13 13 14 15 17 18 19 |
| 3. | Архитектурно-планировочная организация территории | 21 |
| 4. | Социально-экономическое развитие | 23 |
|  | 4.1. Население. Трудовые ресурсы 4.2. Жилищный фонд и жилищное строительство 4.3. Производственно-хозяйственный комплекс Социальное и культурно-бытовое обслуживание населения Социально-экономическое обоснование планируемого развития Жилищный фонд и жилищное строительство Развитие системы социального и культурно-бытового обслуживания | 23 29 35 57 65 68 78 |
| 5. | Транспортная инфраструктура | 85 |
|  | 5.1. Внешний транспорт 5.1.1. Железнодорожный транспорт 5.1.2. Автомобильные дороги 5.2. Транспортная инфраструктура в границах городского округа 5.2.1. Автомобильный транспорт 5.2.2. Сеть улиц и дорог 5.2.3. Организация пешеходного движения 5.2.4. Сооружения и устройства для хранения транспортных средств | 85 85 85 87 87 88 105 105 |
| 6. | Инженерное обеспечение | 110 |
|  | 6.1. Водоснабжение 6.2. Водоотведение 6.3. Теплоснабжение 6.4. Газоснабжение 6.5. Электроснабжение 6.6. Связь 6.7. Инженерная подготовка территории | 110 121 126 137 147 160 169 |
| 7. | Прогноз состояния окружающей среды 7.1.Атмосферный воздух 7.2. Санитарно-защитные зоны 7.3. Поверхностные и подземные воды 7.4. Охрана лесов и рекреационное использование 7.5. Санитарная очистка территории 7.6. Акустический режим 7.7. Планируемые зоны с особыми условиями использования Мониторинг состояния окружающей среды | 174 174 179 180 182 187 197 208 |
| 8. | Объекты культурного наследия | 214 |
|  | 8.1. Древние тракты и исторические дороги 8.2. Исторически сложившееся расселение 8.3. Археологическое наследие 8.4. Памятники архитектуры | 214 215 216 218 |

Введение

Генеральный план городского округа Черноголовка Московской области выполнен ГУП МО «НИиПИ градостроительства» в соответствии с муниципальным контрактом МК № 01/16 от 11.02.2013 заключенным между ГУП МО «НИиПИ градостроительства» и администрацией городского округа Черноголовка по результатам открытого конкурса, во исполнение постановления главы городского округа Черноголовка от 29.07. 2009 г № 233 «О разработке Генерального плана городского округа Черноголовка».

При разработке генерального плана учтены следующие документы:

- Градостроительный кодекс Российской Федерации;

- Водный кодекс Российской Федерации;

- Лесной кодекс Российской Федерации;

- Земельный кодекс Российской Федерации;

- Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»;

- Закон Московской области № 36/2007-ОЗ «О Генеральном плане развития Московской области»;

- Закон Московской области № 26/2005-ОЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) в Московской области»;

- Закон Московской области № 61/2005-ОЗ «О статусе и границе городского округа Черноголовка»;

- постановление Правительства Московской области от 30.12.2003 № 743/48 «Об утверждении основных направлений устойчивого градостроительного развития Московской области»;

- постановление Правительства Московской области от 11.02.2009 № 106/5 «Об утверждении Схемы развития и размещения особо охраняемых природных территорий в Московской области»;

- постановление Правительства Московской области от 11.07.2007 № 517/23 «Об утверждении Схемы территориального планирования Московской области - основных положений градостроительного развития»;

- постановление Правительства Московской области от 10.06.2011 № 548/21 «Об одобрении проекта Схемы территориального планирования транспортного обслуживания Московской области»;

- постановление Правительства Московской области от от 16.01.2012 № 24/54 «Об утверждении нормативов градостроительного проектирования Московской области»;

- распоряжение Главного управления архитектуры и градостроительства Московской области от 14.09.2009 № 42а «Об утверждении Градостроительного задания в виде справки-выкопировки на подготовку проекта Генерального плана городского округа Черноголовка Московской области».

При подготовке генерального плана были использованы материалы инженерно-геологических и гидрологических изысканий:

- Геологическая карта четвертичных отложений Московской области, М 1:500000, Министерство природных ресурсов и экологии РФ, Центральный региональный геологический центр, 1998 г.;

- Геологическая карта дочетвертичных отложений Московской области, М 1:500000, Министерство природных ресурсов и экологии РФ, Центральный региональный геологический центр, 1998 г.;

- Эколого-геохимическая карта Московского полигона, М 1:200000, Министерство природных ресурсов и экологии РФ, ИМГРЭ, 1998 г.;

- Гидрогеологическая карта четвертичных отложений Московской области, М 1:500000, Министерство природных ресурсов и экологии РФ, Центральный региональный геологический центр, 1998 г.

Генеральный план выполнен с учетом ранее разработанной градостроительной документации:

- Генеральный план посёлка городского типа «Ногинский научный центр Академии наук СССР», подготовленный Головным проектным и научно-исследовательским институтом Российской академии наук СССР в 1963 г. (утверждён распоряжением Президиума Академии наук СССР от 20.04.1963 № 40-498);

- Корректировка генерального плана посёлка городского типа «Ногинский научный центр Академии наук СССР», подготовленная Головным проектным и научно-исследовательским институтом Российской академии наук СССР в 1988 г. (согласована архитектурно-техническим советом Института генпланов, инженерного оборудования и экспериментального проектирования (ИНСТИТУТ ГЕНПЛАНОВ), протокол от 27.04.1988 № 28);

- Проект детальной планировки микрорайона «В» Ногинского научного центра Академии наук СССР, подготовленный Головным проектным и научно-исследовательским институтом Российской академии наук СССР в 1991 г. (сведения об утверждении документации отсутствуют);

- Материалы установления границ сельских населённых пунктов, передаваемых в ведение Черноголовского поселкового Совета Ногинского района Московской области, подготовленные «Центрниигипрозем» в 1991 г. (утверждены решением Совета депутатов Ногинского района от 16.04.1991).

- Концепция генерального плана развития г. Черноголовки, подготовленная Головным проектным и научно-исследовательским институтом Российской академии наук в 2001 г. (утверждена постановлением Главы муниципального образования «посёлок Черноголовка» от 24.08.2001 № 439).

Генеральный план выполнен на топографических материалах, предоставленных администрацией городского округа Черноголовка. Цифровая топографическая съемка на территорию городского округа в  М 1:10 000, выполнена ООО «Центргипрозем» в 2009г.   (Лицензия: МОГ – 05119Г от 25.10.07; МОГ – 0512 ОК от 25.10.07; система координат – местная).

При разработке генерального плана использованы: паспорт городского округа Черноголовка, данные предприятий и организаций, другие материалы, предоставленные администрацией городского округа Черноголовка.

Генеральный план разработан на расчётный срок до 2035 г.

1. Положение городского округа Черноголовка в системе расселения     Московской области

Городской округ Черноголовка расположен к северо-востоку от Москвы, на расстоянии 40 км от МКАД, к северо-востоку от автомобильной дороги федерального значения  А-107 «Московское малое кольцо».

Граница городского округа Черноголовка утверждена Законом Московской области № 61/2005-ОЗ «О статусе и границе городского округа Черноголовка».

Картографическое описание границы городского округа Черноголовка приводится в Приложении к указанному закону Московской области.

  - Историческая справка

Впервые волость Черноголовль упоминается среди прочих дворцовых сёл и волостей в духовной грамоте Ивана Калиты в 1339 г. Как поселение Черноголовль впервые упоминается в русских летописях в 1401 году. Однако поселение обозначено на старинных картах ещё более раннего периода (XIII–XIV веков).

В 1669 г. в центре волости Черноголовль по указанию царя Алексея Михайловича был построен Черноголовский стекольный завод. В это же время активно стало развиваться и кустарное ткацкое производство. В деревнях Черноголовка, Ямкино, Авдотьино и  др.  крестьяне выкупали билеты, дающие право заниматься надомным ткачеством.

Деревня Черноголовка располагалась на древнем торговом тракте, который соединял Москву с городами Киржач, Юрьев Польский,  Нерль. Дорога сложилась как торговый путь из Москвы в Суздальское княжество в XII-XIII веках и стала называться Большой Стромынской дорогой (или «Стромынкой») благодаря с. Стромынь, расположенному на границе Московского княжества, через которое эта дорога проходила. Позднее, в XV–XVI веках, эта дорога утратила своё значение из-за активного развития торговых связей по новой Владимирской дороге, проходившей южнее.

Примерно в трёх верстах к западу от деревни Черноголовка находилось место пересечения Стромынской дороги с главным Троицким трактом, связывавшем с. Рогожи (с 1781 года – г. Богородск, а сегодня – г. Ногинск) со знаменитым Троице-Сергиевым монастырём в г. Сергиев Посад.

Развитию деревни Черноголовки способствовало возникновение и бурное развитие в конце XVII века к северо-востоку от Московского уезда Иваново-Шуйского промышленного района, в который гужевым транспортом по Большой Стромынской дороге доставляли сырьё, а оттуда -  готовую продукцию. В это время в деревне Черноголовке появились постоялый двор и ямская станция.

Во второй половине XVIII века деревня (тогда сельцо) Черноголовка с прилегающими угодьями принадлежала титулярному советнику А.Ф.Протопопову. На момент межевания 1766 г. в ней проживало 28 душ. Общая площадь владения составляла 450 га, большую его часть (около 300 га) занимали леса.(

К концу XVIII века, в 1797 году, на территории волости Черноголовль была создана Ямкинская волость, на основе которой в дальнейшем был образован современный Ногинский муниципальный район.

В 1956 году началась новая история д. Черноголовки. По инициативе Нобелевского лауреата академика Н. Н. Семёнова рядом с д. Черноголовка был организован научно-исследовательский полигон Института химической физики Академии наук СССР.  В 60-70-е годы,  объединив ещё несколько академических институтов, он был преобразован в филиал московского Института химической физики, а затем в Отделение Института химической физики Академии наук СССР.

В 1991 году в Черноголовке был организован самостоятельный Институт химической физики Российской академии наук (РАН), первым директором которого стал С. М. Батурин. С 1997 года институт переименован в Институт проблем химической физики Российской академии наук (ИПХФ РАН).

В становление научного центра в р.п. Черноголовке большой вклад внесли такие известные учёные, как академики Н. Н. Семёнов, Ю. А. Осипьян, Г. В. Курдюмов, М.В.Келдыш,  Д. С. Коржинский, Ф. И. Дубовицкий (первый Уполномоченный Российской академии наук по Научному центру в городе Черноголовке).

В 2001 году р.п. Черноголовка был преобразован в город районного подчинения – город Черноголовка Ногинского района Московской области.

В настоящее время город Черноголовка является научным центром Российской академии наук международного значения в области фундаментальных исследований химии и физики с развитой экспериментальной базой. В городе работает более 10 институтов и учреждений РАН.

Планирование градостроительного развития территорий рабочего посёлка, а затем и города, осуществлялось Головным проектным и научно-исследовательским институтом Российской академии наук СССР. Первый генеральный план города, как посёлка городского типа «Ногинский научный центр Академии наук СССР», был разработан в 1963 г.

В границах городского округа расположены объекты культурного наследия регионального значения (памятники архитектуры и археологии). К ним относятся: церковь Николая Чудотворца 1881 г. (с. Макарово),  Церковь Иоанна Предтечи 1903 г (с. Ивановское) и курган «Беседский» XII–XIII вв. (д. Беседы).

В 2005 году, в соответствии с Законом Московской области № 61/2005-ОЗ «О статусе и границе городского округа Черноголовка», город Черноголовка с прилегающими сельскими населёнными пунктами был выделен из состава Ногинского муниципального района и наделён статусом городского округа.

В 2008 году  городской округ Черноголовка получил статус наукограда Российской Федерации (постановление Правительства Российской Федерации  от 18.08.2008 № 623).

1.2.Характеристика округа и его описание

Городской округ Черноголовка граничит с территориями следующих муниципальных образований:

- на севере – с территориями сельского поселения Огудневское Щёлковского муниципального района;

- на северо-востоке – с территориями городского поселения Фряново Щёлковского муниципального района;

- на востоке, юго-востоке –  c территориями сельского поселения Мамонтовское Ногинского муниципального района;

- на юге, юго-западе – с территориями сельского поселения Ямкинское Ногинского муниципального района;

- на западе, северо-западе – с территориями сельского поселения Огудневское Щёлковского муниципального района.

В состав городского округа Черноголовка входит 10 населённых пунктов:

город Черноголовка,  деревня Афанасово-3,  деревня Беседы, деревня Ботово, хутор Горячевка, село Ивановское, село Макарово, деревня Старки, деревня Стояново, деревня Якимово. Площадь территории городского округа Черноголовка составляет 6 168 га.

Городской округ Черноголовка  является  опорным  населенным  пунктом,  входящим  в  состав  Мытищинско-Пушкинско-Щелковской городской устойчивой  системы  расселения,  находящейся  в восточном    секторе  Московской  области.

В  состав   данной системы  расселения  входят: г.Мытищи, г.Королев, г.Юбилейный, г.Пушкино, г.Ивантеевка, г.Щелково, г.Фрязино, г.Черноголовка, г.Красноармейск, поселки городского типа Софрино, Свердловский, Лесной, Правдинский, дачные поселки Ашукино, Болшево, Заветы Ильича, Загорянский, Клязьма, Зеленоградский, Мамонтовка.

Планировочными  осями Мытищинско-Пушкинско-Щелковской городской устойчивой  системы  расселения  являются  сложившиеся  транспортные  связи  и  транспортные  коридоры  восточного  направления:  автодороги «Холмогоры», Щелковское шоссе, Красноармейское шоссе, Осташковское шоссе, часть Фряновского шоссе, Ярославское направление МЖД, и в широтном направлении - Московское Малое Кольцо.

2. Природные условия

Рельеф территории округа и природный каркас

Городской округ Черноголовка расположен к северу от Ногинского района, в пределах западного, относительно приподнятого в рельефе района Мещерской физико-географической провинции, который представляет собой в геоморфологическом отношении зону перехода от холмисто-волнистой моренной Клинско-Дмитровской возвышенности к собственно Мещёрской зандрово-аллювиальной низменности, сформированной талыми водами московского ледника. Территория имеет плоскую или слабоволнистую поверхность, плавно понижающуюся с северо-запада на юго-восток, к долине р. Клязьмы. Рельеф слабо расчленённый, максимальный перепад высот в пределах городского поселения не превышает 10 - 12 м.

Климат территории – умеренно-континентальный, характеризующийся тёплым летом, умеренно холодной зимой с устойчивым снежным покровом и хорошо выраженными переходными сезонами. Вегетационный период составляет 170 дней (с 20 апреля по 10 октября). Сумма температур за вегетационный период составляет 2200 – 2300°С. Среднегодовое количество осадков составляет 500 – 600 мм, средняя максимальная температура наиболее тёплого месяца (июля) – +24°С,  наиболее холодного (января) – -15°С.

Территория дренируется реками бассейна р. Клязьмы – Пруженкой, Черноголовкой, Стромынью, Дубенкой, а также сетью мелиоративных каналов. Расчленение территории малыми эрозионными формами незначительно.

Вследствие плоского рельефа и близкого к поверхности залегания регионального юрского водоупора территория замедленно дренирована. Центральная и северо-восточная часть городского округа характеризуется значительной заболоченностью. В пределах г. Черноголовка болота и заболоченные участки занимают около четверти территории.

В почвенном покрове преобладают подзолистые и подзолисто-болотные почвы, на которых произрастают сосновые, смешанные хвойно-широколиственные и хвойно-мелколиственные леса с преобладанием сосны. Среди болот преобладают переходные и низинные. Большая часть городского округа покрыта лесной растительностью. Пахотные земли занимают сравнительно небольшие площади.

2.1. Ландшафтные особенности территории

Территория городского округа Черноголовка, в соответствии с ландшафтной картой Московской области, составленной специалистами Ландшафтной лаборатории географического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова (Мамай И.И., Анненская Г.Н., 1985 г.), относится к Щелковскому ландшафту моренно-водноледниковых равнин, сформировавшемуся на основной поверхности рельефа коренных пород, представленных глинами верхней юры, а на повышениях дочетвертичного рельефа – песками нижнего мела. Абсолютные высоты поверхности в пределах городского поселения плавно понижаются от 156,2 м на северо-западе территории до 140 м на юго-востоке территории. Преобладающей в ландшафте является местность слабоволнистых и плоских моренно-водноледниковых равнин. Доминантным урочищем данной местности являются плоские поверхности моренно-водноледниковых равнин с характерным нанорельефом – чередованием повышений и понижений (+ 0,5 – 0,8 м) расплывчатой формы, выделяющихся по более или менее влаголюбивой растительности. С поверхности на повышениях залегают водноледниковые супеси, реже – суглинки, мощностью 0,3 – 1,7 м, подстилаемые гравийными песками, либо собственно гравийные пески. Понижения сложены с поверхности делювиальными суглинками с прослоями песков. С глубины от 0,3 до 9,0 м они подстилаются маломощной мореной или непосредственно коренными отложениями. Для почвенно-растительного покрова характерна мелкоконтурность, что связано с фациальной неоднородностью четвертичных отложений и различиями в увлажнении. На повышениях господствуют сосновые с примесью ели и дуба леса, черничные разнотравно-вейниковые, разнотравно-вейниковые, разнотравно-орляковые на слабо-, реже – среднеподзолистых глееватых, переходных к глеевым почвах. На участках, сложенных с поверхности водноледниковыми суглинками, встречаются ельники с берёзой мертвопокровные или широкотравные зеленомошные на слабоподзолистых глееватых почвах, переходных к перегнойно-подзолисто-глеевым. Сосновые и еловые леса иногда замещены березняками (в основном на бывших гарях). В нанопонижениях под сосняками и ельниками долгомошными, осиново-берёзовыми влажнотравно-осоково-вейниковыми лесами развиты сильноподзолисто-глеевые и перегнойно-подзолисто-глеевые, иногда иллювиально-гумусовые почвы. Почвы имеют кислую реакцию и бедны питательными веществами, в связи с чем сельское хозяйство развито слабо. Почвы сельскохозяйственных угодий, вследствие осушения и внесения удобрений, подверглись незначительному окультуриванию и местами из подзолистых перешли в дерново-подзолистые.

Субдоминантными урочищами местности морено-водноледниковой равнины являются заболоченные древнетермокарстовые западины  и долины малых рек – Черноголовка, Загрёбки, Стромыни.

Западины представляют собой заросшие термокарстовые озёра, в пределах которых сформировались залежи торфа, мощностью местами до 2 м. Здесь распространены заболоченные сосново-берёзовые леса и болота, преимущественно переходного типа, кустарничково-осоково-сфагновые.

Урочища долин Загрёбки и Стромыни представлены плоскими, сырыми и заболоченными поймами, занятыми заболоченными лесами влажнотравными лугами и болотами низинного типа - манниковыми, осоковыми, рогозовыми.

Подчинённое место в Щёлковском ландшафте в пределах городского поселения занимают местности речных долин Пруженки, Черноголовка, Дубенки, вложенных в юрские глины. В долине Пруженки имеются участки надпойменных террас, ровных, сложенных переслаивающимися суглинками и песками, которые заняты сосново-берёзовыми лесами или сельхозугодьями. В долинах остальных рек на территории поселения террасы отсутствуют. Поймы плоские, сложенные песчано-суглинистыми и болотными  отложениями. Относительно хорошо дренированные участки с пойменными дерновыми глееватыми и глеевыми почвами распаханы или занятыми осоковыми и щучковыми лугами. На заболоченных участках распространены торфянисто- и торфяно-перегнойно-глеевые почвы, занятые влажнотравно-осоковыми лугами.

# 22.2. Гидрография и гидрология

Территория городского округа Черноголовка относится к бассейну р. Клязьмы и дренируется её левыми притоками – реками Черноголовкой и Загрёбкой, берущими начало в пределах городского округа. В северо-западной части территории и вдоль западной границы городского округа протекает р. Пруженка, левый приток р. Вори, впадающей в р. Клязьму. Крайняя северо-восточная часть территории дренируется р. Дубенкой, которая является правым притоком р. Шерны, также впадающей в Клязьму и её правым притоком р. Стромынью.

Долины рек Дубенки и Пруженки, протекающих по периферии городского округа, относительно хорошо разработаны. Долина Пруженки имеет глубину 5 – 7 м, ширину 50 – 100 м, в ней выделяются узкая пойма и участки надпойменных террас. В районе д. Ивановское на р. Пруженке сооружён пруд длиной 1 км, шириной от 50 до 150 м. Долина р. Дубенки в районе д. Беседы имеет ширину 30 м, глубина её около 5 м, достаточно обширная пойма заболочена. В пойме реки к югу от д. Стояново имеется живописный пруд с островом при бывшей старинной усадьбе, длиной более 300 м, шириной около 100 м.

Долины рек Черноголовка, Загрёбки, Стромыни, протекающие в наиболее плоской, центральной части городского округа, имеют плоские, заболоченные поймы, русла рек спрямлены.

Один исток р. Черноголовки расположен к северу от г. Черноголовка, в лесном болоте 29 квартала приписных лесов ИПХФ, другой исток – в 2 км к западу-северо-западу от д. Афанасово-3, в заболоченной западине на землях сельскохозяйственного назначения, подвергшихся мелиорации. Река имеет заторфованные пологие берега, возвышающиеся над уровнем воды в русле на 0,5 – 0,6 м. Русло реки искусственно спрямлено, ширина его составляет 3,0 – 4,0 м, глубина достигает 1 – 1,5 м. Скорость течения – 0,3 – 0,5 м/с. Пойма р. Черноголовки подверглась осушению в ходе мелиоративных работ. В долине реки на территории г. Черноголовка создан каскад прудов.

Река Загрёбка в верхнем течении представляет собой болото, в котором русло прослеживается в виде отдельных водных окон с трясинными берегами, заросшими болотной растительностью. В настоящее время по заросшему руслу р. Загрёбки проходит магистральный осушительный канал.

Реки городского округа относятся к категории малых. Как и все реки Московской области, они имеют смешанный тип питания – снеговое, дождевое, грунтовое, причём последнее составляет основную долю, т.к. грунтовые воды залегают неглубоко от поверхности. Реки характеризуются незначительными расходами воды в течение года. Существенный подъем уровней наблюдается только во время весеннего половодья, однако и он в реках Черноголовка и Загрёбка в это время повышается не более чем на 0,8 – 1,0 м над меженным. Большую часть года уровень воды в р. Черноголовка держится на отметке 145,56 м.

На формирование стока малых рек основное влияние оказывает режим снеготаяния, выпадения осадков и характер подстилающей поверхности. Большая часть водосборной площади рек Пруженки, Дубенки, Черноголовки и Загребки залесена, сельскохозяйственные угодья и застроенные территории занимают незначительное место. Поэтому половодье, проходящее с середины апреля до начала июня, растянутое, часто с несколькими пиками из-за разной скорости снеготаяния на лесных и пахотных участках, похолоданий или дождей. Основной пик половодья приходится на апрель. Летняя межень слабо выражена, перемежается дождевыми паводками. В течение лета проходит несколько дождевых паводков с подъёмом уровня на 0,2 – 0,3 м над меженным. Осенний паводочный период приходится на сентябрь-октябрь, в маловодные годы чаще всего отсутствует. Но даже в этот период уровни поднимаются незначительно. Ледовый покров устанавливается на реках городского поселения в конце ноября – начале декабря. Толщина льда достигает 50 – 60 см.

Основные гидрологические характеристики рек городского округа приведены в таблице 2.2.1.

Таблица 2.2.1

Характеристика водности малых рек городского округаЧерноголовка

| Река | Длина, км | Площадь водосбора, км2 | Характерные расходы воды в устье, м3/с |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | средний годовой | средний макс. весен. половодья | весен. половодья 1%-ой обеспеч. | летнего паводка 1%-ой обеспеч. | мин. зимний 1%-ой |
| Пруженка | 32 | 117 | 0,7 | 23,8 | 71 | 28,1 | 0,035 |
| Дубенка | 37 | 136 | 0,82 | 26,9 | 72,5 | 29,9 | 0,043 |
| Стромынь | 7 | 17,5 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Черноголовка | 22 | 127 | 0,76 | 25,3 | 69,1 | 29,2 | 0,039 |
| Загрёбка | 18 | 58,8 | 0,35 | 13,7 | 39,2 | 17,0 | 0,014 |

Болота распространены преимущественно в центральной и северо-восточной частях территории городского округа. Большинство их относится к низинному типу. На заболоченных участках проводятся осушительные мероприятия по нормативам, разработанным для лесов рекреационного назначения (лесопарковой части).

Другие водные объекты на территории городского округа Черноголовка представлены прудами, образовавшимися на месте карьеров по добыче песка, мелкими озёрами, расположенными в заболоченных западинах и в поймах рек, противопожарными прудами в сельских населённых пунктах и на территории лесных массивов, а также сетью мелиоративных канав.

Большую рекреационную ценность для г. Черноголовки представляют искусственные водоёмы, образовавшиеся в выработанных песчаных карьерах – озёра Северное, Южное, Песчанка. Они имеют значительную глубину и используются населением в рекреационных целях, для чего прибрежные зоны благоустраиваются. Периодически проводится чистка озёр водолазами.

Озеро Северное, площадью около 15 га и глубиной до 20 м, находится на территории Черноголовского заказника. Под рекреацию, в соответствии с режимом заказника, возможно использование территории в пределах 250 метровой полосы.

Озеро Южное, площадью около 4 га и глубиной до 6 м, представляет собой оборудованную рекреационную зону и включает вышку для прыжков в воду, пляж, пирс для лодок.

На озере Песчанка каких-либо сооружений для отдыха нет, имеется лишь горка, оборудованная для катания на лыжах зимой.

# 2.3. Геологическое строение

Общая мощность четвертичного чехла составляет в районе д. Афанасово – 3 – 5 м, в районе д. Ботово – 16,8 м, в пределах города Черноголовка – от 8 до 16 м. Четвертичные отложения представлены моренными, водноледниковыми, аллювиальными и болотными отложениями. Современные болотные отложения распространены в центральной и северо-восточной частях городского округа - в долинах рек Черноголовка и Загрёбки, а также вдоль дороги Якимово-Ботово, где они приурочены к древне-термокарстовым западинам на поверхности морено-водноледниковой равнины. Мощность их в большинстве случаев составляет около 50 см, местами достигает 2 м.

Аллювиальные отложения верхнечетвертичного времени (валдайские) слагают участки надпойменных террас, встречающихся в долине р. Пруженки. Они представлены мелкозернистыми и разнозернистыми песками с прослоями суглинков.

Аллювиально-водноледниковые средне-верхнечетвертичные отложения слагают древние ложбины стока талых ледниковых вод, в которые в настоящее время вложены речные долины.

Среднечетвертичные отложения распространены практически повсеместно на междуречных территориях. Они представлены водноледниковыми песками позднемосковского времени с гравием и галькой в основании, часто водонасыщенными. Мощность их колеблется от 3-5 до 20 м. Они подстилаются размытой мореной преимущественно московского, реже (в переуглублениях коренного рельефа) – днепровского времени, представленной суглинками и глинами с включением гальки, щебня валунов незначительной мощности. На юге и юго-западе территории (к югу от долины реки Черноголовка) моренные отложения залегают достаточно глубоко, либо полностью отсутствуют, и водноледниковые пески залегают непосредственно на коренных породах.

Коренные породы на междуречной территории представлены нижнемеловыми (аптский ярус) и верхнеюрскими (волжский ярус) песками с прослоями глин незначительной мощности. В понижениях коренного рельефа, а также в долинах рек Пруженки и Дубенки они полностью размыты. Днища дочетвертичных долин сложены верхнеюрскими глинами  (келловейского и оксфордского ярусов), мощность которых колеблется от 9 до 25 м вследствие неравномерного размыва в послеледниковое время. Они подстилаются каменноугольными отложениями, представленными известняками и глинами гжельского и касимовского горизонтов верхнего карбона.

В неотектоническом отношении территория округа характеризуется нисходящими движениями. Линейные неотектонические структуры (ослабленные зоны) наследуются речными долинами.

# 2.4. Месторождения полезных ископаемых

На территории городского поселения Черноголовка в настоящее время не имеется месторождений минеральных полезных ископаемых, включённых в отчётный баланс месторождений Московской области по состоянию на 01.01.2011 г.

В юго-восточной части городского округа Черноголовка, в долине р. Загрёбки и на прилегающей к ней территории имеется месторождение торфа «Загрёбка» (№ 931), включённое в отчётный баланс запасов торфа Московской области по месторождениям площадью более 10 га. Площадь месторождения в границах промышленной залежи – 55 га, мощность торфа – 1,2 м, запасы по состоянию на 01.01.2010 г. составляли 176 тыс. т. Месторождение относится к резервным. Однако в связи с расположением торфяника на территории, относящейся к государственному природному заказнику «Черноголовский» разработка месторождения не планируется.

# 2.5. Гидрогеологические условия

В гидрогеологическом строении территории городского округа выделяются два крупных водоносных комплекса: мезо-кайнозойский и каменноугольный. Подземные воды, залегающие в четвертичных, нижнемеловых и верхнеюрских отложениях, не имеют чётко выраженных разделяющих их водоупоров и характеризуются общей уровенной поверхностью, сформированной в процессе инфильтрации атмосферных осадков и поступлений от поверхностных водотоков.

Подземные воды, заключённые в нижнемеловых и верхнеюрских песках, распространены спорадически, на участках распространения данных отложений.

Каменноугольный водоносный комплекс в пределах городской территории не имеет гидравлической связи с мезо-кайнозойским комплексом вследствие повсеместного распространения верхнеюрских глин. Мощность регионального юрского водоупора составляет 9-20 м. Водоносный комплекс, использующийся для питьевого водоснабжения, залегает в известняках верхнего карбона и представлен двумя водоносными горизонтами - гжельско-ассельским и касимовским, которые разделены слоем глин незначительной мощности, не выдержанным в пространстве.

Гжельско-ассельский водоносный горизонт является основным эксплуатируемым горизонтом. Глубина залегания в пределах городского округа составляет 48,0 – 53,5 м, вскрытая мощность – 71,5 – 77 м (по данным МНПЦ «Геоцентр-Москва»). Он характеризуется слабым напором, местами – отсутствием напора вследствие интенсивной эксплуатации. Водоотбор из гжельско-ассельского горизонта на территории городского округа составляет 10 - 12,0 тыс. м3/сут.

Касимовский водоносный горизонт, залегающий ниже, используется для водоснабжения незначительно, водоотбор из него составляет 1,5 тыс. м3/сут.

Водоносные комплексы среднего карбона для водоснабжения не используются.

Горизонт грунтовых вод на междуречных пространствах развит повсеместно и залегает в водноледниковых и аллювиально-водноледниковых мелкозернистых песках. Они характеризуются отсутствием напора и подвержены сезонным колебаниям уровня.

На большей части территории городского округа грунтовые воды залегают близко к поверхности, на глубине 1 – 3 м (за исключением участков, подвергнувшихся осушительной мелиорации, где глубина УГВ – более 3 м). На заболоченных участках в центре и на северо-востоке округа, а также в поймах рек Черноголовка, Загрёбки, Дубенки грунтовые воды залегают на глубине 0,2 – 1,0 м и приурочены к современным аллювиальным и болотным отложениям. В западной части территории, прилегающей к долине р. Пруженки и вследствие этого лучше дренируемой, глубина залегания грунтовых вод более 3 м.

# 2.6. Инженерно-геологические условия территории

В зависимости от рельефа, геологического строения, степени дренированности территории, устойчивости грунтов выделяются благоприятные, ограниченно благоприятные и неблагоприятные по инженерно-геологическим условиям участки. Благоприятными считаются условия, при которых освоение не требует проведения инженерных мероприятий, ограниченно благоприятными – условия, при которых геологические процессы не могут вызвать катастрофических последствий, но требуют инженерной подготовки, неблагоприятными – условия, при которых требуются  значительные капиталовложения на укрепление грунтов и защиту территории.

Территория городского округа Черноголовка характеризуется слабой степенью проявления современных геологических процессов. Кроме эрозионно-аккумулятивной деятельности рек (русловые процессы, подмыв склонов на отдельных участках) здесь можно отметить заболачивание и подтопление.

Западная часть городского округа, прилегающая к долине р. Пруженки и характеризующаяся наилучшей дренированностью и спокойным рельефом, обладает высокой устойчивостью геологической среды и является благоприятной для всех видов наземного строительства. Грунтовые воды залегают на глубине более 3 м, грунтовый поток разгружается в долину реки, что не создаёт условий для развития подтопления. Аллювиально-водноледниковые пески при условии их неводонасыщенности, являются надёжными грунтами для возведения капитальных зданий. При строительстве следует учитывать возможность суффозии вдоль трасс инженерных коммуникаций и незащищённость грунтовых вод от загрязнения.

В результате проведённой осушительной мелиорации часть территории городского округа, прилегающая к долине р. Черноголовка, ранее относившаяся к неблагоприятным для строительства участкам, перешла в разряд ограниченно благоприятных и благоприятных. Однако дальнейшее осушение может привести к резкому падению уровня воды в р. Черноголовка и озёрах, являющихся ценными рекреационными объектами городского округа.

Центральная и восточная части городского округа Черноголовка характеризуются средней устойчивостью геологической среды и являются ограниченно благоприятными для строительства, вследствие слабой дренированности и близкого к поверхности залегания грунтовых вод.

При строительстве необходимо учитывать незащищенность грунтовых вод от поверхностного загрязнения. Инженерная подготовка территории должна быть направлена на защиту фундаментов зданий и сооружений от негативного воздействия грунтовых вод, предотвращение развития площадного подтопления и минимизацию загрязнения грунтовых вод. Требуется строительство дренажей вокруг капитальных зданий, гидроизоляция фундаментов, отвод и очистка поверхностного стока. Следует учитывать возможность изменения агрессивности грунтовых вод, а также физико-механических свойств грунтов при мелиорации, возникновение суффозии вдоль трасс инженерных коммуникаций.

По данным инженерно-геологических изысканий под строительство, грунтовые воды в пределах округа обладают по отношению к бетону слабой общекислотной и углекислотной агрессивностью, а также сульфатной агрессивностью к бетону на портландцементе. Водноледниковые пески плотные, мелкозернистые, служащие грунтами оснований, обладают низкой коррозионной активностью к свинцу и углеродистой стали и средней – к алюминию.

Неблагоприятными для строительства являются участки, занятые болотами и заболоченными землями, а также поймы рек, часто также заболоченные, обладающие слабыми несущими свойствами грунтов. На этих участках при освоении требуется осушение и выторфовывание, подсыпка грунта, что существенно удорожает строительство и является крайне нежелательным  с точки зрения сохранности естественных экосистем.

2.7. Краткая климатическая характеристика

Решение природоохранных проблем в значительной степени зависит от оценки роли метеорологических факторов, определяющих как перенос и рассеивание газовых выбросов, так и время нахождения примесей в атмосферном воздухе. Кроме того, в атмосфере происходит гравитационное оседание крупных частиц, химические и фотохимические реакции, ведущие к разрушению или образованию различных атмосферных примесей, а также вымывание веществ с атмосферными осадками.

Для климатической характеристики исследуемой территории в соответствии с рекомендациями Росгидромета были использованы данные наблюдений ближайшей метеостанции “Павловский Посад”.

Строительно-климатическая характеристика подготовлена с использованием карты климатического районирования территории для строительства (СНиП 23-01-99 "Строительная климатология"), справочников и материалов информационного характера (Научно-прикладной справочник по климату СССР, сер. 3, ч. 1-6, вып.8 "Москва и Московская область", Л., Гидрометеоиздат, 1990 г.; данные метеорологических наблюдений, методические указания).

По сочетанию климатических показателей и положению территория городского округа Черноголовка относится к II-в строительно-климатическому району в зоне нормальной влажности (таблица 2.7.1.).

Таблица 2.7.1.

# Общая характеристика действующих метеорологических параметров и рекомендации для строительно-климатического района II в

| Ср.мес. температу-ра января, (С | Ср.скорость ветра за 3 зимних месяца, м/с | Ср.мес. температу-ра июля, (С | Ср.мес. относит. влажность воздуха, % | Типологические рекомендации |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| от – 4 до – 14 | 5 и более | от + 12 до + 21 | 75 и более | – тамбур при входе в дом; – балкон или лоджия при каждой квартире; – не допускать ориентировки всех жилых комнат квартиры на сектор горизонта 270-90(; – надежная теплоизоляция ограждающих конструкций; – двойное раздельное или спаренное остекление; – центральное отопление, вытяжная канальная вентиляция. |

Характерными особенностями температурного режима являются:

- перегрев воздуха в летние ясные дни в случае антициклональной погоды;

- продолжительный холодный период с температурой ниже границы комфорта;

- большие суточные амплитуды температуры воздуха в весенне-летне-осенний периоды года, превышающие бытовые пороги ощущения, неблагоприятно воздействующие как на самочувствие человека, так и на сами здания.

Климат территории умеренно-континентального типа, с характерными вторжениями арктического и тропического воздуха. Средняя годовая температура воздуха составляет +4,2(С. Для региона характерны относительно холодная зима и умеренно теплое лето. При этом средняя максимальная температура наиболее жаркого месяца +24(С, средняя минимальная наиболее холодного –15(С. Абсолютный максимум температур в данном районе составил +36,0(С (1938, 1972, 1981 г.), абсолютный минимум - -45,0(С (1940 г.).

Средняя многолетняя сумма осадков составляет 560-600 мм в год. За теплый период (с апреля по октябрь) выпадает до 70% от годовой суммы, и только 30% осадков выпадает за холодный период – с ноября по март. Наибольшее месячное количество осадков составляет в среднем 85 мм, отмечаясь в преобладающем количестве лет наблюдений в июле, наименьшее количество приходится на февраль (25 мм). Число дней с осадками за год в среднем за год равно 162, в отдельные годы это число может быть значительно больше. Наиболее часто осадки наблюдаются в декабре и январе (17-19 дней), а наименьшее число дней с осадками, как правило, бывает в июне и июле (11 дней). Но за счет большей интенсивности дождей в летние месяцы общее количество осадков в теплый период вдвое больше, чем зимой. Число дней с гололедом – 4, с изморосью – 17.

Среднемесячная скорость ветра в данном районе составляет от 1,6 до 2,7 м/с, в среднем за год - 2,2 м/с. Повторяемость направлений ветра представлена в таблице 2.7.2. За год в 13% наблюдений отмечаются штили. Преобладающими в годовом ходе являются южные и юго-западные ветры, отличающиеся более высокими скоростями, как в летний, так и в зимний периоды. По данным наблюдений скорость ветра 5% обеспеченности составляет 5 м/с.

Таблица 2.7.2

Характеристики ветра по направлениям

| Период | Румбы направлений ветра |
| --- | --- |
|  | С | СВ | В | ЮВ | Ю | ЮЗ | З | СЗ |
|  | Повторяемость направлений ветра (%) |
| Год | 14 | 6 | 8 | 10 | 17 | 17 | 15 | 13 |
|  | Средняя скорость ветра по направлениям (м/с) |
| январь | 2,5 | 2,2 | 2,0 | 2,4 | 2,7 | 2,7 | 2,9 | 3,0 |
| июль | 2,1 | 1,8 | 1,6 | 1,9 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 |

Процессы накопления или рассеивания вредных примесей в приземном слое зависят от сочетания значений метеорологических параметров – ветрового режима, температурных инверсий, величин осадков и частоты туманов. Совместные характерные значения сформированы в комплексный показатель, определяемый как потенциал загрязнения атмосферы (РПЗА). К основным проявлениям метеорологического режима и атмосферных явлений, способствующим накоплению загрязняющих веществ в атмосфере, можно отнести слабые скорости ветра и туманы. При формировании РПЗА учитываются и факторы, способствующие удалению примесей из атмосферы. Главным из них являются повторяемость осадков, которые обеспечивают вымывание примесей, а их интенсивность и количество определяет скорость и эффективность этого процесса. Высокий РПЗА свидетельствует о предрасположенности метеорологического режима территории к накоплению выбрасываемых примесей в приземном слое атмосферы и формированию сильного загрязнения воздуха. Реализация этого потенциала зависит от наличия низких источников загрязнения, т.е. внутри зоны высокой повторяемости метеоусловий, интенсифицирующих процессы загрязнения воздушной среды, не всегда наблюдается самое высокое загрязнение воздуха.

Для всех сезонов года значение РПЗА меняется в широких пределах, тем не менее, общие характерные черты этих изменений достаточно хорошо прослеживаются (“Климат, погода, экология Москвы”, С-П., Гидрометеоиздат, 1995). Район г. Черноголовка, в среднем за год, характеризуется значением РПЗА (10 (по шкале от (10 до (50), что говорит о довольно хороших климатических условиях для рассеивания выбрасываемых вредных веществ. Наиболее благоприятные условия для рассеивания складываются на рассматриваемой территории в весенне-зимний период (РПЗА (10). В остальное время года значение РПЗА может повышаться до 20. Наибольшие концентрации вредных примесей формируются при штиле и слабом ветре, а также при образовании приземных или низких приподнятых инверсиях температур.

Для целей расчета рассеивания примесей от выбросов предприятий также был определен коэффициент стратификации – 140 (ОНД-86, 1991).

Представленные в данном разделе климатические характеристики используются при расчете загрязненности атмосферного воздуха, определении уровней шума, качественной и количественной характеристик состава ливневых стоков.

# 2.8. Растительность

Территория городского поселения Черноголовка расположена в пределах подзоны хвойно-широколиственных лесов лесной зоны. В соответствии с картой растительности Московской области (рис. 1) , выполненной специалистами кафедры биогеографии географического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова (1996 г.), преобладающими коренными типами леса на рассматриваемой территории являются сосново-еловые бореальные леса,  произрастающие на относительно мощных песках, на почвах, бедных питательными веществами. На участках с близким залеганием грунтовых вод преобладающей в древостоях является ель, как более требовательная к минеральному питанию. Леса бореального типа характеризуются простой структурой: как правило, в них имеется один древесный ярус,  подлесок выражен плохо, представлен преимущественно рябиной обыкновенной.

В наземном покрове, в зависимости от увлажнения, доминируют кислица, папоротники, кустарнички (брусника, черника), зелёные или сфагновые мхи. Типичны таёжные виды лесного разнотравья (грушанка круглолистная, майник весенний, зеленчук жёлтый, линнея северная и др.), вейники.

Сосново-еловые леса субнеморального типа распространены на участках с более богатым субстратом, где почвообразующие породы представлены песками с прослоями суглинков или с близким залеганием морены. В наземном покрове таких лесов наряду с таёжными, встречаются виды широкотравья (копытень европейский, сныть обыкновенная, медуница неясная, сочевичник весенний, пролесник многолетний, седмичник и т.д.). Для подлеска характерны рябина обыкновенная, крушина ломкая, жимолость.

Луга в пределах городского поселения распространены преимущественно суходольные, пойменные луга занимают ничтожное по площади место. Среди суходольных лугов выделяются естественные, мелкозлаково-разнотравные,  занимающие т.н. неудобья, используемые в качестве пастбищных угодий, а также луга, засеянные кормовыми травами (овсяницей, тимофеевкой, клевером и др.) на окультуренных дерново-подзолистых почвах.

Лесной фонд городского округа находится в федеральной собственности, в ведении двух лесовладельцев:

# – Государственного казённого учреждения Московской области «Мособллес» (ГКУ МО «Мособллес»);

– Института проблем химической физики Российской академии наук (ИПХФ РАН).

Лесные кварталы на западе и севере территории относятся к Ямкинскому и Сельскому участковым лесничествам Ногинского филиала-лесничества ГКУ МО «Мособллес» (в соответствии с лесоустройством 1999 г. и Лесным планом Московской области, утверждённым Приказом Федерального агентства лесного хозяйства от 29 декабря 2008 г. № 433).

Приписные леса ИПХФ РАН занимают центральную и восточную части территории городского округа. Помимо лесного фонда имеются небольшие участки леса и древесно-кустарниковой растительности на сельскохозяйственных землях.

# 2.9. Животный мир

Животный мир городского округа Черноголовка представлен типичными для лесной зоны видами. Лесные млекопитающие представлены насекомоядными (ёж среднерусский, крот обыкновенный, землеройка обыкновенная), рукокрылыми (ушан, ночницы, нетопыри, вечерница), грызунами (белка среднерусская, летяга, заяц беляк, многочисленные полёвки), хищниками (хорь, горностай, лисица, енотовидная собака), а также копытными (лось, европейский олень, кабан). Из охраняемых в Московской области млекопитающих здесь живут рысь и барсук.

Отсутствие крупных поселений, достаточно редкая сеть деревень и сёл позволили сохраниться здесь лесному и водно-болотному орнитокомплексам, в том числе – редким видам птиц, таким как филин, сплюшка, воробьиный сыч, мохноногий сыч, длиннохвостая неясыть, осоед, луговой лунь, болотный лунь, кобчик, серый журавль, большая выпь, серая утка, травник, большой улит, большой веретенник, дупель, удод, белоспинный дятел, зелёный дятел, желна, дрозд деряба, желтоголовая трясогузка, садовая овсянка, обыкновенная чечётка (гнездятся). Водные и околоводные птицы – выпь, кряква, шилохвост, чирок, зимородок, камышовка.

На пролёте, весной и осенью,  на водоёмах округа останавливаются серый гусь, большой кроншнеп. Отмечались залёты змееяда, фифи, речной крачки, лесного жаворонка, ремеза, кедровки.

Животный мир водоёмов представлен не только водоплавающими и околоводными птицами, но также некоторыми видами околоводных зверей и разнообразными беспозвоночными. Из околоводных млекопитающих, обитающих на рассматриваемой территории, можно отметить бобра и ондатру.

Из пресмыкающихся и земноводных видов обычными являются уж, гадюка обыкновенная, травяная и земляная лягушки. Редко встречаются живородящая ящерица - веретеница ломкая.

Многие виды животных и птиц относятся к представителям охотничьей фауны и являются ценной составной частью рекреационных ресурсов территории. Сохранение многообразия животного мира рассматриваемой территории во многом обусловлено организацией Черноголовского природного заказника, являющегося, в том числе, местом воспроизводства охотничьих видов, к которым относятся лось, олень, кабан, заяц беляк, глухарь, тетерев.

# 2.10. Особо охраняемые природные территории

В пределах городского округа Черноголовка расположен особо охраняемый природный объект – государственный природный заказник областного уровня «Черноголовский», образованный Решением исполкома Мособлсовета (МОИК) от 24.12.1987 г., № 1699/38.  Территория заказника представляет собой один из крупнейших в Московской области участков лесного фонда, с хорошо сохранившимися лесным и водно-болотным орнитокомплексами, участками открытых переходных болот и характерными для них видами флоры и фауны.

Заказник расположен на землях, выделенных государством Объединённому институту химической физики (ОИХФ АН СССР, теперь – ИПХФ РАН). Приписные леса и прилегающие к ним земли были предоставлены в бессрочное (постоянное) пользование Академии наук СССР в 1956 г. для организации научно-исследовательского полигона при институте химической физики на основании распоряжения Совета Министров СССР от 28.02.56 г. № 1024-рс. Право на бессрочное (постоянное) пользование этой территорией подтверждено Свидетельством № 9739 от 29.04.93 г., выданным Институту проблем химической физики РАН.

В соответствии с Положением о заказнике (см. Приложение 1), разработанным в 1987 г., он состоит из двух участков общей площадью 1206 га (1-ый участок – 1000 га, 2-ой – 206 га). В соответствии с последним лесоустройством, проводившимся в 2000 г., уточнённая площадь заказника составляет 1229 га (1-ый участок – 885 га, 2-ой – 344 га, в т.ч. 73 га – охранная зона вокруг оз. Северного, в радиусе 250-метров от береговой полосы).

К заказнику относятся кварталы 1-4, и частично 5 (северо-западная половина квартала), кврталы 7-11, и частично 12 (северная четверть квартала), часть квартала 13 (северо-западная часть квартала), кварталы 16-20, 24-28, 33-37  Ямкинского лесничества.

Профиль заказника комплексный - зоологический, ботанический, гидрологический. Охрана возложена на лесничество Объединенного института химической физики АН СССР (теперь - Институт проблем химической физики РАН) и совет охраны природы Черноголовского Совета народных депутатов.

В соответствии со Схемой территориального планирования Московской области – основными положениями градостроительного развития, утверждённой постановлением Правительства Московской области от 11.07.2007 № 517/23,  Черноголовский областной природный заказник входит в состав планируемых природных экологических территорий Московской области как прочая ключевая территория 20-03 (участки «а» и «б»).

На северо-западе городское поселение граничит с другим объектом, также отнесённым к планируемым природным экологическим территориям, а именно – с прочей ключевой природной территорией 39-03 - «Леса Огудневского лесничества», к которой относятся кварталы 67, 86-96, 98-131 Огудневского лесничества Щёлковского учебно-опытного лесхоза (лесоустройство 1994 - 1995 гг.).

Это крупный мозаичный лесо-болотный массив южного склона Клинско-Дмитровской гряды на водоразделе р. Вори и р. Шерны, представленный сырыми ельниками с ольхой серой и богатым широколиственным подлеском папоротниково-хвощёво-кислично-широкотравными, с системой переходных, верховых и низинных болот, сфагновых, сфагново-осоковых и сплавин с клюквой. Местообитание серого журавля.

Помимо ключевых природных территорий, к планируемым природным экологическим территориям относятся транзитные территории, связывающие ключевые участки в единую систему. В пределах городского поселения Черноголовка это транзитные территории № 39, 41 и 43.

Транзитная территория № 39 осуществляет связь между планируемыми ключевыми природными территориями, расположенными в Щёлковском муниципальном районе и захватывает северо-западную оконечность городского округа Черноголовка. Она включает лесные массивы и луга на землях сельскохозяйственного назначения ООО «им. Чапаева», расположенные к западу-северо-западу от с. Ивановское, между долиной р. Пруженки и границами городского округа.

Транзитная территория № 41 соединяет ключевые природные территории 39-03 и 20-03а и включает полосу лесов и лугов, протягивающуюся вдоль северной границы городского округа к западу от Черноголовского заказника (северную часть кв. 3, кв. 4, 5 Ямкинского лесничества Ногинского лесхоза и сельскохозяйственные земли ООО «им. Чапаева» к северу от д. Якимово).

Транзитная территория № 43 соединяет два участка Черноголовского заказника и включает части кварталов 5, 6, 13,14 приписных лесов ИПХФ РАН, не вошедшие в заказник.

Фрагмент Схемы планируемых природных экологических территорий представлен на рис. 1.

# Рис. 1. Фрагмент схемы планируемых природных экологических территорий

3. Архитектурно-планировочная организация территории

Архитектурно-планировочная структура городского округа исторически сложилась  на базе из нескольких населенных пунктов, разделенных между собой значительными по площади свободными территориями, занятыми лесными и сельскохозяйственными землями.  Территория городского округа имеет сложную конфигурацию, вытянутую с востока на запад и с юго-запада на северо-восток, и сильно изрезанную линию внешней границы.

Основными планировочными осями  территории городского округа является система автодорог, проходящих с юго-запада на северо-восток вдоль направления исторического Стромынского тракта – автодороги А-103 «Щелковское шоссе», и продолжающей ее автодороги «Ногинск-Боровково-Стромынь-Крест». Вдоль западной границы городского округа проходит участок автодороги А-107 «Московское малое кольцо» (ММК), продолжением которого в северном направлении является автодорога  «ММК-Макарово-Ивановское».

Естественными природными осями на территории городского округа являются реки Пруженка, Черноголовка и Дубенка, протекающие с севера на юг, соответственно, в западной, центральной и восточной частях  территории округа.

С планировочной точки зрения территорию городского округа можно разделить на три части – центральный (1), западный (2) и северо-восточный (3) планировочные районы.

Центральный планировочный район  включает г. Черноголовку и равную ей по площади территорию к северо-западу от города, с деревнями Афанасово-3 и Якимово.

Историческим и планировочным ядром округа является г. Черноголовка. Здесь сосредоточены научно-производственные предприятия, составляющие градообразующий комплекс округа, и основная часть жилой застройки. Архитектурно-планировочный каркас города образован взаимно пересекающимися осями: магистральной улицей Институтский пр-т и перпендикулярными к ней жилыми улицами. Основной зоной концентрации общественных функций являются Институтский пр-т и ул. Центральная, проходящая вдоль р. Черноголовка с северо-запада на юго-восток.

Согласно генеральному плану, разработанному ГИПРОНИИ РАН в 2002 г., освоение территории города происходило в соответствии с функциональным делением на                          4 основные зоны: научно-производственную, селитебную, коммунально-складскую и рекреационную (лесопарковую) зону.

Центральная часть города представлена современной многоэтажной жилой застройкой (до 17 этажей). К югу от реки, со стороны основного въезда в город,  расположен район индивидуальной усадебной жилой застройки, сформировавшийся на базе исторической деревни Черноголовка.

Научно-производственная зона расположена в северо-восточной части города и  отделена от жилой  застройки лесным массивом. На её территории расположены 8 научно-исследовательских институтов, 2 специализированные лаборатории, научно-исследовательский полигон и завод научного приборостроения. В этой же зоне размещены головные сооружения централизованных систем инженерного обеспечения: городские очистные сооружения, центральная городская котельная, электроподстанция.

Объекты общественного назначения, включая здание городской администрации, автостанцию, рынок, предприятия торговли расположены на Институтском пр-те.

Каскад  запруд на р. Черноголовка завершается пространством рекреационной зоны на озере Южное в юго-восточной части центрального планировочного района. Здесь расположены: спортивный комплекс со стадионом, теннисные корты, спортплощадки.  Диссонирующим объектом рекреационной зоны является гаражный комплекс ГСК «Восток», расположенный на границе водоохраной зоны запруженной части р. Черноголовка.

К северу от границы города Черноголовка на автодороге «Ногинск-Боровково-Стромынь-Крест» расположены деревни Афанасово-3 и Якимово. К западу от д. Якимово расположена бышая ферма бывшего совхоза ООО «им. Чапаева», санитарно-защитная зона (СЗЗ) от которой  (300 м) частично попадает на жилую застройку. Ферма в настоящее время закрыта и подлежит ликвидации.

Западный планировочный район   включает территорию нескольких кварталов лесного фонда (Ямкинское лесничество Ногинского лесхоза) и два населенных пункта –     село Макарово и село Ивановское, расположенных на автодороге  «ММК-Макарово-Ивановское». В северной части села Макарово располагается кладбище площадью 7,5 га, обслуживающее городской округ. Учитывая статус кладбища – как сельского, СЗЗ от него в размере 50 м не затрагивает жилую застройку. Имеется возможность для расширения территории кладбища.

Рядом с кладбищем, у южной его границы, расположен памятник архитектуры XIX в. церковь Николая Чудотворца. Комплекс храма с колокольней является выразительной архитектурной доминантой, организующей пространство села Макарово и прилегающий ландшафт.

Северо-восточный планировочный район   состоит из лесных и сельскохозяйственных земель, включает деревни Ботово, Старки, Стояново и Беседы.

В южной части планировочного района расположен  охраняемый природный объект – государственный природный заказник областного уровня «Черноголовский», образованный Решением исполкома Мособлсовета (МОИК) от 24.12.1987 г., № 1699/38.  Территория заказника представлена хорошо сохранившимися лесным и водно-болотным орнитокомплексами, с характерными видами флоры и фауны. Один из крупнейших в Московской области, этот  заказник расположен на территории Объединённого института химической физики (ОИХФ АН СССР, теперь – ИПХФ РАН) и состоит из двух участков общей площадью 1229 га.  На участках 3-го и 4-го лесных кварталов расположено озеро Северное, вокруг которого формируется общегородская рекреационная зона «Северная». Организация зоны требует дальнейших работ по ее благоустройству, включая ремонт дороги, соединяющей зону с городом.

Северная часть района почти полностью занята сельскохозяйственными землями ООО «им. Чапаева».  В южной части д. Ботово расположена бывшая молочнотоварная ферма с СЗЗ 300 м. В эту зону попадает значительная часть жилой застройки деревни.

Архитектурно-планировочная организация территории городского округа базируется на использовании ранее выполненных предпроектных материалов концептуального характера, а также предложений документов регионального значения.

Генеральным планом предусмотрено обустройство прибрежной зоны р. Черноголовка в границах г. Черноголовка с организацией набережных и размещением в прибрежной зоне объектов социального назачения. Главным визуальным акцентом долна стать церковь, планируемая в зоне пересечения ул. Центральная и б-ра Золотого. Детский досуговый центр планируется по ул. Центральная и функционально связан с озеленённой территорией вдоль р. Черноголовка, планируемой под общегородской парк. Развитие этой части города имеет ключевое значение для становления структуры общегородского центра и системы внутригородских  озелененных пространств.

Общественно-деловая зона планируется на площадке возле Школьного бульвара, предусматривавшейся ранее под торговый центр. Жилищное строительство намечено на свободной территории между Институтским пр-том и ул. Вторая, где предполагается размещение квартала 3-4-х этажной застройки в дополнение к исторически сложившейся зоне малоэтажной  застройки 60-х годов. Кроме того, зоны индивидуального строительства предусмотрены по ул. Преображенская, на продолжении ул. Лесная и в районе б-ра Архитектора Толмачёва. Основной осью перспективного развития должен стать Школьный б-р, переходящий в автомобильную дорогу местного значения, связывающую г. Черноголовка с д. Якимово и д. Афанасово-3. Здесь предполагается формироваине зон производственно-коммунального и индивидуального жилищного строительства. Для размещения объектов капитального строительства предполагается использовать земли сельскохозяйственного назначения вдоль автодороги А-103 «Щёлковское шоссе» – Черноголовка – МБК», а также территорию сельскохозяйственного производственного центра возле д. Якимово, предусмотренного к ликвидации.

Градостроительное освоение восточной части городского округа  осуществляется вдоль планируемой автодороги регионального значения А-103 «Щёлковское шоссе» – Черноголовка – МБК». Территории планируемого градостроительного развития располагаются в районе д. Ботово  и включают зоны размещения коммунально-производственных объектов, индивидуального жилищного строительства, дачной застройки. Генеральным планом предлагается ликвидация животноводческой фермы на территории д. Ботово, которая в настоящее время не функционирует, с размещением на этом участке производственного предприятия IV-V классов опасности (с санитарно-защитной зоной менее 50 м.).

Небольшие объёмы нового индивидуального жилищного строительства предусмотрены в деревнях Старки и Беседы, а в д. Стояново планируется восстановление парка бывшей усадьбы Макаровых, владевших в конце XVIII в. поместьем, общей площадью более 500 га.

Генеральным планом предусматривается также реконструкция военного городка рядом с с. Макарово, с размещением среднеэтажной жилой застройки (до 9 этажей), общеобразовательной школы и детского дошкольного учреждения.

Планируется размещение индивидуального жилищного строительства и в западной части городского округа, возле с. Ивановское.

Размещение нового жилищного строительства в сельских населённых пунктах осуществляется на территориях, не используемых для сельскохозяйственного производства.

4. Социально-экономическое развитие

4.1. Население. Трудовые ресурсы

По данным территориального органа Федеральной службы Государственной статистики по Московской области численность постоянного населения городского округа Черноголовка на 01.01.2012  года составила 22959  человек, в том числе городское население – 21424 человека (или 93,3%) и сельское население - 1535 человек (или 6,7% общей численности населения городского округа).

Распределение населения по населенным пунктам городского округа Черноголовка и динамика численности населения за период с переписи 1989 года приводится в таблице  4.1.1:

Таблица  4.1.1

Динамика численности населения городского округа Черноголовка                                       по населёным пунктам

| № п/п | Наименование населенного пункта | Численность населения по данным Всесоюзной переписи населения 1989 года | Численность населения по дан-ным Всероссийской переписи населения 2002 года | Численность населения на 01.01. 2012 г. | Прирост (убыль) населе-ния за период 1989-2011гг. (чел.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | чел. | % от общей числен-ности | чел. | % от общей числен-ности | чел. | % от общей числен-ности |  |
| I | Город Черноголовка | 18600 | 97,3 | 20284 | 97,6 | 21424 | 93,3 | +2824 |
| II | Сельские населенные пункты, администра-тивно-подчиненные городу Черноголовка – всего, в том числе: | 516 | 2,7 | 504 | 2,4 | 1535 | 6,7 | +1019 |
| II.1 | с. Ивановское. 1 | 33 |  | 62 |  | 77 |  | +44 |
| II.2 | с. Макарово. | 94 |  | 102 |  | 1081* (в т.ч. в/ч-860) |  | +987 |
| II.3 | д. Афанасово-3 | 26 |  | 53 |  | 72 |  | +46 |
| II.4 | д. Беседы | 28 |  | 21 |  | 22 |  | -6 |
| II.5 | д. Ботово | 238 |  | 161 |  | 181 |  | -57 |
| II.6 | д. Старки | 5 |  | 2 |  | 5 |  | - |
| II.7 | д. Стояново | 14 |  | 19 |  | 32 |  | +18 |
| II.8 | д. Якимово | 62 |  | 80 |  | 58 |  | -4 |
| II.9 | хутор Горячевка | 16 |  | 4 |  | 7 |  | -9 |
|  | Итого : | 19116 | 100,0 | 20788 | 100,0 | 22959 | 100,0 | +3843 |

Примечание: * С учетом численности населения военного городка (численность населения городка воинской части – 860 чел.).

Как видно из приведенных данных, общая  численность населения за период с переписи 1989 года по настоящее время существенно  изменилась - увеличилась на  3,8 тыс. человек (или на 20,1 %). При этом наблюдался рост численности населения в городе Черноголовка (на 15,1%), а численность населения сельских населенных пунктов, административно-подчиненных г. Черноголовка, увеличилась главным образом за счет включения населения военного городка в селе Макарово. Общая численность населения  городского округа Черноголовка за последние три года увеличилась на 566 человек, или на 2,5% (динамика численности населения за указанный  период приводится в таблице 4.1.2):

Таблица 4.1.2

Динамика численности населения городского округа Черноголовка

| Год | Численность населения на 01.01* | Прирост (убыль) населения за год, чел. | Прирост (убыль) населения за год, % |
| --- | --- | --- | --- |
| 2010 | 22393 |  |  |
| 2011 | 22506 | 113 | 0,5 |
| 2012 | 22959 | 453 | 2,0 |
| 2013 (оценка) | 23009 | 50 | 0,2 |

Примечание: * Данные Министерства экономики Московской области («Прогноз социально-экономического развития муниципальных образований Московской области на 2012-2014 и 2013-2015 г.г»).

Основная часть населения городского округа сосредоточена в Центральном  планировочном районе (в городе Черноголовка) –  21,4 тыс. человек или 93,3 % общей численности постоянного населения округа. При средней  плотности населения по городу (территория в пределах городской черты – 815 га), составляющей 26 человек на 1га, наиболее плотно заселена центральная часть города – в кварталах многоэтажной застройки плотность населения  достигает 300-350 человек на га. Плотность населения территорий  малоэтажной застройки в городе колеблется в пределах  10-50 человек на 1 га.

В сельских населённых пунктах, рассредоточенных главным образом  в западной и северной частях территории городского округа (Западный  и Северо-восточный планировочные районы) проживает 1535 человека, что составляет всего 6,7 % общей численности населения городского округа. Все сельские населенные пункты городского округа относятся к категории малых и средних: только два из 9 имеют численность населения более 100 человек (с. Макарово с поселком воинской части – 1081 чел. и д. Ботово – 181 чел), три населенных пункта – с численностью от 50 до 100 человек (д. Якимово -58 чел., и д. Афанасово-3 -72 чел., с. Ивановское -77 чел.)  и остальные четыре – с численностью населения менее 50 человек (д. Беседы – 22 чел., д. Стояново -32 чел., д. Старки – 5 чел. и хутор Горячевка – 7 человек). Общая территория сельских населённых пунктов в границах землепользования составляет 452,9 га, а средняя плотность населения в них – немногим более 3 человек на гектар.

Наибольшая часть сельского населения городского округа Черноголовка проживает в Западном планировочном районе – около 76 % всего сельского населения, меньшая часть – в Северо-восточном планировочном районе – более 15 % и в Центральном планировочном районе – более 8% сельского населения.

Данные по сельским населённым пунктам городского округа Черноголовка в разрезе планировочных районов приводятся в таблице 4.1.3:

Таблица 4.1.3

Распределение населения по сельским населенным пунктам

| № п/п | Наименование сельских населённых пунктов | Численность населения на 01.01.2010 г., чел. % от общей численности сельского населения | Территория в границах землеполь-зования, га |
| --- | --- | --- | --- |
| I. | Центральный планировочный район |
| 1 | д. Афанасово-3 | 72 | 4,7 | 69,9 |
| 2 | д. Якимово | 58 | 3,8 | 24,4 |
|  | Всего: | 130 | 8,5 | 94,3 |
| II. | Северо-восточный планировочный район |
| 3 | д. Беседы | 22 | 1,4 | 63,8 |
| 4 | д. Ботово | 181 | 11,8 | 38,2 |
| 5 | д. Старки | 5 | 0,3 | 28,4 |
| 6 | д. Стояново | 32 | 2,1 | 63,8 |
|  | Всего: | 240 | 15,6 | 194,2 |
| III. | Западный планировочный район |
| 7 | с. Макарово | 1081 | 70,4 | 86,9 |
| 8 | с. Ивановское | 77 | 5,0 | 70,8 |
| 9 | хутор Горячевка | 7 | 0,5 | 6,7 |
|  | Всего: | 1165 | 75,9 | 164,4 |
|  | Итого: | 1535 | 100,0 | 452,9 |

В западной части городского округа  вблизи с. Макарово находится посёлок воинской части, застроенный малоэтажными многоквартирными домами. Здесь плотность населения составляет около 100 человек на 1 гектар.

Характерной особенностью городского округа Черноголовка является наличие значительного количества временного (сезонного) населения. К этой группе относится население садоводческих товариществ (их на территории муниципального образования насчитывается 20 с общим количеством участков 2277) и отдыхающие в частном жилом фонде (наследуемый фонд или так называемое «второе жилье»). Ориентировочно численность сезонного населения составляет порядка 8,0-8,5 тыс. человек.

Ввиду того, что статистическая отчетность велась по городу Черноголовка и в целом по сельской местности Ногинского района, динамика численности и  естественного  движения населения города Черноголовка приведена в таблицах  4.1.4 и 4.1.5.

Таблица 4.1.4

Динамика  численности  населения  города  Черноголовка                                                          (данные Территориального органа Федеральной службы Государственной статистики по Московской области)

| Год | Численность постоянного населения на 01.01, тыс. чел. | Общий прирост (убыль) населения, тыс. чел. |
| --- | --- | --- |
| 1990 | 18,6 |  |
| 1995 | 19,5 | 0,9 |
| 2000 | 20,1 | 0,6 |
| 2001 | 20,1 | - |
| 2002 | 20,1 | - |
| 2003 | 20,3 | 0,2 |
| 2004 | 20,3 | - |
| 2005 | 20,3 | - |
| 2006 | 20,4 | 0,1 |
| 2007 | 20,5 | 0,1 |
| 2008 | 20,5 | - |
| 2009 | 20,5 | - |
| 2010 | 20,5 | - |
| 2011 | 21,0 | 0,5 |
| 2012 | 21,4 | 0,4 |

Таблица  4.1.5

Динамика  естественного  движения  населения  города  Черноголовка

| Год | Родилось, чел. на 1000 жителей | Умерло, чел. на 1000 жителей | Естественный прирост (убыль) на 1000 жителей |
| --- | --- | --- | --- |
| 1990 | 10,7 (10,2)* | 4,7 (12,2)* | 6,0 (-2,0)* |
| 1991 | 8,8 (8,9)* | 6,2 (12,4)* | 2,6 (-3,5)* |
| 1992 | 7,1 (7,7)* | 5,5 (13,2)* | 1,6 (-5,5)* |
| 1993 | 7,5 (6,9)* | 8,3 (16,0)* | -0,8 (-9,1)* |
| 1994 | 7,8 (7,2)* | 9,4 (18,0)* | -1,6 (-10,8)* |
| 1995 | 8,0 (7,1)* | 8,2 (17,4)* | -0,2 (-10,3)* |
| 1996 | 6,2 (6,9)* | 8,3 (15,8)* | -2,1 (-8,9)* |
| 1997 | 6,6 (6,6)* | 6,3 (14,9)* | -0,3 (-8,3)* |
| 1998 | 7,1 (6,9)* | 8,2 (15,0)* | -1,1 (-8,1)* |
| 1999 | 6,2 (6,7)* , | 8,5 (16,4)* | -2,3 (-9,7)* |
| 2000 | 7,8 (7,2)* | 10,2 (17,0)* | -2,4 (-9,8)* |
| 2001 | 9,2 (7,7)* | 9,4 (17,8)* | -0,2 (-10,1)* |
| 2002 | 8,7 (8,2)* | 9,6 (17,9)* | -0,9 (-9,7)* |
| 2003 | 8,8 (8,8)* | 10,5 (17,9)* | -1,7 (-9,1)* |
| 2004 | 8,7 (9,1)* | 10,8 (17,5)* | -2,1 (-8,4)* |
| 2005 | 8,6 (9,0)* | 11,6 (17,5)* | -3,0 (-8,5)* |
| 2006 | 6,7 (9,1)* | 11,3 (17,0)* | -4,6 (-7,9)* |
| 2007 | 7,8 (9,6)* | 10,3 (16,6)* | -2,5 (-7,0)* |
| 2008 | 8,9 (10,5)* | 10,4 (16,6)* | -1,5 (-6,1)* |
| 2009 | 9,7 (11,0)* | 13,3 (15,9)* | -3,6 (-4,9)* |
| 2010 | 8,7 (10,9)* | 13,2 (15,4)* | -4,5 (-4,5)* |
| 2011 | 8,4 (11,0)* | 10,5 (14,1)* | -2,1 (-3,1)* |

* в скобках приведены средние показатели по Московской области

Как видно из приведенных данных, естественный прирост населения наблюдался до 1993 года, а последующие годы  характеризовались естественной убылью населения, что обусловлено превышением уровня смертности над уровнем рождаемости.                                    О неблагоприятной демографической ситуации говорит тот факт, что за последние годы смерность значительно выросла и в 1,6-1,7 раза превысила показатели рождаемости.

Анализируя динамику естественного движения населения в городском округе Черноголовка, необходимо однако отметить тот факт, что ситуация в городе  благоприятнее, чем по области в целом - показатели смертности значительно ниже среднеобластных и соответственно  показатели убыли населения в городском округе Черноголовка ниже, чем в среднем по области.

Естественная убыль населения города компенсировалась миграционным  приростом – количество прибывших превышало отток населения.

Динамика механического движения населения в городском округе Черноголовка за период 2001-20011 гг. приводится в таблице 4.1.6.

Таблица   4.1.6

Динамика  механического  движения  населения  городского  округа  Черноголовка *

| Год | Численность прибывших (чел.) | Численность выбывших (чел.) | Миграционный прирост (убыль) населения (чел.) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Всего | На 1000 жителей | Всего | На 1000 жителей | Всего | На 1000 жителей |
| 2001 | 170 | 8,8 | 178 | 9,2 | -8 | -0,4 |
| 2002 | 190 | 9,8 | 139 | 7,2 | +51 | +2,6 |
| 2003 | 201 | 9,6 | 159 | 7,6 | +42 | +2,0 |
| 2004 | 207 | 10,0 | 140 | 6,7 | +67 | +3,3 |
| 2005 | 264 | 12,6 | 140 | 6,7 | +124 | +5,9 |
| 2006 | 194 | 9,3 | 103 | 4,9 | +91 | +4,4 |
| 2007 | 217 | 10,3 | 126 | 6,0 | +91 | +4,3 |
| 2008 | 141 | 6,9 | 129 | 6,3 | +12 | +0,6 |
| 2009 | 130 | 6,2 | 142 | 6,8 | -12 | -0,6 |
| 2010 | 203 | 9,1 | 128 | 5,7 | 75 | +3,4 |
| 2011 | 865 | 38,0 | 364 | 16,0 | +501 | +22,0 |

* По данным нформационно-аналитического отдела администрации муниципального образования «ГО Черноголовка»

Возрастная структура населения городского округа Черноголовка, незначительно отличаясь от возрастной структуры Московской области, характеризуется высоким удельным весом лиц старших возрастов и низким удельным весом детских возрастов, что связано со снижением рождаемости и процессом «старения» населения и в целом.

Возрастная структура населения городского  округа Черноголовка  (в сравнении с 2003 годом) приведена в таблице  34.1.7.

Таблица 4.1.7

Возрастная   структура  населения  городского округа Черноголовка*

| Возрастные группы | на 01.01.2003 г. | на 01.01.2012 г. (оценка) |
| --- | --- | --- |
|  | тыс. чел. | % | тыс. чел. | % |
| Численность населения – всего, | 20,79 | 100,0 | 22,9 | 100,0 |
| в том числе: |  |  |  |  |
| - моложе трудоспособного возраста | 3,18 | 15,3 | 3,3 | 14,5 |
| - трудоспособный возраст | 13,34 | 64,2 | 14,0 | 61,1 |
| - старше трудоспособного возраста | 4,27 | 20,5 | 5,6 | 24,4 |

* По данным  «Информационно-аналитического отдела Администрации МО  «ГО Черноголовка».

Анализ демографической ситуации, динамика основных параметров воспроизводства населения позволяет сделать следующие выводы:

- произошедший в стране социально-экономический кризис способствовал ухудшению демографической ситуации, выражающейся в смене естественного прироста естественной убылью населения. Таким образом, был ускорен переход к модели воспроизводства, характерной для европейских стран (низкий уровень рождаемости и высокий уровень смертности);

-  в возрастной структуре населения будет продолжаться процесс «старения» - повышение доли лиц пожилого и старшего возраста в общей численности населения и снижение доли детей и подростков, что приведет к росту демографической нагрузки на трудоспособное население (коэффициент демографической нагрузки, исчисляемый как численность нетрудоспособных возрастов на 1000 человек трудоспособного возраста, составляет 616 человек, что почти соответствует среднеобластному  показателяю – 604 человека).

Воздействие неблагоприятных демографических процессов сказывается на формировании трудовых  ресурсов городского округа.

В последние годы появились следующие негативные тенденции:

- снижение численности  занятых в отдельных сферах экономики;

- обострение обстановки на рынке труда, приведение к появлению новых категорий трудовых ресурсов: «лица, не занятые трудовой деятельностью» и «безработные»;

- увеличение количества работающих пенсионеров и подростков до 16 лет.

Численность трудовых ресурсов городского округа составляет  15,0 тыс.чел., или 65,5% от общей численности населения. В структуре трудовых ресурсов 93,3% приходится на население в трудоспособном возрасте и 10,0% - на работающих пенсионеров и подростков до 16 лет. Доля лиц, исключаемых из трудовых ресурсов (это неработающие инвалиды и льготные пенсионеры в трудоспособном возрасте), составляет 2,2% общей численности населения городского округа.

Сводный трудовой баланс* на 01.01.2012 года (оценка)  приводится в таблице 4.1.8.

Таблица 4.1.8

Сводный трудовой баланс (оценка)

| Категории населения | Тыс. чел. | % от общей численности | % от трудовых ресурсов |
| --- | --- | --- | --- |
| Население – всего | 22,9 | 100,0 |  |
| Трудовые ресурсы – всего, в т.ч.: | 15,0 | 65,5 | 100,0 |
| - Население в трудоспособном возрасте | 14,0 | 61,1 | 93,3 |
| - Неработающие инвалиды и льготные пенсионеры в трудоспособном возрасте | 0,5 | 2,2 | 3,3 |
| - Работающие пенсионеры и подростки до 16 лет | 1,5 | 6,6 | 10,0 |
| Распределение трудовых ресурсов: |  |  |  |
| - Занято в экономике | 12,0 | 52,4 | 80,0 |
| - Учащиеся 16 лет и старше, обучающиеся с отрывом от производства | 0,8 | 3,5 | 5,3 |
| - Трудоспособное население в трудоспособном возрасте, занятое в домашнем и личном подсобном хозяйстве | 0,1 | 0,4 | 0,7 |
| - Не занято трудовой деятельностью, в т.ч. имеющие статус безработных | 0,1 0,09 | 0,4 0,4 | 0,7 0,7 |
| - Сальдо маятниковой миграции | 2,0 | 8,8 | 13,3 |
| в т.ч. |  |  |  |
| - выезд | 2,5 | 10,9 | 16,7 |
| - въезд | 0,5 | 2,1 | 3,4 |

*  По данным  «Информационно-аналитического отдела Администрации МО « ГО Черноголовка»

Нахождение городского округа на относительно близком расстоянии от Москвы  (расстояние – 50 км.) и в непосредственной близости к городам Ногинск и Электросталь обусловили наличие значительной трудовой маятниковой миграции жителей на работу в эти города – сальдо маятниковой миграции составляет порядка 2 тыс. чел. (количество выезжающих  оценивается в 2,5 тыс. чел., количество въезжающих –  в  0,5 тыс. чел.).

В настоящее время в экономике городского округа Черноголовка занято около 
12,0 тыс. человек или 52,4% от численности населения.

4.2. Жилищный фонд и жилищное строительство

Существующее положение

Жилищный фонд городского округа Черноголовка по данным Черноголовского филиала ГУП МО БТИ на 01.01.2012 г. составил 563,2 тыс. кв. м общей площади. Средняя обеспеченность населения жильем – 24,5 кв. м на человека.

Общий жилищный фонд и площадь жилищ, приходящаяся в среднем на одного жителя, за последние годы  приводится в таблице 4.2.1.

Таблица 4.2.1

Жилищный фонд и обеспеченность населения жильем

в городском округе Черноголовка (на конец года)

| Год | Жилищный фонд, м2 общей площади | Средняя обеспеченность населения жилищным фондом м2 на 1 человека |
| --- | --- | --- |
| 2005 | 487,0 | 23,3 |
| 2006 | 514,3 | 24,5 |
| 2007 | 525,8 | 25,0 |
| 2008 | 539,8 | 25,7 |
| 2009 | 547,6 | 26,1 |
| 2010 | 560,8 | 24,92 |
| 2011 | 563,2 | 24,53 |

В структуре жилищного фонда преобладает частный фонд – 83,2% всего жилищного фонда, государственный фонд составляет 15,7%, доля муниципального фонда незначительна -  всего 1,1%.

Распределение жилищного фонда по ведомственной принадлежности представлено в таблице 4.2.2:

Таблица 4.2.2

Распределение жилищного фонда городского округа Черноголовка

по ведомственной принадлежности (на конец 2011 года)

| Ведомственная принадлежность жилищного фонда | общая площадь, тыс.кв. м | % % к итогу |
| --- | --- | --- |
| Муниципальный | 5,8 | 1,0 |
| Государственный | 75,8 | 13,5 |
| Частный – всего, | 481,6 | 85,5 |
| в том числе в собственности: - граждан | 471,5 | 83,7 |
| - юридических лиц | 10,1 | 1,8 |
| Всего: | 563,2 | 100,0 |

Основная часть жилищного фонда городского округа Черноголовка сконцентрирована в городе Черноголовка – 496,5 тыс. кв. м общей площади (что составляет 90,7% всего жилищного фонда).

В городе размещается 85 многоквартирных домов, большая часть из них 
(а именно 57%) – многоэтажные дома (9-17 этажей). Доля среднеэтажной застройки (5-8 этажные дома) составляет 12%, остальная часть - 1-3-этажные многоквартирные дома. В частном индивидуальном фонде (коттеджная застройка) насчитывается 170 домов с общей площадью 39,9 тыс. кв. метров.

Жилищный фонд сельской местности городского округа Черноголовка составляет 51,1 тыс. кв. м общей площади домов и квартир (или 9,1% всего жилищного фонда городского округа).

В девяти сельских населенных пунктах, административно подчиненных городу Черноголовка насчитывается 395 частных индивидуальных дома и 28 многоквартирных домов (из них 25 расположены на территории воинской части вблизи деревни Макарово, два – в д. Ботово и один – в д. Афанасово).

Характеристика жилищного фонда городского округа Черноголовка по типу застройки и этажности приводится в таблице 4.2.3:

Таблица 4.2.3

Характеристика жилищного фонда городского округа Черноголовка

| № п/п | Тип застройки, этажность | Количество домов | Общая площадь |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | единиц | % к итогу | тыс. кв. м | % к итогу |
| I. Город Черноголовка |
| 1 | Многоквартирная жилая застройка (2-17 этажей) | 85 | 12,5 | 458,2 | 81,4 |
| 2 | Индивидуальная усадебная (коттеджная) застройка | 170 | 25,1 | 53,9 | 9,6 |
|  | Всего: | 255 | 37,6 | 512,1 | 90,9 |
| II. Сельские населенные пункты |
| 1 | Многоквартирная жилая застройка (1-2 этажа) | 28 | 4,1 | 16,9 | 3,0 |
| 2 | Индивидуальная усадебная застройка | 395 | 58,3 | 34,2 | 6,1 |
|  | Всего: | 423 | 62,4 | 51,1 | 9,1 |
|  | Итого: | 678 | 100,0 | 563,2 | 100,0 |

Как отмечалось выше, основная часть жилищного фонда городского округа Черноголовка сконцентрирована в городе Черноголовка – 90,9 % (512,1 тыс.кв. м общей площади). Средняя плотность жилищного фонда селитебной части города, располагающейся в его центральной части     (общая площадь застройки –  около120 га)  составляет  порядка 3,0-4,0 тыс. кв.м на 1 гектар. При этом  показатели плотности жилищного фонда  кварталов многоэтажной застройки (проспект Академика Семёнова, Школьный бульвар, ул. Центральная, проезд Строителей, ул. Лесная, ул. Золотого) достаточно высоки – 6,5 - 7,0 тыс. кв. м  общей площади на 1 га, а кварталов малоэтажной застройки  значительно ниже – 1,5 - 2,0 тыс. кв. м (район малоэтажной многоквартирной застройки по ул. Первая) и территории индивидуальной застройки – 0,9-1,0 тыс. кв. м (южная часть селитебной зоны - по улицам Луговая, Заречная, Садовая, Сосновая, Берёзовая, Речной проезд, Малиновый проезд и восточная часть селитебной зоны – по улицам  Первая, Вторая и Третья).

В Центральном планировочном районе кроме города Черноголовка находятся  два сельских населённых пункта – д. Афанасово-3  и д. Якимово, где размещается индивидуальная застройка (в д. Афанасово-3 имеется один малоэтажный многоквартирный дом)  – плотность жилищного фонда здесь составляет  0,5-0,7 тыс. кв. м общей площади на 1 га.

В южной части Центрального планировочного района размещаются 3 садоводческих товарищества – СНТ «Химик», СНТ «Виктория», СНТ «Ветеран армии», с общей занимаемой территорией  21,7 га и количеством участков - 206 (жилищный фонд которых ориентировочно составляет порядка  10 тыс. кв. м общей площади).

Большую часть территорий Западного и Северо-восточного планировочных районов городского округа Черноголовка занимают лесные и сельскохозяйственные территории. Доля селитебной территории незначительна (порядка 10 %). В Северо-восточном планировочном районе расположены 4 сельских населенных пункта (общая территория в границах землепользования – 194,2 га), в Западном планировочном районе – 3 сельских населенных пункта (общая территория -164,4 га) и  воинская часть с жилым посёлком.

Превалирующим  является частный индивидуальный фонд с низкой плотностью застройки, составляющей 520-540 кв. м общей площади на 1 га. Участки малоэтажной многоквартирной застройки располагаются в посёлке воинской части вблизи с. Макарово в Западном планировочном районе (площадь – 6 га, плотность жилищного фонда – 2,5 тыс. кв. м на 1 га) и в д. Ботово в Северо-восточном планировочном районе (имеется два 1-этажных многоквартирных дома).

На территории Западного и Северо-восточного планировочных районов также размещаются  садоводческие товарищества:

- в Западном планировочном районе – 8 садоводческих товариществ с общей занимаемой территорией 76,6 га (общее количество участков – 994, общая площадь домов ориентировочно составляет 50 тыс. кв. м);

- в Северо-восточном планировочном районе – 6 садоводческих товариществ              (занимаемая территория – 84,7 га, общее количество участков – 1117, ориентировочная площадь домов – 55 тыс.кв.м).

Таким образом, распределение  садоводческих товариществ по территории городского округа следующее:

- Центральный планировочный район – 12 %;

- Западный планировочный район – 42 %;

- Северо-Восточный планировочный район – 46 %.

Средняя плотность жилищного фонда в садоводческих товариществах составляет порядка 600 кв. м общей площади на 1 га территории.

Плотность жилой застройки селитебных территорий по планировочным районам городского округа Черноголовка приводится в таблице 4.2.4:

Таблица 4.2.4.

Плотность жилой застройки селитебных территорий по планировочным   районам

городского округа Черноголовка

| № п/п | Наименование планировочных районов и тип застройки | Жилищный фонд (тыс.кв. м) | Площадь застройки (га) | Плотность застройки (кв.м / га) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I. | Центральный планировочный район – всего, в том числе: | 520,2 | 130 | 4100 |
|  | - много- и среднеэтажная застройка | 442,2 | 65 | 6800 |
|  | - малоэтажная многоквартирная застройка | 16,0 | 8 | 2000 |
|  | - малоэтажная индивидуальная застройка | 62,0 | 57 | 1090 |
| II. | Западный планировочный район – всего, в том числе: | 27,0 | 31 | 870 |
|  | - много- и среднеэтажная застройка | - | - | -4 |
|  | - малоэтажная многоквартирная застройка | 14,0 | 6 | 2500 |
|  | - малоэтажная индивидуальная застройка | 13,0 | 25 | 520 |
| III. | Северо-восточный планировочный район – всего, в том числе: | 16,0 | 29 | 550 |
|  | - много- и среднеэтажная застройка | - | - | - |
|  | - малоэтажная многоквартирная застройка | 1,0 | 1 | 1000 |
|  | - малоэтажная индивидуальная застройка | 15,0 | 28 | 540 |
|  | Всего по городскому округу, в том числе: | 563,2 | 190 | 2960 |
|  | - много- и среднеэтажная застройка | 442,2 | 65 | 6800 |
|  | - малоэтажная многоквартирная застройка | 31,0 | 15 | 2070 |
|  | - малоэтажная индивидуальная застройка | 90,0 | 110 | 820 |

Анализируя размещение жилищного фонда по территории городского округа Черноголовка, необходимо отметить в качестве позитивного факта то, что практически весь он размещён вне  санитарно-защитных зон имеющихся предприятий и инженерных сооружений. И только незначительная часть жилищного фонда двух сельских населённых пунктов попадает в санитарно - защитные зоны животноводческих ферм – всего 20 частных индивидуальных домов,  в том числе -15 в д. Ботово и 5 – в д. Якимово (общий жилищный фонд составляет около 1,5 тыс. кв. м общей площади или менее 0,3 % всего жилищного фонда городского округа).

Следует отметить высокий уровень инженерного благоустройства жилищного фонда городского округа, который значительно превышает среднеобластные показатели.

Данные по оборудованию жилищного фонда приведены в таблице 4.2.5:

Таблица 4.2.5

Оборудование жилищного фонда  (на конец 2011 года)

| Виды благоустройства | % жилищного фонда, оборудованного видами благоустройства |
| --- | --- |
|  | - Водопровод | 96,4 (81,8)* |
|  | - Канализация | 95,8 (79,1)* |
|  | - Центральное отопление | 98,7 (85,6)* |
|  | - Горячее водоснабжение | 93,2 (74,0)* |
|  | - Ванны (душ) | 93,0 (73,6)* |
|  | - Газ | 70,7 (69,6)* |
|  | - Напольные электроплиты | 24,8 (14,8)* |

*  Приведены среднеобластные показатели

Большая часть жилищного фонда городского округа Черноголовка построена в 70-е-90-е годы и характеризуется удовлетворительным техническим состоянием (имеет процент износа менее 30). Меньшее количество домов (построенных в 60-е годы) характеризуется менее удовлетворительным техническим состоянием – имеет процент износа от 35% до 40%. Ветхого и аварийного жилищного фонда в городском округе не имеется.

Темпы жилищного строительства за последние годы были различными – ввод жилья по годам составил:

| 2003 год | - 6,57 тыс. кв. м (10-этажный 118 квартирный дом); |
| --- | --- |
| 2004 год | - 3,65 тыс. кв. м (15 индивидуальных жилых домов); |
| 2005 год | - 13,6 тыс. кв. м (два 9-этажных 40 квартирных дома и 20 индивидуальных жилых домов). |
| 2006 год | - 28,1тыс. кв. м (четыре многоквартирных и 14 индивидуальных жилых домов). |
| 2007 год | - 12,5 тыс.кв. м (два 7-этажных и 7 индивидуальных домов). |
| 2008 год | - 13,5 тыс.кв. м (4-5-этажный и 6 индивидуальных жилых домов). |
| 2009 год | - 9,2 тыс. кв. м |
| 2010 год | - 13,2 тыс. кв. м (в т. ч. ИЖС – 3,7 тыс. кв. м, многоквартирные дома – 9,5 тыс. кв. м) |
| 2011 год | - 2,2 тыс. кв. м (в т.ч. ИЖС – 2,2 тыс. кв. м) |
| 2012 год | - 16,7 тыс. кв. м (в т.ч. ИЖС – 11,7 тыс.кв. м и общежитие квартирного типа – 5,0 тыс. кв. м) |

Таким образом, шаг жилищного строительства за период с 2003 года по 2012 годы был  достаточно умеренным –  составил  11,9 тыс. кв. м  общей площади в год.

Необходимо отметить тот факт, что до 2006 года темпы жилищного строительства в городском округе Черноголовка были более значительны, чем во многих муниципальных образованиях Московской области и в отдельных случаях выше, чем среднеобластные показатели, а  в  последние  годы они снизились.

Темпы жилищного строительства по отношению к предыдущему году за период 
с 2002 года по 2011 год составляли (в скобках приведены среднеобластные показатели):

2002 год - 84,2 % (120,8%);

2003 год - в 3,7 раза  (120,5%);

2004 год - 23,2 %  (139,0%);

2005 год - в 2,5 раза  (92,6%);

2006 год - в 2,1 раза  (122,4%);

2007 год  -  44,6%  (120,4%);

2008 год - 107,5% (101,0%);

2009 год - 68,1%  (107,2%);

2010 год – 144,4% ;

2011 год – 16,6% .

Ввод жилья на душу населения за указанный период составил (в скобках приведены среднеобластные показатели):

2002 год - 0,32 кв. м  (0,52 кв. м);

2003 год - 1,14 кв. м  (0,62 кв. м);

2004 год - 0,26 кв. м  (0,86 кв. м);

2005 год - 0,65 кв. м  (0,80 кв. м);

2006 год - 1,34 кв. м  (0,98 кв. м)

2007 год - 0,60 кв. м  (1,17 кв. м);

2008 год - 0,64 кв. м  (1,18 кв. м);

2009 год - 0,44 кв. м  (1,26 кв. м);

2010 год – 0,59 кв. м (1,12 кв. м);

2011 год  - 0,10 кв. м (1,15 кв.м).

На сегодняшний момент в городском округе Черноголовка еще сохранилась жилищная проблема, выражающаяся в наличии очередников на получение жилой площади (хотя количество очередников существенно сократилось к 2009 году) и относительно низких темпах обеспечения населения жильем.

Статистические данные о количестве семей, состоящих на учете для получения жилой площади и числу семей, улучшивших  жилищные условия за период 2002-2011 годов, приведены в таблице 4.2.6:

Таблица 4.2.6

Уровень обеспечения жильем очередников на получение жилой площади

в городском округе Черноголовка*

| Год | Число семей состоящих на учете для получения жилой площади | Число семей, получивших жилую площадь |
| --- | --- | --- |
|  |  | количество семей (единиц) | в % от состоящих на учете для получения жилья |
| 2002 | 847 | 5 | 0,6 |
| 2003 | 780 | - | 0 |
| 2004 | 790 | 1 | 0,1 |
| 2005 | 780 | - | 0 |
| 2006 | 761 | - | 0 |
| 2007 | 758 | 2 | 0,3 |
| 2008 | 755 | 1 | 0,1 |
| 2009 | 199 | - | 0 |
| 2010 | 182 | 7 | 3,8 |
| 2011 | 177 | 4 | 2,2 |
| * Статистические сборники "Социальное и экономическое положение муниципальных образований Московской области" |

4.3. Производственно-хозяйственный комплекс

Существующее положение

В настоящее время городской округ Черноголовка имеет достаточно развитый производственно-хозяйственный комплекс, в котором ведущей отраслью, определяющей его профиль и специализацию, является наука и научное обслуживание.

Черноголовка, как научный центр Российской академии наук, представляет собой комплекс современных научных учреждений, проводящих фундаментальные научные исследования в области физики, химии, минералогии и биологии, а также участвующих в решении научно-технических задач в интересах обеспечения обороноспособности страны.

В городском округе размещаются 9 научно-исследовательских институтов и экспериментальный завод Академии наук (имеют статус государственных учреждений):

- Институт проблем химической физики Российской академии наук (ИПХФ РАН);

- Институт проблем технологии микроэлектроники и особо чистых материалов Российской академии наук (ИПТМ РАН);

- Институт теоретической физики им. Л.Д. Ландау Российской академии наук (ИТФ РАН);

- Институт физиологически активных веществ Российской академии наук (ИФАВ РАН);

- Институт физики твердого тела Российской академии наук (ИФТТ РАН);

- Институт    структурной    макрокинетики   и   проблем   материаловедения Российской академии наук (ИСМАН);

- Институт экспериментальной минералогии Российской академии наук (ИЭМ РАН);

- Филиал Института энергетических проблем химической физики Российской академии наук (ФИНЭПХФ РАН);

- Экспериментальная база "Черноголовка" Института проблем экологии и эволюции А.Н. Северцова Российской академии наук (ЭБ ИПЭЭ РАН);

- Федеральное государственное унитарное предприятие "Экспериментальный завод научного приборостроения Российской академии наук со Специальным конструкторским бюро Российской академии наук (ФГУП ЭЗАН)".

Вышеназванные учреждения, за исключением ФИНЭПХФ РАН и ЭБ ИПЭЭ РАН, включены в состав научно-производственного комплекса городского округа Черноголовка.

Институт проблем химической физики РАН (ИПХФ РАН). ИПХФ РАН, один из ведущих институтов Отделения химии и наук о материалах Российской академии наук, был организован в 1956 г. лауреатом Нобелевской премии академиком Н.Н. Семеновым как специализированный полигон для исследования процессов горения и взрыва. Объединяющей основой проводимых в ИПХФ РАН исследований является исследование кинетики и механизма протекания разнообразных химических и биологических превращений. В институте проводятся глубокие фундаментальные исследования по следующим научным направлениям:

- общие, энергетики и сельского хозяйства. В частности:

- созданы высокоселективные, экологически чистые технологические процессы получения высших линейных альфа-олефинов и высших алкилароматических углеводородов, а также разработаны процессы олигомеризации альфа-олефинов для производства кислоты для изготовления гербицидного препарата "ЛИЭР".

Создан ряд керамических, наноструктурных и полимерных композиционных материалов, а также установки для их опытного производства.

В 1999-2006 г. институт выполнял исследования по Федеральным целевым научным программам, Государственным научно-техническим программам, научным программам Президиума РАН,  грантам РФФИ (Российский Фонд Фундаментальных Исследований), международным проектам и грантам, хоздоговорам и контрактам, по инициативной тематике.

В декабре 2003 г. в Нижнекамске (республика Татарстан) был сдан в эксплуатацию первый отечественный завод по производству синтетических (и полусинтетических) полиальфа - олефиновых смазочных масел по технологии, разработанной в ИПХФ. Пуск завода, построенного по российской разработке и работающего на собственной сырьевой базе, выводит нашу промышленность на уровень самой передовой технологии в этой области нефтехимии, а также позволяет российской оборонной (автомобильной, бронетанковой и авиационной) технике освободиться от иностранной зависимости.

Разработанная в ИПХФ РАН каталитическая система является главным отличительным (оригинальным) признаком авторского технологического процесса.

Институт проблем технологии микроэлектроники и особо чистых материалов РАН (ИПТМ РАН). Институт образован в 1983 г. из части лабораторий и отделов института физики твердого тела АН СССР для решения задачи развития отечественной микро- и наноэлектронники на основе проведения фундаментальных исследований в области физический основ микроэлектроники и свойств микро- и нанообъектов; создания методов контроля и диагностики микроструктур; разработки новых технологических процессов микроструктурирования; поиска и получения новых материалов для микроэлектроники.

В настоящее время в институте проводятся фундаментальные исследования по следующим основным научным направлениям:

- физические основы и проблемы формирования многослойных планарных и самоподдерживающихся структур микро- и наноэлектроники;

-  физические основы рентгеновской оптики и управления рентгеновским лучом (прецизионное сканирование и модуляция);

-   методы электронной и рентгеновской литограции и микроскопии;

-   электрические и оптические свойства структур нанометровых размеров;

-  физико-химические методы получения и анализ высокочистых материалов для твердотельной микро- и наноэлектроники.

Среди полученных фундаментальных результатов, в первую очередь необходимо отметить те, которые явились инициаторами развития двух оригинальных научных направлений, получивших мировое признание:

-   металлическая наноэлектроника;

-   Брег-френелевская рентгеновская оптика.

Наряду с фундаментальными исследованиями в институте ведутся и прикладные работы по ряду актуальных технических направлений:

-   электронно-лучевая и ионная литография;

-   плазменно-химическое травление;

-   осаждение тонких пленок методами "CDV".

Результаты фундаментальных и прикладных исследований в последние годы реализованы для создания рыночной продукции:

- малое инновационное предприятие "РЭМЭКС", созданное при ИПТМ РАН, выпускает малыми сериями полностью автоматизированные (не требующие наличия постоянного обслуживающего персонала) водогрейные котлы мощностью от 100 до 
2000 кВт на газообразном и жидком топливе;

- налажено опытное производство малогабаритного мукопросеивателя для хлебокомбинатов, оснащенного супермагнитным сепаратором (сплав NdFeB) для тонкой очистки муки от металлических загрязнений, возникающих при помоле и технологической транспортировке.

Институт участвует в выполнении двух Федеральных целевых научно-технических программ, проводит исследования по темам, финансируемым РАН, проектам Президиума РАН, проектам РФФИ, участвует в выполнении международных проектов.

Институт структурной макрокинетики и проблем материаловедения РАН (ИСМАН).

ИСМАН был создан в 1987 г. на базе Отдела макроскопической кинетики Института химической физики АН СССР. Основу института составляют два крупных коллектива:

-   исследовательский макрокинетический центр;

- исследовательский центр самораспространяющегося высокотемпературного синтеза (СВС).

В задачи макрокинетического центра входит развитие научных традиций школы 
Н.Н. Семенова применительно к физической химии высокотемпературных процессов – проведение исследований кинетики и механизма химических реакций, фазовых и структурных превращений, воспламенения и горения преимущественно в конденсированных и гетерогенных средах с использованием экспериментальных методов, математического моделирования, компьютерных расчетов. Среди фундаментальных результатов, полученных в последнее время, следует отметить:

- разработку новых моделей безгазового и фильтрационного горения, а также моделей воспламенения и горения в системах с газотранспортными реакциями;

-  создание базы данных температур и состава горения многих систем;

- описание кинетики процессов кристаллизации и рекристаллизации в волнах безгазового горения, позволяющей анализировать структуру СВС-продуктов.

Задачами Исследовательского центра СВС являются:

-    исследования механизма и закономерностей СВС-процессов;

- развитие химии горения и изыскание новых экзотермических реакций, образующих полезные продукты;

-    разработка новых материалов, технологий, оборудования;

- поиск эффективных областей применения СВС-процессов и участие в организации их производств.

В результате выполненных работ предложено 14 типов технологических СВС-процессов для производства разнообразных порошков, пористых и уплотненных изделий на основе керамики и твердых сплавов.

Институт является базовой организацией Научного совета РАН по горению и взрыву и Научного совета РАН "Теория и практика СВС-процессов". Кроме того, институт ведет подготовку научных кадров на базовой кафедре "Макроскопическая кинетика"МГУ им. М.В. Ломоносова и в Научно-учебном центре СВС МИСиС – ИСМАН.

Ведется широкая пропаганда научных достижений Института на страницах международного журнала "Самораспространяющийся высокотемпературный синтез" 
(в Институте действует редакция журнала) и на регулярно организуемых международных симпозиумах по горению и взрыву.

Институт теоретической физики им. Л.Д. Ландау РАН (ИТФ РАН). ИТФ РАН был организован в 1965 г. на базе теоретического отдела Института физических проблем. Изначально тематика Института охватывала практически все области теоретической физики. Фундаментальные исследования осуществляются в Институте по всем разделам теоретической физики: математическая физика, нелинейная динамика, квантовая теория конденсированного состояния, теоретическая астрофизика и космология, вычислительная физика и определяют развитие не только российской, но и мировой науки в целом. В настоящее время основные научные направления представлены в институте следующим образом:

- математическая физика;

- нелинейная динамика и гидродинамика;

- вычислительная физика;

- теория ядра и квантовая теория поля;

- физика твердого тела и физика магнитных явлений;

- теория сверхпроводимости;

- физика низких температур и теория конденсированного состояния вещества;

- космология и релятивистская астрофизика.

Наряду с фундаментальными результатами в области физики конденсированного состояния, в области математической физики в теории нелинейных явлений, сотрудниками института высказана идея передачи сигналов по оптическим волокнам, которая нашла применение в создании современных высокоскоростных сетей Интернета.

Институт теоретической физики играет ведущую роль в проведении фундаментальных теоретических исследований научного центра в г. Черноголовке, а также в преподавании теоретической физики студентам базовых кафедр МФТИ. Институт является создателем компьютерной сети ChG-FreeNet, без которой невозможно функционирование Интернет в муниципальном образовании.

Научные сотрудники института занимают лидирующие позиции практически во всех областях теоретической физики, В ИТФ – 6 ведущих научных школ РФ. Исследования проводятся по 20 научным темам. Институт участвует в 5 программах Президиума РАН, в 3 программах ОФН РАН, в 20 грантах РФФИ, в 4 грантах ИНТАС.

Институт физиологически активных веществ РАН (ИФАВ РАН). ИФАВ РАН был организован в 1978 г. Основные научные направления института – синтез и разработка широкого спектра физиологически активных веществ, лекарственных препаратов, пестицидов, простагландинов и феромонов.

В настоящее время ИФАВ РАН играет ведущую роль в Российской Федерации в формировании современных научных основ поиска и направленного отбора новых эффективных физиологически активных веществ (ФАВ) для нужд медицины (drug design), сельского хозяйства и промышленности.

Уникальность ИФАВ в системе РАН заключается в том, что его структура обеспечивает для реализации главных задач проведение всего комплекса исследований в рамках сложившихся основных научных направлений:

- компьютерное моделирование и структурная генерация активности;

- синтез сложных органических веществ или выделение целевых соединений из природных объектов;

- тестирование и скрининг веществ на различных уровнях (ферменты, клетки, животные);

- изучение механизма и биохимии действия препаратов.

В качестве примера успешной реализации такого подхода можно привести работы в области нейропротекторов и стимуляторов когнитивных функций, являющихся одним из ключевых направлений исследований в ИФАВ. Так, на основании компьютерного прогнозирования свойств нескольких сотен соединений был приготовлен препарат "ДИМЕБОН", который передан для проведения пилотных клинический испытаний на больных болезнью Альцгеймера в Московский геронтологический центр. Положительные результаты этих испытаний позволили в настоящее время запатентовать это вещество как новый препарат для лечения болезни Альцгеймера.

Среди разработок института, имеющих коммерческое значение, следует отметить метод диагностики наркомании, не имеющий мировых аналогов и позволяющий по образованию специальных маркеров в сыворотке крови человека установить факт приема наркотиков в более отдаленные сроки после последнего приема, когда в других биологических жидкостях уже отсутствуют метаболиты данного вещества. Новый метод позволяет диагностировать наркологическую зависимость от препаратов опия, эфедрина, марихуаны, создана технология производства тест-систем. До практического использования доведена тест-система определения опиатов, позволяющая определять скрытые формы наркомании.

Одной из наиболее актуальных современных задач, в решении которых Институт может принять активной участие, является исследование пограничных областей между химией, биологией, медициной.

Институт выполняет научные исследования по 21 научной теме, участвует в реализации 2 Федеральных целевых программ (6 проектов), программ фундаментальных исследований Президиума РАН, проектах РФФИ.

Институт физики твердого тела РАН. Институт образован в 1956 г. в составе Отделения Общей Физики и Астрономии Академии Наук с целью решения физических задач современного материаловедения. Основная идея формирования Института состояла в сочетании главнейших составляющих: экспериментальных и теоретических направлений физики твердого тела, как раздела физики; физического материаловедения, как совокупности пересекающихся разделов фундаментальной физики, физико-химии, механики; экспериментально-технологической базы, обеспечивающей проведение фундаментальных и прикладных исследований.

Основные научные направления работ Института – теория конденсированного состояния; структура твердых тел; колебания кристаллических решеток; дефекты кристаллических решеток; механические свойства твердых тел; фазовые равновесия, фазовые переходы; физика тонких пленок, поверхности и границы раздела; диффузия и ионный перенос в твердых телах; физика наноструктур, низкоразмерные структуры, мезоскопические структуры; нормальные (несверхпроводящие) металлы; сверхпроводники; полупроводники; ферромагнетики (физика магнитных явлений); автономные кластеры, молекулярные кластеры; оптика твердых тел; люминесценция.

Институт физики твердого тела РАН проводит научные исследования по следующим утвержденным основным направлениям: квантовая криптография и квантовая теория информации; синтез, свойства и применения новых сверхпроводящих материалов; сильно коррелированные трехмерные электронные системы при низких температурах; физика сверхпроводящих гетероструктур и джозефсоновские явления; оптика полупроводниковых наноструктур; электронные свойства низкоразмерных и мезоскопических полупроводниковых структур; спин-зависимый электронный транспорт и спинтроника; физика поверхностных атомных структур; фуллерены и атомные кластеры; инженерия дефектов в полупроводниках и диэлектриках (электронные свойства дефектов, движение и реакции дефектов); структурный анализ реальных кристаллов; нелинейные волновые процессы в жидком водороде и гелии; прикладные и технологические аспекты физики дефектов в кристаллах; нанокристаллические и наноструктурные материалы; фазовые переходы под давлением; новые металлические материалы и сплавы со специальными свойствами; развитие технологий производства новых полупроводниковых и диэлектрических кристаллов; композитные керамические материалы.

Институт участвует в ФЦП "Интеграция", в 3-х Государственных научно-технических программах (32 проекта), программах Президиума РАН (5 проектов), РФФИ (90 проектов), 5 проектах ИНТАС.

Институт экспериментальной минералогии РАН (ИЭМ РАН). ИФАВ РАН создан в 1969 г. на базе лаборатории экспериментальной минералогии и петрографии, находящейся в составе Института физики твердого тела, с целью решения задач создания количественных теоретических и экспериментальных основ прогнозирования, поиска и разведки месторождений полезных ископаемых. Институт создавался для развития фундаментальных разделов наук о Земле путем проведения фундаментальных исследований в области геологии, минералогии, петрологии и геохимии. Исследования Института целиком соответствуют приоритетным направлениям науки и техники.

Институт – один из мировых центров экспериментальных исследований в области геологии.

Главные научные направления института:

-  физико-химические исследования состава и структуры глубинных зон Земли с целью создания основ геодинамических и новых методов синтеза алмаза;

- радиоэкологические исследования (создание новых матриц и моделей захоронения высокоактивных отходов);

- физико-химические проблемы гидротермальных процессов, магнетизма и связанного с ним рудообразования;

-  синтез и модифицирование минералов и горных пород.

Из результатов, полученных в ИЭМ РАН за последние годы, можно назвать работы по воспроизведению и систематическому изучению процессов, которые протекают в месторождениях полезных ископаемых. К результатам, имеющим прикладное значение, относятся:

- обоснование модели образования рудоносных растворов;

- новые системные методы очистки драгоценных природных камней;

- захоронение радиоактивных и токсичных отходов в природных матрицах.

Прикладные исследования Института являются передовыми в области синтеза и облагораживания минерального сырья, выращивания технически важных минералов и материалов, а также камнесамоцветного сырья для ювелирной промышленности. За годы существования Института получены многочисленные уникальные результаты в области экспериментальной минералогии, петрологии и геохимии, в области теоретической петрологии и региональной геологии, в области прикладных исследований в минералогии и петрологии, обеспечивающие стране приоритет в развитии Науки о Земле.

Экспериментальная база Института проблем экологии и эволюции животных им. А.Н. Северцева (ИЭМЭЖ РАН) образована в 1975 году с целью проведения исследований коммуникации и поведения животных.

В настоящее время на базе имеется лабораторные и жилые корпуса, экспериментальные вольеры и полигоны.

Лаборатория космохимии ГЕОХИ им. Вернадского создана для проведения специальных исследований, связанных с освоением космического пространства.

Экспериментальный завод научного приборостроения (ЭЗНП РАН) образован в 1973 году с целью обеспечения научных учреждений РАН и других организаций страны уникальным особо сложным оборудованием и приборами.

В настоящее время основными направлениями деятельности завода являются: производство современного телекоммуникациооного оборудования, разработка и производство технических средств для автоматизированных систем управления технологическими процессами, разработка и производство приборов для химического анализа и т.п.

Завод является единственным в России производителем аппаратуры цифровой синхронной иерархии для волоконно-оптических средств связи; разработчиком и производителем оборудования для выращивания монокристаллов и опытных образцов масс-спектрометров, в том числе для атомной промышленности; разработчиком и серийным изготовителем базовых конструкторов для компьютеров специального назначения. Завод является одним из немногих предприятий России, разрабатывающих и серийно производящих средства промышленной электроники в международных стандартах.

В состав научно-производственного комплекса городского округа Черноголовка помимо вышеназванных государственных учреждений также входят более тридцати малых предприятий, обеспечивающих помимо передовых научных разработок опытно-промышленное производство различных видов продукции для внутреннего и мирового рынка по тем направлениям научно-технической деятельности, которые традиционно сложились на территории округа.

Общая численность занятых в научно-производственных учреждениях в настоящее время составляет около 3,9 тыс. человек или 33% общего количества занятых в экономике городского округа.

Наличие высококвалифицированных преподавательских кадров и развитая материальная база учреждений РАН послужили основой для создания в городском округе Черноголовка учебных подразделений ведущих московских ВУЗов.

Совместно с ректоратом Московского государственного университета 
им. М.В. Ломоносова организованы филиалы факультетов МГУ: на базе ИПХФ – филиал химфака, ИФТТ – филиал физфака, ИЭМ – филиал геологического факультета, Функционируют профильные учебно-научные центры: ИПТМ – МГУ, МГУ – ИСМ АН, Медхимия – РАН (база ИФАВ).

Ряд кафедр Московского физико-технического института базируются в ИПХФ, ИФТТ, ИПТМ, ИТФ, ФИНЭПХФ.

Базой отдельных кафедр Московского института стали и сплавов являются: ИФТТ, ИСМ АН, ИПТМ.

На территории Черноголовки действует платный факультет Института экономики, менеджмента и права на базе ЭЗНП (500 учащихся) и Черноголовский филиал Современного гуманитарного университета – основная база ИПТМ (200 учащихся).

В настоящее время в производственно-хозяйственном комплексе городского округа Черноголовка значительное место принадлежит промышленности, которая становится все более значительным фактором развития экономики городского округа.

На территории городского округа Черноголовка располагается более 60 промышленных предприятий различного профиля, среди которых выделяется комплекс предприятий ЗАО "Группа предприятий ОСТ". Это: ООО "ОСТ-Алко", ООО "ОСТ-Аква" – производство алкогольных и безалкогольных напитков; ООО "ОСТ-Мастер" – современная полиграфия; ЗАО "Центрспиртпромпереработка" – бытовая химия; ООО "ОСТ-Строй" – строительно-монтажные и проектные работы. Основная продукция ЗАО "Группа предприятий ОСТ" реализуется на территории г. Москвы и Московской области; активно осваивается общероссийский и зарубежный рынок сбыта.

Основные виды продукции промышленных предприятий городского округа Черноголовка – полиграфические товары, программные средства, звукозаписывающая и звуковоспроизводящая аппаратура, бытовые очистители, минеральная вода, алкогольная продукция.

К наиболее крупным предприятиям относятся: ФГУП НТЦ "Электронтех" РАН, 
ООО "ОСТ-Мастер", ЗАО "РТ СОФТ", ЗАО "Центрспиртпромпереработка".

Общая численность работающих на промышленных предприятиях составляет 1,5 тыс. человек или 12,8% всех занятых в экономике городского округа.

В производственно-хозяйственном комплексе городского округа Черноголовка существенная роль принадлежит строительству. В городе насчитывается более 
50 строительных организаций, в которых работают около 0,7 тыс. человек. Наиболее крупные из них – ЗАО "Стройсервис" (количество работающих – 50 человек) и 
ООО "Стройинвест" (работают 38 человек).

Транспортное обслуживание населения городского округа осуществляется Ногинским филиалом ГУП "МосТрансАвто", располагающим современной производственно-ремонтной базой, подвижным составом автобусов.

Сельскохозяйственное производство в городском округе Черноголовка представлено сельскохозяйственным предприятием – ООО "Им. Чапаева" по производству кормовых культур и молочному животноводству (территория хозяйства – 1365 га, количество работающих – 188 человек) и четырьмя крестьянскими хозяйствами – к/х "Як" (село Ивановское), к/х "Светлана" (д. Ботово), к/х "Надежда-2" (д. Макарово), к/х "Хозяйство Чемагина" (д. Афанасово-3) с общей занимаемой территорией 19,7 га.

В настоящее время на территории городского округа зарегистрировано 350 реально действующих предприятий малого бизнеса, из них:

35 – специализируются в сфере научно-технической (инновационной) деятельности;

70 – промышленность, строительство и производство изделий стройиндустрии;

5 – транспорт.

В настоящее время в городском округе Черноголовка насчитывается 844 учреждения и предприятия. Распределение организаций, учтенных в административной части статистического регистра хозяйствующих субъектов Московской области, по видам экономической деятельности по состоянию на 1 января 2008 г. следующее:

- сельское хозяйство охота и лесное хозяйство – 10,

- обрабатывающие производства – 106,

производство и распределение электроэнергии, газа и воды – 1,

- строительство – 77,

- оптовая и розничная торговля, ремонт а/т средств, бытовых изделий и предметов личного потребления – 270,

- гостиницы и предприятия общественного питания – 16,

- операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг – 220,

- государственное управление и обеспечение военной безопасности, обязательное социальное обеспечение – 7,

- образование – 23,

- здравоохранение – 13,

- предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг –46.

Распределение организаций, учтенных в административной части статистического регистра  хозяйствующих субъектов Московской области по формам собственности на 
1 января 2008 г. было следующим:

- государственная собственность – 36,

- муниципальная собственность – 26,

- собственность общественных и религиозных организаций (объединений) – 24,

- частная собственность – 717,

- смешанная Российская собственность – 31,

- иностранная собственность – 1,

- совместная российская и иностранная собственность – 9.

Как видно из приведенных данных, наибольшее количество организаций насчитывается в области оптовой и розничной торговли, ремонта автотранспортных средств, бытовых изделий и предметов личного потребления (более 32% общего количества организаций), организаций, совершающих операции с недвижимым имуществом и предоставлением арендных услуг (26% общего количества организаций), а также значительна доля обрабатывающих производств – около 13%.

Преобладает частная форма собственности – частные организации составляют около 80% всех организаций, доля государственной собственности – всего 4%, а муниципальной – менее 3%.

В настоящее время в экономике городского округа Черноголовка занято около 12,0 тыс. человек или 52,4% от численности населения (в том числе в научно-производственной сфере – 6,7 тыс. человек или 55,8%, в социальной и коммерческо-деловой сферах – 5,3 тыс. человек или 44,2%).

Структура занятости населения городского округа Черноголовка приводится в таблице 4.3.1:

Таблица 4.3.1

Структура занятости в экономике городского округа Черноголовка

|  | Сферы деятельности | Всего занято |
| --- | --- | --- |
|  |  | тыс. человек | %% |
| 1 | Научно-производственная сфера - всего, в том числе: | 6,69 | 57,2 |
|  | - научно-производственный комплекс | 3,88 | 33,2 |
|  | - промышленность | 1,50 | 12,8 |
|  | - строительство | 0,69 | 5,9 |
|  | - транспорт и связь | 0,37 | 3,2 |
|  | - прочие | 0,25 | 2,1 |
| 2 | Социальная сфера – всего, в том числе: | 2,59 | 19,5 |
|  | - образование | 0,65 | 5,6 |
|  | - здравоохранение, соц. обеспечение, физкультура и спорт | 0,58 | 5,0 |
|  | - культура и искусство | 0,16 | 1,3 |
|  | - жилищно-коммунальное и бытовое обслуживание | 0,89 | 7,6 |
| 3 | Коммерческо-деловая сфера – всего, в том числе: | 2,72 | 23,3 |
|  | - административно-деловые учреждения | 0,7 | 6,0 |
|  | - финансы, связь, кредит, страхование и т.п. | 0,52 | 4,4 |
|  | - торговля и общественное питание | 1,0 | 8,6 |
|  | - прочие (охрана и т.п.) | 0,5 | 4,3 |
|  | Всего: | 11,69 | 100,0 |

Характерной особенностью городского округа является тот факт, что учреждения Российской Академии наук занимают значительные территории – 2322 га, что составляет более одной третьей части (а именно 37%) всей территории городского округа.

В территориальном размещении объектов производственно-хозяйственного комплекса следует отметить следующие особенности:

- северо-восточную часть территории городского округа (общая площадь – около 
1,6 тыс. га) занимает научно-производственная зона (здесь размещены научно-исследовательские институты, специализированные лаборатории, научно-исследовательский поселок и завод научного приборостроения Российской Академии наук);

- юго-западную часть территории занимает коммунально-складская зона (общая площадь порядка 120 га). Здесь расположены предприятия по производству продуктов питания – группа "ОСТ", фирма "Кетра" и др.; ряд строительных предприятий, складские объекты, предприятия коммунального и транспортного обслуживания (к территории коммунально-складской зоны от станции Ногинск-Захарово проведена грузовая железнодорожная ветка с развитой внутриплощадочной сетью подъездных тупиков и разгрузочных площадок);

- в центральной части (на селитебной территории) размещаются учреждения обслуживания населения, а также офисно-деловые, сервисные и учебные заведения.

Основная часть объектов производственно-хозяйственного комплекса городского округа размещается в городе Черноголовка.

В границах города Черноголовка (общая площадь в пределах городской черты – 815 га) выделяются три зоны:

- северная научно-производственная зона (территория – порядка 260 га или 32 % территории города);

- центральная селитебная зона (общая площадь – 435 га, что составляет 53 % городской территории);

- южная коммунально-складская зона (порядка 120 га или 15 % территории города).

На территории городского округа вне границ города Черноголовка размещаюся объкты специального назначения (воинские части) и ряд сельскохозяйственных  предприятий – ООО «Им. Чапаева» с животноводческими фермами вблизи деревень Ботово и Якимово и четыре крестьянско-фермерских хозяйства (общая территория, занимаемая сельскохозяйственными предприятиями, составляет 1385 га или 22 % всей территории городского округа).

Перечень основных объектов производственно-хозяйственного комплекса городского округа Черноголовка приводится в таблице 4.3.2:

Таблица 4.3.2

Перечень объектов производственно-хозяйственного комплекса городского округа Черноголовка

| № п/п | Наименование предприятия | Адрес | Территория (га) | Право пользования (пост.,аренда) | Количество работающих (чел.) | Вид деятельности Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Научные и научно-производственные учреждения |
| 1 | Институт проблем химической физики (ИПХФ РАН) | пр-т академика Семенова, д.1 | 503,3 | пост. | 1089 | Фундаментальные научные исследования в области химической физики. Сдаются площади в аренду 13 пред-приятиям и организациям (самое крупное – ЗАО "Центрспиртпром-переработка"). |
| 2 | ФГУП «Экспериментальный завод научного приборостроения со специальным конструкторским бюро РАН» (ФГУП ЭЗАН) | Проспект академика Семёнова, д.9 | 16,6 | пост. | 949 | Разработка и производство приборов и установок для научных исследований. |
| 3 | Институт физики твердого тела (ИФТТ РАН) | ул. Институтская, д.2 | 25,0 | -"- | 725 | Научные исследования в области физики. |
| 4 | Институт проблем технологии микроэлектроники и особо чистых материалов | ул. Институтская, д. 6 | 17,1 | -"- | 316 | Научные исследования в области физики. Имеется 13 арендующих организаций (наиболее крупные ООО "Королан" – производство пищевого оборудования с численностью работающих 62 чел. и ООО "Рэмэкс" – промбаза со складом красок, СРМ и ЛВК, работают 80 человек). |
| 5 | Институт структурной макрокинетики и проблем материаловедения (ИСМАН) | ул. Институтская, д.8 | 24,0 | -"- | 403 | Научные исследования в области теоретической макрокинетики |
| 6 | Институт физиологически активных веществ (ИФАВ РАН) | Северный пр-д, д.1 | 30,43 | -"- | 172 | Научные исследования в области физики. Размещаются 12 арендующих организаций (КБ, опытные производства, офисные помещения) |
| 7 | Институт экспериментальной минералогии (ИЭМ РАН) | ул. Институтская, д.4 | 2,93 | -"- | 159 | Исследования в области синтеза сырья. Размещаются арендаторы: ООО "Авгур" – разработка и производство приборов и аппаратуры (работают 15 человек) и ООО "Коммуникации – Строительство – Проектирование" – производство радиооборудования (3 чел.) |
| 8 | Институт теоретической физики им. Ландау (ИТФ РАН) | пр-т академика Семенова, д.1а | - | -"- | 65 | Научные исследования в области теоретической физики На территории ИПХФ Планируется строительство 2-этажной пристройки на 50 раб. мест |
| 9 | Филиал института энергетических проблем химической физики (ФИНЭПХФ РАН) | пр-т академика Семенова, д.1 | - | -"- | 69 | Научные исследования в области химической физики На территории ИПХФ |
| 10 | Научно-эксперименталь-ная база Института "Черноголовка" (ИПЭЭ РАН) | Полигон в границах городского округа | 25,0 | -"- | 43 | Научные исследования коммуникации и поведения животных На территории спецполигона на ИПХФ. |
| 11 | Лаборатория Космохимии им. Вернадского | пр-т академика Семенова, д.1 | - | -"- | 20 | Проведение исследований в области освоения космического пространства. На территории ИПХФ |
| 12 | ФГУП "Научно-технический центр "Электронтех" РАН | пр-т академика Семенова, д.4 | 1,84 | пост. | 63 | Научные разработки и производство аппаратуры документирования речевой информации. |
| 13 | ЗАО "Ай-Би-Скрин" | Институтский пр-т, д. 7 А 8 | - | - | - | Научные работы |
| 14 | ЗАО "Веал-Сенсор" | пр-т академика Семенова, д.1 |  |  |  | Научная деятельность |
| 15 | ЗАО "Демос-Шерна" | Школьный б-р, д.13 |  |  |  | -"- |
| 16 | ЗАО "Метокс-Интернешнл" | Институтский пр., д.18 |  |  |  | Наука |
| 17 | ЗАО "Наноматериалы" | -"- |  |  |  | Научная деятельность |
| 18 | ЗАО "НИИ ИТС" | пр-т академика Семенова, д. 4 |  |  |  | Научная деятельность |
| 19 | ЗАО "Ростокс-Н" | Институтский пр-т, д.17 |  |  |  | Наука |
| 20 | ООО "Аквасептика" | пр-т академика Семенова, д.1 |  |  |  | Научные исследования и разработки |
| 21 | ООО "Алматис" | Школьный б-р, д.18 |  |  |  | -"- |
| 22 | ООО "Антар-Геокомплекс" | ул. Березовая, д.4 |  |  |  | -"- |
| 23 | ООО "БТ-Консалтинг" | пр-т академика Семенова, д.1 |  |  |  | -"- |
| 24 | ООО "Гальваген" | ул. Коммунальная, д.1 |  |  |  | -"- |
| 25 | ООО "Дэком-А" | ул. Центральная, д.6 |  |  |  | -"- |
| 26 | ООО "Дэком-А2" | -"- |  |  |  | -"- |
| 27 | ООО "Керамика Плюс" | ул. Первая, д.17 |  |  |  | -"- |
| 28 | ООО "Комп.геохимические исследования" | ул. Березовая, д.4 |  |  |  | Работы в области изучения недр. |
| 29 | ООО "Нано Филм Системс" | пр-т академика Семенова, д.9 |  |  |  | Научные исследования в области естественных и технических наук. |
| 30 | ООО "Нанотюнинг" | ул. Центральная, д.8 |  |  |  | Научные исследования в области естественных и технических наук. |
| 31 | ООО "Научный технологический инкуб" | ул. Институтская, д.2 |  |  |  | -"- |
| 32 | ООО "НКЦ "Форум-СМ" | Институтский пр-т, д.2 |  |  |  | Научные исследования |
| 33 | ООО НПК "Энергетические технологии" | пр-т академика Семенова, д.1 |  |  |  | -"- |
| 34 | ООО "НТЦ Аметист" | Школьный б-р, д.1 |  |  |  | Научная деятельность |
| 35 | ООО "НТЦ "МОС-1" | Школьный б-р, д.14 |  |  |  | -"- |
| 36 | ООО "НТЦ ТЭТРА" | Школьный б-р, д.1 |  |  |  | -"- |
| 37 | ООО "СВС Сплав" | ул. Ижинская. д.8 |  |  |  | Научная деятельность |
| 38 | ООО "СинтелПрогресс" | -"- |  |  |  | -"- |
| 39 | ООО "СКБ РТСОФТ" | Северный пр., д.1 |  |  |  | -"- |
| 40 | ООО "Терасенс Девелопмент Лабз" | ул. Береговая, д.22 |  |  |  | -"- |
| 41 | ООО "Химфист-Сплав" | пр-т академика Семенова, д.1 |  |  |  | -"- |
| 42 | ООО "Химфист" | -"- |  |  |  | Научная деятельность |
| 43 | ООО "ЭДС-Эксперт" | пр-д Строителей, д.3 |  |  |  | Научные исследования и разработки |
| II. Промышленные предприятия Производство продуктов питания, алкогольной и безалкогольной продукции |
| 1 | ООО "Алко "Ост" | пр-д Третий, д.16 |  |  |  | Производство алкоголя |
| 2 | ЗАО "ОСТ-Аква" | пр-д Третий, д.16 |  |  |  | Производство безалкогольной, слабоалкогольной, водочной продукции |
| 3 | Ногинский хлебокомбинат | Школьный б-р, д.9 |  |  |  | Хлебопекарня |
| 4 | ЗАО "Вега" | ул. Коммунальная, д.1 |  |  |  | Производство безалкогольной продукции |
| 5 | ЗАО "ЧЗМВ "Ост" | ул. Соединитель-ная д.2 |  |  |  | Производство минеральной воды |
| 6 | ООО "Аква-Лайф" | 23 км |  |  |  | Производство минеральной воды и прочей безалкогольной продукции |
| 7 | ООО "Претор" | Институтский пр-т, д.15 |  |  |  | Производство консервов |
| 8 | ООО "ЧПК" | Школьный б-р. д.1 |  |  |  | Производство сухих завтраков |
| Химическое производство и производство пластмассовых изделий |
| 9 | ЗАО "Центрспиртпром-переработка" | ул. Коммунальная, д.6 | 2,15 | аренда | 142 | Товары бытовой химии (очистители автомобильных стекол) |
| 10 | ЗАО "Юнисинтез" | ИФАВ РАН |  |  |  | Производство бытовой химии |
| 11 | ООО "Новая лаковая компания" | пр-т Институтский, д.18, пр-т академика Семенова, д.1 |  |  |  | Лакокрасочная промышленность |
| 12 | ООО "Новый дом" | Институтский пр-т, д.11 |  |  |  | Производство пластмассовых изделий для строительных работ |
| 13 | ООО "Ост-Био" | пр-т Третий, д.16 |  |  |  | Производство эфирных масел |
| 14 | ООО "Пэт-Термо" |  |  |  |  | Производство пластмассовых, изделий для упаковывания |
| 15 | ООО "Стекольный альянс" | Проезд № 1, КЗС |  |  |  | Производство стекла и изделий из стекла |
| 16 | ООО "Энергетические композиты" | пр-т академика Семенова, д.1 |  |  |  | Продукция основной химии |
| 17 | ЗАО "Плакат" | Институтский пр., д.18 |  |  |  | Производство промышленных газов |
| 18 | ЗАО "Экотех" | -"- |  |  |  | Производство электролита для химических источников тока |
| Производство оборудования, металлообработка |
| 19 | ЗАО "Ликс" | ул. Полевая, д.39 |  |  |  | Производство бытовых электрических приборов |
| 20 | ЗАО ИТЦ "Черноголовка" | ул. Соединительная |  |  |  |  |
| 21 | ООО "Амэко" | Институтский пр-т, д.15 |  |  |  | Производство электрооборудования для промпредприятий |
| 22 | ООО "Астра Дизайн" | ул. Коммунальная, д.3 |  |  |  | Производство холодильного и вентиляционного оборудования |
| 23 | ООО "В.Р.К" | Новый мкр., д.27Б |  |  |  | Производство комплектующих для электрощитов |
| 24 | ООО "ВДК-Таврида-Электрик" | ЭЗНП РАН |  |  |  | Производство электрооборудования для промпредприятий |
| 25 | ООО "Вуд Хаус" | 23 км |  |  |  |  |
| 26 | ООО "Королан Комплект" | ИПТМ РАН |  |  |  | Производство пищевого оборудования |
| 27 | ООО "Королан" | ИФАВ РАН |  |  |  | -"- |
| 28 | ООО "НПО Хит" | Институтский пр-т, д.8 |  |  |  | Производство первичных элементов батарей |
| 29 | ООО "Оса тек" | Северный пр. д.1, кор.5/6 |  |  |  | Электрика, системы автоматизации |
| 30 | ООО "Приборпэкэтжинг" | ИФТТ РАН |  |  |  | Производство телерадиоаппаратуры |
| 31 | ООО "Прикладная радиофизика" | Институтский пр-т, д.3 |  |  |  | Производство электрической распределительной и регулирующей аппаратуры |
| 32 | ООО "Производственное объединение "Прикладная радиофизика" | -"- |  |  |  | -"- |
| 33 | ООО "Телеконта" | ул. Объездная, д.10 |  |  |  | Производство частей телерадиопередаточной аппаратуры |
| 34 | ООО "Черинмет" | ИФТТ |  |  |  | Производство прочих цветных металлов |
| 35 | ООО "Эликс" | ул. Центральная, д.10 |  |  |  | Производство контрольно-измерительных приборов |
| 36 | ЗАО "Конверсия" | Институтский пр-т. д.8 |  |  |  | Производство фильтров для очистки воды |
| 37 | ООО БСХ "Бытовая техника" | ИСМАН |  |  |  | Производство газовых и электрических плит |
| Обработка древесины и производство изделий из дерева |
| 38 | ЗАО "Дровосек" | в/ч 58172 |  |  |  | Лесопильное производство |
| 39 | ООО "БЭБИ" | ул. Центральная, д.20 |  |  |  | Производство бусажных изделий, хоз-быт., санитарно-гигиенического назначения |
| 40 | ООО "НЭКС" | с. Ивановское (клуб) |  |  |  | Производство пиломатериалов |
| 41 | ООО "Рассвет" | Школьный б-р, д.9 |  |  |  | Распиловка и строгание древесины |
| 42 | ООО "Ремсервис" | 23 км ул.Комму-нальная (промбаза "Ремсервис" |  |  |  | Деревообрабатывающее производство |
| 43 | ООО "Роскар-Сервис" | Школьный б-р., д.3 |  |  |  | Производство картона и бумаги |
| 44 | ООО "Транзит" | д. Горячевка, д.1 |  |  |  | Лесозаготовки |
| 45 | ИП Гальченко О.Ю. | Институтский пр-д, д.13 |  |  |  | Производство изделий из дерева |
| 46 | ООО "Ролл Икс" | Школьный б-р, д.1 |  |  |  | Производство писчебумажных изделий |
| 47 | АОЗТ "Деревообрабаты-вающая компания" | Школьный б-р, д.5 |  |  |  | Деревообработка |
| Производство строительных материалов и конструкций |
| 48 | ООО "Бетон" | ул. Коммунальная, д.3 |  |  |  | Производство цемента |
| 49 | ООО "Мастер" | ИСМАН РАН |  |  |  | Производство строительных материалов |
| 50 | ЗАО "Карботек" (Производственный участок № 1) | ИФТТ РАН |  |  |  | Производство графитовых изделий |
| 51 | ИП Баринова С.В. | ул. Береговая, д.16 |  |  |  | Производство керамических изделий |
| Производство медицинских компонентов |
| 52 | ООО "Биосенсор-АН" | ИПХФ |  |  |  | Производство медицинский препаратов |
| 53 | ООО "Биоскан" | Школьный б-р, д.1 |  |  |  | Производство и реализация изделий медицинского назначения |
| 54 | ООО "Хабо" | ул. Первая, д.5 |  |  |  | Производство фармацевтической продукции |
| 55 | ООО "Альтекс плюс" | ИПТМ |  |  |  | Изделия медицинского назначения |
| Производство швейных изделий |
| 56 | ООО "Анна-Мари" | Школьный б-р, д.9 |  |  |  | Производство верхней одежды |
| 57 | ООО "Веал" | Институтский пр-т, д.8 |  |  |  | Швейное производство |
| 58 | ООО "Веал-стиль" |  |  |  |  | -"- |
| 59 | ООО "Марси" | Школьный б-р. д.14 |  |  |  | Производство одежды |
| 60 | ООО "Нюанс" | Институтский пр-т, д.3 |  |  |  | Производство текстильных изделий различного назначения |
| 61 | ООО "Фабрика моды Ольга" | Школьный б-р. д.9 |  |  |  | Производство товаров народного потребления |
| Полиграфическое производство |
| 62 | ООО "Ост-Мастер" | 23 км |  |  |  | Полиграфическая продукция |
| 63 | ООО "Примакард" | ул. Лесная, д. 11, офис 2 |  |  |  | Полиграфическая деятельность |
| 64 | ИП Бабанский Е.А. | Институтский пр-т, д.13 |  |  |  | -"- |
| III. Строительные организации |
| 1 | ЗАО "ДОРЗ" | Институтский пр-т, д.17 |  |  |  | Ремонтно-строительные работы |
| 2 | ЗАО "Компания "Строительство и связь" | ул. Лесная, д.11 |  |  |  | Строительство |
| 3 | ЗАО "Оптис" | Проезд № 1, д.4 |  |  |  | -"- |
| 4 | ЗАО "Проект" | Институтский пр-т д.8 |  |  |  | -"- |
| 5 | ЗАО "Строительство и связь" | Железнодорожный пр д.4 |  |  |  | -"- |
| 6 | ЗАО "Стройсервис" | ул. Центральная, д.20А | 0,42 | аренда | 50 | -"- |
| 7 | ООО "Альма" | Северный пр., д.1 |  |  |  | Строительно-монтажные работы |
| 8 | ООО "Альфа-Строй" | пр. Строителей, д.4 |  |  |  | Строительные работы |
| 9 | ООО "ВИПСТРОЙ К" | ИПТМ РАН |  |  |  | Ремонтно-строительные работы |
| 10 | ООО "Випстройокна" | -"- |  |  |  | -"- |
| 11 | ООО "Грапис" | Проезд " 1, д.4 |  |  |  | Строительство |
| 12 | ООО "Золотой бор" | ул. Коммунальная |  |  |  | -"- |
| 13 | ООО "Инвестстрой-2Г" | Проезд № 1, КЗС |  |  |  | -"- |
| 14 | ООО "Калита" | ул. Центральная, д.22 |  |  |  | Ремонтно-строительные работы |
| 15 | ООО "Квант" | ИФАВ РАН |  |  |  | -"- |
| 16 | ООО "Квартал Палас" | с. Ивановское, ул. Озерная |  |  |  | Строительство зданий и сооружений |
| 17 | ООО "Компания "Совместный проект" | ул. Лесная, д.1 |  |  |  | -"- |
| 18 | ООО "Лестар" | Школьный б-р, д.10 |  |  |  | Строительство |
| 19 | ООО "ЛК Комплекс" | ул. Центральная, д.15 |  |  |  | Производство строительных работ |
| 20 | ООО "Мастер" | ул. Заречная, д.2Б |  |  |  | -"- |
| 21 | ООО "Меркурий" | ул. Коммунальная, д.9 |  |  |  | Строительство |
| 22 | ООО "Нас" | ул. Центральная, д.8 |  |  |  | Производство общестроительных работ |
| 23 | ООО "Орион" | ул. Коммунальная, д.9 |  |  |  | Производство общестроительных работ |
| 24 | ООО "Ост-Строй" | 23 км |  |  |  | -"- |
| 25 | ООО "Покров" | Школьный б-р, д.11 |  |  |  | -"- |
| 26 | ООО "Рэмэкс" | ИПТМ РАН |  |  |  | Строительно-монтажные работы |
| 27 | ООО "Спецстройпроект" | ул. Коммунальная, д.9 |  |  |  | Строительство |
| 28 | ООО "Строительная компания "Оптис" | Проезд № 1, д.4 |  |  |  | Общестроительные работы |
| 29 | ООО "Стройагро" | Институтский пр-т, д.6 |  |  |  | -"- |
| 30 | ООО "Стройинвест-1" | ул. Лесная, д.9 | 0,01 | аренда | 38 | Строительство |
| 31 | ООО "Стройинвест-А" | Институтский пр-т, д.8 |  |  |  | -"- |
| 32 | ООО "Стройкон" | ул. Железнодорожная, д.4 |  |  |  | -"- |
| 33 | ООО "Стройрезерв" | ул. Коммунальная, д.1 |  |  |  | -"- |
| 34 | ООО "Стройсервис А" | ул. Центральная, д.8 |  |  |  | Строительно-монтажные работы |
| 35 | ООО "Стройсервис Б" | Школьный б-р, д.3 |  |  |  | -"- |
| 36 | ООО "Стройсервис В" | Северный пр., д.1 |  |  |  | Строительство зданий и сооружений |
| 37 | ООО "Стройстандарт" | ул. Коммунальная, д.4 |  |  |  | Строительство |
| 38 | ООО "Строй-М" | ул. Первая, д.8 |  |  |  | -"- |
| 39 | ООО "Техно-4" |  |  |  |  | -"- |
| 40 | ООО "ТТК" | Институтский пр-т, д.8 |  |  |  | Строительно-монтажные работы |
| 41 | ООО "Фирма Зубр" | Школьный б-р, д.11 |  |  |  | Строительство |
| 42 | ООО "Центр" | ул. Коммунальная, д.6 |  |  |  | -"- |
| 43 | ООО "Черногловская унив. строит. компания" | ул. Березовая, д. 24 |  |  |  | -"- |
| 44 | ООО "Ческом" | Школьный б-р, д.18 |  |  |  | Строительство |
| 45 | ООО "Эметгарантстрой" | Проезд № 1 |  |  |  | -"- |
| 46 | ООО "Эпоха развития технологий" | ул. Коммунальная, д.1 |  |  |  | Производство общестроительных работ |
| 47 | ООО "Юлта" | Школьный б-р, д.12 |  |  |  | Строительство |
| 48 | ООО "Юнис-Мастер" | пр-д Строителей, д.8 |  |  |  | -"- |
| 49 | ООО "Амрок" | Школьный б-р, д.1 |  |  |  | Строительство и ремонт |
| 50 | ООО "ВИП-Сервис-Ч" | -"- |  |  |  | Строительство |
| 51 | ООО "СМК "Дом" | Институтский пр-т, д.8 |  |  |  | Строительно-монтажные работы |
| Автотранспортные предприятия |
| 1 | ООО "Ост-Трансавто" | Третий пр., д.16 |  |  |  | Транспортные перевозки |
| 2 | ООО "Грин Лайт" | Школьный б-р, д.9 |  |  |  | Перевозка грузов |
| 3 | ООО "Д-Транс" | Школьный б-р, д.1 |  |  |  | -"- |
| 4 | ООО "Имидж-2" | ИПТМ РАН |  |  |  | Транспортные услуги |
| 5 | ООО "Мэтр-4" | ул. Первая, д.6 |  |  |  | -"- |
| 6 | ООО "Такси-Сервис" | Школьный б-р, д.1 |  |  |  | Деятельность такси |
| 7 | ООО "Трансрезерв" | ул. Береговая, д.22 |  |  |  | Перевозка грузов |
| 8 | ООО "Трансчерноголовка Плюс" | д. Горячевка, д.2 |  |  |  | Перевозка пассажиров (такси) |
| 9 | ООО "Трансчерноголовка" | Третий пр-д, д.1 |  |  |  | Пассажирские перевозки |
| 10 | ООО "Трансчерноголовка-1" | ул. Коммунальная, д.4 |  |  |  | -"- |
| 11 | ООО "ЧГ-Такси" | ул. Центральная |  |  |  | Деятельность такси |
| 12 | ООО "Авто-помощь" | ул. Коммунальная, д.4 |  |  |  | Тронспортные услуги, автостоянки |
| 13 | ООО "Виадук" | ул. Лесная, д.5 |  |  |  | Грузовые перевозки |
| 14 | ООО "Оптис-ЧГ" | Проезд № 1, д.4 |  |  |  | Техобслуживание |
| 15 | ООО "Старая техника" | с. Ивановское, ул. Озерная, д.15 |  |  |  | Техобслуживание, ремонт а/т средств |
| 16 | ООО "Сфера-М" | пр. Строителей, д.3 |  |  |  | Ремонт и техобслуживание спецмашин |
| 17 | ООО "Черноголовка Транслогистика" | ИФАВ РАН |  |  |  | Транспортно-экспедиционные услуги |
| V. Сельскохозяйственные предприятия и фермерские хозяйства |
| 1 | ООО "Им. Чапаева" | Гор. округ Черноголовка | 1365 |  | 188 | Производство кормовых культур, молочное животноводство |
| 2 | к/х "Светлана" | д. Ботово | 10,3 |  | 2 | Молочное скотоводство |
| 3 | к/х "Як" | с. Ивановское | 3,3 |  | 1 | Производство кормовых культур |
| 4 | к/х "Надежда-2" | д. Макарово | 3,0 |  | 1 | Производство кормовых культур |
| 5 | к/х "Хозяйство Чемагина" | д. Афанасово-3 | 3,1 |  | 1 | Производство кормовых культур |

4.4. Социально-культурное и коммунально-бытовое обслуживание

Объекты социально-культурного и коммунально-бытового обслуживания предназначены для удовлетворения потребностей населения непосредственно по месту постоянного его проживания и образуют внутригородскую структуру.

К настоящему времени в системе обслуживания населения произошла дифференциация на две подсистемы: коммерческую и социальную, отличающихся источниками финансирования и организации, а также потребительской ориентацией и набором услуг.

Коммерческая система финансируется из внебюджетных источников – средств юридических и физических лиц. Она ориентирована на платежеспособное население и характеризуется разнообразием набора услуг, в котором преобладают услуги торговли, бытового обслуживания и др. Эта подсистема не подлежит нормированию, так как развивается на основе конкуренции в соответствии с ростом благосостояния населения. Коммерциализация сферы обслуживания затрагивает и такие традиционно предоставляемые и гарантированные государством услуги, как дошкольное воспитание, образование и здравоохранение.

Социальная система обслуживания населения финансируется, в основном, из местного бюджета и организаций. Она ориентируется на обеспечение гарантированных социальных минимумов и включает муниципальные (бесплатные) учреждения, главным образом здравоохранение, образование, социальную защиту.

Емкость указанных учреждений подлежит расчету, не должна быть менее нормативной  и  регулируется со стороны  органов местного самоуправления.

Как показал анализ, "социальная" подсистема обслуживания, сложившаяся в настоящее время, имеет в целом достаточное развитие, объекты "коммерческой" подсистемы находятся в стадии формирования, идет поиск форм и способов реализации задач коммерциализации обслуживания в приемлемых для городского округа объемах.

На основе данных, предоставленных службами администрации городского округа, проведен анализ обеспеченности населения городского округа Черноголовка основными видами культурно-бытового обслуживания.

Как показал анализ, городской округ Черноголовка характеризуется в целом высоким уровнем развития социальной инфраструктуры – жители города обеспечены всеми культурными, социальными, коммунальными услугами. За последние годы существенно расширилась сеть предприятий торговли, общественного питания и бытового обслуживания населения.

Как отмечалось выше, по уровню социально-экономического развития городской округ Черноголовка  относится к группе муниципальных образований области с уровнем развития выше среднего (занимает 18 место в Московской области).

Город Черноголовка, являющийся научным центром Московской области, характеризуется достаточно высоким уровнем развития всех сфер культурно-бытового обслуживания и прежде всего – образования, культуры и искусства.

В городе функционируют: детская хоровая студия, народный хор, духовой оркестр, камерный вокальный ансамбль «Классика», оркестр народных инструментов. В Доме детского творчества работает изостудия секция фотодела, педагогами «Школы Улановой» проводятся занятия по хореографии. Успешно работает объединение художников, регулярно проводятся авторские выставки изобразительного искусства, выставки художников фотографии. Существует и реализация программы музыкального воспитания детей и юношества: с лекциями и концертами выступают педагоги консерватории и института Гнесиных. Однако необходимо отметить тот факт, что в городской системе культуры основной проблемой является острая нехватка помещений для репетиций и выступлений творческих коллективов, проведения занятий с детьми и молодежью, отсутствие помещения для выставочного зала. Проблема нехватки помещений усугубляется ведомственной разобщенностью муниципальных и академических учреждений культуры (после создания в 1996 г. в г. Черноголовка системы местного самоуправления часть объектов социального назначения была передана на баланс местной администрации, однако полная передача объектов социально-бытового назначения в муниципальную собственность с баланса Управления Эксплуатации Научного Центра до сих пор не произведена).

В рамках городской образовательной концепции проводится профильное обучение по физике, химии, математике и биологии, а также проводится дополнительное обучение по экологии и эстетическому воспитанию.

В городе учреждена стипендия Главы для одаренных детей (учеба, спорт, искусство, общественная деятельность), двадцать девять учеников являются стипендиатами Губернатора Московской области (победители областных, российских и международных олимпиад по  физике, химии и информатике).

В рамках системы высшего  образования организованы базовые кафедры МФТИ и МИСиС, создан физико-химический факультет МГУ им. М.В.Ломоносова. Также обучают студентов филиалы Московского Института Экономики, Менеджмента и Права и Современного  Гуманитарного Универcитета.

Показатели обеспеченности основными объектами социально-культурного и коммунально-бытового обслуживания населения городского округа в настоящее время большей частью соответствуют, иногда превышают или близки к нормативным показателям. Наименее благоприятная сутуация отмечается в сфере общественного питания и здравоохранения (здесь показатели обеспеченности ниже нормативных).

В плане же территориального размещения объектов социальной сферы необходимо отметить тот факт, что большая часть из них сконцентрирована в городе Черноголовка. В сельских населённых пунктах в силу их малочисленности располагается весьма ограниченное количество объектов социальной инфраструктуры. Это:

- два учреждения образования – МОУ «Макаровская основная общеобразовательная школа» на 100 мест (количество учащихся – 54 человека) и детское общеобразовательное учреждение № 76 на 20 мест – располагаются в посёлке воинской части вблизи д. Макарово;

- два фельдшерско-акушерских пункта – в д. Макарово (Западный планировочный район) и д. Ботово (Северо-Восточный планировочный район);

- три сельских клуба с библиотеками – в д. Макарово (количество посадочных мест -70) и д. Ивановское (50 посадочных мест) в Западном планировочном районе и клуб в  д. Ботово (60 посадочных мест).

В настоящее время жители сельских населённых пунктов городского округа в значительной мере вынуждены пользоваться услугами учреждений социально-культурного и коммунально-бытового обслуживания, находящимися в городе Черноголовка. Таким образом, одним  из необходимых направлений в дальнейшем социально-экономическом развитии является расширение сети учреждений социальной сферы в сельских населённых пунктах городского округа.

Общеобразовательные школы

В настоящее время в городском округе Черноголовка функционируют 
4  общеобразовательные  школы (в том числе 3 школы - в городе Черноголовка и одна – в сельской местности).

Общая проектная вместимость школ – 3060 мест, а общее количество учащихся – 1923 человек. Таким образом, наблюдается  несоответствие проектной и фактической вместимости школ. Фактическая заполняемость всех школ (кроме одной) ниже проектной вместимости и в целом составляет 63%

Численность работающих в школах составляет 279 человек.

В настоящее время обеспеченность школами по городскому округу в целом почти соответствует нормативу  (составляет 99 % к нормативному показателю).

Перечень общеобразовательных школ приводится в таблице  4.4.1.

Таблица  4.4.1

Общеобразовательные  школы городского округа Черноголовка

| № п/п | Наименование | Адрес | Кол-во мест по проекту фактич. | Площадь участка, га | Общая площадь учрежде-ния, кв.м | Кол-во работаю-щих, чел. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | МОУ средняя общеобразовательная школа №82 им. Дубовицкого | г. Черноголовка, Школьный бульвар, д.1 ул. Первая, д.18 | 1500 850 | 1,35 2,19 | 10679 2329 | 114 |
| 2. | МОУ средняя общеобразовательная школа №75 | г. Черноголовка ,пр. Строителей, д.3 | 1250 691 | 2,88 | 9217 | 99 |
| 3. | МОУ средняя общеобразовательная школа «Веста» | г. Черноголовка, ул. Третья, д.6 ул. Вторая, д.6 | 210 270 | 1,76 | 1051 254 | 47 |
| 4. | МОУ «Макаровская основная общеобразовательная школа» | с. Макарово | 100 60 | 0,43 | 558 | 19 |
|  | ВСЕГО: |  | 3060 1923 | 8,61 | 24088 | 279 |

Детские дошкольные учреждения

В настоящее время в городском округе  Черноголовка функционируют 5  детских дошкольных образовательных учреждений (4 муниципальных и 1 ведомственное).

Перечень детских дошкольных учреждений приводится в таблице 4.4.2.

Таблица 4.4.2

Детские дошкольные учреждения городского округа Черноголовка

| № п/п | Наименование | Адрес | Кол-во мест по проекту фактически | Площадь участка, га | Общая площадь учрежде-ния, кв.м | Кол-во работаю- щих, чел. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | МДОУ детский сад «Лада» | г.Черноголовка, ул.Лесная,д.8. | 161 180 | 2,04 | 2007 | 47 |
| 2 | МДОУ «Центр развития ребенка детский сад №2 «Росинка» | г.Черноголовка, ул. Центральная, д.2А | 245 254 | 1,95 | 2901 | 62 |
| 3 | МДОУ детский сад №74 «Радуга» | г. Черноголовка, ул. Лесная, д.10 | 235 235 | 1,86 | 2446 | 53 |
| 4 | МДОУ «Центр развития ребенка – детский сад №98 «Сказка» | г. Черноголовка, ул. Центральная, д.26 | 213 210 | 1,96 | 2872 | 54 |
| 5 | Дошкольное образовательное учреждение детский сад № 76 (ведомственное учреждение) | г. Ногинск – 4 (на территории воинской части вблизи с. Макарово) | н.д. | 0,41 | 340 | 9 |
|  | Всего: |  | 854 886 | 8,22 | 10566 | 225 |

Проектная вместимость муниципальных  детских дошкольных учреждений – 854 места, а количество детей в них в настоящее время – 886 человек. Таким образом, фактическая заполняемость по детским дошкольным учреждениям несколько выше их проектной вместимости.

Все учреждения расположены в отдельных капитальных, в основном,  2-х этажных зданиях с площадью участков от  0,4  до 2,0 га.

Численность обслуживающего персонала в детских дошкольных учреждениях составляет 225 человек.

Обеспеченность детскими дошкольными учреждениями по городскому округу в настоящее время составляет 37 мест на 1000 жителей или 106 % к нормативному  показателю.

Внешкольные учреждения

Важная роль в системе воспитания и образования детей принадлежит внешкольным учреждениям. Внеучебная воспитательная работа развивает мастерство и навыки у детей, разнообразие форм и методов нацелено на развитие самодеятельности и творчества детей и подростков.

В городском округе Черноголовка располагаются следующие муниципальные образовательные учреждения дополнительного образования для детей:

- «Центр дополнительного образования для детей «Импульс» с общим количеством занимающихся - 1194 человека (размещается на 1-ом этаже 4-х этажного здания - Школьный бульвар, д.1) и численностью работающих -80 человек;

- «Черноголовская детская школа искусств им. профессора Е.П. Макуренковой на 609 мест (размещается в отдельно стоящем 2-этажном кирпичном здании – ул. Первая, д.4-а) с численностью работающих -69 человек;

- «Дом детского творчества» на 70 мест по ул. Центральная  (количество работающих – 20 человек );

-  «Черноголовская детско-юношеская спортивная школа» (отдельно стоящее 1-этажное кирпичное здание – ул. Центральная, д.1) с численностью занимающихся – 276 человек (количество работающих – 11 человек).

Учреждения культуры и искусства

Сфера культуры и искусства в городском округе Черноголовка представлена следующими учреждениями:

- Дом ученых НЦЧ РАН в составе Киноконцертного зала на 600 мест по Интитутскому проспекту, д.7 и Большой гостиной на 100 мест (встроенное здание по Школьному бульвару, д.1-а) с общей численностью работающих 55 человек;

-  Муниципальное учреждение культуры «Культурно-досуговый центр «Гамма» на 140 мест – Школьный бульвар,  д. 1-б (количество работающих – 26 человек);

-  3 клуба – в д. Ботово на 60 мест, в с. Макарово на 70 мест и с. Ивановское на 50 мест (все клубы требуют проведения капитального ремонта);

- МУ  «Черноголовская  муниципальная библиотека» (3 библиотеки, размещенные во встроенных зданиях по  Школьному бульвару, д.9, по ул. Центральная, в д. Ботово и в с. Макарово) с общим  библиотечным фондом 57,6 тыс. экземпляров;

- Библиотека Научного Центра (БНЦ) РАН (4 библиотеки– сектор в ИТФ – проспект академика Семенова,д.1; сектор в ИФТТ – ул. Институтская,д.2; сектор в ИПТМ – ул. Институтская ,д.6; сектор в ИПХФ – проспект академика Семенова,д.1) с общим библиотечным фондом  385,78 тыс. экземпляров;

- Библиотека  ИФАВ РАН (Северный проезд, д.1) – 70 тыс. томов.

Ведущиеся в учреждениях культуры и дополнительного образования направления работ обеспечивают потребности населения городского округа в культурном развитии.

В настоящее время  обеспеченность населения клубными учреждениями несколько ниже нормативной (составляет 36 мест на 1000 жителей), а обспеченность общедоступными библиотеками ниже нормативной - 2,5 тыс. единиц хранения на 1000 жителей против 4,5 тыс. томов по нормативу (в ведомственных же библиотеках имеется весьма значительный книжный фонд – свыше 455 тыс. единиц хранения).

Общее количество работающих в  учреждениях культуры и искусства   в настоящее время составляет 267 человек.

Учреждения здравоохранения

Городской округ Черноголовка характеризуется достаточно высоким уровнем развития медицинского обслуживания населения.

В сфере здравоохранения функционируют следующие учреждения:

- Учреждение Российской Академии Наук – Больница научного центра РАН, включающая в себя стационар на 130 коек и станцию медицинской скорой помощи с 4 машинами (ул. Лесная, д.6), поликлинику на 300 посещений в смену с отделением физиотерапии и реабилитации (водогрязелечебница) - 6444 процедуры в год, расположено на Институтском проспекте,  д.7-а;

- два фельдшерско-акушерских пункта – в с. Макарово (отдельно стоящее капитальное здание) и д. Ботово (встроенное 1-этажное кирпичное здание);

- 4 аптеки, в том числе одна областная;

- стоматологические поликлиники – ООО «Стоматология на Центральной», ООО «Юлта-М»,  ООО «Продбытсервис»,  ООО «Смайл».

В стадии строительства находится специализированное медицинское учреждение – Социально-культурный центр «Немецкий дом» на 45 мест с площадью участка 2,0 га и  планируемой численностью сотрудников -50 человек (введен в эксплуатацию в 2009 году).

Обеспеченность учреждениями здравоохранения по городскому округу в настоящее время составляет: по больницам – 5,7 койко-места на 1000 жителей (что ниже нормативного показателя  на 40 %) , по поликлиникам – 13,1 посещения в смену ( что выше ниже нормативного показателя  на  30 %).

В сфере медицинского обслуживания городского округа занято  835 человек.

Учреждения физкультуры и спорта

В городском округе Черноголовка имеется  достаточно развитая сеть учреждений физкультуры и спорта.

Основным спортивным сооружением городского округа Черноголовка является спортивно-оздоровительный Комплекс Дома Ученых НЦЧ РАН, имеющий в своем составе три спортивных зала с общей суммарной площадью 1945 кв. метров, два бассейна ( большой бассейн -371 кв.м и малый бассейн – 73 кв. м площади зеркала воды) и стрелковый тир на дистанцию 50 м. К спорткомплексу  примыкает открытая площадка для хоккея с трибунами на 500 мест.

Кроме этого на территориях микрорайонов города размещены универсальные спортплощадки с твердым покрытием  общей площадью 4 тыс. кв. метров. В рекреационной зоне на Южном озере расположен комплекс спортивных сооружений, в составе которого имеется спортядро с футбольным полем, площадки для тенниса.

В городе Черноголовка функционирует детско-юношеская спортивная школа (в настоящее время здесь занимаются 276 детей).

Современная обеспеченность спортивными сооружениями в городском округе  в настоящее время  составляет по спортивным залам - 93 кв. м площади зала на 1000 жителей  (что выше нормативной, составляющей 60- 80 кв. м ) и по бассейнам – 18,4 кв. м  зеркала воды (что несколько ниже нормативного показателя – 20 кв.м. зеркала воды).

Численность работающих в спортивных учреждениях городского округа составляет 41 человек.

Предприятия торговли и общественного питания

Городской округ Черноголовка характеризуется достаточно высоким уровнем развития сферы торговли и общественного питания.

На территории города размещаются 86 магазинов  и торговых центров. Наиболее крупные магазины – «Дикси» (496 кв. м торговой площади), «Копейка» (355 кв.м), «Чайка» (325 кв.м).

В городе имеется рыночный комплекс на 120 рабочих мест (общая площадь – 6400 кв.м).

В настоящее время в городском округе  насчитывается 8,3 тыс.кв. м торговых площадей, что составляет 362 кв. м на 1000 жителей, что выше нормативного показателя ( 280 кв.м на 1000 жителей).

Открытая сеть общественного питания городского округа представлена рестораном "Комарик» на 46 посадочных мест и  девятью  кафе с общим количеством посадочных мест – 446.

Обеспеченность населения городского округа учреждениями общественного питания (открытая сеть) в настоящее время ниже нормативной – составляет лишь 50 % к нормативному показателю.

Однако, необходимо отметить тот факт, что сеть общественного питания в городе представлена также рядом столовых при учебных заведениях  и  учреждениях.

В сфере торговли и общественного питания городского округа Черноголовка занято около 1,0 тыс. человек.

Учреждения и предприятия бытового и коммунального обслуживания

Система предприятий бытового и коммунального обслуживания призвана обеспечить такой уровень сервиса, который позволит в максимальной степени высвободить время, затрачиваемое населением на непроизводительный домашний труд, а также свести к минимуму потери его времени на получение услуг.

Сеть предприятий бытового обслуживания включает в себя ателье по пошиву и ремонту одежды, ремонту обуви, услуги прачечных и химчисток, ателье по ремонту бытовой аппаратуры и техники, услуги проката, фотографии, парикмахерские, ремонт мебели и прочее.

В настоящее время в городском округе насчитывается 51 предприятие бытового обслуживания с общим количеством работающих около 400 человек

Из специализированных учреждений бытового обслуживания в городе имеются прачечная ООО «Атолл» мощностью 500 кг. белья в смену и химчистка ООО «Промбытсервис» (20 кг. белья в смену)

.Из учреждений коммунального хозяйства в городском округе размещаются:

– пожарная часть №10 ГУ 20 ОФПС по Московской области на 5 автомашин   (численность работающих 43 человека)  - располагается в северной части города по улице Техническая;

–две гостиницы: УЭ НЦЧ РАН  на 237 мест – Школьный бульвар, д.1-А (количество работающих – 32 человека) и  гостиница «Конференц-центр» на 16 мест – ул. Третья, д.7-А (работают 11 человек);

Основное предприятие жилищно-коммунального хозяйства - Управление эксплуатации Президиума научного центра в Черноголовке (УЭ НЦЧ РАН), в ведении которого находится жилищный фонд, основные городские службы инженерного обеспечения и территории общего пользования. УЭ НЦЧ РАН имеет ремонтно-строительную базу, автобазу, складское хозяйство на территории коммунально-складской зоны и, частично, в жилой зоне.

На территории городского округа действующее кладбище расположено в его западной части вблизи с. Макарово (площадь кладбища – 7,3 га). Кладбище, расположенное  в  с. Ивановское  (территория - 0,9 га),  закрыто в 1988 году.

Административно-деловые и общественные  учреждения и организации

Из административно-деловых  учреждений в городе Черноголовка размещаются:

– Администрация муниципального образования «Городской округ Черноголовка» (Институтский проспект, д.10 и д.8) с численностью работающих 65 человек;

- Совет депутатов муниципального образования «Городской округ Черноголовка»;

-      Комитет социальных программ (работают 41 человек);

-   ГУ МО Ногинский Центр занятости населения (ЦЗН), отдел содействия занятости в городском округе Черноголовка;

-      Федеральное казначейство, отделение по г. Черноголовка;

-       МУП Служба Единого Заказчика (МУП «СЕЗ ЖКХ»);

-       ГУП МО Бюро технической инвентаризации, Черноголовский филиал;

-       Черноголовское городское отделение милиции  ( ЧГОМ);

-     Черноголовский отдел Управления федеральной регистрационной службы по Московской области;

-  Черноголовский отдел ЗАГС Главного Управления ЗАГС Московской области;

-   Судебный участок №151 Ногинского судебного района Московской области;

-  Нотариусы, занимающиеся частной практикой, Аверина Л.В., Захарьина В.А.;

–  три отделения банка (Ногинское отделение №2557\50, ОАО Сбербанк России; КБ «Агроимпульсбанк», дополнительный офис в г. Черноголовка; ФКБ «Академический» ОАО «Мастер-Банк»);

-    ФГУП «Почта России» Отдел почтовой связи ( ОПС) Черноголовка;

-     ЗАО «Ратеком»;

-     ООО «Ч.Т.К.»;

-     ЗАО «Комес»;

-     ООО «Телис»;

-     ООО «Классика» Телекомпания «Черта»;

-    Государственное учреждение Московской области (ГУМО) «Черноголовское информационное агенство Московской области».

В городском округе  работает Государственное бюджетное учреждение социального обслуживания Московской области «Черноголовский комплексный центр социального обслуживания населения», предназначенный для обслуживания льготных категорий граждан, проживающих на территории муниципального образования  (общая численность льготных категорий граждан составляет более 5,8 тыс. человек). Работает программа Государственная помощь и служба социальной помощи на дому одиноким пенсионерам и инвалидам (обслуживает 200 человек).

Современная обеспеченность основными объектами социально-культурного и коммунально-бытового обслуживания в городском округе Черноголовка приводится в таблице 4.4.3.

Таблица 4.4.3.

Обеспеченность городского округа Черноголовка объектами социально-культурного и коммунально-бытового обслуживания

| № п/п | Наименование учреждений | Единица измерения | Вместимость | Норм.показ.( на 1000 чел. сущ.обеспеч. на 1000 чел. | % обеспеч. к норме |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Учреждения образования |
| 1. | Детские дошкольные учреждения кол-во мест по проекту фактически | мест | 854 886 | 35-40 37 | более100(( (106) |
| 2. | Школы кол-во мест по проекту фактически | мест | 3060 1923 | 135-140 134 | 99** |
| 3. | Специализированные кружковые внешкольные учреждения (дома детского творчества, музыкальные школы, молодежные центры) | кружковых мест | 679 | 10-12 30 | более 100 |
| Учреждения культуры и искусства |
| 4. | Дома культуры, клубы | пос. мест | 830 | 40 36 | 91 |
| 5. | Библиотеки | тыс. ед. хран. | 57,6*** | 4,5 2,5 | 56((( |
| Учреждения здравоохранения |
| 6. | Больницы | коек | 130 | 9,4 5,7 | 60 |
| 7. | Амбулаторно-поликлинические учреждения | посещ. в смену | 300 | 18,6 13,1 | 70 |
| 8. | Станция скорой помощи | 1 автомобиль | 4 | 0,1 0,2 | более 100 |
| Физкультурно-спортивные сооружения |
| 9. | Спортивные залы | кв. м площади пола | 2129 | 60-80 93 | более 100 (116) |
| 10. | Бассейны | кв. м зеркала воды | 422 | 20-25 18,4 | 92 |
| Предприятия торговли и общественного питания |
| 11. | Магазины | кв. м торг. площади | 8300 | 280 362 | более 100 |
| 12. | Предприятия общественного питания (открытая сеть) | пос. мест | 446 | 40 20 | 50 |
| Предприятия бытового и коммунального обслуживания |
| 13. | Предприятия бытового обслуживания | раб. мест | 150 | 7-9 7 | 100 |
| 14. | Бани | помывочныхмест | - | 5 0 | - |
| 15. | Гостиницы | мест | 253 | 6 11 | более 100 |
| 16. | Пож. депо | пожарных автомобилей | 5 | 0,4-0,2 0,22 | 100 |
| 17. | Кладбища | га | 7,3 | 0,24 0,32 | Болеь е 100 |

4.5.  Социально-экономическое обоснование планируемого развития

Прогноз численности населения и трудовых ресурсов

Прогноз перспективной численности населения городского округа  Черноголовка выполнен на основе существующей демографической ситуации с учетом сложившихся и прогнозируемых тенденций в области рождаемости, смертности и миграционных потоков.

Динамика демографических процессов в перспективе будет определяться взаимодействием всей совокупности факторов общественного развития как традиционных, давно сложившихся, так и новых, формирующихся в ходе модернизации общества.

Так, сохранит свое воздействие на дальнейшее демографическое развитие городского округа в качестве объективного фактора сформировавшийся в течение предшествующего десятилетия суженный тип воспроизводства населения, характеризующийся низкими показателями рождаемости, естественного прироста и относительно высокими  показателями смертности. Естественный прирост населения будет по-прежнему отрицательным, однако благодаря наметившейся тенденции повышения рождаемости, даст возможность несколько улучшить демографическую ситуацию.

Уровень смертности населения зависит от двух факторов: уровня развития медицинского обслуживания и возрастной структуры населения. Действие этих факторов имеет разную направленность. Чем выше уровень развития медицины, тем ниже смертность, и, наоборот, чем выше доля старших возрастных групп в структуре населения, тем выше уровень смертности. В соответствии с прогнозом перспективной численности населения Московской области, выполненного Федеральной службой Государственной статистики, на перспективу доля населения в возрасте старше трудоспособного будет возрастать.

В то же время, прогнозируемое общее улучшение социально-экономической ситуации в стране в целом и Московском регионе в частности, приведут к качественному улучшению медицинского обслуживания населения, что повлечет за собой снижение смертности и увеличение средней продолжительности жизни населения. Экспертные оценки взаимодействия двух рассматриваемых факторов говорят о том, что снижение смертности за счет развития медицинского обслуживания может перекрыть рост смертности за счет «старения» населения и в результате общий уровень смертности будет несколько ниже современного.

В условиях отрицательного естественного прироста единственным источником пополнения численности населения становится механический прирост, который в перспективе будет определять все наиболее существенные изменения в демографическом развитии городского округа

Масштабы и направленность механического движения населения городского округа Черноголовка в перспективе будут определяться общей социально-экономической ситуацией в стране и регионе. Имеющиеся макроэкономические прогнозы развития Московской области, намечаемое создание новых рабочих мест, увеличение темпов и масштабов жилищного строительства будут являться факторами, способствующими повышению интенсивности миграционных процессов, что позволяет прогнозировать на расчетный срок механический прирост на уровне 7-8 человек на 1000 жителей.

В соответствии с "Основными направлениями устойчивого градостроительного развития Московской области" город Черноголовка рассматривается как один из опорных центров Мытищинско-Пушкинско-Щёлковской системы расселения и имеет перспективы дальнейшего развития в качестве наукограда Российской Федерации.

Выгодное экономико-географическое положение, наличие достаточно развитой социальной и инженерной инфраструктуры определяют инвестиционную привлекательность территории городского округа как для размещения жилищного строительства, так и дальнейшего производственного освоения (см. разделы "Жилищный фонд и жилищное строительство" и "Производственно-хозяйственный комплекс").

Намечаемое на перспективу довольно значительное по масштабам жилищное строительство будет способствовать механическому притоку населения.

В планируемом жилищном фонде (ориентировочно составит более 144 тыс. кв. м общей площади на расчетный период  2020 год  и более 223 тыс. кв. м на расчетный срок 2035 год) возможно расселение порядка 2,6 тыс. человек на расчетный перид и 4,7 тыс. человек на расчетный срок.

Таким образом, основываясь на анализе всего комплекса факторов, определяющих динамику демографических процессов в городском округе, численность постоянного населения на расчетный период ориентировочно составит 24,0-24,5 тыс. человек  и  25,5-26,0 тыс. чел. на расчетный срок.

Основная часть населения городского округа будет проживать в Центральном планировочном районе – 22,5 тыс. человек или 92 % общей численности населения на расчетный период и на  расчетный срок - 22,8 тыс. чел. или 88 % общей  численности  населения.

Численность населения Западного планировочного района составит порядка 1,2 тыс. человек (или 5 % общей численности населения городского округа на расчетный период) и 1,9 тыс. чел. на расчетный срок (или более 7 %)  и Северо-Восточного планировочного района – порядка  0,7 тыс. человек (или мене 3 %) на расчетный период и  1,1 тыс. чел. (или более 4 %) – на расчетный срок.

Предполагаемые изменения в возрастной структуре населения городского округа Черноголовка приводятся в таблице 4.5.1:

Таблица 4.5.1

Динамика возрастной структуры населения городского округа Черноголовка

| Категории населения | Современное состояние, 2012 г. (оценка) | Расчетный период (2020 г.) | Расчетный срок (2035 г.) |
| --- | --- | --- | --- |
| Население – всего, в том числе: | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| - моложе трудоспособного возраста | 14,5 | 14,2 | 14,1 |
| - трудоспособный возраст | 61,1 | 61,3 | 61,3 |
| - старше трудоспособного возраста | 24,4 | 24,5 | 24,6 |

При определении перспективной численности трудовых ресурсов учитываются динамики изменения численности населения в трудоспособном возрасте, численности инвалидов в трудоспособном возрасте и льготных неработающих пенсионеров, численности работающих пенсионеров и подростков.

Население в трудоспособном возрасте на расчетный период составит около 15,0 тыс. чел.

Численность инвалидов в трудоспособном возрасте и льготных неработающих пенсионеров на расчетный срок ранее принималась на уровне 1-1,5% населения. Однако, учитывая то, что сегодня доля этой группы составляет 2,2% населения городского округа, на расчетный период доля данной группы принята на уровне 1,8-2,0%, что соответствует 0,5 тыс. человек.

Доля работающих пенсионеров по сравнению с существующим уровнем сократится незначительно, что обусловлено низким прожиточным уровнем лиц данной возрастной категории. Общая численность работающих пенсионеров и подростков составит на расчетный период порядка 1,6 тыс. человек.

Таким образом, общая численность трудовых ресурсов на расчетный период составит 16,1 тыс. человек.

Предполагается, что развитие всех сфер хозяйственной деятельности позволит  сократить трудовую маятниковую миграцию населения городского округа.

Сравнительный сводный трудовой баланс приведен в таблице 4.5.2

Таблица 4.5.2

Сводный  трудовой баланс

| Категории населения | Современное состояние (2012 год), тыс. чел. | Расчетный период (2020 год), тыс. чел. |
| --- | --- | --- |
| Население- всего | 22,9 | 24,4 |
| Трудовые ресурсы – всего, в том числе: | 15,0 | 16,1 |
| - Население в трудоспособном возрасте | 14,0 | 15,0 |
| - Неработающие инвалиды и льготные пенсионеры в трудоспособном возрасте | 0,5 | 0,5 |
| - Работающие пенсионеры и подростки до 16 лет | 1,5 | 1,6 |
| Распределение трудовых ресурсов: |  |  |
| - Занято в экономике | 12,0 | 13,6 |
| - Учащиеся 16 лет и старше, обучающиеся с отрывом от производства | 0,8 | 0,9 |
| - Трудоспособное население в трудоспособном возрасте, занятое в домашнем и личном подсобном хозяйстве | 0,1 | 0,1 |
| - Не занято трудовой деятельностью | 0,1 | - |
| - в т.ч. имеющие статус безработных | 0,09 | - |
| - Сальдо маятниковой миграции: | -2,0 | -1,5 |
| в том числе - выезд | 2,5 | 1,9 |
| - въезд | 0,5 | 0,4 |

Генеральным  планом  предусматривается  увеличение численности сезонного населения (в настоящее время  оно  составляет порядка 7-8 тыс. человек) в  результате размещения на территории  городского округа нового садоводческого товарищества (территория – 8,7 га, количество участков -104)  и участков нового  дачного строительства. Ориентировочно численность сезонного населения  увеличится  на  1,0-1,5 тыс. чел. и составит к расчетому сроку – 9,0-9,5 тыс. чел.

4.6. Жилищный фонд и жилищное строительство

Проектные предложения

Предложения по развитию жилищного строительства ориентированы на улучшение условий проживания жителей городского округа Черноголовка, удовлетворение потребности населения в жилье при повышении качества жилой среды.

В разработку Генерального плана положены основные положения жилищной политики:

- повышение комфортности проживания за счет повышения обеспеченности населения жилищным фондом;

-   проведение комплексной реконструкции и благоустройства жилых районов;

- переход от типового к авторскому проектированию, строительство домов с улучшенной  планировкой квартир.

В результате комплексного анализа территории городского округа Черноголовка определены направленность и объемы нового жилищного строительства.

В генеральном плане городского округа Черноголовка выделяются этапы строительства:

- расчетный период - 2020 год;

- расчетный срок – 2035 год.

На расчетный период - 2020 год  генеральным планом предлагаются для жилищного строительства 19 участков суммарной площадью  участков 123,0 га. Ориентировочный объём нового жилищного строительства составит  144,2 тыс.кв. м  общей площади квартир и домов.

Наибольшее количество участков под застройку планируется в Центральном планировочном районе (10 участков),  в Северо-восточном планировочном районе планируются к освоению 7 участков  и в  Западном  планировочном  районе – 2 участка.

Наибольший объем жилищного строительства планируется сосредоточить в Центральном  планировочном районе – 59,2 тыс. кв. м общей площади квартир и домов (что составляет 41,1% всего объема), в Северо-восточном планировочном районе планируется построить 46,0 тыс. кв. м общей площади (или более 31,9 % общего объема жилищного строительств) и в Западном планировочном районе – 39,0 тыс. кв. м  общей площади (27,0%).

При этом доля многоэтажного жилищного строительства составит менее 5% общего объема жилищного строительства, доля малоэтажного многоквартирного строительства – 8%, а доля индивидуального строительства соответственно около 87% (в том числе на участках ИЖС – около 53 % и на участках дачного строительства – 34 %).

Ориентировочная численность расселяемого на площадках нового жилищного строительства населения составит порядка  2,64 тыс. человек, в том числе с постоянным проживанием – 1,84 тыс. чел. и с сезонным  проживанием (на участках дачного строительства) - 0,8 тыс. чел.

Жилищный  фонд  городского округа Черноголовка на расчетный период  составит порядка 707,4 тыс. кв. м  общей площади квартир и домов, а расчетная численность населения  городского округа – 24,0 – 24,5 тыс. человек.

На расчетный срок - 2035 год  генеральным планом предлагаются для жилищного строительства 25 участков суммарной площадью  участков 159,8 га. Ориентировочный объём нового жилищного строительства составит  223,6 тыс.кв. м  общей площади квартир и домов.

Из общего количества участков под застройку 11 расположатся в Центральном планировочном районе, 11 участков – в Северо-восточном планировочном районе  и 3 участка – в  Западном  планировочном  районе.

Наибольший объем жилищного строительства планируется сосредоточить в Западном планировочном районе – 84,0 тыс. кв. м общей площади  (что составляет 37,6% всего объема жилищного строительства). В Центральном  планировочном районе намечается строительство 68,2 тыс. кв. м общей площади (что составляет 30,5% всего объема) в Северо-восточном планировочном районе – 71,4 тыс. кв. м общей площади (соответственно 31,9 % общего объема жилищного строительства на территории городского округа.

Доля много- и среднеэтажного жилищного строительства по данному варианту составит 23,3% общего объема жилищного строительства, доля малоэтажного многоквартирного строительства - 9,4%, доля индивидуального строительства соответственно 67,3% (в том числе на участках ИЖС – 45,4% и на участках дачного строительства – 21,9 %).

Ориентировочная численность расселяемого на площадках нового жилищного строительства населения составит порядка  4,8 тыс. человек, в том числе с постоянным проживанием – 4,0 тыс. чел. и с сезонным  проживанием (на участках дачного строительства) - 0,8 тыс. чел.                                                                                                                                                       Жилищный  фонд  городского округа Черноголовка на расчетный срок  составит порядка 772,8 тыс. кв. м  общей площади квартир и домов, а расчетная численность населения  городского округа увеличится до 25,5 – 26,0 тыс. человек.

Размещение нового жилищного строительства в разрезе планировочных районов, площадки нового жилищного строительства, динамика жилищного фонда на расчетный период (2020 год) и на расчетный срок (2035 год) на территории городского округа Черноголовка, а также  основные технико-экономические показатели приводятся в таблицах  4.26.1 – 4.6.4:

Таблица 4.6.1

Размещение нового жилищного строительства

| № п/п | Наименование планировочных районов | Территория застройки | Расчетный жилищный фонд | Расселяемое население |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | га | % | тыс. кв. м общей площади | % | тыс. чел. | % |
| 1. | Центральный планировочный район | 41,0 44,0 | 33,3 27,5 | 59,2 68,2 | 41,1 30,5 | 1,24 1,44 | 47,0 30,3 |
| 2. | Северо-восточный планировочный район | 43,7 66,0 | 35,5 41,3 | 46,0 71,4 | 31,9 31,9 | 0,8 1,21 | 30,3 25,5 |
| 3. | Западный планировочный район | 38,3 49,8 | 31,2 31,2 | 39,0 84,0 | 27,0 37,6 | 0,6 2,1 | 22,7 44,2 |
| ИТОГО по городскому округу Черноголовка | 123,0 159,8 | 100,0 100,0 | 144,2 223,6 | 100,0 100,0 | 2,64 4,75 | 100,0 100,0 |

Таблица 4.6.2

Площадки нового жилищного строительства на территории городского округа Черноголовка

| № п/п | Планировочные районы, тип застройки | Территория (га) | Объем нового жилищного строительства (тыс.кв.м. общей площади) | Расчетная численность расселяемого населения (тыс. чел.) | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Центральный планировочный район – всего, в том числе: | 44,0 | 68,2 | 1,44 |  |
| I.1 | Площадка по ул. Центральная – многоэтажная застройка | 0,9 | 7,0 | 0,3 | Предлагается строительство многоэтажных домов от 9 до 14 этажей Расчетный период – 2020 год |
| I.2 I.3 | Площадки в районе ул. Первая – малоэтажная многоквартирная застройка | 2,4 1,2 | 12,0 | 0,3 | Планируется строительство малоэтажных многоквартирных домов (2-4 этажа) Расчетный период – 2020 год |
| I.4 | Площадка по бульвару архитектора Толмачева – малоэтажная многоквартирная застройка | 3,0 | 9,0 | 0,2 | Планируется строительство малоэтажных многоквартирных домов (таунхаусов – 1-3 этажа) Расчетный срок – 2035 год |
| 1.5 | Площадка по ул. Богородская – индивидуальное жилищное строительство | 2,6 | 2,9 | 0,05 | Расчетный период – 2020 год |
| I.6 | Площадка по ул. Береговая – индивидуальное жилищное строительство | 2,1 | 2,3 | 0,04 | Расчетный период – 2020 год |
| I.7 | Площадка по ул. Преображенская – индивидуальное жилищное строительство | 8,0 | 8,8 | 0,15 | Расчетный период – 2020 год |
| 1.8 | Площадка в продолжение ул. Лесная – индивидуальное жилищное строительство | 5,3 | 5,8 | 0,1 | Расчетный период – 2020 год |
| I.9 1.10 | Площадки южнее д. Афанасово -3 – индивидуальное жилищное строительство | 3,2 9,7 | 14,2 | 0,2 | Расчетный период – 2020 год |
| 1.11 | Площадка к северу от д. Якимово - ндивидуальное жилищное строительство | 5,6 | 6,2 | 0,1 | Расчетный период – 2020 год |
| II. | Северо - восточный планировочный район -всего ИЖС, - дачное строительство в том числе: | 48,9 17,1 | 54,4 17,0 | 0,91 0,3 |  |
| II. 1 II. 2 II. 3 II. 4 II. 5 | Площадки в д. Ботово (севернее и западнее существующей застройки) - индивидуальное жищное строительство | 2,7 3,5 10,3 3,4 6,7 | 29,0 | 0,5 | Расчетный период – 2020 год |
| II.6 II.7 | Площадки в д. Старки (к северо-востоку и к западу от существующей застройки) – индивидуальное жилищное строительство | 2,8 3,2 | 7,0 | 0,1 | Расчетный срок – 2035 год |
| II. 8 | Площадка южнее д. Беседы – индивидуальное жилищное строительство | 7,8 | 9,0 | 0,15 | Расчетный срок – 2035 год |
| II. 9 | Площадка к востоку от д. Беседы – индивидуальное жилищное строительство | 8,5 | 9,4 | 0,16 | Расчетный срок – 2035 год |
| II.10 II.11 | Площадки к западу от д. Ботово – дачное строительство | 8,5 8,6 | 17,0 | 0,3 (сезонное население) | Расчетный период – 2020 год |
| III. | Западный планировочный район – всего ИЖС, - дачное строительство в том числе: | 17,8 32,0 | 52,0 32,0 | 1,6 0,5 (сезонное население) |  |
| Ш.1 | Площадка восточнее с. Макарово (мкр. Черноголовка 1) -среднеэтажная застройка | 11,5 | 45,0 | 1,5 | Предусматривается строительство среднеэтажных жилых домов (5– 8 этажей) на реконструируемой территории военного городка Расчетный срок – 2035 год |
| Ш.2 | Площадка к северу от с. Ивановское (в продолжение ул. Набережная) – индивидуальное жилищное строительство | 6,3 | 7,0 | 0,1 | Расчетный период – 2020 год |
| Ш.3 | Площадка к югу от с. Ивановское - дачное строительство | 32,0 | 32,0 | 0,5 (сезонное население) | Расчетный период – 2020 год |
|  | Итого жилищное строительство Итого дачное строительство | 110,7 49,1 | 174,6 49,0 | 3,95 0,8 |  |

Примечание:  Курсивом выделено дачное строительство.

Таблица  4.6.3

Динамика жилищного фонда и населения городского округа  Черноголовка

| Тип застройки | Существующее положение | Расчетный период - 2020 год | Расчетный срок - 2035 год |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Жилищный фонд, тыс.кв.м. общей площади | Территория, га | Население, тыс.чел. | Сущ. сохр. жилищный фонд, тыс.кв.м. общей площади | Новое стр-во | Всего на конец расчетного периода | Сущ. сохр. жилищный фонд, тыс.кв.м. общей площади | Новое стр-во | Всего на конец расчетного срока |
|  |  |  |  |  | Тыс.кв.м. общей площади | Территория, га | Жилищный фонд, тыс.кв.м. общей площади | Территория, га | Население, тыс.чел. |  | Тыс.кв.м. общей площади | Территория, га | Жилищный фонд, тыс.кв.м. общей площади | Территория, га | Население, тыс.чел. |
| Всего по городскому округу, в том числе: | 563,2 | 190 | 22,9 | 563,2 | 144,2 | 123,0 | 707,4 | 313,0 | 24,42 0,8* | 549,2 | 223,6 | 159,8 | 772,8 | 343,8 | 25,82 0,8* |
| - многоэтажная застройка (9 этажей и более) | 422,2 | 60 | 19,0 | 422,2 | 7,0 | 0,9 | 429,2 | 60,9 | 19,3 | 422,2 | 7,0 | 0,9 | 429,2 | 60,9 | 19,3 |
| - среднеэтажная застройка (5-8 этажей) | 20,0 | 5 | 0,8 | 20,0 | - | - | 20,0 | 5,0 | 0,8 | 20,0 | 45,0 | 11,5 | 65,0 | 16,5 | 2,3 |
| - малоэтажная многоквартирная застройка (1-4 этажа) | 31,0 | 15 | 1,6 | 31,0 | 12,0 | 3,6 | 43,0 | 18,6 | 1,82 | 17,0 | 21,0 | 6,6 | 38,0 | 15,6 | 1,32 |
| - индивидуальная жилая застройка (1-3 этажа) | 90,0 | 110 | 1,55 | 90,0 | 76,2 | 69,4 | 166,2 | 179,4 | 2,5 | 90,0 | 101,6 | 91,7 | 191,6 | 201,7 | 2,9 |
| - дачное строительство (1-3 этажа) | - | - | - | - | 49,0 | 49,1 | 49,0 | 49,1 | 0,8* | - | 49,0 | 49,1 | 49,0 | 49,1 | 0,8* |
| Центральный планировочный район – всего, в том числе: | 520,2 | 130 | 21,6 | 520,2 | 59,2 | 41,0 | 579,4 | 171,0 | 22,5 | 520,2 | 68,2 | 44,0 | 588,4 | 174,0 | 22,8 |
| - многоэтажная застройка (9 этажей и более) | 422,2 | 60 | 19,0 | 422,2 | 7,0 | 0,9 | 429,2 | 60,9 | 19,3 | 422,2 | 7,0 | 0,9 | 429,2 | 60,9 | 19,3 |
| - среднеэтажная застройка (5-8 этажей) | 20,0 | 5 | - | 20,0 | - | - | 20,0 | 5,0 | 0,8 | 20,0 | - | - | 20,0 | 5,0 | 0,8 |
| - малоэтажная многоквартирная застройка (1-4 этажа) | 16,0 | 8 | 0,7 | 16,0 | 12,0 | 3,6 | 28,0 | 11,6 | 1,0 | 16,0 | 21,0 | 6,6 | 37,0 | 14,6 | 1,3 |
| - индивидуальная жилая застройка (1-3 этажа) | 62,0 | 57 | 1,1 | 62,0 | 40,2 | 36,5 | 102,2 | 93,5 | 1,4 | 62,0 | 40,2 | 36,5 | 102,2 | 93,5 | 1,4 |
| - дачное строительство (1-3 этажа) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Северо-восточный планировочный район – всего жилищное строительство, -дачное строительство в том числе: | 16,0 | 29,0 | 0,2 | 16,0 | 46,0 | 43,7 | 62,0 | 72,7 | 0,72 0,3* | 16,0 | 71,4 | 66,0 | 87,4 | 95,0 | 1,12 0,3* |
| - многоэтажная застройка (9 этажей и более) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - среднеэтажная застройка (5-8 этажей) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - малоэтажная многоквартирная застройка (1-4 этажа) | 1,0 | 1,0 | 0,03 | 1,0 | - | - | 1,0 | 1,0 | 0,02 | 1,0 | - | - | 1,0 | 1,0 | 0,02 |
| - индивидуальная жилая застройка (1-3 этажа) | 15,0 | 28,0 | 0,17 | 15,0 | 29,0 | 26,6 | 44,0 | 54,6 | 0,7 | 15,0 | 54,4 | 48,9 | 69,4 | 76,9 | 1,1 |
| - дачное строительство (1-3 этажа) | - | - | - | - | 17,0 | 17,1 | 17,0 | 17,1 | 0,3* | - | 17,4 | 17,1 | 17,0 | 17,1 | 0,3* |
| Западный планировочный район – всего жилищное строительство, -дачное строительство в том числе: | 27,0 | 31,0 | 1,1 | 27,0 | 39,0 | 38,3 | 66,0 | 69,3 | 1,2 0,5* | 13,0 | 84,0 | 49,8 | 97,0 | 74,8 | 1,9 0,5* |
| - многоэтажная застройка (9 этажей и более) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - среднеэтажная застройка (5-8 этажей) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 45,0 | 11,5 | 45,0 | 11,5 | 1,5 |
| - малоэтажная многоквартирная застройка (1-4 этажа) | 14,0 | 6,0 | 0,9 | 14,0 | - | - | 14,0 | 6,0 | 0,8 | - | - | - | - | - | - |
| - индивидуальная жилая застройка (1-3 этажа) | 13,0 | 25,0 | 0,2 | 13,0 | 7,0 | 6,3 | 20,0 | 31,3 | 0,4 | 13,0 | 7,0 | 6,3 | 20,0 | 31,3 | 0,4 |
| - дачное строительство (1-3 этажа) | - | - | - | - | 32,0 | 32,0 | 32,0 | 32,0 | 0,5* | - | 32,0 | 32,0 | 32,0 | 32,0 | 0,5* |

* численность сезонного населения

Таблица 4.6.4

Основные параметры  нового жилищного строительства

| № п/п | Наименование | Единица измерения | Расчетный период - 2020 год | Расчетный срок – 2035 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Территория под жилищное строительство – всего, в том числе: - многоэтажное - среднеэтажное - малоэтажное многоквартирное - малоэтажное индивидуальное - дачное | га -«- -«- -«- -«- -«- | 123,0 0,9 - 3,6 69,4 49,1 | 159,8 0,9 11,5 6,6 91,7 49,1 |
| 2. | Объём нового жилищного строительства – всего, в том числе: - многоэтажное - среднеэтажное - малоэтажное многоквартирное - малоэтажное индивидуальное - дачное | тыс.кв.м. общей площади -«- -«- -«- -«- -«- | 144,2 7,0 - 12,0 76,2 49,0 | 223,6 7,0 45,0 21,0 101,6 49,0 |
| 3. | Средняя плотность застройки на участках нового строительства | кв.м. общ. площади на 1 га | 1170 | 1400 |
| 4. | Расчётная численность расселяемого населения – всего, в том числе: - с постоянным проживанием - с сезонным проживанием | тыс. чел. | 2,64 1,84 0,8 | 4,75 3,95 0,8 |
| 5. | Средняя плотность населения на участках нового строительства | человек на 1 га | 22 | 30 |
| 6. | Средняя обеспеченность населения жилищным фондом на участках нового строительства | кв.м. на 1 человека | 55 | 47 |
| 7. | Жилищный фонд | тыс.кв.м. общей площади | 707,4 | 772,8 |
| 8. | Ориентировочная численность населения | тыс. чел. | 24,0 - 24,5 | 25,5 – 26,0 |
| 9. | Средняя обеспеченность населения жилищным фондом | кв. м на 1 чел. | 29 - 30 | 30 |

4.7.  Развитие  производственно-хозяйственного  комплекса

В соответствии с "Основными направлениями устойчивого градостроительного развития Московской области" город Черноголовка является одним из опорных центров Мытищиннско-Пушкинско-Щёлковской системы расселения и имеет перспективы дальнейшего развития в качестве наукограда Российской Федерации.

Основными задачами дальнейшего развития производственно-хозяйственного комплекса городского округа являются:

- сохранение и развитие научно-технического потенциала ведущих организаций города с целью развития фундаментальных и прикладных исследований и создание высокотехнологичных производств;

-  создание и развитие мелких и средних предприятий в научно-технической сфере;

-  сохранение и развитие международного научно-технического сотрудничества;

- реконструкция и техническое перевооружение существующих промышленных  предприятий, повышение конкурентоспособности выпускаемой продукции;

- создание новых производственных мощностей в области высоких технологий, производстве товаров народного потребления и промышленных изделий.

Приоритетным направлением в развитии производственно-хозяйственного комплекса городского округа должны стать научные разработки и инновационная деятельность научно-исследовательских организаций Академии наук РФ, а также имеющихся инновационных предприятий (их насчитывается более 30), обеспечивающих помимо передовых научных разработок опытно-промышленное производство различных видов продукции для внутреннего и мирового рынка по тем направлениям научно-технической деятельности, которые традиционно сложились на территории городского округа.

Генеральным планом предусматривается интенсификация использования научно-производственных территорий (как отмечалось ранее, более одной трети территории городского округа занимают учреждения Российской  Академии наук) с проведением реконструкции существующих учреждений и предприятий и рационализацией занимаемых ими территорий.

Генеральным планом также предлагаются участки для размещения новых объектов производственного, коммунально-складского и транспортного назначения.  Это:

-  в Центральном  планировочном районе:                                                                                              - участки производственно-складского назначения  площадью 3,3 га, и 1,9 га   в южной части г. Черноголовка в районе улиц  Соединительная  и Проезд № 1  (в продолжение существующей производственно-складской зоны);

- участки площадью 4,7 га и 12,6 га – к западу и к югу от  д. Якимово (в продолжение существующей производственной зоны).

- в Северо-восточном планировочном районе:                                                                                            - участки площадью 3,3 га и 2,3 га (в юго-восточной части д. Ботово)  под размещение новых производственно-складских объектов.

Таким образом, суммарная площадь участков, предлагаемых под размещение новых производственных, коммунально-складских  объектов  составит  28, 1га (ориентировочная общая площадь зданий и сооружений  составит 150 – 160 тыс. кв. м общей площади, а численность работающих – 1,3 – 1,5 тыс. чел.).

4.8. Развитие систем социально-культурного и коммунально-бытового

обслуживания

Основные направления перспективного развития системы социально-культурного и коммунально-бытового обслуживания вытекают из общих задач, стоящих перед отраслями сферы обслуживания – повышение уровня и качества обслуживания населения, сокращение затрат времени на получение услуг, расширение их номенклатуры, увеличение расчетных показателей обеспеченности.

В условиях рыночной экономики главным в управлении предприятиями и учреждениями обслуживания становятся экономические методы. Механизм создания социальной инфраструктуры заключается в переводе ряда учреждений социальной сферы на условия коммерческой деятельности при обеспечении социальной защищенности населения.

В таких социально значимых отраслях, как народное образование, здравоохранение, культура, полная коммерциализация исключается. Финансирование данных отраслей хозяйства в настоящее время осуществляется государством и в дальнейшем они на 60-70% должны сохранить значение муниципальных. Вместе с тем, наряду с государственными учреждениями в сфере народного образования, здравоохранения и культуры сегодня создаются коммерческие учреждения, которые призваны за плату удовлетворять потребности населения в условиях более высокого качества (коммерческие лицеи и гимназии, центры народного творчества, спортивные и оздоровительные центры и др.).

Расчет потребности в объектах социально-культурного и коммунально-бытового обслуживания произведен на основе нормативных показателей ТСН ПЗП-99 МО «Планировка и застройка городских и сельских поселений» с учетом прогноза численности постоянного населения на расчетный период (2020 год) - 24,4 тыс. человек  и на расчетный срок (2035 год) – 25,8 тыс. человек.

Территориальная организация сферы обслуживания в рамках городского округа призвана обеспечить достаточное по объему и разнообразию обслуживание при минимальных затратах времени на посещение учреждений, предоставляющих услуги. Эта цель достигается за счет формирования соподчиненной системы центров на территории городcкого округа в зависимости от ранга – общегородской центр, центры планировочных районов, локальные центры жилых зон, производственных зон, ландшафтно-рекреационных территорий.

В системе обслуживания выделяются учреждения повседневного обслуживания, размещаемые в пределах жилых территорий микрорайонов и жилых групп в радиусе пешеходной доступности (до 500 м), и учреждения периодического и эпизодического обслуживания, размещаемые в общественных центрах и зонах.

Расчет потребности постоянного населения городского округа Черноголовка в основных учреждениях социально-культурного и коммунально-бытового обслуживания приведен в таблице 4.8.1.

Таблица 4.8.1

Расчет потребности в объектах социально-культурного и коммунально-бытового обслуживания населения

городского округа Черноголовка  (расчетный период / расчетный срок)

| № п/п | Наименование учреждений | Ед. изм. | Всего по городскому округу | В том числе по планировочным районам |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Существующие | Норма на 1000 жит. | Треб. по норме | Новое стр-во | Центральный планировочный район | Северо-восточный и Западный планировочные районы |
|  |  |  |  |  |  |  | Сохраняемые | Треб.по норме | Новое стр-во | Сохраняемые | Треб. по норме | Новое стр-во |
| 1. Учреждения образования |
| 1 | Детские дошкольные учреждения проектная вместимость факт. кол-во детей | мест | 854 886 | 35- 40 | 976 1032 | 122 178 | 854 | 900 912 | 46 58 | - 20 | 28 / 44 48 / 76 | 28 / 44 28 / 56 |
| 2 | Общеобразовательные школы проектная вместимость факт. кол-во учащихся | мест | 3060 1923 | 135- 140 | 3294 3483 | 234 423 | 2960 | 3080 3780 | 120 820 | - 100 | 95 / 149 162/ 257 | 95 / 149 62 /157* |
| 3 | Специализированные внешкольные учреждения (музыкальные, художественные, детского творчества) | кружко- вых мест | 679 | 10-12 | 244 258 | - - | 679 | 225 228 | - - | - | 7 / 11 12 / 19 | - |
| 2. Учреждения здравоохранения |
| 4 | Больницы | коек | 130 | 9,4 | 229 243 | 99* 113* | 130 | 212 212 | 99* 82* | - | 6 / 10 11 / 18 | - |
| 5 | Поликлиники | пос. в смену | 300 | 18,6 | 454 480 | 154* 180* | 300 | 419 424 | 119* 124* | - | 13 / 20 22 / 35 | - 22 / 35 |
| 6 | Станции скорой помощи | спец.авто- мобиль | 4 | 0,1 | 2 3 | - - | 4 | 3 | - | - | - | - |
| 3. Учреждения культуры и искусства |
| 7 | Дома культуры, клубы | мест | 830 | 40 | 976 1032 | 146* 202* | 650 | 900 912 | 250* 262* | 60 120 | 28 / 44 48 / 76 | - |
| 8 | Массовые библиотеки | тыс.томов | 57,6** | 4,5 | 109,8 116,1 | 52,2* 58,5* | 57,6 | 101,2 102,6 | 43,7* 45,0* | 7,2 7,9 | 3,2/5,0 5,4/8,6 | - - / 0,7* |
| 4. Физкультурно-спортивные сооружения |
| 9 | Бассейны | кв. м. зеркала воды | 422 | 20-25 | 488 516 | 66* 94* | 422 | 450 456 | 28* 34* | - | 14 / 22 24 / 38 | - |
| 10 | Спортивные залы | кв.м.пл. пола | 2129 | 60-80 | 1464 1548 | - - | 2129 | 1368 1590 | - | - | 42 / 66 72 / 114 | 42 / 66 72 / 114 |
| 5. Предприятия торговли и общественного питания |
| 12 | Магазины | кв.м. торговой площади | 8300 | 280 | 6832 7224 | - - | 8000 | 6300 6384 | - | 100 200 | 196 / 308 336 / 532 | 96 / 208 130 / 332 |
| 13 | Предприятия общественного питания (открытая сеть) | посад. мест | 446 | 40 | 976 1032 | 530 586 | 446 | 900 912 | 454 466 | - | 28 / 44 48 / 76 | 28 / 44 48 / 76 |
| 6. Учреждения и предприятия бытового и коммунального обслуживания |
| 14 | Предприятия бытового обслуживания | раб. мест | 150 | 7-9 | 171 181 | 21* 31* | 150 | 158 160 | 8* 10* | - | 5 / 8 8 / 13 | - |
| 15 | Бани | помыв. мест | - | 5,0 | 122 129 | 122 129 | - | 113 114 | 113 114 | - | 4 / 6 6 / 10 | - |
| 16 | Гостиницы | мест | 253 | 6 | 146 155 | - - | 253 | 146 155 | - | - | - | - |
| 17 | Прачечная | кг/см | 500 | 10 | 244 258 | - | 500 | 244 258 | - | - | - | - |
| 18. | Химчистка | кг/см | 20 | 2,0 | 49 52 | 29* 32* | 20 | 49 52 | 29* 32* | - | - | - |
| 19. | Пожарное депо | пожарн. а/м | 5 | 0,4 - 0,2 | 5 6 | - 1* | 5 | 5 6 | - 1* | - | - | - |
| 20. | Кладбище | га | 7,3 | 0,24 | 5,9 6,2 | - - | - | - | - | - | - | - |
|  | * | Предусматривается увеличение емкости существующих учреждений |
|  | ** | Указана общедоступная сеть библиотек |

Генеральным планом предусматривается дальнейшее развитие в городском округе Черноголовка социальной сферы с организацией  центров культурно-бытового и общественно-делового назначения.

Проектом предлагается разместить следующие объекты  социально-культурного и коммунально-бытового обслуживания:

-  в Центральном  планировочном районе:

-  общественно-торговый и  культурно-досуговый центры  в районе Институтского проспекта  и Школьного бульвара  - общая занимаемая территория – 3,9 га  (в том числе завершение начатого строительства  общественно-торгового центра общей площадью - около 5 тыс. кв. метров и планируемой численностью работающих – 100 – 120 человек);

- общественно-торговый и культурно -  досуговый центры (участки – 1,9 га,  0,8 га и о,4 га) в  проектируемой зоне отдыха в районе улицы Центральная  (в том числе спортивная зона – 1,7 га);

- общественно-торговый центр (площадь участка – 1,4 га) и банно-оздоровительный комплекс (участок площадью 0,6 га) в рекреационной зоне города вблизи озера Южное;

- зона размещения  предприятий оптовой торговли (участки площадью 2,3.га и 1,0 га) по ул, Полевая;

- культурно-досуговый центр в новом жилом районе (в продолжение  Школьного бульвара);

- культурно-досуговый центр в д. Афанасово-3 (площадь участка – 0,1 га)  по Чистопрудному проезду;

-  в Северо-восточном   планировочном районе:

- локальный центр обслуживания в д. Ботово (участки площадью 1,1 га и 0,4 га) – по автодороге «Щелково-Фряново» (с размещением учреждений торговли, общественного питания, бытового обслуживания);

-  в Западном   планировочном районе:

- локальный центр обслуживания в с. Макарово (площадь участка - 0,2 га) – по автодороге «Щелково-Фряново» (с размещением учреждений торговли, общественного питания, бытового обслуживания).                                                                                                                                                Проектом предлагается разместить следующие объекты  социально-культурного и коммунально-бытового обслуживания:

-  Учреждения образования:

1) детский сад на 100 мест в городе Черноголовка в районе ул. Заречная – занимаемая территория – 0,6 га (численность работающих  - 12-15 человек);

2) общеобразовательная школа на 260 мест в новом жилом районе в с. Макарово  – занимаемая  территория  2,0 га, численность работающих -20-25 человек;

3) детский сад на 70-80 мест в новом жилом районе в с. Макарово – занимаемая территория  0,7 га (численность работающих -10-12 человек0;

5) детский сад на 45 мест с начальными классами школы (количество мест -150) в новом жилом районе в д. Ботово – занимаемая территория 0,7 га  (общая численноть работающих -15-20 человек);

-  Учреждения бытового обслуживания:

-  Банно –  оздоровительный комплекс на 120-130  помывочных  мест  в городе Черноголовка (по  улице  Центральная  вблизи существующего спортивного комплекса), численность работающих  - 10 -15 человек (территория комплекса  - 0,4 га);

-  Учреждения  культуры:

-  досуговый центр на 15-20 мест в д. Афанасово-3;

-  Предприятия общественного питания:

1) кафе в  с. Макарово   на 70-80 мест с численностью работающих –  5 - 7 человек;

2) кафе в д. Ботово  на 40-45  мест с численностью работающих –  4 - 5 человек;

3) ресторан и кафе-бары  общей вместимостью  460- 470 мест (ориентировочная численность работающих   –  35-40 человек)  - размещение в выше названных  общественно-торговых  и культурно – досуговых  центрах города Черноголовка;

-  Предприятия бытового обслуживания (парикмахерские, ателье по пошиву одежды, мини-прачечная и химчистка, фотоателье, ремонтные мастерские и т.п.) с общим количеством рабочих мест  25-30  -  размещение в планируемых общественно-торговых центрах.

-  Учреждения здравоохранения:

1) увеличение вместимости существующей больницы в соответствии с нормативными показателями до 230 мест  к расчетному периоду (2020 году)  и 243 мест к расчетному сроку (2035 году), т. е.  дополнительное создание 113 койко – мест  (в пределах  существующей  территории  больницы  - 1,86  га);

2) строительство к расчетному сроку (2035 год) амбулатории на 30-35 посещений в смену в новом жилом районе (мкр. Черноголовка-1) в с. Макарово.

Генеральным планом предлагается строительство спортивных объектов (спортивных или тренажерных залов) в локальных центрах обслуживания в с. Макарово и д. Ботово (площадь залов – 110-115 кв. м в с. Макарово и 65-70 кв. м в д. Ботово), а также расширение сети объктов торговли (дополнительное строительство к расчетному сроку 330 кв. м торговой площади в с. Макарово и 210 кв. м торговой площади в д. Ботово).

Как отмечалось выше, характерной особенностью городского округа Черноголовка является наличие на его территории  значительного количества сезонного населения -   в настоящее время оно составляет  8,0-8,5 тыс. человек, а  на перспективу ориентировочно увеличится до 9,0-9,5 тыс. человек. Это вызывает необходимость создания  дополнительного количества мест в основных учреждениях социально-культурного и коммунально-бытового обслуживания. Расчетные показатели обслуживания  временного (сезонного) населения приводятся в таблице 4.4.2.

Таблица 4.4.2

Расчетные показатели обслуживания сезонного населения*

| № п/п | Наименование учреждений | Единица измерения | Рекомендуемый показатель на 1 тыс. жителей | Потребность временного населения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Больница | 1 койка | 1,0 | 9 - 10 |
| 2 | Амбулаторно-поликлиническая сеть | 1 посещение в смену | 1,6 | 14 - 15 |
| 3 | Пункт скорой медицинской помощи | 1 автомобиль | 0,1 | 1 |
| 4 | Учреждение торговли | кв. м торговой площади | 80,0 | 720 - 760 |
| 5 | Учреждение бытового обслуживания | 1 рабочее место | 1,6 | 14 - 15 |
| 6 | Пожарное депо | 1 пожарный автомобиль | 0,2 | 2 |

*Территориальные строительные нормы «Планировка и застройка городских  и  сельских  поселений»  ТСН ПЗП -99 МО / ТСН 30-303 -2000  МО (приняты и введены в действие распоряжением  Минмособлстроя от 17.12. 99  №339  в соответствии с постановлением  Правительства  Московской  области от 13.04.98 №18/11).

Генеральным планом предусматривается организация на территории городского округа общегородских рекреационных зон с размещением в них спортивных объектов, учреждений торговли и общественного питания, пляжей и лодочных станций и т.п. Это:

– рекреационная зона вокруг озера «Южное» в юго-восточной части городского округа (общая площадь зоны составляет более 150 га);

– лесопарковые зоны – в восточной и западной частях городского округа;

– территории зеленых насаждений общего пользования – городские парки, скверы, бульвары.

На территории городского округа Черноголовка останутся функционировать имеющиеся садоводческие товарищества (всего их насчитывается 20 с общим количеством участков -2277).

5. Транспортная инфраструктура

Проектные предложения по развитию путей сообщения и транспорта городского округа Черноголовка в генеральном плане направлены на организацию единой системы магистральных улиц и дорог, способной обеспечить надёжность транспортных связей внутри города Черноголовки, транспортных связей между населёнными пунктами, входящими в состав городского округа, и обеспечивающими выход на сеть внешних автомобильных дорог.

Развития железнодорожного, трубопроводного, водного и воздушного транспорта на территории городского округа Черноголовка не планируется.

В основу генерального плана положены изменения и дополнения существующей транспортной сети, учитывающие максимальное удовлетворение потребностей населения и хозяйственного комплекса в перевозке пассажиров и грузов и не нарушающие экологическую среду в городском округе.

Проектные предложения выполнены с учётом:

- постановления Правительства Московской области от 11.07.2007 № 517/23 «Об утверждении Схемы территориального планирования Московской области – основных положений градостроительного развития»;

- постановления Правительства Московской области от 10.06.2011 № 548/21 «Об одобрении проекта Схемы территориального планирования транспортного обслуживания Московской области»;

- постановления Правительства Московской области от 08.06.2011 № 531/21 «Дороги Подмосковья на период 2012-2015 годов»;

- постановления Правительства Московской области от 28.04.2012. № 627/16 «Об утверждении инвестиционной программы Московской области «Развитие топливозаправочного комплекса Московской области на период 2012-2015 годов».

### 5.1. Внешний транспорт

### 5.1.1 Железнодорожный транспорт

Развития подъездных железнодорожных путей от станции Захарово (г. Ногинск) к предприятиям коммунально-складской зоны, распложенной в юго-западной части г.о. Черноголовка, не планируется.

### 5.1.2 Автомобильные дороги

Одним из условий, обеспечивающих развитие отдельно взятых муниципальных образований и пространственные преобразования на территории Московской области в целом, является опережающее развитие транспортной инфраструктуры, создание трёхуровневой структуры сети автомобильных дорог.

Преобразование радиальной сети автомобильных дорог в Московской области в современную сетевую структуру планируется осуществлять за счёт создания трёхуровневой структуры, с чётким разделением автомобильных дорог каждого уровня по функциональным и техническим признакам, по условиям проезда по ним и доступа на них транспортных средств.

Опорную сеть автомобильных дорог Московской области составят первый и второй уровни сетевой структуры автомобильных дорог.

Первый уровень сетевой структуры формируют автомагистрали федерального и регионального значения – автомобильные дороги высших технических категорий с многополосными проезжими частями, обеспечивающие движение автотранспортных средств на дальние расстояния с высокими скоростями движения (планируемая расчётная скорость движения не менее 140 км/ч).

Второй уровень сетевой структуры формируют скоростные автомобильные дороги федерального и регионального значения, которые обеспечат комфортную транспортную связь между населёнными пунктами в центральной части Московской области, связь между крупными городами срединной и периферийной частей Московской области, а также соединит МКАД и ЦКАД. Планируется строительство и реконструкция этих автомобильных дорог на расчётную скорость движения 80 – 120 км/ч с обеспечением непрерывного режима движения; все пересечения с автомобильными и железными дорогами организуются только в разных уровнях.

Третий, нижний, уровень сетевой структуры, формируют обычные автомобильные дороги, обеспечивающие связность между собой городов и других населённых пунктов Московской области.

В соответствии со «Схемой территориального планирования Московской области – основные положения градостроительного развития» в районе городского округа Черноголовка планируются мероприятия по формированию первого уровня сетевой структуры:

1. Строительство Центральной кольцевой автомобильной дороги (ЦКАД) в Московской области на участке от автомобильной дороги М–10 «Россия» до автомобильной дороги М–7 «Волга» (вдоль ММК) по параметрам I категории, 6 полос движения.

Сооружение ЦКАД является первоочередным мероприятием развития транспортной системы Московской области и решает следующие задачи:

- формирование опорной сети автомагистралей;

- интеграцию сети автомобильных дорог Московской области, Российской Федерации и международной опорной сети автомобильных дорог;

- отвлечение от перегруженной автотранспортом центральной части Московской области транзитных потоков, в том числе по маршрутам международных транспортных коридоров;

- обеспечение условий для формирования опорных точек роста экономики области;

- активизация транспортных связей между различными частями области (центральной, срединной и периферийной) по хордовым направлениям.

Проект строительства и реконструкции Центральной кольцевой автомобильной дороги, разработанный обществом с ограниченной ответственностью «Союздорпроект», в настоящее время находится на экспертизе.

2. Реконструкция автомобильной дороги федерального значения А-103 «Щёлковское шоссе» на участке МКАД – ЦКАД по параметрам I категории, 4 полосы движения.

3. Строительство автомобильной дороги федерального значения «А-103 «Щёлковское шоссе» – граница Московской области (на г. Иваново)» по параметрам I категории, 4-6 полос движения.

В проекте Схемы территориального планирования транспортного обслуживания Московской области предусматриваются следующие мероприятия по территориальному планированию автомобильных дорог, затрагивающие территорию городского округа Черноголовка:

1. Реконструкция автомобильной дороги федерального значения А-103 «Щёлковское шоссе» по параметрам I категории, 4 полосы движения (по 2 полосы движения в каждом направлении). Ширина зоны планируемого размещения данной автомобильной дороги составляет 100 м (по 50 м в каждую сторону от существующей оси дороги).

2. Строительство автомобильной дороги регионального значения «А-103 «Щёлковское шоссе» – Черноголовка – МБК», включающая в себя участок реконструкции автомобильной дороги регионального значения «Ногинск – Боровково – Стромынь – Крест», по параметрам I категории, 4 полосы движения (по 2 полосы движения в каждом направлении). Ширина зоны планируемого размещения данной автомобильной дороги составляет: на участке строительства – 200 м (по 100 м в каждую сторону от планируемой оси дороги); на участке реконструкции – 100 м (по 50 м в каждую сторону от существующей оси дороги).

Планируемая трасса дороги предусмотрена в обход г. Черноголовки, что позволит вывести поток транзитного транспорта из города, снять транспортную нагрузку с магистральных улиц и дорог города, повысить безопасность движения пешеходов и транспорта.

3. Исключение из рассмотрения ранее планируемой в «Схеме территориального планирования Московской области – основные положения градостроительного развития» автомобильной дороги федерального значения «А-103 «Щёлковское шоссе» – граница Московской области (на г. Иваново)». Данное мероприятие обосновано отсутствием свободных территорий под её строительство на территории Щёлковского района.

Городским округом Черноголовка проект «Схемы территориального планирования транспортного обслуживания Московской области» согласован.

С учётом вышеперечисленных мероприятий, планируемую в генеральном плане городского округа Черноголовка сеть внешних автомобильных дорог формируют следующие автомобильные дороги: А-103 «Щёлковское шоссе»; А-107 «Московское малое кольцо»; «А-103 «Щёлковское шоссе» – Черноголовка – МБК»; «Щёлково – Фряново» – Аксёново – Беседы – Ботово».

5.2. Транспортная инфраструктура в границах городского округа

### 5.2.1 Автомобильный транспорт

В генеральном плане городского округа Черноголовка приняты следующие расчётные уровни автомобилизации: на расчётный период (2020 год) – 420 индивидуальных легковых автомобилей на 1000 жителей; на расчётный срок (2035 год) – 500 индивидуальных легковых автомобилей на 1000 жителей.

Количество индивидуальных легковых автомобилей в городском округе Черноголовка при соответствующих уровнях автомобилизации и численности постоянного населения составит:

- на расчётный период (2020 год) – 10260 единиц (при уровне автомобилизации 420 индивидуальных легковых автомобилей на 1000 жителей и планируемой численности постоянного населения 24,4 тыс. человек);

- на расчётный срок (2035 год) – 12910 единиц (при уровне автомобилизации 500 индивидуальных легковых автомобилей на 1000 жителей и планируемой численности постоянного населения 25,8 тыс. человек).

### 5.2.2 Сеть улиц и дорог

Развитие сети улиц и дорог городского округа Черноголовка планируется с учётом сложившейся застройки и предложений генерального плана по освоению новых территорий, а также с учётом перспективных потоков автомобильного транспорта.

Развитие сети улиц и дорог определяет площадь городского округа, размеры освоенной территории, размещение центров тяготения – населённых пунктов, территорий садоводческих некоммерческих товариществ (далее – СНТ), общественных центров, промышленно-складских и научно-производственных объектов, мест массового отдыха, объектов транспорта.

Предложения по развитию улично-дорожной сети направлены на:

- создание транспортных связей, обеспечивающих наименьшие затраты времени на поездки для пассажирского и грузового транспорта;

- реконструкцию наиболее загруженных участков улиц и дорог и создание на основных направлениях дублирующих трасс;

- создание сети улиц и дорог на вновь осваиваемых территориях городского округа, органически связанной с существующей улично-дорожной сетью;

- обеспечение безопасности движения пешеходов и транспорта.

В проектных предложениях сохранена направленность основных как широтных, так и меридиональных транспортных связей.

Классификация автомобильных дорог (федерального, регионального или межмуниципального, местного значения), соединяющих между собой населённые пункты, входящие в состав городского округа Черноголовка, и обеспечивающих его внешние транспортные связи, принята в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Классификация улично-дорожной сети в границах населённых пунктов городского округа Черноголовка принята в соответствии с СП 42.13330.2011 «СНиП 2.07.01-89*. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» (главные улицы, улицы в жилой застройке).

Для улучшения транспортного обслуживания городского округа Черноголовка в генеральным планом планируется организация новых улиц и дорог, а также реконструкция существующих.

Для выявления необходимости организации дополнительных транспортных связей, строительства обходов населённых пунктов, определения ширины проезжей части (количества полос движения) улиц и дорог городского округа Черноголовка, необходимых для пропуска перспективного потока автомобильного транспорта, в генеральном плане произведён расчёт перспективной интенсивности движения с учётом планируемого развития внешних автомобильных дорог и дорог в границах городского округа, перспективной численности населения и размещения новых объектов жилого, общественно-делового, производственного, агропромышленного и рекреационного назначения на его территории.

Расчёт выполнен Программным комплексом, разработанным под общим руководством кандидата технических наук Н.А. Рябикова, реализующим методику прогнозирования интенсивности движения на сети автомобильных дорог, заложенную в нормативно-методическом документе «Отраслевая дорожная методика. Руководство по прогнозированию интенсивности движения на автомобильных дорогах» на перспективу, что позволит предусмотреть в генеральном плане развитие улично-дорожной сети с учётом дальнейшего (перспективного) роста численности населения, роста уровня автомобилизации и транспортной подвижности населения. Результаты расчёта представлены в таблице 5.2.2.1.

Таблица 5.2.2.2

| № п/п | Улица, дорога / кол-во полос движения в каждом направлении | Интенсивность движения транспорта | Доля грузового транспорта, % | Уровень загрузки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | в час | среднегодовая суточная, в приведённых единицах | среднегодовая суточная, в транспортных единицах |  |  |
|  |  | в транспортных единицах в сечении | в приведённых единицах в сечении | в приведённых единицах в максимальном направлении |  |  |  |  |
| 1 | Автомобильная дорога А-107 «Московское малое кольцо» на участке от юго-восточной границы городского округа до автомобильной дороги А-103 «Щёлковское шоссе» / 2 | 1034 | 1318 | 775 | 15689 | 12305 | 25 | 0,44 |
| 2 | Автомобильная дорога А-107 «Московское малое кольцо» на участке от автомобильной дороги А-103 «Щёлковское шоссе» до автомобильной дороги «ММК – Макарово – Ивановское» / 2 | 260 | 332 | 195 | 3953 | 3100 | 25 | 0,11 |
| 3 | Автомобильная дорога А-107 «Московское малое кольцо» на участке от автомобильной дороги «ММК – Макарово – Ивановское» до северо-западной границы городского округа / 2 | 269 | 343 | 202 | 4080 | 3200 | 25 | 0,11 |
| 4 | Автомобильная дорога «ММК – Макарово – Ивановское» / 2 | 263 | 272 | 160 | 3234 | 3131 | 3 | 0,27 |
| 5 | Ул. Полевая / 2 | 1545 | 1681 | 989 | 20008 | 18390 | 8 | 0,70 |
| 6 | Ул. Центральная на участке от Институтского проспекта до планируемой автомобильной дороги «А-103 «Щёлковское шоссе» – Черноголовка – МБК» / 4 | 1365 | 1485 | 874 | 17680 | 16250 | 8 | 0,53 |
| 7 | Планируемая автомобильная дорога «А-103 «Щёлковское шоссе» – Черноголовка – МБК» на участке от выезда из города по ул. Центральной до автомобильной дороги «Щёлково – Фряново» – Аксёново – Беседы – Ботово» / 4 | 1295 | 1680 | 988 | 19996 | 15417 | 27 | 0,35 |
| 8 | Планируемая автомобильная дорога «А-103 «Щёлковское шоссе» – Черноголовка – МБК» на участке от автомобильной дороги «Щёлково – Фряново» – Аксёново – Беседы – Ботово» до восточной границы городского округа / 4 | 1319 | 1710 | 1006 | 20363 | 15700 | 27 | 0,36 |
| 9 | Автомобильная дорога «Щёлково – Фряново» – Аксёново – Беседы – Ботово» / 2 | 425 | 551 | 324 | 6565 | 5062 | 27 | 0,34 |
| 10 | Проезд № 3 / 2 | 304 | 344 | 203 | 4099 | 3621 | 12 | 0,25 |
| 11 | Ул. Коммунальная / 2 | 319 | 375 | 220 | 4460 | 3792 | 16 | 0,27 |
| 12 | Ул. Солнечная / 2 | 547 | 595 | 350 | 7084 | 6511 | 8 | 0,43 |
| 13 | Ул. Береговая / 2 | 694 | 740 | 435 | 8812 | 8267 | 6 | 0,53 |
| 14 | Бульвар Архитектора Толмачёва / 3 | 686 | 731 | 430 | 8701 | 8162 | 6 | 0,52 |
| 15 | Ул. Центральная на участке от бульвара Архитектора Толмачёва до бульвара Золотого / 4 | 682 | 727 | 428 | 8658 | 8122 | 6 | 0,26 |
| 16 | Ул. Центральная на участке от бульвара Золотого до Институтского проспекта / 4 | 896 | 956 | 562 | 11377 | 10672 | 6 | 0,34 |
| 17 | Институтский проспект на участке от улицы Центральной до Школьного бульвара / 4 | 1299 | 1399 | 823 | 16661 | 15469 | 7 | 0,50 |
| 18 | Институтский проспект на участке от Школьного бульвара до ул. Лесной / 4 | 1255 | 1351 | 795 | 16088 | 14937 | 7 | 0,48 |
| 19 | Проспект академика Семёнова на участке от ул. Лесной до ул. Академика Осипьяна / 4 | 742 | 799 | 470 | 9511 | 8831 | 7 | 0,29 |
| 20 | Проспект академика Семёнова на участке от ул. Академика Осипьяна до ул. Технической / 3 | 551 | 611 | 360 | 7279 | 6557 | 10 | 0,44 |
| 21 | Проспект академика Семёнова на участке от ул. Технической до ул. Объездной / 3 | 382 | 420 | 247 | 4998 | 4547 | 9 | 0,30 |
| 22 | Ул. Объездная на участке от проспекта Академика Семёнова до Северного проезда / 2 | 198 | 235 | 138 | 2793 | 2353 | 17 | 0,17 |
| 23 | Ул. Объездная / 2 | 166 | 212 | 125 | 2523 | 1979 | 25 | 0,15 |
| 24 | Ул. Академика Осипьяна / 2 | 243 | 285 | 168 | 3395 | 2887 | 16 | 0,20 |
| 25 | Проезд Строителей / 2 | 382 | 428 | 252 | 5098 | 4547 | 11 | 0,31 |
| 26 | Бульвар Золотого (северо-западное направление) / 2 | 292 | 299 | 176 | 3556 | 3480 | 2 | 0,30 |
| 27 | Бульвар Золотого (юго-восточное направление) / 2 | 496 | 535 | 315 | 6365 | 5910 | 7 | 0,53 |
| 28 | Автомобильная дорога А-103 «Щёлковское шоссе» / 4 | 2450 | 3258 | 1917 | 38788 | 29164 | 30 | 0,54 |
| 29 | Планируемая автомобильная дорога «А-103 «Щёлковское шоссе» – Черноголовка – МБК» на участке от автомобильной дороги А-107 «Московское малое кольцо» до южного въезда в город / 4 | 3271 | 4458 | 2622 | 53070 | 38936 | 33 | 0,56 |
| 30 | Планируемая автомобильная дорога «А-103 «Щёлковское шоссе» – Черноголовка – МБК» на участке от южного въезда в город до въезда в город по ул. Центральной / 4 | 1726 | 2295 | 1350 | 27326 | 20546 | 30 | 0,38 |
| 31 | Автомобильная дорога «Подъезд к зоне отдыха на территории Черноголовского природного заказника» / 2 | 100 | 100 | 59 | 1190 | 1190 | 0 | 0,10 |

Из таблицы 5.2.2.2 видно, что, несмотря на планируемый рост численности населения и уровня автомобилизации на территории городского округа, уровень загрузки улиц и дорог не превышает значение 0,6 (движение осуществляется в нормальном режиме). Это достигнуто за счёт планируемого развития сети улиц и дорог в границах городского округа и сети внешних автомобильных дорог: планируемая ЦКАД снимет транспортную нагрузку с автомобильной дороги А-107 «Московское малое кольцо»; планируемая автомобильная дорога «А-103 «Щёлковское шоссе» – Черноголовка – МБК» позволит вывести поток транзитного транспорта с магистральной сети г. Черноголовки.

Перечень автомобильных дорог регионального и местного значения, планируемых к строительству и реконструкции по параметрам, которые позволят пропустить перспективный поток автомобильного транспорта, представлен в таблице 5.2.2.2. В этот перечень включены участки автомобильных дорог планируемых к строительству или реконструкции в соответствии с постановлениями Правительства Московской области (см. раздел «Автомобильные дороги») в границе городского округа, обеспечивающие транспортную связь между населёнными пунктами и другими объектами тяготения городского округа.

Таблица 5.2.2.2.

| № п/п | Наименование автомобильной дороги | Вид работ | Категория | Полоса отвода, м | Придорожная полоса, м | Протяжённость в границе поселения, км | Количество полос движения | Ширина проезжей части, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Обычные автомобильные дороги федерального значения |
| 1 | А-103 «Щёлковское шоссе» | Р | I | 65,0 | 75,0 | 2,00 | 4 | 15,0 |
|  | Итого |  |  |  |  | 2,00 |  |  |
|  | Обычные автомобильные дороги регионального значения |
| 2 | А-103 «Щёлковское шоссе» – Черноголовка – МБК | С | I | 65,0 | 75,0 | 5,40 | 4 | 15,0 |
|  |  | Р | I | 65,0 | 75,0 | 6,00 | 4 | 15,0 |
| 3 | Старое направление автомобильной дороги «Ногинск – Боровково – Стромынь – Крест» | Р | III | 46,0 | 50,0 | 0,98 | 2 | 7,0 |
|  | Итого |  |  |  |  | 12,38 |  |  |
|  | Обычные автомобильные дороги местного значения |
| 4 | Юго-западное продолжение ул. Полевой | С | II | 49,0 | 75,0 | 0,51 | 2 | 7,5 |
| 5 | «Ногинск – Боровково – Стромынь – Крест» – Старки | Р | IV | 35,0 | 50,0 | 1,91 | 2 | 7,0 |
| 6 | Подъезд к зоне отдыха на территории Черноголовского природного заказника | Р | IV | 35,0 | - | 1,61 | 2 | 6,0 |
| 7 | Подъезд к СНТ «Лесная Поляна | Р | IV | 35,0 | 50,0 | 0,50 | 2 | 6,0 |
| 8 | Подъезд к СНТ «Радуга» | Р | IV | 35,0 | - | 1,50 | 2 | 6,0 |
| 9 | Подъезд к ИПЭЭ им. А.Н.Северцева | Р | IV | 35,0 | 50,0 | 1,01 | 2 | 6,0 |
|  | Итого |  |  |  |  | 7,04 |  |  |

* С – строительство; Р – реконструкция.

Все автомобильные дороги, планируемые к строительству и реконструкции, предусматриваются с асфальтобетонным покрытием.

Технические параметры автомобильных дорог федерального, регионального и местного значения, не отражённых в таблице 5.2.2.2, достаточны для пропуска перспективного потока автомобильного транспорта и не требуют реконструкции. К этим автомобильным дорогам относятся: А-107 «Московское малое кольцо» (III категории); Ногинск – Боровково – Стромынь – Крест (IV категории); «Щёлково – Фряново» – Аксеново – Беседы – Ботово (IV категории); «Ногинск – Боровково – Стромынь – Крест» – Стояново (IV категории); ММК – Макарово – Ивановское (IV категории).

Полосы отвода (ширина) планируемых к реконструкции и строительству автомобильных дорог, как и существующих, приняты в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 02.09.2009 № 717 «О нормах отвода земель для размещения автомобильных дорог и (или) объектов дорожного сервиса», приложение № 18 «Средние нормы отвода земель, необходимые для определения границ полосы отвода автомобильных дорог»: для I категории (4 полосы движения) – 65,0 м; для III категории – 46,0 м; для IV категории – 35,0 м; для V категории – 33,0 м.

Размеры придорожных полос (ширина) для автомобильных дорог, за исключением автомобильных дорог, расположенных в границах населённых пунктов, отображены в соответствии с Федеральным законом от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» с учётом перспектив их развития в зависимости от категории дороги:

- для автомобильных дорог I и II категории – 75 м;

- для автомобильных дорог III и IV категории – 50 м.

Строительство и реконструкция в границах придорожных полос автомобильных дорог объектов капитального строительства, объектов, предназначенных для осуществления дорожной деятельности, объектов дорожного сервиса, установка рекламных конструкций, информационных щитов и указателей допускаются при наличии согласия в письменной форме владельца автомобильной дороги.

Общая протяжённость планируемой сети автомобильных дорог с твёрдым покрытием в границах городского округа Черноголовка составляет 168,5 км, в том числе:

- автомобильных дорог регионального значения – 102,0 км;

- автомобильных дорог местного значения – 66,5 км.

Основа предлагаемой проектом структуры улично-дорожной сети г. Черноголовка – магистральные улицы общегородского значения регулируемого движения, обеспечивающие транспортную связь между районами города и выход из города на сеть внешних автомобильных дорог:

- улица Полевая – существующая магистральная улица, обеспечивающая выезд из города в юго-западном направлении (на г. Москву), выход на автомобильные дороги А-107 «Московское малое кольцо» и А-103 «Щёлковское шоссе». Протяжённость – 1,85 км, 2 полосы движения;

- улица Центральная (на участке от Институтского проспекта до Школьного бульвара) – существующая магистральная улица, обеспечивающие выход из города в северном направлении, выход на планируемую автомобильную дорогу «А-103 «Щёлковское шоссе» – Черноголовка – МБК». Общая протяжённость улиц – 0,8 км, 4 полосы движения;

Магистральные улицы районного значения дополняют систему магистральных улиц общегородского значения. Развитие магистральных улиц районного значения предусматривается во всех районах города на основе существующей сети магистральных улиц районного значения и улиц местного значения, а также нового строительства. Сеть магистральных улиц районного значения включает в себя:

- Институтский проспект и проспект Академика Семёнова, обслуживающие центральную часть города и обеспечивающие подъезд к комплексу научно-исследовательских институтов. Общая протяжённость улиц – 2,63 км, 4 полосы движения;

- улица Объездная на участке от ул. Академика Осипьяна до проспекта Академика Семёнова, обеспечивающая подъезд к комплексу научно-исследовательских институтов с планируемой автомобильной дороги «А-103 «Щёлковское шоссе» – Черноголовка – МБК» (старого направления автомобильной дороги «Ногинск – Боровково – Стромынь – Крест»), минуя центральную часть города. Протяжённость – 1,70 км, 2 полосы движения;

- планируемая к реконструкции улица Лесная с организацией выхода на планируемое саморегулируемое кольцевое пересечение в районе примыкания ул. Центральной и Школьного Бульвара. Она позволит улучшить транспортное обслуживание северо-западной жилой застройки города. Протяжённость – 1,19 км, 2 полосы движения;

- планируемая к реконструкции улица Центральная на участке от Бульвара архитектора Толмачёва до Институтского проспекта. Реконструкция включает в себя расширение проезжей части до 4 полос движения (по 2 полосы в каждом направлении) с обустройством разделительной полосы 6,0 м. Протяжённость – 0,56 км;

- планируемый к реконструкции бульвар архитектора Толмачёва на участке от ул. Центральной до ул. Береговой. Протяжённость – 0,35 км, 2 полосы движения;

- улица Береговая на участке от бульвара Архитектора Толмачёва до ул. Заречной. Протяжённость – 0,49 км, 2 полосы движения;

- улица Солнечная на участке от бульвара Архитектора Толмачёва до ул. Заречной. Протяжённостью – 0,85 км, 2 полосы движения;

- улица Коммунальная. Протяжённостью 0,85 км, 2 полосы движения;

- планируемый к реконструкции Проезд № 3. Реконструкция включает в себя доведение ширины проезжей части до 8,0 м и обустройство тротуарами. Протяжённость – 0,86 км.

Планируемая общая протяжённость магистральной улично-дорожной сети города составляет 12,13 км, в том числе:

- магистральные улицы общегородского значения – 2,65 км;

- магистральные улицы районного значения – 9,48 км.

Исходя из планируемой площади обслуживаемой территории города (4,8 км²) и общей протяжённости магистральных улиц, плотность магистральной сети г. Черноголовка составит 2,5 км/км².

Развитие магистральной сети города должно обеспечивать дальность пешеходных подходов к остановкам общественного пассажирского транспорта. В соответствии с СП 42.13330.2011 «СНиП 2.07.01-89*. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» плотность сети линий наземного общественного пассажирского транспорта на застроенных территориях – 1,5-2,5 км/км². Следовательно, полученная плотность магистральной сети города позволит обеспечить необходимую плотность сети линий наземного общественного транспорта, обеспечит нормативную дальность подхода (400 – 500 м) к остановкам массового пассажирского транспорта.

Транспортную связь жилых и промышленных районов с магистральными улицами и дорогами города обеспечивают улицы и дороги местного значения: улицы в жилой застройке и улицы и дороги научно-производственных, промышленных и коммунально-складских районах. Проектом предусматривается:

- реконструкция улиц в жилой застройке: Школьного бульвара (на участке планируемого саморегулируемого кольцевого пересечения в районе примыкания ул. Центральной и ул. Лесной); ул. Береговой (на участке от ул. Полевой до Бульвара архитектора Толмачёва); ул. Заречной; бульвара архитектора Толмачёва на участке от ул. Береговой до ул. Заречной;

- строительство улиц в жилой застройке на территории планируемого микрорайона в юго-западной части города: бульвара архитектора Толмачёва на участке от ул. Заречной до Пр. улицы № 2, Пр. улица № 2 и Пр. улица № 1;

- строительство ул. Преображенской;

- строительство Пр. улицы № 3 для организации транспортного обслуживания планируемой жилой застройки в районе ул. Первой;

- реконструкция улиц и дорог в научно-производственных и коммунально-складских районах города: ул. Технической; Северного проезд; ул. Объездной на участке от Проспекта академика Семёнова до ул. Технической; ул. Академика Осипьяна на участке примыкающем к ул. Объездной; Проезда № 1; Пр. улицы № 4 (для организации подъезда к объектам культурно-бытового назначения и комплексу многоэтажных гаражей в районе ул. Центральной).

Планируемые мероприятия по улично-дорожной сети сельских населённых пунктов, входящих в состав городского округа Черноголовка, представлены в таблице 5.2.2.3.

Таблица 5.2.2.3

| № п/п | Наименование улицы | Вид работ | Протяжённость участка, км | Количество полос движения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Основные и второстепенные улицы в жилой застройке в д. Афанасово-3 |
| 1.1 | Кольцевой проезд | С | 0,55 | 2 |
| 1.2 | Пр. улица № 5 | С | 0,58 | 2 |
| 1.3 | Полевой проезд | Р | 0,73 | 2 |
| 2 | Основные и второстепенные улицы в жилой застройке в д. Беседы |
| 2.1 | Улица в д. Ботово | Р | 0,62 | 2 |
|  |  | С | 0,23 | 2 |
| 3 | Основные и второстепенные улицы в жилой застройке в д. Ботово |
| 3.1 | ул. Западная | Р | 0,44 | 2 |
|  |  | С | 0,46 | 2 |
| 3.2 | Ул. Песчаная | Р | 0,50 | 2 |
| 3.3 | Ул. 1-ая Песчаная | С | 0,50 | 2 |
| 3.4 | Берёзовый проезд | Р | 0,50 | 2 |
| 3.5 | Ул. Восточная | Р | 0,40 | 2 |
| 3.6 | Ул. Новая | Р | 0,46 | 2 |
| 3.7 | Ул. Речная | Р | 0,30 | 2 |
| 4 | Основные и второстепенные улицы в жилой застройке в хуторе Горячевка |
| 4.1 | Улица в хуторе Горячевка | Р | 0,25 | 2 |
| 5 | Основные и второстепенные улицы в жилой застройке в с. Ивановское |
| 5.1 | Подъезд к планируемой дачной застройке к югу от села | Р | 0,24 | 2 |
| 5.2 | Ул. Береговая | Р | 0,31 | 2 |
| 5.3 | Ул. Набережная | Р | 0,77 | 2 |
| 6 | Основные и второстепенные улицы в жилой застройке в д. Старки |
| 6.1 | Участок автомобильной дороги «Ногинск – Боровково – Стромынь – Крест» – Старки» в границах деревни | Р | 0,33 | 2 |
| 6.2 | Подъезд к планируемой индивидуальной жилой застройке | С | 0,32 | 2 |
| 7 | Основные и второстепенные улицы в жилой застройке в д. Стояново |
| 7.1 | Ул. Новая | Р | 1,02 | 2 |
| 7.2 | Майский проезд | Р | 0,62 | 2 |
| 8 | Основные и второстепенные улицы в жилой застройке в д. Якимово |
| 8.1 | Ул. Восточная | Р | 0,53 | 2 |

В соответствии с СП 42.13330.2011 «СНиП 2.07.01-89*. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» рекомендуемая ширина новых и реконструируемых улиц и дорог в красных линиях составляет:

- магистральных улиц – 40 – 80 м;

- улиц и дорог местного значения – 15 – 25 м.

Все новые магистральные улицы общегородского и районного значения рекомендуется проектировать с шириной проезжей части в 4 полосы движения (по 2 в каждом направлении).

Обоснование необходимой ширины улиц и дорог окончательно закрепляется планом красных линий в составе проектов планировок.

На рисунках 1-7 представлены рекомендуемые поперечные профили улиц и дорог городского округа Черноголовка в М 1 : 200.

Для улучшения организации движения транспорта в узлах улично-дорожной сети города и снижения дорожно-транспортных происшествий планируется строительство транспортной развязки в одном уровне – саморегулируемого кольцевого пересечения на примыкании Школьного бульвара, ул. Лесной и ул. Центральной.

В транспортных узлах на пересечении автомобильных дорог А-107 «Московское малое кольцо и А-103 «Щелковское шоссе», а также «А-103 «Щёлковское шоссе» – Черноголовка – МБК» и старого направления автомобильной дороги «Ногинск – Боровково – Стромынь – Крест», планируется светофорное регулирование движения транспорта.

В составе реконструкции и строительства улиц и дорог планируется реконструкция и строительство следующих искусственных сооружений:

- строительство моста (местного значения) на пересечении Пр. улицы № 6 с р. Дубёнка;

строительство моста (регионального значения) на пересечении планируемой автомобильной дороги «А-103 «Щёлковское шоссе» – Черноголовка – МБК» с р. Черноголовка.

Рисунок 1

Рисунок 2

Рисунок 3

Рисунок 4

Рисунок 5

Рисунок 6

Рисунок 7

5.2.3 Организация пешеходного движения

Город Черноголовка – город пешеходной доступности. Основные потоки пешеходного движения на территории города проходят по взаимоувязанной системе пешеходных улиц, пешеходных дорожек, тротуаров и направлены к местам приложения труда, социального обслуживания населения, центрам культурно-бытового назначения, автостанции и остановочным пунктам общественного транспорта, зонам отдыха.

На территории жилой застройки и в рекреационных зонах города широко развита сеть пешеходных дорожек. Вдоль центральной улицы города, Институтского проспекта, его продолжения, проспекта академика Семёнова, который является подъездом к комплексу государственных научно-исследовательских институтов и организаций Российской Академии наук, а также вдоль ул. Академика Осипьяна тротуары организованы на расстоянии 12,0 – 15,0 м от проезжей части. Данную тенденцию необходимо сохранить при развитии улично-дорожной сети города. Это значительно повышает безопасность движения пешеходов, велосипедистов и транспорта.

Обязательным является организация пешеходных переходов в одном уровне с интервалом 200 – 300 м на новых участках магистральных улиц и дорог города, и на существующей сети там, где они отсутствуют.

При реконструкции или организации новых участков улично-дорожной сети города необходимо предусматривать велосипедные дорожки, что является приоритетным для городов пешеходной доступности. Конкретная трассировка велодорожек в комплексе со стоянками для их хранения разрабатывается в составе проектов планировки.

5.2.4 Сооружения и устройства для хранения и обслуживания транспортных средств

Расчёт необходимого перспективного количества сооружений и устройств для хранения и обслуживания транспортных средств в городском округе Черноголовка выполнен на основании ожидаемого количества индивидуальных легковых автомобилей на расчётный период (2020 год) и на расчётный срок (2035 год).

Гаражи и стоянки

В соответствии с СП 42.13330.2011 «СНиП 2.07.01-89*. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» общая обеспеченность гаражами и открытыми стоянками для постоянного хранения должна быть не менее 90 % расчётного числа индивидуальных легковых автомобилей.

Обеспеченность открытыми стоянками для временного хранения автотранспорта следует предусматривать из расчёта не менее чем для 70 % расчётного парка индивидуальных легковых автомобилей, в том числе:

- в жилых районах – 25 %;

- в промышленных и коммунально-складских зонах – 25 %;

- в общегородских и специализированных центрах – 5 %;

- в зонах массового и кратковременного отдыха – 15 %.

В генеральном плане городского округа Черноголовка постоянное хранение индивидуальных легковых автомобилей предполагается:

- в районах индивидуальной жилой застройки – на территориях участков;

- в районах малоэтажной многоквартирной застройки (1-4 этажа) Центрального планировочного района – в капитальных одноэтажных и многоэтажных гаражах;

- в районах малоэтажной многоквартирной застройки (1-4 этажа) Северо-Восточного и Западного планировочных районов на придомовых территориях, в цокольных или подземных этажах жилых домов;

- в районах среднеэтажной застройки (5-8 этажей) и многоэтажной застройки (9 этажей и более) – в капитальных одноэтажных и многоэтажных гаражах.

Хранение индивидуальных легковых автомобилей для сезонного населения планируется на дачных участках.

Пешеходная доступность до мест постоянного хранения индивидуального легкового автотранспорта по возможности не должна превышать 800 м.

Исходя из перспективной численности населения и уровня автомобилизации, количество индивидуальных легковых автомобилей на территории городского округа составит: на расчётный период (2020 год) – 10256 автомобилей; на расчётный срок (2035 год) – 12910 автомобилей. Соответственно, общая обеспеченность гаражами и открытыми стоянками для постоянного хранения индивидуальных легковых автомобилей составит: на расчётный период (2020 год) – 9231 машино-мест; на расчётный срок (2035 год) – 11619 машино-мест.

Учитывая существующее количество мест для постоянного хранения индивидуальных легковых автомобилей (2906 гаражей), количество автомобилей хранящихся на территориях участков в районах малоэтажной многоквартирной застройки (1 – 3 этажа), индивидуальной жилой застройки (1 – 2 этажа) и дачного строительства, а также снос автостоянки ООО «Чинтеко» под строительство торгового центра, дефицит мест для постоянного хранения индивидуальных легковых автомобилей составит: на расчётный период (2020 год) – 5070 машино-мест; на расчётный срок (2035 год) – 6724 машино-мест.

Подробная информация о дефиците мест для постоянного хранения автомобилей и требуемой площади под размещение гаражей по планировочным районам представлена в таблице 5.2.4.1.

Таблица 5.2.4.1

Расчёт необходимого количества мест для постоянного хранения индивидуальных легковых автомобилей

| Районы | Существующее положение (уровень автомобилизации 315 легк. авт. на 1000 жителей) | Расчётный период (2020 год) (уровень автомобилизации 420 легк. авт. на 1000 жителей) | Рсчётный срок (2035 год) (уровень автомобилизации 500 легк. авт. на 1000 жителей) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Население тыс.чел. | Требуемое кол-во машино-мест | Имеется машино-мест | Дефицит машино-мест | Население тыс.чел. | Требуемое кол-во машино-мест | Дефицит машино-мест | Площадь под 1-эт. гаражи, га | Площадь под 3-эт. гаражи, га | Площадь под 5-эт. гаражи, га | Население тыс.чел. | Требуемое кол-во машино-мест | Дефицит машино-мест | Площадь под 1-эт. гаражи, га | Площадь под 3-эт. гаражи, га | Площадь под 5-эт. гаражи, га |
| Всего по городскому округу | 22,10 | 5585 | 2906 | 2679 | 24,42 | 7976 | 5070 | 15,2 | 7,1 | 5,1 | 25,82 | 9630 | 6724 | 20,2 | 9,4 | 6,7 |
| Центральный планировочный район | 20,80 | 5585 | 2906 | 2679 | 22,50 | 7976 | 5070 | 15,2 | 7,1 | 5,1 | 22,80 | 9630 | 6724 | 20,2 | 9,4 | 6,7 |
| многоэтажная застройка (9 этажей и более) | 19,00 | 5387 | 2840 | 2547 | 19,30 | 7295 | 4455 | 13,4 | 6,2 | 4,5 | 19,30 | 8685 | 5845 | 17,5 | 8,2 | 5,8 |
| среднеэтажная застройка (5-8 этажей) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,80 | 302 | 302 | 0,9 | 0,4 | 0,3 | 0,80 | 360 | 360 | 1,1 | 0,5 | 0,4 |
| малоэтажная многоквартирная застройка (1-4 этажа) | 0,70 | 198 | 66 | 132 | 1,00 | 378 | 312 | 0,9 | 0,4 | 0,3 | 1,30 | 585 | 519 | 1,6 | 0,7 | 0,5 |
| индивидуальная жилая застройка (1-3 этажа) | 1,10 | Хранение на участках | 1,40 | Хранение на участках | 1,40 | Хранение на участках |
| Северо-восточный планировочный район | 0,20 | 0,00 | 0 | 0 | 0,72 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,12 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| малоэтажная многоквартирная застройка (1-4 этажа) | 0,03 | Хранение на участках | 0,02 | Хранение на участках | 0,02 | Хранение на участках |
| индивидуальная жилая застройка (1-3 этажа) | 0,17 | Хранение на участках | 0,70 | Хранение на участках | 1,10 | Хранение на участках |
| Западный планировочный район | 1,10 | 0 | 0 | 0 | 1,20 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,90 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| среднеэтажная застройка (5-8 этажей) | 0,00 | - | - | - | 0,00 | - | - | - | - | - | 1,50 | Хранение на придомовых территориях |
| малоэтажная многоквартирная застройка (1-4 этажа) | 0,90 | Хранение на участках | 0,80 | Хранение на участках | 0,00 | Хранение на участках |
| индивидуальная жилая застройка (1-3 этажа) | 0,20 | Хранение на участках | 0,40 | Хранение на участках | 0,40 | Хранение на участках |

Из таблицы видно, что дефицит мест для постоянного хранения индивидуальных легковых автомобилей имеется только в Центральном планировочном районе, в который входит город Черноголовка, где 93 % постоянного населения проживает в многоэтажной (9 этажей и более), среднеэтажной (5-8 этажей) и малоэтажной многоквартирной (1-4 этажей) застройке.

Для более целесообразного использования городских территорий и улучшения архитектурного облика города проектом предусматривается резервирование территорий для строительства 3-этажных и 5-этажных гаражей общей вместимостью 5070 машино-мест:

- территория площадью 0,14 га под размещение 3-этажного гаража в районе существующей автостоянки ООО «Чинтеко» по Школьному Бульвару. Планируемая вместимость – 100 машино-мест;

- территория площадью 3,8 га под размещение 5-этажного гаража в районе существующего комплекса гаражей по Проезду № 1. Планируемая вместимость – 3800 машино-мест;

- территория площадью 0,42 га под размещение 3-этажного гаража в районе автозаправочной станции по ул. Центральной. Планируемая вместимость – 300 машино-мест;

- территория площадью 0,40 га под размещение 5-этажного гаража в районе автозаправочной станции по ул. Центральной. Планируемая вместимость – 400 машино-мест;

- территория площадью 0,60 га под размещение 3-этажного гаража в районе автозаправочной станции по ул. Центральной. Планируемая вместимость – 420 машино-мест;

- территория площадью 0,10 га под размещение 1-этажного гаража по ул. Лесной. Планируемая его вместимость – 50 машино-мест.

Оставшиеся количество автомобилей планируется хранить на территориях, планируемых к размещению жилой застройки. При разработке проектов планировок этих микрорайонов необходимо предусматривать территории под размещение паркингов и стоянок для постоянного хранения индивидуальных легковых автомобилей, использовать серии домов с подземными гаражами, рассматривать возможность размещения подземных гаражей под спортивными площадками, общая вместимость которых обеспечит нормативную потребность в местах для постоянного хранения индивидуальных легковых автомобилей.

Открытые стоянки для временного хранения автотранспорта предусматриваются в карманах на придомовых территориях, на стоянках при общегородских центрах, при торговых центрах, в районе автовокзала, в карманах при въезде или на территориях предприятий и при других центрах тяготения населения.

Объекты топливозаправочного комплекса

Требуемое количество объектов топливозаправочного комплекса определено в соответствии с СП 42.13330.2011 «СНиП 2.07.01-89*. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», из расчёта 1 топливораздаточная колонка на 1200 легковых автомобилей.

Исходя из ожидаемой численности парка индивидуальных легковых автомобилей, необходимое количество топливораздаточных колонок составит:

- на расчётный период (2020 год) – 10256 / 1200 = 9 колонок;

- на расчётный срок (2035 год) – 12910 / 1200 = 11 колонки.

В соответствии с нормами, дополнительного размещения АЗС к трём существующим, расположенным на территории городского округа Черноголовка, общей мощностью 12 колонок и АЗС ОАО «Нефто–Сервис», расположенной на пересечении автомобильных дорог А-107 «Московское малое кольцо» и А-103 «Щёлковское шоссе», не требуется.

В соответствии с постановлением Правительства Московской области от 28.04.2012 № 627/16 «Об утверждении инвестиционной программы Московской области «Развитие топливозаправочного комплекса Московской области на период 2012-2015 годов» на территории городского округа Черноголовка размещения объектов топливозаправочного комплекса не планируется.

Станции технического обслуживания

Требуемое количество станций технического обслуживания (далее – СТО), в соответствии с СП 42.13330.2011 «СНиП 2.07.01-89*. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», определено из расчёта 1 пост на 200 легковых автомобилей.

При расчётах введены поправочные коэффициенты:

- использования парка – 0,8;

- самостоятельного обслуживания – 0,9;

- обслуживание в дилерских центрах – 0,7.

Общая потребность в СТО на расчётный срок (2035 год) составит:

12910 х 0,8 х 0,9 х 0,7 / 200 = 33 поста.

С учётом имеющихся восьми СТО общей мощностью 28 постов, дополнительно требуется размещение СТО общей мощностью 5 постов.

Для удобства обслуживания автотранспорта рекомендуется предусматривать посты для технического обслуживания и мойки автотранспорта на 1-х этажах многоэтажных гаражей, предлагаемых к размещению в генеральном плане.

5.2.5 Пассажирский транспорт

Внутригородской и пригородный пассажирский транспорт имеет важное значение, обеспечивая возможность вовлечения населения в производственную деятельность и способствуя удовлетворению его культурно-бытовых нужд.

Территориальное развитие города и городского округа в целом за счёт освоения новых площадок под жилую, общественную, рекреационную и другую застройку требуют организации сети городского пассажирского транспорта удобно и надежно связывающего районы городского округа между собой, способной обеспечить потребности жителей в поездках с наименьшими затратами времени и достаточным комфортом.

Организация линий общественного пассажирского транспорта, дополнительно к существующим, планируется по автомобильной дороге «Щёлково – Фряново» – Аксёново – Беседы – Ботово».

В связи с планируемой организацией в районе существующей автостанции культурно-досугового, общественно-торгового и общественно-делового центров, в генеральном плане планируется перенос автостанции. Территория по её размещение планируется в центральной части города, вдоль ул. Центральной, к юго-востоку от саморегулируемого кольцевого пересечения. Размещение автостанции в малых и средних городах в центральных их районах целесообразно, так как она включается в комплексы общественных и торговых зданий, которые являются целью поездки для многих пассажиров.

Все автобусные остановки необходимо оборудовать павильонами для ожидания пассажиров и заездными «карманами».

В соответствии с постановлением Правительства Московской области от 14.07.2010 № 547/29 «Об утверждении нормативов градостроительного проектирования Московской области» Местные нормативы градостроительного проектирования городских округов Московской области не могут содержать значения расчётных показателей, ухудшающие значения расчётных показателей, содержащиеся в настоящих нормативах. Расчётная плотность сети общественного пассажирского транспорта для близлежащих муниципальных районов следующая: для Щёлковского муниципального района – не менее 0,43 км/км², для Ногинского муниципального района – не менее 0,37 км/км².

Исходя из площади территории городского округа (6168 га) и планируемой протяжённости линий общественного пассажирского транспорта (34,2 км), плотность сети общественного пассажирского транспорта для городского округа Черноголовка составит 0,55 км/км², что соответствует нормам.

6. Развитие системы инженерного обеспечения

6.1.  Водоснабжение

В городском округе Черноголовка централизованные системы хозяйственно-питьевого водоснабжения, источником которых являются артезианские воды, действуют на территории города Черноголовка и в селе Макарово, остальные сельские населённые пункты пользуются водой из колодцев или местных низкодебетных скважин (буровые колодцы). Запасы подземных вод в пределах городского округа. утверждены в 1986 году в объеме 27,0 тыс. куб. м/сутки. Современный водоотбор составляет около 10,0 тыс. куб. м/сутки и не превышает утверждённые запасы. Качество артезианской воды соответствует требованиям санитарных норм и правил СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода», за исключением повышенного содержания железа.

Нужды населения и предприятий города обеспечиваются от городского водозаборного узла (ВЗУ), являющегося федеральной собственностью. В состав узла входят 7 артскважин, расположенных на отдельных площадках на расстоянии 250-500 м друг от друга; 3 резервуара ёмкостью по 3000 куб. м;  насосная станция II подъема; станции обезжелезивания и обеззараживания воды. Данные по водозаборному узлу представлены в таблице 6.1.1.

Собственный водозаборный узел имеется на территории воинской части (у села Макарово).

Таблица 6.1.1.

Существующие водозаборные узлы и артскважины

| № п/п | Наименование узла и его местоположение | Состав водозаборного узла | Производительность, тыс. куб. м/сутки |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | проектная | фактическая |
| 1. | ВЗУ г. Черноголовка, Ул. Объездная | 7 артскважин: скв. №5-1964 г.; Н=142 м; |  |  |
|  |  | скв. № 6-1967 г.; Н=125 м; |  |  |
|  |  | скв. №7-1971 г.; Н=125 м; |  |  |
|  |  | скв. №8-1971 г.; Н=125 м; |  |  |
|  |  | скв. №9-1973 г.; Н=25 м; | 18,0 | 11,2 |
|  |  | скв. №13-1979 г.; Н=125 м; |  |  |
|  |  | 3 резервуара по 3000 куб. м; |  |  |
|  |  | насосная станция II подъема; станции обезжелезивания и обеззараживания |  |  |
| 2. | ВЗУ с. Макарово | 1 артскважина; водонапорная башня | - | 0,0265 |
| 3 | ВЗУ воинской части, у с. Макарово | нет данных |

Из общего объёма воды на хозяйственно-питьевые нужды населения используется около 6,2 тыс. куб. м/сутки, а на бытовые и технологические нужды промпредприятий – около 3,7 тыс. куб. м/сутки.

Протяженность городских водопроводных сетей и водоводов – 38,7 км диаметром от 100 до 500 мм. Материал труб – сталь, чугун. Трубопровод по улице Полевая имеет неудовлетворительное состояние.

Водопроводная сеть в селе Макарово общей протяженностью 3,7 км проложена из пластмассовых труб и находится в удовлетворительном состоянии. Сети в деревнях Якимово, Афанасово-3 и Битово развиты слабо и требуют замены

Система технического водоснабжения из открытых источников в городском круге отсутствует.

Выводы:

1. Водоснабжение городского округа Черноголовка осуществляется из артезианских источников. Современный водоотбор не превышает утверждённые запасы подземных вод.

2. Артезианская вода имеет повышенное содержание железа. Действующий городской водозаборный узел оборудован установками обезжелезивания и обеззараживания воды.

3. Водопроводная сеть на территории города Черноголовка имеет удовлетворительное состояние, за исключением сетей по улице Полевая.

4. В сельских населённых пунктах городского округа Черноголовка централизованная система водоснабжения действует только в  селе Макарово.

5. Необходимо обеспечить 100 % - ный охват населения и предприятий городского округа Черноголовка централизованными системами водоснабжения.

Расчётное водопотребление

Источником хозяйственно-питьевого, противопожарного и промышленного водоснабжения городского округа Черноголовка сохраняются артезианские воды.

В соответствии со Сводом правил 30.13330.2012 «СНиП 2.04.01-85* Внутренний водопровод и канализация зданий» нормы водопотребления приняты для:

— много- и среднеэтажной жилой застройки с полным благоустройством – 250 л/чел. в сутки;

— малоэтажной жилой застройки квартирного типа – 230 л/чел. в сутки;

— индивидуальной жилой застройки – 190 л/чел. в сутки;

— дачной застройки с временным проживанием – 95 л/чел. в сутки.

Суточный коэффициент неравномерности принят 1,3 в соответствии со Сводом правил 31.13330.2012 «СНиП 2.04.02-84* Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

Расчёт расходов питьевой воды на хозяйственно-питьевые нужды населения городского округа Черноголовка по этапам строительства представлен в таблице 6.1.2.

Расчёт расходов питьевой воды на нужды населения планируемых объектов капитального строительства жилого назначения и объектов дачного строительства  представлен в таблице 6.1.3.

Расходы воды на технологические и хозяйственно-питьевые цели основных сохраняемых производственных и научных предприятий рассчитаны на основании анкетных данных. При отсутствии четких перспектив развития расчётное водопотребление носит ориентировочный характер и принято в размере 1,2 – на расчётный период и 1,3 – на расчётный срок по сравнению с существующим потреблением воды научно-производственными объектами.

Расчётные расходы на нужды городских котельных для восполнения потерь в закрытой системе теплоснабжения приняты по данным, представленным в разделе «Теплоснабжение».

Расходы воды на нужды планируемых производственных, коммунально-складских объектов рассчитаны по нормам Свода правил 30.13330.2012 «СНиП 2.04.01-85* Внутренний водопровод и канализация зданий», исходя из планируемой численности работников.

Для основных объектов социально-культурного обслуживания и объектов производственного и коммунально-складского назначения приняты следующие суточные нормы водопотребления:

— детские дошкольные учреждения 75 л на одного ребенка;

— учреждения образования – 12 л на одного учащегося и преподавателя;

— больницы – 200 л на одну койку;

— физкультурно-спортивные учреждения: 50 л на одного физкультурника и 100 л на одного спортсмена;

— гостиницы – 200 л на одного жителя;

— магазины продовольственных товаров – 250 л на одного работающего в смену и непродовольственных товаров – 12 л на одного работающего в смену;

— столовые, кафе, рестораны – 16 л на одно условное блюдо;

— учреждения культуры и прочие предприятия бытового обслуживания – 12 л на одного  работника;

— для служащих объектов производственного и коммунально-складского назначения – 12 л на одного работающего в сутки;

—  для рабочих производственных объектов – 23 л на одного человека в смену;

— на душевые нужды 500 л на одну душевую сетку в смену.

Расходы на технологические нужды объектов производственного назначения приняты ориентировочно и должны уточняться специализированными организациями на последующих стадиях проектирования.

Расход воды на наружное пожаротушение принимается  в соответствии со Сводом правил 31.13330.2012 «СНиП 2.04.02-84* Водоснабжение. Наружные сети и сооружения», исходя из численности населения и территории предприятий.

Расход воды на наружное пожаротушение в жилых кварталах - 15 л/с; для научно-производственной зоны – 80 л/с.

Расчетное количество одновременных пожаров в городском округе – 2 (1 – в жилой зоне, 1 – в производственной). Расход воды на внутреннее пожаротушение принимается из расчета 4 струи по 2,5 л/с. Продолжительность тушения пожара – 3 часа. Восстановление противопожарного запаса производится в течение 24 часов. Пожаротушение будет осуществляться из системы городского водоснабжения. Суточный расход воды на восстановления противопожарного запаса составит: 1134 куб. м/сутки.

В соответствии со Сводом правил 31.13330.2012 «СНиП 2.04.02-84* Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» таблица 3 норма на полив улиц и зеленых насаждений принята 50 л/чел. в сутки. Вода на полив должна отбираться из поверхностных источников и в расчете хозяйственно-питьевого водопотребления не учитывается.

Расчётный расход воды на полив:

—  на расчётный период (2020 год) – 1260 куб. м/сутки;

— на расчётный срок (2035 год) – 1330 куб. м /сутки.

Суммарные расходы воды питьевого и технического качества на нужды городского округа Черноголовка по этапам строительства представлены в таблице 6.1.4.

Таблица  6.1.2.

Расчёт расходов воды питьевого качества на нужды городского округа Черноголовка по этапам строительства

| № п/п | Жилищный фонд по планировочным районам | Норма водопотреб- ления, л/человека в сутки | Расчётный период, 2020 год | Расчётный срок, 2035 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | численность населения (постян-ное/сезонное), тыс. человек | максимально- суточное водопотребле- ние, куб. м/сутки | численность населения (постян-ное/сезонное), тыс. человек | максимально- суточное водопотребле- ние, куб. м/сутки |
|  | Всего по городскому округу Черноголовка, в том числе: |  | 24,42/0,8 | 7794 | 25,82/0,8 | 8232 |
|  | многоэтажная застройка (9 этажей и более) | 250 | 19,3 | 6273 | 19,3 | 6273 |
|  | среднеэтажная застройка (5-8 этажей) | 250 | 0,8 | 260 | 2,3 | 748 |
|  | малоэтажная многоквартирная застройка (1-4 этажа) | 230 | 1,82 | 544 | 1,32 | 395 |
|  | индивидуальная жилая застройка (1-3 этажа) | 190 | 2,5 | 618 | 2,9 | 717 |
|  | дачная застройка (1-3 этажа) | 95 | -/0,8 | 99 | -/0,8 | 99 |
|  | из всего по планировочным районам: | - | - | - | - | - |
| 1 | Центральный планировочный район – всего, в том числе: | - | 22,5 | 7178 | 22,8 | 7268 |
|  | - многоэтажная застройка (9 этажей и более) | 250 | 19,3 | 6273 | 19,3 | 6273 |
|  | - среднеэтажная застройка (5-8 этажей) | 250 | 0,8 | 260 | 0,8 | 260 |
|  | - малоэтажная многоквартирная застройка (1-4 этажа) | 230 | 1,0 | 299 | 1,3 | 389 |
|  | - индивидуальная жилая застройка (1-3 этажа) | 190 | 1,4 | 346 | 1,4 | 346 |
| 2 | Северо-восточный планировочный район – всего, в том числе: | - | 0,72/0,3 | 216 | 1,12/0,3 | 315 |
|  | - малоэтажная многоквартирная застройка (1-4 этажа) | 230 | 0,02 | 6 | 0,02 | 6 |
|  | - индивидуальная жилая застройка (1-3 этажа) | 190 | 0,7 | 173 | 1,1 | 272 |
|  | - дачное строительство (1-3 этажа) | 95 | -/0,3 | 37 | -/0,3 | 37 |
| 3 | Западный планировочный район – всего, в том числе: | - | 1,2 /0,5 | 400 | 1,9/0,5 | 649 |
|  | - среднеэтажная застройка (5-8 этажей) | 250 | - | - | 1,5 | 488 |
|  | - малоэтажная многоквартирная застройка (1-4 этажа) | 230 | 0,8 | 239 | - | - |
|  | - индивидуальная жилая застройка (1-3 этажа) | 190 | 0,4 | 99 | 0,4 | 99 |
|  | - дачное строительство (1-3 этажа) | 95 | -/0,5 | 62 | -/0,5 | 62 |

Таблица  6.1.3.

Расчётное водопотребление планируемых объектов капитального строительства жилого назначения и объектов дачного строительства

| № п/п | Местоположение | Расчётная численность расселяемого населения (постянное/сезонное), тыс. человек | Тип жилой застройки | Максимально- суточное водопотребление, куб.м/сутки | Очерёдность реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Центральный планировочный район – всего, в том числе: | 1,44 |  | 406 |  |
| 1.1 | ул. Центральная | 0,3 | многоэтажная застройка (9 -14 этажей) | 98 | расчётный период – 2020 год |
| 1.2 1.3 | в районе ул. Первая | 0,3 | малоэтажная многоквартирная застройка (2-4 этажа) | 90 | расчётный период – 2020 год |
| 1.4 | по бульвару архитектора Толмачева | 0,2 | малоэтажная многоквартирная застройка ( (таунхаусы – 1-3 этажа) | 60 | расчётный срок– 2035 год |
| 1.5 | ул. Богородская | 0,05 | индивидуальная жилая застройка | 12 | расчётный период – 2020 год |
| 1.6 | ул. Береговая | 0,04 | индивидуальная жилая застройка | 10 | расчётный период – 2020 год |
| 1.7 | ул. Преображенская | 0,15 | индивидуальная жилая застройка | 37 | расчётный период – 2020 год |
| 1.8 | в продолжение ул. Лесная | 0,1 | индивидуальная жилая застройка | 25 | расчётный период – 2020 год |
| 1.9 1.10 | южнее д. Афанасово -3 | 0,2 | индивидуальная жилая застройка | 49 | расчётный период – 2020 год |
| 1.11 | к северу от д. Якимово | 0,1 | индивидуальная жилая застройка | 25 | расчётный период – 2020 год |
| 2 | Северо - восточный планировочный район - всего, в том числе: | 0,91/0,3 |  | 263 |  |
| 2. 1 2. 2 2. 3 2. 4 2. 5 | д. Ботово (севернее и западнее существующей застройки) | 0,5 | индивидуальная жилая застройка | 124 | расчётный период – 2020 год |
| 2. 6 2. 7 | д. Старки (к северо-востоку и к западу от существующей застройки) | 0,1 | индивидуальная жилая застройка | 25 | расчётный срок– 2035 год |
| 2. 8 | южнее д. Беседы | 0,15 | индивидуальная жилая застройка | 37 | расчётный срок– 2035 год |
| 2. 9 | к востоку от д. Беседы | 0,16 | индивидуальная жилая застройка | 40 | расчётный срок– 2035 год |
| 2.10 2.11 | к западу от д. Ботово | -/0,3 | дачное строительство | 37 | расчётный период – 2020 год |
| 3 | Западный планировочный район - всего, в том числе: | 1,6/ 0,5 |  | 575 |  |
| 3.1 | восточнее с. Макарово (мкр. Черноголовка 1) | 1,5 | среднеэтажная застройка | 488 | расчётный срок– 2035 год |
| 3.2 | к северу от с. Ивановское (в продолжение ул. Набережная) | 0,1 | индивидуальная жилая застройка | 25 | расчётный период – 2020 год |
| 3.3 | к югу от с. Ивановское | -/0,5 | дачное строительство | 62 | расчётный период – 2020 год |
|  | ИТОГО: | 3,95/0,8 |  | 1244 |  |

Таблица  6.1.4

Расчётное водопотребление городского округа Черноголовка

| № п/п | Наименование водопотребителей | Потребность в воде, куб. м/сутки |
| --- | --- | --- |
|  |  | Питьевого качества | Технической | Всего |
|  |  | Расчётный период, 2020 год | Расчётный срок, 2035 год | Расчётный период, 2020 год | Расчётный срок, 2035 год | Расчётный период, 2020 год | Расчётный срок, 2035 год |
| 1 | население | 7794 | 8232 | - | - | 7794 | 8232 |
| 2 | сохраняемые научно-производственные объекты | 5700 | 6200 | - | - | 5700 | 6200 |
| 3 | планируемые объекты производственного и коммунально-складского назначения | 400 | 500 | - | - | 400 | 500 |
| 4 | котельные (подпитка теплосети) | 250 | 250 | - | - | 250 | 250 |
| 5 | объекты социальной и офисно-деловой инфраструктуры | 800 | 850 | - | - | 800 | 850 |
| 6 | полив улиц и зеленых насаждений | - | - | 1260 | 1330 | 1260 | 1330 |
| 7 | восстановление противопожарного запаса воды | 1134 | 1134 | - | - | 1134 | 1134 |
| 8 | неучтенные расходы | 922 | 1034 | - | - | 922 | 1034 |
|  | ВСЕГО ПО ГОРОДСКОМУ ОКРУГУ | 17000 | 18200 | 1260 | 1330 | 18260 | 19530 |

Предложения по развитию водоснабжения

Источником водоснабжения населённых пунктов городского округа Черноголовка принимаются местные артезианские воды.

В городском округе Черноголовка сохраняется и развивается городская централизованная система водоснабжения из подземных источников для покрытия хозяйственно-питьевых, производственных и противопожарных нужд.

Расчётная потребность в воде питьевого качества по городскому округу Черноголовка составила:

—  на расчётный период (2020 год) –  17,0 тыс. куб. м/сутки;

— на расчётный срок (2035 год) –  18,2 тыс. куб. м /сутки.

Расчётная потребность в технической воде на поливочные нужды:

—  на расчётный период (2020 год) – 1,26 тыс. куб. м/сутки;

— на расчётный срок (2035 год) – 1,33 тыс. куб. м /сутки.

Для увеличения водоотбора на территории городского округа до расчётных потребностей потребуется оборудовать новые артезианские скважины и водозаборные узлы с дополнительными резервуарами чистой воды и установками водоподготовки. Кроме того необходимо развивать водопроводные сети для обеспечения 100 %-ного охвата жилой и производственной застройки централизованными системами водоснабжения с одновременной заменой старых изношенных сетей и сетей недостаточного диаметра.

Площадки под размещение новых водозаборных узлов согласовываются с органами санитарного надзора в установленном порядке после получения заключений гидрогеологов на бурение артезианских скважин до начала разработки проектов застройки.

Для новых и сохраняемых источников централизованного водоснабжения организуются зоны санитарной охраны (ЗСО) в составе 3-х поясов согласно требованиям санитарных правил и норм СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».

Границы первого пояса ЗСО подземного источника централизованного водоснабжения устанавливаются от одиночного водозабора (артезианской скважины) или от крайних водозаборных сооружений группового водозабора на расстояниях: 30 м при использовании защищенных подземных вод, 50 м при использовании недостаточно защищенных подземных вод.

Первый пояс зоны санитарной охраны (зона строгого режима) для каждой существующей, реконструируемой и планируемой артезианской скважины принимается размером не менее 60 х 60 м (радиус 30 м). Подходы к артезианским скважинам асфальтируются. Устья артезианских скважин герметизируются для исключения попадания через них атмосферных осадков и прочих загрязнений.

Первые пояса зоны санитарной охраны являются территориями водозаборных узлов, они огораживаются забором высотой не менее 2,5 м, планируются, благоустраиваются, по периметру обносятся канавами для отвода ливневых и талых вод. Для соблюдения первого пояса зоны санитарной охраны площадь каждого водозаборного узла принимается не менее 0,6 га.

На территории первого пояса ЗСО запрещается проживание людей, выпас скота, разведение огородов, доступ посторонних людей, какое-либо строительства, не связанное с нуждами водопровода.

Границы второго пояса ЗСО подземного источника водоснабжения устанавливаются расчётом, учитывающим время продвижения микробного загрязнения воды до водозабора, принимаемое в зависимости от климатических районов и защищённости подземных вод от 100 до 400 суток.

В границах второго пояса требуется: тампонирование артезианских скважин, достигших срока амортизации (25-30 лет), а также скважин, расположенных без соблюдения санитарных норм, строительство системы дождевой канализации, со строительством очистных сооружений дождевых стоков,  недопущение загрязнения городской территории бытовыми и промышленными отходами.

На территории второго пояса зоны санитарной охраны  запрещается: загрязнение территорий мусором, промышленными отходами, размещение складов горючесмазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей, шламохранилищ и других объектов, которые могут вызвать химические и  микробные загрязнения источников водоснабжения.

Граница третьего пояса ЗСО подземного источника водоснабжения определяется расчётом, учитывающим время продвижения химического загрязнения воды до водозабора, которое должно быть больше принятой продолжительности эксплуатации водозабора, но не менее 25 лет.

Границы зон санитарной охраны для всех водозаборных узлов разрабатываются и утверждаются самостоятельными проектами.

Для снижения расходов воды на нужды научно-производственных объектов необходимо создать и расширить действующие оборотные и замкнутые системы водоснабжения, обеспечить использование дождевых очищенных стоков на технические и поливочные нужды. Необходимо обеспечить возможность отбора воды из рек и прудов на поливочные нужды. Вопросами промводоснабжения должны заниматься специализированные организации.

Для снижения потерь воды, связанных с нерациональным её использованием, у потребителей повсеместно устанавливаются счетчики учета расхода воды, в первую очередь – в жилой застройке.

Для улучшения органолептических свойств питьевой воды на всех водозаборных узлах следует предусмотреть установки обезжелезивания воды и  ультрафиолетового облучения для обеззараживания воды.

Для удовлетворения потребностей городского округа в воде питьевого качества необходимо:

1. Обеспечить подачу воды от:

– сохраняемого городского водозаборного узла  –  около 16,5 тыс. куб. м /сутки;

– планируемых и реконструируемых водозаборных узлов в сельских населённых пунктах – около 2,0 тыс. куб. м /сутки.

2. Построить  на всех водозаборных узлах резервуары чистой воды и установки обезжелезивания и обеззараживания воды.

3. Подключить всю существующую индивидуальную и планируемую застройку к централизованным системам водоснабжения городского округа путем прокладки кольцевых магистральных сетей от планируемых водозаборных узлов.

4. Внедрить на всех промпредприятиях  водосберегающие технологии (системы оборотного водоснабжения; локальную очистку производственных сточных вод и их повторное использование; системы технического водоснабжения, использующие воду непитьевого качества).

5. Наладить строгий учёт расхода воды с установкой расходомеров у всех потребителей.

6. Создать системы технического водоснабжения из поверхностных источников для отбора воды на полив территорий и зелёных насаждений.

На расчётный период (2020 год)  водопотребление по городскому округу Черноголовка составит 17,0 тыс. куб. м /сутки.

На этот период для обеспечения жителей городского округа водой питьевого качества в системе хозяйственно-питьевого водоснабжения необходимо выполнить следующие мероприятия:

1. Получить гидрогеологические заключения по площадкам, отведённым для размещения водозаборных узлов в сельских населённых пунктах.

2. На основе утверждённого генерального плана городского округа Черноголовка  разработать и утвердить «Схему водоснабжения городского округа Черноголовка».

3. Сохранить городской водозаборный узел производительностью 15,5 тыс. куб. м /сутки, перебурить артскважины с истёкшим сроком амортизации.

4. Реконструировать водозаборный узел в селе Макарово, перебурить артскважину при истечении срока амортизации, пробурить резервную, построить установки обезжелезивания  и обеззараживания воды. Территорию водозаборного узла площадью 0,6 га оградить забором.

5. Построить водозаборные узлы на площадках индивидуального жилищного строительства в селе Ивановское – 2 штуки, в деревнях Афанасово-3, Якимово, Ботово, Беседы, на территории планируемой дачной застройки к югу от села Ивановское и к западу от деревни Ботово, в существующей застройке деревни Стояново и хутора Горячевка производительностью до 0,2 тыс. куб. м/сутки. Проложить водопроводные сети для подключения существующей и планируемой застройки к этим узлам.

6. Переложить существующие водопроводные сети в Центральном планировочном районе по улице Полевая и проложить новые в микрорайонах планируемой застройки. Подключить всю существующую и планируемую застройку Центрального планировочного района к городской централизованной системе водоснабжения.

На расчётный срок (2035 год) расчетное потребление воды питьевого качества по городскому округу Черноголовка составит 18,2 тыс. куб. м /сутки.

На этот период потребуется:

1. Реконструировать городской водозаборный узел, обеспечив его производительность 16,5 тыс. куб. м /сутки.

2. Реконструировать водозаборный узел воинской части у села Макарово.

2. Построить водозаборные узлы на площадках индивидуального жилищного строительства в деревнях Беседы и Старки производительностью до 0,2 тыс. куб. м/сутки. Проложить водопроводные сети для подключения существующей и планируемой застройки к этим узлам.

3. Подключить всю планируемую застройку к централизованным системам водоснабжения путём прокладки водопроводных сетей общей протяжённостью около 8 км.

5. Переложить изношенные водопроводные сети общей протяжённостью 10 км.

6.2.  Водоотведение

В городском округе Черноголовка действует централизованная система бытовой канализации, принимающая стоки от жилой застройки и промпредприятий.

Отведение бытовых стоков городского округа производится на очистные сооружения полной биологической очистки по системе напорно-самотечных коллекторов через 4 канализационные насосные станции.

Очистные сооружения расположены в восточной части городского округа на улице Техническая и занимают территорию 6,0 га, рядом находятся иловые площадки, территория которых 4,5 га. В 2008 году завершена полная реконструкция очистных сооружений с увеличением проектной производительности до 15,0 тыс. куб. м/сутки.  В настоящее время в состав очистных сооружений входят: решётки, песколовки, первичные и вторичные отстойники, аэротенки, метантенки, сооружения механического обезвоживания осадка. Выпуск очищенных стоков в реку Загребка. Санитарно-защитная зона от очистных сооружений составляет 300 м, от иловых площадок – 400 м.

Фактическое поступление стоков на очистные сооружения составляет около 9,5 тыс. куб. м/сутки, при этом от населения – 6,0 тыс. куб. м/сутки, от промпредприятий –3,5 тыс. куб. м/сутки.

Протяженность канализационных сетей 38,0 км диаметром от 150 до 700 мм. Материал труб – асбестоцемент, чугун, железобетон, керамика. Состояние канализационных сетей удовлетворительное.

Данные по современному состоянию канализационных насосных станций представлены в таблице 6.2.1.

Таблица  6.2.1

Существующие канализационные насосные станции

| № п/п | Номер станции и местоположение | Производительность, тыс. куб. м/сутки | Диаметры коллекторов, мм | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | проектная | фактическая | подводящий | напорный |  |
| 1 | главная КНС (ул. Техническая) | 36,0 | 8,5 | 700-1000 | 500х2 | ВКХ ФГУП «УЭ НЦЧ РАН» |
| 2 | КНС №1 (Спортивный бульвар) | 21,6 | 9,6 | 500 | 500х2 |  |
| 3 | КНС №2 (ул. Вторая) | 6,0 | 185 | 250 | 150х2 |  |
| 4 | КНС №3 (ул. Коммунальная) | 12,0 | 3,0 | 400 | 300х2 |  |

Сельские населённые пункты городского округа не подключены к городской централизованной системе бытовой канализации и в основном пользуются выгребами. Местные очистные сооружения небольшой производительности имеются только в сёлах Макарово и Ивановское, к ним подключена часть жилой застройки. Выпуск очищенных стоков производится в реку Пруженка. Выгреба не имеют достаточной степени гидроизоляции, а местные сооружения не обеспечивают требуемую степень очистки и отводят очищенные стоки на рельеф, что приводит к ухудшению экологической обстановки территории.

Выводы:

1. Система бытовой канализации городского округа охватывает жилые, общественные и производственные объекты города Черноголовка. Сельские населённые пункты городского округа не подключены к городской централизованной системе и в основном пользуются выгребами. Местные очистные сооружения небольшой производительности имеются только в сёлах Макарово и Ивановское.

2. Городские очистные сооружения полной биологической очистки с механическим обезвоживанием осадка имеют проектную производительность 15,0 тыс. куб. м/сутки. Фактически на очистные сооружения поступает около 9,5 тыс. куб. м/сутки стоков.

3. Канализационная сеть общей протяженностью 38,0 км  проложена из труб диаметром от 150 до 700 мм и имеет удовлетворительное состояние.

4. Необходимо обеспечить подключение всей существующей и планируемой застройки городского округа Черноголовка к централизованным системам бытовой канализации с передачей стоков на очистные сооружения полной биологической очистки с доочисткой стоков и механическим обезвоживанием осадка.

Объём работ по модернизации и расширению системы водоотведения городского округа Черноголовка определяется, исходя из условия 100%-ного охвата  централизованной системой бытовой канализации всей существующей и планируемой застройки округа.

Расчётное водоотведение

Нормы водоотведения от населения согласно Своду правил СП 32.13330.2012 «СНиП 2.04.03-85 Канализация. Наружные сети и сооружения» принимаются равными нормам водопотребления,  без учёта расходов воды на восстановление пожарного запаса и полив территории, с учётом коэффициента суточной неравномерности.

Объёмы водоотведения от сохраняемых и планируемых объектов капитального строительства социально-культурного, коммунально-бытового обслуживания и производственно-коммунального назначения рассчитаны ориентировочно на основе объёмов водопотребления за вычетом расходов на восполнение потерь в оборотных системах водоснабжения.

Результаты расчёта суммарного расхода сточных вод от городского округа Черноголовка на все периоды строительства представлены в таблице 6.2.2.

Таблица  6.2.2.

Расчётное водоотведение по этапам строительства

| № п/п | Наименование объектов водоотведения | Водоотведение, куб. м/сутки |
| --- | --- | --- |
|  |  | расчётный период - 2020 год | расчётный срок - 2035 год |
| 1 | население | 7794 | 8232 |
| 2 | сохраняемые научно-производственные объекты | 5300 | 5800 |
| 3 | планируемые объекты производственного и коммунально-складского назначения | 350 | 430 |
| 4 | объекты социальной и офисно-деловой инфраструктуры | 800 | 850 |
| 5 | неучтенные расходы | 856 | 888 |
|  | ВСЕГО | 15100 | 16200 |

Предложения по развитию систем водоотведения

Общее количество сточных вод от городского округа:

–  на расчётный период (2020 год) – 15,1  тыс. куб. м/сутки;

– на расчётный срок (2035 год) – 16,2 тыс. куб. м/сутки.

Существующие городские очистные сооружения, реконструкция которых с увеличением проектной производительности до 15 тыс. куб. м/сутки завершена в 2008 году, обеспечат обработку возрастающего объема стоков на расчётный период. Проектная производительность городских очистных сооружений на расчётный срок должна возрасти до 16 тыс. куб. м/сутки. Санитарно-защитная зона от очистных сооружений составит 300 м. Иловые площадки сохраняются только для аварийных целей и территория для их размещения может быть уменьшена.

В сельских населённых пунктах сохраняются местные очистные сооружения с проведением их полной реконструкции и строительством новых канализационных сетей. В городском округе необходимо подключить всю существующую и планируемую застройку к централизованным системам бытовой канализации с очистными сооружениями полной биологической очистки с доочисткой стоков и механическим обезвоживанием осадка. Для этого потребуется проложить новые канализационные сети и построить местные компактные очистные сооружения полной биологической очистки с сооружениями доочистки стоков и механического обезвоживания осадка небольшой производительности в сельских населённых пунктах и на площадках планируемой индивидуальной застройки.

Очистные сооружения бытовых стоков размещаются на одной площадке с очистными сооружениями дождевых стоков. При освоении территорий дачного строительства возможно использование компактных очистных сооружений для групп или отдельных домов при наличии водоприемника очищенных стоков.  При выборе площадок под размещение новых сооружений необходимо обеспечить соблюдение санитарно-защитных зон от них в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» и учесть наличие согласованных мест выпуска очищенных стоков. Санитарно-защитные зоны от местных очистных сооружений составят 100 - 150 м.

Площадки планируемого индивидуального жилищного строительства, располагаемые вблизи сельских населённых пунктов, подключаются к местным очистным сооружениям.

Для исключения нарушения процесса биологической очистки необходимо наладить работу всех существующих и планируемых локальных очистных сооружений производственных стоков перед сбросом в систему бытовой канализации. На всех автотранспортных предприятиях внедрить системы оборотного водоснабжения с локальными очистными сооружениями для мойки автотранспорта. Схемы производственной и дождевой канализации для каждого предприятия с локальными очистными сооружениями разрабатывают специализированные организации.

Степень очистки на существующих сооружениях производственных и дождевых стоков должна быть доведена до норм предельно-допустимых концентраций (ПДК), при этом следует максимально уменьшить сброс очищенных вод в водные объекты, направив их для повторного использования на технические и поливочные нужды.

Сброс стоков при опорожнении бассейнов в планируемых спортивных комплексах производится в системы дождевой канализации.

Для обеспечения водоотведения стоков городского округа необходимо:

1. Увеличить производительность городских очистных сооружений до 16 тыс. куб. м/сутки.

2. Реконструировать местные очистные сооружения в сёлах Макарово и Ивановское, обеспечив полную биологическую очистку, доочистку стоков и механическое обезвоживание осадка. Требуемые санитарно-защитные зоны от них 150 и 100 м соответственно. Необходимо предусмотреть дополнительные мероприятия, которые должны позволить сократить санитарно-защитную зону от очистных сооружений села Макарово до 100-50 м и согласовать её с санитарными органами в установленном порядке.

3. Построить местные компактные очистные сооружения полной биологической очистки с доочисткой стоков и механическим обезвоживанием осадка на площадках индивидуального жилищного строительства в деревнях Афанасово-3, Ботово, Беседы, Старки, в существующей деревне Стояново и хуторе Горячевка производительностью 0,05 – 0,25 тыс. куб. м/сутки. Организовать санитарно-защитную зону от них 150 м (деревни Афанасово-3  и Ботово) и 100 м – для всех остальных.

4. Построить 5 канализационных насосных станций на площадках индивидуального жилищного строительства и проложить напорные коллектора от них в две нитки.

5. Построить системы самотечных коллекторов в сельских населённых пунктах для отведения бытовых стоков на существующие и планируемые местные очистные сооружения.

6. Заменить изношенные городские канализационные сети и проложить новые в районах планируемой застройки.

На расчётный период (2020 год)  расчетное водоотведение по городскому округу Черноголовка составит 15,1  тыс. куб. м/сутки.

На этот срок для отведения и очистки бытовых стоков от существующей и планируемой застройки необходимо:

1. На основе утверждённого генерального плана городского округа Черноголовка  разработать и утвердить «Схему водоотведения городского округа Черноголовка».

2. Заменить изношенные городские канализационные сети и проложить новые в районах планируемой застройки.

3. Реконструировать очистные сооружения села Ивановское и деревни Макарово с увеличением производительности до 0,2 – 0,3 тыс. куб. м/сутки, оборудовав сооружения полной биологической очистки с доочисткой стоков и механическим обезвоживанием осадка.

4. Построить местные компактные очистные сооружения полной биологической очистки с доочисткой стоков и механическим обезвоживанием осадка на площадках индивидуального жилищного строительства в деревнях Афанасово-3, Ботово; в существующей деревне Стояново производительностью до 0,25 тыс. куб. м/сутки.

5. Построить канализационные насосные станции на площадках индивидуального жилищного строительства в городе Черноголовка по улицам Лесная и Преображенская, в селе Ивановское и деревне Якимово и проложить напорные коллектора от них в две нитки.

6. Построить системы самотечных коллекторов в деревнях Афанасово-3, Якимово, Стояново и Ботово для отведения бытовых стоков на планируемые местные очистные сооружения.

На расчётный срок (2035 год) расчетное водоотведение по городскому округу Черноголовка составит 16,2 тыс. куб. м /сутки.

На этот период потребуется:

1. Реконструировать городские очистные сооружения, обеспечив их производительность 16 тыс. куб. м/сутки.

2. Построить местные компактные очистные сооружения полной биологической очистки с доочисткой стоков и механическим обезвоживанием осадка на площадках индивидуального жилищного строительства в деревнях Старки, Беседы и для существующей застройки хутора Горячевка производительностью до 0,1 тыс. куб. м/сутки..

3. Построить канализационную насосную станцию на площадке индивидуального жилищного строительства в деревне Старки и проложить от неё напорный коллектор в две нитки.

4. Заменить изношенные канализационные сети и проложить самотечные канализационные сети на площадках планируемой застройки.

6.3. Теплоснабжение

В настоящее время централизованным теплоснабжением обеспечен весь многоквартирный жилищный фонд, часть индивидуальной жилой застройки, научные институты, предприятия и коммунально-складская зона города Черноголовки, а также среднеэтажная застройка села Макарово.

Основным источником централизованного теплоснабжения является котельная «Центральная», находящаяся на балансе ФГУП «Управление эксплуатации НЦ РАН в Черноголовке», на которой имеется значительный резерв тепловой мощности и возможность расширения, что позволит обеспечить теплом планируемое строительство. В настоящее время котельная «Центральная» отпускает тепло на жилищно-коммунальный сектор и соцкультбыт 62 Гкал/час, на научно-исследовательские институты и предприятия 53 Гкал/час.

Котельная «Центральная» расположена по улице Технической, находится в хорошем состоянии, оборудована двумя котлами ДКВР - 20/13, одним ДЕ-25/14, и двумя водогрейными котлами ПТВМ-100. Один из котлов ДКВР - 20/13 переведён в водогрейный режим в 2006 году, а в 2009 году произведён капремонт котла ПТВМ-100. Все котлы установлены в 1978 году, кроме ДЕ 25/14, который был введён в эксплуатацию в 1988 г. Установленная тепловая мощность водогрейной части котельной составляет  236 Гкал/час. Основные тепловые сети проложены подземно по городским улицам Центральная, Солнечная, Коммунальная и другим. Протяжённость тепловых сетей эксплуатируемых ФГУП «Управление эксплуатации НЦ РАН в Черноголовке» по городскому округу Черноголовка порядка 23,19 км. (10 км бесканально, остальные в непроходимых каналах). Процент износа тепловых сетей порядка 70 %. Температурный график 115-70 °С.

ФГУП «Управление эксплуатации НЦ РАН в Черноголовке» эксплуатирует четыре центральных тепловых пункта (ЦТП) от котельной «Центральная».

На предприятиях ИФАВ РАН, ИПТМ РАН, ЗАО «Группа предприятий «ОСТ» имеются собственные котельные, работающие на природном газе. Планируется строительство собственной котельной ИПХФ РАН, в настоящее время получающей тепло от «Центральной» котельной.

Теплоснабжение молочно-товарной фермы в деревне Ботово осуществляется от газовой котельной.

Котельная воинской части в селе Макарово обеспечивает потребности в тепле двухэтажной капитальной и среднеэтажной жилой застройки.

Все котельные работают на природном газе. У котельной «Центральная» есть резервное топливо-мазут.

Теплоснабжение индивидуальных жилых домов на территории городского округа Черноголовка осуществляется децентрализовано, в основном от ёмкостных водонагревателей типа АГВ (аппаратов отопительных газовых бытовых с водяным контуром). Часть населения в индивидуальных жилых домах, а также в садово-дачных объединениях граждан для нужд отопления и приготовления горячей воды используют установки, работающие на твёрдом и жидком топливе, либо от электроэнергии.

Выводы.

1.Источником централизованной системы теплоснабжения городского округа Черноголовка является котельная «Центральная», на которой имеется резерв тепловой мощности и возможность расширения.

2. Техническое состояние оборудования котельной «Центральная» – хорошее, процент износа тепловых сетей — порядка 70%.

Предложения по развитию

Раздел выполнен на основании архитектурно-планировочного решения и экономических показателей.

Обеспечение теплом потребителей городского округа Черноголовка планируется в основном от существующей котельной «Центральная», а также от новых планируемых источников тепла, в качестве основного топлива использующих природном газе.

Прирост тепловой нагрузки ожидается за счёт размещения нового строительства и реконструкции существующей застройки. В генеральном плане предлагается размещение много-,  средне-, малоэтажной, индивидуальной жилой и дачной застройки, объектов социально-культурного и коммунально-бытового обслуживания, а также объектов производственно-складского, общественно-делового и рекреационно-спортивного назначения.

Подсчёт тепловых нагрузок на жилищно-коммунальную застройку производился по комплексному удельному расходу тепла, отнесенному к 1 кв. м общей площади. Все расчёты произведены в соответствии с экономическим разделом генерального плана и СП 50.13330.2010 «СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий».

Прирост тепловой нагрузки на жилищно-коммунальную застройку к расчётному сроку на центральные системы по городскому округу Черноголовка ориентировочно составит 7,2 Гкал/час, в том числе на расчётный период 2,07 Гкал/час.

Децентрализованным теплоснабжением планируется обеспечить индивидуальный жилфонд и дачное строительство. На расчётный срок прирост тепловой нагрузки составит 20,63 Гкал/час, в том числе на расчётный период 16,82 Гкал/час.

Ориентировочный прирост расхода тепла по промышленным и коммунально-складским  предприятиям к расчётному сроку ожидается порядка 12,34 Гкал/час, в том числе на расчётный период 2,28 Гкал/час.

В рамках генерального плана развития городского округа Черноголовка предлагается следующая концепция развития системы теплоснабжения:

― для теплоснабжения многоэтажной, среднеэтажной и малоэтажной многоквартирной жилой застройки, а также объектов общественно-делового назначения, в том числе учреждений социально-культурного и коммунально-бытового обслуживания, может быть использована существующая котельная «Центральная». В том случае, если планируемые площадки размещаются вне зоны действия существующей котельной, предлагается строительство взаиморезервируемых котельных, оборудованных водогрейными котлами, в том числе автономных источников теплоснабжения (пристроенных, встроенных, крышных АИТ). Требования, предъявляемые к размещению автономных котельных, приведены в СП 41-104-2000 «Проектирование автономных источников теплоснабжения». Теплоснабжение малоэтажной многоквартирной застройки также можно организовать от поквартирных газовых теплогенераторов в соответствии СП 41-108-2004 «Поквартирное  теплоснабжение жилых зданий с теплогенераторами на газовом топливе».

― теплоснабжение индивидуальных жилых домов предлагается осуществить в соответствие с СП 55.13330.2011 «СНиП 31-02-2001. Дома жилые одноквартирные» и   СП 31-106-2002 «Проектирование и строительство инженерных систем одноквартирных жилых домов». Для данного типа застройки целесообразно применение теплогенераторов, устанавливаемых в каждом доме, работающих на природном газе в автоматическом режиме. Выбор индивидуальных источников тепла объясняется тем, что объекты имеют незначительную тепловую нагрузку и находятся на значительном расстоянии друг от друга, что влечет за собой большие потери в тепловых сетях и значительные капвложения по  их прокладке;

―  потребности в теплоснабжение планируемых объектов производственно-складского назначения предполагается обеспечивать преимущественно от собственных котельных, размещаемых на территории указанных объектов и не производящих отпуск тепла потребителям жилищно-коммунальной застройки, либо когенерационных источников, по выработке тепловой и электрической энергии;

―  теплоснабжение объектов спортивно-оздоровительного и рекреационного назначения   планируется от котельной «Центральная» или от децентрализованных источников теплоснабжения.

Расход тепла планируемыми потребителями городского округа приводится в таблицах 6.3.1, 6.3.2 и 6.3.4.

При разработке проектов планировки территории конкретных площадок, уточняются количество и единичная мощность источников тепла. В качестве основного топлива для всех теплоисточников городского округа на перспективу предусмотрен природный газ.

Прирост расхода тепла на котельную «Центральная» городского округа Черноголовка за счёт нового строительства на период к 2035 года составит 11,63 Гкал/час, в том числе на расчётный период 10,42 Гкал/час.

На территории городского округа Черноголовка предусмотрено:

а) строительство котельных:

на расчётный срок

— для теплоснабжения среднеэтажной жилой застройки восточнее села Макарово, локального центра обслуживания по автодороге «Щёлково-Фряново», для теплоснабжения общеобразовательной школы, детского сада, спортивных объектов и амбулатории в новом жилом районе с. Макарово, производительностью 4,76 Гкал/час;

— для теплоснабжения производственно-складской зоны к западу и к югу от д. Якимово, производительностью 7,6 Гкал/час;

— для теплоснабжения производственно-складской зоны в юго-восточной части д. Ботово, производительностью 2,46 Гкал/час.

б) строительство автономных источников теплоснабжения (АИТ):

на расчётный период

— АИТ для теплоснабжения производственно-складской зоны г. Черноголовка по улице Соединительная, производительностью 1,45 Гкал/час;

— АИТ для теплоснабжения производственно-складской зоны г. Черноголовка по улице Проезд №1, производительностью 0,83 Гкал/час;

— АИТ для теплоснабжения локального центра обслуживания д. Ботово по автодороге «Щёлково-Фряново», производительностью 0,77 Гкал/час;

— АИТ для теплоснабжения детского сада д. Ботово в новом жилом районе, производительностью 0,2 Гкал/час;

в) строительство центрального теплового пункта (ЦТП):

на расчётный период

— ЦТП расположенного в южной части города Черноголовка;

г) установка в индивидуальных жилых домах автоматических газовых теплогенераторов:

на расчётный период

— суммарной производительностью 16,82 Гкал/час;

на расчётный срок

— суммарной производительностью 20,63 Гкал/час;

д) прокладка тепловых сетей

на расчётный период

— 0,32 км в двухтрубном исчисление;

на расчётный срок

— 1 км в двухтрубном исчисление.

В селитебной части городского округа тепловые сети следует прокладывать подземно с применением труб в пенополиуретановой изоляции.

При надземной прокладке теплотрасс на территориях промышленно-складских объектов применяются трубы в пенополиуретановой изоляции в оболочке из оцинкованной стали.

При прокладке тепловых сетей в ППУ-изоляции для фиксации и локализации мест возникновения дефектов, трубопроводы оснащаются проводниками системы оперативного дистанционного контроля (СОДК) увлажнения изоляции. Приёмно-контрольные приборы устанавливаются стационарно в тепловых пунктах.

Следует произвести реконструкцию участков тепловых сетей, выработавших срок эксплуатации: на первую очередь порядка 4 км в двухтрубном исчислении, на расчётный период 9 км.

На расчётный период планируется:

—  подвести тепловые сети к площадке многоэтажного жилищного строительства по улице Центральная;

—   подвести тепловые сети к площадке малоэтажной застройки по улице Первая;

— подвести тепловые сети к объектам социального, культурно-бытового, рекреационно-спортивного назначения, расположенным в городе Черноголовка;

— подвести тепловые сети к ЦТП расположенному в южной части города Черноголовка.

На расчётный срок планируется:

— подвести тепловые сети к среднеэтажной застройки, объектам социального, спортивного и культурно-бытового обслуживания  села Макарово;

— подвести тепловые сети к малоэтажной застройке по бульвару архитектора Толмачёва;

— подвести тепловые сети к объектам культурно-бытового и социального обслуживания, расположенным в городе Черноголовка.

На новых котельных должно быть предусмотрено автоматическое регулирование, контроль, сигнализация и управление технологическими процессами. Химводоподготовка на котельных должна осуществляться по схеме двухступенчатого натрий-катионирования с последующей деаэрацией.

В соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», для котельных тепловой мощностью менее 200 Гкал/час, работающих на твердом, жидком и газообразном топливе, размер санитарно-защитной зоны устанавливается в каждом конкретном случае на основании расчётов рассеивания загрязнений атмосферного воздуха и физического воздействия на атмосферный воздух (шум, вибрация и др.), а также на основании результатов натурных исследований и измерений.  Для автономных котельных размер санитарно-защитной зоны не устанавливается. Котельные тепловой мощностью 200 Гкал и выше, работающие на газовом и газомазутном топливе (последний - как резервный), относятся к предприятиям третьего класса опасности с санитарно-защитной зоной равной 300 м.

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» и постановлением Правительства РФ от 22.02.2012 № 154  «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» необходимо на первую очередь разработать и утвердить «Схему теплоснабжения городского округа Черноголовка».

Таблица  6.3.1.

Расчётный ориентировочный расход тепла  планируемыми объектами социальной сферы

| № п/п | Перечень объектов | Место размещения | Расход тепла Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Расчётный период (2020 год) | Расчётный срок (2035год) |
| 1. Центральный планировочный район |
| 1.1 | общественно-торговый и культурно-досуговый центры, в том числе завершение строительства общественно-торгового центра (5 тыс.кв. м) | г. Черноголовка (3,9 га), в районе Институтского проспекта и Школьного бульвара | 2,1 | 2,1 |
| 1.2 | общественно-торговый и культурно-досуговый центры | г. Черноголовка (3,1 га), в проектируемой зоне отдыха, в районе улицы Центральная, в том числе спортивная зона | 1,67 | 1,67 |
| 1.3 | общественно-торговый центр и банно-оздорови-тельный комплекс | г. Черноголовка (1,4 га и 0,6 га), в рекреационной зоне вблизи озера Южное | 0,87 | 0,87 |
| 1.4 | зона размещения предприятий оптовой торговли | г. Черноголовка (2,3 га и 1,0 га), по ул. Полевая | 1,68 | 1,68 |
| 1.5 | культурно-досуговый центр | г. Черноголовка, в новом жилом районе, в продолжение Школьного бульвара | 0,07 | 0,07 |
| 1.6 | культурно-досуговый центр | д. Афанасово-3 (0,1 га), по Чистопрудному пр-ду | 0,06 | 0,06 |
| 1.7 | детский сад (100 мест) | г. Черноголовка (0,6 га), центральная часть города в районе ул. Заречная | 0,13 | 0,13 |
| 1.8 | банно-оздоровительный комплекс (120-130 пом. мест) | г. Черноголовка (0,4 га), по ул. Центральная вблизи существующего спортивного комплекса | 0,14 | 0,14 |
| 1.9 | досуговый центр (15-20 мест) | д. Афанасово | 0,005 | 0,005 |
| 1.10 | ресторан и кафе-бары (общая вместимость 460-470 мест) | г. Черноголовка (размещение в выше названных общественно-торговых и культурно-досуговых центрах) | 0,71 | 0,71 |
| 1.11 | предприятия бытового обслуживания (20-30 рабочих мест) | г.Черноголовка (размещение в выше названных общественно-торговых и культурно-досуговых центрах) | 0,08 | 0,08 |
| 1.12 | учреждения здравоохранения (95 койко-мест к расчётному сроку и 135 койко-мест на перспективу) | г.Черноголовка. Создание дополнительных койко-мест в существующей больнице | 0,9 | 1,03 |
| Итого по Центральному району | 8,415 | 8,545 |
| 2. Северо-Восточный планировочный район |
| 2.1 | локальный центр обслуживания (учреждения торговли, общественного питания, бытового обслуживания) | д. Ботово (1,1 га и 0,4 га), по автодороге «Щёлково-Фряново» | 0,77 | 0,77 |
| 2.2 | детский сад (45 мест) с начальными классами школы (150 мест) | д. Ботово (0,7 га), в новом жилом районе | 0,2 | 0,2 |
| 2.3 | кафе (40-45 мест) | д. Ботово | 0,04 | 0,04 |
| 2.4 | спортивные объекты и размещение в них сети объектов торговли | д. Ботово | 0,025 | 0,025 |
| Итого по Северо-Восточному району | 1,035 | 1,035 |
| 3. Западный планировочный район |
| 3.1 | локальный центр обслуживания (учреждения торговли, общественного питания, бытового обслуживания) | с. Макарово (0,2 га), по автодороге «Щёлково-Фряново» | - | 0,1 |
| 3.2 | общеобразовательная школа на 260 мест | в новом жилом районе с. Макарово (2,0 га) | - | 0,34 |
| 3.3 | детский сад на 70-80 мест | в новом жилом районе с. Макарово (0,7 га) | - | 0,11 |
| 3.4 | кафе (70-80 мест) | в с. Макарово | - | 0,07 |
| 3.5 | спортивные объекты и размещение в них сети объектов торговли | с. Макарово | - | 0,04 |
| 3.6 | амбулатория на 30-35 посещений в смену | в новом жилом районе с. Макарово | - | 0,05 |
| Итого по Западному району |  | 0,71 |

Таблица  6.31.2

Расход тепла потребителями жилищного фонда городского округа  Черноголовка

| Тип застройки Тип жилой застройки по планировочным районам | Существующее положение | Расчётный период - 2020 год | Расчётный срок - 2035 год ( в том числе расчётный период) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Жилищ-ный фонд, тыс.кв.м. общей площади | Расход тепла, Гкал/час | Новое строительство | Всего на конец расчетного периода | Новое строительство | Всего на конец расчетного срока |
|  |  |  | Жилищ-ный фонд, тыс.кв.м. общей площади | Расход тепла, Гкал/ час | Жилищный фонд, тыс.кв.м. общей площади | Расход тепла, Гкал/час | Жилищ-ный фонд, тыс.кв.м. общей площади | Расход тепла, Гкал/час | Жилищный фонд, тыс.кв.м. общей площади | Расход тепла, Гкал/час |
| Всего по городскому округу, в том числе: | 563,2 | 57,02 | 144,2 | 18,89 | 707,4 | 75,88 | 223,6 | 27,83 | 772,8 | 83,14 |
| - многоэтажная застройка (9 этажей и более) | 422,2 | 38 | 7,0 | 0,63 | 429,2 | 38,6 | 7,0 | 0,63 | 429,2 | 38,61 |
| - среднеэтажная застройка (5-8 этажей) | 20,0 | 1,8 | - | - | 20,0 | 1,8 | 45,0 | 4,05 | 65,0 | 5,85 |
| - малоэтажная многоквартирная застройка (1-4 этажа) | 31,0 | 3,72 | 12,0 | 1,44 | 43,0 | 5,16 | 21,0 | 2,52 | 38,0 | 4,56 |
| - индивидуальная жилая застройка (1-3 этажа) | 90,0 | 13,5 | 76,2 | 11,43 | 166,2 | 24,93 | 101,6 | 15,24 | 191,6 | 28,74 |
| - дачное строительство (1-3 этажа) | - | - | 49,0 | 5,39 | 49,0 | 5,39 | 49,0 | 5,39 | 49,0 | 5,39 |
| по планировочным районам: |
| Центральный планировочный район – всего, в том числе: | 520,2 | 51 | 59,2 | 8,1 | 579,4 | 59,1 | 68,2 | 9,18 | 588,4 | 60,17 |
| - многоэтажная застройка (9 этажей и более) | 422,2 | 38 | 7,0 | 0,63 | 429,2 | 38,6 | 7,0 | 0,63 | 429,2 | 38,6 |
| - среднеэтажная застройка (5-8 этажей) | 20,0 | 1,8 | - | - | 20,0 | 1,8 | - | - | 20,0 | 1,8 |
| - малоэтажная многоквартирная застройка (1-4 этажа) | 16,0 | 1,92 | 12,0 | 1,44 | 28,0 | 3,36 | 21,0 | 2,52 | 37,0 | 4,44 |
| - индивидуальная жилая застройка (1-3 этажа) | 62,0 | 9,3 | 40,2 | 6,03 | 102,2 | 15,33 | 40,2 | 6,03 | 102,2 | 15,33 |
| - дачное строительство (1-3 этажа) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Северо-восточный планировочный район – всего, в том числе: | 16,0 | 2,37 | 46,0 | 6,22 | 62,0 | 8,59 | 71,4 | 10,1 | 87,4 | 12,4 |
| - многоэтажная застройка (9 этажей и более) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - среднеэтажная застройка (5-8 этажей) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - малоэтажная многоквартирная застройка (1-4 этажа) | 1,0 | 0,12 | - | - | 1,0 | 0,12 | - | - | 1,0 | 0,12 |
| - индивидуальная жилая застройка (1-3 этажа) | 15,0 | 2,25 | 29,0 | 4,35 | 44,0 | 6,6 | 54,4 | 8,16 | 69,4 | 10,41 |
| - дачное строительство (1-3 этажа) | - | - | 17,0 | 1,87 | 17,0 | 1,87 | 17,4 | 1,91 | 17,0 | 1,87 |
| Западный планировочный район – всего, в том числе: | 27,0 | 3,63 | 39,0 | 4,57 | 66,0 | 8,2 | 84,0 | 8,62 | 97,0 | 10,57 |
| - многоэтажная застройка (9 этажей и более) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - среднеэтажная застройка (5-8 этажей) | - | - | - | - | - | - | 45,0 | 4,05 | 45,0 | 4,05 |
| - малоэтажная многоквартирная застройка (1-4 этажа) | 14,0 | 1,68 | - | - | 14,0 | 1,68 | - | - | - | - |
| - индивидуальная жилая застройка (1-3 этажа) | 13,0 | 1,95 | 7,0 | 1,05 | 20,0 | 3 | 7,0 | 1,05 | 20,0 | 3 |
| - дачное строительство (1-3 этажа) | - | - | 32,0 | 3,52 | 32,0 | 3,52 | 32,0 | 3,52 | 32,0 | 3,52 |

Таблица  6.3.3.

Расчётный расход тепла потребителями по площадкам нового жилищного строительства

| № п/п | Наименование (планировочные районы, тип застройки) | Объем нового жилищного строительства (тыс.кв.м. общей площади) | Расчётный расход тепла, Гкал/час | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Центральный планировочный район – всего, в том числе: | 68,2 | 9,18 |  |
| 1.1 | Площадка по ул. Центральная – многоэтажная застройка | 7,0 | 0,63 | Предлагается строительство многоэтажных домов от 9 до 14 этажей Расчётный период – 2020 год |
| 1.2 1.3 | Площадки в районе ул. Первая – малоэтажная многоквартирная застройка | 12,0 | 1,44 | Планируется строительство малоэтажных многоквартирных домов (2-4 этажа) Расчётный период – 2020 год |
| 1.4 | Площадка по бульвару архитектора Толмачева – малоэтажная,многоквартирная застройка | 9,0 | 1,08 | Планируется строительство малоэтажных многоквартирных домов (таунхаусов – 1-3 этажа) Расчётный срок – 2035 год |
| 1.5 | Площадка по ул. Богородская – индивидуальное жилищное строительство | 2,9 | 0,435 | Расчётный период – 2020 год |
| 1.6 | Площадка по ул. Береговая – индивидуальное жилищное строительство | 2,3 | 0,345 | Расчётный период – 2020 год |
| 1.7 | Площадка по ул. Преображенская – индивидуальное жилищное строительство | 8,8 | 1,32 | Расчётный период – 2020 год |
| 1.8 | Площадка в продолжение ул. Лесная – индивидуальное жилищное строительство | 5,8 | 0,87 | Расчётный период – 2020 год |
| 1.9 1.10 | Площадки южнее д. Афанасово -3 – индивидуальное жилищное строительство | 14,2 | 2,13 | Расчётный период – 2020 год |
| 1.11 | Площадка к северу от д. Якимово -индивидуальное жилищное строительство | 6,2 | 0,93 | Расчётный период – 2020 год |
| 2. | Северо - восточный планировочный район -всего, в том числе дачное строительство | 54,4 17,0 | 8,16 1,87 |  |
| 2. 1 2. 2 2. 3 2. 4 2. 5 | Площадки в д. Ботово (севернее и западнее существующей застройки) - индивидуальное жищное строительство | 29,0 | 4,35 | Расчётный период – 2020 год |
| 2.6 2.7 | Площадки в д. Старки (к северо-востоку и к западу от существующей застройки) – индивидуальное жилищное строительство | 7,0 | 1,05 | Расчётный срок – 2035 год |
| 2. 8 | Площадка южнее д. Беседы – индивидуальное жилищное строительство | 9,0 | 1,35 | Расчётный срок – 2035 год |
| 2. 9 | Площадка к востоку от д. Беседы – индивидуальное жилищное строительство | 9,4 | 1,41 | Расчётный срок – 2035 год |
| 2.10 2.11 | Площадки к западу от д. Ботово – дачное строительство | 17,0 | 1,87 | Расчётный период – 2020 год |
| 3. | Западный планировочный район - всего, в том числе дачное строительство: | 52,0 32,0 | 5,1 3,52 |  |
| 3.1 | Площадка восточнее с. Макарово (мкр. Черноголовка 1) -среднеэтажная застройка | 45,0 | 4,05 | Предусматривается строительство среднеэтажных жилых домов (5– 8 этажей) на реконструируемой территории (территория военного городка) Расчётный срок – 2035 год |
| 3.2 | Площадка к северу от с. Ивановское (в продолжение ул. Набережная) – индивидуальное жилищное строительство | 7,0 | 1,05 | Расчётный период – 2020 год |
| 3.3 | Площадка к югу от с. Ивановское - дачное строительство | 32,0 | 3,52 | Расчётный период – 2020 год |
| Итого жилищное строительство Итого дачное строительство | 174,6 49,0 | 22,44 5,39 |  |

Таблица  6.3.4.

Ориентировочный расход тепла планируемого производственно-хозяйственного комплекса

| № п/п | Местоположение | Функциональное назначение территории | Очерёдность реализации | Планируемые производственные площади, тыс.кв.м | Расчётный расход тепла, Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Центральный планировочный район |
| 1 | г. Черноголовка, в районе улиц соединительная и проезд № 1 | участки производ-ственно-складского назначения | расчётный период | 18,2 10,4 | 1,45 0,83 |
| 2 | к западу и к югу от д. Якимово | участки производственно-складского назначения | расчётный срок | 25,8 69,3 | 2,06 5,54 |
| Северо-восточный планировочный район |
| 3 | в юго-восточной части д. Ботово | участки производственно-складского назначения | расчётный срок | 18,2 12,65 | 1,45 1,01 |

6.4. Газоснабжение

Предложения по развитию городского округа Черноголовка рассматривается на расчетный срок (2035 год), в том числе на расчётный период (2020 год).

Источником газоснабжения городского округа Черноголовка остаётся Кольцо газопроводов Московской области (КГМО) через ГРС «Черноголовка», расположенной у юго-западной границы городского округа. От ГРС по газопроводу Д = 300 мм Р ≤ 0,6 МПа газ поступает в город Черноголовка, а по газопроводу Д = 300 мм Р ≤ 0,6 МПа газ поступает на деревню Макарово.  В настоящее время давление в газопроводе на деревню Макарово составляет 0,3 МПа.

По данным филиала ГУП МО «Мособлгаз» «Ногинскмежрайгаз» обеспеченность жилого фонда городского округа Черноголовка природным газом составляет 90%, в том числе городское – 100%, сельское – 80%. Из 9-ти сельских населенных пунктов пять деревень не имеют природного газа - деревни Афанасово, Якимово, Старки, Беседы и Стояново.  Жители этих деревень и дачных и садовых  участков для приготовления пищи и горячей воды используют  сжиженный газ.

Потребителями газа высокого давления являются промышленные и отопительные котельные, промпредприятия, низкого давления – жилые и общественные здания.

Система газоснабжения города трехступенчатая, с транспортировкой газа высокого, среднего и низкого давлений.

Природный газ используется:

— как основное топливо для отопительных и промышленных котельных;

— на местное отопление и горячее водоснабжение индивидуальной жилой застройки;

— на пищеприготовление в жилых домах;

— на сельскохозяйственные нужды.

Эксплуатацией газопроводов высокого (Р ≤ 0,6 МПа) и среднего (Р ≤ 0,3 МПа) давлений занимается  филиал ГУП МО «Мособлгаз» «Ногинскмежрайгаз».

На территории городского округа действуют – 10 ГРП, в том числе 3 ГРП на территории промплощадок.  В ГРП происходит снижение давление газа до низкого. Газ низкого давления поступает в жилые дома на нужды населения (приготовление пищи, стирка белья в домашних условиях, приготовление горячей воды в квартирах, где установлены проточные водонагреватели) и мелким коммунально-бытовым потребителям.

Выводы.

1. Уровень газификации городского округа Черноголовка относительно невысокий, так потребители, расположенные в северо-восточной части территории не обеспечены природным газом.

2. Существующие газопроводы находятся в удовлетворительном состоянии, однако часть газопроводов требует реконструкции (замены) ввиду длительного срока эксплуатации (~ 30 лет).

На территории городского округа Черноголовка намечается новое жилищное строительство: в Центральном планировочном районе - многоэтажное от 9 до 14 этажей (в районе улицы Центральная), малоэтажная многоквартирная (2 – 4 этажа) в районе  улицы Первой, малоэтажная многоквартирная (таунхаусы 1 – 3 этажа) по бульвару Толмачёва, а также индивидуальная жилая застройка по улицам Богородская, Береговая, Преображенская, Лесная и у деревень Афанасово и Якимово,  в Северо-Восточном и Западном районах планируется строительство индивидуальной жилой застройки, размещаемой у деревень Ботово, Старки, Беседы и сел Макарово (мкр. Черноголовка 1) и Ивановское, также планируется строительство объектов социальной сферы, размещаемых во всех планировочных районах и объектов производственно-хозяйственного комплекса.

В соответствии с «Перечнем основных технических решений», принятых в «Генеральной схеме  газоснабжения Московской области», разработанной ОАО «Газпром промгаз» на период до 2030 года» по Ногинскому муниципальному району  намечены следующие мероприятия:

— перекладка (реконструкция) газопровода высокого давления 2-й категории  Д = 219 мм на Д = 273 мм от ГРС «ННЦ-Черноголовка», в целях обеспечения газоснабжения производственно-складской зоны в районе н.п. Ямкино;

— закольцовка ГРС «ННЦ-Черноголовка» и ГРС «Ногинск» газопроводом  высокого давления 2-й категории  Д = 225 мм, для газоснабжения производственно-складской зоны в районе н.п. Ямкино;

— закольцовка ГРС «ННЦ-Черноголовка» и ГРС «Ногинск» газопроводом  высокого давления 2-й категории  Д = 160 мм в районе н.п. Зубцово и Боровково, с целью увеличения надёжности газоснабжения.

В соответствии постановления правительства Московской области от 30 августа 2006 г № 837/33 «О мероприятиях по газификации сельских населенных пунктов в Оосковской области в 2007-2014 годах» рекомендовано органам местного самоуправления муниципальных образований Московской области разработать и утвердить в установленном порядке муниципальные программы газификации населённых пунктов (2007-20014 годы).

В генеральном плане предусматривается дальнейшее развитие  газовых сетей городского округа Черноголовка.

Природным газом намечено обеспечить всех потребителей – сохраняемую и новую жилую застройку до 10-ти этажей (выше 10-ти этажей приготовление пищи на электроплитах), а также отопительные и промышленные котельные.

Приготовление пищи на предприятиях общественного питания предусматривается на электроэнергии и расход газа для этой цели не учитывался.

Система газоснабжения городского округа Черноголовка остаётся трехступенчатой, с подачей газа высокого (0,6 МПа), среднего (0,3 МПа) и низкого давлений.

Для нового жилищного строительства подача газа предусматривается:

— в многоквартирной застройке на приготовление пищи, кроме жилых домов 10-ть и выше этажей;

— как основное топливо для  отопительных и промышленных  котельных;

— в индивидуальной жилой застройке и  малоэтажной  многоквартирных домов (таунхаусов 1-3 этажа) газ намечается использовать для приготовления пищи и горячей воды, а также на отопление.

С этой целью в каждом доме устанавливаются автономные (поквартирные) источники тепла и газовая плита. В качестве источников тепла могут быть использованы отечественные аппараты различной производительности (в зависимости от площади отапливаемого помещения) или аналогичные агрегаты зарубежных фирм. Установку котлов для теплоснабжения  домов (квартир) следует предусматривать в кухнях. Помещение должно отвечать требованиям СНиП 2.08.01-89* «Жилые здания» и иметь окно с форточкой.

Кроме того, к расчетному сроку предлагается осуществить полную газификацию существующих, не газифицированных деревень и сел (Афанасово, Якимово, Старки, Беседы, Стояново), входящих в границу городского округа Черноголовка.

Расход природного газа на отопление и горячее водоснабжение был определен по  СП 62.13330.2011 СНиП 42-01-2002 «Газораспределительные системы» и тепловой нагрузки.

На расчётный срок в целом по городскому округу ожидается увеличение расхода природного газа. Это произойдет в основном за счёт размещения новых источников тепла (котельных малой мощности), а также за счёт обеспечения газом новой индивидуальной и малоэтажной (таунхаусы) жилой застройки, дачного строительства и существующих населённых пунктов (деревень), не имеющих природного газа.

По данным раздела «Теплоснабжение» для теплоснабжения объектов производственно-складского назначения, размещаемых в городе Черноголовка и у деревень Якимово и Ботово предлагается строительство 4-х котельных, производительностью от 1,0 до 8,0  Гкал/час; для теплоснабжения среднеэтажной жилой застройки, размещаемой восточнее села Макарово (мкр Черноголовка-1) котельной – 4,8 Гкал/час;  объекты, входящие в локальный центр обслуживания, расположенный у деревни Ботово будут обеспечены теплом от котельной, мощностью 0,8 Гкал/час.

При этом сохраняются все остальные существующие  отопительные котельные, с расходом газа на существующем уровне.

Ниже приведена таблица ориентировочных расходов природного газа в целом по городу по категориям потребителей.

При определении расходов газа принято:

— теплотворная способность природного газа – 33,5 МДж/н. м3 (8000 ккал/час);

— коэффициент полезного действия (КПД) отопительных  котельных – 0,85;

— КПД промкотельных – 0,8;

— КПД местных систем отопления – 0,9;

— обеспеченность жителей централизованным отоплением и горячим водоснабжением в соответствии с разделом «Теплоснабжение».

Ожидаемый прирост расхода природного газа составит: на расчётный срок - 6980 м3/час или 20970 тыс. м3/год, в том числе на расчетный период – 4050 м3/час или 11825 тыс. м3/год.

Основным источником газоснабжения города остаётся ГРС «Черноголовка». В черте городского округа Черноголовка сохраняются существующие газопроводы высокого и низкого давления, а также ГРП и ШРП. Достаточность пропускной способности и необходимость их реконструкции будет решаться на следующей стадии проектирования.

На расчетный срок, в том числе на расчетный период намечаются следующие мероприятия:

Расчётный период

Центральный планировочный район

— подвести газопроводы высокого давления к площадкам ИЖС, размещаемых по улицам Богородская, Береговая, Преображенская, в продолжение улицы  Лесная, общей протяжённостью  1,4 км, со строительством  4-х ГРП;

— подвести газопроводы высокого давления к площадкам ИЖС, размещаемых южнее деревни Афанасово-3 и к северу от деревни Якимово, общей протяжённостью  0,7 км, со строительством 2-х ГРП;

— подвести газопровод высокого давления к котельным для объектов производственно-складского назначения, размещаемых в районе улиц Соединительная и Проезд № 1, общей протяжённостью  0,92 км;

— переложить газопровод высокого давления, попадающий в планируемую застройку в районе улицы Толмачёва, общей протяжённостью 0,62 км.

Северо-Восточный планировочный район

— подвести газопровод высокого давления к площадкам ИЖС, размещаемых севернее и западнее деревни Ботово, общей протяжённостью  2,4 км, со строительством 4-х ГРП;

— подвести газопровод высокого давления к площадке дачного строительства, размещаемой к западу от деревни Ботово, общей протяжённостью  1,3 км, со строительством 2-х ГРП;

— подвести газопровод высокого давления к деревне Стояново, общей протяжённостью  1,4 км, со строительством 2 ГРП;

Западный планировочный район

— подвести газопровод высокого давления к селу Макарово, общей протяжённостью  0,5 км, со строительством  ГРП;

— подвести газопровод высокого давления к площадке ИЖС, размещаемой к  северу от села Ивановское, общей протяжённостью  0,48 км, со строительством  ГРП;

— подвести газопровод высокого давления к площадке дачного строительства, размещаемой к югу от села Ивановское, общей протяжённостью  0,62 км, со строительством 2-х ГРП.

Расчётный срок

Центральный планировочный район

— подвести газопровод высокого давления к котельной для объектов производственно-складского назначения, размещаемых к западу и к югу от деревни Якимово, общей протяжённостью  0,7 км;

Северо-Восточный планировочный район

— подвести газопроводы высокого давления к площадкам ИЖС, размещаемых к северо-востоку и к западу от  деревни Старки и к востоку и южнее деревни Беседы, с газификацией самих деревень,  общей протяжённостью  6,7 км, со строительством 5-и ГРП;

— подвести газопровод высокого давления к котельной для объектов производственно-складского назначения, размещаемых юго-восточнее деревни Ботово, общей протяжённостью  0,36 км;

Западный планировочный район

— подвести газопровод высокого давления к котельной для теплоснабжения среднеэтажной жилой застройки (5 – 8 этажей), размещаемой восточнее села Макарово (мкр. Черноголовка), общей протяжённостью  0,8 км.

Для обеспечения природным газом  существующих  и планируемых  потребителей городского округа Черноголовка необходимо дальнейшее строительство распределительных газопроводов высокого давления  (0,6 МПа), общей протяжённостью на расчётный срок – 18,82 км, в том числе – 10,32 км на расчётный период, а также сооружение ГРП – на расчётный срок - 23 ГРП,  в том числе на расчётный период – 18 ГРП.

С целью обеспечения безопасности и в соответствии СНиП 42-01-2002 «Газораспределительные системы», минимально-допустимые расстояния от оси газопровода высокого и среднего давления  до зданий и сооружений приняты для Р≤  0,6 МПа – 7 метров, а для Р≤ 0,3 МПа – 4 метра. Согласно Правилам охраны газораспределительных сетей, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000г, №878 для газопроводов высокого (0,6 МПа) и среднего (0,3 МПа) давления, установлена охранная зона  по 2 метра с каждой стороны газопровода.

Таблица  6.4.1

Расход природного газа на новое жилищное строительство

| № п/п | Местоположение и тип застройки | Объём нового жилищного строительст-ва (тыс.кв.м общей площади) | Расход природного газа | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | м3/час | тыс. м3/год | Очередность освоения |
| 1 | Центральный планировочный район – всего, в том числе: | 68,2 | 1250 | 3905 |  |
| 1.1 | площадка по ул. Центральная – многоэтажная застройка | 7,0 | 90 | 280 | предлагается строительство многоэтажных домов от 9 до 14 этажей расчетный период – 2020 год |
| 1.2 1.3 | площадки в районе ул. Первая – малоэтажная многоквартирная застройка | 12,0 | 200 | 645 | планируется строительство малоэтажных многоквартирных домов (2-4 этажа) расчетный период – 2020 год |
| 1.4 | площадка по бульвару архитектора Толмачева – малоэтажная многоквартирная застройка | 9,0 | 150 | 485 | планируется строительство малоэтажных многоквартирных домов (таунхаусов – 1-3 этажа) расчетный срок – 2035 год |
| 1.5 | площадка по ул. Богородская – индивидуальное жилищное строительство | 2,9 | 60 | 175 | расчетный период – 2020 год |
| 1.6 | площадка по ул. Береговая – индивидуальное жилищное строительство | 2,3 | 45 | 140 | расчетный период – 2020 год |
| 1.7 | площадка по ул. Преображенс-кая – индивидуаль-ное жилищное строительство | 8,8 | 180 | 535 | расчетный период – 2020 год |
| 1.8 | площадка в продолжение ул. Лесная – индивидуаль-ное жилищное строительство | 5,8 | 115 | 350 | расчетный период – 2020 год |
| 1.9 1.10 | площадки южнее д. Афанасово -3 – индивидуальное жилищное строительство | 14,2 | 285 | 920 | расчетный период – 2020 год |
| 1.11 | площадка к северу от д. Якимово – индивидуальное жилищное строительство | 6,2 | 125 | 375 | расчетный период – 2020 год |
| 2. | Северо - Восточный планировочный район -всего, в том числе: | 54,4 17,0 | 1225 130 | 3625 185* |  |
| 2. 1 2. 2 2. 3 2. 4 2. 5 | площадки в д. Ботово (севернее и западнее существующей застройки) - индивидуальное жищное строительство | 29,0 | 585 | 1760 | расчетный период – 2020 год |
| 2.6 2.7 | площадки в д. Старки (к северо-востоку и к западу от существующей застройки) – индивидуальное жилищное строительство | 7,0 | 140 | 425 | расчетный срок – 2035 год |
| 2. 8 | площадка южнее д. Беседы – индивидуальное жилищное строительство | 9,0 | 180 | 545 | расчетный срок – 2035 год |
| 2. 9 | площадка к востоку от д. Беседы – индивидуальное жилищное строительство | 9,4 | 190 | 610 | расчетный срок – 2035 год |
| 2.10 2.11 | площадки к западу от д. Ботово – дачное строительство | 17,0 | 130 | 185* | Расчетный период – 2020 год |
| 3. | Западный планировоч-ный район - всего, в том числе: | 52,0 32,0 | 950 245 | 2585 34* |  |
| 3.1 | площадка восточнее села Макарово (мкр. Черноголовка 1) -среднеэтажная застройка | 45,0 | 565 | 1815 | предусматривается строительство среднеэтажных жилых домов (5– 8 этажей) на реконструируемой территории военного городка расчетный срок – 2035 год |
| 3.2 | площадка к северу от с. Ивановское (в продолжение ул. Набережная) – индивидуальное жилищное строительство | 7,0 | 140 | 425 | расчетный период – 2020 год |
| 3.3 | площадка к югу от села Ивановское - дачное строительст-во | 32,0 | 245 | 345* | расчетный период – 2020 год |
| Итого жилищное строительство Итого дачное строительство | 174,6 49,0 | 3425 375 | 10115 530* |  |

*  Курсивом выделено дачное строительство

Таблица 6.4.2

Расход природного газа (прирост) за счёт строительства объектов социальной сферы

| № п/п | Перечень объектов | Место размещения | Расход природного газа |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Расчётный период (2020 год) | Расчётный срок (2035 год) |
|  |  |  | м3/час | тыс. м3/год | м3/час | тыс. м3/год |
| 1. Центральный планировочный район |
| 1.1 | общественно-торговый и культурно-досуговый центры, в том числе завершение строительства общественно-торгового центра (5 тыс.кв. м) | г. Черноголовка (3,9 га), в районе Институтского проспекта и Школьного бульвара | 295 | 945 | 295 | 945 |
| 1.2 | общественно-торговый и культурно-досуговый центры | г. Черноголовка (3,1 га), в планируемой зоне отдыха, в районе улицы Центральная, в том числе спортивная зона | 230 | 750 | 230 | 750 |
| 1.3 | общественно-торговый центр и банно-оздорови-тельный комплекс | г. Черноголовка (1,4 га и 0,6 га), в рекреационной зоне вблизи озера Южное | 120 | 390 | 120 | 390 |
| 1.4 | зона размещения предприятий оптовой торговли | г. Черноголовка (2,3 га и 1,0 га), по ул. Полевая | 235 | 750 | 235 | 750 |
| 1.5 | культурно-досуговый центр | г. Черноголовка, в новом жилом районе, в продолжение Школьного бульвара | 5 | 15 | 5 | 15 |
| 1.6 | культурно-досуговый центр | д. Афанасово-3 (0,1 га), по Чистопрудному проезду | 5 | 10 | 5 | 10 |
| 1.7 | детский сад (100 мест) | г. Черноголовка (0,6 га), центральная часть города в районе ул. Заречная | 20 | 60 | 20 | 60 |
| 1.8 | банно-оздоровительный комплекс (120-130 пом. мест) | г. Черноголовка (0,4 га), по ул. Центральная вблизи существующего спортивного комплекса | 20 | 60 | 20 | 60 |
| 1.9 | досуговый центр (15-20 мест) | д. Афанасово | 1 | 2 | 1 | 2 |
| 1.10 | ресторан и кафе-бары (общая вместимость 460-470 мест) | г. Черноголовка (размещение в выше названных общественно-торговых и культурно-досуговых центрах) | 100 | 315 | 100 | 315 |
| 1.11 | предприятия бытового обслуживания (20-30 рабочих мест) | г.Черноголовка (размещение в выше названных общественно-торговых и культурно-досуговых центрах) | 10 | 35 | 10 | 35 |
| 1.12 | учреждения здравоохранения (95 койко-мест к расчётному сроку и 135 койко-мест на перспективу) | г.Черноголовка. Создание дополни-тельных койко-мест в существующей больнице | 125 | 405 | 145 | 460 |
| Итого по Центральному району | 1166 | 3737 |  |  |
| 2. Северо-Восточный планировочный район |
| 2.1 | локальный центр обслуживания (учреждения торговли, общественного питания, бытового обслуживания) | д. Ботово (1,1 га и 0,4 га), по автодороге «Щёлково-Фряново» | 105 | 240 | 105 | 240 |
| 2.2 | детский сад (45 мест) с начальными классами школы (150 мест) | д. Ботово (0,7 га), в новом жилом районе | 30 | 90 | 30 | 90 |
| 2.3 | кафе (40-45 мест) | д. Ботово | 5 | 15 | 5 | 15 |
| 2.4 | спортивные объекты и размещение в них сети объектов торговли | д. Ботово | 5 | 10 | 5 | 10 |
| Итого по Северо-Восточному району |  |  |  |  |
| 3. Западный планировочный район |
| 3.1 | локальный центр обслуживания (учреждения торговли, общественного питания, бытового обслуживания) | с. Макарово (0,2 га), по автодороге «Щёлково-Фряново» | 15 | 45 | 15 | 45 |
| 3.2 | общеобразовательная школа на 260 мест | в новом жилом районе с. Макарово (2,0 га) | - | - | 50 | 155 |
| 3.3 | детский сад на 70-80 мест | в новом жилом районе с. Макарово (0,7 га) | - | - | 15 | 45 |
| 3.4 | кафе (70-80 мест) | в с. Макарово | - | - | 10 | 30 |
| 3.5 | спортивные объекты и размещение в них сети объектов торговли | с. Макарово | - | - | 5 | 20 |
| 3.6 | амбулатория на 30-35 посещений в смену | в новом жилом районе с. Макарово | - | - | 10 | 25 |
| Итого по Западному району | - | - | 130 | 320 |
| Всего по городскому округу Черноголовка | 1311 | 4092 | 1461 | 7347 |

Таблица 6.4.2.

Расход природного газа на планируемое развитие производственно-хозяйственного комплекса

| № п/п | Местоположение | Функциональное назначение территории | Очередность реализации | Планируемые производственные площади, тыс. кв. м | Расход природного газа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | м3/час | тыс. м3/год |
| Центральный планировочный район |
| 1. | г. Черноголовка, в районе улиц Соединительная и Проезд № 1 | участки производственно-складского назначения | расчётный период | 18,2 10,4 | 320 | 1020 |
| 2. | к западу и югу от д. Якимово | участки производственно-складского назначения | расчётный срок | 25,8 69,3 | 1065 | 3405 |
| Северо-восточный планировочный район |  |
| 3. | в юго-восточной части д. Ботово | участки производственно-складского назначения | расчётный срок | 18,2 12,65 | 345 | 1100 |
| Всего по городскому округу Черноголовка |  |  | 154,55 | 1730 | 5525 |

Таблица 6.4.3.

Расчётный расход природного газа планируемыми потребителями

| № п/п | Наименование потребителей | 2020 год | 2035 год |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | расход природного газа, | расход природного газа, |
|  |  | м3/час | тыс. м3/год | м3/час | тыс. м3/год |
| Центральный планировочный район |
| 1 | коммунально-бытовые нужды (пищеприготовление) | 50 | 110 | 60 | 130 |
| 2 | централизованное теплоснабжение жилой застройки | 290 | 925 | 365 | 1165 |
| 3 | отопление и горячее водоснабжение индивидуальной жилой застройки | 810 | 2495 | 885 | 2740 |
| 4 | дачное строительство | - | - | - | - |
| 5 | объектов социально-культурного и коммунально-бытового обслуживания | 1165 | 3737 | 1186 | 3792 |
| 6 | объекты капитального строительства коммунально-складского, производственного, общественно-делового и рекреационного назначения | 320 | 1020 | 1385 | 4425 |
|  | Итого по планировочному району | 2635 | 8287 | 3881 | 12252 |
| Северо-Восточный планировочный район |
| 1 | коммунально-бытовые нужды (пищеприготовление) | 30 | 70 | 35 | 80 |
| 2 | централизованное теплоснабжение жилой застройки | - | - | - | - |
| 3 | отопление и горячее водоснабжение индивидуальной жилой застройки | 585 | 1760 | 1095 | 3340 |
| 4 | дачное строительство | 130 | 185 | 130 | 185 |
| 5 | объектов социально-культурного и коммунально-бытового обслуживания | 145 | 355 | 145 | 355 |
| 6 | объекты капитального строительства коммунально-складского, производственного, общественно-делового и рекреационного назначения | - | - | 345 | 1100 |
|  | Итого по планировочному району | 890 | 2370 | 1750 | 5060 |
| Западный планировочный район |
| 1 | коммунально-бытовые нужды (пищеприготовление) | 25 | 55 | 65 | 145 |
| 2 | централизованное теплоснабжение жилой застройки | - | - | 565 | 1815 |
| 3 | отопление и горячее водоснабжение индивидуальной жилой застройки | 140 | 425 | 140 | 425 |
| 4 | дачное строительство | 245 | 345 | 245 | 345 |
| 5 | объектов социально-культурного и коммунально-бытового обслуживания | - | - | 130 | 320 |
| 6 | объекты капитального строительства коммунально-складского, производственного, общественно-делового и рекреационного назначения | - | - | - | - |
|  | Итого по планировочному району | 410 | 825 | 1145 | 3050 |
|  | Всего по городскому округу (с учётом 3% неучтённых потребителей) | 3935 4050 | 11482 11825 | 6776 6980 | 20362 20970 |

6.5. Электроснабжение

Раздел выполнен на базе исходных данных, предоставленных администрацией городского округа Черноголовка. Материалы анкет содержат характеристики объектов электроэнергетики, находящихся в эксплуатации ОАО «МОЭСК» (Московской объединённой электросетевой компании), ФГУП «УЭ НЦЧ РАН»  (Управления эксплуатации НЦЧ РАН), служб институтов РАН и предприятия ЗАО «Группы компаний ОСТ».

Электроснабжение потребителей на территории городского округа Черноголовка осуществляется от электроподстанций ОАО «МОЭСК»: ПС 110/10 кВ «Черноголовка» (2 трансформатора по 20 МВА, введены в 1966 года) и ПС 35/6 кВ «Голубино» (2 трансформатора по 3,2 МВА, со сроком службы более 55 лет).

Для обеспечения надёжной схемы электроснабжения электроустановок научно-производственной зоны НЦЧ РАН, а также селитебной территории и коммунально-складских зон города Черноголовки, внешнее питание на шины 110 кВ ПС «Черноголовка» подаётся по двум линиям:

по двухцепной ВЛ 110 кВ от ПС-500 кВ «Ногинск»;

по двухцепной ВЛ 110 кВ от ПС-220 кВ «Дальняя» до примыкания к ВЛ 110 кВ «Черноголовка – Юдино».

Сельские населённые пункты, расположенные в северо-восточной части территории городского округа Черноголовка, также как непосредственно город, снабжаются электроэнергией по распределительным сетям 10 кВ от РУ-10 кВ (распределительного устройства напряжением 10 кВ) ПС «Черноголовка».

Сёла и деревни, расположенные к западу от города Черноголовки, снабжаются от центра питания 35 кВ «Голубино» по воздушным и кабельным фидерам напряжением 6 кВ.

На рассматриваемой территории действуют два распределительных пункта ОАО «МОЭСК»:

РП № 45, расположенный рядом с ПС «Голубино»;

РП № 35, расположенный за границей городского округа Черноголовка, в  поселке Стромынь    Ногинского муниципального района.

Электроснабжение садоводческих объединений организовано от действующих абонентских трансформаторных подстанций (КТП и ТП), включённых в распределительные сети 6-10 кВ ОАО «МОЭСК».

Техническое состояние объектов электроэнергетики (сооружения и коммуникации), расположенных на территории городского округа Черноголовка, оценивается, как удовлетворительное.

Абоненты города Черноголовки (жилые кварталы города,  учреждения РАН и производственные территории ЗАО «Группа предприятий «ОСТ») снабжаются электроэнергией от электроподстанции 110 кВ «Черноголовка». На территории города работает разветвлённая высоковольтная питающая и распределительная сеть напряжением 10 кВ, включающая 16 распределительных пунктов (РП-10 кВ) и десятки трансформаторных подстанций (ТП-10/0,4 кВ).

В соответствии с анкетными данными  ФГУП «УЭ НЦЧ РАН» (территориальной  организацией 2 уровня, оказывающей услуги по передаче электроэнергии на территории городского округа Черноголовка):

– загрузка распределительных пунктов НЦЧ РАН составляет  в среднем 60 %;

– средний процент загрузки действующих трансформаторов на ТП-10/0,4 кВ составляет 65%;

– около 50% объектов электрохозяйства города Черноголовки с истекшим нормативным сроком эксплуатации нуждается в замене и реконструкции;

–  на территории города требуется строительство новых РП-10 кВ от ПС «Черноголовка» для привязки строящихся и проектируемых зданий и сооружений;

– доля основных категорий потребителей электрической мощности в зимнем максимуме нагрузки по городу Черноголовке составляет: население и коммунально-бытовые потребители – 42,5%; предприятия города – 17,5%; жизненно важные объекты коммунального хозяйства – 40%.

По материалам анкет, предоставленных организациями НЦЧ РАН: загрузка действующих на территориях научно-исследовательских и производственных площадках трансформаторов в пределах нормы. Техническое состояние оборудования удовлетворительное.

К настоящему времени мощность центра питания «Черноголовка» исчерпана.

По территории городского округа Черноголовка проложены  воздушные ЛЭП напряжением 110 кВ и 35 кВ, соединяющие электроподстанции «Черноголовка»  и «Голубино» с Московской энергосистемой и принадлежащие ОАО «МОЭСК» - компании регионального (Московская область) уровня.

Все действующие линии электропередачи для размещаемой вблизи них застройки являются планировочными ограничениями.

Воздушные ЛЭП имеют охранную зону, предназначенную для обеспечения безопасного функционирования и эксплуатации линии электропередачи. Охранные зоны определены «Правилами установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон», утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации  № 160 от 24 февраля 2009 года.

Охранные зоны устанавливаются вдоль воздушных линий электропередачи в виде земельного участка и воздушного пространства, ограниченных вертикальными плоскостями, отстоящими по себе стороны линии от крайних проводов при неотклоненном их положении на заданном расстоянии в зависимости от напряжения линии.

Охранные зоны заданы для линий напряжением:

— 6 и 10 кВ по 10 метров от крайнего провода в каждую сторону;

— 35 кВ по 15 метров от крайнего провода в каждую сторону;

— 110 кВ по 20 метров от крайнего провода в каждую сторону.

Воздушные и также кабельные ЛЭП напряжением 6 и 10 кВ высоковольтной распределительной электрической сети расположены по всей территории городского округа, так как обеспечивают передачу электроэнергии из энергосистемы на все потребительские трансформаторные подстанции. Охранная зона кабельных ЛЭП (КЛ) составляет 2 метра. Питающие и распределительные сети напряжением 6-10 кВ находятся на балансе ОАО «МОЭСК» и других собственников.

Для  линий электропередачи (воздушных и кабельных),  попадающих в зоны нового строительства, дальнейшая их эксплуатация или переустройство, определяются  техническими условиями организаций, которые владеют этими объектами  на праве собственности или ином законном основании.

Размещение любого из видов капитального строительства вблизи электроподстанций и воздушных ЛЭП напряжением 35 кВ и выше  должно быть согласовано с владельцем объекта и территориальным отделением "Роспотребнадзора" по Московской области для учёта воздействия на население неблагоприятных  физических факторов: шума и ЭМП (электромагнитного поля).

Подсчёт ожидаемого прироста электрической нагрузки  выполнен на основе архитектурно-планировочного задания с использованием анкет и других исходных данных, предоставленных организациями, эксплуатирующими электрохозяйство городского округа Черноголовка.

Удельные показатели для расчёта электрических нагрузок жилищно-коммунального сектора (жилфонд и объекты сферы социального и коммунального  обслуживания населения)   приняты согласно  «Инструкции по проектированию городских электрических сетей» РД 34.20.185-94 Минтопэнерго с «Изменениями и дополнениями» к разделу 2 «Инструкции» от 29 июня 1999 года.

Расчётные удельные показатели электрической нагрузки учитывают кроме нагрузок  жилфонда, также нагрузки сооружений  инженерного оборудования, транспортного обслуживания (гаражи, стоянки, парковки) и наружного освещения кварталов планируемой застройки.

Для планируемых к размещению объектов капитального строительства производственно-хозяйственного назначения, перспективные электрические нагрузки приняты с использованием имеющихся данных, а также в соответствии с нагрузками аналогичных объектов, строящихся  в  Московской области.

Покрытие возможного роста электрических нагрузок учреждений НЦЧ РАН планируется за счёт имеющегося резерва трансформаторной мощности на существующих распределительных пунктах и трансформаторных подстанциях, установленных на территории этих учреждений. Развитие электроэнергетики учреждений НЦЧ РАН решается специализированными проектными организациями и в данном генеральном плане не рассматривается.

Не заявленные в генеральном плане объекты капитального строительства,  учтены ориентировочно в размере 10 % от расчётных показателей, заданных объёмов застройки.

Расчёты, представленные в разделе «Электроснабжение»  обосновывающих материалов генерального плана, не являются окончательными и подлежат уточнению на последующих стадиях территориального планирования, градостроительного  проектирования и разработки рабочей документации.

Результаты расчётов ожидаемого прироста электрической нагрузки приведены в таблицах 6.5.1-6.5.4.

Таблица 6.5.1.

Расчётный прирост электрической нагрузки на новое строительство объектов социальной сферы

| № п/п | Перечень объектов | Место размещения | Расчётный показатель электрической нагрузки, приведённой к шинам 0,4 кВ ТП (кВт/кВА) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Расчётный период (до 2020 года) | Расчётный срок (2021-2035годы) |
| 1. Центральный планировочный район |
| 1.1 | общественно-торговый и культурно-досуговый центры, в том числе завершение строительства общественно-торгового центра 5 тыс.кв. м | г. Черноголовка (3,9 га), в районе Институтского проспекта и Школьного бульвара | 300/310 | - |
| 1.2 | общественно-торговый и культурно-досуговый центры | г. Черноголовка (3,1 га), в планируемой зоне отдыха, в районе улицы Центральная, включая спортивную зону | 160/170 | - |
| 1.3 | общественно-торговый центр и банно-оздоровительный комплекс | г. Черноголовка (1,4 га и 0,6 га), в рекреационной зоне вблизи озера Южное | 120/130 | - |
| 1.4 | зона размещения предприятий оптовой торговли | г. Черноголовка (2,3 га и 1,0 га), по ул. Полевая | 90/100 | - |
| 1.5 | культурно-досуговый центр | г. Черноголовка, в новом жилом районе, в продолжение Школьного бульвара | 19/20 | - |
| 1.6 | культурно-досуговый центр | д. Афанасово-3 (0,1 га), по Чистопрудному бульвару | 9/10 | - |
| 1.7 | детский сад (100 мест) | г. Черноголовка (0,6 га), центральная часть города в районе ул. Заречная | 20/21 | - |
| 1.8 | банно-оздоровительный комплекс (120-130 пом. мест) | г. Черноголовка (0,4 га), по ул. Центральная вблизи существующего спортивного комплекса | 22/28 | - |
| 1.9 | досуговый центр (15-20 мест) | д. Афанасово-3 | 3/3 | - |
| 1.10 | ресторан и кафе-бары (общая вместимость 460-470 мест) | г. Черноголовка (размещение в выше названных общественно-торговых и культурно-досуговых центрах) | 320/330 | - |
| 1.11 | предприятия бытового обслуживания (20-30 рабочих мест) | г. Черноголовка (размещение в выше названных общественно-торговых и культурно-досуговых центрах) | 30/32 | - |
| 1.12 | увеличение вместимости больницы (на 113 койко-мест к 2035 году, в том числе на 100 койко-мест к 2020 году) | г. Черноголовка (1,86 га в пределах территории существующей больницы) | 150/160 | - |
|  | Итого в Центральном районе | 1240 кВт/ 1320 кВА | - |
| 2. Северо-Восточный планировочный район |
| 2.1 | локальный центр обслуживания (учреждения торговли, общественного питания, бытового обслуживания) | д. Ботово (1,1 га и 0,4 га), по автодороге «Щёлково-Фряново» | 77/80 | - |
| 2.2 | детский сад (45 мест) с начальными классами школы (150 мест) | д. Ботово (0,7 га), в новом жилом районе | 33/36 | - |
| 2.3 | кафе (40-45 мест) | д. Ботово | 32/33 | - |
| 2.4 | спортивные объекты (спортивные или тренажёрные залы площадью 65-70 кв. м) | д. Ботово, в локальных центрах обслуживания | 4/4 | - |
| 2.5 | расширение сети объектов торговли на 210 кв. м торговой площади | д. Ботово | - | 34/42 |
|  | Итого в Северо-Восточном районе | 150 кВт/ 160 кВА | 40 кВт/ 50 кВА |
| 3. Западный планировочный район |
| 3.1 | локальный центр обслуживания (учреждения торговли, общественного питания, бытового обслуживания) | с. Макарово (0,2 га), по автодороге «Щёлково-Фряново» | - | 19/20 |
| 3.2 | общеобразовательная школа (260 мест) | с. Макарово (2,0 га) | - | 48/50 |
| 3.3 | детский сад (70-80 мест) | с. Макарово (0,7 га), в новом жилом районе | - | 17/15 |
| 3.4 | кафе (70-80 мест) | с. Макарово | - | 72/74 |
| 3.5 | спортивные объекты (спортивные или тренажёрные залы площадью 110-115 кв. м) | с. Макарово, в локальных центрах обслуживания | - | 6/7 |
| 3.6 | расширение сети объектов торговли на 330 кв. м торговой площади | с. Макарово | - | 53/66 |
|  | Итого в Западном районе | - | 220 кВт/ 230 кВА |
|  | Итого по городскому округу Черноголовка | 1390 кВт/ 1480 кВА | 260 кВт/ 280 кВА |
|  | Всего по городскому округу Черноголовка, с учётом обслуживания сезонного населения | 1580 кВт/ 1720 кВА | 260 кВт/ 280 кВА |

Таблица 6.5.2.

Расчётный прирост электрической нагрузки на новое жилищное строительство в границах городского округа Черноголовка

| № п/п | Местоположение и тип застройки | Территория (га) | Объём нового жилищного строительства (тыс.кв.м. общей площади) | Расчётная электрическая нагрузка, на шинах 0,4 кВ ТП (кВт) | Очередность освоения (расчётный период – 2020 год, расчётный срок – 2035 год) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Центральный планировочный район – всего, в том числе: | 44,0 | 68,2 | 1320 |  |
| 1.1 | Площадка по ул. Центральная – многоэтажная застройка (9 - 14 этажей) | 0,9 | 7,0 | 280 | Расчётный период – 2020 год |
| 1.2 1.3 | Площадки в районе ул. Первая – малоэтажная многоквартирная застройка (2-4 этажа) | 2,4 1,2 | 12,0 | 360 | Расчётный период – 2020 год |
| 1.4 | Площадка по бульвару архитектора Толмачева – малоэтажная многоквартирная застройка (таунхаусы 1-3 этажа) | 3,0 | 9,0 | 90 | Расчётный срок – 2035 год |
| 1.5 | Площадка по ул. Богородская – индивидуальное жилищное строительство | 2,6 | 2,9 | 70 | Расчётный период – 2020 год |
| 1.6 | Площадка по ул. Береговая – индивидуальное жилищное строительство | 2,1 | 2,3 | 60 | Расчётный период – 2020 год |
| 1.7 | Площадка по ул. Преображенская – индивидуальное жилищное строительство | 8,0 | 8,8 | 110 | Расчётный период – 2020 год |
| 1.8 | Площадка в продолжение ул. Лесная – индивидуальное жилищное строительство | 5,3 | 5,8 | 90 | Расчётный период – 2020 год |
| 1.9 1.10 | Площадки южнее д. Афанасово -3 – индивидуальное жилищное строительство | 3,2 9,7 | 14,2 | 160 | Расчётный период – 2020 год |
| 1.11 | Площадка к северу от д. Якимово – индивидуальное жилищное строительство | 5,6 | 6,2 | 100 | Расчётный период – 2020 год |
| 2. | Северо - восточный планировочный район -всего, в том числе: | 48,9 17,1 | 54,4 17,0 | 820 100 |  |
| 2. 1 2. 2 2. 3 2. 4 2. 5 | Площадки в д. Ботово (севернее и западнее существующей застройки) - индивидуальное жилищное строительство | 2,7 3,5 10,3 3,4 6,7 | 29,0 | 480 | Расчётный период – 2020 год |
| 2. 6 2. 7 | Площадки в д. Старки (к северо-востоку и к западу от существующей застройки) – индивидуальное жилищное строительство | 2,8 3,2 | 7,0 | 120 | Расчётный срок – 2035 год |
| 2. 8 | Площадка южнее д. Беседы – индивидуальное жилищное строительство | 7,8 | 9,0 | 110 | Расчётный срок – 2035 год |
| 2. 9 | Площадка к востоку от д. Беседы – индивидуальное жилищное строительство | 8,5 | 9,4 | 110 | Расчётный срок – 2035 год |
| 2.10 2.11 | Площадки к западу от д. Ботово – дачное строительство | 8,5 8,6 | 17,0 | 100 | Расчётный период – 2020 год |
| 3. | Западный планировочный район - всего, в том числе: | 17,8 32,0 | 52,0 32,0 | 1900 180 |  |
| 3.1 | Площадка восточнее с. Макарово (мкр. Черноголовка 1) - среднеэтажная застройка 5– 8 этажей на реконструируемой территории военного городка | 11,5 | 45,0 | 1800 | Расчётный срок – 2035 год |
| 3.2 | Площадка к северу от с. Ивановское (в продолжение ул. Набережная) – индивидуальное жилищное строительство | 6,3 | 7,0 | 100 | Расчётный период – 2020 год |
| 3.3 | Площадка к югу от с. Ивановское - дачное строительство | 32,0 | 32,0 | 180 | Расчётный период – 2020 год |
|  | Итого жилищное строительство Итого дачное строительство | 110,7 49,1 | 174,6 49,0 | 4040 280 | Расчётный период – всего 2090 кВт Расчётный срок – всего 2230 кВт |
| Примечание к таблице 6.5.2: курсивом выделено дачное строительство. |

Таблица 6.5.3.

Расчётные электрические нагрузки в соответствии с динамикой жилфонда

| Местоположение и тип застройки | Расчётный период до 2020 года | Расчётный срок 2035 год, включая расчётный период |
| --- | --- | --- |
|  | Жилфонд, тыс.кв.м. общей площади | Территория, га | Расчётная электрическая нагрузка, кВт | Жилфонд, тыс.кв.м. общей площади | Территория, Га | Расчётная электрическая нагрузка, кВт |
| Всего по городскому округу, в том числе: | 144,2 | 123,0 | 2090 | 223,6 | 159,8 | 4320 |
| - многоэтажная застройка (9 этажей и более) | 7,0 | 0,9 | 280 | 7,0 | 0,9 | 280 |
| - среднеэтажная застройка (5-8 этажей) | - | - | - | 45,0 | 11,5 | 1800 |
| - малоэтажная многоквартирная застройка (1-4 этажа) | 12,0 | 3,6 | 360 | 21,0 | 6,6 | 450 |
| - индивидуальная жилая застройка (1-3 этажа) | 76,2 | 69,4 | 1170 | 101,6 | 91,7 | 1510 |
| - дачное строительство (1-3 этажа) | 49,0 | 49,1 | 280 | 49,0 | 49,1 | 280 |
| Из всего по планировочным районам: |  |  |  |  |  |  |
| Центральный планировочный район – всего, в том числе: | 59,2 | 41,0 | 1230 | 68,2 | 44,0 | 1320 |
| - многоэтажная застройка (9 этажей и более) | 7,0 | 0,9 | 280 | 7,0 | 0,9 | 280 |
| - среднеэтажная застройка (5-8 этажей) | - | - | - | - | - | - |
| - малоэтажная многоквартирная застройка (1-4 этажа) | 12,0 | 3,6 | 360 | 21,0 | 6,6 | 450 |
| - индивидуальная жилая застройка (1-3 этажа) | 40,2 | 36,5 | 590 | 40,2 | 36,5 | 590 |
| - дачное строительство (1-3 этажа) | - | - | - | - | - | - |
| Северо-восточный планировочный район – всего, в том числе: | 46,0 | 43,7 | 580 | 71,4 | 66,0 | 920 |
| - многоэтажная застройка (9 этажей и более) | - | - | - | - | - | - |
| - среднеэтажная застройка (5-8 этажей) | - | - | - | - | - | - |
| - малоэтажная многоквартирная застройка (1-4 этажа) | - | - | - | - | - | - |
| - индивидуальная жилая застройка (1-3 этажа) | 29,0 | 26,6 | 480 | 54,4 | 48,9 | 820 |
| - дачное строительство (1-3 этажа) | 17,0 | 17,1 | 100 | 17,4 | 17,1 | 100 |
| Западный планировочный район – всего, в том числе: | 39,0 | 38,3 | 280 | 84,0 | 49,8 | 2080 |
| - многоэтажная застройка (9 этажей и более) | - | - | - | - | - | - |
| - среднеэтажная застройка (5-8 этажей) | - | - | - | 45,0 | 11,5 | 1800 |
| - малоэтажная многоквартирная застройка (1-4 этажа) | - | - | - | - | - | - |
| - индивидуальная жилая застройка (1-3 этажа) | 7,0 | 6,3 | 100 | 7,0 | 6,3 | 100 |
| - дачное строительство (1-3 этажа) | 32,0 | 32,0 | 180 | 32,0 | 32,0 | 180 |

Таблица 6.5.4.

Расчётные нагрузки от планируемого развития производственно-хозяйственного комплекса и организации рекреационных зон

| № п/п | Местоположение | Функциональное назначение территории | Территория, га | Очередность реализации | Планируемые производственные площади, тыс. кв. м | Расчётная электрическая нагрузка, кВт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Центральный планировочный район |
| 1 | г. Черноголовка, в районе улиц Соединительная и Проезд №1 | участки производственно- складского назначения | 3,3 га | расчётный период | 18,2 | 730 |
|  |  |  | 1,9 га | расчётный период | 10,4 | 420 |
| 2 | к западу и к югу от д. Якимово | участки производственно- складского назначения | 4,7 га | расчётный срок | 25,8 | 1030 |
|  |  |  | 12,6 га | расчётный срок | 69,3 | 2770 |
| Северо-восточный планировочный район |
| 3 | в юго-восточной части д. Ботово | участки производственно- складского назначения | 3,3 га | расчётный срок | 18,2 | 730 |
|  |  |  | 2,3 га | расчётный срок | 12,65 | 500 |

Суммарный расчётный прирост электрической нагрузки на территории городского округа Черноголовка составляет порядка  12340 кВт/12850 кВА. Расчётный прирост нагрузки, приведённый к шинам 10(6) кВ центров  питания соответствует 10,3МВт/10,9МВА,  и  распределяется  по этапам строительства следующим образом:

– на расчётный период (до  2020 года)  4,0 МВт/4,3МВА  (39 % от общего прироста);

– на расчётный срок  (после 2020 года)   6,3 МВт/6,6 МВА (61 % от общего прироста).

Мероприятия  по развитию электросетевых объектов  федерального и регионального значения предлагаются в  генеральных планах  муниципальных образований Московской области в соответствии с  материалами утверждённой распоряжением Топливно-энергетического комитета Московской области от 28.04.2012 № 15-Р  «Схемой и программой перспективного развития электроэнергетики Московской  области на период 2013-2017 годы».

Мероприятия по развитию электрических сетей федерального и регионального  значения, приводятся в генеральном плане в информационных целях и не являются предметом утверждения.

К настоящему времени, инвестиции на проведение мероприятий по развитию электросетевых объектов  городского округа Черноголовка федерального и регионального значения на рассматриваемую в генеральном плане перспективу, не предусмотрены. В частности, необходимость реконструкции  существующих центров питания в связи с физическим и моральным износом  оборудования  существует, но сроки реализации этих мероприятий отраслевыми программными документами  на сегодня не определёны.

Любой из возможных вариантов развития сети 110(35) кВ внешнего электроснабжения городского округа Черноголовка требует получения технических условий электроснабжающей компании ОАО «МОЭСК» с учётом предоставления обоснования роста электрических нагрузок по основным категориям потребителей (ввод объектов капитального строительства по этапам развития городского округа) и обоснования инвестиций.

Расчётный период (2020 год):

На расчётный период для абонентов городского округа Черноголовка сохраняются существующие источники электроснабжения (ПС «Черноголовка» и ПС «Голубино»), с учётом имеющегося в настоящее время небольшого резерва. Мероприятия по развитию электрических сетей регионального значения  не предусмотрены.

В генеральном плане предлагается  перечень основных, необходимых для электроснабжения планируемой застройки, .мероприятий местного  (муниципального) значения в сетях напряжением 10 (6) кВ. В том числе:

- строительство на площадках  планируемого жилищного и дачного строительства, с учётом присоединения нагрузки объектов соцкультбыта, расчётного числа трансформаторных подстанций (ориентировочно 19 новых двухтрансформаторных ТП-10/0,4 кВ закрытого типа) с прокладкой кабельных ЛЭП высоковольтной распределительной электрической сети, расчётного сечения, согласно  техническим условиям энергоснабжающих организаций;

— строительство на участках производственно-складского назначения в районе улиц Соединительная и Проезд №1 двух  ТП-10/0,4 кВ расчётной мощности  с прокладкой кабельных ЛЭП высоковольтной распределительной электрической сети, согласно  техническим условиям энергоснабжающих организаций;

— подключение отдельных объектов  нового строительства и реконструкции небольшой мощности, размещаемых на участках вблизи существующей  застройки,   к  действующим ТП-10/0,4 кВ, с учётом проведения необходимой реконструкции и расширения подстанций;

— прокладка кабельных  ЛЭП 10 кВ  расчётного сечения  к  новым ТП-10/0,4 кВ. Центр питания и технические решения по присоединению нагрузки, определяются техническими условиями ОАО «МОЭСК»;

— переустройство существующих объектов электроэнергетики, попадающих в зоны  планируемой застройки по техническим условиям их владельцев. В частности, изменение трассы участка ВЛ 10 кВ для  высвобождения территории под размещение планируемой дачной застройки к западу от д. Ботово.

Мощность устанавливаемого трансформаторного оборудования, место размещения, вид кабельной продукции и трассы прокладки линий электропередачи уточняются на стадии конкретного рабочего проектирования.

Прокладка распределительных сетей предпочтительна в кабельном исполнении.

Расчётный  срок   (дополнительно за период с 2021 года по 2035 год):

Перечень мероприятий федерального  и регионального  значения на расчётный срок, в частности необходимость реконструкции  существующих центров питания в связи с физическим и моральным износом  оборудования,  к настоящему времени отраслевыми программными документами не определён.

На расчётный срок, при обоснованной необходимости, прирост расчётной потребной мощности, может быть обеспечен за счёт реконструкции и увеличения мощности ПС-579 «Черноголовка». Данное предложение носит рекомендательный характер.

Мероприятия по развитию электрических сетей федерального  и регионального   значения, приводятся в документах  территориального планирования в информационных целях и не являются предметом утверждения.

Перечень планируемых мероприятий по развитию электроэнергетики местного (муниципального)  значения следующий:

— строительство  нового РТП-«Н» напряжением 10 кВ для электроснабжения размещаемых таунхаусов (1-3 этажа), размещаемых на площадке вдоль бульвара архитектора Толмачёва, с учётом присоединения к РТП нагрузки планируемых жилых и общественных зданий, планируемых в южной части г. Черноголовки;

— прокладка от ПС «Черноголовка» до нового РТП-«Н» питающих кабельных фидеров расчётного сечения;

— строительство расчётного числа ТП-10/0,4 кВ и прокладка кабельных ЛЭП высоковольтной  и низковольтной распределительной электрической сети.  По предварительным расчётам потребуется  построить  порядка 15 новых отдельно стоящих двухтрансформаторных подстанций  различной  мощности (ТП-6/0,4 кВ), с учётом присоединения к ним нагрузки планируемых объектов социального и коммунального обслуживания. В том числе: 11 сооружений на территориях жилой застройки и 4 сооружения  на участках производственно-складского назначения;

— подключение объектов  нового строительства и реконструкции небольшой мощности, размещаемых на участках существующей  застройки в сельских населённых пунктах, к новым  ТП 10/0,4 кВ, либо  к  действующим ТП 10/0,4 кВ с учётом проведения необходимой реконструкции и расширения;

— прокладка кабельных  фидеров 10 кВ  расчётного сечения  к  новым ТП-10/0,4 кВ. Центр питания и технические решения по присоединению нагрузки, определяются техническими условиями ОАО «МОЭСК»;

— переустройство существующих объектов электроэнергетики, попадающих в зоны  планируемой застройки по техническим условиям их владельцев.

Строительство ТП-10 кВ и  высоковольтных электрических сетей должны осуществляться по техническим условиям ОАО «МОЭСК». Прокладка распределительных сетей предпочтительна в кабельном исполнении.

Ниже приведены основные факторы, необходимые для учёта при разработке  предложений по развитию электроэнергетики, принимаемых на стадии разработки генеральных планов муниципальных образований Московской области и, в частности, генерального плана городского округа Черноголовка:

— в соответствии с Градостроительным Кодексом РФ мероприятия по развитию электрических сетей федерального и регионального (областного) значения, напряжением 35 кВ и выше, планируемые на перспективу  до и после 2020 года,  приводятся в генеральном плане  в информационно-справочных целях;

— мероприятия по развитию и реконструкции объектов электроэнергетики Московской энергосистемы ежегодно уточняются очередными программными документами, разрабатываемыми Министерством энергетики Московской области, при непосредственном участии всех заинтересованных ведомств и организаций федерального, областного и муниципального уровня;

— содержание  мероприятий регионального  и муниципального значения по развитию объектов  электроэнергетики на территории городского  округа Черноголовка Московской области, планируемых  в генеральном плане на расчётный период и расчётный срок (до 2035 года),  может быть изменено в соответствии с корректируемыми инвестиционными программами  организаций, планирующих развитие энергетической отрасли на территории Московской области. Сроки ввода объектов и технические решения  могут пересматриваться по мере уточнения исходных параметров (динамика и масштабы спроса на электроэнергию и мощность, балансы  электроэнергии и мощности, масштабы вводов генерирующих мощностей в рассматриваемом районе и др.);

— модернизация существующих и строительство  новых сооружений и коммуникаций питающей и распределительной электрической сети 6-20 кВ осуществляются в плановом порядке по техническим условиям энергоснабжающих и эксплуатирующих организаций, с учётом  решения проблем действующих сетей электроснабжения. Мероприятия по реконструкции и новому строительству объектов электроснабжения на рассматриваемой территории городского округа Черноголовка должны осуществляться   в соответствии с разрешением  на подключение к энергосистеме запрашиваемой электрической мощности  и  техническими условиями  на электроснабжение планируемой застройки, полученными в филиале ОАО «МОЭСК»:  «Восточные электрические сети», в подразделении ОАО «МОЭСК»: «Ногинский район электрических сетей» и ФГУП «УЭ НЦЧ РАН»;

— приводимые в разделе «Электроснабжение» расчётные электрические нагрузки не являются окончательными и подлежат уточнению на последующих стадиях территориального планирования и градостроительного проектирования.  Вопросы непосредственного распределения прироста нагрузок и размещения новых сооружений и сетей (количество, мощность, трассировка) уточняются по техническим условиям энергоснабжающих организаций на стадии конкретного проектирования, с учётом соблюдения норм электроснабжения существующих сохраняемых потребителей на рассматриваемой территории;

— новые линии электропередачи рекомендуется предусматривать преимущественно в кабельном исполнении;

— для  линий электропередачи всех ступеней напряжения (воздушных и кабельных),  попадающих в зоны нового строительства, дальнейшая их эксплуатация или переустройство, определяются  техническими условиями организаций, которые владеют этими объектами  на праве собственности или ином законном основании;

— на всех этапах реализации генерального плана потребуется  проведение дополнительных мероприятий по реконструкции существующих ТП-10/0,4 кВ с заменой кабельных линий электропередачи с целью увеличения  их пропускной способности;

— размещение любого из видов капитального строительства вблизи электроподстанций и воздушных ЛЭП напряжением 35 кВ и выше  должно быть согласовано с владельцем объекта и территориальным отделением "Роспотребнадзора" по Московской области для учёта воздействия на население неблагоприятных  физических факторов: шума и ЭМП (электромагнитного поля).

6.6. Связь

6.6.1. Телефонизация

Телефонизацию  абонентов на территории г. Черноголовки обеспечивают четыре телефонные компании, сети которых включены в ТФОП (телефонная сеть связи общего пользования). В том числе:

1. Оператор связи ООО «Черноголовская телефонная компания» (ООО «Ч.Т.К.»). Деятельность компании  ООО «Ч.Т.К.»  характеризуется следующими показателями:

—   оборудование  шести цифровых станций  компании (тип оборудования ЦАТС «Омега»)  монтировано в центральной части города;

—  общая монтированная ёмкость АТС  ООО «Ч.Т.К.»  составляет 5600 номеров, из  которых: 3200 – квартирные; 1600 – ведомственные и 800 – включение  учрежденческих  АТС РАН (ФГУП «ЭЗАН», ИПТМ РАН, ИСМАН);

— техническое состояние телефонных станций  ООО «Ч.Т.К.» хорошее.

2. Услуги связи, предоставляемые оператором  ООО «Телис», характеризуются следующими показателями:

— монтированная телефонная ёмкость АТС ООО «Телис» составляет 4000 номеров, из которых: 2024 – основные квартирные и 1062 – ведомственные;

—   цифровое оборудование четырех АТС ООО «Телис» (тип оборудования «Протон ССС»)  установлено в центральной части города по адресам: ул. Академика Семёнова, д.1 и ул. Институтская, д.2;

— станции новые; техническое состояние оборудования хорошее; имеется возможность расширения.

3. Оператор ЗАО «Комес» оказывает услуги телефонной связи на территории г. Черноголовки c 1996 года.  ЗАО «Комес» используется цифровое коммутационное оборудование МД-110 фирмы Ericsson. Техническое состояние оборудования хорошее.

Телефонная сеть ЗАО «Комес» имеет распределённую структуру.  Для улучшения качества услуг связи коммутационное оборудование максимально приближено к абонентам. Станционное оборудование установлено по пяти адресам, разнесённым по территории г. Черноголовки.

За ЗАО «Комес» закреплено 3000 номеров сети связи общего пользования. Монтированная ёмкость АТС МД-110 составляет 2500 номеров. Имеется  возможность расширения. Доля  использованных номеров квартирного сектора 80%.

4. Оператор ЗАО «РАТЕКОМ» с 1998г. эксплуатирует цифровой коммутатор, монтированной ёмкостью 1360 номеров, расположенный по адресу: Школьный бульвар, д. 1А. Доля квартирных номеров от общей ёмкости станции составляет 76%. Имеется возможность расширения АТС.

ЗАО «РАТЕКОМ», также как и другие операторы телефонной связи, предоставляет услуги населению и общественным организациям, учреждениям и предприятиям. Техническое состояние станционных сооружений и линий связи хорошее.

5. В городе Черноголовке, по адресу: Проезд Третий, д.16, расположена УПАТС сети связи ЗАО «ОСТ-Телеком» - компании,  предоставляющей услуги телефонной связи предприятиям ЗАО «Группы предприятий ОСТ» и ЗАО «Центрспиртпромпереработка».

Монтированная ёмкость УПАТС  ЗАО «ОСТ – Телеком» (тип оборудования «Definity» 2001 года) составляет 1000 номеров и может быть расширена. Использованная ёмкость на отчётный период – 464 номера.

Учреждение РАН «Институт экспериментальной минералогии» (ИЭМ РАН) пользуется услугами местной телефонной связи.  Всего использует  59 телефонных  номеров, в том числе: 49 номеров ООО «Телис»; 7 номеров ООО «Ч.Т.К.»; 2 номера ЗАО «Комес» и 1 номер ЗАО «РАТЕКОМ».

Телефонные кабели городской телефонной сети (марки ТПП и ОК) проложены в телефонной канализации, находящейся на балансе ИПХФ РАН, «ИСМАН» и «Ч.Т.К.». Всего 120 кан х км, из которых  в черте г. Черноголовки  76,2 кан х км.

В телефонной канализации ИПХФ РАН проложены кабели:

— ИПХФ РАН марки ТПП протяжённостью 113,5 км;

— других организаций НЦЧ РАН: марки ТПП протяжённостью 1,7 км и оптической связи  протяженностью  9,9 км;

— телефонных компаний города Черноголовки: марки ТПП протяжённостью 6,1 км и оптической связи  – 35,2 км;

— других организаций города Черноголовки: марки ТПП протяженностью 2,7 км  и марки ОК – 15,7км.

Линейные сооружения и кабели связи телефонной сети города Черноголовки находятся в хорошем или удовлетворительном состоянии, в зависимости от срока службы.

Площади под станционное оборудование позволяют осуществить расширение ёмкости существующих станций на базе цифрового оборудования.

В городском округе Черноголовка развита сеть базовых станций сотовой радиотелефонной связи операторов подвижной телефонной связи Московской области, которая дополняет возможности существующей проводной местной телефонной сети на всей территории городского округа.

Все организации города Черноголовки, включая учреждения РАН, активно развивают современные виды связи на базе новейших технологий с выходом на сети Интернет.

Научно-исследовательские институты НЦЧ РАН объединены высокоскоростными оптоволоконными линиями связи и имеют современные компьютерные сети. Внутренняя сеть  передачи данных  НЦЧ РАН  объединяет всего  15 организаций.

Услуги «передача данных» на территории города Черноголовки предоставляют следующие организации:

— ЗАО «Арт Экс»;

— ЗАО «Радиорелейная связь» совместно с ЗАО «Комес»;

—  ЗАО «ЭНКОМ» совместно с ЗАО «РАТЕКОМ» и ЗАО «ЭЛКАТЕЛ»;

— ООО «Ч.Т.К.».

В рамках генерального плана, на основе архитектурно-планировочного задания, выполнен подсчёт ожидаемого прироста абонентов телефонной связи.

Насыщение телефонной связью предусматривается из расчёта стопроцентного обеспечения квартирного сектора  проводной телефонной связью:

— в многоквартирных домах 1 номер на одну квартиру;

— в малоэтажной  и дачного типа застройке 1 номер на дом/участок.

Территории посёлков дачной застройки по нормам Московской области должны иметь как минимум два телефонных номера для экстренной связи.

10% от ёмкости квартирного сектора предусматривается для телефонизации объектов соцкультбыта, коммунального хозяйства и объектов рекреационного назначения.

2-3% расчётной ёмкости для учёта резерва телекоммуникационной сети городского округа.

Расчётная потребность в телефонных номерах для объектов капитального строительства производственно-складского назначения составляет около 0,36 тыс. номеров, их расчёта в среднем 20-30 номеров на 100 рабочих мест. В том числе:

— 0,07 тыс. номеров на расчётный период (2020 год) на участках в Центральном планировочном районе;

— 0,22 тыс. номеров на расчётный срок (2021-2035 годы) на участках в Центральном планировочном районе;

— 0,07 тыс. номеров на расчётный срок (2021-2035 годы) на участках в Северо-Восточном планировочном районе.

Приведённые в  таблице 6.6.1 планируемые показатели подсчитаны с учётом телефонизации объектов социальной сферы и установки на площадках новой застройки телефонов-автоматов общего пользования.

Таблица 6.6.1.

Расчётное  количество  основных телефонных номеров на территории планируемых объектов жилищно-коммунального сектора

| № п/п | Местоположение и тип застройки | Территория (га) | Расчетная численность расселяемого населения (тыс. чел.) | Расчётная ёмкость телефонной сети по этапам реализации (номеров) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Расчётный период – 2020 год | Период с 2021 по 2035 год | Расчётный срок – 2035 год, включая расчётный период |
| 1 | Центральный планировочный район – всего, в том числе: | 44,0 | 1,44 | 555 | 35 | 590 |
| 1.1 | Площадка по ул. Центральная – многоэтажная застройка (9 - 14 этажей) | 0,9 | 0,3 | 110 | - | 110 |
| 1.2 1.3 | Площадки в районе ул. Первая – малоэтажная многоквартирная застройка (2-4 этажа) | 2,4 1,2 | 0,3 | 190 | - | 190 |
| 1.4 | Площадка по бульвару архитектора Толмачева – малоэтажная многоквартирная застройка (таунхаусы 1-3 этажа) | 3,0 | 0,2 | - | 35 | 35 |
| 1.5 | Площадка по ул. Богородская – индивидуальное жилищное строительство | 2,6 | 0,05 | 20 | - | 20 |
| 1.6 | Площадка по ул. Береговая – индивидуальное жилищное строительство | 2,1 | 0,04 | 15 | - | 15 |
| 1.7 | Площадка по ул. Преображенская – индивидуальное жилищное строительство | 8,0 | 0,15 | 55 | - | 55 |
| 1.8 | Площадка в продолжение ул. Лесная – индивидуальное жилищное строительство | 5,3 | 0,1 | 35 | - | 35 |
| 1.9 1.10 | Площадки южнее д. Афанасово -3 – индивидуальное жилищное строительство | 3,2 9,7 | 0,2 | 90 | - | 90 |
| 1.11 | Площадка к северу от д. Якимово – индивидуальное жилищное строительство | 5,6 | 0,1 | 40 | - | 40 |
| 2. | Северо - восточный планировочный район -всего, в том числе: | 48,9 17,1 | 0,91 0,3 | 190 | 160 | 350 |
| 2. 1 2. 2 2. 3 2. 4 2. 5 | Площадки в д. Ботово (севернее и западнее существующей застройки) - индивидуальное жилищное строительство | 2,7 3,5 10,3 3,4 6,7 | 0,5 | 180 | - | 180 |
| 2. 6 2. 7 | Площадки в д. Старки (к северо-востоку и к западу от существующей застройки) – индивидуальное жилищное строительство | 2,8 3,2 | 0,1 |  | 45 | 45 |
| 2. 8 | Площадка южнее д. Беседы – индивидуальное жилищное строительство | 7,8 | 0,15 |  | 55 | 55 |
| 2. 9 | Площадка к востоку от д. Беседы – индивидуальное жилищное строительство | 8,5 | 0,16 |  | 60 | 60 |
| 2.10 2.11 | Площадки к западу от д. Ботово – дачное строительство | 8,5 8,6 | 0,3 (сезонное население) | 4 | - | 4 |
| 3. | Западный планировочный район - всего, в том числе: | 17,8 32,0 | 1,6 0,5 (сезонное население) | 50 | 730 | 780 |
| 3.1 | Площадка восточнее с. Макарово (мкр. Черноголовка 1) - среднеэтажная застройка 5– 8 этажей на реконструируемой территории военного городка | 11,5 | 1,5 | - | 730 | 730 |
| 3.2 | Площадка к северу от с. Ивановское (в продолжение ул. Набережная) – индивидуальное жилищное строительство | 6,3 | 0,1 | 45 | - | 45 |
| 3.3 | Площадка к югу от с. Ивановское - дачное строительство | 32,0 | 0,5 (сезонное население) | 4 | - | 4 |
|  | Итого жилищное строительство Итого дачное строительство | 110,7 49,1 | 3,95 0,8 | 795 | 925 | 1720 |
| Примечание к таблице 6.6.1.1: курсивом выделено дачное строительство. |

Расчётная потребная телефонная ёмкость жилфонда и объектов обслуживания населения, предлагаемых к размещению на территориях  городского округа Черноголовка, оценивается предварительно в 1,72 тыс. основных телефонных номеров на расчётный срок (2035 год). В том числе  0,8 тыс. номеров на расчётный период  до 2020 года и 0,92 тыс. номеров  на период с 2021 по 2035 год.

Суммарная расчётная потребная ёмкость телефонной сети на территории городского округа Черноголовка с учётом телефонизации объектов капитального строительства производственно-складского назначения составляет ориентировочно 2,1тыс. номеров (2035 год), в том числе 0,9 тыс. номеров на расчётный период (2020 год) и 1,2 тыс. номеров  на период с 2021 по 2035 год.

Основные  направления развития сети телефонной связи включают:

— стопроцентную телефонизацию жилфонда в существующей и планируемой застройке;

— расширение существующей ёмкости  АТС (новое строительство и дооборудование существующих станций) на базе цифровых технологий (коммутационная техника и линии связи) и поэтапное внедрение новых видов телекоммуникационных  услуг;

— использование  выносных модулей или концентраторов ГАТС, а также радиодоступа для подключения удалённых групп сельских абонентов;

— организацию телефонной связи предприятий, учреждений и организаций, расположенных в жилой застройке, на производственных территориях  и в рекреационных зонах, путём установки цифровых УПАТС необходимой для внутрипроизводственных целей ёмкости, с возможностью частичного выхода на телефонную сеть общего пользования (ТФОП), используя при этом сертифицированное оборудование, совместимое с оборудованием базовых АТС операторов связи;

— прокладку на новых линиях связи и замену на существующих трассах коаксиального кабеля на оптико-волоконный;

— дальнейшее развитие сети сотовой связи за счёт расширения сетей с использованием ВОЛС, установки дополнительного оборудования на существующие базовые станции, либо увеличения числа вышек.

В соответствии с расчётной потребностью в настоящем генеральном плане предлагается осуществить следующие мероприятия по телефонизации новых объектов капитального строительства:

1. Расширение телефонной ёмкости существующих АТС операторов города Черноголовки, необходимое по мере ввода объектов капитального строительства.

2. Строительство  сооружений кабельной канализации связи с докладкой,  при технологической необходимости,  каналов  в существующей канализации.

3. Прокладка на новых линиях связи оптико-волоконых кабелей связи  и замена на существующих трассах коаксиального кабеля на оптико-волоконный.

4.  Развитие телекоммуникаций на площадках индивидуальной жилой  застройки  и участках дачного строительства Центрального и Западного планировочных районов планируется  с учётом телефонизации близрасположенных  сельских населённых пунктов:  деревень Афанасово-3 и  Якимово, сёл Макарово и Ивановское.

В генеральном плане предлагается   создание  на территории этих  деревень системы  связи с возможностью подключения  радиовещания, телевизионного вещания, телефонной связи, и доступа в сети Интернет каждого  абонента.

Зона действия планируемой системы телекоммуникационных сетей связи должна охватывать все жилые и общественные здания, а также другие здания и объекты, входящие в административную принадлежность объекта.

Построение системы предусматривает  выделение в общественных зданиях  на территории деревень Афанасово-3 и  Якимово, сёл Макарово и Ивановское специального помещения для  размещения технологического оборудования связи, количество и место размещения которых уточняется на стадии разработки рабочей документации.

Включение абонентов жилых и административных зданий, объектов соцкультбыта и других предлагается выполнить от АТС г. Черноголовки.

Для протяжки кабелей телевидения в существующей кабельной канализации  должен  предусматриваться  специальный  канал.

Головная станция кабельного телевидения должна подключается к эфирным общероссийским каналам, районному телевидению и обеспечивать пользователям подключение пакета спутниковых каналов.

5.   Организация телефонной связи в Северо-Восточном планировочном районе, на территориях нового строительства  вблизи деревень  Ботово и Старки, и в существующих сельских населённых пунктах, планируется путём установки универсальных сотовых телефонов-автоматов (формат- GSM),  ввиду значительной   удалённости этих площадок  от действующих сетей проводной связи.

6. Развитие и строительство объектов услуг связи должно осуществляться параллельно с вводом в эксплуатацию жилого фонда.

7. Резервирование  земли для прокладки цифровых кабельных линий передачи данных вдоль транспортной сети городского округа Черноголовка, в придорожной полосе существующих и проектируемых автомобильных дорог федерального, областного и местного  значения.

8. Для обеспечения связью проектируемой застройки необходимо получить технические условия от операторов  связи, зарегистрированных  в этом районе Московской области и имеющих  соответствующие   лицензии.

Перспективные направления строительства местных волоконно-оптических линий связи включают соединительные линии  телефонной связи от узловых  телефонных станций города Черноголовки до территорий,  планируемых в сельских населённых пунктах оптических узлов связи.

Ориентировочная протяжённость (по трассе) волоконно-оптических  линий  связи (ВОЛС), планируемых к расчётному сроку с целью развития цифровой телекоммуникационной сети сельских населённых пунктов Центрального и Западного планировочных районов, составляет ориентировочно 11,4 км, в том числе на расчётный период 10,7 км.

Количество и ёмкость выносных абонентских модулей определяется заказчиком в процессе детального проектирования. Включение выносных концентраторов в ГТС требует дооборудования технологической части опорных АТС и прокладки соединительных линий связи (ВОЛС).

Окончательный расчёт ёмкости и место установки оборудования определяются на последующих стадиях конкретного проектирования, согласно техническим условиям оператора связи.

В настоящее время и на рассматриваемую перспективу большое значение в обеспечении телефонной связью населения  городского округа Черноголовки   занимает сотовая связь.

# 6.6.2. Радиофикация. Местное радиовещание

Радиофикация на территории городского округа Черноголовка осуществляется по трём программам из Черноголовского радиоузла радиотрансляционной сети «Ногинской телекоммуникационной компании».

Трансляция передач  для сельских населённых пунктов городского округа осуществляется с ЦСПВ (Центральная станция проводного вещания) г. Ногинска через АСПВ (Автоматическая станция проводного вещания).

Усилительное оборудование АСПВ (2 УПВх5000 Вт) установлено  по адресу: г. Черноголовка,  Институтский проспект.

Развитие сети местного радиовещания в настоящий период осуществляется и в дальнейшем планируется путём  эфирного  способа  вещания.

Развитие сети местного радиовещания на территории городского округа Черноголовка запланировано в соответствии с "Концепцией развития проводного вещания в Российской Федерации на период до 2005-2010 гг.":

— стопроцентная радиофикация  квартирного сектора (многоэтажные дома) в городе Черноголовке с присоединением к действующей радиотрансляционной сети (РТС);

— дальнейшая интеграция проводного и эфирного радиовещания на территории городского округа (в сёлах и деревнях).

Перспективное количество основных радиоточек, устанавливаемых в новых многоквартирных зданиях, соответствует расчётному числу основных телефонных номеров, что составляет в целом по городскому округу:

—    на расчётный срок (2035 год) порядка 2,0 тыс. штук;

—   из них около 0,8 тыс. штук приходится на расчётный период (2020 год);

Развитие сети местного радиовещания предполагается:

— в городе Черноголовке на базе существующей сети проводного вещания;

—  эфирного вещания на остальной территории городского округа.

Мощность усилителей проводного вещания, место и сроки установки оборудования, проектирование абонентских линий радиосвязи определяются при конкретном проектировании, после уточнения сроков и объёмов новой застройки, по техническим условиям ЦТЭТ (Центр технической эксплуатации телекоммуникаций) г. Орехово-Зуево Московского филиала федеральной компании ОАО «Ростелеком».

Для предварительных расчётов принято ориентировочное количество планируемых квартир и участков ИЖС. Таким образом, расчётные показатели количества радиоточек в новом жилфонде квартирного типа,  также являются ориентировочными.

6.6.3. Телевидение

В системе кабельного телевидения (СКТВ) городского округа Черноголовка работает одна головная станция (ГС), на которой осуществляется приём сигналов с эфира и спутников, преобразование, усиление и распределение телесигналов в городскую кабельную сеть. ГС позволяет транслировать как аналоговые, так и цифровые телевизионные сигналы. В настоящее время транслируется 35 аналоговых телеканалов, включая местный телеканал «Черта», а также около 110 цифровых каналов, в том числе 10 каналов высокой чёткости (HDTV). Приёмные антенны и оборудование ГС расположены по адресу: Институтский проспект, д.8 (здание УЭ НЦЧ).

Общее число абонентов СКТВ на отчётный период – 8500  с подключением  всех домов города Черноголовки. Развитие СКТВ осуществляется исключительно на средства оператора СКТВ – ООО «Классика». Проектная ёмкость сети ООО «Классика» позволяет подключить все вновь строящиеся и проектируемые жилые дома.

Качество телевизионного сигнала по 5-балльной шкале можно оценить на 4-5 баллов.

Особенностью приёма является периодические локальные эфирные помехи на некоторых каналах, обусловленные наличием у абонентов и организаций города несертифицированных средств радиосвязи, излучающих в телевизионном диапазоне.

Для приёма телевизионных сигналов эфирного и спутникового телевидения жители города Черноголовки и других населённых пунктов муниципального образования  используют  также индивидуальные антенны.  Качество приёма эфирных каналов с Останкинской телебашни можно оценить в 4-5 баллов.

Развитие в городе Черноголовке системы кабельного телевидения (СКТВ) осуществляется на средства оператора СКТВ – ООО «Классика».

Развитие СКТВ идёт в направлении внедрения цифровых пакетов каналов эфирного вещания (DVB-T), в том числе телеканалов высокого разрешения (HDTV), что ведёт к увеличению количества доступных абонентам телеканалов, а также существенно  позволяет повысить их качество. На расчётный период и расчётный срок развития городского округа Черноголовка, также предполагается  введение в СКТВ мультисервисных услуг (видеонаблюдение, телефония, интернет, видео по запросу, пожарная и охранная сигнализация и т. д.).

  - 6.7. Организация поверхностного стока

Отвод поверхностного стока с территории жилой зоны городского округа осуществляется закрытой сетью дождевой канализации в кварталах многоэтажной жилой застройки города Черноголовка и открытой сетью в сельских населённых пунктах. С территории институтов РАН поверхностный сток по водостокам, проложенным по территории институтов, поступает в городскую сеть дождевой канализации без очистки. Общая протяжённость существующей сети дождевой канализации около 20 км, в том числе магистральных коллекторов 12 км с насосными станциями перекачки.

Город Черноголовка расположен на водоразделе рек Загребки и Черноголовки. Жилая и коммунально-складская зоны на водосборе реки Черноголовки. Зона научно–производственная на водосборе реки Загребки.

В условиях интенсивной хозяйственной деятельности на водосборе рек поверхностный сток с селитебной территории и промплощадок играет большую роль в формировании качества воды. Концентрация загрязняющих веществ в поверхностном стоке изменяется в широком диапазоне в течение сезонов года и зависит от многих факторов: степени благоустройства водосборной территории, режима уборки, грунтовых условий, интенсивности дождя, интенсивности движения транспорта. Для городского округа характерно значительное поступление загрязняющих веществ от автотранспорта.

Организация поверхностного стока – одно из мероприятий инженерной подготовки территории, которое обеспечивает соответствующий уровень благоустройства жилой застройки.

Для защиты заглубленных частей зданий, сооружений и подземных коммуникаций на территории научно–производственной зоны проложен кольцевой дренаж отдельных зданий. Отвод из систем дренажа осуществляется самотёком и с помощью насосных станций перекачки поступает в систему дождевой канализации города.

Выводы:

— существующая система дождевой канализации не обеспечивает полного поверхностного стока;

— неочищенный поверхностный сток является одним из загрязнителей водоприёмников.

Предложения по сбору, отводу и очистке поверхностного стока с территории городского округа направлены на развитие существующей системы организации поверхностного стока, оказывающее влияния на такие стороны жизнедеятельности человека как здоровье, безопасность, комфорт. При обеспечении отвода поверхностного стока исключаются такие негативные факторы, как:

— затопление при ливнях и весеннем снеготаянии;

— вредное воздействие неочищенного поверхностного стока на водные объекты;

— сокращение инфильтрации атмосферных осадков, что влияет на процесс формирования подтопления.

Выбор инженерных мероприятий по защите территории от подтопления возможен на основании инженерно-геологических изысканий на территории городского округа и должен уточняться на последующих стадиях проектирования.

По условиям рельефа территория городского округа разбита на водосборные бассейны, в каждом из которых предлагается строительство сети дождевой канализации с размещением очистных сооружений поверхностного стока на выпусках. Такое решение позволит избежать строительства комплекса очистных сооружений большой производительности, требующие отвода площадей больших размеров и прокладки коллекторов, работающих в самотечно-напорном режиме, для чего потребуется создание регулирующих емкостей, строительство насосных станций перекачки.

На территориях индивидуальной жилой застройки отвод поверхностного стока с дорожного полотна проездов предлагается открытой сетью дождевой канализации. С водосборных площадей менее 20 га, имеющих самостоятельный выпуск в водоприемник и не имеющих каких-либо активных источников загрязнения, допускается сбрасывать отводимый поверхностный сток без очистки (ТСН 40-302-2001 МО «Дождевая канализация, организация сбора, очистки и сброса поверхностного стока» ).

Сброс поверхностного стока с территорий промышленных предприятий, АЗС, станций технического обслуживания автомобилей возможен в дождевую канализацию городского округа или в водные объекты только после предварительной очистки на локальных очистных сооружениях.

При разработке схемы отведения и очистки поверхностного стока с промышленных площадок необходимо учесть источники, характер и степень загрязнения территории, размеры, конфигурацию и рельеф водосборного бассейна, наличие свободных площадей для строительства очистных сооружений.

Местоположение планируемых очистных сооружений, объём поверхностного стока, поступающий на них, а также трассировку сети дождевой канализации необходимо уточнить при разработке «Расчётной схемы дождевой канализации» городского округа.

Очистные сооружения поверхностного стока предназначены для очистки дождевых, талых и поливомоечных вод с территории городского округа. На очистных сооружениях предусматривается очистка наиболее загрязненной части поверхностного стока, образующегося в период выпадения дождей, таяния снега и мойки дорожных покрытий, т.е. не менее 70 % годового стока для селитебной территории и площадок предприятий, близких к ним по загрязнённости.

При размещении локальных очистных сооружений поверхностного стока должен быть выдержан размер санитарно-защитной зоны.

Ориентировочные объёмы поверхностного стока, направляемые на очистные сооружения, определены в соответствии с «Рекомендацией по расчету систем сбора, отведения и очистки поверхностного стока с селитебных территорий, площадок предприятий и определении условий выпуска его в водные объекты» ФГУП «НИИ ВОДГЕО» с учётом характера существующей и планируемой застройки.

Таблица 6.7.1.

Ориентировочный объём поверхностного стока от расчётного дождя и суточный объём талых вод в середине снеготаяния, поступающие на очистные сооружения

| Номер очистного сооруже-ния | Территория, га | Очередь строительства | Объем поверхностного стока от расчётного дождя, тыс. м3 | Суточный объём талых вод, тыс. м3/сут. | Водоприёмник |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № 1 | 140 | первая очередь | 3,64 | 5,6 | р. Черноголовка |
| № 2 | 160 | расчётный период | 8,3 | 8,96 | р. Загребка |
| № 3 | 50 | расчётный период | 0,33 | 2,0 | р. Черноголовка |
| № 4 | 70 | расчётный период | 0,5 | 2,8 | р. Пруженка |
| № 5 | 50 | расчётный период | 0,33 | 2,0 | р. Пруженка |
| № 6 | 80 | расчётный период | 0,52 | 3,2 | р. Гвоздёнка |
| № 7 | 20 | расчётный срок | 0,13 | 0,8 | р. Дубёнка |
| Итого | - | - | 13,75 | 25,36 | - |

Таблица 6.7.2.

Среднегодовой объём дождевых и талых вод, поступающий с территорий планируемого размещения объектов строительства жилого назначения

| № п/п | Местоположение и тип застройки | Территория (га) | Среднегодовой объём дождевых и талых вод, тыс. м3/год | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Центральный планировочный район – всего, в том числе: | 44,0 | 93,75 | - |
| 1.1 | площадка по ул. Центральная – многоэтажная застройка | 0,9 | 3,66 | предлагается строительство многоэтажных домов от 9 до 14 этажей Расчетный период – 2020 год |
| 1.2 1.3 | площадки в районе ул. Первая – малоэтажная многоквартирная застройка | 2,4 1,2 | 9,76 4,87 | планируется строительство малоэтажных многоквартирных домов (2-4 этажа) Расчетный период – 2020 год |
| 1.4 | площадка по бульвару архитектора Толмачева – малоэтажная многоквартирная застройка | 3,0 | 6,27 | планируется строительство малоэтажных многоквартирных домов (таунхаусов – 1-3 этажа) Расчетный срок – 2035 год |
| 1.5 | площадка по ул. Богородская – индивидуальное жилищное строительство | 2,6 | 4,92 | Расчетный период – 2020 год |
| 1.6 | площадка по ул. Береговая – индивидуальное жилищное строительство | 2,1 | 3,97 | Расчетный период – 2020 год |
| 1.7 | площадка по ул. Преображенская – индивидуальное жилищное строительство | 8,0 | 15,13 | Расчетный период – 2020 год |
| 1.8 | площадка в продолжение ул. Лесная – индивидуальное жилищное строительство | 5,3 | 10,02 | Расчетный период – 2020 год |
| 1.9 1.10 | площадки южнее д. Афанасово -3 – индивидуальное жилищное строительство | 3,2 9,7 | 6,05 18,34 | Расчетный период – 2020 год |
| 1.11 | площадка к северу от д. Якимово - индивидуальное жилищное строительство | 5,6 | 10,59 | Расчетный период – 2020 год |
| 2. | Северо - Восточный планировочный район -всего, в том числе: | 48,9 17,1 | 92,47 20,96 |  |
| 2. 1 2. 2 2. 3 2. 4 2. 5 | площадки в д. Ботово (севернее и западнее существующей застройки) - индивидуальное жищное строительство | 2,7 3,5 10,3 3,4 6,7 | 5,11 6,62 19,48 6,43 12,67 | Расчетный период – 2020 год |
| 2.6 2.7 | площадки в д. Старки (к северо-востоку и к западу от существующей застройки) – индивидуальное жилищное строительство | 2,8 3,2 | 5,29 6,05 | Расчетный срок – 2035 год |
| 2. 8 | площадка южнее д. Беседы – индивидуальное жилищное строительство | 7,8 | 14,75 | Расчетный срок – 2035 год |
| 2. 9 | площадка к востоку от д. Беседы – индивидуальное жилищное строительство | 8,5 | 16,07 | Расчетный срок – 2035 год |
| 2.10 2.11 | площадки к западу от д. Ботово – дачное строительство | 8,5 8,6 | 10,42 10,54 | Расчетный период – 2020 год |
| 3. | Западный планировочный район - всего, в том числе: | 17,8 32,0 | 58,65 39,23 |  |
| 3.1 | площадка восточнее с. Макарово (мкр. Черноголовка 1) -среднеэтажная застройка | 11,5 | 46,74 | предусматривается строительство среднеэтажных жилых домов (5 – 8 этажей) на реконструируемой территории (территория военного городка) Расчетный срок – 2035 год |
| 3.2 | площадка к северу от с. Ивановское (в продолжение ул. Набережная) – индивидуальное жилищное строительство | 6,3 | 11,91 | Расчетный период – 2020 год |
| 3.3 | площадка к югу от с. Ивановское - дачное строительство | 32,0 | 39,23 | . Расчетный период – 2020 год |
| Итого жилищное строительство Итого дачное строительство | 110,7 49,1 | 244,87 60,19 |  |

Современная транспортная нагрузка на дороги требует постоянного ухода за дорожным полотном зимой. В процессе зимней уборки улиц возникает необходимость утилизации значительных объёмов загрязнённого снега.

Наиболее экономичным способом утилизации вывозимого с проезжих частей улиц снега является его складирование с последующим естественным таянием. Для естественного таяния снега характерным является значительная продолжительность периода таяния и постепенный отток талых вод небольшими расходами.  В связи с этим реальной схемой является очистка талых вод фильтрованием через устроенные фильтры. При таянии снега на водонепроницаемой площадке или в специально организованной ёмкости можно организовать достаточно длительное отстаивание и фильтрование талой воды, очищающее воду от загрязнений.

На первую очередь строительства предусмотрено:

— ликвидация выпуска неочищенного поверхностного стока в р. Черноголовка;

— строительство одного комплекса очистных сооружений поверхностного стока (№ 1) в городе Черноголовка.

На расчётный период предусмотрено:

— строительство пяти комплексов очистных сооружений поверхностного стока в индивидуальной жилой застройке, расположенной в г. Черноголовка и близи с. Ивановское, с. Макарово, д. Якимово, д. Ботово;

— строительство закрытой и открытой сети дождевой канализации и коллекторов, направляющих сток на очистные сооружения.

На расчётный срок предусмотрено:

— строительство одного комплекса очистных сооружений поверхностного стока (№ 7) в индивидуальной жилой застройке вблизи д. Беседы;

— строительство открытой сети дождевой канализации и коллектора, направляющего сток на очистные сооружения.

# 7. Прогноз состояния окружающей среды

7.1    Атмосферный воздух

На территории городского округа Черноголовка объем выбросов загрязняющих веществ от стационарных источников является одним из самых низких в Подмосковье. Годовое поступление загрязняющих веществ в расчете на одного жителя города в 4 раза ниже, чем в городском округе Подольск, в 4,4-4,8 раз ниже, чем в целом по Ногинскому району, почти в 10 раз ниже, чем в целом по Московской области, что обусловлено спецификой производственной деятельности г. Черноголовки как наукограда.

В пределах городского округа преобладают предприятия и организации с выбросами менее 10 т/год. Среди организаций научного профиля наибольшее количество загрязняющих веществ в атмосферу поступает от источников ФГУП УЭ НЦЧ и центральной котельной (ул. Техническая), среди остальных предприятий – от ЗАО «Группа предприятий ОСТ».

Особенностью выбросов в атмосферу на территории города Черноголовка является значительное разнообразие специфических веществ, поступающих от опытно-экспериментальных производственных участков научных институтов: в среднем 20 – 26 ингредиентов, а в выбросах ФГУП ЭЗАН – 60 ингредиентов. Тем не менее, согласно отчетной документации, доля массовых загрязнителей составляюет до 85-86%.

На всех котельных городского округа Черноголовка в качестве топлива используется газ, что определяет относительно небольшой выброс продуктов сгорания. Результатами расчётов рассеивания выбросов от котельной ФГУП УЭ НЦЧ – единственной крупной котельной в границах муниципального образования, приведённых в Проекте ПДВ, установлено, что ни по одному из загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу, не наблюдается превышений ПДК не только на границе СЗЗ, но и в любой точке пространства.

Анализ информации, полученной от предприятий и организаций города, показал, что при рассеивании выбросов от стационарных источников на границах установленных СЗЗ и за их пределами (а для большинства организаций – и в пределах СЗЗ) не отмечается превышений уровней ПДК для выбрасываемых веществ и соединений.

Основная часть загрязняющих веществ поступает в атмосферный воздух от автомобильного транспорта. В пределах города Черноголовка выбросы в атмосферу от автотранспорта составляют 870 – 1060 тонн (около 32 % от общей массы выбросов по городскому округу). В западной части ГО от транспорта, движущегося по федеральным автодорогам, в атмосферу попадает 850-1000 тонн загрязняющих веществ в год (31% от всех автомобильных выбросов). В восточной части территории выбросы от транспорта составляют 1010 – 1250 тонн в год (около 37%).

В пределах расчётного срока генерального плана существенных изменений в производственном комплексе городского округа Черноголовка не ожидается. Из новых производственных и складских объектов планируется:

– размещение производственно-складских объектов не выше 4 класса опасности в юго-восточной части д. Ботово и вблизи д. Якимово, на высвобождающихся площадях молочно-товарных ферм;

– расширение производственно-складской зоны в южной части г. Черноголовка, в районе ул. Соединительной и Проезда № 1;

– интенсификация использования территорий научно-производственных организаций с проведением реконструкции существующих предприятий, а также размещением на свободных участках новых объектов;

Планируемые складские объекты не будут оказывать заметного влияния на состояние атмосферного воздуха. Вклад в загрязнение воздуха от новых промышленных объектов и гаражей требуется определить расчётным путём на стадии проекта планировки.

Размещение предприятий-арендаторов научного и производственного профиля на территориях научно-исследовательских институтов возможно лишь при наличии разработанных Проектов предельно-допустимых выбросов для учёта вклада каждого конкретного предприятия в общую сумму выбросов.

В пределах расчётного периода на территории городского округа планируется увеличение мощности котельной ФГУП УЭ НЦЧ РАН путём ввода в действие двух новых котлов. Однако негативного воздействия на жилые зоны города оказываться не будет, т.к. котельная расположена на значительном удалении от них.

Генеральным планом намечается увеличение численности населения городского округа до 26 тыс. чел. Размещение дополнительных автономных источников тепла, обслуживающих новую жилую застройку (крышных и встроенно-пристроенных газовых котельных), существенного вклада в загрязнение воздушного бассейна не внесёт, т.к. все они имеют небольшую мощность и в качестве топлива будут использовать природный газ. Проектная документация на размещаемые объекты должна содержать разработанный Проект предельно-допустимых выбросов в атмосферу (Проект ПДВ) с определением величины санитарно-защитной зоны расчётным путём.

Наиболее существенный вклад в загрязнение атмосферного воздуха ожидается от развития транспортной инфраструктуры городского округа и увеличения интенсивности движения.

Развитие магистралей улично-дорожной сети в границах городского округа должно обеспечить прохождение возрастающих автомобильных потоков и обслуживание населения в условиях увеличивающегося количества используемых автомобилей. Стабилизацию и последующее улучшение экологической обстановки, связанной с воздействием автотранспортного комплекса в пределах расчётного срока можно обеспечить при помощи реализации предлагаемых планировочных решений, а также прогнозируемых положительных последствий от применения мероприятий по технической модернизации транспортных средств.

С целью снижения воздействия выбросов увеличивающегося на перспективу транспортного потока на жилые кварталы Черноголовка и усадебную застройку д. Якимово генпланом предусматривается в пределах расчётного периода строительство обхода наиболее загруженной трассы Ногинск – Боровково – Стромынь – Крест (участка дороги А-103 «Щёлковское шоссе – МБК»). Это позволит вывести транзитный транспорт из населённых пунктов городского округа и снять транспортную нагрузку с магистральной сети улиц и дорог города.

Влияние крупных планируемых и реконструируемых транспортных магистралей ЦКАД и А-107 ММК на жилые зоны городского округа с точки зрения загрязнения воздуха не будет существенным вследствие значительной удалённости от них.

Комплекс мероприятий, подлежащих полномасштабной реализации по всему автомобильному парку, а не отдельным его секторам, с учетом реализации генерального плана и других мероприятий, сочетает в себе:

– улучшение качества топлива и материалов;

– применение альтернативных видов топлива;

– широкое применение в конструкциях транспортных средств современных способов нейтрализации вредных веществ в выбросах;

– повышение технического уровня автомобилей и обновление автотранспортного парка.

Переход на улучшенное качество топлива будет осуществляться поэтапно. Согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 12 октября 2005 г. № 609 «Об утверждении специального технического регламента «О требованиях к выбросам автомобильной техникой, выпускаемой в обращение на территории Российской Федерации, вредных (загрязняющих) веществ» существует план введения в действие новых нормативов по выбросам загрязняющих веществ.

С января 2009 года в России введен стандарт "Евро-3", в 2010 году - "Евро-4", с 2014 года - "Евро-5". Правительство РФ приняло в 2008 г технический регламент «О требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и топочному мазуту», согласно которому с 1 января 2009 года в России производство бензина и дизельного топлива предусмотрено классом не ниже стандарта Евро-3, а с 2010 г – не ниже стандарта класса 4. В составе бензина стандарта "Евро-3", согласно ГОСТ Р 51866-2002 (EH 228-99) "Топлива моторные. Бензин неэтилированный. Технические условия", содержание серы не должно превышать 150 мг/кг, бензола - не более 1%, содержание ароматических и олефиновых компонентов не должно превышать 42% и 21% соответственно.

В бензине и дизельном топливе класса Евро-4 содержание серы должно быть снижено еще в три раза (не более 50 мг/кг). Применение свинцовых присадок в России запрещено с 2003 г., хотя на территории Москвы и Московской области этот запрет начал действовать раньше.

Поскольку средний срок службы автомобиля составляет 6 – 7 лет, к расчётному сроку в составе автопарка всё же будут преобладать экологически безопасные машины, выбросы которых в разы меньше существующих

В странах Европейского союза уже несколько лет действует стандарт Евро-4, а с 2009 – Евро-5, однако России основная масса производимого сейчас автомобильного топлива едва дотягивает до Евро-2. В настоящее время почти весь низкосернистый бензин, который производится в России, либо экспортируется, либо используется для потребностей Москвы, однако даже в период до 2012 г. для городского округа Черноголовка существует возможность положительных сдвигов. Это связано с тем, что установки для производства топлива стандарта Евро-3 и выше имеются сейчас, в частности, на Московском и Рязанском НПЗ и производят топливо для нужд Московского региона. При этом следует также учитывать наблюдающееся стремление крупных нефтяных компаний соответствовать требованиям стандартов, в том числе и экологических.

Другая сторона стандарта – нормирование удельных выбросов от транспортных средств. В целом Евро-3 – это снижение уровня выбросов оксида углерода (СО), оксидов азота (NOx), углеводородов (СН), а также твердых частиц (для дизельных двигателей), по сравнению с Евро-2 на 20-40 процентов. Евро-4 предопределяет дальнейшее снижение эмиссии основных загрязнителей, практически в 2 раза по сравнению с Евро-3. В Евро-5 предусмотрено также уменьшение пробеговых выбросов автомобилей оксидов азота на 25-30%, а твердых частиц (сажи) – в 10 раз. В целом, с точки зрения цифр, Евро-3 в России ничем не отличается от европейского варианта, но имеются некоторые отличия в технической реализации, заставляющей «подтягивать» современный российский автомобиль до минимально необходимых стандартных условий тестирования.

Оценка выбросов от автотранспорта на магистралях и уличной сети в границах территории городов производится по действующим документам: «Методика расчетов выбросов в атмосферу загрязняющих веществ автотранспортом на городских магистралях» (Москва, Министерство транспорта РФ, 1997 г.) и «Методика определения выбросов автотранспорта для проведения сводных расчетов загрязнения атмосферы городов» (Москва, Госкомэкология, 1999). Обе схемы реализуют подход с использованием пробеговых выбросов загрязняющих веществ, определенных по результатам испытаний отечественного транспорта в НАМИ и других организациях, со значениями, значительно превышающими аналогичные стандарты Евро (Рис. 7.1.1.и 7.1.2).

Рис. 7.1.1. Пробеговые выбросы (г/км) оксида углерода и оксидов азота от автотранспортных средств, установленные стандартами ЕС и нормативами России (1, 2)

Рис. 7.1.2. Пробеговые выбросы (г/км) суммы углеродов и оксидов азота (слева) и твердых частиц (сажи) от автотранспортных средств, установленные стандартами ЕС и нормативами России (1, 2)

В настоящее время всего 5 % российского автопарка (включая импортированные иномарки) соответствуют стандарту "Евро-3". В Москве ситуация немного лучше – около 12 % автомобилей выбрасывают загрязняющие вещества в воздух на уровне нового стандарта. С января 2008 г. запрещено ввозить на территорию Российской Федерации иностранные транспортные средства, не соответствующие требованиям Евро-3.

По заявлению Объединения автопроизводителей России автопроизводители с 1 января 2008 г. полностью перешли на выпуск автомобилей в соответствии со  стандартами  "Евро-3".

Согласно имеющимся прогнозам, к 2020 г. выбросы в среднем на единицу транспорта уменьшатся по сравнению с началом периода (2009 г.), в зависимости от загрязняющего вещества - в 10-25 раз для легковых автомобилей, в 25-30 раз – для грузовиков с бензиновымих двигателями и в 5-20 раз - для дизельных грузовых автомобилей. Кроме того, свою положительную роль может сыграть увеличение доли дизельных легковых автомобилей класса Евро-4 и Евро-5 в общем количестве личного и общественного транспорта

Принципиальными планировочными решениями в сфере развития транспортной инфраструктуры на территории городского округа на расчетный период являются:

- строительство нового участка автомобильной дороги А-103 от пересечения с А-107 ММК до южного въезда в город, в обход пересечений с железной дорогой, что увеличит пропускную способность дороги и снизит экологическую нагрузку выбросов автотранспорта по сравнению с существующим положением;

- строительство объездного участка магистрали А-103 западнее жилых районов города Черноголовка с выходом на трассу «Ногинск-Боровково-Стромынь-Крест», позволяющего стабилизировать выбросы транспорта в городе, выводя транзитный поток за границы жилых кварталов;

- строительство в створе ул. Луговой планируемой магистральной улицы районного значения для организации транспортного обслуживания планируемого микрорайона в юго-западной части города.

Эти меры позволят перераспределить потоки транспорта, стабилизировать к 2020 г. загрузку городских (немагистральных) улиц в условиях роста количества индивидуального (в основном, легкового) транспорта. Тем не менее, по сравнению с 20013 г. интенсивность движения транспорта по некоторым улицам, в основном центральным, возрастет в 1,15-1,20 раз к концу первой очереди генерального плана (2016 г.) и в 1,4-1,7 раз к 2020 г.

Качественные изменения состава транспорта и прогнозируемые изменения интенсивности транспорта (при росте числа автомашин) в целом приведут к уменьшению количества выбросов от передвижных источников на территории городского поселения. Расчетные данные о выбросах были получены с учётом того, что к 2020 г. все автомобили и используемое топливо будут соответствовать стандарту Евро-3 и Евро-4 (“Рекомендации по разработке раздела ООС ТЭО строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования”, М., ЦНИИП градостроительства, 1992 г.).  При планируемом введении нового стандарта Евро-4 на территории России после 2010 г., можно ожидать к концу проектного периода еще более низких уровней выбросов на автодорогах округа, даже при росте частного и муниципального автопарка.

Общий годовой выброс от автотранспорта при реализации планировочных решений и соответствии автопарка стандартам Евро-3 и Евро-4 на конец расчетного периода (2020 г.) ориентировочно уменьшится по оксидам азота – в 25-27 раз, по углеводородам – в 20-22 раза, по СО – в 12-16 раз, по оксидам серы – в 10 раз.

Общими мероприятиями для муниципального и производственного уровней управления, оказывающими положительное влияние на качество воздуха, должны стать следующие:

- повышение качества технического обслуживания и ремонта автотранспорта, развитие сети мастерских и предприятий по ТО;

- обновление автопарка, модернизация и улучшение технической оснащенности автотранспортных предприятий;

- рационализация перевозок и организации логистических процессов, ограничение организации автотранспортных узлов и предприятий внутри и в непосредственной близости от жилых зон;

- использование зеленых насаждений вдоль дорог.

Рациональная организация транспортного движения на улицах г. Черноголовки также может внести свой вклад в уменьшение нагрузки на атмосферы: так, согласно исследованиям в ходе программы борьбы с выбросами, влияющими на изменение климата, рациональная регулировка светофоров в японских городах позволила сократить объем выбросов углеродсодержащих газов на величину от 6% до 60%, что также возможно и для загрязняющих веществ.

В соответствии с “Рекомендациями по учету требований по охране окружающей среды при проектировании автомобильных дорог и мостовых переходов” (Министерство транспорта РФ, 1995 г.), снижение концентраций загрязняющих веществ защитными сооружениями достигает величин, приведённых в таблице 7.1.1

Таблица 7.1.1

Снижение концентраций загрязнений различными типами защитных сооружений и зеленых насаждений

| Мероприятия | Снижение концентрации %% |
| --- | --- |
| Один ряд деревьев с кустарником высотой до 1,5 м на полосе газона 3-4 м | 10 |
| Два ряда деревьев без кустарника на газоне 8-10 м | 15 |
| Два ряда деревьев с кустарником на газоне 10-12 м | 30 |
| Три ряда деревьев с двумя рядами кустарника на полосе газона 15-20 м | 40 |
| Четыре ряда деревьев с кустарником высотой 1,5 м на полосе газона 25-30 м | 50 |
| Сплошные экраны, стены зданий высотой более 5 м от уровня проезжей части | 70 |
| Земляные насыпи, откосы при прокладывании дороги в выемке при разности отметок от 2 до 3 м | 50 |
| То же, 3-5 м | 60 |
| То же, более 5 м | 70 |

В период выполнения первой очереди Генерального плана городского округа Черноголовка (до 2012 г.) возможны проблемы в транспортной сфере, связанные с ростом автомобильного парка города, который в последние годы в центральных районах России зачастую обгоняет прогнозы, и, соответственно, с ростом интенсивности движения на городских улицах до ввода новых магистралей и обходного участка дороги А-103. При этом формирования значительных зон загазованности не прогнозируется даже вдоль отдельных дорог. После завершения запланированных проектов и вследствие улучшения технических характеристик транспорта, прогнозируется стабилизация автомобильных выбросов и последующее улучшение ситуации с загрязнением воздуха вдоль дорог.

Таким образом, при соблюдении необходимых санитарно-гигиенических и экологических нормативов развитие инфраструктуры в городском округе с учетом предложенных природоохранных мероприятий в целом не ухудшит состояние воздушного бассейна, а по некоторым параметрам даже улучшит. При предъявлении к существующим и строящимся дорогам и предприятиям жёстких обоснованных природоохранных требований и при надлежащем контроле со стороны уполномоченных органов, жители вправе ожидать, что воздействие выбросов от объектов, которые на запланированный период появятся в городе, будет экологически безопасным, т.е. не превысит гигиенических нормативов.

7.2.  Санитарно-защитные зоны

На территории городского округа Черноголовка размеры санитарно-защитных зон от предприятий и коммунальных объектов до жилой застройки в основном соблюдаются. Территории институтов РАН расположены преимущественно в северной части города, среди лесов приписного лесничества ИПХФ РАН, в результате чего практически не оказывают негативного воздействия на жилые зоны. Коммунально-складская (КСЗ) и промышленная (ЗАО «Группа предприятий ОСТ») зоны г. Черноголовки расположены в южной части города, на значительном удалении от кварталов жилой застройки.

Исключение составляют:

– территория детского сада по ул.Третьей, частично попадающая в СЗЗ от ИПХФ РАН и граничащая с ГСК-3 «Восток»;

– два жилых дома по ул. Коммунальной на юге г. Черноголовки, расположенные в пределах 100-метровой санитарно-защитной зоны от предприятий КСЗ;

– юго-западная окраина д. Якимово, расположенная в СЗЗ от фермы КРС;

– южная часть д. Ботово, расположенная в СЗЗ от фермы КРС;

– участок усадебной жилой застройки в западной части д. Макарово, расположенный в СЗЗ от очистных сооружений (150 м);

– северо-восточная часть СНТ «Виктория», расположенная в СЗЗ от «ЗАО Группа предприятий ОСТ».

На расчетный период в пределах городского округа Черноголовка ожидается увеличение селитебной территории за счет строительства нового жилья. В городе Черноголовка жилищное строительство будет осуществляться преимущественно на свободных территориях. Новые площадки жилищного строительства расположены на достаточном удалении от промышленных и коммунально-складских зон и не должны затрагиваться санитарно-защитными зонами предприятий. При застройке квартала многоэтажного жилья в районе улиц Заречная и Соединительная, а также квартала застройки смешанного типа необходимо предусмотреть 50-метровый разрыв до территории складских объектов по ул. Коммунальной к востоку от коммунально-складской зоны, площадь которых планируется увеличить. Площадка нового гаражного строительства, размещаемая к юго-востоку от складской зоны, не повлияет на планируемую застройку, т.к. находится на значительном удалении. Величина санитарно-защитной зоны от гаражей должна определяться расчётным путём.

Для определения размеров санитарно-защитных зон от планируемых объектов теплоснабжения, обслуживающих новую жилую застройку, также требуется расчёт рассеивания загрязняющих веществ.

Увеличение мощности котельной ФГУП УЭ НЦЧ РАН не повлияет на величину санитарно-защитной зоны от котельной (300 м).

В отношении существующей капитальной жилой застройки, расположенной в санитарно-защитной зоне от предприятий коммунально-складской зоны (ООО ОСТ-Мастер», ЗАО «Центрспиртпромпереработка» и др.) по ул.Коммунальной, необходима разработка проекта сокращения СЗЗ, обоснованного расчётами рассеивания загрязняющих веществ и замерами уровней шума, подтверждёнными натурными исследованиями качества атмосферного воздуха и замерами уровня шума в течении года.

На территории города Черноголовка не планируется размещения новых предприятий с классом опасности выше четвёртого. В соответствии с этим, новые производственные объекты, размещение которых предусмотрено на территории 5 га в южной части коммунально-складской зоны, на основании СанПиН 2.2.1/2.1.1-1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» (новая редакция), должны иметь размеры санитарно-защитных зон не более 100 м.

Размещение малых предприятий возможно за счёт более эффективного использования существующих производственных площадей, в том числе - на территориях академических институтов. Размещение предприятий-арендаторов возможно лишь при наличии полного комплекта экологической документации и согласования размера нормативной санитарно-защитной зоны территориальным органом Роспотребнадзора. Величины нормативных санитарно-защитных зон вновь размещаемых предприятий не должны превышать размеров существующих санитарно-защитных зон промышленных площадок и территорий учреждений РАН.

Размеры санитарно-защитных зон научно-исследовательских институтов, конструкторских бюро и других объектов, имеющих в своем составе мастерские, производственные, полупроизводственные и экспериментальные установки, должны устанавливаться в каждом конкретном случае с учётом результатов экспертизы проекта санитарно-защитной зоны, а также натурных исследований качества атмосферного воздуха, измерений уровней физического воздействия. Для институтов, на территориях которых расположены предприятия-арендаторы, при разработке проектов СЗЗ необходимо учитывать вклад данных предприятий.

В связи с тем, что на территории ИФАВ РАН имеются производственные предприятия-арендаторы 4 – 5 классов опасности, а СЗЗ института установлена по границе его территории, необходимо определение размера СЗЗ до садовых участков, примыкающих к его территории с юга, на основании натурных исследований качества атмосферного воздуха и измерений уровней физического воздействия. В случае превышений допустимого уровня воздействия на селитебную территорию требуется разработка мероприятий по сокращению размера СЗЗ.

Размещение школы, планируемой на территории бывшего детского сада, расположенного в санитарно-защитной зоне ИПХФ РАН, возможно при условии уменьшения ориентировочного размера СЗЗ от территории института, составляющего в настоящее время 100 м. Для этого необходимо выполнение проекта сокращения СЗЗ, предусматривающего соответствующие мероприятия.

На территории городского округа в д. Ботово и д. Якимово не соблюдены санитарно-защитные зоны от ферм КРС до жилой застройки. Ввиду невозможности сокращения размеров СЗЗ фермы подлежат выводу на свободные территории в северо-западном районе, либо закрытию. На высвободившихся площадях ферм планируется размещение производственно-складских объектов 4 – 5 классов опасности с санитарно-защитными зонами не более 50 м со стороны прилегающей жилой застройки.

В пределах расчётного периода генерального плана актуальным является сокращение санитарно-защитных зон от существующих очистных сооружений хозяйственно-бытовых стоков, расположенных в с. Макарово и д. Ивановское, которые затрагивают участки существующей усадебной застройки. Требуемого сокращения СЗЗ от очистных сооружений можно добиться только при проведении полной их реконструкции с применением передовых технологий (термической обработки илового осадка, включения в состав ОСК установок для дезинфекции и дезодорации воздуха, поступающего от блоков доочистки и аварийных иловых карт). На стадии разработки проектов реконструкции очистных сооружений необходимо проведение расчётов рассеивания загрязняющих веществ и акустического воздействия, обосновывающих величину требуемой санитарно-защитной зоны, достаточность которой должна подтверждаться замерами.

Новые площадки индивидуального жилищного строительства в деревнях Афанасово-3, Ботово, Стояново необходимо обеспечивать компактными очистными сооружениями полной биологической очистки с доочисткой стоков и механическим обезвоживанием осадка (блочные сооружения закрытого типа), что позволит максимально уменьшить размеры СЗЗ от них.

При размещении локальных очистных сооружений поверхностного стока предпочтение следует отдавать сооружениям закрытого типа, санитарно-защитная зона от которых составляет, в соответствии с п. 7.1.13. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 (Новая редакция), 50 м.

В генеральном плане предусматривается организация снегосвалки либо снегоплавильного пункта вблизи очистных сооружений ФГУП УЭ НЦЧ РАН, в 300-метровой санитарно-защитной зоне от них. Это позволит снять планировочное ограничение с территории в долине р. Черноголовки, используемой под снегосвалку в настоящее время (СЗЗ от снегосвалки составляет 100 м). В связи с тем, что талые воды с городской территории являются источником загрязнения почв, поверхностных и грунтовых вод, для размещения снегосвалки на конкретном участке необходима разработка проекта, который в обязательном порядке должен содержать раздел «Оценка воздействия на окружающую среду».

Увеличение территории кладбища в д. Макарово до 7,3 га на размер санитарно-защитной зоны от него не повлияет, новая санитарно-защитная зона с учётом расширения кладбища затрагивать жилую застройку не будет.

Размеры санитарно-защитных зон существующих предприятий, остающиеся в пределах расчётного срока генерального плана без изменений, приведены в материалах по обоснованию. Санитарно-защитные зоны планируемых объектов, а также существующих предприятий и коммунальных объектов, для которых требуется определение величины СЗЗ, либо сокращение размеров СЗЗ, приведены в таблице 7.2.1.

# Таблица 7.2.1

Планируемые санитарно-защитные зоны предприятий

городского округа Черноголовка

| № п/п | Наименование предприятия | Класс опасности | Ориентиро-вочный размер СЗЗ, м | Требуемые мероприятия по организации СЗЗ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Научные учреждения |
| 1.1 | ИПХФ РАН | 4 | 100 | Организация СЗЗ до примыкающего к территории института с юго-западной стороны ДОУ за счёт собственной территории |
| 1.2 | ИФАВ РАН | Индивиду-альная, по территории предприя-тия | – | Проведение расчёта рассеивания загрязняющих веществ и уровня шума с учётом предприятий-арендаторов и котельной |
| 2. Предприятия |
| 2.1 | ЗАО «Центрспиртпромпереработка | 4 | 100 | Сокращение СЗЗ до жилой застройки, расположенной по ул. Коммунальной |
| 2.2 | ООО «Ост-Мастер» – полиграфия (КСЗ) | 5 | 50 | Подтверждение достаточности СЗЗ на основании исследований атмосферного воздуха и уровня шума, полученных в рамках проведения надзорных мероприятий (в соответствии с п. 3.17 СанПиН 2.2.1/2.1.1. 1200-03 (Новая редакция) |
| 2.3 | Зона размещения производственно-складских объектов в районе КСЗ | 4 – 5 | 50 – 100 | Соблюдение ориентировочного размера СЗЗ |
| 2.4 | Зона размещения производственно-складских объектов на территории бывшей фермы КРС в д. Ботово | 5 | 50 | Соблюдение ориентировочного размера СЗЗ |
| 2.5 | Зона размещения призводственно-складских объектов на свободной территории у юго-восточной окраины д. Якимово и на территории бывшей фермы КРС | 4 – 5 | 50 – 100 | Зонирование территории по классам опасности размещаемых предприятий в зависимости от расположения их по отношению к жилой застройке |
| 3. Объекты обслуживания транспорта |
| 3.1 | ГСК-1 «Восток» | 400 м/мест | – | Проведение расчёта рассеивания загрязняющих веществ и уровня шума |
| 3.2 | ГСК-ИСМАН | 197 | – |  |
| 3.3 | ГСК-2 «Кристалл» | 892 м/мест |  |  |
| 3.4 | ГСК-4 | 420 |  |  |
| 3.5 | ГСК-5 | 164 |  |  |
| 3.6 | Кооператив инд. хранилищ (КИХ-1) | 373 |  |  |
| 3.7 | Новые паркинги на территории г. Черноголовка (6 шт.) | 5070 | – |  |
| 4. Коммунальные объекты |
| 4.1 | Кладбище в д. Макарово (расширение территории) | 7,3 га | 50 | – |
| 4.2 | Планируемые объекты теплоснабжения в новых жилых и производственных зонах | менее 200 Гкал |  | Проведение расчёта рассеивания загрязняющих веществ и уровня шума |
| 4.3 | Очистные сооружения: |
| 4.3.1 | ОСК с. Макарово | более 0,2 м3/сут. | 150 | Реконструкция с сокращением СЗЗ до 50 м со стороны жилой застройки села |
| 4.3.2 | ОСК д. Ивановское | менее 0,2 м3/сут. | 100 | Реконструкция с сокращением СЗЗ до 50 м со стороны жилой застройки деревни |
| 4.3.3 | ОСК у дд. Афанасово-3 и Якимово | более 0,2 м3/сут. | 150 | Сокращение ориентировочного размера СЗЗ до 100 м |
| 4.3.4 | ОСК д. Ботово |  | 150 | Сокращение ориентировочного размера СЗЗ до 80 – 100 м |
| 4.3.5 | ОСК д. Стояново | 0,05 – 0,2 | 100 | Сокращение ориентировочного размера СЗЗ до 60 м |
| 4.3.6 | ОСК х. Горячевка |  |  | Сокращение ориентировочного размера СЗЗ до 60 м |
| 4.3.7 | ОСК д. Старки |  |  | Сокращение ориентировочного размера СЗЗ до 70 м |
| 4.3.8 | ОСК д. Беседы | 0,05 – 0,2 | 100 | Соблюдение ориентировочного размера СЗЗ |
| 4.3.9 | ОС поверхностных стоков (закрытого типа) в населённых пунктах городского округа Черноголовка | 5 | 50 | Размещение в границах земельных отводов очистных сооружений хозяйственно-бытовых вод |
| 3.11 | Снегосвалка | 4 | 100 | Размещение в санитарно-защитной зоне ФГУП УЭ НЦЧ РАН |

7.3.   Поверхностные и грунтовые воды

Главными задачами в области охраны поверхностных и грунтовых вод от загрязнения являются:

– улучшение качества стоков, поступающих в окружающую среду от очистных сооружений,

– полный охват хозяйственно-бытовой канализацией сельских населённых пунктов городского округа Черноголовка;

– очистка загрязнённого поверхностного стока, поступающего с территорий промышленно-коммунальных и транспортных объектов.

Основные мероприятия по охране поверхностных и грунтовых вод от загрязнения предусматривается осуществить за счёт инженерного обеспечения территории, а именно:

– реконструкции и модернизации существующих очистных сооружений хозяйственно-бытовой канализации в с. Макарово и д. Ивановское;

– развития систем канализации со строительством очистных сооружений на базе передовых технологий во всех сельских населённых пунктах городского округа Черноголовка;

– обеспечения современными компактными очистными сооружениями участков индивидуального жилищного строительства на новых территориях в сельских населённых пунктах.

В настоящее время степень очистки хозяйственно-бытовых сточных вод, поступающих на городские очистные сооружения, не соответствует нормативам, главным образом, по содержанию нефтепродуктов и меди. Избыточное содержание нефтепродуктов в бытовых стоках связано, по-видимому, с тем, что сточные воды ливневой канализации некоторых предприятий (в частности – ИПХФ РАН) без очистки поступают в общую городскую канализацию. С целью повышения эффективности очистки от нефтепродуктов ливневые стоки следует подвергать очистке на  локальных очистных сооружениях предприятий. Необходимо разработать и принять нормативы предельно-допустимых стоков при приёме сточных вод предприятий в городскую канализацию. Предприятиям, имеющим превышения по отдельным веществам (в частности, по содержанию меди), необходимо наладить систему локальной очистки производственных стоков. В качестве первоочередной задачи необходимо довести эффективность очистки от нефтепродуктов на очистных сооружениях хозяйственно-бытовых стоков ФГУП «УЭ НЦЧ РАН» до качества водоёмов хозяйственно-бытового и культурного назначения.

В ИПХФ РАН, все стоки которого поступают в общую систему городской канализации, следует наладить очистку промышленно- ливневых стоков перед сбросом в городскую канализацию.

С учётом роста общего количества хозяйственно-бытовых стоков городского округа к концу расчётного срока потребуется увеличение мощности очистных сооружений ФГУП УЭ НЦЧ до 16 тыс. м3/сут., а также полная реконструкция очистных сооружений военного городка в д. Макарово, ремонт и модернизация очистных сооружений в с. Ивановское. Планируемое развитие бытовой канализации в сельских населённых пунктах (см. раздел «Бытовая канализация») будет способствовать постепенной ликвидации выгребов и улучшению экологического состояния грунтовых вод.

Качество очистки стоков на городских очистных сооружениях в значительной степени зависит от состояния канализационных сетей, являющихся источником вторичного (дополнительного) загрязнения сточных вод в результате поступления стоков с нестандартным набором загрязняющих веществ, а также возникновения новых генераций загрязняющих веществ при эндогенных процессах в трубопроводах, происходящих в анаэробных условиях.

Конструктивное решение задачи качественной очистки стоков должно включать работу по трём направлениям:

- снижение уровня загрязнённости сточных вод, отводимых от городских предприятий и организаций, включая регулярную промывку их канализационных сетей;

- осуществление регулярной централизованной промывки и санации городских канализационных сетей;

- своевременный ремонт, модернизацию и дооснащение городских сетей канализации.

С целью уменьшения поступления загрязняющих веществ с поверхностным стоком в водоёмы и грунтовые воды в пределах населённых пунктов городского округа необходимо развивать систему ливневой канализации, оборудованную очистными сооружениями ливнестоков. С учётом существующей и проектируемой застройки на территории городского округа планируется размещение шести комплексов очистных сооружений поверхностного стока (см. раздел «Инженерная подготовка территории»).

Все предприятия и академические институты, имеющие производственные площадки, следует оборудовать локальными очистными сооружениями поверхностных стоков. Предприятиям ФГУП ЭЗАН, ИФТТ РАН, ИСМАН, ЗАО «Стройсервис», ЗАО «Группа предприятий ОСТ», в поверхностных стоках которых содержание нефтепродуктов превышает ПДС более чем в 10 раз, это необходимо сделать в первую очередь.

Генеральным планом предусматривается развитие транспортной инфраструктуры городского округа: увеличение общей протяжённости автодорог, размещение новых объектов обслуживания (АЗС, СТО), увеличение количества и площади гаражей. При работе автотранспорта в окружающую среду поступает более 400 видов веществ, которые могут вызвать загрязнение вод. Предприятия транспорта являются основными поставщиками нефтепродуктов, фенолов, тяжёлых металлов и легко окисляющихся органических веществ.

Мероприятиями, препятствующими загрязнению поверхностных вод транспортными средствами, являются:

- организация поверхностного стока на территориях гаражных кооперативов и крупных автостоянок;

- развитие сети ремонтно-сервисной службы с целью минимизации самодеятельного ремонта и мытья машин в необорудованных для этого местах, на берегах рек и прудов, с использованием синтетических моющих средств;

- создание бессточной системы водоснабжения на объектах обслуживания автомобилей;

- строительство локальных очистных сооружений с последующим разбавлением остаточного количества загрязняющих веществ.

- создание очистных сооружений для очистки ливнестоков с крупных автомагистралей (ЦКАД, А-107 ММК, А-103);

- совершенствование технологических методов очистки с целью удаления не только взвешенных и органических веществ, но и наиболее вредных токсических и канцерогенных веществ, к которым относится, в частности, тетраэтилсвинец.

Учитывая высокую экологическую уязвимость малых водных объектов, какими являются р. Черноголовка с прудами, озёра Южное, Северное и Песчанка, следует:

– разработать проект строительства набережной и благоустройства береговой полосы р. Черноголовки в районе нового индивидуального жилищного строительства по ул. Береговой;

– разработать Проект рекреационного использования водных объектов местного значения г. Черноголовки (оз. Южное, Песчанка) с учётом их рекреационной ёмкости;

– разработать проект благоустройства и рекреационного использования озера Северного, входящего в Черноголовский государственный заказник, и согласовать его в отделе охраны окружающей среды и биологических ресурсов МПР Московской области;

– проводить периодическую чистку дна Черноголовских прудов с целью улучшения их проточности и кислородного режима

7.4.   Охрана лесов и рекреационное использование

Леса в пределах городского округа Черноголовка занимают значительную территорию (3750 га) и представляют собой исключительно ценный природный ресурс, который, помимо ведения лесного хозяйства, обеспечивает благоприятную среду обитания для населения, предоставляет возможности для развития различных видов рекреации, выполняет функции охраны объектов животного мира и поддержания биоразнообразия.

В связи с этим, одной из главных задач территориального планирования городского округа Черноголовка является максимальное сохранение лесной растительности.

Категории и динамика площади лесов, расположенных в пределах городского округа Черноголовка, на перспективу представлены в таблице 7.4.1.

Таблица 7.4.1

Категории и площади лесов в пределах городского округа Черноголовка (проект)

| Категории лесов | Площадь, га |
| --- | --- |
|  | Сущ. положение | Проект | Баланс |
| Приписные леса ИПХФ | 1670 | 1664,7 | - 5,3 |
| из них |  |  |  |
| Городские леса Черноголовка | 213,3 | 289,6 | + 76,3 |
| Леса лесного фонда | 1180,7 | н/д | н/д |
| Леса на сельскохозяйственных землях | 372,5 | 362,8 | - 9,7 |
| Всего леса в пределах городского округа | 3223,2 | 3208,2 | - 15,0 |

В пределах расчётного срока генерального плана на территории округа не планируется изменение площади лесов, относящихся к лесному фонду Российской Федерации (кварталы Ямкинского и Сельского участковых лесничеств Ногинского филиала лесничества ГКУ МО «Мособллес»). Исуключение составляют участки леса, по территории которых пройдет планируемая автомобильная дорога А-103 «Щёлковское шоссе – Черноголовка – МБК» (западный обход г. Черноголовки).

На участках, занятых в настоящее время лесами на сельскохозяйственных землях также не предусматривается размещения каких-либо объектов, однако такая возможность в принципе не исключается, при условии целесообразности и с учётом выбора участка на основании экологического обследования. Не должны подлежать застройке леса на сельскохозяйственных землях, отнесённые к транзитным территориям в Схеме планируемых природных экологических территорий (выполненной в составе Схемы территориального планирования Московской области). Размещение объектов на нелесных землях, включённых в состав транзитных территорий, должно быть минимизировано, чтобы не создавать дополнительного фактора беспокойства для миграций животных.

Сохранность площадей и экологического качества приписных лесов ИПХФ РАН, а в особенности - Черноголовского природного заказника, представляется особо принципиальной, т.к. только такие крупные, нерасчленённые лесные массивы способны выполнять функции поддержания экологического равновесия и сохранения биоразнообразия на областном уровне. Расчленение, хозяйственное освоение и частичная застройка лесов ИПХФ, относящихся к заказнику, приведут к потере выполняемых им функций.

Охрана лесов, на территории которых возник город Черноголовка, является сложной задачей, т.к. зависит от развития последнего и требует разумного сочетания градостроительных и природоохранных интересов. При принятии градостроительных решений следует исходить из статуса данных лесов, прописанного в Лесном кодексе (ст. 23 - городские леса, ст. 102 - защитные леса).

В генеральном плане предлагается создание в пределах округа взаимосвязанной системы лесов и озеленённых территорий, обеспечивающих выполнение различных присущих им функций.

В составе лесов выделяются:

- леса лесного фонда Российской Федерации (основная функция – ведение лесного хозяйства в сочетании с рекреационным использованием территории: прогулочная рекреация, сбор грибов и ягод, охота, для отдельных кварталов - обеспечение транзитных функций в системе планируемых природных экологических территорий);

- леса на землях сельскохозяйственного назначения (рекреационное использование с возможным размещением рекреационных объектов, за исключением лесов, отнесённых к транзитным территориям в Схеме территориального планирования Московской области);

- леса на землях промышленности, науки, обороны и т.д. (приписные леса ИПХФ РАН), подразделяющиеся на:

- леса ООПТ (2 участка Черноголовского природного заказника – основная функция охрана природы, вспомогательная – экстенсивное рекреационное использование, не противоречащее режиму заказника);

- леса, обеспечивающие транзитные функции между участками Черноголовского заказника (кв. 5,6,13,14 вне городской черты Черноголовка);

- городские леса города Черноголовка (в соответствии со ст. 23 Лесного кодекса РФ, леса, расположенные на землях населённых пунктов).

1. Леса особо охраняемой природной территории Черноголовский государственный природный заказник.

Черноголовский областной природный заказник, расположенный в пределах городского округа на землях промышленности, находящихся в федеральной собственности, на основании п. 6 ст. 2 Закона РФ «Об особо охраняемых природных территориях» (№33 ФЗ от 15.02.1995 г.), находится в ведении органа государственной власти субъекта Российской Федерации – Министерства экологии и природопользования Московской области. То, что заказник расположен на землях промышленности, не противоречит существующему законодательству, т.к. в соответствии с п. 2 ст. 22 ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях», объявление территории государственным природным заказником допускается как с изъятием, так и без изъятия у пользователей, владельцев и собственников земельных участков.

На основании п. 3 ст. 35 ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях», органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органы местного самоуправления могут осуществлять охрану особо охраняемых природных территорий регионального и местного значения через специально созданные для этой цели структурные подразделения, наделенные соответствующими полномочиями.

Охрана заказника при его организации была возложена на руководство ИПХФ РАН, что противоречит действующему законодательству. Вследствие недостатка финансирования и отсутствия профессиональных кадров (егерей, инспекторов) в настоящее время она практически не осуществляется. В дальнейшем ИПХФ РАН не заинтересован нести ответственность за заказник, что подтверждается обращением руководства института в орган Росимущества с просьбой о передаче полномочий по охране лесов и, в частности, природного заказника муниципальному органу власти. Однако это противоречит задаче сохранения заказника, т.к. влечёт за собой понижение статуса особо охраняемой природной территории (перевод с регионального на местный уровень).

Администрация городского округа Черноголовка в настоящее время выступила с предложением передать Черноголовский заказник в муниципальную собственность с последующей организацией на его территории областного зоопарка (согласно письму Витринского В.М. № 9641 от 26.06.2012 г. «О земельном участке для зоопарка»). Однако это решение противоречит целям и задачам организации системы особо охраняемых природных территорий, т.к.:

– при организации зоопарка требуется устройство ограждения территории, что будет препятствовать естественным миграциям животных и приведёт к искусственной изоляции обширной природной территории;

– зоопарки создаются для выполнения образовательных, просветительских и рекреационных целей, а не для охраны видов в естественных условиях местообитания, при этом концентрация представителей разнообразных видов животных (в том числе – экзотов, интродуцентов) создаёт угрозу существования местным видам фауны и флоры, может привести к нарушению естественных местообитаний.

Для обеспечения качественной охраны и функционирования Черноголовского государственного природного заказника необходимо создание на уровне Московской области администрации (дирекции) заказника, что предусмотрено п. 8 ст. 22 Федеральный закон «Об особо охраняемых природных территориях». Порядок финансирования дирекции заказника должен определяться соответствующим органом государственной власти Московской области. Данная задача не входит в перечень полномочий местного органа самоуправления, однако интересы развития муниципального образования (в частности – рекреационное использование поддержание благополучного экологического состояния озера Северного в составе заказника) требуют взаимодействия властей, поэтому администрация городского округа вправе выйти с предложением о создании дирекции заказника в Министерство экологии и природопользования Московской области.

Реализацией разработанных в составе проекта лесоустройства мероприятий по рекреационному благоустройству лесов ИПХФ в настоящее время никто не занимается. Природоохранные мероприятия и благоустройство рекреационной зоны, прилегающей к Северному озеру и используемой, главным образом, местными жителями, осуществляются администрацией г. Черноголовка, за счёт муниципальных средств, что является нарушением, однако только это позволяет содержать ценный природный объект в благополучном состоянии. Возможно, было бы целесообразно включить этот участок заказника в городскую черту, изменив для него статус ООПТ с регионального на местный. Охрану и использование озера и прилегающей к нему территории для рекреационных целей следует проводить в соответствии с разработанными при функциональном зонировании заказника рекомендациями. При этом включённая в городскую черту часть территории заказника, в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации (ст. 35, п. 11) и Земельным кодексом Российской Федерации, (ст. 85, п. 1) будет являться рекреационной территориальной зоной. Предлагаемое название - Особо охраняемая территория природоохранного и рекреационного назначения местного значения «Озеро Северное и прилегающие леса».

Целесообразным также представляется проведение функционального зонирования Черноголовского заказника, что предусмотрено статьёй 4 Федерального Закона «Об особо охраняемых природных территориях Московской области». Такое зонирование следует провести с целью организации более эффективной охраны и рекреационного использования его территории, с выделением участков, требующих мероприятий по особой охране (микрозаповедников, зон покоя), экологических троп, участков активной рекреации с элементами благоустройства и т.д. При зонировании следует учесть пожелания научных сотрудников института проблем экологии и эволюции им. А.Н. Северцова об устройстве 300-метровой охранной зоны вокруг участка, занятого экспериментальной базой «Черноголовка» ИПЭЭ РАН, т.к. важным условием для проведения экспериментов является отсутствие интенсивной рекреационной нагрузки на прилегающей к базе территории, в первую очередь - охоты с использованием собак.

Функциональному зонированию должно предшествовать детальное экологическое обследование территории, которое может проводиться специализированными экологическими организациями только с разрешения уполномоченного органа власти Московской области (Министерства природных ресурсов Московской области).

# Проведение экологического обследования заказника, помимо ситуации, связанной с рекреационным использованием озера Северного и полномочиями администрации городского округа по проведению благоустройства прибрежной территории, необходимо также по причине имеющихся планов инвесторов по застройке участка заказника в кв. 29 (выделы 14, 15). В соответствии с Ведомостью проектируемых лесных культур и других лесовосстановительных мероприятий на не покрытых лесом землях на период с 2001 по 2010 г., планировалось естественное заращивание гарей в кв. 29. В процессе обследования следует определить возможности восстановления данного участка заказника. При условии утери природной ценности участок может быть исключён из состава заказника. Однако решение о реорганизации заказника, в соответствии со ст. 6 Федерального закона об ООПТ Московской области, может принимать только Правительство Московской области.

Результатом экологического обследования может стать частичная реорганизация заказника, которая, в соответствии со ст. 14.1, п. 2 Федерального закона «Об особо охраняемых природных территориях Московской области», может осуществляться по предложениям органов местного самоуправления муниципальных образований Московской области.

2. Леса, обеспечивающие транзитные функции между участками Черноголовского заказника.

Участки кварталов 5, 6, 13, 14, не входящие в городскую черту Черноголовка, в соответствии со Схемой территориального планирования – основными положениями градостроительного развития, отнесены к транзитным территориям, где необходимо сохранение естественных условий местообитания. Здесь не планируются мероприятия по рекреационному благоустройству. Напротив, по границе транзитной зоны с городской территорией целесообразно создание природных барьеров в виде залежей бурелома или плотных кустарниковых зарослей, затрудняющих проникновение большого числа рекреантов.

3. Городские леса г. Черноголовка

Площадь лесов в пределах города составляет в настоящее время 213,5 га. В результате включения в городскую черту кв. 30,31,39,40 и части кв. 43 приписных лесов ИПХФ РАН площадь лесных массивов существенно увеличится. Вместе с тем, в рамках расчётного срока генерального плана в городе Черноголовка за счёт строительства планируемых объектов жилья и обслуживания на участках, занятых в настоящее время лесными массивами ИПХФ РАН общей площадью 13,6 га, будет производиться вырубка древостоя. С целью минимизации потерь рубки должны быть выборочными, только под габариты зданий и сооружений, и производиться при условии компенсационного восстановления древесной растительности при озеленении новых кварталов жилой застройки и общественных центров.

Изменение площади лесов, занятой лесными массивами в границах г. Черноголовки, представлено в таблице 7.4.1.

Таблица 7.4.1

Изменение площади лесных массивов в границах г. Черноголовки

на расчётный срок

| Основание изменения площади городских лесов | Баланс территории, га |
| --- | --- |
| Уменьшение площади кв. 21 за счёт спрямления площади планируемого жилого квартала | – 0,9 |
| Уменьшение площади кв. 30 за счёт размещения малоэтажной жилой застройки и объектов обслуживания в юго-западной части квартала | – 5,0 |
| Уменьшение площади кв. 43 на участке к югу от Школьного бульвара под расширение объектов обслуживания | – 0,3 |
| Уменьшение площади кв. 43 за счёт строительства жилого квартала по ул. Береговой | – 2,1 |
| Увеличение площади за счёт участка кв. 43, включаемого в горчерту | +4,2 |
| Уменьшение площади заболоченного мелколесья в кв. 44 за счёт строительства гаражей. | – 2,3 |
| Увеличение площади за счёт изменения городской черты на востоке (кв. 30,31,39,40) | + 77,4 |
| Уменьшение площади бывшего кв. 16 Ямкинского лесн-ва за счёт расширения коммунально-складской зоны на юге | – 1,0 |
| Итого: | + 65,8 |

Таким образом, общая площадь лесных массивов в границах города Черноголовка составит на расчётный срок около 280 га.

Сохраняющиеся лесные массивы, расположенные в границах города Черноголовка и выполняющие рекреационно-оздоровительные и средозащитные функции, в соответствии с Лесным кодексом РФ (cт. 23) должны относиться к функциональной зоне городских лесов. В настоящее время эти леса относятся к категории земель науки, промышленности, обороны и т.д., являясь приписными лесами ИПХФ РАН. С целью устранения несоответствия юридического статуса лесных массивов и их существующего и планируемого функционального назначения целесообразно рассмотреть вопрос о переводе лесов ИПХФ РАН в границах города Черноголовка в земли населённых пунктов и придании им статуса «городские леса» с последующим закреплением кадастровых границ лесных участков.

Городские леса на основании п. 2 ст. 102 Лесного кодекса РФ относятся к защитным лесам, которые подлежат освоению в целях сохранения средообразующих, водоохранных, защитных, санитарно-гигиенических, оздоровительных и иных полезных функций лесов с одновременным использованием лесов при условии, если это использование совместимо с целевым назначением защитных лесов и выполняемыми ими полезными функциями.

В плане функционального назначения леса и озеленённые территории города Черноголовка выполняют средозащитные, рекреационные, санитарно-гигиенические и эстетические функции.

К зоне с приоритетом рекреационных функций относятся:

- планируемая рекреационная зона отдыха вокруг каскада прудов на р. Черноголовка, переходящая на юго-западе в лесопарковую зону, создаваемую на базе кв. 31, 39, 40, 41 приписных лесов ИПХФ РАН;

- существующая рекреационная зона на озере Северном, планируемая к развитию при условии согласования режима использования территории с природоохранными службами Московской области. Эти зоны характеризуется общедоступностью и направленностью мероприятий на создание наилучших условий для кратковременного повседневного отдыха жителей, в сочетании с мероприятиями по уходу за лесом.

К зоне с приоритетом средозащитных функций отнесены все городские леса Черноголовка, в том числе расположенные на территориях общественных учреждений, детских садов, школ, за исключением лесопарковой зоны и лесов санитарно-защитных зон. Хозяйственные мероприятия здесь должны способствовать поддержанию благополучного экологического состояния лесной растительности в естественном режиме функционирования, что должно обеспечить здоровую среду обитания.

Леса и зелёные насаждения, расположенные в границах санитарно-защитных зон территорий институтов РАН, предприятий и коммунальных объектов, а также уличное и примагистральное озеленение относятся к зоне с приоритетом санитарно-защитных и гигиенических функций.

Проектом предусматривается создание новых объектов озеленения в городе Черноголовка, в первую очередь – на участках планируемого жилищного строительства, где будет создан протяжённый бульвар в продолжение Спортивного бульвара, завершающийся обширной зелёной зоной вокруг планируемого культурного центра. На месте пустырей вокруг каскада прудов на р. Черноголовка планируется создание благоустроенной рекреационной зоны.

Примерные площади зелёных насаждений общего пользования на перспективу представлены в таблице 7.4.3.

Таблица 7.4.3.

Озеленённые территории общего пользования

| Местонахождение | Площадь, га |
| --- | --- |
| Рекреационная зона между ул. Береговой и ул. Центральной | 11,5 |
| Рекреационная зона вдоль ул. Береговой до ул. Берёзовой | 2,2 |
| Зелёная зона между Проездом Строителей и Школьным бульваром | 3,8 |
| Бульвар между ул. Лесной и проездом Строителей | 0,5 |
| Бульвар между ул. Лесной и Школьным бульваром | 1,9 |
| Бульвар между Школьным бульваром и ул. Центральной | 0,5 |
| Бульвар Архитектора Толмачёва | 0,7 |
| Продолжение Школьного бульвара и сквер вокруг гостиницы и общежития | 2,4 |
| Бульвар Золотого и бульвар вдоль ул. Центральной | 1,5 |
| Бульвары вдоль ул. Солнечной | 0,9 |
| Сквер между Институтским проспектом и ул. Первой | 0,7 |
| Сквер по ул. Третьей | 0,2 |
| Уличное озеленение | 3,8 |
| Озеленение вокруг транспортной развязки на ул. Центральной | 0,3 |
| Всего: | 30,9 |

Таким образом, суммарная площадь зелёных насаждений общего пользования в пределах города возрастёт и составит ориентировочно около 310 га. Обеспеченность зелёными насаждениями составит на расчётный период 126 м2/чел., на расчётный срок – 119 м2/чел., что значительно превышает существующие нормативы и позволит обеспечить полноценный разнообразный отдых в природно-рекреационных зонах не только жителям города Черноголовки, но и городского округа в целом.

7.5.   Санитарная очистка территории

# Санитарную очистку городского округаЧерноголовка осуществляют организации:

# – ФГУП «Управление Эксплуатации НЦЧ», обслуживающее жилой фонд и территории города Черноголовка, относящиеся к федеральной собственности Российской Академии Наук;

# – МУП «Служба Единого Заказчика ЖКХ», обслуживающее сельские населённые пункты и садовые товарищества, а также здания и участки территории г. Черноголовки, относящиеся к муниципальной собственности (общежитие и жилой дом на ул. Объездной, территории в районе коммунально-складской зоны), детские сады, промышленные предприятия и институты (в части вывоза ТБО).

# На территории, подведомственной УЭ НЦЧ, вывоз отходов осуществляется ежедневно, кроме воскресенья. Город обслуживают 10 мусоровозов грузоподъёмностью 4,5 т. Средний пробег мусоровоза за смену составляет 72 км. Степень изношенности транспортных средств – 50 %.

# МУП СЕЗ ЖКХ имеет на балансе 1 мусоровоз (МАЗ) грузоподъёмностью 9 т, рассчитанный на 35 м3 мусора. Периодичность вывоза летом – 5 – 6 раз в неделю (кроме воскресенья), зимой – через день.

Откачка и вывоз хозяйственно-фекальных стоков из неканализованных домовладений в деревнях Афанасово и Ботово осуществляется МУП СЕЗ ЖКХ. Жидкие бытовые отходы (ЖБО) поступают на очистные сооружения УЭ НЦЧ РАН Периодичность вывоза – 1 раз в месяц. Ежегодное количество осадка очистных сооружений хозяйственно-бытовых стоков, поступающее на иловые площадки, составляет около 600 т. Несмотря на то, что иловый осадок подвергается термической обработке для уменьшения объёма, иловые площадки переполнены, вывоз на захоронение или утилизацию не осуществляется, что является проблемой для муниципального образования.

Твёрдые бытовые отходы

Общее количество твёрдых бытовых отходов, образующихся на территории городского округа Черноголовка, в соответствии с представленными Лимитами размещения, составляет около 11,2 тыс. т/год или ориентировочно – около 45 тыс. м3/год.

Вывоз бытовых и приравненных к ним отходов c территории городского округа Черноголовка осуществляется на полигоны  «Тимохово» в Ногинском районе и «Киржач» во Владимирской области (по разовым договорам).

В соответствии с решениями генерального плана, прогнозируемая численность населения городского округа Черноголовка к концу расчётного периода составит 24,5 тыс. человек, к концу расчётного срока – 26 тыс. чел.

Рост численности населения и появление новых объектов социальной сферы приведут к увеличению объёма образующихся бытовых отходов, количество которых определяется, уровнем благосостояния населения и степенью благоустройства территории.

Норма образования ТБО (среднегодовая норма накопления на человека), утвержденная Постановлением Главы городского округа Черноголовка от 14.11.2007 г. № 335, составляет для жилых домов – 1,62 м3/чел. в год, для общежитий – 1,3 м3/чел. в год и является усреднённой по территории городского округа для благоустроенного жилищного фонда и усадебной застройки. При прогнозируемом росте объёма образующихся твёрдых бытовых отходов 3 % в год удельная норма накопления ТБО к концу расчётного периода (2020 г.) возрастет до 2,05 м3/год, к концу расчётного срока – до 3,2 м3/год

В расчёте количества твёрдых бытовых отходов от жилого сектора была принята единая норма образования ТБО для общежитий и жилых домов, с учётом постоянной эксплуатации жилого фонда общежитий. Норма накопления для населения садоводческих товариществ принята в количестве 0,81 м3/чел. в год, с учётом сезонности проживания. В связи с тем, что часть сезонного населения, составляющая в настоящее время около 8 тыс. чел. является жителями г. Черноголовка и учтена в составе постоянного населения, в расчёте условно принята численность сезонного населения, уменьшенная вдвое.

При увеличении численности постоянного населения городского округа к концу расчётного периода до  24,5 тыс. чел. и приросте сезонного населения на 0,8 тыс. чел. количество образующегося бытового мусора от жилого сектора будет составлять к 2020 году 55,2 тыс. м3/год, а к 2035 году – 88,6 тыс. м3/год (таблица 7.5.1).

Таблица 7.5.1.

Ориентировочные объёмы образования ТБО от жилого сектора

на расчётные этапы генерального плана

| Объекты образования ТБО, включая КГО | Единица измерения | Среднегодовая норма накопления, м3/чел. | Объём образования ТБО, тыс.м3 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2013 | 2020 | 2035 | существующее положение | расчётный период | расчётный срок |
| Жилой сектор: |  |  |  |  |
| постоянное население | на 1-го жителя | 1,62 | 2,05 | 3,2 | 37,10 | 50,28 | 83,13 |
| сезонное население |  | 0,81 | 1,03 | 1,14 | 3,24 | 4,93 | 5,46 |
| Всего: |  | 40,34 | 55,21 | 88,59 |

Для расчёта количества мусора, образующегося от объектов социально-культурного и коммунально-бытового обслуживания, образования, здравоохранения за основу были приняты усреднённые нормативы образования ТБО, разработанные ГУП Академией коммунального хозяйства им. К.Д. Памфилова, либо местные нормативы, разработанные некоторыми муниципальными образованиями, расположенными на территории Московской области.

Исходя из существующих ориентировочных норм накопления для объектов соцкультбыта, здравоохранения, школ и детских дошкольных учреждений, объём образующихся ТБО от них составляет в настоящее время около 2 тыс. м3/год (таблица 7.5.2).

Таблица 7.5.2.

Ориентировочный объём ТБО от объектов социально-культурной сферы, учреждений здравоохранения и образования

| Объекты образования ТБО, включая КГО | Единица измерения | Среднегодовая норма накопления, м3/чел. | Объём образования ТБО, тыс.м3 |
| --- | --- | --- | --- |
| Поликлиники на 600 посещений | на 1 посещение | 0,14 | 0,042 |
| Больница на 130 мест | на 1 койко-место | 0,7 | 0,09 |
| Детские сады на 874 места | на 1-го воспитанника | 0,8 | 0,816 |
| Школы на 3378 мест | на 1-го учащегося | 0,21 | 0,441 |
| Учреждения дополнительного образования на 2149 мест | на 1-го учащегося | 0,19 | 0,408 |
| Всего: | 1,798 |

При общем количестве ТБО городского округа Черноголовка, вывозимых на полигон захоронения, 45 тыс. м3/год, объём ТБО, образующихся от неучтённых объектов обслуживания, магазинов, учреждений и т.д. составляет примерно около 3 тыс. м3/год. Таким образом, общее количество ТБО от нежилых объектов в настоящее время составляет около 5 тыс. м3/год.

В пределах расчётного периода на территории городского округа Черноголовка планируется строительство новых объектов социальной сферы: общественно-торговых общественно-деловых и культурно-досуговых центров в г. Черноголовка, включающих предприятия бытового обслуживания и общественного питания. Кроме того, планируется строительство предприятий оптовой торговли и локальных центров обслуживания в д. Ботово и с. Макарово, детских садов в г. Черноголовке, д. Ботово и с. Макарово, общеобразовательной школы в с. Макарово. Планируется также увеличение вместимости существующей больницы в г. Черноголовка на 100 койко-мест к 2020 г. К 2035 г. планируется увеличить вместимость больницы до 245 койко-мест, а также построить в городе амбулаторию на 30 – 40 мест.

Ориентировочные нормы накопления и объёмы образования ТБО по городскому округу Черноголовка от новых объектов строительства на расчётный период генерального плана (до 2020 г.)  приведены в таблице 7.5.3.

Таблица 7.5.3.

Ориентировочные объёмы образования ТБО от планируемых объектов обслуживания, здравоохранения, образования на расчётные этапы генерального плана

| Объекты образования ТБО, включая КГО | Единица измерения | Среднегодовой норматив накопления, м3/чел. | Объём образования ТБО, тыс.м3 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2020 | 2035 | на расчётный период | на расчётный срок |
| Объекты социально-культурного обслуживания |
| Общественно-торговые центры и предприятия оптовой торговли ориентировочной площадью около 20 тыс. м2 | на 1 м2 торговой площади | 0,7 | 0,78 | 13,93 | 15,38 |
| Культурно-досуговые центры на 400 мест | на 1 место | 0,32 | 0,49 | 0,127 | 0,197 |
| Предприятия бытового обслуживания с количеством работающих 90 чел. | на 1-го сотрудника | 0,63 | 0,99 | 0,057 | 0,089 |
| Предприятия общественного питания (в том числе в составе общественно-деловых и культурно-досуговых центров) на 650 посадочных мест | на 1 посадочное место | 1,65 | 2,57 | 1,07 | 1,67 |
| Образовательные учреждения |
| детские сады на 210 мест | на го воспитанника | 1,01 | 1,58 | 0,21 | 0,33 |
| Школа на 260 мест | на 1-го учащего | 0,27 | 0,41 | 0,07 | 0,11 |
| Медицинские учреждения |
| Больница (увеличение койко-мест на 115 ед.) | на 1 койко-место | 0,9 | 1,38 | 0,09 | 0,16 |
| Амбулатория на 40 посещений | на 1 посещение | 0,18 | 0,28 | - | 0,01 |
| Всего: | 15,55 | 17,95 |

Объём образования ТБО от существующих предприятий, учреждений, объектов социально-культурного и бытового обслуживания, при условии их сохранения в рамках проектного срока генерального плана составит, с учётом увеличения нормы накопления, к 2020 году – 6,34 тыс. м3/год, к 2035 году – 9,87 тыс. м3/год.

Общее количество образующихся твёрдых бытовых отходов от городского округа Черноголовка составит ориентировочно к 2020 г. – 77 тыс. м3/год, к 2035 году – 116,4 тыс. м3/год (таблица 7.5.4).

Таблица 7.5.4.

Ориентировочный объём ТБО, образующихся на территории                               городского округа Черноголовка

| Объекты образования ТБО | Объём образования ТБО, тыс.м3 |
| --- | --- |
|  | 2020 г. | 2035 г. |
| Жилой сектор, включая новые объекты строительства | 55,21 | 88,59 |
| Планируемые объекты социально-культурной сферы | 15,55 | 17,95 |
| Существующие объекты социально-культурной сферы, учреждения, предприятия | 6,30 | 9,87 |
| Всего: | 77,06 | 116,41 |

На перспективу в городском округе сохранится планово-регулярная контейнерная система сбора и вывоза домового мусора с применением стандартных герметических мусоросборников, обеспеченных антикоррозийным и антиадгезионным покрытием.

Общее количество ёмкостей, необходимое для временного хранения отходов, определяется по формуле:

Бкон = Пгод * К1* К2* / (365* V) , где:

Пгод – годовое накопление ТБО в м3;

К1 – коэффициент неравномерности накопления отходов (принимается равным 1,25);

К2 – коэффициент, учитывающий необходимость резерва (принимается равным 1,05)

V - вместимость (ёмкость) контейнера, м3.

Ориентировочное количество контейнеров, подлежащих расстановке в жилых и общественных зонах на территории городского округа Черноголовка (при условии ежедневного вывоза в районах многоквартирной застройки (г. Черноголовка), 4 – 5 раз в неделю – в сельских населённых пунктах и не реже 1 раза в 2 недели – в СНТ), представлено в таблице 7.5.5.

Таблица 7.5.5

Ориентировочное количество контейнеров ТБО на расчётные периоды

генерального плана

| Ёмкость контейнеров, м3 | Ориентировочное количество контейнеров, шт. |
| --- | --- |
|  | 2020 г. | 2035 г. |
|  | 0,75 м3 | 1,1 м3 | 0,75 м3 | 1,1 м3 |
| Многоквартирная застройка | 187 | 127 | 315 | 215 |
| Индивидуальная застройка сельских .н.п. | 34 | 24 | 50 | 34 |
| Садоводческие товарищества | 28 | 19 | 31 | 21 |

Согласно нормативам, в районах многоэтажной застройки максимальное расстояние от границ участка обслуживания до площадки контейнеров должно составлять не менее 20 и не более 100 м.

В районах индивидуальной жилой застройки с малым числом проживающих и меньшим (по общему объёму) количеством образующегося мусора по сравнению с многоэтажной застройкой необходимо предусмотреть организацию общих контейнерных площадок для групп домов. Здесь возможна установка контейнеров в точках с большими радиусами охвата доступных источников ТБО – 200 метров и более, обеспечивающими заполнение (при отсутствии пищевых отходов) за период не более 5 суток.

Площадки должны иметь асфальтовое покрытие, обрамление зелёными насаждениями, обладающими высокой способностью выделять фитонциды, с густой и плотной кроной, желательно без плодов и ягод. Можно использовать ограждение контейнерных площадок стальной плетёной одинарной сеткой из оцинкованной проволоки, позволяющей ограничить доступ посторонних лиц, животных и птиц, а также обеспечить сохранность контейнеров.

Арендаторы и собственники нежилых помещений и земельных участков, не имеющие собственных контейнерных площадок, должны заключать договора на вывоз и переработку отходов с организациями, выполняющими указанные функции.

В общем объёме ТБО 10 – 15 % составляет крупногабаритный мусор, для сбора которого необходима установка специальных контейнеров объёмом 8 – 12 м3 из расчёта 1 контейнер на площадку.

В строящихся жилых домах 5 этажей и более, в соответствии с требованиями ВСН 8-72, следует устраивать мусоропроводы. Однако практика показывает, что наличие мусоропроводов в домах только усугубляет проблему санитарной очистки, т.к. при этом способе мусороудаления не производится его первичная сортировка, лежащая в основе эффективной деятельности по переработке мусора. При условии внедрения системы раздельного сбора мусора, представляется целесообразным на будущее отказаться от устройства мусоропроводов в капитальной жилой застройке (подобный опыт применяется, в частности, в г. Мытищи, где принята Программа перехода на селективный сбор бытовых отходов многоквартирных домах).

Основными видами отходов, поддающимися сортировке для вторичного использования, являются бумага, картон, стеклотара, ПЭТ-бутылки, алюминиевые банки. При сортировке следует также выделять опасные отходы (элементы питания, энергосберегающие и люминесцентные лампы), для сбора которых рекомендуется организовать в микрорайонах города Черноголовка специальные контейнеры.

Контейнеры для раздельного сбора утильных фракций должны существенно отличаться от остальных по цвету и снабжаться соответствующими надписями и рисунками, а пункт следует оборудовать агитационными материалами, разъясняющими необходимость и порядок раздельного складирования отходов.

Для раздельного сбора ТБО целесообразно организовать пункты первичного сбора ТБО в жилом секторе. Он представляет собой горизонтальную асфальтированную площадку размером по асфальту 14,0х14,0м, ограждённую бетонным забором. Для въезда на площадку  в ограде сооружаются двустворчатые распашные ворота. Внутри ограждения располагаются стандартные контейнеры для сбора твердых бытовых отходов, ангар для складирования, прессования и хранения утильных фракций отходов, помещение для размещения обслуживающего персонала пункта. Площадка обслуживается двумя рабочими в одну смену. Положительный опыт работы таких пунктов уже имеется в городском округе Бронницы.

Площадки раздельного сбора следует располагать преимущественно в пределах участков многоквартирной застройки с максимальной численностью населения, где происходит наибольшее накопление ТБО.

Древесно-растительные отходы, образующиеся при систематическом уходе за зелёными насаждениями и состоящие из порубочных остатков (пни, стволы, корни, полученные в результате вырубки деревьев и кустарников, опавшей листвы и скошенной травы), предлагается направлять на переработку для приготовления мульчирующей декоративной щепы (за исключением деревьев, пораженных болезнями) и компостировать по разработанной АКХ им. К.Д.Памфилова схеме. По содержанию питательных элементов полученная удобрительная смесь весьма близка опилко-пометным компостам, хотя и уступает им по содержанию калия, и может применяться в работах по озеленению городского округа.

Для вывоза ТБО, образующих на территории городского округа Черноголовка, на полигон захоронения (мусороперерабатывающий комплекс) «Тимохово» к 2020 году, при условии выполнения 2-х рейсов в день, потребуется 7 мусоровозов с кузовом вместимостью 20 м3 (с четырёхкратным уплотнением), при условии трёх рейсов в день – 5 мусоровозов.

Одной из важнейших задач благоустройства города является содержание улиц, площадей и других мест общего пользования в чистоте (в соответствии с санитарными нормами), а также в состоянии, отвечающем требованиям бесперебойного и безаварийного движения автотранспорта. Это достигается путем их регулярной уборки улиц летом и зимой.

В результате развития сети автомобильных дорог на территории городского округа возрастет площадь твёрдых покрытий. На перспективу для механизированной уборки территории городского округа потребуются дополнительные поливомоечные, подметально-уборочные, снегоуборочные и малогабаритные тротуароуборочные машины.

Основными видами зимней снегоуборочной деятельности являются борьба со скольжением и уборка (вывоз) снега и льда, вывоз снега к специально отведенным местам локального складирования (снегосвалки и снеготаялки).

На улицах второстепенного значения (дороги III класса) применяется переброс снежной массы за обочину дороги, на газоны, разделительные зелёные полосы и т.д.

При зимней уборке улиц с применением химических реагентов, использование которых (даже последнего поколения) сопровождается по отношению к окружающей среде, конструкциям дорожных одежд и транспортным средствам нежелательными побочными эффектами, должна быть поставлена задача снизить их применение до минимального уровня. В настоящее время в качестве основных противогололедных материалов используются техническая соль, песок, щебень и, в отдельных случаях (при температуре воздуха до -30 С0) – жидкий хлористый кальций.

Более экологичными, по сравнению с технической солью, угнетающей растительность, вызывающей аллергические реакции у населения, отрицательно влияющей на надёжность электрооборудования, расположенного под днищами городского электрического транспорта, являются препараты типа «Антиснег-1», ХКМ (твёрдые гранулы), а также жидкие антигололёдные препараты – «НКММ», Нордикс-П.

Хранение соли и антигололёдных препаратов следует осуществлять только на твердых заасфальтированных поверхностях, избегая попадания соли на открытую почву. Необходимы периодические контроль и проверка состояния емкостей, используемых для хранения жидких реагентов с целью предотвращения утечек.

Переброс снега, загрязнённого антигололёдными препаратами, с дороги за обочину либо на газоны или разделительные зеленые полосы, занятые лесом, посадками деревьев, следует исключить, т.к. это вызывает постепенную гибель зелёных насаждений. Возможный выход из данной ситуации – либо перекидка за обочину «чистого» снега (не обработанного антигололедными препаратами), либо стандартная обработка с формированием снежного вала у обочины и последующим вывозом снежной массы.

Загрязнённый снег следует вывозить на снегосвалку/снегоплавильный пункт. Талые воды необходимо подвергать очистке. Вследствие этого, размещение снегосвалки наиболее приемлемо вблизи или на территории городских очистных сооружений канализации, с включением талых вод в систему очистки, либо с устройством локальных очистных сооружений.

Промышленные отходы

В настоящее время на предприятиях городского округа Черноголовка образуется около 2300 тонн отходов в год (на основании данных, полученных от основных предприятий и научных институтов). Из них большую часть (1870 т/год или около 7,5 тыс. м3/год) составляют твёрдые бытовые отходы (мусор от уборки помещений и территории, строительный мусор), а около 430 т/год – производственные отходы. Обстановка в сфере обращения с промышленными отходами, которые могут использоваться вторично, на предприятиях Черноголовки довольно благополучная: 40,5 % передаётся другим предприятиям (лом чёрных и цветных металлов, отработанные автомобильные покрышки, аккумуляторы, реже – отходы полиэтилена, макулатура).

Промышленные отходы, приравненные к ТБО, поступают на полигоны захоронения, в соответствии с заключёнными договорами на вывоз. Мусор предприятий вывозится в основном на полигон «Тимохово» Ногинского муниципального района.

В пределах расчётных этапов генерального плана на территории городского округа Черноголовка предусматривается размещение производственных и складских предприятиий в деревнях Ботово и Якимово, а также появление предприятий научно-производственного профиля и малого бизнеса на свободных территориях академических институтов, в результате деятельности которых будут образовываться промышленные отходы. В настоящее время конкретное количество и виды промотходов не поддаются определению в связи с отсутствием данных о характере производственной деятельности планируемых объектов, поэтому возможно лишь определение общих тенденций в сфере обращения с промышленными отходами.

При условии внедрения в промышленности современных малоотходных технологий и увеличения уровня вторичного использования и переработки отходов на региональном и местном уровне рост образования промышленных отходов в течение проектных этапов генплана будет незначительным.

В соответствии с «Временными правилами охраны окружающей среды от отходов производства и потребления в Российской Федерации», природопользователи обязаны принимать надлежащие, обеспечивающие охрану окружающей среды и сбережения природных ресурсов, меры по обращению с отходами и соблюдать действующие экологические, санитарно-эпидемиологические и технологические нормы и правила при обращении с отходами.

Основной задачей на перспективу в области управления промышленными отходами является разработка лимитов образования отходов для предприятий, не имеющих на сегодняшний день экологической документации. Вновь размещаемые на территории городского округа предприятия, включая предприятия, арендующие территорию и помещения у собственников, а также объекты социально-культурного и коммунально-бытового обслуживания к началу своей деятельности должны иметь разработанные и согласованные органом Ростехнадзора лимиты образования отходов и договоры на вывоз ТБО и утилизацию вторичных промотходов со специализированными организациями.

Контроль за состоянием окружающей среды на участках хранения отходов осуществляется специализированными службами предприятий. Вся деятельность предприятий по обращению с отходами должна вестись под контролем территориальных органов Ростехнадзора и Роспотребнадзора.

Накопление и хранение отходов на территории промышленных предприятий допускается как временная мера в случае использования отходов в последующем технологическом цикле с целью их полной утилизации или при временном отсутствии полигонов для захоронения, тары для хранения отходов, транспортных средств для вывоза.

Способ временного хранения отходов определяется классом опасности веществ:

- вещества 1 класса опасности хранятся в герметизированной таре в недоступном для посторонних крытом помещении, в закрывающемся на ключ металлическом шкафу, контейнере, бочке;

- вещества 2 класса опасности хранятся в закрытой таре (закрытые ящики, пластиковые пакеты, мешки);

- вещества 3 класса опасности хранятся в бумажных мешках, пакетах, хлопчатобумажных тканевых мешках;

- вещества 4 и 5 классов опасности могут храниться открыто - навалом, насыпью.

Площадка для хранения отходов должна располагаться в подветренной зоне территории предприятия, покрыта устойчивым к разрушению и проникновению загрязняющих веществ материалом (бетон), обвалована и оборудована автономными ливнестоками.

Токсичные отходы 1 класса опасности (ртутные лампы, люминесцентные трубки), передаются на переработку специализированным предприятиям.

Место временного хранения отходов 1-го класса (отработанные люминесцентные лампы и ртутные трубки) должно располагаться в отдельном помещении. Лампы следует размещать в специальном контейнере, вертикально, не допуская их боя. Покрытие должно быть твёрдым, из материалов, легко подвергающихся демеркуризации.

Отходы 3 и 4 классов опасности, имеющие влажность не более 85%, невзрывоопасные, несамовоспламеняющиеся и несамовозгорающиеся допускаются к совместному складированию с ТБО с разрешения местных органов Роспотребнадзора и инспекции пожарной охраны. Основным санитарным условием является требование, чтобы токсичность смеси промышленных отходов с бытовыми, по данным анализа водной вытяжки, не превышала токсичности бытовых отходов. Анализ водной вытяжки должен осуществляться аккредитованной организацией, имеющей соответствующую лицензию.

В общей массе отходов, образующихся в процессе деятельности предприятий городского округа, преобладают нетоксичные отходы 4-5 классов опасности, которые подлежат вывозу на полигоны ТБО.

Для временного хранения отходов 4-5 классов (мусор от бытовых помещений несортированный, мусор от уборки территории, сварочные электроды и шлак, пыль металлическая и абразивная и т.д.) можно использовать мусоросборные контейнеры на открытой площадке, оборудованной навесом.

Для временного хранения промасленной ветоши должно быть организовано место в закрытом техническом помещении, в закрывающемся контейнере вдали от источников тепла. Помещение должно быть оборудовано средствами пожаротушения.

Отработанные масла, нефтешламы должны храниться в герметичной таре в закрытом помещении, не допуская их попадания в почву, в поверхностные и подземные воды. При хранении данных видов отходов необходимо учитывать их огнеопасность и, следовательно, хранить в защищённом от нагревания и открытого огня месте. Также возможен непосредственный вывоз данного вида отходов без организации места временного хранения.

Часть отходов, промышленных отходов, приравненных к бытовым и вывозимых в настоящее время на полигоны захоронения, можно вторично использовать. Для этого на предприятиях необходимо организовать более тщательную сортировку образующихся отходов чистой древесины, незагрязнённой бумаги, пластиков и т.д. Структура и количество данного вида промотходов, образующихся на предприятиях города Черноголовка, представлены в таблице 7.5.6.

Таблица 7.5.6.

Пригодные для вторичного использования промышленные отходы предприятий г. Черноголовка, вывозимые на свалку

| Виды промышленных отходов | Объёмы образования отходов, т/год |
| --- | --- |
| Гофрокартон незагрязнённый | 24 |
| Отходы бумаги от резки и штамповки | 0,2 |
| Отходы бумаги и картона от канцелярской деятельности | 0,68 |
| Отходы упаковочной бумаги незагрязнённые | 24 |
| Полиэтилен (плёнка) | 21 |
| Полиэтиленовая тара повреждённая | 27,113 |
| Пластмассовая тара, потерявшая потребительские св-ва | 38,844 |
| Стружка натуральной чистой древесины | 0,4 |
| Стеклянный бой незагрязнённый | 0,465 |

Лом абразивных кругов, бой кирпича при ремонте и другие подобные объёмные отходы 5 класса опасности, инертные по отношению к окружающей среде, можно использовать в работах по рекультивации карьеров в качестве заполнителя, что будет способствовать экономии места на полигонах захоронения. Их количество на предприятиях города Черноголовка составляет более 240 т/год.

Для более успешной и скоординированной деятельности предприятий в области обращения с промышленными отходами органы местного самоуправления должны всячески способствовать развитию на территории городского округа предприятий, занимающихся их сбором и утилизацией, привлекать инвесторов, предпринимателей, способных организовать малые предприятия по переработке различных видов отходов, с включением их в формируемые мусороперерабатывающие комплексы Ногинского муниципального района и Московской области в целом.

Прочие виды отходов

В процессе градостроительного развития территории городского округа Черноголовка предусматривается строительство новых объектов жилого и общественного назначения.

При выполнении строительных и ремонтных работ будут образовываться строительные отходы, вывоз которых предполагается осуществлять на полигон ТБО «Тимохово». Экологически нейтральные строительные отходы (бой кирпича, бетона и т.д.) могут быть использованы для рекультивации карьеров, расположенных в Ногинском, Павлово- Посадском, Щёлковском, Люберецком муниципальных районах Московской области.

Конкретное количество строительных отходов и места их вывоза должны определяться на стадии разработки проектов строительства.

На территории городского округа Черноголовка планируется увеличение образования медицинских отходов за счёт строительства двух фельдшерско-акушерских пунктов и увеличения койко-мест в городской больнице Черноголовки. Объём медицинских отходов составит к 2020 году – 222 м3/год, к 2035 году – 300 м3/год.

Согласно справочным данным доля отходов класса «А» в составе общей массы медицинских отходов составляет 42,1 %, класса «Б» – 31,6 %, класса «В» – 15,8 %, класса «Г» – 10,4 %, класса «Д» – 0,12 %.

Таким образом, в общем объёме медицинских отходов к 2035 году отходы, относимые к различным классам, будут составлять:

класса «А» – 126,3 м3/год;

класса «Б» – 94,8 м3/год;

класса «В» - 47,4 м3 /год;

класса «Г» – 31,2 м3/год;

класса «Д» – 0,36 м3/год.

Отходы, приравненные к ТБО (класса «А»), будут вывозиться на полигон «Тимохово», отходы классов «Б» и «В» – на ВСЗ «Эколог» в Люберецком муниципальном районе; отходы класса «Г» – на ВСЗ «Эколог» и на предприятие ООО «Экорецикл» в городском поселении Ногинск; отходы класса Д – на НПО «Радон» в Сергиево-Посадском муниципальном районе.

Полигоны

Складирование твердых бытовых отходов на свалках не является радикальным решением проблемы захоронения отходов и защиты окружающей среды на проектные этапы, т.к. отведенные под свалки территории быстро заполняются, а рекультивированные - надолго выбывают из активного землепользования и требуют длительного после эксплуатационного контроля.

Территориальные резервы для размещения новых полигонов и расширения действующих в Московской области практически исчерпаны, особенно с учётом увеличения требуемых размеров санитарно-защитной зоны до 1000 м, предусмотренного новой редакцией СанПин 2.2.1/2.1.1. 1200-03 (п. 7.1 12). Стратегическим направлением работы по обезвреживанию отходов производства и потребления в Московской области является постепенный переход от захоронения ТБО к внедрению передовых технологий по их утилизации.

В соответствии с долгосрочной целевой программой Московской области «Утилизация и обезвреживание отходов производства и потребления в Московской области на 2012-2020 годы», утверждённой Постановлением Правительства Московской области от 7.02.2012 г. N 144/5 на территории Московской области к 2020 году предлагается cформировать устойчивую и сбалансированную сеть мусороперерабатывающих комплексов для сбора, транспортировки, переработки и захоронения отходов, охватывающих территории одного либо нескольких расположенных по-соседству муниципальных районов. Твёрдые бытовые отходы, образующиеся на территории городского округа Черноголовка планируется направлять на Ногинский мусороперерабатывающий комплекс, который уже формируется на базе существующего полигона ТБО «Тимохово».

Ногинский мусороперерабатывающий комплекс будет самым крупным в Московской области, он рассчитан на переработку 920 тыс. тонн ТБО в год и захоронение инертных неутилизируемых отходов. Комплекс будет обслуживать Ногинский, Павлово-Посадский, Щёлковский, Люберецкий муниципальные районы, и городские округа Железнодорожный, Котельники, Лосино-Петровкий, Балашиха, Реутов,Электросталь, Фрязино, Звёздный Городок, Черноголовка.

Полигон «Тимохово», куда осуществлялся вывоз ТБО муниципальным предприятием МУП СЕЗ ЖКХ, на первую очередь генплана остаётся основным полигоном для городского округа Черноголовка. Полигон «Царёво», на который производился вывоз ТБО предприятием УЭ НЦЧ РАН, закрыт в связи с окончательным заполнением и подлежит рекультивации.

Использование полигона «Киржач», расположенного во Владимирской области, куда в настоящее время периодически вывозит ТБО МУП СЕЗ ЖКХ по разовым договорам, можно рассматривать как временное мероприятие на период, необходимый для формирования мусороперерабатывающего комплекса на полигоне «Тимохово».

С целью сокращения пробега мусоровозов до полигона «Тимохово» целесообразно размещение на территории Ногинского муниципального района мусороперегрузочной станции, которая сможет обслуживать сельские поселения, расположенные в северной его части, и городской округ Черноголовка.

Необходимо отметить, что проблема сбора и утилизации отходов производства и потребления является в настоящее время наиболее острой из многочисленных экологических проблем муниципальных образований и вместе с тем, наиболее трудно решаемой, т.к. требует взаимодействия всех уровней власти – федерального, регионального и местного. Законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 6.10.2003 г. N 131-ФЗ  (в ред. от 21.07.2007 г.) организация сбора, вывоза, утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов отнесена к вопросам местного значения городского округа (ст. 14, 16). Однако на территории города Черноголовка основным землепользователем является Российская Академия Наук, являющаяся федеральным ведомством. Необходимо наладить более чёткое взаимодействие и рациональное распределение финансов в области содержания территории городского округа между муниципальным органом власти и федеральными структурами.

Инструментами муниципального регулирования обращения с отходами являются экономические механизмы и административные методы воздействия, которые можно применять только при полном владении сложившейся обстановкой. Следовательно, в основе организации работ по санитарной очистке территории должны лежать:

– комплексная экологическая оценка ситуации, сложившейся с отходами;

– создание баз данных по отходам предприятий и организаций;

– постоянный экологический мониторинг движения отходов в муниципальном образовании.

Это позволит создать в городском округе полноценную Систему обращения с отходами производства и потребления, при условии одновременного совершенствования подходов и на других уровнях власти.

Система управленческих решений должна включать:

– совершенствование законодательной и нормативной базы в области обращения с отходами;

– муниципальный контроль в сфере обращения с отходами в сотрудничестве с природоохранными органами всех уровней;

– создание системы раздельного сбора отходов, предприятий по сортировке, переработке вторичного сырья и предприятий по сжиганию, захоронению оставшихся отходов;

– экологическое образование всего населения.

7.6. Акустический режим

В настоящее время наибольшему воздействию шума, излучаемого автомобильным транспортом, подвержены территории городского округа, прилегающие к трассе федеральной автодороги А-107 ММК, что связано с высокой долей грузового транзитного транспорта в составе потока. Величина зоны акустического дискомфорта вдоль трассы А – 107 ММК составляет от 165 до 190 м. В зоне акустического дискомфорта расположена южная часть индивидуальной жилой застройки села Макарово и садовые товарищества (большая часть территории СНТ «Малинки», северная часть территории СНТ «Пружонка», южная половина территории СНТ «Макарово»).

Ширина зоны акустического дискомфорта вдоль трассы автодороги «Ногинск-Боровково-Стромынь-Крест» колеблется от 140 м (на участке подъезда к г. Черноголовке с юга) до 86 – 88 м (на участках к северу и западу от города, а также в городе вдоль ул. Центральной). В Черноголовке дорога выполняет функцию магистральной улицы общегородского значения, в деревнях Якимово и Ботово она является главной улицей, проходя по центрам населённых пунктов.

В транзитном потоке автотранспорта присутствует большая доля грузового транспорта, что и формирует значительную зону акустического дискомфорта. В пределах Черноголовки в этой зоне располагается часть жилой застройки и детский сад по ул. Центральной, в деревнях Ботово и Якимово – жилая застройка, прилегающая к магистрали.

По остальным автомагистралям и улицам городского округа значительных зон акустического дискомфорта не формируется.

Генеральным планом на территории городского округа предусматривается строительство и реконструкция автомобильных дорог, связанная с развитием транспортной инфраструктуры городского округа Черноголовка и Московской области в целом.

Оценка акустического режима территории городского округа Черноголовка, прилегающей к автодорогам, выполнена в соответствии с требованиями:

- СН 2.2.4/2.1.8.562-96 «Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки»;

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» (новая редакция);

- СП 51.13330.2011 «СНиП 23-03-2003 Защита от шума»;

- ГОСТ 22283-88 «Шум авиационный. Допустимые уровни шума на территории жилой застройки и методы его измерения»;

- ГОСТ 20444-85 «Шум. Транспортные потоки. Методы измерения шумовой характеристики».

Результаты расчётов шумовых характеристик автотранспортных потоков вдоль существующих и планируемых улиц г. Черноголовка и автодорог на территории городского округа и рассчитанные величины зон акустического дискомфорта от них на расчётный срок приведены в таблице 7.6.1.

Результаты расчётов шумовых характеристик автотранспортных потоков и величин зон акустического дискомфорта

Таблица 7.6.1

| № п/п | Улица | Интенсивность, ед.час (существующее положение) | Доля грузового транспорта, % | скорость движения, км/ч | La, дБа | Размер зоны, м | Интенсивность, ед.час (расчётный срок) | Доля грузового транспорта, % | Скорость движения, км/ч | La, дБа | Размер зоны, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Автомобильная дорога «Московское малое кольцо» на участке от юго-восточной границы городского округа до автомобильной дороги А-103 «Щёлковское шоссе» | 1112 | 27 | 60 | 76 | 190 | 1034 | 25 | 60 | 75,0 | 160 |
| 2 | Автомобильная дорога «Московское малое кольцо» на участке от автомобильной дороги А-103 «Щёлковское шоссе» до автомобильной дороги «ММК – Макарово – Ивановское» | 1070 | 27 | 60 | 76 | 183 | 260 | 25 | 60 | 65,0 | 36 |
| 3 | Автомобильная дорога «Московское малое кольцо» на участке от автомобильной дороги «ММК – Макарово – Ивановское» до северо-западной границы городского округа | 966 | 29 | 60 | 75 | 165 | 269 | 25 | 60 | 65,0 | 36 |
| 4 | Автомобильная дорога «ММК – Макарово – Ивановское» | 136 | 3 | 40 | 59 | 14 | 263 | 3 | 40 | 59,8 | 16 |
| 5 | Старое направление автомобильной дороги «Ногинск – Боровково – Стромынь – Крест» на участке от автомобильной дороги «Московское малое кольцо» до ул. Коммунальной | 1182 | 13 | 60 | 72 | 102 | 500 | 8 | 60 | 65,5 | 38 |
| 6 | Улица Полевая | 1250 | 13 | 40 | 72 | 102 | 1545 | 8 | 40 | 70,2 | 77 |
| 7 | Улица Центральная на участке от Институтского проспекта до планируемой автомобильной дороги «А-103 «Щёлковское шоссе» – Черноголовка – МБК» | 1065 | 15 | 40 | 71 | 88 | 1365 | 8 | 40 | 69,0 | 65 |
|  | Участок автодороги на с. Макарово от ул. Центральной до планируемой а «А-103 «Щёлковское шоссе» – Черноголовка – МБК» | – | – | – | – | – | 1365 | 8 | 60 | 69,5 | 70 |
| 8 | Планируемая автомобильная дорога «А-103 «Щёлковское шоссе» – Черноголовка – МБК» на участке от выезда из города по ул. Центральной до автомобильной дороги «Щёлково – Фряново» – Аксёново – Беседы – Ботово» | – | – | – | – | – | 1295 | 27 | 60 | 71 | 90 |
| 9 | Планируемая автомобильная дорога «А-103 «Щёлковское шоссе» – Черноголовка – МБК» на участке от автомобильной дороги «Щёлково – Фряново» – Аксёново – Беседы – Ботово» до восточной границы гор. округа | – | – | – | – | – | 1319 | 27 | 60 | 72 | 105 |
| 10 | Автомобильная дорога «Щёлково – Фряново» – Аксёново – Беседы – Ботово» | 320 | 30 | 60 | 71 | 88 | 425 | 27 | 60 | 71,2 | 90 |
| 11 | Проезд № 3 | 190 | 12 | 40 | 63 | 26 | 304 | 12 | 40 | 65 | 35 |
| 12 | Улица Коммунальная | 204 | 16 | 40 | 64 | 30 | 319 | 16 | 40 | 66 | 41 |
| 13 | ул. Соединительная | 338 | 8 | 40 | 64 | 30 | – | – | – |  | – |
| 14 | ул. Солнечная | – | – | – | – | – | 547 | 8 | 40 | 66 | 41 |
| 15 | Улица Береговая | 426 | 6 | 40 | 64 | 30 | 694 | 6 | 40 | 66 | 41 |
| 16 | Бульвар арх. Толмачёва | 420 | 6 | 40 | 64 | 30 | 686 | 6 | 40 | 66 | 40 |
| 17 | Улица Центральная на участке от бульвара арх. Толмачёва до бульвара Золотого | 418 | 6 | 40 | 64 | 30 | 682 | 6 | 40 | 66 | 40 |
| 18 | Улица Центральная на участке от бульвара Золотого до Институтского проспекта | 552 | 7 | 40 | 66 | 43 | 896 | 6 | 40 | 67 | 50 |
| 19 | Институтский проспект на участке от улицы Центральной до бульвара Школьный | 811 | 8 | 40 | 69 | 64 | 1299 | 7 | 40 | 69 | 65 |
| 20 | Институтский проспект на участке от бульвара Школьный до ул. Лесной | 772 | 7 | 40 | 67 | 47 | 1255 | 7 | 40 | 69 | 65 |
| 21 | Проспект академика Семёнова на участке от улицы Лесной до ул. Академика Осипьяна | 457 | 7 | 40 | 65 | 35 | 742 | 7 | 40 | 67 | 50 |
| 22 | Проспект академика Семёнова на участке от улицы Институтской до улицы Технической | 343 | 10 | 40 | 65 | 35 | 551 | 10 | 40 | 67 | 50 |
| 23 | Проспект академика Семёнова на участке от улицы Технической до улицы Объездной | 238 | 9 | 40 | 63 | 25 | 382 | 9 | 40 | 65 | 41 |
| 24 | Ул. Объездная на участке от проспекта Академика Семёнова до Северного проезда | – | – | – | – | – | 198 | 17 | 40 | 64 | 30 |
| 25 | Улица Объездная | 110 | 25 | 40 | 63 | 25 | 166 | 25 | 40 | 65 | 42 |
| 26 | ул. Академика Осипьяна | 154 | 16 | 40 | 63 | 25 | 243 | 16 | 40 | 65 | 42 |
| 27 | Проезд Строителей | 238 | 11 | 40 | 63 | 25 | 382 | 11 | 40 | 65 | 43 |
| 28 | Бульвар Золотого (северо-западное направление) | 176 | 2 | 40 | 56 | 10 | 292 | 2 | 40 | 58 | 12 |
| 29 | Бульвар Золотого (юго-восточное направление) | 304 | 7 | 40 | 63 | 25 | 496 | 7 | 40 | 65 | 43 |
| 30 | Автомобильная дорога А-103 «Щёлковское шоссе» | 702 | 19 | 60 | 73 | 120 | 2450 | 30 | 60 | 76 | 190 |
| 31 | Планируемая автомобильная дорога «А-103 «Щёлковское шоссе» - Черноголовка - МБК» на участке от автомобильной дороги «Московское малое кольцо» до южного въезда в город» | – | – | – | – | – | 3271 | 33 | 60 | 79 | 300 |
| 32 | Планируемая автомобильная дорога «А-103 «Щёлковское шоссе» - Черноголовка - МБК» на участке от южного въезда в город до въезда в город ул. Центральной | – | – | – | – | – | 1726 | 30 | 60 | 77 | 215 |
| 33 | Автомобильная дорога «Подъезд к зоне отдыха на территории природного заказника «Черноголовский» | – | – | – | – | – | 100 | – | 60 | 53 | – |
| 34 | ЦКАД | – | – | – | – | – | 4200 | 30 | 80 | 83 | 560 |

В пределах расчётного срока в результате перераспределения транспортных потоков уменьшение акустического воздействия на территорию произойдёт на участках автодорог А-107 «Московское малое кольцо» и «Ногинск – Боровково – Стромынь – Крест» (от А-107 до въезда в г. Черноголовку), а также вдоль ул. Полевой и ул. Центральной в г. Черноголовке. Уменьшение зоны вдоль ул. Полевой со 120 до 77 м, тем не менее, не позволит снять сверхнормативную шумовую нагрузку на индивидуальную жилую застройку, расположенную вплотную к магистрали.

Наиболее значительное уменьшение зоны санитарного разрыва по фактору шума в связи со снижением интенсивности в 3,5 – 4 раза ожидается после строительства автодороги ЦКАД на участках автомобильной дороги А-107 «ММК» от Щёлковского шоссе до западной границы городского округа. В результате практически снимется негативное шумовое воздействие на прилегающие к магистрали территории садоводческих товариществ – СНТ «Малинки», «Надежда», «Макарово», «Пруженка».

Существенное шумовое воздействие на прилегающую территорию в пределах расчётного срока ожидается от планируемой автомобильной дороги «А-103 «Щёлковское шоссе – Черноголовка – МБК» (западный обход г. Черноголовки). Зона санитарного разрыва по фактору шума на участке от автодороги А-107 «ММК» до д. Якимово составит 300 – 215 м. Она затронет юго-западную часть территории СНТ Химик», прилегающей к территории коммунально-складской зоны г. Черноголовки. Однако при сохранении лесной растительности на участке шириной 60 – 80 м, отделяющем планируемую трассу от территории СНТ, сверхнормативного шумового воздействия на жилую зону не ожидается.

Далее магистраль пройдёт с востока вблизи д. Якимово. Жилая застройка деревни не будет затрагиваться зоной шумового воздействия от магистрали, величина которой на данном участке составит 90 м. Однако строительство западного обхода г. Черноголовки не приведёт к снижению акустической нагрузки в деревне Ботово, т.к. данная магистраль пройдёт по существующей трассе в центральной части деревни. Зона санитарного разрыва по фактору шума от автомобильной дороги будет достигать 105 м (в восточной части деревни).

На участке существующей автодороги «Щёлково – Фряново – Аксёново – Беседы – Крест» в границах городского округа Черноголовка ожидается незначительное (2 дБ) увеличение уровня шума.

Вдоль существующей автомобильной дороги А-103 «Щелковское шоссе» зона шумового дискомфорта увеличится со 120 до 190 м, что усилит негативное шумовое воздействие на индивидуальную жилую застройку хутора Горячевка и незначительно затронет южную оконечность территории СНТ «Мечта».

В непосредственной близости от юго-западной границы городского округа Черноголовка планируется строительство автомобильной дороги «ЦКАД». Зона шумового воздействия вдоль ЦКАД будет достигать 560 м. Магистраль пройдет вдали от населённых пунктов городского округа Черноголовка, но в зоне санитарного разрыва по фактору шума окажется юго-западная часть территории СНТ «Мечта». Негативное влияние будет несколько снижено лесными массивами, расположенными между ЦКАД и СНТ.

Незначительное увеличение шумовой нагрузки (на 1-2 дБ) за счёт увеличения интенсивности движения ожидается на улицах г. Черноголовки, в том числе в жилой застройке центральной части (вдоль Институтского проспекта, Школьного бульвара, бульвара Золотого, бульвара арх. Толмачёва, Береговой улице, проезду Строителей). При этом максимальная величина зоны санитарного разрыва не превысит 65 м (на Институтском проспекте).

В целом по городскому округу Черноголовка в результате строительства и реконструкции транспортных магистралей прогнозируемая акустическая обстановка на территориях жилой застройки при увеличении интенсивности движения транспорта кардинально не изменится, а на некоторых улицах в жилой застройке – улучшится.

Для защиты участков жилой застройки, затрагиваемых зонами санитарного разрыва по фактору шума, рекомендуется применение шумозащитных мероприятий, к которым относятся: шумозащитное остекление, устройство шумозащитных экранов, шумозащитное озеленение придорожных полос. Планируемые шумозащитные мероприятия представлены в таблице 7.6.2.

Таблица 7.6.2.

Планируемые шумозащитные мероприятия на территориях жилой застройки

городского округа Черноголовка

| № п/п | Автомобильная дорога | Участок | Зона санитарного разрыва по фактору шума, м | Мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | А-103 «Щёлковское шоссе» | хутор Горячевка | 190 | Установка шумозащитного экрана |
| 2. |  | СНТ «Мечта» |  |  |
| 3. | г. Черноголовка, Институтский проспект | планируемая малоэтажная жилая застройка между ул. Строителей и ул. Лесной | 65 | Шумозащитное остекление фасадов, обращённых в сторону магистрали |
| 4. | г. Черноголовка, ул. Полевая | планируемая малоэтажная жилая застройка вдоль ул. Береговой | 77 | Шумозащитное остекление фасадов, обращённых в сторону магистрали |
| 5. |  | индивидуальная жилая застройка | 77 | Шумозащитное остекление при реконструкции зданий, посадка древесно-кустарниковых насаждений в придорожной полосе на свободных участках |
| 6. | д. Ботово | индивидуальная жилая застройка | 90 | Снижение скоростного режима, шумозащитное остекление при реконструкции зданий |
| 7. | д. Беседы | планируемая малоэтажная жилая застройка в южной части деревни | 90 | Шумозащитное остекление фасадов, обращённых в сторону магистрали |
| 8. |  | индивидуальная жилая застройка |  | Снижение скоростного режима, шумозащитное остекление при реконструкции зданий |

7.7.  Планируемые зоны с особыми условиями использования

1. Зоны с особыми условиями использования территорий, установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации в границах городского округа Черноголовка:

- водоохранные зоны (установлены в соответствии с Водным кодексом РФ (ст. 65):

- реки Пружёнка – шириной 100 м,

- реки Дубёнка – шириной 100 м,

- реки Черноголовка– шириной 100 м,

- реки Загрёбка – шириной 100 м,

- реки Стромынь – шириной 50 м,

- всех безымянных ручьёв – шириной 50 м,

- прибрежные защитные полосы :

- Ширина прибрежных защитных полос всех нормируемых водных объектов (рек и прудов, образованных в песчаных карьерах и используемых в рекреационных целях – Южного, Северного озёр, озера Песчанка) в пределах Черноголовка составляет: на участках с уклоном менее 3о – 40 м, на участках с уклоном более 3о – 50 м.

- береговые полосы (установлены в соответствии с Водным кодексом РФ (ст. 6):

- реки Пружёнка – шириной 20 м,

- реки Дубёнка – шириной 20 м,

- реки Черноголовка– шириной 20 м,

- реки Загрёбка – шириной 20 м,

- реки Стромынь – шириной 5 м,

- охранные зоны линий электропередач:

- кВ 110 – шириной 25  м от оси линии в каждую сторону,

- кВ 35 – шириной 20  м от оси линии в каждую сторону,

- охранная зона магистрального газопровода (Р<5,5 МПа, у южной границы городского округа) – шириной 200 м от оси газопровода в каждую сторону.

Производственные предприятия городского округа относятся преимущественно к     4 и 5 классам опасности (строительные, пищевой и легкой промышленности). Исключение составляет ФГУП «Экспериментальный завод научного приборостроения» (ЭЗАН), величина СЗЗ которого составляет 300 м.

Территории институтов РАН расположены преимущественно в северной части города, среди лесов приписного лесничества ИПХФ РАН, в результате чего практически не оказывают негативного воздействия на жилые зоны. Коммунально-складская (КСЗ) и промышленная (ЗАО «Группа предприятий ОСТ») зоны г. Черноголовка расположены в южной части города, на значительном удалении от кварталов жилой застройки.

Помимо предприятий, нормативные санитарно-защитные зоны имеются у некоторых коммунальных объектов, к которым на территории городского поселения относятся очистные сооружения и котельная ФГУП «УЭ НЦЧ РАН», очистные сооружения хозяйственно-бытовых стоков и кладбище в с. Макарово.

Зоны с особыми условиями использования территорий в границах городского округа Черноголовка, установленные в соответствии со «Схемой территориального планирования Московской области – основными положениями градостроительного развития», утверждённой постановлением Правительства Московской области от 11.07.2007   № 517/23, включают планируемые особо охраняемые природно-экологические территории:

  - прочая ключевая природная территория 20-03 (в состав этой территории входит Черноголовский областной природный заказник);

  - транзитная территория № 41 между КПТ 39-03 и КПТ 20-03а. Восточная её граница проходит от КПТ 39-03 (от крайней восточной точки кв. 2 Ямкинского лесничества Ногинского лесхоза) на юго-восток, пересекая дорогу Якимово — Ботово, до границы КПТ 20-03а. Западная граница проходит от КПТ 39-03 (от южной точки примыкания кв. 126 Огудневского лесничества Щёлковского лесхоза к дороге Якимово — Ботово) на юго-восток, пересекая дорогу Якимово — Ботово и границу Щёлковского и Ногинского районов, до границы КПТ 20-03а.

  - транзитная территория - № 43 - соединяет два участка Черноголовского заказника. Северная её граница проходит от крайней восточной точки КПТ 20-03а на восток по дороге Черноголовка – Стромынь до границы КПТ 20-03б. Южная граница проходит от КПТ 20-03а (от южной точки примыкания к дороге Черноголовка – Стромынь) на восток, пересекая дорогу Черноголовка – Стромынь и огибая г. Черноголовку с севера, до границы КПТ 20-03б.

8. Объекты культурного наследия

8.1. Древние тракты и исторические дороги

Через территорию древней волости Черноголовль проходили две основные древние дороги – Стромынский тракт и  большая Троицкая дорога. В «Географическом словаре Российского государства», составленном в XIX веке, сказано: «… Стромынка – большая проезжая дорога от Москвы до города Юрьева Польского. В середине по ней в 50 верстах от Москвы есть село Стромынское».( Стромынский тракт являлся кратчайшим путем от Москвы до Юрьева Польского и шёл от Преображенской заставы в Москве через Черкизово, Никольское, Пехру, Анискино, Мизиново, Дядькино, Черноголовку, Обухово, Коровицыно, Мележу, Киржач до Переяславля Залесского. В Юрьеве Польском Стромынский тракт вливался в Большой Владимирский тракт.  Стромынская дорога становится более оживленной с возникновением Стромынского монастыря, она же вела в монастыри более раннего периода - Киржачский Благовещенский монастырь и Троицкий Махрищский Стефанов монастырь на р. Махрище. От Киржачского монастыря дорога раздваивалась: на Александровскую слободу и в Юрьев Польский. Стромынская дорога играла большую роль во времена Казанских походов Ивана Грозного в XVI в., активно использовалась в периоды польско-литовской интервенции (нач. XVII в), и особенно во времена Отечественной войны 1812 г.  Стромынскую дорогу называют Большой торговой дорогой, одним из торговых путей Подмосковья XV-XVIII веков. Товарные потоки по ней шли не только в Юрьев Польской, но и дальше в Кострому, Нижний Новгород, к берегам Волги.

Большой Троицкой дорогой, фигурирующей в описании Генерального межевания, является - тракт, связавший уездные города Бронницы и Богородск с духовным центром Московской губернии - Троице-Сергиевым монастырем. Дорога шла через села Ямкино, Макарово, Душеново и Петровское. Далее через леса она уходила к Радонежу, навстречу Архангело-Богородскому тракту, шедшему из Сергиева Посада в Богородский уезд. Она имела и военно-стратегическое значение, поэтому подробно описана в упомянутом обозрении: «От Сергиева посада в Богородск дорога пролегает лесами лиственными, в Дмитровском уезде, и хвойными в Богородском; эта дорога узка и проезд по ней очень невелик; населенность мест, по которым проходит дорога весьма незначительна; из рек ее пересекающих, замечательна по своей ширине только Клязьма, под самым Богородском, … у Богородска через Клязьму ходит паром. Кроме рек, в двух местах дорога пересекается значительными болотами, между селом Петровским и деревней Огудневой – Бурновским болотом, и между Огудневой и селом Душеновым – болотом Красненским; через оба устроены на высоких сваях мосты: первый – в 40, а второй в 30 саженей длины; кроме того в Богородском уезде дорога пролегает мокрыми, болотистыми местами, через которые устроены бревенчатые гати; протяжение гатей – до 11 верст…».

8.2. Исторически сложившееся расселение

На территории городского округа Черноголовка в настоящее время расположены населенные пункты, известные по историческим источникам XVII-XVIII вв. Сложившееся на тот период сельское расселение вдоль Стромынского тракта, между реками Воря и Стромынка, позволяет выделить три зоны сельскохозяйственного освоения, перемежаемые крупными лесными массивами. Основными хозяйственными центрами в границах этих зон были д. Ботова, с. Ивановское и д. Бокова. Эти населённые пункты являются центрами пересечения местных дорог, связывавщих данные хозяйственные центры с более мелкими деревнями и хуторами.

Наиболее подробная характеристика землевладений приводится в материалах Генерального межевания 1766-1768 гг., охватывавшего всю Московскую губернию. Особую ценность данной работе придавало и то обстоятельство, что описание землевладений включало и численность населения, проживавшего в них на момент межевания. Особенностью переписи было то, что учитывалось только мужское население. Дети и женщины стали учитываться после 1787 г.

В матекриалах межевания отражены практически все сельские населённые пункты, сохранившиеся до настоящего времени, за исключением х. Горячевка, который появился на более поздних картографических материалах.

В 1768 г. с. Беседы являлось владением «вдовы, капитанши Марьи Петровны Шереметевой» и включало: пашню, лес строевой и дровяной, сенной покос, дороги, реки и само селение. Несмотря на значительную площадь владения, составлявшего 1027 га, пахотных земель было относительно немного, всего около 150 га. Поэтому село было относительно небольшим и  насчитывало 52 души.(

Территория д. Ботово входила в состав земель с. Коровицыно, принадлежавших Стромынскому монастырю Свято-Троицкой Сергиевой Лавры. После секуляризации церковных земель в 1764 г. данное землевладение, общей площадью более 8000 га, было переведено в в государственную собственность и отнесено к Коллегии экономии. На момент межевания 1768 г. в д. Ботово насчитывалось 82 души. ((

Сельцо Фряново, Старково тож. было владением бригадира Василия Петровича Лачинова. Вместе с прудом, покосом, лесом и пашней владение занимало всего 327 га.(

Сельцо Стояново принадлежало коллежскому советнику Ивану Дмитриевичу Макарову. За сельцом числилось 287 га пашни и сенного покоса, а также река, дороги и пр. Общая площадь владения составляла 562 га,  в том самого селения - около 7 га. На момент межевания 1768 г. сельцо насчитывало 43 души.((

Сельцо Якимово, вместе с прилегавшими пашней, лесом, дорогами и прудами принадлежало генерал-поручику и кавалеру Александру Петровичу Лачинову. Общая площадь землевладения составляла более 495 га. На момент межевания проживало в нём 49 душ.(((

Сельцо Черноголовка принадлежало титулярному советнику Александру Федоровичу Протопопову. В 1766 г., к сельцу Черноголовка было приписано 450 га земель, в которые входили пашни, леса, дороги, река. Населения на тот момент проживало 28 душ. ((((

Сельцо Макарово, с приписными душами в 34 человека и прилегавшими землями, находилось в совместном владении полковницы Пелагеи Петровны Матруниной и капитана Сергея Петровича Соковнина. Площадь владения составляла 540 га, однако большую часть его (88 %) занимал лес.

Село Ивановское известно по актовым данным с 1585 г. как деревня Ермаковская Отъезжего стана Московского уезда. В XVIII-XIX вв. село было волостным центром и принадлежало на момент межевания в 1767 г. полковнику Алексею Васильевичу Исленьеву. Общая площадь земель, входивших в данное владение, составляла 1355 га, включая 554,5 га пашни и сенных покосов, а также лес, пруды, дороги. В с. Ивановском, вместе с д. Акишевой проживало 110 душ крестьян.

Во второй половине XVIII в. с. Ивановское было самым крупным населённым пунктом на территории, примыкавшей к Стромынскому тракту, между р. Ворей и р. Стромынкой.

8.3.   Археологическое наследие

В настоящее время на территории городского округа Черноголовка по архивным данным известно 5 объектов археологического наследия. Из них 2 объекта состоят на государственной охране:

- селище Макарово-2  - № 4 на схеме, (состоит на государственной охране как выявленный памятник археологии согласно приказу Комитета по культуре МО от 31.12.1998 г. № 354);

- курганный могильник у д. Беседы - № 5 (состоит на государственной охране как выявленный памятник археологии согласно приказу Комитета по культуре МО от 31.12.1998 г. № 354).

По остальным объектам археологического наследия имеются материалы обследований, позволяющие рассматривать их как выявленные памятники археологии, которые могут быть предложены к постановке на государственную охрану. К ним относятся:

- селище Ивановское-1  - № 1 на схеме;

- селище Ивановское-2 - № 2 на схеме;

- селище Макарово-1 - № 3 на схеме.

Селище XIV-XVII вв. Макарово-2

Селище Макарово-2 было выявлено археологом С.З. Черновым в 1977 г. в ходе разведочных работ в бассейне р. Вори (отчет № 6699) и занимает северо-западную окраину с. Макарово, к югу от Никольской церкви, на первой надпойменной террасе левого берега р.Пруженка (левый приток р.Воря). Территория селища протянулась вдоль края террасы, размеры его составляют 80х140 м, общая площадь селища составляет 11000 кв.м. Высота площадки селища над уровнем поймы составляет 2-6 м.

Территория селища распахивается, центральная его часть застроена. Мощность культурного слоя достигает 0,25 м. Археологический материал представлен керамикой гончарной красноглиняной.

При сопоставлении полученных археологических данных с имеющимся архивным картографическим материалом XVIII-XIX вв. (карты Генерального межевания 1770-х гг., карта Шуберта 1860 г.), можно отметить, что территория выявленного селища Макарово-2 совпадает с территорией с. Макарово, постепенно разраставшегося и изменявшего свою конфигурацию.

Курган «Беседский»  XII – XIII вв.

По данным середины XIX в., зафиксированными в своде  М.А. Саблина (1879), у д. Беседы расположен одиночный курган древнерусского периода. Современное состояние кургана было изучено в 1977 г. С.З. Черновым и оценивается как удовлетворительное. Курган расположен на правом берегу р.Дубенка (правый приток р.Шерна), к северу от д.Беседы, у дороги по направлению к д.Аксеново.

Селище XIV-XVII вв. Ивановское-1

Селище было выявлено С.З. Черновым в 1977 г. в ходе разведочных работ в бассейне р. Вори (отчет № 6699). Селище расположено в центральной части современного с. Ивановское, культурный слой мощностью до 0,3 м зафиксирован на участках к западу от церкви Успения Богоматери. Таким образом, основная территория селища занимает первую надпойменную террасу правого берега запруженного здесь участка р. Пруженка (левого притока р. Воря).

Размеры селища составляют 70х90 м, общая площадь селища достигает 6300 кв.м. Основная территория селища находится под пахотным полем и застройкой. Культурный слой нарушен в результате антропогенной деятельности, но остатки сооружений (ямы, подпольные части наземных построек) могут быть выявлены на древней дневной поверхности (археологическом материке) при раскопках.

Археологический материал, собранный при разведочных работах, представлен в основном гончарной позднесредневековой керамикой: красноглиняной, белоглиняной, чернолощеной.

При сопоставлении полученных археологических данных с имеющимся архивным картографическим материалом XVIII-XIX вв. (карты Генерального межевания 1770-х гг., карта Шуберта 1860 г.), можно отметить, что территория выявленного селища Ивановское-1 сопоставима с территорией с. Ивановское, постепенно разраставшегося и изменявшего свою конфигурацию, так что С.З. Черновым, вероятно, была зафиксирована наиболее древняя его часть, относящаяся к одному из первых периодов существования поселения на данном месте

Селище XIV-XVII вв. Ивановское-2 (на Хомяковских лугах)

Селище выявлено в 1975 г. археологом С.З. Черновым в ходе обследования бассейна р. Вори (отчет № 6409). Селище расположено в 1.2 км к северо-западу от с. Ивановское, к северу от дороги в д.Протасово, на первой надпойменной террасе правого берега р. Пружёнка (левый приток р.Воря), в урочище Хомяковское поле.

Размеры селища составляют 70 х150 м, высота площадки селища над уровнем реки составляет 6-7 м. Общая площадь селища достигает 10 000 кв.м. Территория селища нарушена многолетней распашкой. Мощность культурного слоя (темно-коричневый суглинок) достигает 0.4 м. Археологический материал представлен фрагментами гончарной керамики: красноглиняной, белоглиняной, чернолощеной. В ходе разведочных работ был найден также обломок глиняной игрушки.

При сопоставлении полученных археологических данных с имеющимся архивным картографическим материалом XVIII-XIX вв. (карты Генерального межевания 1770-х гг., карта Шуберта 1860 г.), можно отметить, что территория выявленного селища Ивановское-1 совпадает с территорией существовавшей ранее д. Кательникова, до настоящего времени не сохранившейся.

Селище XI-XIII вв. Макарово-1

Селище выявлено в 1963 г. благодаря деятельности краеведа Е.И. Дикова. Селище расположено в 50 м к югу от шоссе Ногинск-Пушкино, на левом берегу р.Пруженка (левый приток р.Воря), около 0.25 км к востоку-юго-востоку от моста. Размеры селища – 120х180 м, общая площадь превышает 20 000 кв.м. Территория селища распахивается многолетней распашкой.

Археологический материал: керамика гончарная древнерусская с линейным и волнистым орнаментом.

Территория селища XI-XIII вв. Макарово-1 расположена, вероятно, на территории древнего «погоста Николая что на Пруженках», по данным Генерального межевания 1767 г. относящегося к владению церкви Николая Чудотворца.

8.4. Памятники архитектуры

Церковь Усекновения главы Иоанна Предтечи (деревянная)

В работе Г.В. Ровенского, посвященной топонимике данного региона, входившего с конца XVIII в. в Богородский уезд Московской губернии, указывается, что наименование деревни «Ивановское» связывается с переименованием (переосвящением) построенной в селе церкви. По данным на 1678 г. село Ивановское Ермаково - первое название - по построенной церкви Иоанна Предтечи. С XIX в. – село Ивановское упоминается в современной редакции, о чём свидетельствуют картографические материалы 1856 г.

Краеведами Н.Н. Волковой и М.С. Дроздовым была исследована история с. Ивановское, особенно – усадьбы Ивановское. Первые сведения об этом селении относятся к XVI веку. Тогда уже существовала деревня Ермакова, входившая в вотчинные владения Демида Ивановича Черемисинова. В 1599 году деревня была выкуплена Степаном Ивановичем Исленьевым (ок. 1570-1613). На тот период «В сельце Ермакове числилось в 7154 (1640) году крестьянских и бобыльских 6 дворов; в 7186 (1678) г. — 6 дворов крестьянских с 22 человеками и двор вотчинников; в 1704 г. — 11 дворов крестьянских и дворы вотчинников и скотный…». С 1678 года хозяином здешних земель стал Иван Иванович Исленьев, внук С.И. Исленева, а в 1684 г. в книге Патриаршего приказа появилась запись о «новопостроенной церкви Усекновения честныя главы Иоанна Предтечи великого в Пророцех, которую вновь построил стольник Иван Иванов сын Исленьев в Московском уезде, в Шеренском и Отъезжем стану, в вотчине своей, в сельце Ермакове». Однако налог с церкви стали брать с 1689 года, что и надо, видимо, считать годом завершения строительства храма. Так деревня Ермакова превратилась в село Ивановское, называвшееся по старой памяти и Ермаковым, и Ермаковым-Ивановским.(

Исленьевы владели землями в этих краях почти 300 лет. Однако, обширные некогда владения древнего рода постоянно уменьшались. С 1789 года новым помещиком с. Ивановское и ближайших деревень стал Иоганн Генрих, а по-русски Иван Николаевич, Яниш. У Исленьевых же осталось, в конце концов, только с. Рязанцы, примерно в 20 км от с. Ивановского. В 1830-х годах, у своей сестры Натальи Александровны Исленьевой, в с. Рязанцы некоторое время после ссылки жил композитор А.А. Алябьев, и там же в августе 1840 г. состоялось его венчание с Е.А. Римской-Корсаковой.

Деревянная  Церковь  Усекновения главы Иоанна Предтечи в с. Ивановское была выстроена в стиле классицизма.  Деревянное здание, обшитое тесом «под руст» стояло на белокаменном цоколе. Композиция церкви состояла из нескольких объемов, расположенных по одной оси. Двусветный четверик покрывался восьмигранным куполом, на котором возвышался небольшой барабан с главкой. Двухъярусная колокольня завершалась четырехгранным куполом со шпилем. Входы в четверик и притвор украшали беленые колонны дорического ордера. Внутри храм был оштукатурен, и в нем сохранялись иконостас XVIII в. и лепные карнизы. Храм сгорел в начале 70-х годов XX века.

Церковь Усекновения главы Иоанна Крестителя. 1968 г. 
(фото из работы Н.Н. Волковой и М.С. Дроздова)

Церковь Иоанна Предтечи в с. Ивановское

Церковь Иоанна Предтечи в с. Ивановское была построена в 1903 г. на средства фабриканта из соседней деревни Алексеевки Ивана Ивановича Хомякова, освящена в 1909 г.  Здание красного кирпича выстроено в псевдорусском стиле, господствовавшем в архитектуре на рубеже XIX-XX веков, отличается индивидуально разработанным силуэтом и цельно решённым внутренним пространством.

Церковь стоит на восточной окраине села, на небольшой площади на берегу пруда на р. Пружёнки.

Общий вид церкви Иоанна Предтечи

Продольно-осевая симметричная композиция храма состоит из ориентированного по оси «север-юг» основного объема с тремя полукруглыми апсидами, более узкой квадратной в плане трапезной и колокольни. Прямоугольный в плане основной объем храма в центре увенчан световым восьмериком с низким усеченным шатром, на который поставлена конусообразная глава.

К четверику храма с востока примыкают три полукруглые апсиды, а с запада – трапезная с большим притвором, который является основанием колокольни. Колокольня, по-видимому, осталась недостроенной – первый ярус должен был иметь боковые камеры, для которых сделаны штрабы. Нижний ярус колокольни, связанный с трапезной прямоугольным проемом, имеет внутри крещатый план с крестовым сводом в центре.

Фасады храма насыщены декором, имитирующим формы древнерусского зодчества XVIIв. Южный и северный фасады храма имеют симметричную композицию в три оси. На центральной оси помещен прямоугольный входной проем (только с юга) и окно второго света с двухчастной арочной перемычкой и висячей белокаменной гирькой. Боковые фасады храма, трапезной и апсид обработаны тремя тягами – полочками, имитирующими ленточный руст. Фасады трапезной расчленены тремя окнами и лопатками и завершены киотом, оформленным трехлопастной аркой. Нижний ярус колокольни прорезан крупными арочными проемами. На заднем фасаде, имеющем белокаменный цоколь, углы акцентированы лопатками, украшенными ромбовидными ширинками.  В окнах церкви сохранились кубчатые решетки изящного рисунка.

Внутри храм имеет трехчастную структуру. Центральный квадрат образован крещатыми столбами и западными пристенными пилонами, на которые опираются подпружные арки и треугольные тромпы, несущие восьмерик, покрытый сомкнутым сводом. Боковые приделы перекрыты цилиндрическими сводами с распалубками. Центральное пространство храма и приделы во всю ширину открываются в апсиды. Помещение бесстолпной трапезной, перекрытое крестовым сводом, также во всю ширину открыто в храм. Высокие подпружные арки, переброшенные между столбами, пилонами и стенками, позволили создать цельное, малорасчлененное и хорошо освещенное пространство. Все детали выполнены из фигурного кирпича. Боковые фасады основного объема украшены полукруглыми фронтонами, над которыми возвышаются небольшие главки. Боковые фасады трапезной также декорированы фронтончиками с трехлопастным завершением. Можно предположить, что центральная часть этих фронтончиков служила в качестве киота для икон. Большие окна на барабане и фасадах также играют немаловажную роль в декоративном образе здания.  Интерьер храма отличается целостностью и свободой внутреннего пространства.

Церковь Николая Чудотворца в с. Макарово (Погост Пружки)

Село Макаровское (Пруженка) известно с XVI века. В 1585 г. По заказу великого князя Василия Ивановича здесь строится деревянная церковь Николая Чудотворца. Первая церковь «древляна, клетски» во имя Николая Святителя была построена при Великом князе Василии III в 1520 году. Следующая – в 1628 году, при Михаиле Федоровиче, и ,наконец, третья – в 1781 году, во время правления Екатерины II. В се три церкви были деревянными.

Общий вид церкви Николая Чудотворца

Каменная церковь Николая Чудотворца была построена в 1881 г. вместо деревянной, сгоревшей в ночь на 6 марта 1881 г. Это была четвертая по счету церковь на погосте Пружки.  Из архивных документов следует: «… Июня 15 дня 1881 г. в Московскую духовную консисторию.  Вседствие отношения за № 3267, Строительное отделение имеет честь препроводить при сем рассмотренный в техническом отношении проект на постройку новой каменной во имя Святителя и Чудотворца Николая церкви, в погосте Пружках, Богородского уезда, для дальнейшего со стороны Духовной Консистории распоряжения.». Служба в кирпичной Никольской церкви началась в 1886 году. Приход за десятилетие вырос до 1306 человек.

Церковь расположена в южной части кладбища у северной границы села. Церковь из красного кирпича на белокаменном цоколе выстроена в стиле эклектики по проекту архитектора Зборжевского. Является характерным для второй половины XIX в. примером приходской церкви.

Симметричная, продольно-осевая композиция здания церкви включает храм с апсидой, трапезную и колокольню. Двусветный четверик храма с невысокой четырёхлотковой кровлей завершен деревянным глухим восьмигранным барабаном с луковичной главкой. К четверику примыкает более узкая полукруглая апсида и квадратная в плане трапезная. Четырехъярусная, квадратная в сечении колокольня имеет столпообразную композицию и завершена приземистой шатровой кровлей.

Трапезная и алтарь гораздо ниже двухъярусного четверика. Колокольня имеет четыре яруса, завершается шатровой кровлей.

Фасады церкви обладают довольно скромным для своего времени декором. Основной декоративный элемент фасада – белокаменные фигурные наличники в формах древнерусской архитектуры XVII века.  В колокольне превалируют формы, имитирующие декор древнерусской и романской архитектуры.

Трехосевые симметричные по композиции фасады храма имеют прямоугольные окна первого и второго света. В центре южного фасада расположен входной проем. Окна обрамлены плоскими наличниками с трехлопастными завершениями, в тимпаны которых вписаны круглые нишки. Входной проем выделен крупным фигурным навершием. Углы четверика охвачены гладкими лопатками.

Под венчающим карнизом проходит пояс двухступенчатых зубчиков. Грани глухого барабана обработаны двойными арочками, опирающимися на угловые пилястры. Карниз украшен несложной накладной резьбой. Апсида прорезана двумя боковыми окнами, а в центре имеет ложное окно. Симметричная композиция фасадов трапезной включает три окна. Нижний ярус колокольни с запада прорезан крупным арочным входным проемом. Окна на южном и северном фасадах колокольни аналогичны проемам церкви.  Бесстолпное пространство храма, перекрытое плоским парусным сводом, соединяется с апсидой и трапезной широкими арочными проемами. Росписи в интерьере датируются концом XIX века.

Часовня – столб в с. Макарово

Придорожная Часовня-столб каменная в с. Макарово была построена по прошению священника Никольской церкви в 1916 г.  Часовня выполнена в псевдорусском стиле, является характерным примером малых культовых построек, распространённых в конце XIX-нач. XX веков. Имеет высокую раскрепованную цокольную часть. Завершение имитирует стрельчатое позакомарное покрытие крестового свода. Решение всех четырех фасадов идентично: плоскости стен прорезаны в центре прямоугольной нишой – киотом.

В киоте предполагалось поместить иконы Спасителя, Святителя Николая, Пророка Илии и Преподобного Сергия.

В первозданном виде сохранилась только нижняя цокольная  часть часовни. Над нижним историческим ярусом надстроены два новых.

8.5. Ландшафтно-визуальный анализ территории

Церковь Николая Чудотворца в с. Макарово

Церковь расположена в северной части села Макарово на территории кладбища, примыкающего к ней с северной стороны. С востока территория церкви ограничена полосой отвода автомобильной дороги «ММК – Макарово – Ивановкое», с юга - жилой застройкой, с севера - лесными территориями.

Бассейн видимости памятника ограничен на севере – территорией кладбища, на востоке и юге - существующей индивидуальной застройкой, на западе - кромкой леса.

Удачных точек визуального восприятия памятника мало, все они расположены в створе трассы автомобильной дороги «ММК – Макарово – Ивановское», являющейся центральной улицей села (т.1,2,3,4,5). Панорамные точки визуального восприятия отсутствуют. Оптимальный обзор возможен лишь с очень близкого расстояния (50 м). С территории кладбища визуальное восприятие ограничивает плотная посадка деревьев.

При дальнейшей застройке территории с. Макарово необходимо ограничить высоту индивидуальных жилых домов в зоне визуального восприятия церкви вдоль автодороги «ММК – Макарово – Ивановкое» до 15 м и благоустроить подходы к церкви со стороны автодороги.

Церковь Иоанна Предтечи в с. Ивановское

Территория церкви (в границах земельного  отвода - 0,2 га), с востока и запада ограничена жилой застройкой, с юга - главной улицей села. Северный фасад храма обращён к берегу пруда.

Бассейн видимости памятника достаточно обширен. Он включает в себя всю территорию села, большую часть пруда, автодорогу «ММК-Макарово-Ивановкое».

Силуэт храма виден при въезде в село с востока на повороте автомобильной дороги «ММК – Ивановское - Макарово» (т.1).

Наилучшие точки визуального восприятия расположены на главной улице села (т.2,4), на северном (т.14) и южном берегах пруда (т.16,17,18).

Обзор церкви с оси главной улицы в западной части ограничен существующей застройкой (т.5), оптимальный обзор возможен только с очень близкого расстояния.

Наиболее живописная панорама церкви Иоанна Предтечи открывается с северного берега пруда (т.15). Объёмы храма воспринимаются отсюда как мощная доминанта, придающая выразительность и композиционную целостность силуэту застройки села Ивановское.

При дальнейшей застройке села Ивановское, необходимо учитывать сектора обзора и точки панорамного восприятия церкви Иоанна Предтечи, которые могут существенно обогатить визуально-пространственную среду новой застройки.

8.6. Мероприятия по охране объектов культурного наследия

# Предложения по установлению зон с особыми условиями использования разработаны как обосновывающий материал при подготовке проектных решений, отображаются в информационных целях и не являются утверждаемыми в составе генерального плана.

Зоны с особыми условиями использования, связанные с объектами культурного наследия, устанавливаются на основе ландшафтно-визуального анализа и отображаются в генеральном плане как зоны, ограничивающие режим градостроительной и хозяйственной деятельности.

Ограничения режима градостроительной и хозяйственной деятельности действуют до утверждения проектов зон охраны объектов культурного наследия, которые должны разрабатываться для каждого памятника архитектуры, археологии, истории и культуры в соответствии  с постановлением Правительства Российской Федерации от 20.04.2008 № 315 «Об утверждении положения о зонах охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации».

До утверждения проектов зон охраны любую проектную, градостроительную и хозяйственную деятельность в границах зон композиционного влияния объектов культурного наследия необходимо проводить только при согласовании с Министерством культуры Московской области.

На территории городского округа Черноголовка известно 5 объектов археологического наследия, относящихся к древнерусскому и средневековому периоду освоения данной территории. Из них два объекта состоят на государственной охране:

- селище XIV-XVII вв. Макарово-2 - как выявленный памятник археологии согласно приказу Комитета по культуре Московской области от 31.12.1998 № 354 (№ 4 на схеме).

- курган Беседский - как выявленный памятник археологии согласно приказу Комитета по культуре МО от 31.12.1998 № 354 (№ 5 на схеме).

Объекты археологического наследия, предлагаемые к постановке на государственную охрану включают:

  - селище Ивановское-1, предлагается к постановке на государственную охрану

  - селище Ивановское-2, предлагается к постановке на государственную охрану

  - селище Макарово-1, предлагается к постановке на государственную охрану

В соответствии с Федеральным законом № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (ст.15-21) и законом Московской области от 19.06.2007 г. № 90/2007-03 (ст.4, п.3), после проведения специалистами в установленном порядке историко-культурной экспертизы и принятия решения соответствующими государственными органами охраны памятников о постановке их на государственный учет, для обеспечения физической сохранности необходимо, в соответствии со ст.27 Федерального закона № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» установить информационные щиты и режим использования земель на территории памятников, предусмотренный ст.40 (п.1), ст.49 (п. 3), ст.50 (п. 1), ст.52 (п. 3), ст.63, ст.64 (п. 2)  Федерального закона «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) Российской Федерации» от 2002 г. (73-ФЗ).

Кроме того, необходимо подготовить материалы для разработки зон охраны объектов культурного наследия, находящихся на государственной охране (на основании постановления Правительства Российской Федерации от 26.04.2008 №315 «Об утверждении Положения о зонах охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации»).

Зоны с особыми условиями использования, связанные с объектами культурного наследия(

Зоны с особыми условиями использования, связанные с объектами культурного наследия, устанавливаются на основе ландшафтно-визуального анализа и отображаются в составе генерального плана как зоны, содержащие общие рекомендации по режиму градостроительной и хозяйственной деятельности. К ним относятся границы зон композиционного влияния объектов культурного наследия – Церкви Николая Чудотворца в с. Макарово и Церкви Иоанна Предтечи в с. Ивановское.

В целях сохранения объектов культурного наследия, общие рекомендации по режиму градостроительной и хозяйственной деятельности в границах зон с особыми условиями использования, связанных с объектами культурного наследия, действуют до утверждения Проекта зон охраны объектов культурного наследия, разрабатываемого в соответствии  с Законом 73-ФЗ  «Об объектах культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации и Постановлением Правительства РФ от 20.04.2008г  № 315 «Об утверждении положения о зонах охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации».

# Footnotes

( В.С. Кусов. Земли Московской губернии в XVIII веке. Том 1., М.,2004., стр.68

( Нормативные показатели ТСН 30-303-2000 МО "Планировка и застройка городских и сельских поселений" (приняты и введены в действие распоряжением Минмособлстроя от 17.12.99 № 339 в соответствии с постановлением Правительства Московской области от 13.04.98 № 18/11).

(( Процент обеспеченности рассчитан из проектной вместимости.согласно Свода правил СП 42.13330.2011«СНиП 2.07.01-89*. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»

((( Указана общедоступная сеть библиотек.

Площадь для сбора снега отведена Постановлением Главы городского округа Черноголовка от 06.10.2009 г. № 360

В расчёте не учитывалась звукопоглощающая и экранирующая способность лесных массивов.

Мероприятие реализуется в рамках полномочий, связанных со строительством объектов федерального значения

( Словарь Географический Российского Государства  описывающий Азбучным порядком в 6 ч. (составители А. Щекатов, М. Вольная). Типография Федора Любия. !801-1807.

( В.С. Кусов. Земли Московской губернии в XVIII веке. Том 1., М.,2004., стр.35

(( В.С. Кусов. Земли Московской губернии в XVIII веке. Том 1., М.,2004., стр.49

( В.С. Кусов. Земли Московской губернии в XVIII веке. Том 1., М.,2004., стр.67

(( В.С. Кусов. Земли Московской губернии в XVIII веке. Том 1., М.,2004., стр.65

((( В.С. Кусов. Земли Московской губернии в XVIII веке. Том 1., М.,2004., стр.70

(((( В.С. Кусов. Земли Московской губернии в XVIII веке. Том 1., М.,2004., стр.68

( «Богородская усадьба Ивановское: хозяева, родственники и гости. История усадьбы», М., 2008.

( Отображаются в информационно-справочных целях и не являются утверждаемыми в составе настоящего  генерального плана городского округа Черноголовка