Администрация городского округа Черноголовка

Московской области

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН НА ЧАСТЬ ТЕРРИТОРИИ

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЧЕРНОГОЛОВКА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА

2015

Содержание

Стр.

|  | Введение | 4 |
| --- | --- | --- |
| 1. | Положение городского округа Черноголовка в системе расселения Московской области | 6 |
| 1.1. | Историческая справка | 6 |
| 1.2. | Характеристика округа и его описание | 7 |
| 2 | Природные условия | 8 |
| 2. | 2.1. Ландшафтные особенности территории 2.2. Гидрография и гидрология 2.3. Геологическое строение 2.4. Месторождения полезных ископаемых 2.5. Гидрологические условия 2.6. Инженерно-геологические условия территории 2.7. Краткая климатическая характеристика 2.8. Растительность 2.9. Животный мир 2.10. Особо охраняемые природные территории | 8 10 11 12 12 13 14 16 18 19 |
| 3. | Архитектурно-планировочная организация территории | 20 |
| 4. | Социально-экономическое развитие | 23 |
|  | 4.1. Население. Трудовые ресурсы 4.2. Жилищный фонд 4.3. Производственно-хозяйственный комплекс Социально-культурное и коммунально-бытовое обслуживание населения Социально-экономическое обоснование планируемого развития Население. Трудовые ресурсы. Жилищный фонд и жилищное строительство Развитие производственно-хозяйственного комплекса Развитие систем социального-культурного и коммунально-бытового обслуживания | 23 27 29 45 50 50 53 53 55 |
| 5. | Транспортная инфраструктура | 58 |
|  | 5.1. Внешний транспорт 5.1.1. Железнодорожный транспорт 5.1.2. Автомобильные дороги 5.2. Транспортная инфраструктура в границах городского округа 5.2.1. Автомобильный транспорт 5.2.2. Сеть улиц и дорог 5.2.3. Организация пешеходного движения 5.2.4. Сооружения и устройства для хранения транспортных средств 5.2.5. Общественный пассажирский транспорт | 59 59 59 61 61 62 81 81 85 |
| 6. | Разивтие системы инженерного обеспечения | 86 |
|  | 6.1. Водоснабжение 6.2. Водоотведение 6.3. Теплоснабжение 6.4. Газоснабжение 6.5. Электроснабжение 6.6. Связь 6.7. Организация поверхностного стока | 86 97 101 108 114 122 131 |
| 7. | Прогноз состояния окружающей среды | 138 |
|  | 7.1.Атмосферный воздух 7.2. Санитарно-защитные зоны 7.3. Поверхностные и грунтовые воды 7.4. Охрана лесов и рекреационное использование 7.5. Санитарная очистка территории 7.6. Акустический режим 7.7. Планируемые зоны с особыми условиями использования | 138 144 150 152 158 163 170 |
| 8. | Объекты культурного наследия | 172 |
|  | 8.1. Древние тракты и исторические дороги 8.2. Археологическое наследие 8.3. Памятники архитектуры | 172 173 174 |

Введение

Генеральный план городского округа Черноголовка Московской области выполнен ГУП МО «НИиПИ градостроительства» на основании муниципального контракта от 11.02.2013 №01/06.

При разработке генерального плана учтены следующие документы:

- Градостроительный кодекс Российской Федерации;

- Водный кодекс Российской Федерации;

- Лесной кодекс Российской Федерации;

- Земельный кодекс Российской Федерации;

- Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»;

- Закон Московской области № 36/2007-ОЗ «О Генеральном плане развития Московской области»;

- Закон Московской области № 26/2005-ОЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) в Московской области»;

- Закон Московской области № 61/2005-ОЗ «О статусе и границе городского округа Черноголовка»;

- постановление Правительства Московской области от 30.12.2003 № 743/48 «Об утверждении основных направлений устойчивого градостроительного развития Московской области»;

- постановление Правительства Московской области от 11.02.2009 № 106/5 «Об утверждении Схемы развития и размещения особо охраняемых природных территорий в Московской области»;

- постановление Правительства Московской области от 11.07.2007 № 517/23 «Об утверждении Схемы территориального планирования Московской области - основных положений градостроительного развития»;

- постановление Правительства Московской области от 10.06.2011 № 548/21 «Об одобрении проекта Схемы территориального планирования транспортного обслуживания Московской области»;

- постановление Правительства Московской области от 17.08.2015 № 713/30 «Об утверждении нормативов градостроительного проектирования Московской области»;

- распоряжение Главного управления архитектуры и градостроительства Московской области от 14.09.2009 № 42а «Об утверждении Градостроительного задания в виде справки-выкопировки на подготовку проекта Генерального плана городского округа Черноголовка Московской области».

При подготовке генерального плана были использованы материалы инженерно-геологических и гидрологических изысканий:

–  Комплект карт ПГО «Центргеология» М 1: 200000, научн. рук. Голодковская Г.А., Елисеев Ю.Б., 1986 г.;

–  Геологические карты четвертичных и дочетвертичных отложений Московской области М 1:500000 под ред. Сычкина Н.И., 1998 г.:

– Сборник Подземные воды СССР. Обзор подземных вод Московской области за 1962 – 1978 гг. Буровые на воду скважины. М., 1985 г.

– Геологическая карта четвертичных отложений Московской области, М 1:500000, Министерство природных ресурсов и экологии РФ, Центральный региональный геологический центр, 1998 г.;

– Геологическая карта дочетвертичных отложений Московской области, М 1:500000, Министерство природных ресурсов и экологии РФ, Центральный региональный геологический центр, 1998 г.;

– Эколого-геохимическая карта Московского полигона, М 1:200000, Министерство природных ресурсов и экологии РФ, ИМГРЭ, 1998 г.;

– Гидрогеологическая карта четвертичных отложений Московской области, М 1:500000, Министерство природных ресурсов и экологии РФ, Центральный региональный геологический центр, 1998 г.

Генеральный план выполнен с учетом ранее разработанной градостроительной документации:

- Генеральный план посёлка городского типа «Ногинский научный центр Академии наук СССР», подготовленный Головным проектным и научно-исследовательским институтом Российской академии наук СССР в 1963 г. (утверждён распоряжением Президиума Академии наук СССР от 20.04.1963 № 40-498);

- Корректировка генерального плана посёлка городского типа «Ногинский научный центр Академии наук СССР», подготовленная Головным проектным и научно-исследовательским институтом Российской академии наук СССР в 1988 г. (согласована архитектурно-техническим советом Института генпланов, инженерного оборудования и экспериментального проектирования (ИНСТИТУТ ГЕНПЛАНОВ), протокол от 27.04.1988 № 28);

- Проект детальной планировки микрорайона «В» Ногинского научного центра Академии наук СССР, подготовленный Головным проектным и научно-исследовательским институтом Российской академии наук СССР в 1991 г. (сведения об утверждении документации отсутствуют);

- Материалы установления границ сельских населённых пунктов, передаваемых в ведение Черноголовского поселкового Совета Ногинского района Московской области, подготовленные «Центрниигипрозем» в 1991 г. (утверждены решением Совета депутатов Ногинского района от 16.04.1991).

- Концепция генерального плана развития г. Черноголовки, подготовленная Головным проектным и научно-исследовательским институтом Российской академии наук в 2001 г. (утверждена постановлением Главы муниципального образования «посёлок Черноголовка» от 24.08.2001 № 439).

Генеральный план выполнен на топографических материалах, предоставленных администрацией городского округа Черноголовка. Цифровая топографическая съемка на территорию городского округа в  М 1:10 000, выполнена ООО «Центргипрозем» в 2009 г.   (Лицензия: МОГ – 05119Г от 25.10.07; МОГ – 0512 ОК от 25.10.07; система координат – местная).

При разработке генерального плана использованы: паспорт городского округа Черноголовка, данные предприятий и организаций, другие материалы, предоставленные администрацией городского округа Черноголовка.

В генеральном плане городского округа Черноголовка выделяются этапы строительства:

- расчетный период - 2020 год;

- расчетный срок – 2035 год.

Генеральный план городского округа Черноголовка рассмотрен на публичных слушаниях, проходивших с 11.07.2013 по 14.07.2013. Заключение по результатам публичных слушаний опубликовано на официальном сайте Администрации городского округа Черноголовка (www.chgcity.ru).

1. Положение городского округа Черноголовка в системе расселения Московской области

  - Историческая справка

Впервые волость Черноголовль упоминается среди прочих дворцовых сёл и волостей в духовной грамоте Ивана Калиты в 1339 г. Как поселение Черноголовль впервые упоминается в русских летописях в 1401 году. Однако поселение обозначено на старинных картах ещё более раннего периода (XIII–XIV веков).

В 1669 г. в центре волости Черноголовль по указанию царя Алексея Михайловича был построен Черноголовский стекольный завод. В это же время активно стало развиваться и кустарное ткацкое производство. В деревнях Черноголовка, Ямкино, Авдотьино и  др.  крестьяне выкупали билеты, дающие право заниматься надомным ткачеством.

Деревня Черноголовка располагалась на древнем торговом тракте, который соединял Москву с городами Киржач, Юрьев Польский,  Нерль. Дорога сложилась как торговый путь из Москвы в Суздальское княжество в XII-XIII веках и стала называться Большой Стромынской дорогой (или «Стромынкой») благодаря с. Стромынь, расположенному на границе Московского княжества, через которое эта дорога проходила. Позднее, в XV–XVI веках, эта дорога утратила своё значение из-за активного развития торговых связей по новой Владимирской дороге, проходившей южнее.

Примерно в трёх верстах к западу от деревни Черноголовка находилось место пересечения Стромынской дороги с главным Троицким трактом, связывавшем с. Рогожи (с 1781 года – г. Богородск, а сегодня – г. Ногинск) со знаменитым Троице-Сергиевым монастырём в г. Сергиев Посад.

Развитию деревни Черноголовки способствовало возникновение и бурное развитие в конце XVII века к северо-востоку от Московского уезда Иваново-Шуйского промышленного района, в который гужевым транспортом по Большой Стромынской дороге доставляли сырьё, а оттуда -  готовую продукцию. В это время в деревне Черноголовке появились постоялый двор и ямская станция.

Во второй половине XVIII века деревня (тогда сельцо) Черноголовка с прилегающими угодьями принадлежала титулярному советнику А.Ф.Протопопову. На момент межевания 1766 г. в ней проживало 28 душ. Общая площадь владения составляла 450 га, большую его часть (около 300 га) занимали леса.(

Расположенные на автодороге  «ММК-Макарово-Ивановское» село Ивановское и сельцо Макарово известны с XVII в.  Усадьба Ивановское, принадлежавшая старинному роду Исленевых, владевших поместьем в течение 300 лет, упоминается в переписях начиная с XVI в.

Сельцо Макаровское (Пруженка) также известно с XVI века. В 1585 г. по заказу великого князя Василия Ивановича здесь была построена деревянная церковь Николая Чудотворца.

В XVIII в. эти сёла были центрами помещечьих имений, а с. Ивановское – одно время было волостным центром. Подъезд к ним осуществлялся со стороны Стромынского тракта.

Расположенные на пересечении многочисленных местных дорог эти сёла были связаны с соседними имениями и наряду с деревнями Черноголовка, Беседы, Ботово, Стромынь формировали структуру сельского расселения на данной территории.

К концу XVIII века, в 1797 году, на территории волости Черноголовль была создана Ямкинская волость, на основе которой в дальнейшем был образован современный Ногинский муниципальный район.

В 1956 году началась новая история д. Черноголовки. По инициативе Нобелевского лауреата академика Н. Н. Семёнова рядом с д. Черноголовкой был организован научно-исследовательский полигон Института химической физики Академии наук СССР.  В 60-70-е годы,  объединив ещё несколько академических институтов, он был преобразован в филиал московского Института химической физики, а затем в Отделение Института химической физики Академии наук СССР.

В 1991 году в Черноголовке был организован самостоятельный Институт химической физики Российской академии наук (РАН), первым директором которого стал С. М. Батурин. С 1997 года институт переименован в Институт проблем химической физики Российской академии наук (ИПХФ РАН).

В становление научного центра в р.п. Черноголовке большой вклад внесли такие известные учёные, как академики Н. Н. Семёнов, Ю. А. Осипьян, Г. В. Курдюмов, М.В.Келдыш,  Д. С. Коржинский, Ф. И. Дубовицкий (первый Уполномоченный Российской академии наук по Научному центру в городе Черноголовке).

В 2001 году р.п. Черноголовка был преобразован в город районного подчинения – город Черноголовка Ногинского района Московской области.

В настоящее время город Черноголовка является научным центром Российской академии наук международного значения в области фундаментальных исследований химии и физики с развитой экспериментальной базой. В городе работает более 10 институтов и учреждений РАН.

Планирование градостроительного развития территорий рабочего посёлка, а затем и города, осуществлялось Головным проектным и научно-исследовательским институтом Российской академии наук СССР. Первый генеральный план города, как посёлка городского типа «Ногинский научный центр Академии наук СССР», был разработан в 1963 г.

В границах городского округа расположены объекты культурного наследия регионального значения (памятники архитектуры и археологии). К ним относятся: церковь Николая Чудотворца 1881 г. (с. Макарово),  Церковь Иоанна Предтечи 1903 г (с. Ивановское) и курган «Беседский» XII–XIII вв. (д. Беседы).

В 2005 году, в соответствии с Законом Московской области № 61/2005-ОЗ «О статусе и границе городского округа Черноголовка», город Черноголовка с прилегающими сельскими населёнными пунктами был выделен из состава Ногинского муниципального района и наделён статусом городского округа.

В 2008 году  городской округ Черноголовка получил статус наукограда Российской Федерации (постановление Правительства Российской Федерации  от 18.08.2008 № 623).

  - Характеристика округа и его описание

Городской округ Черноголовка расположен к северо-востоку от Москвы, на расстоянии 40 км от МКАД, к северо-востоку от автомобильной дороги федерального значения  А-107 «Московское малое кольцо».

Городской округ Черноголовка образован в соответствии с Законом Московской области № 61/2005-ОЗ «О статусе и границе городского округа Черноголовка».

Картографическое описание границы городского округа Черноголовка приводится в приложении к указанному закону Московской области.

Городской округ Черноголовка граничит с территориями следующих муниципальных образований:

- на севере – с территориями сельского поселения Огудневское Щёлковского муниципального района;

- на северо-востоке – с территориями городского поселения Фряново Щёлковского муниципального района;

- на востоке, юго-востоке –  c территориями сельского поселения Мамонтовское Ногинского муниципального района;

- на юге, юго-западе – с территориями сельского поселения Ямкинское Ногинского муниципального района;

- на западе, северо-западе – с территориями сельского поселения Огудневское Щёлковского муниципального района.

В состав городского округа Черноголовка входит 10 населённых пунктов:

город Черноголовка,  деревня Афанасово-3,  деревня Беседы, деревня Ботово, хутор Горячевка, село Ивановское, село Макарово, деревня Старки, деревня Стояново, деревня Якимово. Площадь территории городского округа Черноголовка составляет 6 168 га.

Городской округ Черноголовка  является  опорным  населенным  пунктом,  входящим  в  состав  Мытищинско-Пушкинско-Щелковской городской устойчивой  системы  расселения,  находящейся  в восточном  секторе  Московской  области.

В  состав   данной системы  расселения  входят: г.Мытищи, г.Королев, г.Юбилейный, г.Пушкино, г.Ивантеевка, г.Щелково, г.Фрязино, г.Черноголовка, г.Красноармейск, поселки городского типа Софрино, Свердловский, Лесной, Правдинский, дачные поселки Ашукино, Болшево, Заветы Ильича, Загорянский, Клязьма, Зеленоградский, Мамонтовка.

Планировочными  осями Мытищинско-Пушкинско-Щелковской городской устойчивой  системы  расселения  являются  сложившиеся  транспортные  связи  и  транспортные  коридоры  восточного  направления:  автодороги «Холмогоры», Щелковское шоссе, Красноармейское шоссе, Осташковское шоссе, часть Фряновского шоссе, Ярославское направление МЖД, и в широтном направлении - Московское Малое Кольцо.

2. Природные условия

Городской округ Черноголовка расположен к северу от Ногинского района, в пределах западного, относительно приподнятого в рельефе района Мещерской физико-географической провинции, который представляет собой в геоморфологическом отношении зону перехода от холмисто-волнистой моренной Клинско-Дмитровской возвышенности к собственно Мещёрской зандрово-аллювиальной низменности, сформированной талыми водами московского ледника. Территория имеет плоскую или слабоволнистую поверхность, плавно понижающуюся с северо-запада на юго-восток, к долине р. Клязьмы. Рельеф слабо расчленённый, максимальный перепад высот в пределах городского поселения не превышает 10 - 12 м.

Климат территории – умеренно-континентальный, характеризующийся тёплым летом, умеренно холодной зимой с устойчивым снежным покровом и хорошо выраженными переходными сезонами. Вегетационный период составляет 170 дней (с 20 апреля по 10 октября). Сумма температур за вегетационный период составляет 2200 – 2300°С. Среднегодовое количество осадков составляет 500 – 600 мм, средняя максимальная температура наиболее тёплого месяца (июля) – +24°С,  наиболее холодного (января) – -15°С.

Территория дренируется реками бассейна р. Клязьмы – Пруженкой, Черноголовкой, Стромынью, Дубенкой, а также сетью мелиоративных каналов. Расчленение территории малыми эрозионными формами незначительно.

Вследствие плоского рельефа и близкого к поверхности залегания регионального юрского водоупора территория замедленно дренирована. Центральная и северо-восточная часть городского округа характеризуется значительной заболоченностью. В пределах г. Черноголовка болота и заболоченные участки занимают около четверти территории.

В почвенном покрове преобладают подзолистые и подзолисто-болотные почвы, на которых произрастают сосновые, смешанные хвойно-широколиственные и хвойно-мелколиственные леса с преобладанием сосны. Среди болот преобладают переходные и низинные. Большая часть городского округа покрыта лесной растительностью. Пахотные земли занимают сравнительно небольшие площади.

2.1. Ландшафтные особенности территории

Территория городского округа Черноголовка, в соответствии с ландшафтной картой Московской области, составленной специалистами Ландшафтной лаборатории географического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова (Мамай И.И., Анненская Г.Н., 1985 г.), относится к Щелковскому ландшафту моренно-водноледниковых равнин, сформировавшемуся на основной поверхности рельефа коренных пород, представленных глинами верхней юры, а на повышениях дочетвертичного рельефа – песками нижнего мела. Абсолютные высоты поверхности в пределах городского поселения плавно понижаются от 156,2 м на северо-западе территории до 140 м на юго-востоке территории. Преобладающей в ландшафте является местность слабоволнистых и плоских моренно-водноледниковых равнин. Доминантным урочищем данной местности являются плоские поверхности моренно-водноледниковых равнин с характерным нанорельефом – чередованием повышений и понижений (+ 0,5 – 0,8 м) расплывчатой формы, выделяющихся по более или менее влаголюбивой растительности. С поверхности на повышениях залегают водноледниковые супеси, реже – суглинки, мощностью 0,3 – 1,7 м, подстилаемые гравийными песками, либо собственно гравийные пески. Понижения сложены с поверхности делювиальными суглинками с прослоями песков. С глубины от 0,3 до 9,0 м они подстилаются маломощной мореной или непосредственно коренными отложениями. Для почвенно-растительного покрова характерна мелкоконтурность, что связано с фациальной неоднородностью четвертичных отложений и различиями в увлажнении. На повышениях господствуют сосновые с примесью ели и дуба леса, черничные разнотравно-вейниковые, разнотравно-вейниковые, разнотравно-орляковые на слабо-, реже – среднеподзолистых глееватых, переходных к глеевым почвах. На участках, сложенных с поверхности водноледниковыми суглинками, встречаются ельники с берёзой мертвопокровные или широкотравные зеленомошные на слабоподзолистых глееватых почвах, переходных к перегнойно-подзолисто-глеевым. Сосновые и еловые леса иногда замещены березняками (в основном на бывших гарях). В нанопонижениях под сосняками и ельниками долгомошными, осиново-берёзовыми влажнотравно-осоково-вейниковыми лесами развиты сильноподзолисто-глеевые и перегнойно-подзолисто-глеевые, иногда иллювиально-гумусовые почвы. Почвы имеют кислую реакцию и бедны питательными веществами, в связи с чем сельское хозяйство развито слабо. Почвы сельскохозяйственных угодий, вследствие осушения и внесения удобрений, подверглись незначительному окультуриванию и местами из подзолистых перешли в дерново-подзолистые.

Субдоминантными урочищами местности морено-водноледниковой равнины являются заболоченные древнетермокарстовые западины  и долины малых рек – Черноголовка, Загрёбки, Стромыни.

Западины представляют собой заросшие термокарстовые озёра, в пределах которых сформировались залежи торфа, мощностью местами до 2 м. Здесь распространены заболоченные сосново-берёзовые леса и болота, преимущественно переходного типа, кустарничково-осоково-сфагновые.

Урочища долин Загрёбки и Стромыни представлены плоскими, сырыми и заболоченными поймами, занятыми заболоченными лесами влажнотравными лугами и болотами низинного типа - манниковыми, осоковыми, рогозовыми.

Подчинённое место в Щёлковском ландшафте в пределах городского поселения занимают местности речных долин Пруженки, Черноголовка, Дубенки, вложенных в юрские глины. В долине Пруженки имеются участки надпойменных террас, ровных, сложенных переслаивающимися суглинками и песками, которые заняты сосново-берёзовыми лесами или сельхозугодьями. В долинах остальных рек на территории поселения террасы отсутствуют. Поймы плоские, сложенные песчано-суглинистыми и болотными  отложениями. Относительно хорошо дренированные участки с пойменными дерновыми глееватыми и глеевыми почвами распаханы или занятыми осоковыми и щучковыми лугами. На заболоченных участках распространены торфянисто- и торфяно-перегнойно-глеевые почвы, занятые влажнотравно-осоковыми лугами.

# 2.2. Гидрография и гидрология

Территория городского округа Черноголовка относится к бассейну р. Клязьмы и дренируется её левыми притоками – реками Черноголовкой и Загрёбкой, берущими начало в пределах городского округа. В северо-западной части территории и вдоль западной границы городского округа протекает р. Пруженка, левый приток р. Вори, впадающей в р. Клязьму. Крайняя северо-восточная часть территории дренируется р. Дубенкой, которая является правым притоком р. Шерны, также впадающей в Клязьму и её правым притоком р. Стромынью.

Долины рек Дубенки и Пруженки, протекающих по периферии городского округа, относительно хорошо разработаны. Долина Пруженки имеет глубину 5 – 7 м, ширину 50 – 100 м, в ней выделяются узкая пойма и участки надпойменных террас. В районе д. Ивановское на р. Пруженке сооружён пруд длиной 1 км, шириной от 50 до 150 м. Долина р. Дубенки в районе д. Беседы имеет ширину 30 м, глубина её около 5 м, достаточно обширная пойма заболочена. В пойме реки к югу от д. Стояново имеется живописный пруд с островом при бывшей старинной усадьбе, длиной более 300 м, шириной около 100 м.

Долины рек Черноголовка, Загрёбки, Стромыни, протекающие в наиболее плоской, центральной части городского округа, имеют плоские, заболоченные поймы, русла рек спрямлены.

Река Черноголовка, берущая начало в торфяном болоте к северо-западу от города, имеет заторфованные пологие берега, возвышающиеся над уровнем воды в русле на 0,5 – 0,6 м. Русло реки искусственно выровненное, ширина его – 3,0 - 4,0 м, глубина  достигает 1 - 1,5 м. Скорость течения составляет 0,3 - 0,5 м/с. Пойма р.Черноголовки подверглась значительному осушению. В долине реки создан каскад прудов.

Река Загрёбка в верхнем течении представляет собой болото, в котором русло прослеживается в виде отдельных водных окон с трясинными берегами, заросшими болотной растительностью. В настоящее время по заросшему руслу р. Загрёбки проходит магистральный осушительный канал.

Реки городского округа относятся к категории малых. Как и все реки Московской области, они имеют смешанный тип питания – снеговое, дождевое, грунтовое, причём последнее составляет основную долю, т.к. грунтовые воды залегают неглубоко от поверхности. Реки характеризуются незначительными расходами воды в течение года. Существенный подъем уровней наблюдается только во время весеннего половодья, однако и он в реках Черноголовка и Загрёбка в это время повышается не более чем на 0,8 – 1,0 м над меженным. Большую часть года уровень воды в р. Черноголовка держится на отметке 145,56 м.

На формирование стока малых рек основное влияние оказывает режим снеготаяния, выпадения осадков и характер подстилающей поверхности. Большая часть водосборной площади рек Пруженки, Дубенки, Черноголовки и Загребки залесена, сельскохозяйственные угодья и застроенные территории занимают незначительное место. Поэтому половодье, проходящее с середины апреля до начала июня, растянутое, часто с несколькими пиками из-за разной скорости снеготаяния на лесных и пахотных участках, похолоданий или дождей. Основной пик половодья приходится на апрель. Летняя межень слабо выражена, перемежается дождевыми паводками. В течение лета проходит несколько дождевых паводков с подъёмом уровня на 0,2 – 0,3 м над меженным. Осенний паводочный период приходится на сентябрь-октябрь, в маловодные годы чаще всего отсутствует. Но даже в этот период уровни поднимаются незначительно. Ледовый покров устанавливается на реках городского поселения в конце ноября – начале декабря. Толщина льда достигает 50 – 60 см. Основные гидрологические характеристики рек городского округа приведены в таблице 2.2.1.

Характеристика водности малых рек городского округаЧерноголовка

Таблица 2.2.1.

| Река | Длина, км | Площадь водосбора, км2 | Характерные расходы воды в устье, м3/с |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | средний годовой | средний макс. весен. половодья | весен. половодья1%-й обеспеч. | летнего паводка 1%-й обеспеч. | мин. зимний 1%-й |
| Пруженка | 7,7 | 117 | 0,7 | 23,8 | 71 | 28,1 | 0,035 |
| Дубенка | 8,5 | 136 | 0,82 | 26,9 | 72,5 | 29,9 | 0,043 |
| Стромынь | 3 | 17,5 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Черноголовка | 14 | 127 | 0,76 | 25,3 | 69,1 | 29,2 | 0,039 |
| Загрёбка | 3,5 | 58,8 | 0,35 | 13,7 | 39,2 | 17,0 | 0,014 |

Болота распространены преимущественно в центральной и северо-восточной частях территории городского округа. Большинство их относится к низинному типу. На заболоченных участках проводятся осушительные мероприятия по нормативам, разработанным для лесов рекреационного назначения (лесопарковой части).

Другие водные объекты на территории городского округа Черноголовка представлены прудами, образовавшимися на месте карьеров по добыче песка, мелкими озёрами, расположенными в заболоченных западинах и в поймах рек, противопожарными прудами в сельских населённых пунктах и на территории лесных массивов, а также сетью мелиоративных канав.

Большую рекреационную ценность для г. Черноголовки представляют искусственные водоёмы, образовавшиеся в выработанных песчаных карьерах – озёра Северное, Южное. Они имеют значительную глубину и используются населением в рекреационных целях, для чего прибрежные зоны благоустраиваются. Периодически проводится чистка озёр водолазами.

Озеро Северное, площадью около 12 га и глубиной до 20 м, находится на территории Черноголовского заказника. Под рекреацию, в соответствии с режимом заказника, возможно использование территории в пределах 250 метровой полосы от озера.

Озеро Южное, площадью около 5 га и глубиной до 6 м, представляет собой оборудованную рекреационную зону и включает вышку для прыжков в воду, пляж, пирс для лодок.

На озере Песчанка каких-либо сооружений для отдыха нет, имеется лишь горка, оборудованная для катания на лыжах зимой.

# 2.3. Геологическое строение

В геологическом строении территории городского округа, рассматриваемом на глубину активного антропогенного воздействия, которое определяется уровнем залегания эксплуатируемых водоносных горизонтов карбона, принимают участие каменноугольные, юрские и четвертичные отложения. Описание геологического строения территории даётся на основании комплекта карт ПГО «Центргеология», 1986 г.

Общая мощность четвертичного чехла составляет в районе д. Афанасово – 3 – 5 м, в районе д. Ботово – 16,8 м, в пределах города Черноголовка – от 8 до 16 м. Четвертичные отложения представлены моренными, водноледниковыми, аллювиальными и болотными отложениями. Современные болотные отложения распространены в центральной и северо-восточной частях городского округа - в долинах рек Черноголовка и Загрёбки, а также вдоль дороги Якимово-Ботово, где они приурочены к древне-термокарстовым западинам на поверхности морено-водноледниковой равнины. Мощность их в большинстве случаев составляет около 50 см, местами достигает 2 м.

Аллювиальные отложения верхнечетвертичного времени (валдайские) слагают участки надпойменных террас, встречающихся в долине р. Пруженки. Они представлены мелкозернистыми и разнозернистыми песками с прослоями суглинков.

Аллювиально-водноледниковые средне-верхнечетвертичные отложения слагают древние ложбины стока талых ледниковых вод, в которые в настоящее время вложены речные долины.

Среднечетвертичные отложения распространены практически повсеместно на междуречных территориях. Они представлены водноледниковыми песками позднемосковского времени с гравием и галькой в основании, часто водонасыщенными. Мощность их колеблется от 3-5 до 20 м. Они подстилаются размытой мореной преимущественно московского, реже (в переуглублениях коренного рельефа) – днепровского времени, представленной суглинками и глинами с включением гальки, щебня валунов незначительной мощности. На юге и юго-западе территории (к югу от долины реки Черноголовка) моренные отложения залегают достаточно глубоко, либо полностью отсутствуют, и водноледниковые пески залегают непосредственно на коренных породах.

Коренные породы на междуречной территории представлены нижнемеловыми (аптский ярус) и верхнеюрскими (волжский ярус) песками с прослоями глин незначительной мощности. В понижениях коренного рельефа, а также в долинах рек Пруженки и Дубенки они полностью размыты. Днища дочетвертичных долин сложены верхнеюрскими глинами  (келловейского и оксфордского ярусов), мощность которых колеблется от 9 до 25 м вследствие неравномерного размыва в послеледниковое время. Они подстилаются каменноугольными отложениями, представленными известняками и глинами гжельского и касимовского горизонтов верхнего карбона.

В неотектоническом отношении территория округа характеризуется нисходящими движениями. Линейные неотектонические структуры (ослабленные зоны) наследуются речными долинами.

# 2.4. Месторождения полезных ископаемых

На территории городского поселения Черноголовка в настоящее время не имеется месторождений минеральных полезных ископаемых, включённых в отчётный баланс месторождений Московской области по состоянию на 01.01.2011 г.

В юго-восточной части городского округа Черноголовка, в долине р. Загрёбки и на прилегающей к ней территории имеется месторождение торфа «Загрёбка» (№ 931), включённое в отчётный баланс запасов торфа Московской области по месторождениям площадью более 10 га. Площадь месторождения в границах промышленной залежи – 55 га, мощность торфа – 1,2 м, запасы по состоянию на 01.01.2010 г. составляли 176 тыс. т. Месторождение относится к резервным. Однако в связи с расположением торфяника на территории, относящейся к государственному природному заказнику «Черноголовский» разработка месторождения не планируется.

# 2.5. Гидрогеологические условия

В гидрогеологическом строении территории городского округа выделяются два крупных водоносных комплекса: мезо-кайнозойский и каменноугольный. Подземные воды, залегающие в четвертичных, нижнемеловых и верхнеюрских отложениях, не имеют чётко выраженных разделяющих их водоупоров и характеризуются общей уровенной поверхностью, сформированной в процессе инфильтрации атмосферных осадков и поступлений от поверхностных водотоков.

Горизонт грунтовых вод на междуречных пространствах развит повсеместно и залегает в водноледниковых и аллювиально-водноледниковых мелкозернистых песках. Они характеризуются отсутствием напора и подвержены сезонным колебаниям уровня. На большей части территории городского округа Черноголовка грунтовые воды залегают близко к поверхности, на глубине 1 – 3 м (за исключением участков, подвергнувшихся осушительной мелиорации, где глубина УГВ – более 3 м). На заболоченных участках в центре и на северо-востоке поселения, а также в поймах Черноголовки, Загрёбки, Дубенки грунтовые воды залегают на глубине 0,2 – 1,0 м и приурочены к современным аллювиальным и болотным отложениям. В западной части территории, прилегающей к долине р. Пруженки и вследствие этого лучше дренируемой, глубина залегания грунтовых вод более 3 м.

Подземные воды, заключённые в нижнемеловых и верхнеюрских песках, распространены спорадически, на участках распространения данных отложений.

Каменноугольный водоносный комплекс в пределах городской территории не имеет гидравлической связи с мезо-кайнозойским комплексом вследствие повсеместного распространения верхнеюрских глин. Мощность регионального юрского водоупора составляет 9-20 м. Водоносный комплекс, использующийся для питьевого водоснабжения, залегает в известняках верхнего карбона и представлен двумя водоносными горизонтами - гжельско-ассельским и касимовским, которые разделены слоем глин незначительной мощности, не выдержанным в пространстве.

Гжельско-ассельский водоносный горизонт является основным эксплуатируемым горизонтом. Глубина залегания в пределах городского округа составляет 48,0 – 53,5 м, вскрытая мощность – 71,5 – 77 м (по данным МНПЦ «Геоцентр-Москва»). Он характеризуется слабым напором, местами – отсутствием напора вследствие интенсивной эксплуатации. Водоотбор из гжельско-ассельского горизонта на территории городского округа составляет 10 - 12,0 тыс. м3/сут.

Касимовский водоносный горизонт, залегающий ниже, используется для водоснабжения незначительно, водоотбор из него составляет 1,5 тыс. м3/сут.

Водоносные комплексы среднего карбона для водоснабжения не используются.

# 2.6. Инженерно-геологические условия территории

В зависимости от рельефа, геологического строения, степени дренированности территории, устойчивости грунтов выделяются благоприятные, ограниченно благоприятные и неблагоприятные по инженерно-геологическим условиям участки. Благоприятными считаются условия, при которых освоение не требует проведения инженерных мероприятий, ограниченно благоприятными – условия, при которых геологические процессы не могут вызвать катастрофических последствий, но требуют инженерной подготовки, неблагоприятными – условия, при которых требуются  значительные капиталовложения на укрепление грунтов и защиту территории.

Территория городского округа Черноголовка характеризуется слабой степенью проявления современных геологических процессов. Кроме эрозионно-аккумулятивной деятельности рек (русловые процессы, подмыв склонов на отдельных участках) здесь можно отметить заболачивание и подтопление.

Западная часть городского округа, прилегающая к долине р. Пруженки и характеризующаяся наилучшей дренированностью и спокойным рельефом, обладает высокой устойчивостью геологической среды и является благоприятной для всех видов наземного строительства. Грунтовые воды залегают на глубине более 3 м, грунтовый поток разгружается в долину реки, что не создаёт условий для развития подтопления. Аллювиально-водноледниковые пески при условии их неводонасыщенности, являются надёжными грунтами для возведения капитальных зданий. При строительстве следует учитывать возможность суффозии вдоль трасс инженерных коммуникаций и незащищённость грунтовых вод от загрязнения.

В результате проведённой осушительной мелиорации часть территории городского округа, прилегающая к долине р. Черноголовка, ранее относившаяся к неблагоприятным для строительства участкам, перешла в разряд ограниченно благоприятных и благоприятных. Однако дальнейшее осушение может привести к резкому падению уровня воды в р. Черноголовка и озёрах, являющихся ценными рекреационными объектами городского округа.

Центральная и восточная части городского округа Черноголовка характеризуются средней устойчивостью геологической среды и являются ограниченно благоприятными для строительства, вследствие слабой дренированности и близкого к поверхности залегания грунтовых вод.

При строительстве необходимо учитывать незащищенность грунтовых вод от поверхностного загрязнения. Инженерная подготовка территории должна быть направлена на защиту фундаментов зданий и сооружений от негативного воздействия грунтовых вод, предотвращение развития площадного подтопления и минимизацию загрязнения грунтовых вод. Требуется строительство дренажей вокруг капитальных зданий, гидроизоляция фундаментов, отвод и очистка поверхностного стока. Следует учитывать возможность изменения агрессивности грунтовых вод, а также физико-механических свойств грунтов при мелиорации, возникновение суффозии вдоль трасс инженерных коммуникаций.

По данным инженерно-геологических изысканий под строительство, грунтовые воды в пределах округа обладают по отношению к бетону слабой общекислотной и углекислотной агрессивностью, а также сульфатной агрессивностью к бетону на портландцементе. Водноледниковые пески плотные, мелкозернистые, служащие грунтами оснований, обладают низкой коррозионной активностью к свинцу и углеродистой стали и средней – к алюминию.

Неблагоприятными для строительства являются участки, занятые болотами и заболоченными землями, а также поймы рек, часто также заболоченные, обладающие слабыми несущими свойствами грунтов. На этих участках при освоении требуется осушение и выторфовывание, подсыпка грунта, что существенно удорожает строительство и является крайне нежелательным  с точки зрения сохранности естественных экосистем.

2.7. Краткая климатическая характеристика

Решение природоохранных проблем в значительной степени зависит от оценки роли метеорологических факторов, определяющих как перенос и рассеивание газовых выбросов, так и время нахождения примесей в атмосферном воздухе. Кроме того, в атмосфере происходит гравитационное оседание крупных частиц, химические и фотохимические реакции, ведущие к разрушению или образованию различных атмосферных примесей, а также вымывание веществ с атмосферными осадками.

Для климатической характеристики исследуемой территории в соответствии с рекомендациями Росгидромета были использованы данные наблюдений ближайшей метеостанции “Павловский Посад”.

Строительно-климатическая характеристика подготовлена с использованием карты климатического районирования территории для строительства (СНиП 23-01-99 "Строительная климатология"), справочников и материалов информационного характера (Научно-прикладной справочник по климату СССР, сер. 3, ч. 1-6, вып.8 "Москва и Московская область", Л., Гидрометеоиздат, 1990 г.).

По сочетанию климатических показателей и положению территория городского округа Черноголовка относится к II-в строительно-климатическому району в зоне нормальной влажности (таблица 2.7.1.).

Общая характеристика действующих метеорологических параметров и рекомендации для строительно-климатического района II в

Таблица 2.7.1.

| Ср.мес. температу-ра января, (С | Ср.скорость ветра за 3 зимних месяца, м/с | Ср.мес. температу-ра июля, (С | Ср.мес. относит. влажность воздуха, % | Типологические рекомендации |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| от – 4 до – 14 | 5 и более | от + 12 до + 21 | 75 и более | – тамбур при входе в дом; – балкон или лоджия при каждой квартире; – не допускать ориентировки всех жилых комнат квартиры на сектор горизонта 270-90(; – надежная теплоизоляция ограждающих конструкций; – двойное раздельное или спаренное остекление; – центральное отопление, вытяжная канальная вентиляция. |

Характерными особенностями температурного режима являются:

- перегрев воздуха в летние ясные дни в случае антициклональной погоды;

- продолжительный холодный период с температурой ниже границы комфорта;

- большие суточные амплитуды температуры воздуха в весенне-летне-осенний периоды года, превышающие бытовые пороги ощущения, неблагоприятно воздействующие как на самочувствие человека, так и на сами здания.

Климат территории умеренно-континентального типа, с характерными вторжениями арктического и тропического воздуха. Средняя годовая температура воздуха составляет +4,2(С. Для региона характерны относительно холодная зима и умеренно теплое лето. При этом средняя максимальная температура наиболее жаркого месяца +24(С, средняя минимальная наиболее холодного –15(С. Абсолютный максимум температур в данном районе составил +36,0(С (1938, 1972, 1981 г.), абсолютный минимум  –45,0(С (1940 г.).

Средняя многолетняя сумма осадков составляет 560-600 мм в год. За теплый период (с апреля по октябрь) выпадает до 70% от годовой суммы, и только 30% осадков выпадает за холодный период – с ноября по март. Наибольшее месячное количество осадков составляет в среднем 85 мм, отмечаясь в преобладающем количестве лет наблюдений в июле, наименьшее количество приходится на февраль (25 мм). Число дней с осадками за год в среднем за год равно 162, в отдельные годы это число может быть значительно больше. Наиболее часто осадки наблюдаются в декабре и январе (17-19 дней), а наименьшее число дней с осадками, как правило, бывает в июне и июле (11 дней). Но за счет большей интенсивности дождей в летние месяцы общее количество осадков в теплый период вдвое больше, чем зимой. Число дней с гололедом – 4, с изморосью – 17.

Среднемесячная скорость ветра в данном районе составляет от 1,6 до 2,7 м/с, в среднем за год - 2,2 м/с. Повторяемость направлений ветра представлена в таблице 2.7.2. За год в 13% наблюдений отмечаются штили. Преобладающими в годовом ходе являются южные и юго-западные ветры, отличающиеся более высокими скоростями, как в летний, так и в зимний периоды. По данным наблюдений скорость ветра 5% обеспеченности составляет 5 м/с.

Характеристики ветра по направлениям

Таблица 2.7.2.

| Период | Румбы направлений ветра |
| --- | --- |
|  | С | СВ | В | ЮВ | Ю | ЮЗ | З | СЗ |
|  | Повторяемость направлений ветра (%) |
| Год | 14 | 6 | 8 | 10 | 17 | 17 | 15 | 13 |
|  | Средняя скорость ветра по направлениям (м/с) |
| январь | 2,5 | 2,2 | 2,0 | 2,4 | 2,7 | 2,7 | 2,9 | 3,0 |
| июль | 2,1 | 1,8 | 1,6 | 1,9 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 |

Процессы накопления или рассеивания вредных примесей в приземном слое зависят от сочетания значений метеорологических параметров – ветрового режима, температурных инверсий, величин осадков и частоты туманов. Совместные характерные значения сформированы в комплексный показатель, определяемый как потенциал загрязнения атмосферы (РПЗА). К основным проявлениям метеорологического режима и атмосферных явлений, способствующим накоплению загрязняющих веществ в атмосфере, можно отнести слабые скорости ветра и туманы. При формировании РПЗА учитываются и факторы, способствующие удалению примесей из атмосферы. Главным из них являются повторяемость осадков, которые обеспечивают вымывание примесей, а их интенсивность и количество определяет скорость и эффективность этого процесса. Высокий РПЗА свидетельствует о предрасположенности метеорологического режима территории к накоплению выбрасываемых примесей в приземном слое атмосферы и формированию сильного загрязнения воздуха. Реализация этого потенциала зависит от наличия низких источников загрязнения, т.е. внутри зоны высокой повторяемости метеоусловий, интенсифицирующих процессы загрязнения воздушной среды, не всегда наблюдается самое высокое загрязнение воздуха.

Для всех сезонов года значение РПЗА меняется в широких пределах, тем не менее, общие характерные черты этих изменений достаточно хорошо прослеживаются (“Климат, погода, экология Москвы”, С-П., Гидрометеоиздат, 1995). Район г. Черноголовка, в среднем за год, характеризуется значением РПЗА (10 (по шкале от (10 до (50), что говорит о довольно хороших климатических условиях для рассеивания выбрасываемых вредных веществ. Наиболее благоприятные условия для рассеивания складываются на рассматриваемой территории в весенне-зимний период (РПЗА (10). В остальное время года значение РПЗА может повышаться до 20. Наибольшие концентрации вредных примесей формируются при штиле и слабом ветре, а также при образовании приземных или низких приподнятых инверсиях температур.

Для целей расчета рассеивания примесей от выбросов предприятий также был определен коэффициент стратификации – 140 (ОНД-86, 1991).

Представленные в данном разделе климатические характеристики используются при расчете загрязненности атмосферного воздуха, определении уровней шума, качественной и количественной характеристик состава ливневых стоков.

# 2.8. Растительность

Территория городского округа Черноголовка расположена в пределах подзоны хвойно-широколиственных лесов лесной зоны. В соответствии с картой растительности Московской области (рис. 1) , выполненной специалистами кафедры биогеографии географического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова (1996 г.), преобладающими коренными типами леса на рассматриваемой территории являются сосново-еловые бореальные леса,  произрастающие на относительно мощных песках, на почвах, бедных питательными веществами. На участках с близким залеганием грунтовых вод преобладающей в древостоях является ель, как более требовательная к минеральному питанию. Леса бореального типа характеризуются простой структурой: как правило, в них имеется один древесный ярус,  подлесок выражен плохо, представлен преимущественно рябиной обыкновенной. В наземном покрове, в зависимости от увлажнения, доминируют кислица, папоротники, кустарнички (брусника, черника), зелёные или сфагновые мхи. Типичны таёжные виды лесного разнотравья (грушанка круглолистная, майник весенний, зеленчук жёлтый, линнея северная и др.), вейники. Сосново-еловые леса субнеморального типа распространены на участках с более богатым субстратом, где почвообразующие породы представлены песками с прослоями суглинков или с близким залеганием морены. В наземном покрове таких лесов наряду с таёжными, встречаются виды широкотравья (копытень европейский, сныть обыкновенная, медуница неясная, сочевичник весенний, пролесник многолетний, седмичник и т.д.). Для подлеска характерны рябина обыкновенная, крушина ломкая, жимолость.

|  | Фрагмент карты растительности Московской области в районе городского поселения Черноголовка |
| --- | --- |

# Условные обозначения:

| Леса |
| --- |
| Коренные, условно-коренные | Производные с преобладанием |
|  | основных пород | мелколиственных пород |
|  | ели | сосны | берёзы и осины | берёзы |
| Хвойные бореальные леса |
| Сосново-еловые |
| Сосново-еловые вейниково-черничные |
| 12. Сосново-еловые вейниково-черничные с таёжными видами, папоротниками и зелёными мхами | 12.1 | 12.2 |  | 12.б |
| 13. Сосново-еловые кислично-чернично-вейниковые с таёжными видами и зелёными мхами | 13.1 | 13.2 | 13.а | 13.б |
| 14. Сосново-еловые вейниково-орляково-черничные с таёжными видами и зелёными мхами | 14.1 | 14.2 | 14.а | 14.б |
| 16. Сосново-еловые вейниково-чернично-долго-мошные с серовейниково-чернично-сфагновыми с участками сосново-берёзовых серовейниково-сфагновых болот |  | 16.2 |  | 16.б |
| Хвойные субнеморальные леса |
| Сосново-еловые |
| Сосново-еловые кислично-широкотравные |
| 26. Сосново-еловые папоротниково-кислично-широкотравные с таёжными видами, неморальными видами зелёных мхов и печёночниками | 26.1 | 26.2 | 26.а |  |
| Луга |
| Естественные луга свежие междуречные |
| Мелкозлаково-разнотравные (пастбища) | 66 |
| Cеяные луга (ежа сборная, тимофеевка луговая, овсяница луговая, клевер луговой) свежие междуречные с участием сорных видов: |
| лапчатки промежуточной, вероники весенней, полевицы тонкой, гребенника | 86 |
| незабудки полевой, фиалки полевой, пикульника красивого, горца птичьего | 90 |

Луга в пределах городского поселения распространены преимущественно суходольные, пойменные луга занимают ничтожное по площади место. Среди суходольных лугов выделяются естественные, мелкозлаково-разнотравные,  занимающие т.н. неудобья, используемые в качестве пастбищных угодий, а также луга, засеянные кормовыми травами (овсяницей, тимофеевкой, клевером и др.) на окультуренных дерново-подзолистых почвах. Лесной фонд городского округа находится в федеральной собственности Государственного казённого учреждения Московской области «Мособллес» (ГКУ МО «Мособллес»). Лесные кварталы на западе и севере территории относятся к Ямкинскому и Сельскому участковым лесничествам Ногинского филиала-лесничества ГКУ МО «Мособллес» (в соответствии с лесоустройством 1999 г. и Лесным планом Московской области, утверждённым Приказом Федерального агентства лесного хозяйства от 29.12.2008 г. № 433).

# 2.9. Животный мир

Животный мир городского округа Черноголовка представлен типичными для лесной зоны видами. Лесные млекопитающие представлены насекомоядными (ёж среднерусский, крот обыкновенный, землеройка обыкновенная), рукокрылыми (ушан, ночницы, нетопыри, вечерница), грызунами (белка среднерусская, летяга, заяц беляк, многочисленные полёвки), хищниками (хорь, горностай, лисица, енотовидная собака), а также копытными (лось, европейский олень, кабан). Из охраняемых в Московской области млекопитающих здесь живут рысь и барсук.

Отсутствие крупных поселений, достаточно редкая сеть деревень и сёл позволили сохраниться здесь лесному и водно-болотному орнитокомплексам, в том числе – редким видам птиц, таким как филин, сплюшка, воробьиный сыч, мохноногий сыч, длиннохвостая неясыть, осоед, луговой лунь, болотный лунь, кобчик, серый журавль, большая выпь, серая утка, травник, большой улит, большой веретенник, дупель, удод, белоспинный дятел, зелёный дятел, желна, дрозд деряба, желтоголовая трясогузка, садовая овсянка, обыкновенная чечётка (гнездятся). Водные и околоводные птицы – выпь, кряква, шилохвост, чирок, зимородок, камышовка.

На пролёте, весной и осенью,  на водоёмах округа останавливаются серый гусь, большой кроншнеп. Отмечались залёты змееяда, фифи, речной крачки, лесного жаворонка, ремеза, кедровки.

Животный мир водоёмов представлен не только водоплавающими и околоводными птицами, но также некоторыми видами околоводных зверей и разнообразными беспозвоночными. Из околоводных млекопитающих, обитающих на рассматриваемой территории, можно отметить бобра и ондатру.

Из пресмыкающихся и земноводных видов обычными являются уж, гадюка обыкновенная, травяная и земляная лягушки. Редко встречаются живородящая ящерица - веретеница ломкая.

Многие виды животных и птиц относятся к представителям охотничьей фауны и являются ценной составной частью рекреационных ресурсов территории. Сохранение многообразия животного мира рассматриваемой территории во многом обусловлено организацией Черноголовского природного заказника, являющегося, в том числе, местом воспроизводства охотничьих видов, к которым относятся лось, олень, кабан, заяц беляк, глухарь, тетерев.

# 2.10. Особо охраняемые природные территории

В пределах городского округа Черноголовка расположен особо охраняемый природный объект – государственный природный заказник областного уровня «Черноголовский», образованный Решением исполкома Мособлсовета (МОИК) от 24.12.1987 г., № 1699/38.  Территория заказника представляет собой один из крупнейших в Московской области участков лесного фонда, с хорошо сохранившимися лесным и водно-болотным орнитокомплексами, участками открытых переходных болот и характерными для них видами флоры и фауны.

В соответствии с Положением о заказнике, разработанным в 1987 г., он состоит из двух участков общей площадью 1206 га (1-й участок – 1000 га, 2-й – 206 га). В соответствии с последним лесоустройством, проводившимся в 2000 г., уточнённая площадь заказника составляет 1229 га (1-ый участок – 885 га, 2-ой – 344 га, в т.ч. 73 га – охранная зона вокруг оз. Северного, в радиусе 250-метров от береговой полосы).

В соответствии с планом лесоустройства 1987 г. к заказнику относятся кварталы 1-4, и частично 5 (северо-западная половина квартала), кврталы 7-11, и частично 12 (северная четверть квартала), часть квартала 13 (северо-западная часть квартала), кварталы 16-20, 24-28, 33-37  Ямкинского лесничества.

Профиль заказника комплексный - зоологический, ботанический, гидрологический. Охрана возложена на лесничество Объединенного института химической физики АН СССР (теперь - Институт проблем химической физики РАН) и совет охраны природы Черноголовского Совета народных депутатов.

В соответствии со Схемой территориального планирования Московской области – основными положениями градостроительного развития, утверждённой постановлением Правительства Московской области от 11.07.2007 № 517/23,  Черноголовский областной природный заказник входит в состав планируемых природных экологических территорий Московской области как прочая ключевая территория 20-03 (участки «а» и «б»).

На северо-западе городское поселение граничит с другим объектом, также отнесённым к планируемым природным экологическим территориям, а именно – с прочей ключевой природной территорией 39-03 - «Леса Огудневского лесничества», к которой относятся кварталы 67, 86-96, 98-131 Огудневского лесничества Щёлковского учебно-опытного лесхоза (лесоустройство 1994 - 1995 гг.).

Помимо ключевых природных территорий, к планируемым природным экологическим территориям относятся транзитные территории, связывающие ключевые участки в единую систему. В пределах городского поселения Черноголовка это транзитные территории № 39, 41 и 43.

Транзитная территория № 39 осуществляет связь между планируемыми ключевыми природными территориями, расположенными в Щёлковском муниципальном районе и захватывает северо-западную оконечность городского округа Черноголовка. Она включает леса и луга на землях сельскохозяйственного назначения, расположенные к северо-западу от с. Ивановское, а также выделы 3 – 6, 10 – 13, 16, 17 кв. 6 Сельского участкового лесничества Ногинского филиала-лесничества ГКУ МО «Мособллес».

Транзитная территория № 41 соединяет ключевые природные территории 39-03 и 20-03а и включает полосу лесов и лугов, протягивающуюся вдоль северной границы городского округа к западу от Черноголовского заказника (северо-восточную часть кв. 3, кв. 4, 5 Ямкинского лесничества, выделы 1 – 8 кв. 7 Сельского участкового лесничества Ногинского филиала-лесничества ГКУ «Мособллес» и участки сельскохозяйственных земель к северу от д. Якимово).

Транзитная территория № 43 соединяет два участка Черноголовского заказника. Фрагмент Схемы планируемых природных экологических территорий представлен на рис. 2.10.1.

# Рис.2.10.1. Фрагмент схемы планируемых природных экологических территорий

3. Архитектурно-планировочная организация территории

Архитектурно-планировочная структура городского округа сложилась  на базе нескольких сельских населенных пунктов, сгруппированных вокруг г. Черноголовки. Выполнявшие ранее функции центров сельскохозйственного производства, сёла и деревни городского округа разделенны между собой либо свободными территориями, занятыми лесными и сельскохозяйственными землями, либо естественными преградами в виде пойменных территорий малых рек.  Территория городского округа имеет сложную конфигурацию, вытянутую с востока на запад и с юго-запада на северо-восток, а также сильно изрезанную линию внешней границы.

Основной планировочной осью городского округа является автодорога А-103 «Щелковское шоссе», продолжением которой на территории округа является автодорога А-103 «Щелковское шоссе» – Черноголовка – МБК». Эта дорога проходит с юго-запада на северо-восток вдоль направления исторического Стромынского тракта и дополняется местными дорогами, проходящими через г. Черноголовку и д. Беседы. Вдоль юго-западной границы городского округа проходит автодорога А-107 «Московское малое кольцо» (ММК), от которой в северном направлении отмыкает автодорога  «ММК – Макарово – Ивановское», формирующая вторую ось планировочного развития городского округа вдоль поймы р. Пруженки.

Планируемая Центральная кольцевая автодорога (ЦКАД) проходит по территории Ногинского муниципального района вдоль западной границы городского округа и не оказывает непосредственного влияния на планировочную организацию округа.

Для улучшения планировочной организации территории и более эффективной реализации социально-хозяйственных связей планируется строительство местной автодороги между г. Черноголовкой и с. Макарово. Эта дорога должна связать основные направления планировочного развития территории округа и обеспечить жителям сёл Ивановское, Макарово, а также военного городка, расположенного в с. Макарово, возможность проезда в г. Черноголовку минуя ММК. В настоящее время все социальные и трудовые поездки жители вынуждены осуществлять с выездом на ММК и последующим въездом в г. Черноголовку  через кольцевое пересечение на трассе федерального значения, что создаёт для них определённые неудобства.

Естественными осями природно-экологического каркаса городского округа являются реки Пруженка, Черноголовка и Дубенка, протекающие с севера на юг соответственно в западной, центральной и восточной частях  территории округа.

Архитектурно-планировочное развитие территории городского округа базируется на использовании ранее выполненных предпроектных материалов концептуального характера, а также предложений документов регионального значения.

По условиям планировочной организации округ можно разделить на три района – центральный, западный и северо-восточный.

Центральный планировочный район  включает г. Черноголовку, который является планировочным ядром округа. Здесь сосредоточены научно-производственные предприятия, составляющие градообразующий комплекс округа, и основная часть жилой застройки.

Архитектурно-планировочный каркас города образован взаимно пересекающимися осями: Институтским пр-том, проходящим через весь город с юго-запада на северо-восток и перпендикулярными к нему улицами Центральная и Школьный бульвар. Основной зоной концентрации общественных функций являются Институтский пр-т и ул. Центральная, проходящая вдоль р. Черноголовка с северо-запада на юго-восток.

Согласно концепции генерального плана, разработанной ГИПРОНИИ РАН в 2001 г., функциональное деление города включает 4 основные зоны: научно-производственную, селитебную, коммунально-складскую и рекреационную (лесопарковую) зону.

Центральная часть города представлена современной многоэтажной жилой застройкой (до 17 этажей). К югу от реки, со стороны основного въезда в город,  расположен район индивидуальной усадебной жилой застройки, сформировавшийся на месте исторической деревни Черноголовка.

Научно-производственная зона расположена в северо-восточной части города и  отделена от жилой  застройки лесным массивом. На её территории расположены 8 научно-исследовательских институтов, 2 специализированные лаборатории, научно-исследовательский полигон и завод научного приборостроения. В этой же зоне размещены головные сооружения централизованных систем инженерного обеспечения: городские очистные сооружения, центральная городская котельная, электроподстанция.

Объекты общественного назначения, включая здание городской администрации, автостанцию, Дом учёных, предприятия торговли расположены на Институтском пр-те.

Каскад  запруд на р. Черноголовка завершается пространством рекреационной зоны на озере Южное, в юго-восточной части центрального планировочного района. Здесь расположены: спортивный комплекс со стадионом, теннисные корты, спортплощадки.  Диссонирующим объектом рекреационной зоны является гаражный комплекс ГСК «Восток», расположенный на границе водоохраной зоны запруженной части р. Черноголовка.

Генеральным планом предлагается дальнейшая реализация концепции развития г. Черноголовки 2002 г.

Часть Школьного б-ра к востоку от Институтского пр-та на расчётный срок освобождается от автомобильного движения и приобретает функции общегородской пешеходной зоны, связанной через бульвар Золотого с ул. Центральной и озеленённыими территориями вдоль р. Черноголовки.

Генеральным планом предусмотрено обустройство прибрежной зоны р. Черноголовки в границах ул. Полевая – б-р Архитектора Толмачёва, с организацией набережной и размещением вдоль неё объектов социального назачения. Главным визуальным акцентом должна стать церковь, планируемая на завершении б-ра Золотого, в месте его пересечения с ул. Центральной. Детский досуговый центр планируется рядом, по ул. Центральной, функционально он связан с озеленённой территорией вдоль р. Черноголовка, планируемой под общегородской парк. Развитие этой части города имеет ключевое значение для становления структуры общегородского центра и системы внутригородских  озеленённых пространств.

Планируемые объекты социального назначения, включающие храм, детский досуговый центр, административные и торговые здания, должны сформировать силуэт набережной вдоль р. Черноголовки, отделяющей застроенную территорию от поймы реки, где предусмотренна организация парка. Одновременно эти объекты формируют и архитектурный облик ул. Центральной, приобретающей функции  одной из основных зон общегородского центра. Планировочное развитие зоны общегородского центра обеспечивается от Институтского пр-та на северо-запад вдол ул. Центральной, также на юго-восток вдоль Школьного б-ра и ул. Центральной до лесопарка на юго-востоке города, формируемого вокруг оз. Южное.

В северо-западной части зоны общегородского центра преимущественное развитие получают торговые функции, а в юго-восточной – культурно-досуговые и рекреационные функции.

Западный планировочный район   включает несколько кварталов лесного фонда (Ямкинское лесничество Ногинского лесхоза) и территорию к северо-западу от г. Черноголовки с деревнями Афанасово-3, Якимово, селами Макарово и Ивановское. К западу от д. Якимово находится бышая ферма совхоза им. Чапаева, санитарно-защитная зона (СЗЗ) от которой  (300 м) частично попадала на жилую застройку. Ферма в настоящее время закрыта и подлежит ликвидации. На её месте и рядом с ней генеральным планом предусматривается размещение производственно-коммунальных объектов местного значения, СЗЗ от которых не будет превышать 50 м.

В северной части села Макарово располагается кладбище площадью 8,28 га. Учитывая статус кладбища – как сельского, СЗЗ от него, в размере 50 м, не затрагивает жилую застройку.

Рядом с кладбищем, у южной его границы, расположен памятник архитектуры XIX в. – церковь Николая Чудотворца. Комплекс храма с колокольней является выразительной архитектурной доминантой, организующей пространство с. Макарово и прилегающий ландшафт.

Ландшафтная организация территории с. Макарово связана с ландшафтом с. Ивановское, доминантой которого является церковь Иоанна Предтечи начала XX в, расположенная рядом с прудом на р. Пруженка.

Генеральным планом предусматривается сохранение сложившейся застройки сельских населённых пунктов, а также дальнейшее развитие деревни Ботово и деревни Старки за счёт индивидуального жилищного строительства для многодетных семей. В с. Макарово нового жилищного строительства не планируется.

На территории бывшего сельскохозяйственного центра ООО им. Чапаева, а также рядом с ним, планируется размещение новых объектов производственно-коммунального назначения IV-V классов опасности, с СЗЗ не более 50 м.

К востоку от сел Макарово и Ивановское, на землях сельскохозяйственного назначения, размещаются крупные массивы дачной застройки.

Северо-восточный планировочный район   состоит из лесных и сельскохозяйственных земель вокруг деревень Ботово, Старки, Стояново и Беседы.

В южной части планировочного района расположен  охраняемый природный объект – государственный природный заказник областного уровня «Черноголовский», образованный Решением исполкома Мособлсовета (МОИК) от 24.12.1987 г., № 1699/38.  Территория заказника, общей площадью 1229 га, представлена лесным и водно-болотным орнитокомплексами, с характерными видами флоры и фауны.  На территории заказника расположено озеро Северное, вокруг которого формируется общегородская рекреационная зона «Северная». Организация зоны требует дальнейших работ по ее благоустройству, включая ремонт дороги, соединяющей зону с городом.

Северная часть района почти полностью занята сельскохозяйственными землями бывшего совхоза им. Чапаева.  В южной части д. Ботово расположена бывшая молочнотоварная ферма с СЗЗ порядка 300 м. В эту зону попадала значительная часть жилой застройки деревни, однако в настоящее время ферма закрыта. Генеральным планом предусматривается использование территории фермы под производственно-складские функции, с размещением объектов местной промышленности IV-V классов опасности, с СЗЗ не более 50 м.

Градостроительное освоение северо-восточного планировочного района  осуществляется вдоль автодороги регионального значения А-103 «Щёлковское шоссе» – Черноголовка – МБК и предусматривает индивидуальное жилищное строительство на территориях сельских населённых пунктов, а также размещение новых мест приложения труда в объектах производственной сферы, планируемых на территориях бывших сельскохозяйственных предприятий, на коммунально-складских предприятиях и в объектах социального назначения.

В д. Стояново планируется восстановление парка бывшей усадьбы Макаровых конца XVIII в., общей площадью около 10 га.

В соответствии с проектом границ населённых пунктов городского округа Черноголовка, выполненном институтом «Центрниигипрозем» в 1991 г. и утверждённом решением 2-й сессии Ногинского горсовета  от 17.04.1991 г., общая площадь сельских населённых пунктов городского округа составляла 504,1 га (в том числе х.Горячевка – 8,2 га). Территория этих населённых пунктов включает: 80,9 га пашни, 60,9 га сенокосов, 96,1 га пастбищ, 91,3 га приусадебных земель (ЛПХ), 74,9 га  лесов, 14,1 га – водных объектов, 6,5 га дорог, 36,4 га – под индивидуальной застройкой, 2,7 га – под общественными постройками, 5,2 га – кладбищ,  35,4 га – прочих земель.

В настоящее время эта территория сократилась на 25,9  га за счёт ликвидации                  д. Черноголовки, путём включения её в г. Черноголовку, а также на 110,6 га за счёт включения лесов в состав лесного фонда (письмо Комитета лесного хозяйства Московской области от 14.10.2015 № Исх-16098/27-08). По последним данным, территория сельских населённых пунктов составляет 367,6 га.

Генеральным планом городского округа предусматривается увеличение территории населённых пунктов за счёт включения в неё земель промышленности, транспорта, связи.

4. Социально-экономическое развитие

4.1. Население. Трудовые ресурсы

По данным Территориального органа Федеральной службы Государственной статистики по Московской области численность постоянного населения городского округа Черноголовка на 01.01.2013  г. составила 23225  человек, в том числе городское население – 21646 человек (или 93,2%) и сельское население – 1579 человек (или 6,8% общей численности населения городского округа).

Распределение населения по населенным пунктам городского округа Черноголовки и динамика численности населения за период с переписи 1989 года приводится в таблице  4.1.1:

Распределение и динамика численности населения городского округа             Черноголовка

Таблица  4.1.1

| Год | Численность постоянного населения на 01.01 |
| --- | --- |
| 2006 | 20.934 |
| 2007 | 20.963 |
| 2008 | 21.022 |
| 2009 | 21.017 |
| 2010 | 22.393 |
| 2011 | 22.506 |
| 2012 | 22.959 |
| 2013 | 23.225 |
| 2014 | 23.399 |
| 2015 | 23.586 |

Как видно из приведенных данных, общая  численность населения за последние 10 лет увеличилась на  2,65 тыс. чел. (или на 12,7 %). При этом наблюдался рост численности населения преимущественно в г. Черноголовке .

Основная часть населения городского округа сосредоточена в Центральном  планировочном районе (в г. Черноголовке) –  21,6 тыс. человек или 93,0 % общей численности постоянного населения округа. При средней  плотности населения по городу 26 человек на 1 га, наиболее плотно заселена центральная часть города – в кварталах многоэтажной застройки плотность населения  достигает 300-350 человек на 1 га. Плотность населения территорий  малоэтажной застройки в городе колеблется в пределах  10-50 человек на 1 га.

В сельских населённых пунктах, расположенных в западной и северной частях городского округа (Западный  и Северо-восточный планировочные районы) проживает 1579 человек, что составляет всего 6,8 % общей численности населения городского округа. Все сельские населенные пункты городского округа относятся к категории малых и средних. Только два из девяти имеют численность населения более 100 человек (с. Макарово с поселком воинской части – 1140 чел. и д. Ботово – 189 чел), два населенных пункта – с численностью населения от 50 до 100 человек (д. Якимово -73 чел., и д. Афанасово-3 -75 чел.), остальные пять – с численностью населения менее 50 человек (д. Ивановское – 48 чел., д. Беседы – 17 чел., д. Стояново - 26 чел., д. Старки – 5 чел. и хутор Горячевка – 6 чел.).

Средняя плотность населения в сельских населённых пунктах  – около 3,5 чел./га.

Большая часть сельского населения городского округа Черноголовка –  58,8 %  проживает в Западном планировочном районе. Данные по сельским населённым пунктам городского округа Черноголовка в разрезе планировочных районов приводятся в таблице 4.1.2:

Распределение населения по сельским населенным пунктам

Таблица 4.1.2.

| № п/п | Наименование сельских населённых пунктов | Численность населения на 01.01.2015 г., | Территория в границах землеполь-зования, га |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | чел. | % |  |
| I. | Северо-восточный планировочный район |
| 1 | д. Беседы | 17 | 3,0 | 65,5 |
| 2 | д. Ботово | 192 | 34,0 | 50,4 |
| 3 | д. Старки | 5 | 0,9 | 28,4 |
| 4 | д. Стояново | 28 | 3,3 | 52,7 |
|  | Всего: | 242 | 41,2 | 197,0 |
| II. | Западный планировочный район |
| 1 | д. Афанасово-3 | 94 | 16,6 | 69,9 |
| 2 | д. Якимово | 73 | 12,9 | 24,4 |
| 3 | с. Макарово | 112 | 20,4 |  |
| 4 | с. Ивановское | 50 | 8,0 | 90,4 |
| 5 | хутор Горячевка | 6 | 0,9 | 6,7 |
|  | Всего: | 335 | 58,8 | 281,2 |
|  | Итого: | 577 | 100,0 | 478,2 |

Характерной особенностью городского округа Черноголовка является наличие значительного количества временного (сезонного) населения. К этой группе относится население садоводческих товариществ (их на территории муниципального образования насчитывается 21 с общим количеством участков 2,3 тыс. ед.) и отдыхающие в частном жилом фонде (наследуемый фонд или так называемое «второе жилье»). Ориентировочно численность сезонного населения составляет 1,8 тыс. чел.

Возрастная структура населения городского округа Черноголовка, незначительно отличаясь от возрастной структуры Московской области, характеризуется высоким удельным весом лиц старших возрастов и низким удельным весом детских возрастов, что связано со снижением рождаемости и происходящим процессом «старения» населения и в целом определена как неблагоприятная.

Возрастная структура населения городского округа Черноголовка  в сравнении с 2003 г. приведена в таблице  4.1.3:

Возрастная   структура  населения  городского округа Черноголовка*

Таблица 4.1.3.

| Возрастные группы | на 01.01.2003 г. | на 01.01.2015 г. (оценка) |
| --- | --- | --- |
|  | тыс. чел. | % | тыс. чел. | % |
| Численность населения – всего, | 20,79 | 100,0 | 23,586 | 100,0 |
| в том числе: |  |  |  |  |
| - моложе трудоспособного возраста | 3,18 | 15,3 | 3,42 | 14,5 |
| - трудоспособный возраст | 13,34 | 64,2 | 14,41 | 61,1 |
| - старше трудоспособного возраста | 4,27 | 20,5 | 5,756 | 24,4 |

*  по данным  информационно-аналитического отдела администрации МО «ГО Черноголовка»

Анализ демографической ситуации, построенный на оценке динамики основных параметров воспроизводства населения, позволяет сделать следующие выводы:

- превышение смертности над естественным приростом населения;

-  повышение доли лиц пожилого и старшего возраста, при снижении доли детей и подростков, в общей численности населения (коэффициент демографической нагрузки, исчисляемый как численность нетрудоспособных возрастов на 1000 человек трудоспособного возраста, составляет 616 человек, что почти соответствует среднеобластному  показателяю – 604 человека).

В соответствии с письмом Комитета по труду и занятости населения Московской области от 16.04.2015 № Исх-2295/10, численность трудовых ресурсов округа по состоянию на 01.01.2015 составила 16.8 тыс. чел.(71.2 % общей численности населения), численность занятых в экономике городского округа – 8.1 тыс. чел., а количество рабочих мест – 7.7 тыс. мест.

Сальдо трудовой миграции по экспертным оценкам составляет –-2 тыс. чел.

Количество выезжающих  оценивается в 2,5 тыс. чел., количество въезжающих –  в  0,5 тыс. чел.

Структура рабочих мест по секторам экономики представлена ниже (Таблица 2).

Структура рабочих мест по секторам экономики                                                                   городского округа Черноголовка

Таблица  4.1.1

| Сектор экономики | Единицы измерения | Количество рабочих мест |
| --- | --- | --- |
| Промышленность | тыс. чел. | 2,06 |
| Транспорт и связь | тыс. чел. | 0,4 |
| Строительство | тыс. чел. | 0,7 |
| Инновационный (учреждения РАН) | тыс. чел. | 4,117 |
| Логистика | тыс. чел. | 0 |
| Агросектор | тыс. чел. | 0 |
| Рекреация | тыс. чел. | 0 |
| Предоставление услуг | тыс. чел. | 4,62 |
| в том числе в бюджетном секторе | тыс. чел. | 2,32 |
| - образование | тыс. чел. | 0,5 |
| - здравоохранение и предоставление социальных услуг | тыс. чел. | 0,6 |
| - организация отдыха и развлечений, культуры и спорта | тыс. чел. | 0,15 |

Целевой показатель числа рабочих мест должен составлять не менее 50 % от общей численности населения или 11.79 тыс. раб. мест.

Разница между фактическим количеством и целевым показателем числа рабочих мест в городском округе – -4,09 тыс. раб. мест (дефицит).

4.2. Жилищный фонд

Жилищный фонд городского округа Черноголовка по данным Черноголовского филиала ГУП МО БТИ на 01.01.2015 г. составил 549,196 тыс. кв. м общей площади. Средняя обеспеченность населения жильем – 23,3 кв. м на человека.

Основная часть жилищного фонда городского округа Черноголовка сконцентрирована в городе Черноголовка.

В городе размещается 85 многоквартирных домов, большая часть из них 
(57%) – многоэтажные дома (9-17 этажей). Доля среднеэтажной застройки (5-8 этажные дома) составляет 12%, остальная часть – малоэтажные (1-3-х этажные) многоквартирные дома. В частном индивидуальном фонде насчитывается около 250 домов общей площадью 32,8 тыс. кв. метров.

В девяти сельских населенных пунктах, административно подчиненных городу Черноголовка насчитывается 395 частных индивидуальных домов и 33 многоквартирных дома (из них 30 расположены на территории воинской части вблизи деревни Макарово, два – в д. Ботово и один – в д. Афанасово-3). Жилищный фонд сельской местности городского округа Черноголовка составляет 50,0 тыс. кв. м общей площади домов и квартир (или 8,6% всего жилищного фонда городского округа).

Характеристика жилищного фонда городского округа Черноголовка по типу застройки и этажности приводится в таблице 4.2.1.

Характеристика жилищного фонда городского округа Черноголовка

Таблица 4.2.1.

| Тип застройки | Площадь, тыс. кв. м | Количество проживающих по состоянию на 01.01.2014, тыс. чел. |
| --- | --- | --- |
| Многоэтажная многоквартирная застройка | 372,5 | 17,9 |
| Среднеэтажная многоквартирная застройка | 66,176 | 3,3 |
| Малоэтажная многоквартирная застройка | 10,52 | 0,5 |
| Итого | 449,196 | 21,7 |
| Средняя обеспеченность населения общей площадью квартир (м2 / чел.) | 20,7 |  |

Площадь индивидуальной жилой застройки по экспертной оценке составляет 100 тыс. кв. м. В индивидуальной жилой застройке проживает 1,886 тыс. чел.

Средняя обеспеченность населения общей площадью квартир и домов  составляет 23,3 м2 / чел.

Как отмечалось выше, основная часть жилищного фонда городского округа Черноголовка сконцентрирована в городе Черноголовка – 91,4 % (530,1 тыс.кв. м общей площади). Средняя плотность жилищного фонда селитебной части города составляет  порядка 4 тыс. кв. м на 1 гектар. При этом  показатели плотности жилищного фонда  кварталов многоэтажной застройки (проспект Академика Семёнова, Школьный бульвар, ул. Центральная, проезд Строителей, ул. Лесная, ул. Золотого) достаточно высоки и составляют 6,5 - 7,0 тыс. кв. м  общей площади на 1 га. Показатели плотности жилищного фонда кварталов малоэтажной застройки  значительно ниже – 1,5 - 2,0 тыс.кв.м (район малоэтажной многоквартирной застройки по ул. Первая). Показатели плотности жилищного фонда индивидуальной застройки – 1,0-1,1 тыс. кв. м (южная часть города - по улицам Луговая, Заречная, Садовая, Сосновая, Берёзовая, Речной проезд, Малиновый проезд и восточная часть города – по улицам  Первая, Вторая и Третья).

В южной части Центрального планировочного района размещаются 3 садоводческих товарищества с общей занимаемой территорией  22,2 га и количеством участков - 200 (жилищный фонд которых ориентировочно составляет порядка  10-12 тыс. кв. м общей площади).

Большую часть территорий Западного и Северо-Восточного планировочных районов городского округа Черноголовка занимают лесные и сельскохозяйственные территории. Доля селитебной территории незначительна (порядка 10 %). В Северо-восточном планировочном районе расположены 4 сельских населенных пункта (общая территория в границах землепользования – 194,2 га), в Западном планировочном районе – 5 сельских населенных пунктов (общая территория – 258,7 га) и  воинская часть с жилым посёлком.

Превалирующим  является частный индивидуальный фонд с низкой плотностью застройки, составляющей 580-590 кв. м общей площади на 1 га. Участки малоэтажной многоквартирной застройки располагаются в посёлке воинской части вблизи с. Макарово в Западном планировочном районе (площадь – 6 га, плотность жилищного фонда – 2,5 тыс. кв. м на 1 га), а также в Афанасово-3 (один 1-этажный дом) и в д. Ботово в Северо-восточном планировочном районе (имеется два 2-этажных многоквартирных дома).

На территории Западного и Северо-восточного планировочных районов также размещаются  садоводческие товарищества:

- в Западном планировочном районе – 8 садоводческих товариществ с общей занимаемой территорией 68,7 га (общее количество участков – 990, общая площадь домов ориентировочно составляет 50-60 тыс. кв. м);

- в Северо-восточном планировочном районе – 10 садоводческих товариществ              (занимаемая территория – 88,8 га, общее количество участков – 1120, ориентировочная площадь домов – 55-65 тыс.кв.м).

Средняя плотность жилищного фонда в садоводческих товариществах составляет порядка 600 кв. м общей площади на 1 га территории.

Анализируя размещение жилищного фонда по территории городского округа Черноголовка, необходимо отметить в качестве позитивного факта то, что весь он размещён вне  санитарно-защитных зон имеющихся предприятий и инженерных сооружений.

Следует отметить высокий уровень инженерного благоустройства жилищного фонда городского округа, который значительно превышает среднеобластные показатели.

Данные по оборудованию жилищного фонда приведены в таблице 4.2.2:

Оборудование жилищного фонда  (на конец 2014 года)

Таблица 4.2.2.

| Виды благоустройства | % жилищного фонда, оборудованного видами благоустройства |
| --- | --- |
|  | - Водопровод | 96,4 (81,8)* |
|  | - Канализация | 95,8 (79,1)* |
|  | - Центральное отопление | 98,7 (85,6)* |
|  | - Горячее водоснабжение | 93,2 (74,0)* |
|  | - Ванны (душ) | 93,0 (73,6)* |
|  | - Газ | 70,7 (69,6)* |
|  | - Напольные электроплиты | 24,8 (14,8)* |

*  приведены среднеобластные показатели

Большая часть жилищного фонда городского округа Черноголовка построена в 70-е-90-е годы и характеризуется удовлетворительным техническим состоянием (имеет процент износа менее 30). Меньшее количество домов (построенных в 60-е годы) характеризуется менее удовлетворительным техническим состоянием – имеет процент износа от 35% до 40%. Ветхого и аварийного жилищного фонда в городском округе не имеется. Таким образом, шаг жилищного строительства за период с 2003 года по 2012 годы был  достаточно умеренным и составил  13,8 тыс. кв. м  общей площади в год.

В соответствии с письмом Министерства строительного комплекса Московской области от 18.12.2014 № 18451/3.3 на территории городского округа проживают граждане, нуждающиеся в жилых помещениях в количестве 167 чел., в том числе многодетных семей в количестве 6.

Для обеспечения жильем данной категории граждан с учетом коэффициента семейности необходимо построить не менее 4,7 тыс. кв. м жилых зданий в габаритах наружных стен.

Для строительства требуемых объемов жилья, исходя из нормативов градостроительного проектирования Московской области, необходимо не менее 0,34 га территории жилой застройки (при максимальных допустимых показателях плотности застройки и высотности, установленных для каждого типа населенных пунктов).

Для обеспечения земельными участками многодетных семей из расчета не менее 0,15 га на одну семью необходимо предоставление территории для целей индивидуального жилищного строительства общей площадью не менее 0,9 га.

В соответствии с письмом Министерства строительного комплекса Московской области от 18.12.2014 № 18451/3.3 в городском округе не зарегистрированы жители, внесенные в Реестр граждан, чьи денежные средства привлечены для строительства многоквартирных домов и чьи права нарушены.

4.3. Производственно-хозяйственный комплекс

В настоящее время городской округ Черноголовка имеет достаточно развитый производственно-хозяйственный комплекс, в котором ведущей отраслью, определяющей его профиль и специализацию, является наука и научное обслуживание.

Черноголовка, как научный центр Российской академии наук, представляет собой комплекс современных научных учреждений, проводящих фундаментальные научные исследования в области физики, химии, минералогии и биологии, а также участвующих в решении научно-технических задач в интересах обеспечения обороноспособности страны.

В городском округе размещаются 9 научно-исследовательских институтов и экспериментальный завод Академии наук (имеют статус государственных учреждений):

- Институт проблем химической физики Российской академии наук (ИПХФ РАН);

- Институт проблем технологии микроэлектроники и особо чистых материалов Российской академии наук (ИПТМ РАН);

- Институт теоретической физики им. Л.Д. Ландау Российской академии наук (ИТФ РАН);

- Институт физиологически активных веществ Российской академии наук (ИФАВ РАН);

- Институт физики твердого тела Российской академии наук (ИФТТ РАН);

- Институт    структурной    макрокинетики   и   проблем   материаловедения Российской академии наук (ИСМАН);

- Институт экспериментальной минералогии Российской академии наук (ИЭМ РАН);

- Филиал Института энергетических проблем химической физики Российской академии наук (ФИНЭПХФ РАН);

- Экспериментальная база "Черноголовка" Института проблем экологии и эволюции А.Н. Северцова Российской академии наук (ЭБ ИПЭЭ РАН);

- Федеральное государственное унитарное предприятие "Экспериментальный завод научного приборостроения Российской академии наук со Специальным конструкторским бюро Российской академии наук (ФГУП ЭЗАН)".

Вышеназванные учреждения, за исключением ФИНЭПХФ РАН и ЭБ ИПЭЭ РАН, включены в состав научно-производственного комплекса городского округа Черноголовка.

Институт проблем химической физики РАН (ИПХФ РАН). ИПХФ РАН, один из ведущих институтов Отделения химии и наук о материалах Российской академии наук, был организован в 1956 г. лауреатом Нобелевской премии академиком Н.Н. Семеновым как специализированный полигон для исследования процессов горения и взрыва. Объединяющей основой проводимых в ИПХФ РАН исследований является исследование кинетики и механизма протекания разнообразных химических и биологических превращений. В институте проводятся глубокие фундаментальные исследования: созданы высокоселективные, экологически чистые технологические процессы получения высших линейных альфа-олефинов и высших алкилароматических углеводородов, а также разработаны процессы олигомеризации альфа-олефинов для производства кислоты для изготовления гербицидного препарата "ЛИЭР".

Создан ряд керамических, наноструктурных и полимерных композиционных материалов, а также установки для их опытного производства.В 1999-2006 г. институт выполнял исследования по Федеральным целевым научным программам, Государственным научно-техническим программам, научным программам Президиума РАН,  грантам РФФИ (Российский Фонд Фундаментальных Исследований), международным проектам и грантам, хоздоговорам и контрактам, по инициативной тематике.

В декабре 2003 г. в Нижнекамске (республика Татарстан) был сдан в эксплуатацию первый отечественный завод по производству синтетических (и полусинтетических) полиальфа - олефиновых смазочных масел по технологии, разработанной в ИПХФ. Пуск завода, построенного по российской разработке и работающего на собственной сырьевой базе, выводит нашу промышленность на уровень самой передовой технологии в этой области нефтехимии, а также позволяет российской оборонной (автомобильной, бронетанковой и авиационной) технике освободиться от иностранной зависимости.

Разработанная в ИПХФ РАН каталитическая система является главным отличительным (оригинальным) признаком авторского технологического процесса.

Институт проблем технологии микроэлектроники и особо чистых материалов РАН (ИПТМ РАН). Институт образован в 1983 г. из части лабораторий и отделов института физики твердого тела АН СССР для решения задачи развития отечественной микро- и наноэлектронники на основе проведения фундаментальных исследований в области физический основ микроэлектроники и свойств микро- и нанообъектов; создания методов контроля и диагностики микроструктур; разработки новых технологических процессов микроструктурирования; поиска и получения новых материалов для микроэлектроники.

В настоящее время в институте проводятся фундаментальные исследования по следующим основным научным направлениям:

- физические основы и проблемы формирования многослойных планарных и самоподдерживающихся структур микро- и наноэлектроники;

-  физические основы рентгеновской оптики и управления рентгеновским лучом (прецизионное сканирование и модуляция);

-   методы электронной и рентгеновской литограции и микроскопии;

-   электрические и оптические свойства структур нанометровых размеров;

-  физико-химические методы получения и анализ высокочистых материалов для твердотельной микро- и наноэлектроники.

Среди полученных фундаментальных результатов, в первую очередь необходимо отметить те, которые явились инициаторами развития двух оригинальных научных направлений, получивших мировое признание:

-   металлическая наноэлектроника;

-   Брег-френелевская рентгеновская оптика.

Наряду с фундаментальными исследованиями в институте ведутся и прикладные работы по ряду актуальных технических направлений:

-   электронно-лучевая и ионная литография;

-   плазменно-химическое травление;

-   осаждение тонких пленок методами "CDV".

Результаты фундаментальных и прикладных исследований в последние годы реализованы для создания рыночной продукции:

- малое инновационное предприятие "РЭМЭКС", созданное при ИПТМ РАН, выпускает малыми сериями полностью автоматизированные (не требующие наличия постоянного обслуживающего персонала) водогрейные котлы мощностью от 100 до 
2000 кВт на газообразном и жидком топливе;

- налажено опытное производство малогабаритного мукопросеивателя для хлебокомбинатов, оснащенного супермагнитным сепаратором (сплав NdFeB) для тонкой очистки муки от металлических загрязнений, возникающих при помоле и технологической транспортировке.

Институт участвует в выполнении двух Федеральных целевых научно-технических программ, проводит исследования по темам, финансируемым РАН, проектам Президиума РАН, проектам РФФИ, участвует в выполнении международных проектов.

Институт структурной макрокинетики и проблем материаловедения РАН (ИСМАН) был создан в 1987 г. на базе Отдела макроскопической кинетики Института химической физики АН СССР. Основу института составляют два крупных коллектива:

-   исследовательский макрокинетический центр;

- исследовательский центр самораспространяющегося высокотемпературного синтеза (СВС).

В задачи макрокинетического центра входит развитие научных традиций школы 
Н.Н. Семенова применительно к физической химии высокотемпературных процессов – проведение исследований кинетики и механизма химических реакций, фазовых и структурных превращений, воспламенения и горения преимущественно в конденсированных и гетерогенных средах с использованием экспериментальных методов, математического моделирования, компьютерных расчетов. Среди фундаментальных результатов, полученных в последнее время, следует отметить:

- разработку новых моделей безгазового и фильтрационного горения, а также моделей воспламенения и горения в системах с газотранспортными реакциями;

-  создание базы данных температур и состава горения многих систем;

- описание кинетики процессов кристаллизации и рекристаллизации в волнах безгазового горения, позволяющей анализировать структуру СВС-продуктов.

Задачами исследовательского центра СВС являются:

-    исследования механизма и закономерностей СВС-процессов;

- развитие химии горения и изыскание новых экзотермических реакций, образующих полезные продукты;

-    разработка новых материалов, технологий, оборудования;

- поиск эффективных областей применения СВС-процессов и участие в организации их производств.

В результате выполненных работ предложено 14 типов технологических СВС-процессов для производства разнообразных порошков, пористых и уплотненных изделий на основе керамики и твердых сплавов.

Институт является базовой организацией Научного совета РАН по горению и взрыву и Научного совета РАН "Теория и практика СВС-процессов". Кроме того, институт ведет подготовку научных кадров на базовой кафедре "Макроскопическая кинетика"МГУ им. М.В. Ломоносова и в Научно-учебном центре СВС МИСиС – ИСМАН.

Ведется широкая пропаганда научных достижений Института на страницах международного журнала "Самораспространяющийся высокотемпературный синтез" 
(в Институте действует редакция журнала) и на регулярно организуемых международных симпозиумах по горению и взрыву.

Институт теоретической физики им. Л.Д. Ландау РАН (ИТФ РАН) был организован в 1965 г. на базе теоретического отдела Института физических проблем. Изначально тематика Института охватывала практически все области теоретической физики. Фундаментальные исследования осуществляются в Институте по всем разделам теоретической физики: математическая физика, нелинейная динамика, квантовая теория конденсированного состояния, теоретическая астрофизика и космология, вычислительная физика и определяют развитие не только российской, но и мировой науки в целом. В настоящее время основные научные направления представлены в институте следующим образом:

- математическая физика;

- нелинейная динамика и гидродинамика;

- вычислительная физика;

- теория ядра и квантовая теория поля;

- физика твердого тела и физика магнитных явлений;

- теория сверхпроводимости;

- физика низких температур и теория конденсированного состояния вещества;

- космология и релятивистская астрофизика.

Наряду с фундаментальными результатами в области физики конденсированного состояния, в области математической физики в теории нелинейных явлений, сотрудниками института высказана идея передачи сигналов по оптическим волокнам, которая нашла применение в создании современных высокоскоростных сетей Интернета.

Институт теоретической физики играет ведущую роль в проведении фундаментальных теоретических исследований научного центра в г. Черноголовке, а также в преподавании теоретической физики студентам базовых кафедр МФТИ. Институт является создателем компьютерной сети ChG-FreeNet, без которой невозможно функционирование Интернет в муниципальном образовании.

Научные сотрудники института занимают лидирующие позиции практически во всех областях теоретической физики, В ИТФ – 6 ведущих научных школ РФ. Исследования проводятся по 20 научным темам. Институт участвует в 5 программах Президиума РАН, в 3 программах ОФН РАН, в 20 грантах РФФИ, в 4 грантах ИНТАС.

Институт физиологически активных веществ РАН (ИФАВ РАН). ИФАВ РАН был организован в 1978 г. Основные научные направления института – синтез и разработка широкого спектра физиологически активных веществ, лекарственных препаратов, пестицидов, простагландинов и феромонов.

В настоящее время ИФАВ РАН играет ведущую роль в Российской Федерации в формировании современных научных основ поиска и направленного отбора новых эффективных физиологически активных веществ (ФАВ) для нужд медицины (drug design), сельского хозяйства и промышленности.

Уникальность ИФАВ в системе РАН заключается в том, что его структура обеспечивает для реализации главных задач проведение всего комплекса исследований в рамках сложившихся основных научных направлений:

- компьютерное моделирование и структурная генерация активности;

- синтез сложных органических веществ или выделение целевых соединений из природных объектов;

- тестирование и скрининг веществ на различных уровнях (ферменты, клетки, животные);

- изучение механизма и биохимии действия препаратов.

В качестве примера успешной реализации такого подхода можно привести работы в области нейропротекторов и стимуляторов когнитивных функций, являющихся одним из ключевых направлений исследований в ИФАВ. Так, на основании компьютерного прогнозирования свойств нескольких сотен соединений был приготовлен препарат "ДИМЕБОН", который передан для проведения пилотных клинический испытаний на больных болезнью Альцгеймера в Московский геронтологический центр. Положительные результаты этих испытаний позволили в настоящее время запатентовать это вещество как новый препарат для лечения болезни Альцгеймера.

Среди разработок института, имеющих коммерческое значение, следует отметить метод диагностики наркомании, не имеющий мировых аналогов и позволяющий по образованию специальных маркеров в сыворотке крови человека установить факт приема наркотиков в более отдаленные сроки после последнего приема, когда в других биологических жидкостях уже отсутствуют метаболиты данного вещества. Новый метод позволяет диагностировать наркологическую зависимость от препаратов опия, эфедрина, марихуаны, создана технология производства тест-систем. До практического использования доведена тест-система определения опиатов, позволяющая определять скрытые формы наркомании.

Одной из наиболее актуальных современных задач, в решении которых Институт может принять активной участие, является исследование пограничных областей между химией, биологией, медициной.

Институт выполняет научные исследования по 21 научной теме, участвует в реализации 2 Федеральных целевых программ (6 проектов), программ фундаментальных исследований Президиума РАН, проектах РФФИ.

Институт физики твердого тела РАН. Институт образован в 1956 г. в составе Отделения Общей Физики и Астрономии Академии Наук с целью решения физических задач современного материаловедения. Основная идея формирования Института состояла в сочетании главнейших составляющих: экспериментальных и теоретических направлений физики твердого тела, как раздела физики; физического материаловедения, как совокупности пересекающихся разделов фундаментальной физики, физико-химии, механики; экспериментально-технологической базы, обеспечивающей проведение фундаментальных и прикладных исследований.

Основные научные направления работ Института – теория конденсированного состояния; структура твердых тел; колебания кристаллических решеток; дефекты кристаллических решеток; механические свойства твердых тел; фазовые равновесия, фазовые переходы; физика тонких пленок, поверхности и границы раздела; диффузия и ионный перенос в твердых телах; физика наноструктур, низкоразмерные структуры, мезоскопические структуры; нормальные (несверхпроводящие) металлы; сверхпроводники; полупроводники; ферромагнетики (физика магнитных явлений); автономные кластеры, молекулярные кластеры; оптика твердых тел; люминесценция.

Институт физики твердого тела РАН проводит научные исследования по следующим утвержденным основным направлениям: квантовая криптография и квантовая теория информации; синтез, свойства и применения новых сверхпроводящих материалов; сильно коррелированные трехмерные электронные системы при низких температурах; физика сверхпроводящих гетероструктур и джозефсоновские явления; оптика полупроводниковых наноструктур; электронные свойства низкоразмерных и мезоскопических полупроводниковых структур; спин-зависимый электронный транспорт и спинтроника; физика поверхностных атомных структур; фуллерены и атомные кластеры; инженерия дефектов в полупроводниках и диэлектриках (электронные свойства дефектов, движение и реакции дефектов); структурный анализ реальных кристаллов; нелинейные волновые процессы в жидком водороде и гелии; прикладные и технологические аспекты физики дефектов в кристаллах; нанокристаллические и наноструктурные материалы; фазовые переходы под давлением; новые металлические материалы и сплавы со специальными свойствами; развитие технологий производства новых полупроводниковых и диэлектрических кристаллов; композитные керамические материалы.

Институт участвует в ФЦП "Интеграция", в 3-х Государственных научно-технических программах (32 проекта), программах Президиума РАН (5 проектов), РФФИ (90 проектов), 5 проектах ИНТАС.

Институт экспериментальной минералогии РАН (ИЭМ РАН). ИФАВ РАН создан в 1969 г. на базе лаборатории экспериментальной минералогии и петрографии, находящейся в составе Института физики твердого тела, с целью решения задач создания количественных теоретических и экспериментальных основ прогнозирования, поиска и разведки месторождений полезных ископаемых. Институт создавался для развития фундаментальных разделов наук о Земле путем проведения фундаментальных исследований в области геологии, минералогии, петрологии и геохимии. Исследования Института целиком соответствуют приоритетным направлениям науки и техники.

Институт – один из мировых центров экспериментальных исследований в области геологии.

Главные научные направления института:

-  физико-химические исследования состава и структуры глубинных зон Земли с целью создания основ геодинамических и новых методов синтеза алмаза;

- радиоэкологические исследования (создание новых матриц и моделей захоронения высокоактивных отходов);

- физико-химические проблемы гидротермальных процессов, магнетизма и связанного с ним рудообразования;

-  синтез и модифицирование минералов и горных пород.

Из результатов, полученных в ИЭМ РАН за последние годы, можно назвать работы по воспроизведению и систематическому изучению процессов, которые протекают в месторождениях полезных ископаемых. К результатам, имеющим прикладное значение, относятся:

- обоснование модели образования рудоносных растворов;

- новые системные методы очистки драгоценных природных камней;

- захоронение радиоактивных и токсичных отходов в природных матрицах.

Прикладные исследования Института являются передовыми в области синтеза и облагораживания минерального сырья, выращивания технически важных минералов и материалов, а также камнесамоцветного сырья для ювелирной промышленности. За годы существования Института получены многочисленные уникальные результаты в области экспериментальной минералогии, петрологии и геохимии, в области теоретической петрологии и региональной геологии, в области прикладных исследований в минералогии и петрологии, обеспечивающие стране приоритет в развитии Науки о Земле.

Экспериментальная база Института проблем экологии и эволюции животных им. А.Н. Северцева (ИЭМЭЖ РАН) образована в 1975 году с целью проведения исследований коммуникации и поведения животных.

В настоящее время на базе имеется лабораторные и жилые корпуса, экспериментальные вольеры и полигоны.

Лаборатория космохимии ГЕОХИ им. Вернадского создана для проведения специальных исследований, связанных с освоением космического пространства.

Экспериментальный завод научного приборостроения (ЭЗНП РАН) образован в 1973 году с целью обеспечения научных учреждений РАН и других организаций страны уникальным особо сложным оборудованием и приборами.

В настоящее время основными направлениями деятельности завода являются: производство современного телекоммуникациооного оборудования, разработка и производство технических средств для автоматизированных систем управления технологическими процессами, разработка и производство приборов для химического анализа и т.п.

Завод является единственным в России производителем аппаратуры цифровой синхронной иерархии для волоконно-оптических средств связи; разработчиком и производителем оборудования для выращивания монокристаллов и опытных образцов масс-спектрометров, в том числе для атомной промышленности; разработчиком и серийным изготовителем базовых конструкторов для компьютеров специального назначения. Завод является одним из немногих предприятий России, разрабатывающих и серийно производящих средства промышленной электроники в международных стандартах.

В состав научно-производственного комплекса городского округа Черноголовка помимо вышеназванных государственных учреждений также входят более тридцати малых предприятий, обеспечивающих помимо передовых научных разработок опытно-промышленное производство различных видов продукции для внутреннего и мирового рынка по тем направлениям научно-технической деятельности, которые традиционно сложились на территории округа.

Общая численность занятых в научно-производственных учреждениях в настоящее время составляет около 3,9 тыс. человек или 33% общего количества занятых в экономике городского округа.

Наличие высококвалифицированных преподавательских кадров и развитая материальная база учреждений РАН послужили основой для создания в городском округе Черноголовка учебных подразделений ведущих московских ВУЗов.

Совместно с ректоратом Московского государственного университета 
им. М.В. Ломоносова организованы филиалы факультетов МГУ: на базе ИПХФ – филиал химфака, ИФТТ – филиал физфака, ИЭМ – филиал геологического факультета, Функционируют профильные учебно-научные центры: ИПТМ – МГУ, МГУ – ИСМ АН, Медхимия – РАН (база ИФАВ).

Ряд кафедр Московского физико-технического института базируются в ИПХФ, ИФТТ, ИПТМ, ИТФ, ФИНЭПХФ.

Базой отдельных кафедр Московского института стали и сплавов являются: ИФТТ, ИСМ АН, ИПТМ.

На территории Черноголовки действует платный факультет Института экономики, менеджмента и права на базе ЭЗНП (500 учащихся) и Черноголовский филиал Современного гуманитарного университета – основная база ИПТМ (200 учащихся).

В настоящее время в производственно-хозяйственном комплексе городского округа Черноголовка значительное место принадлежит промышленности, которая становится все более значительным фактором развития экономики городского округа.

На территории городского округа Черноголовка располагается более 60 промышленных предприятий различного профиля, среди которых выделяется комплекс предприятий ЗАО "Группа предприятий ОСТ". Это: ООО "ОСТ-Алко", ООО "ОСТ-Аква" – производство алкогольных и безалкогольных напитков; ООО "ОСТ-Мастер" – современная полиграфия; ЗАО "Центрспиртпромпереработка" – бытовая химия; ООО "ОСТ-Строй" – строительно-монтажные и проектные работы. Основная продукция ЗАО "Группа предприятий ОСТ" реализуется на территории г. Москвы и Московской области; активно осваивается общероссийский и зарубежный рынок сбыта.

Основные виды продукции промышленных предприятий городского округа Черноголовка – полиграфические товары, программные средства, звукозаписывающая и звуковоспроизводящая аппаратура, бытовые очистители, минеральная вода, алкогольная продукция.

К наиболее крупным предприятиям относятся: ФГУП НТЦ "Электронтех" РАН, 
ООО "ОСТ-Мастер", ЗАО "РТ СОФТ", ЗАО "Центрспиртпромпереработка".

Общая численность работающих на промышленных предприятиях составляет 1,5 тыс. человек или 12,8% всех занятых в экономике городского округа.

В производственно-хозяйственном комплексе городского округа Черноголовка существенная роль принадлежит строительству. В городе насчитывается более 
50 строительных организаций, в которых работают около 0,7 тыс. человек. Наиболее крупные из них – ЗАО "Стройсервис" (количество работающих – 50 человек) и 
ООО "Стройинвест" (работают 38 человек).

Транспортное обслуживание населения городского округа осуществляется Ногинским филиалом ГУП "МосТрансАвто", располагающим современной производственно-ремонтной базой, подвижным составом автобусов.

В настоящее время на территории городского округа зарегистрировано 350 реально действующих предприятий малого бизнеса, из них:

35 – специализируются в сфере научно-технической (инновационной) деятельности;

70 – промышленность, строительство и производство изделий стройиндустрии;

5 – транспорт.

Всего в городском округе Черноголовка насчитывается 844 учреждения и предприятия.

В соответствии с «Прогнозом социально-экономического развития муниципальных образований Московской области на 2014-2016 годы» в городском округе Черноголовка предусматривается создание ежегодно от 40 до 80 рабочих мест.

Характерной особенностью городского округа является тот факт, что учреждения Российской Академии наук занимают значительные территории – 220 га.

В территориальном размещении объектов производственно-хозяйственного комплекса следует отметить следующие особенности:

- северо-восточную часть территории городского округа (общая площадь – около 
1,6 тыс. га) занимает научно-производственная зона (здесь размещены научно-исследовательские институты, специализированные лаборатории, научно-исследовательский поселок и завод научного приборостроения Российской Академии наук);

- юго-западную часть территории занимает коммунально-складская зона (общая площадь порядка 120 га). Здесь расположены предприятия по производству продуктов питания – группа "ОСТ", фирма "Кетра" и др.; ряд строительных предприятий, складские объекты, предприятия коммунального и транспортного обслуживания (к территории коммунально-складской зоны от станции Ногинск-Захарово проведена грузовая железнодорожная ветка с развитой внутриплощадочной сетью подъездных тупиков и разгрузочных площадок);

- в центральной части (на селитебной территории) размещаются учреждения обслуживания населения, а также офисно-деловые, сервисные и учебные заведения.

Основная часть объектов производственно-хозяйственного комплекса городского округа размещается в городе Черноголовка.

В границах города Черноголовка выделяются четыре зоны:

- научно-производственная зона;

- селитебная зона;

- коммунально-складская зона;

- рекреационная (лесопарковая) зона.

На территории городского округа вне границ города Черноголовка размещаюся объкты специального назначения (воинские части).

Сельскохозяйственное производство было представлено в своё время крупным  сельскохозяйственным  предприятием – ООО «Им. Чапаева» с животноводческими фермами вблизи деревень Ботово и Якимово и более мелкими сельскохозяйственными производителями. В настоящее время эти сельскохозяйственные предприятия не действуют. Общая площадь земель сельскохозяйственного назначения составляет 1385 га или 22 % всей территории городского округа, из них – 375 га мелиорированные земли.

Перечень основных объектов производственно-хозяйственного комплекса городского округа Черноголовка приводится в таблице 4.3.1:

Перечень объектов производственно-хозяйственного комплекса городского округа Черноголовка

Таблица 4.3.1.

| № п/п | Наименование предприятия | Адрес | Территория (га) | Право пользования (пост.,аренда) | Количество работающих (чел.) | Вид деятельности Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Научные и научно-производственные учреждения РАН |
| 1 | Институт проблем химической физики (ИПХФ РАН) | просп. Ак. Семенова, д.1 | 503,3 | пост. | 1095 | Фундаментальные научные исследования в области химической физики. Сдаются площади в аренду 13 пред-приятиям и организациям (самое крупное – ЗАО "Центрспиртпром-переработка"). |
| 2 | Институт физики твердого тела (ИФТТ РАН) | ул. Ак. Осипьяна, д.2 | 25,0 | -"- | 450 | Научные исследования в области физики. |
| 3 | Институт проблем технологии микроэлектроники и особо чистых материалов (ИПТМ) | ул. Ак. Осипьяна, д.6 | 17,1 | -"- | 305 | Научные исследования в области физики. Имеется 13 арендующих организаций (наиболее крупные ООО "Королан" – производство пищевого оборудования с численностью работающих 62 чел. и ООО "Рэмэкс" – промбаза со складом красок, СРМ и ЛВК, работают 80 человек). |
| 4 | Институт структурной макрокинетики и проблем материаловедения (ИСМАН) | ул. Ак. Осипьяна, д.8 (территория ИСМАН) | 24,0 | -"- | 281 | Научные исследования в области теоретической макрокинетики |
| 5 | Институт физиологически активных веществ (ИФАВ РАН) | Северный пр., д.1 | 30,43 | -"- | 187 | Научные исследования в области физики. Размещаются 12 арендующих организаций (КБ, опытные производства, офисные помещения) |
| 6 | Институт экспериментальной минералогии (ИЭМ РАН) | ул. Ак. Осипьяна, д.4 | 2,93 | -"- | 146 | Исследования в области синтеза сырья. |
| 7 | Институт теоретической физики им. Ландау (ИТФ РАН) | просп. Ак. Семенова, д.1а (территория ИПХФ) | - | -"- | 87 | Научные исследования в области теоретической физики. Планируется строительство 2-этажной пристройки на 50 раб. мест. |
| 8 | Филиал Федерального государственного бюджетного учреждения науки института энергетических проблем химической физики им. В.Л.Тальрозе РАН (ФИНЭПХФ РАН) | просп. Ак. Семенова, д.1 (территория ИПХФ) | - | -"- | 66 | Научные исследования в области химической физики. |
| 9 | Научно-эксперименталь-ная база Института "Черноголовка" (ИПЭЭ РАН) | Полигон в границах городского округа (территория спецполигона на ИПХФ) | 25,0 | -"- | 43 | Научные исследования коммуникации и поведения животных. |
| 10 | ФГУП «Экспериментальный завод научного приборостроения со специальным конструкторским бюро РАН» (ФГУП ЭЗАН) | просп. Академика Семёнова, д.9 | 16,6 | пост. | 964 | Производ.электр.вычисл.машин и прочего оборудования для обработ. информачии |
| 11 | Лаборатория Космохимии им. Вернадского | Просп. Академика Семенова, д.1 (территория ИПХФ) | - | -"- | 20 | Проведение исследований в области освоения космического пространства. |
| 12 | ФГУП "Научно-технический центр "Электронтех" РАН | просп. Академика Семенова, д.4 | 1,84 | пост. | 74 | Научные разработки и производство аппаратуры документирования речевой информации. |
| 13 | НЦЧ РАН | ул. Лесная, д.9 |  |  | 65 | Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук |
| II. Промышленные предприятия |
|  | ООО "МАЛВАР" | 23 км, КЗС НЦЧ РАН |  |  |  | Производство пива |
|  | ООО "ЧЕРНОГОЛОВСКИЙ ИСТОЧНИК" | ул.Коммунальная, д.8 |  |  |  | Производство минеральных вод и других безалкогольных напитков |
|  | ООО "МНК", ООО «Кетра», «Аквалайф» | ул. Соединительная, д.2 |  |  | 1500 | Производство минеральных вод и других безалкогольных напитков |
|  | ЗАО "Центрспиртпром-переработка" | ул. Коммунальная, д.6 | 2,15 | аренда | 88 | Товары бытовой химии (очистители автомобильных стекол) |
|  | ООО «Рэмэкс» | ул. Ак. Осипьяна, д.6 (территория ИПТМ) |  |  | 80 | Проектирование и производство автоматизированных блочно-модульных котельных, строительные и монтажные работы, монтаж и сервисное обслуживание котельного оборудования и объектов теплоэнергетики |
|  | ООО «Королан» | ул. Ак. Осипьяна, д.6 (территория ИПТМ) |  |  | 62 | Производство оборудования для спиртовых заводов (оборудование для переработки барды) |
|  | ЗАО "РТСофт" | проезд Северный, д.1 |  |  | 101 | Производство электрической распределительной и регулирующей аппаратуры |
|  | ООО "ВДК-Таврида-Электрик" | просп. Академика Семенова, д.9 (ЭЗНП РАН) |  |  | 92 | Производство электровакуумных приборов |
|  | ЗАО "КОМПОНЕНТ-АСУ" | проезд Северный, д.1, 5/6 |  |  | 65 | Пр-во приборов и аппаратуры для автоматического регулирования или управления |
|  | ЗАО «Интерпрогма» | пр. Ак. Семенова, д. 1 |  |  | 73 | Разработка программного обеспечения и консультирование в этой области |
|  | ООО "РЕМСЕРВИС" | ул. Коммунальная, промбаза РЕМСЕРВИС |  |  |  | Производство деревянных строительных конструкций и столярных изделий |
|  | ООО "Биосенсор-АН" | 1-й проезд, д.4 |  |  |  | Производство фармацевтических препаратов и материалов |
|  | ЗАО "Черноголовская типография" | 23 км, КСЗ НЦЧ РАН |  |  |  | Полиграфическая деятельность, не включенная в другие группировки |
| III. Автотранспортные предприятия |
| 1 | ООО "ТрансЧерноголовка" | Третий пр., д.1 |  |  |  | Внутригородские автомоб.(автобусные) пассажир.перевозки,подчиняющиеся расписанию |
| 2 | ООО "ЧГ-Такси" | проезд 1-й, д.6 |  |  |  | Деятельность такси |
| 3 | ООО "Такси-Сервис" | Школьный бульв., д.1а |  |  |  | Деятельность такси |
| 4 | ООО "НОВОЕ ТАКСИ" | ул.Садовая, д.35 |  |  |  | Деятельность такси |
| 5 | ООО "Мэтр-Ч" | ул. Первая, д.6 |  |  | 50 | Деятельность автомобильного грузового транспорта |
| 6 | ООО "Ост-Трансавто" | Третий пр., д.16 |  |  |  | Транспортные перевозки |
| 7 | ООО "Имидж-2" | Ул. Институтская, д. 6 |  |  |  | Деятельность автомобильного грузового транспорта |
| IV. Связь |
| 1 | ЗАО «АртЭКС» | Северный пр-д, 1 |  |  | 62 | Техническое обслуживание и ремонт офисных машин и вычислительной техники |
| 2 | ООО «Классика» | Институтский пр., д. 8, оф. 418 |  |  |  | Создатель и оператор городской сети кабельного телевидения |
| 3 | ЗАО «Комес» | Институтский пр., д.8, к.301 |  |  | 14 | Телефонная компания |
| 4 | ЗАО «Ратеком» | ул. Школьный бульвар, 20 |  |  | 14 | Телекоммуникационная компания |
| 5 | ООО «Ч.Т.К» | ул.Центральная, дом 20А |  |  | 35 | Телефонная компания |
| V. Строительные организации |
| 1 | ООО "Оптис - Строй" | проезд 1-й, д.4 |  |  |  | Производство общестроительных работ |
| 2 | ЗАО "Стройсервис" | ул.Центральная, д.20А |  |  |  | Производство общестроительных работ по возведению зданий |
| 3 | ООО "Стройинвест-1" | ул. Лесная, д.9 | 0,01 | аренда | 38 | Производство общестроительных работ по возведению зданий |
| 4 | ООО "Лестар" | ул.Береговая, д.22 |  |  |  | Производство общестроительных работ по возведению зданий |
| VI. Предприятия и учреждения социальной сферы Здравоохранение |
| 1 | Больница/поликлиника НЦЧ РАН | Институтский пр., д. 7А, ул. Лесная, д. 6 |  |  | 470 | Деятельность больничных учреждений широкого профиля и специализированных |
| 2 | Аптека НЦЧ РАН | Школьный бульвар, д.9 |  |  |  | Розничная торговля фармацевтич. и мед. товарами, косметич. и парфюмер. товарами |
| 3 | ООО «Фармадек» | Институтский пр., д. 8 |  |  |  | Розничная торговля фармацевтич. и мед. товарами, косметич. и парфюмер. товарами |
| 4 | ООО «Паола» | ул. Береговая, д. 18 |  |  | 8 | Деятельность лечебных учреждений |
| 5 | ООО "КЛИНИКА ПЛАСТИЧЕСКОЙ ХИРУРГИИ И КОСМЕТОЛОГИИ доктора Исраеляна" | Спортивный бульвар, д. 9 |  |  |  | Деятельность лечебных учреждений |
| Образование |
| 1 | МОУ СОШ № 82 | Школьный бульвар, д.1 |  |  | 101 | Основное общее и среднее (полное) общее образование |
| 2 | МОУ СОШ № 75 | пр. Строителей, д.3 |  |  | 81 | Основное общее и среднее (полное) общее 3образование |
| 3 | МОУ СОШ "Веста" | ул. Третья, д. 6 |  |  | 33 | О4сновное общее и среднее (полное) общее образование |
| 4 | МДОУ д/с комбинированного вида № 98 "Сказка" | ул. Центральная, д. 26 |  |  | 62 | Дошкольное и начальное общее образование |
| 5 | МДОУ "ЦРР д/с №2 "Росинка" | ул. Центральная, д. 2А |  |  | 62 | Дошкольное образование (предшествующее начальному общему образованию) |
| 6 | МДОУ д/с комбинированного вида "Лада" | ул. Лесная, д. 8 |  |  | 50 | Дошкольное образование (предшествующее начальному общему образованию) |
| 7 | МДОУ Д/С "СОЛНЫШКО" | Бульвар архитектора Толмачева, д. 14 |  |  | 44 | Дошкольное образование (предшествующее начальному общему образованию) |
| 8 | МДОУ д/с № 74 "Радуга" | ул. Лесная, д. 10 |  |  | 56 | Дошкольное образование (предшествующее начальному общему образованию) |
| 9 | МОУДОД "ЧДШИ" им. проф. Е.П. Макуренковой | ул. Первая, д. 4А |  |  | 65 | Дополнительное образование детей |
| 10 | МОУДОДД ЦДОДД "Импульс" | Школьный бульвар, д.1 |  |  | 15 | Дополнительное образование детей |
| 11 | ООО «Кирана» | ул. Центральная, д. 6 |  |  |  | Дополнительное образование |
| Спорт, досуг |
| 1 | МОУДОД "ЧДЮСШ" | Бульвар архитектора Толмачева, д. 3 |  |  |  | Прочая деятельность в области спорта |
| 2 | МУ "Городская Черноголовская Муниципальная Библиотека" | Школьный бульвар, д.9 |  |  | 11 | Деятельность библиотек, архивов, учреждений клубного типа |
| 3 | МУК "КДЦ "ГАММА" | Школьный бульвар, д.1Б |  |  | 47 | Деятельность библиотек, архивов, учреждений клубного типа |
| 4 | ООО "Скульптор" | ул. Солнечная, д. 4 |  |  |  | тренажерный комплекс |
| VII. Предприятия и учреждения сферы обслуживания Банки |
| 1 | ОАО «Сбербанк России» | ул. Центральная, 10 А |  |  |  |  |
| 2 | АО «Русстройбанк" | Институтский пр., 5Г |  |  |  |  |
| 3 | ОАО "Московский Нефтехимический Банк" | ул. Береговая, д. 24 |  |  | 5 |  |
| 4 | АКБ «Инвестиционный торговый банк» | ул. Лесная, д.9 |  |  |  |  |
| Деятельность ресторанов и кафе |
| 1 | ООО "Автокемпинг Светлана" | г. Черноголовка, 52 км Чкаловского шоссе | 0,02982 |  | 5 | Деятельность ресторанов и кафе |
| 2 | ООО "Кафе "ЛАСТОЧКИ" | Школьный бульвар, д. 1А | 0,05889 |  | 9 | Деятельность ресторанов и кафе |
| 3 | ЗАО «комарик» | ул. Центральная, Д 2 Б. | 0,02657 |  | 16 | Деятельность ресторанов и кафе |
| 4 | ООО "Магазин Каскад " кафе-бар «Нуф-Нуф» | ул. Центральная, д 8. | 0,02533 |  | 6 | Деятельность ресторанов и кафе |
| 5 | ООО "Фирма Ч.Г." Столовая КОН | Пр. Ак. Семенова, д. 1 | 0,04488 |  | 5 | Деятельность ресторанов и кафе |
| 6 | ООО «ОлДи» Кафе «Очаг»" | ул. Полевая, д. 41 а | 0,02801 |  | 2 | Деятельность ресторанов и кафе |
| 7 | ООО «Фирма ЧГ» Кафе «Академ-клуб» | ул. Первая, д. 9 А | 0,03613 |  | 6 | Деятельность ресторанов и кафе |
| 8 | ИП Шуленина М.В. детское кафе «Клякса» | ул. Центральная, д 1 | 0,0101 |  | 3 | Деятельность ресторанов и кафе |
| 9 | ИП Фомичева О.В. Кафе «Штаб» | С. Ивановское | 0,02118 |  | 4 | Деятельность ресторанов и кафе |
| Торговля |
| 1 | ЗАО "МАГАЗИН "МЕЧТА" | пр. Строителей, д. 1 Б |  |  | 25 | Розничная торговля |
| 2 | ООО "Магазин на Первой" | ул. Первая, д. 6 |  |  | 8 | Розничная торговля |
| 3 | ООО магазин "Мельница" | Школьный бульвар, д. 9 |  |  | 28 | Розничная торговля |
| 4 | ООО "СТИЛЬ" магазин «Центральный» (Пятерочка) | ул. Первая, д. 8 |  |  | 24 | Розничная торговля |
| 5 | ЗАО "ИКС 5 Недвижимость" (Пятерочка) | Полевая, д 41а |  |  | 12 | Розничная торговля |
| 6 | ООО «СФЕРА" магазин «Чайка» | Школьный бульвар, д. 23 |  |  | 31 | Розничная торговля |
| 7 | ООО "Сфера" Магазин "Скобка"/ "Булочная №1" | Институтский пр.,д.3 |  |  | 9 | Розничная торговля |
| 8 | ЗАО Дикси-Юг | б-р., д. 12 |  |  | 29 | Розничная торговля |
| 9 | ЗАО Дикси-Юг | ул. Центральная д.25 |  |  | 15 | Розничная торговля |
| 10 | ЗАО «Тандер» магазин Магнит» | Школьный б-р, д 10 |  |  | 10 | Розничная торговля |
| 11 | Торговый центр «Чистые материалы» | Коммунальная, д. 1 |  |  | 21 | Розничная торговля |
| 12 | ООО "Возрождение-ТЦ" Торговый центр «Заречный» | Полевая, д 41а |  |  | 8 | Розничная торговля |
| 13 | ИП Доронин Сергей Николаевич Магазин "Айсберг" | Школьный бульвар, д. 9 |  |  | 10 | Розничная торговля |
| 14 | ООО Мельница, Книжный отдел "Букер" | Школьный бульвар, д. 9 |  |  | 28 | Розничная торговля |
| 15 | ООО "Сапфир" Магазин «Для дома, дачи, гаража» | ул.Центральная, д.17 |  |  | 11 | Розничная торговля |
| Прочие |
| 1 | Администрация муниципального образования "Городской округ Черноголовка" | Институтский проспект, д.10 |  |  | 92 | Орган местного самоуправления районов,городов,внутригородских р-нов |
| 2 | Отделение полиции МУ МВД России "Ногинское" | г. Черноголовка, ул. Лесная, д.9а | 0,095 |  |  |  |
| 3 | ООО "Ангел" | Кладбище с. Макарово |  |  | 2 | Организация похорон и предоставление связанных с ними услуг |
| 4 | ООО "ОП "Восток СпН" | 23 км |  |  | 83 | охранное предприятие |
| 5 | ООО "ОП "СпН Центр" | 23 км |  |  | 96 | охранное предприятие |

4.4.  Социально-культурное и коммунально-бытовое обслуживание

Объекты социально-культурного и коммунально-бытового обслуживания предназначены для удовлетворения потребностей населения непосредственно по месту постоянного его проживания и образуют внутригородскую структуру.

К настоящему времени в системе обслуживания населения произошла дифференциация на две подсистемы: коммерческую и социальную, отличающихся источниками финансирования и организации, а также потребительской ориентацией и набором услуг.

Коммерческая система финансируется из внебюджетных источников – средств юридических и физических лиц. Она ориентирована на платежеспособное население и характеризуется разнообразием набора услуг, в котором преобладают услуги торговли, бытового обслуживания и др. Эта подсистема не подлежит нормированию, так как развивается на основе конкуренции в соответствии с ростом благосостояния населения. Коммерциализация сферы обслуживания затрагивает и такие традиционно предоставляемые и гарантированные государством услуги, как дошкольное воспитание, образование и здравоохранение.

Социальная система обслуживания населения финансируется, в основном, из местного бюджета и организаций. Она ориентируется на обеспечение гарантированных социальных минимумов и включает муниципальные (бесплатные) учреждения, главным образом здравоохранение, образование, социальную защиту.

Емкость указанных учреждений подлежит расчету, не должна быть меньше нормативной  и  регулируется со стороны  органов местного самоуправления.

Как показал анализ, "социальная" подсистема обслуживания, сложившаяся в настоящее время, имеет в целом достаточное развитие, объекты "коммерческой" подсистемы находятся в стадии формирования, идет поиск форм и способов реализации задач коммерциализации обслуживания в приемлемых для городского округа объемах.

На основе данных, предоставленных службами администрации городского округа, проведен анализ обеспеченности населения городского округа Черноголовка основными видами культурно-бытового обслуживания.

Как показал анализ, городской округ Черноголовка характеризуется в целом высоким уровнем развития социальной инфраструктуры – жители города обеспечены всеми культурными, социальными, коммунальными услугами. За последние годы существенно расширилась сеть предприятий торговли, общественного питания и бытового обслуживания населения.

Как отмечалось выше, по уровню социально-экономического развития городской округ Черноголовка  относится к группе муниципальных образований области с уровнем развития выше среднего (занимает 18 место в Московской области).

Город Черноголовка, являющийся научным центром Московской области, характеризуется достаточно высоким уровнем развития всех сфер культурно-бытового обслуживания и прежде всего – образования, культуры и искусства.

В городе функционируют: детская хоровая студия, народный хор, духовой оркестр, камерный вокальный ансамбль «Классика», оркестр народных инструментов. В Доме детского творчества работает изостудия секция фотодела, педагогами «Школы Улановой» проводятся занятия по хореографии. Успешно работает объединение художников, регулярно проводятся авторские выставки изобразительного искусства, выставки художников фотографии. Существует и реализация программы музыкального воспитания детей и юношества: с лекциями и концертами выступают педагоги консерватории и института Гнесиных. Однако необходимо отметить тот факт, что в городской системе культуры основной проблемой является острая нехватка помещений для репетиций и выступлений творческих коллективов, проведения занятий с детьми и молодежью, отсутствие помещения для выставочного зала. Проблема нехватки помещений усугубляется ведомственной разобщенностью муниципальных и академических учреждений культуры (после создания в 1996 г. в г. Черноголовка системы местного самоуправления часть объектов социального назначения была передана на баланс местной администрации, однако полная передача объектов социально-бытового назначения в муниципальную собственность с баланса Управления Эксплуатации Научного Центра до сих пор не произведена).

В рамках городской образовательной концепции проводится профильное обучение по физике, химии, математике и биологии, а также проводится дополнительное обучение по экологии и эстетическому воспитанию.

В городе учреждена стипендия Главы для одаренных детей (учеба, спорт, искусство, общественная деятельность), двадцать девять учеников являются стипендиатами Губернатора Московской области (победители областных, российских и международных олимпиад по  физике, химии и информатике).

В рамках системы высшего  образования организованы базовые кафедры МФТИ и МИСиС, создан физико-химический факультет МГУ им. М.В.Ломоносова. Также обучают студентов филиалы Московского Института Экономики, Менеджмента и Права и Современного  Гуманитарного Универcитета.

Показатели обеспеченности основными объектами социально-культурного и коммунально-бытового обслуживания населения городского округа в настоящее время большей частью соответствуют, иногда превышают или близки к нормативным показателям. Наименее благоприятная сутуация отмечается в сфере спорта, общественного питания и здравоохранения (здесь показатели обеспеченности ниже нормативных).

В плане же территориального размещения объектов социальной сферы необходимо отметить тот факт, что большая часть из них сконцентрирована в городе Черноголовка. В сельских населённых пунктах в силу их малочисленности располагается весьма ограниченное количество объектов социальной инфраструктуры. Это:

- одно учреждение образования – МОУ «Макаровская основная общеобразовательная школа» на 100 мест  и количествм учащихся 61 человека в с. Макарово (бывшее детское общеобразовательное учреждение – детский сад №76, расположенное в посёлке воинской части вблизи с. Макарово, в настоящее время не фукнкционирует);

- два фельдшерско-акушерских пункта – в с. Макарово и д. Ботово;

- три сельских клуба с библиотеками – в с. Макарово (70 мест) , д. Ивановское (50 мест) и  д. Ботово (60 мест).

В настоящее время жители сельских населённых пунктов городского округа в значительной мере вынуждены пользоваться услугами учреждений социально-культурного и коммунально-бытового обслуживания, находящимися в городе Черноголовка. Таким образом, одним  из необходимых направлений в дальнейшем социально-экономическом развитии является расширение сети учреждений социальной сферы в сельских населённых пунктах городского округа.

Здравоохранение

В соответствии с письмом Министерства здравоохранения Московской области от 12.03.2015 № 11Исх-1609/2014 на территории городского округа:

больничные стационары – 1, емкость (коек) – 130;

объекты амбулаторно-поликлинической сети – 3, емкость (посещений в смену) – 300.

В соответствии нормативами градостроительного проектирования Московской области нормативный показатель обеспеченности населения в больничных койках составляет 6 коек на 1 тыс. чел., обеспеченности населения амбулаторно-поликлиническими учреждениями - 17,75 пос./смену на 1 тыс. чел.

Нормативная потребность населения в больничных стационарах (количество 
коек) – 144.

Разница между фактической обеспеченностью и нормативной потребностью (количество коек) – -14 (дефицит).

Нормативная потребность населения в амбулаторно-поликлинических учреждениях составляет (количество посещений в смену) – 426. Разница между фактической обеспеченностью и нормативной потребностью (количество посещений в смену) – -126 (дефицит).

Для ликвидации дефицита по обеспеченности населения в больничных стационарах (количество коек) в соответствии с нормативами градостроительного проектирования Московской области требуется реконструкция существующей больницы с увеличением вместимости.

Для ликвидации дефицита по обеспеченности населения в поликлинических учреждениях (количество коек) в соответсвии с нормативами градостроительного проектирования Московской области требуется реконструкция существующей поликлиники с увеличением вместимости (на  230 посещений в смену).

### Образование и дошкольное воспитание

Сведения о дошкольных образовательных организациях и общеобразовательных организациях представлены в соответствии с письмом в Министерство образования Московской области от администрации городского округа Черноголовка Московской области №133Исх-344/2015 от 11.02.2015.

#### Дошкольные образовательные организации

На территории городского округа муниципальные дошкольные образовательные организации расположены в количестве 5. Суммарная проектная вместимость дошкольных образовательных организаций составляет (количество мест) – 1250. Их фактическая наполняемость составляет (количество мест) – 1182. Количество очередников в дошкольные образовательные организации городского округа Черноголовка в возрасте от 0 до 3 лет составляет 370, в возрасте от 3 до 7 лет составляет 7.

В соответствии с нормативами градостроительного проектирования Московской области нормативный показатель обеспеченности населения местами в дошкольных образовательных организациях – 65 мест на 1 тыс. чел.

Нормативная потребность населения в дошкольных образовательных организациях составляет (количество мест) – 1521.

Разница между проектной вместимостью и нормативной потребностью (количество мест) – -271 (дефицит).

С учётом фактической наполняемости дошкольных образовательных организаций в городском округе существует профицит в местах в отдельных дошкольных учреждениях, связанный с планировочной организацией территории. С учётом очередников в возрасте от 0 до 7 лет имеет место дефицит –  309 мест.

Для ликвидации дефицитов с учетом нормативов градостроительного проектирования Московской области и очередников в возрасте от 0 до 7 лет потребуется строительство 1 дошкольной образовательной организации. Потребность в территории – 0,6 га.

#### Общеобразовательные организации

На территории городского округа расположены общеобразовательные учреждения в количестве 4.

Суммарная проектная вместимость общеобразовательных учреждений (количество мест) – 3168.

Фактически в общеобразовательных учреждениях округа обучается 2035 чел.

В соответствии с нормативами градостроительного проектирования Московской области нормативный показатель обеспеченности населения местами в общеобразовательных организациях – 135 мест на 1 тыс. чел.

Нормативная потребность населения (количество мест) – 3184.

Разница между проектной вместимостью и нормативной потребностью (количество мест) – -16 (дефицит).

Фактический профицит в общеобразовательных учреждениях округа составляет 1133 места.

Размещения новых общеобразовательных организаций для покрытия дефицита, с учётом нормативов градостроительного проектирования Московской области,  не требуется.

#### Учреждения дополнительного образования детей

По данным администрации городского округа в г. Черноголовке находятся организации дополнительного образования детей в количестве 3, общая емкость которых (количество мест) – 930.

В соответствии с нормативами градостроительного проектирования Московской области нормативный показатель обеспеченности населения объектами дополнительного образования детей составляет 12 мест на 1 тыс. чел.

Нормативная потребность населения городского округа в объектах дополнительного образования составляет (мест) – 288 (профицит между фактической обеспеченностью и нормативной потребностью (мест) – 642).

### Объекты физической культуры и спорта

Согласно письму Министерства физической культуры, спорта и работы с молодежью Московской области от 22.12.2014 № 21Исх-8608/21 на территории городского округа расположены спортивные сооружения следующих типов:

спортивные залы – 2,15 тыс. кв. м площади пола;

плоскостные спортивные сооружения (спортивные площадки) – площадью (тыс. кв. м) – 28,37;

плавательные бассейны – площадью зеркала воды (кв. м) – 422.

В соответствии нормативами градостроительного проектирования Московской области нормативный показатель обеспеченности населения объектами каждого типа составляет:

спортивные залы – 0,106 тыс. кв. м площади пола на 1 тыс. чел.;

плоскостные сооружения – 0,9483 тыс. кв. м на 1 тыс. чел.;

плавательные бассейны – 9,96 кв. м зеркала воды на 1 тыс. чел.

Нормативная потребность населения городского округа в объектах физической культуры и спорта каждого типа составляет:

спортивные залы – 2,544 тыс. кв. м площади пола (разница 
между фактической обеспеченностью и нормативной потребностью (профицит) – 
0,394 тыс. кв. м);

плоскостные сооружения – 22,7592 тыс. кв. м (разница между фактической обеспеченностью и нормативной потребностью (профицит) – 5,6108 тыс. кв. м);

плавательные бассейны – 240 кв. м зеркала воды (разница между фактической обеспеченностью и нормативной потребностью  (профицит) – 182 кв. м зеркала воды).

Для покрытия дефицита с учётом нормативов градостроительного проектирования Московской области не требуется строительство спортивных залов, бассейнов, плоскостных сооружений (спортплощадок в жилой застройке и зонах отдыха).

### Учреждения культуры

По данным Министерства культуры Московской области (письмо от 22.12.2014 № Исх-1094/14-07) и администрации муниципального образования на территории городского округа расположены учреждения культуры следующих типов:

библиотеки – 3 с книжным фондом (тыс. томов) – 61,35;

досуговые центры (учреждения клубного типа) вместимостью (мест) –1030.

В соответствии с СП 42.13330.2011 «СНиП 2.07.01-89*. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» и нормативами градостроительного проектирования Московской области нормативный показатель обеспеченности населения объектами культуры каждого типа составляет:

библиотеки – 4,5 тыс. томов на 1 тыс. чел.;

досуговые центры, клубы, сельские дома культуры – 15 мест на 1 тыс. чел.

Нормативная потребность населения городского округа в объектах культуры каждого типа составляет:

библиотеки – 105,3 тыс. томов (дефицит между фактической обеспеченностью и нормативной потребностью – -43,95 тыс. томов);

досуговые центры, клубы, сельские дома культуры (мест) – 360 (профицит между фактической обеспеченностью и нормативной потребностью (мест) – 670).

### Предприятия торговли, общественного питания и бытового обслуживания

По данным Министерства потребительского рынка и услуг Московской области (письмо от 22.12.2014 № 16Исх-6593/16) на территории городского округа расположены следующие предприятия торговли, общественного питания и бытового обслуживания:

предприятия розничной торговли – 14,5 тыс. кв. м суммарной торговой площади;

предприятия общественного питания – емкостью (посадочных мест) – 652;

предприятия бытового обслуживания, в которых имеются рабочие места (рабочих мест) – 386.

В соответствии с рекомендациями Министерства потребительского рынка и услуг Московской области, а также СП 42.13330.2011 «СНиП 2.07.01-89*. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» нормативный показатель обеспеченности населения предприятиями торговли, общественного питания и бытового обслуживания составляет:

для предприятий розничной торговли – 1510 кв. м на 1 тыс. чел.;

для предприятий общественного питания – 40 посадочных мест на 1 тыс. чел.;

для предприятий бытового обслуживания – 10,9 рабочих мест на 1 тыс. чел.

Нормативная потребность населения городского округа в предприятиях каждого типа составляет:

предприятия розничной торговли – 36,24 тыс. кв. м (дефицит между фактической обеспеченностью и нормативной потребностью – -21,74 тыс. кв. м);

предприятия общественного питания (посадочных мест) – 960 (дефицит между фактической обеспеченностью и нормативной потребностью – -308);

предприятия бытового обслуживания (рабочих мест) – 262 (профицит между фактической обеспеченностью и нормативной потребностью – 124).

Пожарные депо

По данным администрации муниципального образования и ГУ МЧС России по МО на территории городского округа количество пожарных депо равно 1, количество пожарных автомобилей – 6.

В соответствии с территориальными строительными нормами Московской области «Планировка и застройка городских и сельских поселений (ТСН 30-303-2000) (ТСН ПЗП-99 МО)» общая потребность в обеспечении пожарной техникой составляет (количество автомобилей) – 5.

Разница между фактической обеспеченностью и нормативной потребностью 
составляет (количество автомобилей) – 1.

4.5. Социально-экономическое обоснование планируемого развития

4.5.1. Население. Трудовые ресурсы

Прогноз численности населения и трудовых ресурсов

Прогноз перспективной численности населения городского округа  Черноголовка выполнен на основе существующей демографической ситуации с учетом сложившихся и прогнозируемых тенденций в области рождаемости, смертности и миграционных потоков.

Динамика демографических процессов в перспективе будет определяться взаимодействием всей совокупности факторов общественного развития как традиционных, давно сложившихся, так и новых, формирующихся в ходе модернизации общества.

Так, сохранит свое воздействие на дальнейшее демографическое развитие городского округа в качестве объективного фактора сформировавшийся в течение предшествующего десятилетия суженный тип воспроизводства населения, характеризующийся низкими показателями рождаемости, естественного прироста и относительно высокими  показателями смертности. Естественный прирост населения будет по-прежнему отрицательным, однако благодаря наметившейся тенденции повышения рождаемости, даст возможность несколько улучшить демографическую ситуацию.

Уровень смертности населения зависит от двух факторов: уровня развития медицинского обслуживания и возрастной структуры населения. Действие этих факторов имеет разную направленность. Чем выше уровень развития медицины, тем ниже смертность, и, наоборот, чем выше доля старших возрастных групп в структуре населения, тем выше уровень смертности. В соответствии с прогнозом перспективной численности населения Московской области, выполненного Федеральной службой Государственной статистики, на перспективу доля населения в возрасте старше трудоспособного будет возрастать.

В то же время, прогнозируемое общее улучшение социально-экономической ситуации в стране в целом и Московском регионе в частности, приведут к качественному улучшению медицинского обслуживания населения, что повлечет за собой снижение смертности и увеличение средней продолжительности жизни населения. Экспертные оценки взаимодействия двух рассматриваемых факторов говорят о том, что снижение смертности за счет развития медицинского обслуживания может перекрыть рост смертности за счет «старения» населения и в результате общий уровень смертности будет несколько ниже современного.

В условиях отрицательного естественного прироста единственным источником пополнения численности населения становится механический прирост, который в перспективе будет определять все наиболее существенные изменения  в демографическом развитии городского округа

Масштабы и направленность механического движения населения городского округа Черноголовка в перспективе будут определяться общей социально-экономической ситуацией в стране и регионе. Имеющиеся макроэкономические прогнозы развития Московской области, намечаемое создание новых рабочих мест, увеличение темпов и масштабов жилищного строительства будут являться факторами, способствующими повышению интенсивности миграционных процессов.

Выгодное экономико-географическое положение, наличие достаточно развитой социальной и инженерной инфраструктуры определяют инвестиционную привлекательность территории городского округа, как для размещения жилищного строительства, так и для дальнейшего производственного освоения.

Предполагаемые изменения в возрастной структуре населения городского округа Черноголовка приводятся в таблице 4.5.1.1.

Динамика возрастной структуры населения городского округа Черноголовка

Таблица 4.5.1.1.

| категории населения | очередность |
| --- | --- |
|  | 2012 г. (оценка) | Расчетный период (2020 г.) | Расчетный срок (2035 г.) |
| Население – всего, в том числе: | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| - моложе трудоспособного возраста | 14,5 | 14,2 | 14,1 |
| - трудоспособный возраст | 61,1 | 61,3 | 61,3 |
| - старше трудоспособного возраста | 24,4 | 24,5 | 24,6 |

При определении перспективной численности трудовых ресурсов учитываются динамики изменения численности населения в трудоспособном возрасте, численности инвалидов в трудоспособном возрасте и льготных неработающих пенсионеров, численности работающих пенсионеров и подростков.

Население в трудоспособном возрасте на расчетный период принимается в размере 13,4 тыс. чел.

Численность инвалидов в трудоспособном возрасте и льготных неработающих пенсионеров на расчетный срок принимается на уровне 1-1,5% населения, что соответствует 0,3 тыс. человек.

Общая численность работающих пенсионеров и подростков принимантся на расчетный период порядка 0,6 тыс. человек.

Таким образом, общая численность трудовых ресурсов на расчетный период составит 14,3 тыс. человек.

В настоящее время, администрацией городского округа, совместно с Министерством инвестиций и инноваций Московской области прорабатывается возможность размещения на территории округа «Индустриального парка наукоемких инновационных производств малых и средних предприятий», с созданием до 2,0 тыс. рабочих мест до 2020 г. и до 5,0 тыс. рабочих мест – на расчётный срок до 2035 г.

Предполагается, что развитие научно-производственной сферы и хозяйственной деятельности позволит  сократить трудовую маятниковую миграцию населения городского округа и обеспечить приток трудовых ресурсов из других поселений. Сравнительный сводный трудовой баланс приведен в таблице 4.5.1.2.

Сводный  трудовой баланс

Таблица 4.5.1.2.

| Категории населения | 01.01.2015 г., тыс. чел. | Расчетный период, тыс. чел. |
| --- | --- | --- |
| Население - всего | 23,586 | 23,9 |
| Трудовые ресурсы – всего, в том числе: | 16,8 | 16,9 |
| - население в трудоспособном возрасте | 14,3 | 15,0 |
| - неработающие инвалиды и льготные пенсионеры в трудоспособном возрасте | - | - |
| - работающие пенсионеры и подростки до 16 лет | 2,5 | 1,7 |
| Распределение трудовых ресурсов: |  |  |
| - занято в экономике | 8,1 | 11,0 |
| - учащиеся 16 лет и старше, обучающиеся с отрывом от производства | - | 1,1 |
| - трудоспособное население, занятое в домашнем и личном подсобном хозяйстве | - | 0,1 |
| - не занято трудовой деятельностью | 6,2 | 2,0 |
| - в т.ч. имеющие статус безработных | 0,1 | 0,1 |
| Сальдо маятниковой миграции: | -2,0 | + 1,5 |
| в том числе – выезд | 2,5 | 1,9 |
| - въезд | 0,5 | 3,4 |

Рост занятости на расчётный срок до 2035 г. также обеспечивается за счёт развития непроизводственной сферы, где планируется создать 0,5-1,0 тыс.новых рабочих мест в объектах общественно-делового и социального назначения, коммунально-бытовой сфере.

Генеральным  планом  предусматривается  увеличение численности сезонного населения (в настоящее время  оно  составляет порядка 1,8 тыс. человек) в  результате размещения на территории округа участков нового  дачного строительства. Ориентировочно численность сезонного населения  увеличится  на  0,5-1,0 тыс. чел. и составит к расчетому сроку – 2,3-2,8 тыс. чел.

4.5.2. Жилищный фонд и жилищное строительство

Проектные предложения

Предложения по развитию жилищного строительства ориентированы на улучшение условий проживания жителей городского округа Черноголовка, удовлетворение потребности населения в жилье при повышении качества жилой среды.

Размещение нового жилищного строительства предусматривается для обеспечения многодетных семей в Северо-Восточном планировочном районе.

Площадки нового жилищного строительства на территории                                                        городского округа Черноголовка

Таблица 4.5.2.1.

| № п/п | Местположение и тип застройки | Территория (га) | Объем нового жилищного строительства (тыс.кв.м общей площади) | Расчетная численность расселяемого населения (тыс. чел.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| II. 1 | В д. Старки (к востоку от существующей застройки) – индивидуальное жилищное строительство | 2,8 | 3,0 | 0,05 |
| II.2 | Юго-западнее д. Ботово - индивидуальное жилищное строительство | 6,7 | 7,0 | 0,1 |
|  | Итого: | 9,5 | 10,0 | 0,15 |

Ориентировочная численность расселяемого на площадках нового жилищного строительства  населения  составит порядка  0,15 тыс. человек (с постоянным проживанием).

Жилищный  фонд  городского округа Черноголовка на  расчетный срок  составит 559,196 тыс. кв. м  общей площади квартир и  домов, а  численность населения  городского округа 23,8 тыс. человек.

4.6.   Развитие  производственно-хозяйственного  комплекса

В соответствии с "Основными направлениями устойчивого градостроительного развития Московской области" город Черноголовка является одним из опорных центров Мытищиннско-Пушкинско-Щёлковской системы расселения и имеет перспективы дальнейшего развития в качестве наукограда Российской Федерации.

Основными задачами дальнейшего развития производственно-хозяйственного комплекса городского округа являются:

- сохранение и развитие научно-технического потенциала ведущих организаций города с целью развития фундаментальных и прикладных исследований и создание высокотехнологичных производств;

-  создание и развитие мелких и средних предприятий в научно-технической сфере;

-  сохранение и развитие международного научно-технического сотрудничества;

- реконструкция и техническое перевооружение существующих промышленных  предприятий, повышение конкурентоспособности выпускаемой продукции;

- создание новых производственных мощностей в области высоких технологий, производстве товаров народного потребления и промышленных изделий.

Приоритетным направлением в развитии производственно-хозяйственного комплекса городского округа должны стать научные разработки и инновационная деятельность научно-исследовательских организаций Академии наук РФ, а также имеющихся инновационных предприятий (их насчитывается более 30), обеспечивающих помимо передовых научных разработок опытно-промышленное производство различных видов продукции для внутреннего и мирового рынка по тем направлениям научно-технической деятельности, которые традиционно сложились на территории городского округа.

Генеральным планом предусматривается интенсификация использования научно-производственных территорий (как отмечалось ранее, более одной трети территории городского округа занимают учреждения Российской  Академии наук) с проведением реконструкции существующих учреждений и предприятий и рационализацией занимаемых ими территорий.

Генеральным планом  также предлагаются создание технико-внедренческой зоны и размещение новых объектов производственного, коммунально-складского и транспортного назначения.

1)  в Центральном  планировочном районе:

- рядом с существующей научно-производственной зоны выделяются дополнительные участки под её развитие площадью 21,7 га, 48,6 га, 10,8 га, 4,0 га, 4,6 га, 12,5 га;

- в южной части г. Черноголовки, в районе улицы Проезд № 1, выделяются участки производственно-складского назначения  площадью 1,9 га, и 17,9 га;

- в районе улиц Солнечной, Соединительной и Проезда № 1 выделяется территория для размещения инженерно-коммунальных объектов (участки площадью 3,9 га, 12,9 га и 3,3 га);

- по ул. Солнечной  выделяется участок площадью 2,3 га под размещение гаражей.

2) в Северо-Восточном планировочном районе:

- в юго-восточной части д. Ботово выделяются участки под размещение новых производственно-складских объектов площадью 3,3 га и 2,3 га;

- в северной части д. Ботово выделяется участок площадью 1,7 га  под размещение инженерно-коммунальных объектов.

3) в Западном планировочном районе:

- южнее д. Якимово выделяется участок площадью 12,6 га под размещение новых производственно-складских объектов.

Таким образом, суммарная площадь участков, предлагаемых  под  размещение новых производственно-складских  объектов,  составит  164,3 га (ориентировочная общая площадь зданий и сооружений  составит порядка 600 тыс. кв. м общей площади, а численность работающих – порядка 5 тыс. чел.).

Развитие сельскохозяйственного производства на территории городского округа Черноголовка не предусматривается. В то же время, на расчётный период сохраняются значительные территории, занятые землями сельскохозяйственного назначения. Их общая площадь составляет 1526,05 га,  в т.ч. 375 га мелиорированных земель (341 га – осушение, 34 га – орошение).

На этой территории расположены садовые товарищества общей площадью 179,7 га, таким образом площадь земель предприятий и организаций, занимающихся сельскохозяйственным производством составляет 1385 га.

Генеральным планом предусматриваетя размещение на этих землях дачной застройки в районе сёл Ивановское и Макарово общей площадью 32 га.

4.7. Развитие систем социально-культурного и коммунально-бытового обслуживания

Основные направления перспективного развития системы социально-культурного и коммунально-бытового обслуживания вытекают из общих задач, стоящих перед отраслями сферы обслуживания – повышение уровня и качества обслуживания населения, сокращение затрат времени на получение услуг, расширение их номенклатуры, увеличение расчетных показателей обеспеченности.

Расчет потребности в объектах социально-культурного и коммунально-бытового обслуживания произведен на основе нормативных показателей ТСН ПЗП-99 МО «Планировка и застройка городских и сельских поселений» с учетом прогноза численности постоянного населения на расчетный период (2020 год) - 23,836 тыс. человек  и на расчетный срок – 23,9 тыс. человек.

Расчет потребности постоянного населения городского округа Черноголовка в основных учреждениях социально-культурного и коммунально-бытового обслуживания приведен в таблице 4.7.1.

Потребность постоянного населения городского округа Черноголовка в основных учреждениях социально-культурного и коммунально-бытового обслуживания

Таблица 4.7.1.

| № п/п | Показатели | Единицы измерения | Существующее положение на 01.01.2015 г. | Расчётный период (2020 г.) | Расчётный срок (2035 г.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Детские дошкольные учреждения (65/1000 чел.) | мест | 1250 | 1560 | 1550 |
| 2 | Общеобразовательные школы (135/1000 чел.) | " | 3168 | 3240 | 3218 |
| 3 | Учреждения дополнительного образования для детей (12/1000 чел.) | " |  | 288 | 290 |
| 4 | Больницы (6/1000 чел.) | коек | 130 | 160 | 160 |
| 5 | Поликлиники (17,75/1000 чел.) | посещ. в смену | 300 | 539 | 540 |
| 6 | Предприятия торговли (1510/1000 чел.) | кв.м торг. площади | 14500 | 36200 | 42000 |
| 7 | Предприятия общественного питания (40/1000 чел.) | пос. мест | 652 | 950 | 960 |
| 8 | Учреждения культуры и искусства (15/1000чел.) | пос. мест | 1030 | 1040 | 1040 |
| 9 | Открытые плоскостные сооружения (0,9483/1000 чел.) | тыс. кв.м | 28,37 | 28,4 | 28,4 |
| 10 | Спортивные залы (106/1000 чел.) | кв. м площ. пола | 2150 | 2800 | 2800 |
| 11 | Бассейны (9,96/1000 чел.) | кв.м зеркала воды | 422 | 422 | 422 |
| 12 | Предприятия бытового обслуживания (10,9/1000 чел.) | раб. мест | 386 | 386 | 386 |
| 13 | Бани (5/1000 чел.) | помыв. мест | - | 130 | 130 |
| 14 | Гостиницы (6/1000 чел.) | мест | 253 | 286 | 286 |
| 15 | Пожарные депо (0,2/1000 чел.) | пож. автомоб. | 6 | 6 | 6 |
| 16 | Кладбища (0,24/1000 чел.) | га | 7,3 | 8,12 | 8,12 |

Генеральным планом предусматривается дальнейшее развитие в городском округе Черноголовка социальной сферы с организацией  центров культурно-бытового и общественно-делового назначения.

Проектом предлагается разместить следующие объекты  социально-культурного и коммунально-бытового обслуживания:

в Центральном  планировочном районе

-  общественно-торговый и общественно-деловой центры    в районе Институтского проспекта  и Школьного бульвара (общая занимаемая территория – 3,0 га), с планируемой численностью работающих – 100 – 120 человек;

-  общественно-деловой, детский культурно-досуговый центры, церковь  (участки площадью 1,4 га,  1,2 га, 1,2 га) по улице Центральной;

- спортивный комплекс по ул. Центральной - участок площадью 1,2 га;

- спортивная зона – территория 1, 7 га у пруда в районе ул. Березовой;

-  банно-оздоровительный комплекс (участок площадью 0,6 га) в южной части города по ул. Береговой.

в Западном   планировочном районе:

-  спортивная зона – участок площадью 5,5 га в северо-западной части с. Ивановское;

- локальный центр обслуживания (с размещением учреждений торговли и общественного питания) в д. Афанасово-3 ,площадь участка - 0,1 га.

в Северо-Восточном   планировочном районе:

-  локальный центр обслуживания в д. Ботово (участок площадью 0,7 га) по автодороге «Щелково-Фряново», с размещением учреждений торговли и общественного питания.

Планируется также развитие конкретных объектов социально-культурного и коммунально-бытового обслуживания.

Учреждения образования:

-  реконструкция   существующей школы в с. Макарово (с увеличением вместимости с 100 до 240 мест);

Учреждения  культуры:

-  досуговый центр на 50-60 мест  в с. Ивановское, количество работающих – 8-10 чел.;

Предприятия торговли и общественного питания:

- магазин с кафе   на 60-70 мест в с. Ивановское (численность работающих –  5-7 человек);

- магазин с кафе в д. Ботово  на 20  мест с численностью работающих –  4-5 человек;

- ресторан и кафе-бары  общей вместимостью  200 мест (ориентировочная численность работающих   –  40-50 человек),  в  общественно-торговых   и культурно – досуговых  центрах города Черноголовки;

Предприятия  бытового обслуживания в планируемых  общественно-торговых центрах:

- парикмахерские, ателье по пошиву одежды, мини-прачечная и химчистка, фотоателье, ремонтные мастерские и т.п. (30-40  рабочих мест);

Учреждения здравоохранения:

- увеличение вместимости  существующей  больницы  в соответствии с нормативными показателями до 230 мест  к расчетному периоду (2020 год)  и  260-270  мест к расчетному сроку (2035 год), т. е.  дополнительное  создание 130-140  койко-мест  (в пределах  существующей  территории  больницы  - 1,86  га), а также увеличение емкости поликлиники  к расчетному сроку на  230 посещений в смену (в том числе к  расчетному периоду – на 160 посещений в смену).

Как отмечалось выше, характерной особенностью городского округа Черноголовка является наличие на его территории  сезонного населения -   в настоящее время оно составляет  1,8 тыс. человек, а  на расчётный срок ориентировочно увеличится до 2,3-2,8 тыс. человек. Это вызывает необходимость создания  дополнительного количества мест в основных учреждениях социально-культурного и коммунально-бытового обслуживания. Расчетные показатели обслуживания  временного (сезонного) населения приводятся в таблице 4.7.2:

Расчетные показатели обслуживания сезонного населения*

Таблица 4.7.2.

| № п/п | Наименование учреждений | Единица измерения | Рекомендуемый показатель на 1 тыс. жителей | Потребность временного населения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Больница | 1 койка | 1,0 | 3 |
| 2 | Амбулаторно-поликлиническая сеть | 1 посещение в смену | 1,6 | 4 |
| 3 | Пункт скорой медицинской помощи | 1 автомобиль | 0,1 | 1 |
| 4 | Учреждение торговли | кв. м торговой площади | 80,0 | 240 |
| 5 | Учреждение бытового обслуживания | 1 рабочее место | 1,6 | 4 |
| 6 | Пожарное депо | 1 пожарный автомобиль | 0,2 | 1 |

*Территориальные строительные нормы «Планировка и застройка городских  и  сельских  поселений»  ТСН ПЗП -99 МО / ТСН 30-303 -2000  МО (приняты и введены в действие распоряжением  Минмособлстроя от 17.12. 99  №339  в соответствии с постановлением  Правительства  Московской  области от 13.04.98 №18/11).

Генеральным планом предусматривается организация на территории городского округа Черноголовка спортивно-рекреационных зон с размещением в них спортивных объектов, учреждений торговли и общественного питания, пляжей и лодочных станций и т.п. Это:

– лесопарковая зона вокруг озера «Южное» в юго-восточной части городского округа (общая площадь зоны составляет более 150 га), в том числе спортивные зоны – участок площадью 1,7 га (у пруда) и территория площадью 18,8 га (в северо-восточной части);

– спортивная зона в северо-западной части с. Ивановское (занимаемая территория – 5,5 га) и рекреационные зоны у пруда к северу от жилой застройки (территория зон - около 3 га);

– рекреационная зона у прудов в северо-западной части д. Афанасово-3 (территория – 1,5 га), северо-западнее д. Якимово (территория – около 4 га), южнее застройки д. Стояново (территория – 10 га);

–  зеленые насаждения общего пользования – городские парки, скверы, бульвары.

На территории городского округа Черноголовка останутся функционировать имеющиеся садоводческие товарищества (всего их насчитывается 21 с общим количеством участков -2,3 тыс. шт.).

По данным Министерства потребительского рынка и услуг Московской области  количество кладбищ на территории муниципального образования равно 1, в том числе открытых – 1 (возле с. Макарово). Учитывая, что данное кладбище располагается в водоохранной зоне р. Пруженка оно предлагается к закрытию.

В соответствии с СП 42.13330.2011 «СНиП 2.07.01-89*. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» нормативный показатель потребности в местах захоронения составляет 0.24 га на 1 тыс. чел. В соответствии с нормативом требуемая площадь территории кладбищ в городском округе на расчётный период – 6.2 га.

Дополнительная площадь, необходимая для обеспечения нормативной потребности в местах захоронения составляет – 6.2 га.

В настоящее время выделен участок под размещение нового кладбища к северу от       д. Афанасово-3 площадью 8.12 га, с категорией «земли населённых пунктов» (кадастровый номер 50:16:0101002:545). Учитывая статус кладбища как сельского, санитарно-защитная зона от него, установленная в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» определена в размере 50 м и выделяется внутри участка. Таким образом, на примыкающую территорию Ногинского муницитпального района санитарно-защитная зона от кладбища не распространяется.

5. Транспортная инфраструктура

Проектные предложения по развитию путей сообщения и транспорта городского округа Черноголовка в генеральном плане направлены на организацию единой системы магистральных улиц и дорог, способной обеспечить надёжность транспортных связей внутри города Черноголовки, транспортных связей между населёнными пунктами, входящими в состав городского округа, и обеспечивающими выход на сеть внешних автомобильных дорог.

Планируется развитие сельскохозяйственной и малой авиации.

Развития железнодорожного, трубопроводного и водного транспорта на территории городского округа Черноголовка не планируется.

В основу генерального плана положены изменения и дополнения существующей транспортной сети, учитывающие максимальное удовлетворение потребностей населения и хозяйственного комплекса в перевозке пассажиров и грузов и не нарушающие экологическую среду в городском округе.

Проектные предложения выполнены с учётом:

- постановления Правительства Московской области от 11.07.2007 № 517/23 «Об утверждении Схемы территориального планирования Московской области – основных положений градостроительного развития»;

- постановления Правительства Московской области от 10.06.2011 № 548/21 «Об одобрении проекта Схемы территориального планирования транспортного обслуживания Московской области»;

- Постановления Правительства Московской области от 23.08.2013 № 656/35 «Об утверждении государственной программы Московской области «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса»;

- Постановления Правительства Московской области от 28.04.2012 № 627/16 «Об утверждении инвестиционной программы Московской области «Развитие топливозаправочного комплекса Московской области до 2018 года».

### 5.1. Внешний транспорт

### 5.1.1 Железнодорожный транспорт

Развития подъездных железнодорожных путей от станции Захарово (г. Ногинск) к предприятиям коммунально-складской зоны, распложенной в юго-западной части г.о. Черноголовка, не планируется.

### 5.1.2 Воздушный транспорт.

На территории между д. Афанасово 3 и с. Ивановское расположен аэродром «Черноголовка» сельскохозяйственной авиации (малой авиации) компании ООО «СИЛА 1 АЭРО».

На аэродроме проводится обучение пилотов сельскохозяйственной и другой малой авиации на самолётах типа СП-30 сверхлёгкого/лёгкого класса.

На территории аэродрома размещены: взлётно-посадочная полоса длиной около 200 м с грунтовым покрытием, ангар, стоянка для временного хранения автотранспорта и помещение для руководителя полётами и классами для обучения пилотов.

Все необходимые согласования по использованию воздушного пространства для деятельности аэродрома получены.

### 5.1.3 Автомобильные дороги

Одним из условий, обеспечивающих развитие отдельно взятых муниципальных образований и пространственные преобразования на территории Московской области в целом, является опережающее развитие транспортной инфраструктуры, создание трёхуровневой структуры сети автомобильных дорог.

Преобразование радиальной сети автомобильных дорог в Московской области в современную сетевую структуру планируется осуществлять за счёт создания трёхуровневой структуры, с чётким разделением автомобильных дорог каждого уровня по функциональным и техническим признакам, по условиям проезда по ним и доступа на них транспортных средств.

Опорную сеть автомобильных дорог Московской области составят первый и второй уровни сетевой структуры автомобильных дорог.

Первый уровень сетевой структуры формируют автомагистрали федерального и регионального значения – автомобильные дороги высших технических категорий с многополосными проезжими частями, обеспечивающие движение автотранспортных средств на дальние расстояния с высокими скоростями движения (планируемая расчётная скорость движения не менее 140 км/ч).

Второй уровень сетевой структуры формируют скоростные автомобильные дороги федерального и регионального значения, которые обеспечат комфортную транспортную связь между населёнными пунктами в центральной части Московской области, связь между крупными городами срединной и периферийной частей Московской области, а также соединит МКАД и ЦКАД. Планируется строительство и реконструкция этих автомобильных дорог на расчётную скорость движения 80 – 120 км/ч с обеспечением непрерывного режима движения; все пересечения с автомобильными и железными дорогами организуются только в разных уровнях.

Третий, нижний, уровень сетевой структуры, формируют обычные автомобильные дороги, обеспечивающие связность между собой городов и других населённых пунктов Московской области.

В соответствии со «Схемой территориального планирования Московской области – основные положения градостроительного развития» в районе городского округа Черноголовка планируются мероприятия по формированию первого уровня сетевой структуры:

1. Строительство Центральной кольцевой автомобильной дороги (ЦКАД) в Московской области на участке от автомобильной дороги М–10 «Россия» до автомобильной дороги М–7 «Волга» (вдоль автомобильной дороги А-107 «Московское малое кольцо») по параметрам I категории, 6 полос движения.

Сооружение ЦКАД является первоочередным мероприятием развития транспортной системы Московской области и решает следующие задачи:

- формирование опорной сети автомагистралей;

- интеграцию сети автомобильных дорог Московской области, Российской Федерации и международной опорной сети автомобильных дорог;

- отвлечение от перегруженной автотранспортом центральной части Московской области транзитных потоков, в том числе по маршрутам международных транспортных коридоров;

- обеспечение условий для формирования опорных точек роста экономики области;

- активизация транспортных связей между различными частями области (центральной, срединной и периферийной) по хордовым направлениям.

Проект строительства и реконструкции Центральной кольцевой автомобильной дороги, разработанный обществом с ограниченной ответственностью «Союздорпроект», в настоящее время находится на экспертизе.

2. Реконструкция автомобильной дороги федерального значения А-103 «Щёлковское шоссе» на участке МКАД – ЦКАД по параметрам I категории, 4 полосы движения.

3. Строительство автомобильной дороги федерального значения А-103 «Щёлковское шоссе» – граница Московской области (на г. Иваново) по параметрам I категории, 4-6 полос движения.

В проекте Схемы территориального планирования транспортного обслуживания Московской области предусматриваются следующие мероприятия по территориальному планированию автомобильных дорог, затрагивающие территорию городского округа Черноголовка:

1. Реконструкция автомобильной дороги федерального значения А-103 «Щёлковское шоссе» по параметрам I категории, 4 полосы движения (по 2 полосы движения в каждом направлении). Ширина зоны планируемого размещения данной автомобильной дороги составляет 100 м (по 50 м в каждую сторону от существующей оси дороги).

2. Строительство автомобильной дороги регионального значения А-103 «Щёлковское шоссе» – Черноголовка – МБК, включающая в себя участок реконструкции автомобильной дороги регионального значения «Ногинск – Боровково – Стромынь – Крест», по параметрам I категории, 4 полосы движения (по 2 полосы движения в каждом направлении). Ширина зоны планируемого размещения данной автомобильной дороги составляет: на участке строительства – 200 м (по 100 м в каждую сторону от планируемой оси дороги); на участке реконструкции – 100 м (по 50 м в каждую сторону от существующей оси дороги).

Планируемая трасса дороги предусмотрена в обход г. Черноголовки, что позволит вывести поток транзитного транспорта из города, снять транспортную нагрузку с магистральных улиц и дорог города, повысить безопасность движения пешеходов и транспорта.

3. Исключение из рассмотрения ранее планируемой в «Схеме территориального планирования Московской области – основные положения градостроительного развития» автомобильной дороги федерального значения А-103 «Щёлковское шоссе» – граница Московской области (на г. Иваново). Данное мероприятие обосновано отсутствием свободных территорий под её строительство на территории Щёлковского района.

Городским округом Черноголовка проект Схемы территориального планирования транспортного обслуживания Московской области согласован.

С учётом вышеперечисленных мероприятий, планируемую в генеральном плане городского округа Черноголовка сеть внешних автомобильных дорог формируют следующие автомобильные дороги: А-103 «Щёлковское шоссе»; А-107 «Московское малое кольцо»; А-103 «Щёлковское шоссе» – Черноголовка – МБК; «Щёлково – Фряново» – Аксёново – Беседы – Ботово.

5.2. Транспортная инфраструктура в границах городского округа

### 5.2.1 Автомобильный транспорт

В генеральном плане городского округа Черноголовка приняты следующие расчётные уровни автомобилизации: на расчётный период (2020 год) – 420 индивидуальных легковых автомобилей на 1000 жителей; на расчётный срок (2035 год) – 500 индивидуальных легковых автомобилей на 1000 жителей.

Количество индивидуальных легковых автомобилей в городском округе Черноголовка при соответствующих уровнях автомобилизации и численности постоянного населения составит:

- на расчётный период (2020 год) – 10416 единиц (при уровне автомобилизации 420 индивидуальных легковых автомобилей на 1000 жителей и планируемой численности постоянного населения 24,8 тыс. человек);

- на расчётный срок (2035 год) – 14500 единиц (при уровне автомобилизации 500 индивидуальных легковых автомобилей на 1000 жителей и планируемой численности постоянного населения 29,0 тыс. человек).

### 5.2.2. Сеть улиц и дорог

Развитие сети улиц и дорог городского округа Черноголовка планируется с учётом сложившейся застройки и предложений генерального плана по освоению новых территорий, а также с учётом перспективных потоков автомобильного транспорта.

Развитие сети улиц и дорог определяет площадь городского округа, размеры освоенной территории, размещение центров тяготения – населённых пунктов, территорий садоводческих некоммерческих товариществ (далее – СНТ), общественных центров, промышленно-складских и научно-производственных объектов, мест массового отдыха, объектов транспорта.

Предложения по развитию улично-дорожной сети направлены на:

- создание транспортных связей, обеспечивающих наименьшие затраты времени на поездки для пассажирского и грузового транспорта;

- реконструкцию наиболее загруженных участков улиц и дорог и создание на основных направлениях дублирующих трасс;

- создание сети улиц и дорог на вновь осваиваемых территориях городского округа, органически связанной с существующей улично-дорожной сетью;

- обеспечение безопасности движения пешеходов и транспорта.

В проектных предложениях сохранена направленность основных как широтных, так и меридиональных транспортных связей.

Классификация автомобильных дорог (федерального, регионального или межмуниципального, местного значения), соединяющих между собой населённые пункты городского округа Черноголовка, и обеспечивающих внешние транспортные связи, принята в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Классификация улично-дорожной сети в границах населённых пунктов городского округа Черноголовка принята в соответствии с СП 42.13330.2011 «СНиП 2.07.01-89*. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».

Для улучшения транспортного обслуживания городского округа Черноголовка в генеральным планом планируется организация новых улиц и дорог, а также реконструкция существующих.

Для выявления необходимости организации дополнительных транспортных связей, строительства обходов населённых пунктов, определения ширины проезжей части (количества полос движения) улиц и дорог городского округа Черноголовка, необходимых для пропуска перспективного потока автомобильного транспорта, в генеральном плане произведён расчёт перспективной интенсивности движения с учётом планируемого развития внешних автомобильных дорог и дорог в границах городского округа, перспективной численности населения и размещения новых объектов жилого, общественно-делового, производственного, агропромышленного и рекреационного назначения на его территории.

Расчёт выполнен Программным комплексом, разработанным под общим руководством кандидата технических наук Н.А. Рябикова, реализующим методику прогнозирования интенсивности движения на сети автомобильных дорог, заложенную в нормативно-методическом документе «Отраслевая дорожная методика. Руководство по прогнозированию интенсивности движения на автомобильных дорогах» на перспективу, что позволит предусмотреть в генеральном плане развитие улично-дорожной сети с учётом дальнейшего (перспективного) роста численности населения, роста уровня автомобилизации и транспортной подвижности населения. Результаты расчёта представлены в таблице 5.2.2.1.

Таблица 5.2.2.1.

| № п/п | Улица, дорога / кол-во полос движения в каждом направлении | Интенсивность движения транспорта | Доля грузового транспорта, % | Уровень загрузки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | в час | среднегодовая суточная, в приведённых единицах | среднегодовая суточная, в транспортных единицах |  |  |
|  |  | в транспортных единицах в сечении | в приведённых единицах в сечении | в приведённых единицах в максимальном направлении |  |  |  |  |
| 1 | Автомобильная дорога А-107 «Московское малое кольцо» на участке от юго-восточной границы городского округа до автомобильной дороги А-103 «Щёлковское шоссе» / 2 | 1034 | 1318 | 775 | 15689 | 12305 | 25 | 0,44 |
| 2 | Автомобильная дорога А-107 «Московское малое кольцо» на участке от автомобильной дороги А-103 «Щёлковское шоссе» до автомобильной дороги «ММК – Макарово – Ивановское» / 2 | 260 | 332 | 195 | 3953 | 3100 | 25 | 0,11 |
| 3 | Автомобильная дорога А-107 «Московское малое кольцо» на участке от автомобильной дороги «ММК – Макарово – Ивановское» до северо-западной границы городского округа / 2 | 269 | 343 | 202 | 4080 | 3200 | 25 | 0,11 |
| 4 | Автомобильная дорога «ММК – Макарово – Ивановское» / 2 | 263 | 272 | 160 | 3234 | 3131 | 3 | 0,27 |
| 5 | Ул. Полевая / 2 | 1545 | 1681 | 989 | 20008 | 18390 | 8 | 0,70 |
| 6 | Ул. Центральная на участке от Институтского проспекта до планируемой автомобильной дороги «А-103 «Щёлковское шоссе» – Черноголовка – МБК» / 4 | 1365 | 1485 | 874 | 17680 | 16250 | 8 | 0,53 |
| 7 | Планируемая автомобильная дорога «А-103 «Щёлковское шоссе» – Черноголовка – МБК» на участке от выезда из города по ул. Центральной до автомобильной дороги «Щёлково – Фряново» – Аксёново – Беседы – Ботово» / 4 | 1295 | 1680 | 988 | 19996 | 15417 | 27 | 0,35 |
| 8 | Планируемая автомобильная дорога «А-103 «Щёлковское шоссе» – Черноголовка – МБК» на участке от автомобильной дороги «Щёлково – Фряново» – Аксёново – Беседы – Ботово» до восточной границы городского округа / 4 | 1319 | 1710 | 1006 | 20363 | 15700 | 27 | 0,36 |
| 9 | Автомобильная дорога «Щёлково – Фряново» – Аксёново – Беседы – Ботово» / 2 | 425 | 551 | 324 | 6565 | 5062 | 27 | 0,34 |
| 10 | Проезд № 3 / 2 | 304 | 344 | 203 | 4099 | 3621 | 12 | 0,25 |
| 11 | Ул. Коммунальная / 2 | 319 | 375 | 220 | 4460 | 3792 | 16 | 0,27 |
| 12 | Ул. Солнечная / 2 | 547 | 595 | 350 | 7084 | 6511 | 8 | 0,43 |
| 13 | Ул. Береговая / 2 | 694 | 740 | 435 | 8812 | 8267 | 6 | 0,53 |
| 14 | Бульвар Архитектора Толмачёва / 3 | 686 | 731 | 430 | 8701 | 8162 | 6 | 0,52 |
| 15 | Ул. Центральная на участке от бульвара Архитектора Толмачёва до бульвара Золотого / 4 | 682 | 727 | 428 | 8658 | 8122 | 6 | 0,26 |
| 16 | Ул. Центральная на участке от бульвара Золотого до Институтского проспекта / 4 | 896 | 956 | 562 | 11377 | 10672 | 6 | 0,34 |
| 17 | Институтский проспект на участке от улицы Центральной до Школьного бульвара / 4 | 1299 | 1399 | 823 | 16661 | 15469 | 7 | 0,50 |
| 18 | Институтский проспект на участке от Школьного бульвара до ул. Лесной / 4 | 1255 | 1351 | 795 | 16088 | 14937 | 7 | 0,48 |
| 19 | Проспект академика Семёнова на участке от ул. Лесной до ул. Академика Осипьяна / 4 | 742 | 799 | 470 | 9511 | 8831 | 7 | 0,29 |
| 20 | Проспект академика Семёнова на участке от ул. Академика Осипьяна до ул. Технической / 3 | 551 | 611 | 360 | 7279 | 6557 | 10 | 0,44 |
| 21 | Проспект академика Семёнова на участке от ул. Технической до ул. Объездной / 3 | 382 | 420 | 247 | 4998 | 4547 | 9 | 0,30 |
| 22 | Ул. Объездная на участке от проспекта Академика Семёнова до Северного проезда / 2 | 198 | 235 | 138 | 2793 | 2353 | 17 | 0,17 |
| 23 | Ул. Объездная / 2 | 166 | 212 | 125 | 2523 | 1979 | 25 | 0,15 |
| 24 | Ул. Академика Осипьяна / 2 | 243 | 285 | 168 | 3395 | 2887 | 16 | 0,20 |
| 25 | Проезд Строителей / 2 | 382 | 428 | 252 | 5098 | 4547 | 11 | 0,31 |
| 26 | Бульвар Золотого (северо-западное направление) / 2 | 292 | 299 | 176 | 3556 | 3480 | 2 | 0,30 |
| 27 | Бульвар Золотого (юго-восточное направление) / 2 | 496 | 535 | 315 | 6365 | 5910 | 7 | 0,53 |
| 28 | Автомобильная дорога А-103 «Щёлковское шоссе» / 4 | 2450 | 3258 | 1917 | 38788 | 29164 | 30 | 0,54 |
| 29 | Планируемая автомобильная дорога «А-103 «Щёлковское шоссе» – Черноголовка – МБК» на участке от автомобильной дороги А-107 «Московское малое кольцо» до южного въезда в город / 4 | 3271 | 4458 | 2622 | 53070 | 38936 | 33 | 0,56 |
| 30 | Планируемая автомобильная дорога «А-103 «Щёлковское шоссе» – Черноголовка – МБК» на участке от южного въезда в город до въезда в город по ул. Центральной / 4 | 1726 | 2295 | 1350 | 27326 | 20546 | 30 | 0,38 |
| 31 | Автомобильная дорога «Подъезд к зоне отдыха на территории Черноголовского природного заказника» / 2 | 100 | 100 | 59 | 1190 | 1190 | 0 | 0,10 |
| 32 | Макарово – Черноголовка (Западная подъездная дорога к г. Черноголовка) / 2 | 210 | 233 | 137 | 2775 | 2500 | 10 | 0,10 |

Из таблицы 5.2.2.1 видно, что, несмотря на планируемый рост численности населения и уровня автомобилизации на территории городского округа, уровень загрузки улиц и дорог не превышает значение 0,6 (движение осуществляется в нормальном режиме). Это достигнуто за счёт планируемого развития сети улиц и дорог в границах городского округа и сети внешних автомобильных дорог: планируемая ЦКАД снимет транспортную нагрузку с автомобильной дороги А-107 «Московское малое кольцо»; планируемая автомобильная дорога А-103 «Щёлковское шоссе» – Черноголовка – МБК позволит вывести поток транзитного транспорта с магистральной сети г. Черноголовки.

Перечень автомобильных дорог регионального и местного значения, планируемых к строительству и реконструкции по параметрам, которые позволят пропустить перспективный поток автомобильного транспорта, представлен в таблице 5.2.2.2. В этот перечень включены участки автомобильных дорог планируемых к строительству или реконструкции в соответствии с постановлениями Правительства Московской области (см. раздел «Автомобильные дороги»), обеспечивающих транспортную связь между населёнными пунктами и другими объектами тяготения городского округа.

Таблица 5.2.2.2.

| № п/п | Наименование автомобильной дороги | Вид работ | Категория | Полоса отвода, м | Придорожная полоса, м | Протяжённость в границе поселения, км | Количество полос движения | Ширина проезжей части, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Обычные автомобильные дороги федерального значения |
| 1 | А-103 «Щёлковское шоссе» | Р | I | 65,0 | 75,0 | 1,90 | 4 | 15,0 |
|  | Итого |  |  |  |  | 1,90 |  |  |
|  | Обычные автомобильные дороги регионального значения |
| 2 | А-103 «Щёлковское шоссе» – Черноголовка – МБК | С | I | 65,0 | 75,0 | 5,50 | 4 | 15,0 |
|  |  | Р | I | 65,0 | 75,0 | 6,00 | 4 | 15,0 |
| 3 | Якимово – Афанасово | Р | IV | - | - | 1,00 | 2 | 6,0 |
|  | Итого |  |  |  |  | 12,50 |  |  |
|  | Обычные автомобильные дороги местного значения |
| 4 | Юго-западное продолжение ул. Полевой | С | III | 46,0 | 50,0 | 0,50 | 2 | 7,0 |
| 5 | «Ногинск – Боровково – Стромынь – Крест» – Старки | Р | IV | 35,0 | 50,0 | 1,90 | 2 | 7,0 |
| 6 | Подъезд к зоне отдыха на территории Черноголовского природного заказника | Р | IV | 35,0 | - | 3,00 | 2 | 6,0 |
| 10 | Макарово – Черноголовка (Западная подъездная дорога к г. Черноголовка) | С | III | 46,0 | 50,0 | 3,30 | 2 | 7,0 |
|  |  | Р | III | 46,0 | 50,0 | 0,80 | 2 | 7,0 |
| 11 | Юго-западная подъездная дорога к д. Афанасово-3 | С | IV | 35,0 | 50,0 | 0,62 | 2 | 7,0 |
| 12 | Подъезд к аэродрому «Черноголовка» | Р | V | 33,0 | 25,0 | 1,00 | 2 | 6,0 |
| 13 | Подъезд к ферме в д. Якимово | Р | V | 33,0 | 25,0 | 0,47 | 2 | 6,0 |
|  |  | С | V | 33,0 | 25,0 | 0,22 | 2 | 6,0 |
|  | Итого |  |  |  |  | 11,81 |  |  |

* С – строительство; Р – реконструкция.

Все автомобильные дороги, планируемые к строительству и реконструкции, предусматриваются с асфальтобетонным покрытием.

Технические параметры автомобильных дорог федерального, регионального и местного значения, не отражённых в таблице 5.2.2.2, достаточны для пропуска перспективного потока автомобильного транспорта и не требуют реконструкции. К этим автомобильным дорогам относятся: А-107 «Московское малое кольцо» (III категории); Ногинск – Боровково – Стромынь – Крест (IV категории); «Щёлково – Фряново» – Аксеново – Беседы – Ботово (III категории); «Ногинск – Боровково – Стромынь – Крест» – Стояново (V категории); ММК – Макарово – Ивановское (IV категории).

Полосы отвода (ширина) планируемых к реконструкции и строительству автомобильных дорог, как и существующих, приняты в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 02.09.2009 № 717 «О нормах отвода земель для размещения автомобильных дорог и (или) объектов дорожного сервиса», приложение № 18 «Средние нормы отвода земель, необходимые для определения границ полосы отвода автомобильных дорог»: для I категории (4 полосы движения) – 65,0 м; для III категории – 46,0 м; для IV категории – 35,0 м; для V категории – 33,0 м.

Размеры придорожных полос (ширина) для автомобильных дорог, за исключением автомобильных дорог, расположенных в границах населённых пунктов, отображены в соответствии с Федеральным законом от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» с учётом перспектив их развития в зависимости от категории дороги:

- для автомобильных дорог I и II категории – 75 м;

- для автомобильных дорог III и IV категории – 50 м.

Строительство и реконструкция в границах придорожных полос автомобильных дорог объектов капитального строительства, объектов, предназначенных для осуществления дорожной деятельности, объектов дорожного сервиса, установка рекламных конструкций, информационных щитов и указателей допускаются при наличии согласия в письменной форме владельца автомобильной дороги.

Общая протяжённость планируемой сети автомобильных дорог с твёрдым покрытием в границах городского округа Черноголовка составляет 49,0 км, в том числе:

- автомобильных дорог федерального значения – 6,0 км;

- автомобильных дорог регионального значения – 30,8 км;

- автомобильных дорог местного значения – 12,2 км.

В соответствии с постановлением Правительства Московской области от 16.01.2012 № 24/54 «Об утверждении нормативов градостроительного проектирования Московской области» местные нормативы градостроительного проектирования поселений и городских округов Московской области не могут содержать значения расчётных показателей, ухудшающие значения расчётных показателей, содержащиеся в областных нормативах. Расчётная плотность сети автомобильных дорог общего пользования для близлежащих муниципальных районов следующая: для Щёлковского муниципального района Московской области – не менее 0,47 км/км², для Ногинского муниципального района Московской области – не менее 0,41 км/км².

Исходя из площади территории городского округа (6168 га) и планируемой протяжённости автомобильных дорог общего пользования (49,0 км), плотность сети автомобильных дорог общего пользования на территории городского округа Черноголовка составит 0,8 км/км², что выше расчётного показателя.

Основа предлагаемой проектом структуры улично-дорожной сети г. Черноголовка – магистральные улицы общегородского значения регулируемого движения, обеспечивающие транспортную связь между районами города и выход из города на сеть внешних автомобильных дорог:

- улица Полевая – существующая магистральная улица, обеспечивающая выезд из города в юго-западном направлении (на г. Москву), выход на автомобильные дороги 
А-107 «Московское малое кольцо» и А-103 «Щёлковское шоссе». Протяжённость – 1,25 км, 2 полосы движения;

- улица Центральная (на участке от Институтского проспекта до Школьного бульвара) – существующая магистральная улица, обеспечивающие выход из города в северном направлении, выход на планируемую автомобильную дорогу «А-103 «Щёлковское шоссе» – Черноголовка – МБК». Протяжённость – 0,8 км, 4 полосы движения.

Магистральные улицы общегородского значения, являющиеся внутригородским участком автомобильной дороги регионального значения «Ногинск – Боровково – Стромынь – Крест», в генеральном плане к реконструкции не предусматриваются. Они находятся в хорошем состоянии, ширина проезжей части (количество полос движения) достаточна для пропуска перспективного потока автомобильного транспорта.

Магистральные улицы районного значения дополняют систему магистральных улиц общегородского значения. Развитие магистральных улиц районного значения предусматривается во всех районах города на основе существующей сети магистральных улиц районного значения и улиц местного значения, а также нового строительства. Сеть магистральных улиц районного значения включает в себя:

- Институтский проспект и проспект Академика Семёнова, обслуживающие центральную часть города и обеспечивающие подъезд к комплексу научно-исследовательских институтов. Общая протяжённость улиц – 2,63 км, 4 полосы движения;

- улица Объездная на участке от улицы Академика Осипьяна до проспекта Академика Семёнова, обеспечивающая подъезд к комплексу научно-исследовательских институтов с планируемой автомобильной дороги «А-103 «Щёлковское шоссе» – Черноголовка – МБК» (старого направления автомобильной дороги «Ногинск – Боровково – Стромынь – Крест»), минуя центральную часть города. Протяжённость – 1,70 км, 2 полосы движения;

- планируемая к реконструкции улица Лесная с организацией выхода на планируемое саморегулируемое кольцевое пересечение в районе примыкания ул. Центральной и Школьного Бульвара. Она позволит улучшить транспортное обслуживание северо-западной жилой застройки города. Протяжённость – 1,19 км, 2 полосы движения;

- планируемая к реконструкции улица Центральная на участке от Бульвара архитектора Толмачёва до Институтского проспекта. Реконструкция включает в себя расширение проезжей части до 4 полос движения (по 2 полосы в каждом направлении) с обустройством разделительной полосы 6,0 м. Протяжённость – 0,56 км;

- планируемый к реконструкции бульвар архитектора Толмачёва на участке от улицы Центральной до улицы Береговой. Протяжённость – 0,35 км, 2 полосы движения;

- улица Береговая на участке от бульвара Архитектора Толмачёва до ул. Заречной. Протяжённость – 0,49 км, 2 полосы движения;

- улица Солнечная на участке от бульвара Архитектора Толмачёва до ул. Заречной. Протяжённость – 0,85 км, 2 полосы движения;

- улица Коммунальная. Протяжённость 0,85 км, 2 полосы движения;

- улица Соединительная. Протяжённость 0,30 км, 2 полосы движения;

- планируемый к реконструкции Проезд № 3. Реконструкция включает в себя доведение ширины проезжей части до 8,0 м и обустройство тротуарами. Протяжённость – 0,86 км.

Планируемая общая протяжённость магистральной улично-дорожной сети города составляет 11,83 км, в том числе:

- магистральные улицы общегородского значения – 2,05 км;

- магистральные улицы районного значения – 9,78 км.

Исходя из планируемой площади обслуживаемой территории города (4,8 км²) и общей протяжённости магистральных улиц, плотность магистральной сети г. Черноголовка составит 2,5 км/км².

Развитие магистральной сети города должно обеспечивать дальность пешеходных подходов к остановкам общественного пассажирского транспорта. В соответствии с СП 42.13330.2011 «СНиП 2.07.01-89*. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» плотность сети линий наземного общественного пассажирского транспорта на застроенных территориях – 1,5-2,5 км/км². Следовательно, полученная плотность магистральной сети города позволит обеспечить необходимую плотность сети линий наземного общественного транспорта, обеспечит нормативную дальность подхода (400 – 500 м) к остановкам массового пассажирского транспорта.

Транспортную связь жилых и промышленных районов с магистральными улицами и дорогами города обеспечивают улицы и дороги местного значения: улицы в жилой застройке и улицы и дороги научно-производственных, промышленных и коммунально-складских районов. По улицам в жилой застройке планируется:

- реконструкция улицы Береговой (на участке от ул. Полевой до Бульвара архитектора Толмачёва) (микрорайон В). Протяжённость – 0,45 км;

- реконструкция ул. Заречной (микрорайон В). Протяжённость – 0,80 км;

- реконструкция бульвара архитектора Толмачёва на участке от ул. Береговой до ул. Заречной и строительство нового участка до Проектируемой улицы № 2 (микрорайон В). Протяжённость участка реконструкции – 0,26 км, участка строительства – 0,61 км;

- реконструкция ул. Богородской (микрорайон В). Протяжённость – 0,54 км;

- строительство Проектируемой улица № 1 (микрорайон В). Протяжённость – 0,66 км;

- строительство Проектируемой улица № 2 (микрорайон В). Протяжённость – 0,90 км;

- реконструкция ул. Луговой (микрорайон Г). Протяжённость – 0,20 км;

- строительство ул. Преображенской (микрорайон Г). Протяжённость – 0,70 км;

- строительство Проектируемой улицы № 3 (микрорайон Г). Протяжённость – 1,18 км;

- строительство Проектируемой улицы № 4 (микрорайон Г). Протяжённость – 0,50 км.

По улицам и дорогам научно-производственных, промышленных и коммунально-складских районов планируется:

- реконструкция ул. Академика Осипьяна на участке примыкающем к ул. Объездной. Протяжённость – 0,63 км;

- реконструкция ул. Технической. Протяжённость – 2,67 км;

- реконструкция ул. Объездной на участке от Проспекта академика Семёнова до ул. Технической. Протяжённость – 0,90 км;

- реконструкция Северного проезда. Протяжённость – 0,87 км;

- реконструкция Проезда № 1. Протяжённость – 0,94 км;

- реконструкция проезда Железнодорожный. Протяжённость – 0,44 км;

- строительство Проектируемой улицы № 5 (для организации подъезда к объектам культурно-бытового назначения и комплексу многоэтажных гаражей в районе ул. Центральной). Протяжённость – 0,51 км.

Планируемые мероприятия по улично-дорожной сети сельских населённых пунктов, входящих в состав городского округа Черноголовка, представлены в таблице 5.2.2.3.

Таблица 5.2.2.3

| № п/п | Наименование улицы | Вид работ | Протяжённость участка, км | Количество полос движения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Основные и второстепенные улицы в жилой застройке в д. Афанасово-3 |
| 1.1 | Кольцевой проезд | Р | 1,02 | 2 |
| 1.2 | Полевой проезд | Р | 0,37 | 2 |
| 2 | Основные и второстепенные улицы в жилой застройке в д. Беседы |
| 2.1 | Улица в д. Беседы | Р | 0,62 | 2 |
|  |  | С | 0,23 | 2 |
| 3 | Основные и второстепенные улицы в жилой застройке в д. Ботово |
| 3.1 | ул. Западная | Р | 1,19 | 2 |
| 3.2 | ул. Песчаная | Р | 0,47 | 2 |
| 3.3 | ул. 1-ая Песчаная | С | 0,80 | 2 |
| 3.4 | Берёзовый проезд | Р | 0,56 | 2 |
| 3.5 | ул. Восточная | Р | 0,41 | 2 |
| 3.6 | ул. Новая | Р | 0,46 | 2 |
| 3.7 | ул. Речная | Р | 0,36 | 2 |
| 4 | Основные и второстепенные улицы в жилой застройке в хуторе Горячевка |
| 4.1 | Улица в хуторе Горячевка | Р | 0,30 | 2 |
| 5 | Основные и второстепенные улицы в жилой застройке в с. Ивановское |
| 5.1 | ул. Береговая | Р | 0,35 | 2 |
| 5.2 | ул. Луговая | Р | 0,23 | 2 |
| 5.3 | Ул. Набережная | Р | 0,97 | 2 |
| 6 | Основные и второстепенные улицы в жилой застройке в д. Старки |
| 6.1 | Участок автомобильной дороги «Ногинск – Боровково – Стромынь – Крест» – Старки» в границах деревни | Р | 0,38 | 2 |
| 6.2 | ул. Зелёная | Р | 0,48 | 2 |
| 7 | Основные и второстепенные улицы в жилой застройке в д. Стояново |
| 7.1 | ул. Баженова | Р | 0,50 | 2 |
| 7.2 | ул. Новая | Р | 0,63 | 2 |
| 7.3 | Майский проезд | Р | 1,02 | 2 |
| 7.4 | ул. Речная | Р | 0,74 | 2 |
| 7.5 | ул. Озёрная | С | 0,65 | 2 |
| 8 | Основные и второстепенные улицы в жилой застройке в д. Якимово |
| 8.1 | Ул. Восточная | Р | 0,21 | 2 |
| 8.2 | Восточный проезд | Р | 0,68 | 2 |

В соответствии с СП 42.13330.2011 «СНиП 2.07.01-89*. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» рекомендуемая ширина новых и реконструируемых улиц и дорог в красных линиях составляет:

- магистральных улиц – 40 – 80 м;

- улиц и дорог местного значения – 15 – 25 м.

Все новые магистральные улицы общегородского и районного значения рекомендуется проектировать с шириной проезжей части в 4 полосы движения (по 2 в каждом направлении).

Обоснование необходимой ширины улиц и дорог окончательно закрепляется планом красных линий в составе проектов планировок.

На рисунках 1-7 представлены рекомендуемые поперечные профили улиц и дорог городского округа Черноголовка в М 1 : 200.

Для улучшения организации движения транспорта в узлах улично-дорожной сети города и снижения дорожно-транспортных происшествий планируется строительство транспортный развязок в одном уровне – саморегулируемых кольцевых пересечений:

- на примыкании Школьного бульвара, ул. Лесной и ул. Центральной;

- на примыкании автомобильной дороги Макарово – Черноголовка (Западная подъездная дорога к г. Черноголовка) к ул. Центральной.

К реконструкции рекомендуются подъездные дороги к садоводческим некоммерческим товариществам (СНТ), находящимся в удовлетворительном и неудовлетворительном состоянии, не имеющим усовершенствованного покрытия. Общая протяжённость подъездных дорог к СНТ составляет 12,0 км.

В транспортном узле на примыкании автомобильных дорог А-103 «Щелковское шоссе» и А-103 «Щёлковское шоссе» – Черноголовка – МБК» к автомобильной дороге 
А-107 «Московское малое кольцо, а также на пересечении автомобильной дороги 
А-103 «Щёлковское шоссе» – Черноголовка – МБК со старым направлением автомобильной дороги «Ногинск – Боровково – Стромынь – Крест», планируется светофорное регулирование движения транспорта.

В составе реконструкции и строительства улиц и дорог планируется реконструкция и строительство следующих искусственных сооружений:

- строительство моста (местного значения) на пересечении нового участка улицы в д. Беседы с р. Дубёнка;

- строительство моста на пересечении планируемой автомобильной дороги регионального значения «А-103 «Щёлковское шоссе» – Черноголовка – МБК» с р. Черноголовка;

- строительство двух мостов на пересечении планируемой автомобильной дороги местного значения «Макарово – Черноголовка» с р. Черноголовка;

- строительство путепровода на пересечении планируемой автомобильной дороги местного значения «Макарово – Черноголовка» с планируемой автомобильной дорогой регионального значения «А-103 «Щёлковское шоссе» – Черноголовка – МБК».

Рисунок 1

Рисунок 2

Рисунок 3

Рисунок 4

Рисунок 5

Рисунок 6

Рисунок 7

5.2.3. Организация пешеходного движения

Город Черноголовка – город пешеходной доступности. Основные потоки пешеходного движения на территории города проходят по взаимоувязанной системе пешеходных улиц, пешеходных дорожек, тротуаров и направлены к местам приложения труда, социального обслуживания населения, центрам культурно-бытового назначения, автостанции и остановочным пунктам общественного транспорта, зонам отдыха.

На территории жилой застройки и в рекреационных зонах города широко развита сеть пешеходных дорожек. Вдоль центральной улицы города, Институтского проспекта, его продолжения, проспекта академика Семёнова, который является подъездом к комплексу государственных научно-исследовательских институтов и организаций Российской Академии наук, а также вдоль ул. Академика Осипьяна тротуары организованы на расстоянии 12,0 – 15,0 м от проезжей части. Данную тенденцию необходимо сохранить при развитии улично-дорожной сети города. Это значительно повышает безопасность движения пешеходов, велосипедистов и транспорта.

Обязательным является организация пешеходных переходов в одном уровне с интервалом 200 – 300 м на новых участках магистральных улиц и дорог города, и на существующей сети там, где они отсутствуют.

При реконструкции или организации новых участков улично-дорожной сети города необходимо предусматривать велосипедные дорожки, что является приоритетным для городов пешеходной доступности. Конкретная трассировка велодорожек в комплексе со стоянками для их хранения разрабатывается в составе проектов планировки.

Вдоль Школьного бульвара генеральным планом предусматривается организация пешеходной зоны с организацией пешеходных и велосипедных дорожек.

5.2.4. Сооружения и устройства для хранения и обслуживания транспортных средств

Расчёт необходимого перспективного количества сооружений и устройств для хранения и обслуживания транспортных средств в городском округе Черноголовка выполнен на основании ожидаемого количества индивидуальных легковых автомобилей на расчётный период (2020 год) и на расчётный срок (2035 год).

Гаражи и стоянки

В соответствии с СП 42.13330.2011 «СНиП 2.07.01-89*. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» общая обеспеченность гаражами и открытыми стоянками для постоянного хранения должна быть не менее 90 % расчётного числа индивидуальных легковых автомобилей.

Обеспеченность открытыми стоянками для временного хранения автотранспорта следует предусматривать из расчёта не менее чем для 70 % расчётного парка индивидуальных легковых автомобилей, в том числе:

- в жилых районах – 25 %;

- в промышленных и коммунально-складских зонах – 25 %;

- в общегородских и специализированных центрах – 5 %;

- в зонах массового и кратковременного отдыха – 15 %.

В генеральном плане городского округа Черноголовка постоянное хранение индивидуальных легковых автомобилей предполагается:

- в районах индивидуальной жилой застройки – на территориях участков;

- в районах малоэтажной многоквартирной застройки (1-4 этажа) Центрального планировочного района – в капитальных одноэтажных и многоэтажных гаражах;

- в районах малоэтажной многоквартирной застройки (1-4 этажа) Северо-Восточного и Западного планировочных районов на придомовых территориях, в цокольных или подземных этажах жилых домов;

- в районах среднеэтажной застройки (5-8 этажей) и многоэтажной застройки (9 этажей и более) – в капитальных одноэтажных и многоэтажных гаражах.

Хранение индивидуальных легковых автомобилей для сезонного населения планируется на дачных участках.

Пешеходная доступность до мест постоянного хранения индивидуального легкового автотранспорта по возможности не должна превышать 800 м.

Исходя из перспективной численности населения и уровня автомобилизации, количество индивидуальных легковых автомобилей на территории городского округа составит: на расчётный период (2020 год) – 10416 автомобилей; на расчётный срок (2035 год) – 14500 автомобилей. Соответственно, общая обеспеченность гаражами и открытыми стоянками для постоянного хранения индивидуальных легковых автомобилей составит: на расчётный период (2020 год) – 9374 машино-мест; на расчётный срок (2035 год) – 13050 машино-мест.

Учитывая существующее количество мест для постоянного хранения индивидуальных легковых автомобилей (2906 гаражей), количество автомобилей хранящихся на территориях участков в районах малоэтажной многоквартирной застройки (1 – 4 этажа), индивидуальной жилой застройки (1 – 3 этажа) и дачного строительства, а также снос автостоянки ООО «Чинтеко» под строительство торгового центра, дефицит мест для постоянного хранения индивидуальных легковых автомобилей составит: на расчётный период (2020 год) – 5334 машино-мест; на расчётный срок (2035 год) – 8254 машино-мест.

Подробная информация о дефиците мест для постоянного хранения автомобилей и требуемой площади под размещение гаражей по планировочным районам представлена в таблице 5.2.4.1.

Расчёт необходимого количества мест для постоянного хранения индивидуальных легковых автомобилей

Таблица 5.2.4.1.

| Районы | Существующее положение (уровень автомобилизации 315 легк. авт. на 1000 жителей) | Расчётный период (2020 год) (уровень автомобилизации 420 легк. авт. на 1000 жителей) | Рсчётный срок (2035 год) (уровень автомобилизации 500 легк. авт. на 1000 жителей) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Население тыс.чел. | Требуемое кол-во машино-мест | Имеется машино-мест | Дефицит машино-мест | Население тыс.чел. | Требуемое кол-во машино-мест | Дефицит машино-мест | Площадь под 1-эт. гаражи, га | Площадь под 3-эт. гаражи, га | Площадь под 5-эт. гаражи, га | Население тыс.чел. | Требуемое кол-во машино-мест | Дефицит машино-мест | Площадь под 1-эт. гаражи, га | Площадь под 3-эт. гаражи, га | Площадь под 5-эт. гаражи, га |
| Всего по городскому округу | 23,22 | 5954 | 2906 | 3048 | 23,83 | 8240 | 5334 | 16,0 | 7,5 | 5,3 | 26,00 | 11160 | 8254 | 24,8 | 11,6 | 8,3 |
| Центральный планировочный район | 21,64 | 5954 | 2906 | 3048 | 22,13 | 8240 | 5334 | 16,0 | 7,5 | 5,3 | 23,30 | 11160 | 8254 | 24,8 | 11,6 | 8,3 |
| многоэтажная застройка (9 этажей и более) | 19,50 | 5528 | 2840 | 2688 | 20,30 | 7673 | 4833 | 14,5 | 6,8 | 4,8 | 20,80 | 9360 | 6520 | 19,6 | 9,1 | 6,5 |
| среднеэтажная застройка (5-8 этажей) | 0,80 | 227 | 0 | 227 | 0,80 | 302 | 302 | 0,9 | 0,4 | 0,3 | 0,80 | 360 | 360 | 1,1 | 0,5 | 0,4 |
| малоэтажная многоквартирная застройка (1-4 этажа) | 0,70 | 198 | 66 | 132 | 0,70 | 265 | 199 | 0,6 | 0,3 | 0,2 | 3,20 | 1440 | 1374 | 4,1 | 1,9 | 1,4 |
| индивидуальная жилая застройка (1-3 этажа) | 0,64 | Хранение на участках | 1,30 | Хранение на участках | 1,50 | Хранение на участках |
| Северо-восточный планировочный район | 0,24 | 0,00 | 0 | 0 | 0,30 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,50 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| малоэтажная многоквартирная застройка (1-4 этажа) | 0,03 | Хранение на придомовых территориях | 0,02 | Хранение на придомовых территориях | 0,02 | Хранение на придомовых территориях |
| индивидуальная жилая застройка (1-3 этажа) | 0,21 | Хранение на участках | 0,28 | Хранение на участках | 0,48 | Хранение на участках |
| Западный планировочный район | 1,34 | 0 | 0 | 0 | 1,40 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,20 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| малоэтажная многоквартирная застройка (1-4 этажа) | 0,90 | Хранение на придомовых территориях | 0,90 | Хранение на придомовых территориях | 0,90 | Хранение на придомовых территориях |
| индивидуальная жилая застройка (1-3 этажа) | 0,44 | Хранение на участках | 0,50 | Хранение на участках | 0,80 | Хранение на участках |
| дачное строительство (1-3 этажа) | 0,00 | Хранение на участках | 0,00 | Хранение на участках | 0,50 | Хранение на участках |

Из таблицы видно, что дефицит мест для постоянного хранения индивидуальных легковых автомобилей имеется только в Центральном планировочном районе, в который входит город Черноголовка, где 93 % постоянного населения проживает в многоэтажной (9 этажей и более), среднеэтажной (5-8 этажей) и малоэтажной многоквартирной (1-4 этажей) застройке.

Для более целесообразного использования городских территорий и улучшения архитектурного облика города проектом предусматривается резервирование территорий для строительства 3-этажных и 5-этажных гаражей общей вместимостью 6670 машино-мест:

- территория площадью 2,5 га под размещение 5-этажного гаража по ул. Солнечной. Планируемая вместимость – 2500 машино-мест;

- территория площадью 3,0 га под размещение 5-этажного гаража на примыкании ул. Технической к проспекту Академика Семёнова. Планируемая вместимость – 3000 машино-мест;

- территория площадью 0,42 га под размещение 3-этажного гаража в районе автозаправочной станции по ул. Центральной. Планируемая вместимость – 300 машино-мест;

- территория площадью 0,40 га под размещение 5-этажного гаража в районе автозаправочной станции по ул. Центральной. Планируемая вместимость – 400 машино-мест;

- территория площадью 0,60 га под размещение 3-этажного гаража в районе автозаправочной станции по ул. Центральной. Планируемая вместимость – 420 машино-мест;

- территория площадью 0,10 га под размещение 1-этажного гаража по ул. Лесной. Планируемая его вместимость – 50 машино-мест.

Оставшиеся расчётное количество мест для постоянного хранения индивидуальных легковых автомобилей (1580 машино-мест) рекомендуется предусматривать на территориях, планируемых к размещению новой жилых микрорайонов. При разработке проектов планировок этих микрорайонов необходимо предусматривать территории под размещение паркингов и стоянок для постоянного хранения индивидуальных легковых автомобилей, использовать серии домов с подземными гаражами, рассматривать возможность размещения подземных гаражей под спортивными площадками, общая вместимость которых обеспечит нормативную потребность в местах для постоянного хранения индивидуальных легковых автомобилей.

Открытые стоянки для временного хранения автотранспорта предусматриваются в карманах на придомовых территориях, на стоянках при общегородских центрах, при торговых центрах, в районе автовокзала, в карманах при въезде или на территориях предприятий и при других центрах тяготения населения.

Объекты топливозаправочного комплекса

Требуемое количество объектов топливозаправочного комплекса определено в соответствии с СП 42.13330.2011 «СНиП 2.07.01-89*. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», из расчёта 1 топливораздаточная колонка на 1200 легковых автомобилей. В настоящее время на территории городского округа Черноголовка имеются АЗС ОАО «Нефто–Сервис», общей мощностью 12 колонок.

Исходя из ожидаемой численности парка индивидуальных легковых автомобилей, необходимое количество топливораздаточных колонок составит:

- на расчётный период (2020 год) – 10416 / 1200 = 9 колонок;

- на расчётный срок (2035 год) – 14500 / 1200 = 11 колонок.

В соответствии с нормами, дополнительного размещения АЗС не требуется.

Постановлением Правительства Московской области от 28.04.2012 № 627/16 «Об утверждении инвестиционной программы Московской области «Развитие топливозаправочного комплекса Московской области до 2018 года» на территории городского округа Черноголовка размещения объектов топливозаправочного комплекса не планируется.

Станции технического обслуживания

Требуемое количество станций технического обслуживания (далее – СТО), в соответствии с СП 42.13330.2011 «СНиП 2.07.01-89*. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», определено из расчёта 1 пост на 200 легковых автомобилей. При расчётах введены поправочные коэффициенты:

- использования парка – 0,8;

- самостоятельного обслуживания – 0,9;

- обслуживание в дилерских центрах – 0,7.

Общая потребность в СТО на расчётный срок (2035 год) составит:

14500 х 0,8 х 0,9 х 0,7 / 200 = 33 поста.

С учётом имеющихся восьми СТО общей мощностью 28 постов, дополнительно требуется размещение СТО общей мощностью 5 постов.

Для удобства обслуживания автотранспорта рекомендуется предусматривать посты для технического обслуживания и мойки автотранспорта на 1-х этажах многоэтажных гаражей, предлагаемых к размещению в генеральном плане:

- 5-этажного гаража по ул. Солнечной;

- 5-этажного гаража на примыкании ул. Технической к проспекту Академика Семёнова.

5.2.5 Общественный пассажирский транспорт

Общественный пассажирский транспорт имеет важное значение, обеспечивая возможность вовлечения населения в производственную деятельность и способствуя удовлетворению его культурно-бытовых потребностей.

Территориальное развитие города и городского округа в целом за счёт освоения новых площадок под жилую, общественную, рекреационную и другую застройку требуют организации сети городского пассажирского транспорта удобно и надежно связывающего районы городского округа между собой, способной обеспечить потребности жителей в поездках с наименьшими затратами времени и достаточным комфортом.

Организация линий общественного пассажирского транспорта, дополнительно к существующим, включает маршрут № 31 «Фряново-Черноголовка», обслуживаемый автобусами малой вместимости.

В связи с планируемой организацией в районе существующей автостанции культурно-досугового, общественно-торгового и общественно-делового центров, в генеральном плане планируется перенос автостанции. Территория под её размещение предусмотрена в центральной части города, к юго-востоку от саморегулируемого кольцевого пересечения ул. Полевой, Институтсткого проспекта и ул. Центральной.

Все автобусные остановки необходимо оборудовать павильонами для ожидания пассажиров и заездными «карманами».

В соответствии с постановлением Правительства Московской области от 16.01.2012 № 24/54 «Об утверждении нормативов градостроительного проектирования Московской области» для близлежащих муниципальных районов следующая: для Щёлковского муниципального района – не менее 0,43 км/км², для Ногинского муниципального района – не менее 0,37 км/км².

Исходя из площади территории городского округа (6168 га) и планируемой протяжённости линий общественного пассажирского транспорта (34,7 км), плотность сети общественного пассажирского транспорта для городского округа Черноголовка составит 0,56 км/км², что выше расчётного показателя.

6. Развитие системы инженерного обеспечения

6.1.  Водоснабжение

В городском округе Черноголовка централизованные системы хозяйственно-питьевого водоснабжения, источником которых являются артезианские воды, действуют на территории города Черноголовка¸ в деревнях Якимово, Афанасово-3  и в селе Макарово, остальные сельские населённые пункты пользуются водой из колодцев или местных низкодебетных скважин (буровые колодцы). Запасы подземных вод в пределах городского округа. утверждены в 1986 году в объеме 27,0 тыс. куб. м/сутки. Современный водоотбор составляет около 10,0 тыс. куб. м/сутки и не превышает утверждённые запасы. Качество артезианской воды соответствует требованиям санитарных норм и правил СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества», за исключением повышенного содержания железа.

Нужды населения и предприятий города обеспечиваются от городского водозаборного узла (ВЗУ), являющегося федеральной собственностью. В состав узла входят 7 артскважин, расположенных на отдельных площадках на расстоянии 250-500 м друг от друга; 3 резервуара ёмкостью по 3000 куб. м;  насосная станция II подъема; станции обезжелезивания и обеззараживания воды. Данные по существующим водозаборным узлам представлены в таблице 6.1.1.

Собственный водозаборный узел имеется на территории воинской части (у села Макарово).

Существующие водозаборные узлы и артскважины городского округа Черноголовка

Таблица 6.1.1

| № п/п | Наименование узла и его местоположение | Состав водозаборного узла | Производительность, тыс. куб. м/сутки |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | проектная | фактическая |
| 1. |  | 7 артскважин: скв. №5-1964 г.; Н=142 м; |  |  |
|  |  | скв. № 6-1967 г.; Н=125 м; |  |  |
|  |  | скв. №7-1971 г.; Н=125 м; |  |  |
|  |  | скв. №8-1971 г.; Н=125 м; |  |  |
|  |  | скв. №9-1973 г.; Н=125 м; | 18,0 | 11,2 |
|  | ВЗУ г. Черноголовка, ул. Объездная | скв. №10-1979 г.; Н=125 м; |  |  |
|  |  | скв. №13-1979 г.; Н=125 м; |  |  |
|  |  | 3 резервуара по 3000 куб. м; |  |  |
|  |  | насосная станция II подъема; станции обезжелезивания и обеззараживания |  |  |
| 2. | ВЗУ с. Макарово | 1 артскважина; водонапорная башня | - | 0,0265 |
| 3 | ВЗУ воинской части, у с. Макарово | нет данных |

Протяженность городских водопроводных сетей и водоводов – 38,7 км диаметром от 100 до 500 мм. Материал труб – сталь, чугун. Трубопроводы по улицам Полевая и Объездная (чугунный водовод диаметром 500 мм от водопроводного колодца (ВК) 28 до ВК 5) имеют неудовлетворительное состояние.

Водопроводная сеть в селе Макарово общей протяженностью 3,7 км проложена из пластмассовых труб и находится в удовлетворительном состоянии. Система технического водоснабжения из открытых источников в городском круге отсутствует.

# Выводы:

1. Водоснабжение городского округа Черноголовка осуществляется из артезианских источников. Современный водоотбор не превышает утверждённые запасы подземных вод.

2. Артезианская вода имеет повышенное содержание железа. Действующий городской водозаборный узел оборудован установками обезжелезивания и обеззараживания воды.

3. Водопроводная сеть на территории города Черноголовки имеет удовлетворительное состояние, за исключением сетей по улицам Полевая и Объездная.

4. В сельских населённых пунктах городского округа Черноголовка централизованная система водоснабжения действует только в деревнях Якимово, Афанасово-3 и  селе Макарово.

5. Необходимо обеспечить 100 % - ный охват населения и предприятий городского округа Черноголовка централизованными системами водоснабжения.

# Расчётное водопотребление

Источником хозяйственно-питьевого, противопожарного и промышленного водоснабжения городского округа Черноголовка сохраняются артезианские воды.

В соответствии со Сводом правил 30.13330.2012 «СНиП 2.04.01-85* Внутренний водопровод и канализация зданий» нормы водопотребления приняты для:

— много- и среднеэтажной жилой застройки с полным благоустройством – 250 л/чел. в сутки;

— малоэтажной жилой застройки квартирного типа – 230 л/чел. в сутки;

— индивидуальной жилой застройки – 210 л/чел. в сутки;

— дачной застройки с временным проживанием – 100 л/чел. в сутки.

Суточный коэффициент неравномерности принят 1,3 в соответствии со Сводом правил 31.13330.2012 «СНиП 2.04.02-84* Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

Расчёт расходов питьевой воды на хозяйственно-питьевые нужды населения городского округа Черноголовка по этапам строительства представлен в таблице 6.1.2.

Расчёт расходов питьевой воды на нужды населения планируемых объектов капитального строительства жилого назначения и объектов дачного строительства  представлен в таблице 6.1.3.

Расходы воды на технологические и хозяйственно-питьевые цели основных сохраняемых производственных и научных предприятий рассчитаны на основании анкетных данных. При отсутствии четких перспектив развития расчётное водопотребление носит ориентировочный характер и принято в размере 1,2 – на расчётный период и 1,3 – на расчётный срок по сравнению с существующим потреблением воды научно-производственными объектами.

Расчётные расходы на нужды городских котельных для восполнения потерь в закрытой системе теплоснабжения приняты по данным, представленным в разделе «Теплоснабжение».

Расходы воды на нужды планируемых объектов производственного, общественно-делового и рекреационного назначения производственных, коммунально-складских объектов рассчитаны по нормам Свода правил 30.13330.2012 «СНиП 2.04.01-85* Внутренний водопровод и канализация зданий», исходя из планируемой численности работников.

Для основных объектов социально-культурного обслуживания и объектов производственного и коммунально-складского назначения приняты следующие суточные нормы водопотребления:

— детские дошкольные учреждения 80 л на одного ребенка;

— учреждения образования – 20 л на одного учащегося и преподавателя;

— больницы – 200 л на одну койку;

— физкультурно-спортивные учреждения: 50 л на одного физкультурника и 100 л на одного спортсмена;

— гостиницы – 230 л на одного жителя

— магазины продовольственных товаров – 30 л на одного работающего в смену и непродовольственных товаров – 20 л на одного работающего в смену;

— столовые, кафе, рестораны – 12 л на одно условное блюдо;

— учреждения культуры и прочие предприятия бытового обслуживания – 15 л на одного  работника.

—  для рабочих производственных объектов – 25 л на одного человека в смену;

— на душевые нужды 500 л на одну душевую сетку в смену.

Расходы на технологические нужды объектов производственного назначения приняты ориентировочно и должны уточняться специализированными организациями на последующих стадиях проектирования.

Расход воды на наружное пожаротушение принимается  в соответствии со Сводом правил 31.13330.2012 «СНиП 2.04.02-84* Водоснабжение. Наружные сети и сооружения», исходя из численности населения и территории предприятий.

Расход воды на наружное пожаротушение в жилых кварталах - 15 л/с; для научно-производственной зоны – 80 л/с.

Расчётное количество одновременных пожаров в городском округе – 2 (1 – в жилой зоне, 1 – в производственной). Расход воды на внутреннее пожаротушение принимается из расчёта 4 струи по 2,5 л/с. Продолжительность тушения пожара – 3 часа. Восстановление противопожарного запаса производится в течение 24 часов. Пожаротушение будет осуществляться из системы городского водоснабжения. Суточный расход воды на восстановления противопожарного запаса составит: 1134 куб. м/сутки.

В соответствии со Сводом правил  30.13330.2012 «СНиП 2.04.01-85* Внутренний водопровод и канализация зданий»  норма на полив улиц и зеленых насаждений принята 50 л/чел. в сутки. Вода на полив должна отбираться из поверхностных источников и в расчёте хозяйственно-питьевого водопотребления не учитывается.

Расчётный расход воды на полив:

—  на расчётный период (2020 год) – 1,6 тыс. куб. м/сутки;

— на расчётный срок (2035 год) – 1,75 тыс. куб. м /сутки.

Суммарные расходы воды питьевого и технического качества на нужды городского округа Черноголовка по этапам строительства представлены в таблице 6.1.4.

# Расчёт расходов воды питьевого качества на нужды городского округа Черноголовка по этапам строительства

# Таблица  6.1.2

| № п/п | Жилищный фонд по планировочным районам | Норма водопотреб- ления, л/человека в сутки | Расчётный период, 2020 год | Расчётный срок, 2035 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | численность населения, (постоян-ное/сезонное), тыс. человек | максимально- суточное водопотребле- ние, куб. м/сутки | численность населения, (постоян-ное/сезонное), тыс. человек | максимально- суточное водопотребле- ние, куб. м/сутки |
| 1 | 2 | 3 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Всего по городскому округу Черноголовка, в том числе: |  | 23,83/8,0 | 8697 | 26,0/9,0 | 9428 |
|  | многоэтажная застройка (9 этажей и более) | 250 | 19,8 | 6435 | 19,8 | 6435 |
|  | среднеэтажная застройка (5-8 этажей) | 250 | 0,8 | 260 | 0,8 | 260 |
|  | малоэтажная многоквартирная застройка (1-4 этажа) | 230 | 1,62 | 484 | 3,4 | 1017 |
|  | индивидуальная жилая застройка (1-3 этажа) | 210 | 1,75 | 478 | 2,0 | 546 |
|  | - дачное строительство (1-3 этажа) | 100 | -/8,0 | 1040 | -/9,0 | 1170 |
|  | из всего по планировочным районам: |  |  |  |  |  |
| 1 | Центральный планировочный район – всего, в том числе: | - | 22,09 | 7120 | 23,08 | 7655 |
|  | - многоэтажная застройка (9 этажей и более) | 250 | 19,8 | 6435 | 19,8 | 6435 |
|  | - среднеэтажная застройка (5-8 этажей) | 250 | 0,8 | 260 | 0,8 | 260 |
|  | - малоэтажная многоквартирная застройка (1-4 этажа) | 230 | 0,7 | 209 | 2,48 | 743 |
|  | - индивидуальная жилая застройка (1-3 этажа) | 210 | 0,79 | 216 | 0,8 | 217 |
| 2 | Северо-восточный планировочный район – всего, в том числе: | - | 0,28 | 77 | 0,42 | 116 |
|  | - малоэтажная многоквартирная застройка (1-4 этажа) | 230 | 0,02 | 6 | 0,02 | 6 |
|  | - индивидуальная жилая застройка (1-3 этажа) | 210 | 0,26 | 71 | 0,4 | 110 |
| 3 | Западный планировочный район – всего, в том числе: | - | 1,6 | 1500 | 1,7/9,0 | 1657 |
|  | - малоэтажная многоквартирная застройка (1-4 этажа) | 230 | 0,9 | 269 | 0,9 | 269 |
|  | - индивидуальная жилая застройка (1-3 этажа) | 210 | 0,7 | 191 | 0,8 | 218 |
|  | - дачное строительство (1-3 этажа) | 100 | -/8,0 | 1040 | -/9,0 | 1170 |

# Расчётное водопотребление площадок нового жилищного строительства на территории городского округа Черноголовка

# Таблица 6.1.3

| № п/п | Местоположение | Расчётная численность расселяемого населения (постоянное/сезонное), тыс. человек | Тип жилой застройки | Максимально- суточное водопотребление, куб.м/сутки | Очерёдность реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Северо - восточный планировочный район - всего, в том числе: | 0,15 |  | 41 |  |
| II. 1 | в д. Старки (к востоку от существующей застройки) | 0,05 | индивидуальное жилищное строительство | 14 | расчётный период – 2020 год |
| II.2 | юго-западнее д. Ботово - индивидуальное жилищное строительство | 0,1 | индивидуальное жилищное строительство | 27 | расчётный период – 2020 год |

Расчётное водопотребление новых объектов производственного, коммунально-складского и транспортного назначения на территории городского округа Черноголовка

# Таблица 6.1.3

| № п/п | Местоположение | Расчётная численность работающих, тыс. человек | Вид деятельности | Максимально- суточное водопотребление, куб.м/сутки | Очерёдность реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Центральный планировочный район – всего, в том числе: | 5,0 |  | 600 |  |
| I.1 | продолжение существующей научно-производственной зоны | 2,2 | научно - внедренческая | 250 | расчётный срок– 2035 год |
| I.2 | г. Черноголовка, в районе улицы Проезд № 1 | 1,6 | производственно-складская | 200 | расчётный период – 2020 год |
| I.3 | г. Черноголовка, в районе улиц Солнечная, Соединительная, Проезд № 1 | 0,1 | инженерно-коммунальная | 5 | расчётный срок– 2035 год |
| II | Северо - восточный планировочный район - всего, в том числе: |  |  | 45 |  |
| II. 1 | юго-восточная часть д. Ботово | 0,3 | производственно-складская | 40 | расчётный срок– 2035 год |
| II.2 | северная часть д. Ботово | 0,1 | инженерно-коммунальная | 5 | расчётный срок– 2035 год |
| III | Западный планировочный район - всего, в том числе: |  |  | 90 |  |
| Ш.1 | южнее д. Якимово | 0,7 | производственно-складская | 90 | расчётный срок– 2035 год |

# Расчётное водопотребление городского округа Черноголовка

# Таблица 6.1.4

| № п/п | Наименование водопотребителей | Потребность в воде, куб. м/сутки |
| --- | --- | --- |
|  |  | питьевого качества | технической | всего |
|  |  | расчётный период, 2020 год | расчётный срок, 2035 год | расчётный период, 2020 год | расчётный срок, 2035 год | расчётный период, 2020 год | расчётный срок, 2035 год |
| 1 | население | 8697 | 9428 | - | - | 8697 | 9428 |
| 2 | сохраняемые научно-производственные объекты | 5700 | 6200 | - | - | 5700 | 6200 |
| 3 | планируемые объекты производственного и коммунально-складского назначения | 200 | 600 | - | - | 200 | 600 |
| 4 | котельные (подпитка теплосети) | 250 | 250 | - | - | 250 | 250 |
| 5 | объекты социальной и офисно-деловой инфраструктуры | 800 | 890 | - | - | 800 | 890 |
| 6 | полив улиц и зеленых насаждений | - | - | 1599 | 1750 | 1599 | 1750 |
| 7 | восстановление противопожарного запаса воды | 1134 | 1134 | - | - | 1134 | 1134 |
| 8 | неучтенные расходы | 719 | 998 | 1 | - | 720 | 998 |
|  | ВСЕГО по городскому округу Черноголовка | 17500 | 19500 | 1600 | 1750 | 19100 | 21250 |

# Предложения по развитию водоснабжения

Источником водоснабжения населённых пунктов городского округа Черноголовка принимаются местные артезианские воды.

В городском округе Черноголовка сохраняется и развивается городская централизованная система водоснабжения из подземных источников для покрытия хозяйственно-питьевых, производственных и противопожарных нужд.

Расчётная потребность в воде питьевого качества по городскому округу Черноголовка составила:

—  на расчётный период (2020 год) –  17,5 тыс. куб. м/сутки;

— на расчётный срок (2035 год) –  19,5 тыс. куб. м /сутки.

Расчётная потребность в технической воде на поливочные нужды:

—  на расчётный период (2020 год) – 1,6 тыс. куб. м/сутки;

— на расчётный срок (2035 год) – 1,75 тыс. куб. м /сутки.

Для увеличения водоотбора на территории городского округа до расчётных потребностей потребуется оборудовать новые артезианские скважины и водозаборные узлы с дополнительными резервуарами чистой воды и установками водоподготовки. Кроме того необходимо развивать водопроводные сети для обеспечения 100 %-ного охвата жилой и производственной застройки централизованными системами водоснабжения с одновременной заменой старых изношенных сетей и сетей недостаточного диаметра.

Площадки под размещение новых водозаборных узлов согласовываются с органами санитарного надзора в установленном порядке после получения заключений гидрогеологов на бурение артезианских скважин до начала разработки проектов застройки.

Для новых и сохраняемых источников централизованного водоснабжения организуются зоны санитарной охраны (ЗСО) в составе 3-х поясов согласно требованиям санитарных правил и норм СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».

Границы первого пояса ЗСО подземного источника централизованного водоснабжения устанавливаются от одиночного водозабора (артезианской скважины) или от крайних водозаборных сооружений группового водозабора на расстояниях: 30 м при использовании защищенных подземных вод, 50 м при использовании недостаточно защищенных подземных вод.

Первый пояс зоны санитарной охраны (зона строгого режима) для каждой существующей, реконструируемой и планируемой артезианской скважины принимается размером не менее 60 х 60 м (радиус 30 м). Подходы к артезианским скважинам асфальтируются. Устья артезианских скважин герметизируются для исключения попадания через них атмосферных осадков и прочих загрязнений.

Первые пояса зоны санитарной охраны являются территориями водозаборных узлов, они огораживаются забором высотой не менее 2,5 м, планируются, благоустраиваются, по периметру обносятся канавами для отвода ливневых и талых вод. Для соблюдения первого пояса зоны санитарной охраны площадь каждого водозаборного узла принимается не менее 0,6 га.

На территории первого пояса ЗСО запрещается проживание людей, выпас скота, разведение огородов, доступ посторонних людей, какое-либо строительства, не связанное с нуждами водопровода.

Границы второго пояса ЗСО подземного источника водоснабжения устанавливаются расчётом, учитывающим время продвижения микробного загрязнения воды до водозабора, принимаемое в зависимости от климатических районов и защищённости подземных вод от 100 до 400 суток.

В границах второго пояса требуется: тампонирование артезианских скважин, достигших срока амортизации (25-30 лет) (все скважины городского водозаборного узла эксплуатируются более 30 лет), а также скважин, расположенных без соблюдения санитарных норм, строительство системы дождевой канализации, со строительством очистных сооружений дождевых стоков,  недопущение загрязнения городской территории бытовыми и промышленными отходами.

На территории второго пояса зоны санитарной охраны  запрещается: загрязнение территорий мусором, промышленными отходами, размещение складов горючесмазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей, шламохранилищ и других объектов, которые могут вызвать химические и  микробные загрязнения источников водоснабжения.

Граница третьего пояса ЗСО подземного источника водоснабжения определяется расчётом, учитывающим время продвижения химического загрязнения воды до водозабора, которое должно быть больше принятой продолжительности эксплуатации водозабора, но не менее 25 лет.

Границы зон санитарной охраны для всех водозаборных узлов разрабатываются и утверждаются самостоятельными проектами.

Для снижения расходов воды на нужды научно-производственных объектов необходимо создать и расширить действующие оборотные и замкнутые системы водоснабжения, обеспечить использование дождевых очищенных стоков на технические и поливочные нужды. Необходимо обеспечить возможность отбора воды из рек и прудов на поливочные нужды. Вопросами промводоснабжения должны заниматься специализированные организации.

Для снижения потерь воды, связанных с нерациональным её использованием, у потребителей повсеместно устанавливаются счетчики учета расхода воды, в первую очередь – в жилой застройке.

Для улучшения органолептических свойств питьевой воды на всех водозаборных узлах следует предусмотреть установки обезжелезивания воды и  ультрафиолетового облучения для обеззараживания воды.

Для удовлетворения потребностей городского округа в воде питьевого качества необходимо:

1. Обеспечить подачу воды от:

– сохраняемого городского водозаборного узла  –  17,5 тыс. куб. м /сутки;

– планируемых и реконструируемых водозаборных узлов в сельских населённых пунктах – около 2,0 тыс. куб. м /сутки.

2. Построить  на всех водозаборных узлах резервуары чистой воды и установки обезжелезивания и обеззараживания воды.

3. Подключить всю существующую индивидуальную и планируемую застройку к централизованным системам водоснабжения городского округа путем прокладки кольцевых магистральных сетей от планируемых водозаборных узлов.

4. Внедрить на всех промпредприятиях  водосберегающие технологии (системы оборотного водоснабжения; локальную очистку производственных сточных вод и их повторное использование; системы технического водоснабжения, использующие воду непитьевого качества).

5. Наладить строгий учёт расхода воды с установкой расходомеров у всех потребителей.

6. Создать системы технического водоснабжения из поверхностных источников для отбора воды на полив территорий и зелёных насаждений.

7. Переложить чугунный водовод диаметром 500 мм по улице Объездная общей протяжённостью 2450 п.м, заменив его на пластиковый водовод диаметром 500 мм.

8. Завершить строительство кольцевого пластикового водопровода диаметром 250 мм от дороги на казематы ИПХФ до улицы Центральной общей протяжённостью 2000 п.м.

9. Реконструировать станцию обеззараживания воды на городском водозаборном узле.

10. Провести мероприятия по диспетчеризации городской системы водоснабжения.

На расчётный период (2020 год)  водопотребление по городскому округу Черноголовка составит 17,5 тыс. куб. м /сутки.

На этот период для обеспечения жителей городского округа водой питьевого качества в системе хозяйственно-питьевого водоснабжения необходимо выполнить следующие мероприятия:

1. Получить гидрогеологические заключения по площадкам, отведённым для размещения водозаборных узлов в сельских населённых пунктах.

2. На основе утверждённого генерального плана городского округа Черноголовка  выполнить актуализацию «Схемы водоснабжения городского округа Черноголовка».

3. Сохранить городской водозаборный узел производительностью 16,0 тыс. куб. м /сутки, перебурить артскважины с истёкшим сроком амортизации, не подлежащие восстановлению.

4. Реконструировать водозаборный узел в селе Макарово, перебурить артскважину при истечении срока амортизации, пробурить резервную, построить установки обезжелезивания  и обеззараживания воды. Территорию водозаборного узла площадью 0,6 га оградить забором.

5. Построить водозаборные узлы в селе Ивановское и деревнях Ботово, Беседы, Стояново и хутора Горячевка производительностью до 0,2 тыс. куб. м/сутки. Проложить водопроводные сети для подключения существующей и планируемой застройки к этим узлам.

6. Переложить существующие изношенные водопроводные сети в Центральном планировочном районе по улице Полевая и  водопроводные сети ФГУП УЭ НЦЧ РАН и проложить новые в микрорайонах планируемой застройки. Подключить всю существующую и планируемую застройку Центрального планировочного района к городской централизованной системе водоснабжения.

На расчётный срок (2035 год) расчётное потребление воды питьевого качества по городскому округу Черноголовка составит 19,5 тыс. куб. м /сутки.

На этот период потребуется:

1. Реконструировать городской водозаборный узел, обеспечив его производительность 17,5 тыс. куб. м /сутки.

2. Реконструировать водозаборный узел воинской части у села Макарово.

3. Построить водозаборные узлы в деревнях Афанасово-3, Якимово и Старки, на площадке индивидуального жилищного строительства к востоку от деревни Беседы, на территориях планируемой дачной застройки к северо-востоку от сёл Ивановское и Макарово производительностью до 0,2 тыс. куб. м/сутки. Проложить водопроводные сети для подключения существующей и планируемой застройки к этим узлам.

4. Подключить всю планируемую застройку к централизованным системам водоснабжения путём прокладки водопроводных сетей общей протяжённостью около 12 км.

5. Переложить изношенные водопроводные сети общей протяжённостью 10 км.

6.2.  Водоотведение

В городском округе Черноголовка действует централизованная система водоотведения, принимающая стоки от жилой застройки и промпредприятий.

Отведение бытовых стоков городского округа производится на очистные сооружения полной биологической очистки по системе напорно-самотечных коллекторов через 4 канализационные насосные станции.

Очистные сооружения расположены в восточной части городского округа на улице Техническая и занимают территорию 6,0 га, рядом находятся иловые площадки, территория которых 4,5 га. В 2008 году завершена полная реконструкция очистных сооружений с увеличением проектной производительности до 15,0 тыс. куб. м/сутки.  В настоящее время в состав очистных сооружений входят: решётки, песколовки, первичные и вторичные отстойники, аэротенки, метантенки, сооружения механического обезвоживания осадка. Выпуск очищенных стоков в реку Загребка. Санитарно-защитная зона от очистных сооружений составляет 300 м, от иловых площадок – 400 м.

Фактическое поступление стоков на очистные сооружения составляет около 9,5 тыс. куб. м/сутки, при этом от населения – 6,0 тыс. куб. м/сутки, от промпредприятий –3,5 тыс. куб. м/сутки.

Протяженность канализационных сетей 38,0 км диаметром от 150 до 700 мм. Материал труб – асбестоцемент, чугун, железобетон, керамика. Состояние канализационных сетей удовлетворительное.

Данные по современному состоянию канализационных насосных станций представлены в таблице 6.2.1.

Существующие канализационные насосные станции городского округа

Черноголовка

Таблица 6.2.1

| № п/п | Номер станции и местоположение | Производительность, тыс. куб. м/сутки | Диаметры коллекторов, мм | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | проектная | фактическая | подводящий | напорный |  |
| 1 | главная КНС (ул. Техническая) | 36,0 | 8,5 | 700-1000 | 500х2 | ВКХ ФГУП «УЭ НЦЧ РАН» |
| 2 | КНС №1 (бульвар арх. Толмачева) | 21,6 | 9,6 | 500 | 500х2 |  |
| 3 | КНС №2 (ул. Вторая) | 6,0 | 1,85 | 250 | 150х2 |  |
| 4 | КНС №3 (ул. Коммунальная) | 12,0 | 3,0 | 400 | 300х2 |  |

Сельские населённые пункты городского округа не подключены к городской централизованной системе водоотведения и в основном пользуются выгребами. Местные очистные сооружения небольшой производительности имеются только в сёлах Макарово и Ивановское, к ним подключена часть жилой застройки. Данные по современному состоянию очистных сооружений  представлены в таблице 6.2.2.

Существующие канализационные очистные сооружения

городского округа Черноголовка

Таблица 6.2.2.

| Место расположения очистных сооружений | Проектная мощность, тыс. м/сутки | Метод очистки | Место выпуска очищенных стоков | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| с.Макарово | 0,7 | полная биологическая очистка | река Пруженка | состояние неудовлетво-рительное требуется реконструкция |
| с. Ивановское | 15,0 | полная биологическая очистка | река Загребка | состояние неудовлетво-рительное требуется реконструкция |

Выпуск очищенных стоков производится в р. Пруженка. Выгреба не имеют достаточной степени гидроизоляции, а местные сооружения не обеспечивают требуемую степень очистки и отводят очищенные стоки на рельеф, что приводит к ухудшению экологической обстановки территории.

# Выводы.

1. Система водоотведения городского округа охватывает жилые, общественные и производственные объекты города Черноголовка. Сельские населённые пункты городского округа не подключены к городской централизованной системе и в основном пользуются выгребами. Местные очистные сооружения небольшой производительности имеются только в сёлах Макарово и Ивановское.

2. Городские очистные сооружения полной биологической очистки с механическим обезвоживанием осадка имеют проектную производительность 15,0 тыс. куб. м/сутки. Фактически на очистные сооружения поступает около 9,5 тыс. куб. м/сутки стоков.

3. Канализационная сеть общей протяженностью 38,0 км  проложена из труб диаметром от 150 до 700 мм и имеет удовлетворительное состояние.

4. Необходимо обеспечить подключение всей существующей и планируемой застройки городского округа Черноголовка к централизованным системам бытовой канализации с передачей стоков на очистные сооружения полной биологической очистки с доочисткой стоков и механическим обезвоживанием осадка.

Объём работ по модернизации и расширению системы водоотведения городского округа Черноголовка определяется, исходя из условия 100%-ного охвата  централизованной системой бытовой канализации всей существующей и планируемой застройки округа.

# Расчётное водоотведение

Нормы водоотведения от населения согласно Своду правил 32.13330.2012 «СНиП 2.04.03-85 Канализация. Наружные сети и сооружения» принимаются равными нормам водопотребления,  без учёта расходов воды на восстановление пожарного запаса и полив территории, с учётом коэффициента суточной неравномерности.

Объёмы водоотведения от сохраняемых и планируемых объектов капитального строительства социально-культурного, коммунально-бытового обслуживания и производственно-коммунального назначения рассчитаны ориентировочно на основе объёмов водопотребления за вычетом расходов на восполнение потерь в оборотных системах водоснабжения.

Результаты расчёта суммарного расхода сточных вод от городского округа Черноголовка на все периоды строительства представлены в таблице 6.2.2.

Расчётное водоотведение по этапам строительства

Таблица   6.2.2

| № п/п | Наименование объектов водоотведения | Водоотведение, куб. м/сутки |
| --- | --- | --- |
|  |  | расчётный период - 2020 год | расчётный срок - 2035 год |
| 1 | население | 8697 | 9428 |
| 2 | сохраняемые научно-производственные объекты | 5300 | 5800 |
| 3 | планируемые объекты производственного и коммунально-складского назначения | 150 | 520 |
| 4 | объекты социальной и офисно-деловой инфраструктуры | 800 | 890 |
| 5 | неучтенные расходы | 853 | 962 |
|  | ВСЕГО от городского округа Черноголовка | 15800 | 17600 |

# Предложения по развитию водоотведения

Общее количество сточных вод от городского округа:

–  на расчётный период (2020 год) – 15,8  тыс. куб. м/сутки;

– на расчётный срок (2035 год) – 17,6 тыс. куб. м/сутки.

Существующие городские очистные сооружения, реконструкция которых с увеличением проектной производительности до 15 тыс. куб. м/сутки завершена в 2008 году, обеспечат обработку возрастающего объема стоков на расчётный период. Проектная производительность городских очистных сооружений на расчётный срок должна возрасти до 16,5 тыс. куб. м/сутки. Санитарно-защитная зона от очистных сооружений составит 300 м. Иловые площадки сохраняются только для аварийных целей и территория для их размещения может быть уменьшена.

В сельских населённых пунктах сохраняются местные очистные сооружения с проведением их полной реконструкции и строительством новых канализационных сетей. В городском округе необходимо подключить всю существующую и планируемую застройку к централизованным системам водоотведения с очистными сооружениями полной биологической очистки с доочисткой стоков и механическим обезвоживанием осадка. Для этого потребуется проложить новые канализационные сети и построить местные компактные очистные сооружения полной биологической очистки с сооружениями доочистки стоков и механического обезвоживания осадка небольшой производительности в сельских населённых пунктах и на площадках планируемой индивидуальной застройки.

Очистные сооружения бытовых стоков размещаются на одной площадке с очистными сооружениями дождевых стоков. При освоении территорий дачного строительства используются компактные очистные сооружения для групп или отдельных домов при наличии водоприемника очищенных стоков.  При выборе площадок под размещение новых сооружений необходимо обеспечить соблюдение санитарно-защитных зон от них в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» и учесть наличие согласованных мест выпуска очищенных стоков. Санитарно-защитные зоны от местных очистных сооружений составят 100 - 150 м.

Площадки планируемого индивидуального жилищного строительства, располагаемые вблизи сельских населённых пунктов, подключаются к местным очистным сооружениям.

Для исключения нарушения процесса биологической очистки необходимо наладить работу всех существующих и планируемых локальных очистных сооружений производственных стоков перед сбросом в централизованную систему водоотведения городского округа. На всех автотранспортных предприятиях внедрить системы оборотного водоснабжения с локальными очистными сооружениями для мойки автотранспорта. Схемы производственной и дождевой канализации с локальными очистными сооружениями для каждого предприятия разрабатывают специализированные организации.

Степень очистки на существующих сооружениях производственных и дождевых стоков должна быть доведена до норм предельно-допустимых концентраций (ПДК), при этом следует максимально уменьшить сброс очищенных вод в водные объекты, направив их для повторного использования на технические и поливочные нужды.

Сброс стоков при опорожнении бассейнов в планируемых спортивных комплексах производится в системы дождевой канализации.

Для обеспечения водоотведения стоков городского округа необходимо:

1. Увеличить производительность городских очистных сооружений до 16,5 тыс. куб. м/сутки.

2. Реконструировать местные очистные сооружения в сёлах Макарово и Ивановское, обеспечив полную биологическую очистку, доочистку стоков и механическое обезвоживание осадка. Требуемые санитарно-защитные зоны от них 150 и 100 м соответственно. Необходимо предусмотреть дополнительные мероприятия, которые должны позволить сократить санитарно-защитную зону от очистных сооружений села Макарово до 100-50 м и согласовать её с санитарными органами в установленном порядке.

3. Построить местные компактные очистные сооружения полной биологической очистки с доочисткой стоков и механическим обезвоживанием осадка в деревнях Афанасово-3, Ботово, Беседы, Старки, Стояново и хуторе Горячевка производительностью 0,05 – 0,25 тыс. куб. м/сутки. Организовать санитарно-защитную зону от них 100 м.

4. Построить 4 6 канализационные насосные станции и проложить напорные коллектора от них в две нитки.

5. Построить системы самотечных коллекторов в сельских населённых пунктах для отведения бытовых стоков на существующие и планируемые местные очистные сооружения.

6. Заменить изношенные городские канализационные сети и проложить новые в районах планируемой застройки.

7. Построить канализационный коллектор диаметром 800мм (вторая нитка) от камеры гашения напора К658 по ул. Вторая до главной канализационной насосной станции (ГКНС), общая длина 1965 п.м.

8. Построить на городских очистных сооружениях цех по утилизации избыточного ила после механического обезвоживания осадка (кека) производительностью 12-15 тонн в сутки.

На расчётный период (2020 год)  расчётное водоотведение по городскому округу Черноголовка составит 15,8 тыс. куб. м/сутки.

На этот срок для водоотведения от существующей и планируемой застройки необходимо:

1. На основе утверждённого генерального плана городского округа Черноголовка  актуализировать «Схему водоотведения городского округа Черноголовка».

2. Заменить изношенные городские сети водоотведения и проложить новые в районах планируемой застройки.

3. Реконструировать очистные сооружения села Ивановское и деревни Макарово с увеличением производительности до 0,2 – 0,3 тыс. куб. м/сутки, оборудовав сооружения полной биологической очистки с доочисткой стоков и механическим обезвоживанием осадка.

4. Построить местные компактные очистные сооружения полной биологической очистки с доочисткой стоков и механическим обезвоживанием осадка на площадках индивидуального жилищного строительства в деревне Ботово и в деревнях Афанасово-3, Стояново производительностью до 0,25 тыс. куб. м/сутки.

5. Построить канализационные насосные станции в городе Черноголовка по улице Школьный бульвар и в селе Ивановское и проложить напорные коллектора от них в две нитки.

6. Построить канализационную насосную станцию в деревне Якимово с системой самотечно-напорных коллекторов для передачи бытовых стоков деревни на  планируемые очистные сооружения деревни Афанасово-3.

7. Построить системы самотечных коллекторов в деревнях Афанасово-3, Стояново и Ботово для отведения бытовых стоков на планируемые местные очистные сооружения.

На расчётный срок (2035 год) расчётное водоотведение по городскому округу Черноголовка составит 17,6 тыс. куб. м /сутки.

На этот период потребуется:

1. Реконструировать городские очистные сооружения, обеспечив их производительность 16,5 тыс. куб. м/сутки.

2. Построить местные компактные очистные сооружения полной биологической очистки с доочисткой стоков и механическим обезвоживанием осадка на площадках индивидуального жилищного строительства в деревне Старки, в деревне Беседы и для существующей застройки хутора Горячевка производительностью до 0,1 тыс. куб. м/сутки.

3. Построить канализационные насосные станции в городе Черноголовка по улице Преображенская, а также на площадках индивидуального жилищного строительства в деревнях Старки и Беседы и проложить от них напорные коллектора в две нитки.

4. Построить системы самотечных коллекторов в деревнях Афанасово-3, Беседы, Ботово, Старки и Якимово для отведения бытовых стоков на местные очистные сооружения.

5. Заменить изношенные сети водоотведения и проложить самотечные сети на площадках планируемой застройки.

6.3.Теплоснабжение

В настоящее время централизованным теплоснабжением обеспечен весь многоквартирный жилищный фонд, часть индивидуальной жилой застройки, научные институты, предприятия и коммунально-складская зона города Черноголовки, а также среднеэтажная застройка села Макарово.

Основным источником централизованного теплоснабжения является котельная «Центральная», находящаяся на балансе ФГУП «Управление эксплуатации НЦ РАН в Черноголовке». В настоящее время котельная «Центральная» отпускает тепло на жилищно-коммунальный сектор, соцкультбыт и научно-исследовательские институты и предприятия порядка 219,097 Гкал/час.

Котельная «Центральная» расположена по улице Технической, находится в удовлетворительном состоянии, оборудована двумя котлами ДКВР - 20/13, одним ДЕ-25/14, и двумя водогрейными котлами ПТВМ-100. Один из котлов ДКВР - 20/13 переведён в водогрейный режим в 2006 году, а в 2009 году произведён капремонт котла ПТВМ-100. Все котлы установлены в 1978 году, кроме ДЕ-25/14, который был введён в эксплуатацию в 1994 г. Установленная тепловая мощность котельной составляет  236,855 Гкал/час.

Основные тепловые сети проложены подземно по городским улицам Центральная, Солнечная, Коммунальная и другим. Протяжённость тепловых сетей эксплуатируемых ФГУП «Управление эксплуатации НЦ РАН в Черноголовке» по городскому округу Черноголовка порядка 26,02 км. (13,19 км бесканально, остальные в непроходимых каналах). Процент износа тепловых сетей порядка 70 %. Температурный график 150-70 °С со срезкой до 115 °С.

ФГУП «Управление эксплуатации НЦ РАН в Черноголовке» эксплуатирует четыре центральных тепловых пункта (ЦТП) от котельной «Центральная», общей нагрузкой 39 Гкал/час.

На предприятиях ИФАВ РАН, ИПТМ РАН, ЗАО «ГРУППА ПРЕДПРИЯТИЙ «ОСТ» имеются собственные котельные, работающие на природном газе. Планируется строительство собственной котельной ИПХФ РАН, в настоящее время получающей тепло от «Центральной» котельной.

Теплоснабжение 2 жилых зданий в деревне Ботово осуществляется от газовой котельной. На котельной установлены два водогрейных котла ACV N3, производительностью 0,05 Гкал/час каждый. Основным видом топлива на котельной является природный газ. Использование резервного топлива на котельной не предусмотрено. Установленная мощность котельной МУП «СЕЗ ЖКХ» дер. Ботово состовляет 0,1 Гкал/час. Общая протяженность тепловых сетей в двухтрубном исполнении составляет 114,3 м. Система теплоснабжения зависимая, горячее водоснабжение не осуществляется.

Котельная воинской части в селе Макарово обеспечивает потребности в тепле двухэтажной капитальной и среднеэтажной жилой застройки. Котельная расположена в с. Макарово в военном городке №2 в/ч 58172. Котельная принадлежит Министерству обороны РФ и находится на балансе ФГКЭУ «193 КЭЧ района». Дата ввода в эксплуатацию - 2004 год. На котельной установлено три водогрейных котла КВГМ 2,5-115, производительностью 2,16 Гкал/ч каждый. Установленная мощность котельной с. Макарово составляет 7,5 Гкал/час. Система теплоснабжения зависимая, горячее водоснабжение осуществляется по закрытой схеме. Общая протяженность присоединенных к котельной тепловых сетей составляет 9,344 км. Протяженность сетей центрального отопления составляет 6,438 км. Протяженность сетей горячего водоснабжения составляет 2,906 км.

Все котельные работают на природном газе. У котельной «Центральная» есть резервное топливо (мазут).

Теплоснабжение индивидуальных жилых домов на территории городского округа Черноголовка осуществляется децентрализовано, в основном от ёмкостных водонагревателей типа АГВ (аппаратов отопительных газовых бытовых с водяным контуром). Часть населения в индивидуальных жилых домах, а также в садово-дачных объединениях граждан для нужд отопления и приготовления горячей воды используют установки, работающие на твёрдом и жидком топливе, либо от электроэнергии.

Выводы.

1. Источником централизованной системы теплоснабжения городского округа Черноголовка является котельная «Центральная», которая имеет возможность расширения.

2. Техническое состояние оборудования котельной «Центральная» можно оценить как «удовлетворительное».

3. Процент износа тепловых сетей и оборудования на котельных составляет – 70 %.

4. Необходимо проведение работ по реконструкции тепловых сетей с применением труб в пенополиуретановой изоляции, а также по установке приборов учёта тепловой энергии.

Предложения по развитию

Раздел выполнен на основании архитектурно-планировочного решения и экономических показателей.

Обеспечение теплом потребителей городского округа Черноголовка планируется частично от существующей котельной «Центральная», а также от новых планируемых источников тепла, в качестве основного топлива использующих природный газ.

Прирост тепловой нагрузки ожидается за счёт размещения нового строительства и реконструкции существующей застройки. В генеральном плане предлагается размещение индивидуальной жилой застройки, объектов социально-культурного и коммунально-бытового обслуживания, а также объектов производственно-складского, научно-производственного и инженерно-коммунального назначения.

Подсчёт тепловых нагрузок на планируемые объекты производился по комплексному удельному расходу тепла, отнесенному к 1 кв. м общей площади. Все расчёты произведены в соответствии с СП 50.13330.2010 «СНиП 23-02-2003 Тепловая защита зданий» и ТСН ПЗП-99 МО (ТСН 30-303-2000 МО) «Планировка и застройка городских и сельских поселений».

Прирост тепловой нагрузки к расчётному сроку на централизованные системы по городскому округу Черноголовка ориентировочно составит 59,7 Гкал/час, в том числе на расчётный период 18,2 Гкал/час.

Прирост расхода тепла по объектам с децентрализованным теплоснабжением (индивидуальная жилая застройка и объекты, находящиеся вне зоны действия централизованных систем теплоснабжения) составит 4,41 Гкал/час на расчётный срок, в том числе на расчётный период 1,6 Гкал/час.

В рамках генерального плана развития городского округа Черноголовка предлагается следующая концепция развития системы теплоснабжения:

― для теплоснабжения объектов социально-культурного и коммунально-бытового обслуживания, может быть использована существующая котельная «Центральная». В том случае, если планируемые площадки размещаются вне зоны действия существующей котельной, предлагается строительство взаиморезервируемых котельных, оборудованных водогрейными котлами, в том числе автономных источников теплоснабжения (пристроенных, встроенных, крышных АИТ). Требования, предъявляемые к размещению автономных котельных, приведены в СП 41-104-2000 «Проектирование автономных источников теплоснабжения». Теплоснабжение малоэтажной многоквартирной застройки также можно организовать от поквартирных газовых теплогенераторов в соответствии СП 41-108-2004 «Поквартирное теплоснабжение жилых зданий с теплогенераторами на газовом топливе».

― теплоснабжение индивидуальных жилых домов предлагается осуществить в соответствие с СП 55.13330.2011 «СНиП 31-02-2001. Дома жилые одноквартирные» и   СП 31-106-2002 «Проектирование и строительство инженерных систем одноквартирных жилых домов». Для данного типа застройки целесообразно применение теплогенераторов, устанавливаемых в каждом доме, работающих на природном газе в автоматическом режиме. Выбор индивидуальных источников тепла объясняется тем, что объекты имеют незначительную тепловую нагрузку и находятся на значительном расстоянии друг от друга, что влечет за собой большие потери в тепловых сетях и значительные капвложения по  их прокладке;

―  потребности в теплоснабжение планируемых объектов научно-производственного, инженерно-коммунального и производственно-складского назначения предполагается обеспечивать преимущественно от собственных котельных, размещаемых на территории указанных объектов и не производящих отпуск тепла потребителям жилищно-коммунальной застройки, либо когенерационных источников, по выработке тепловой и электрической энергии.

Расход тепла планируемыми потребителями городского округа приводится в таблицах 6.3.1. - 6.3.3.

При разработке проектов планировки территории конкретных площадок, уточняются количество и единичная мощность источников тепла. В качестве основного топлива для всех теплоисточников городского округа на перспективу предусмотрен природный газ.

В соответствии со «Схемой теплоснабжения городского округа Черноголовка», разработанной ООО «Джи Динамика» в 2015 году, планируется:

— модернизация ЦТП № 1;

— реконструкция котельной «Центральная» (увеличение производительности);

—  замена магистральных теплотрасс с применением труб в ППУ изоляции диаметром 500мм общей длиной 5 км в двухтрубном исчислении;

— замена теплосети с применением труб в ППУ изоляции диаметром 400 мм по ул. Первая от ТК61 до ТК 185. Длина 2х500 п.м.;

— строительство тепловой сети диаметром 250 мм в ППУ изоляции по ул. Соединительная, длина 2*700 п.м.

Прирост расхода тепла на котельную «Центральная» городского округа Черноголовка за счёт нового строительства на расчётный период составил 12,2 Гкал/час. К расчётному периоду требуется модернизировать оборудование на котельной «Центральная».

На территории городского округа Черноголовка предусмотрено:

а) строительство котельных:

на расчётный период

— для теплоснабжения производственно-складской зоны г. Черноголовка, в районе улиц Соединительная и проезд № 1, производительностью 6,0 Гкал/час, с возможностью наращивания тепловой мощности до 12,0 Гкал/час для теплоснабжения инженерно-коммунальных объектов южной части г. Черноголовка на расчётный срок;

на расчётный срок

— для теплоснабжения научно-производственной зоны северо-восточной части г. Черноголовка, производительностью 30,0 Гкал/час;

— для теплоснабжения производственно-складской зоны юго-восточной части д. Ботово, производительностью 1,7 Гкал/час;

— для теплоснабжения производственно-складской зоны южнее д. Якимово, производительностью 3,8 Гкал/час;

б) строительство автономных источников теплоснабжения (АИТ):

на расчётный период

— АИТ для теплоснабжения спортивно-оздоровительного объекта севернее с. Ивановское, производительностью 1,5 Гкал/час;

на расчётный срок

— АИТ для теплоснабжения инженерно-коммунальных объектов севернее д. Ботово, производительностью 0,5 Гкал/час;

г) установка в индивидуальных жилых домах автоматических газовых теплогенераторов:

на расчётный срок

— суммарной производительностью 2,31 Гкал/час (прирост за счёт нового строительства)

д) прокладка тепловых сетей

на расчётный период

— 1,41 км в двухтрубном исчисление с учётом реконструкции существующих сетей;

на расчётный срок

— 9,05 км в двухтрубном исчисление с учётом реконструкции существующих сетей.

В селитебной части городского округа тепловые сети следует прокладывать подземно с применением труб в пенополиуретановой изоляции.

При надземной прокладке теплотрасс на территориях промышленно-складских объектов применяются трубы в пенополиуретановой изоляции в оболочке из оцинкованной стали.

При прокладке тепловых сетей в ППУ-изоляции для фиксации и локализации мест возникновения дефектов, трубопроводы оснащаются проводниками системы оперативного дистанционного контроля (СОДК) увлажнения изоляции. Приёмно-контрольные приборы устанавливаются стационарно в тепловых пунктах.

В соответствии с «Правилами теплоснабжения в Московской области», утверждёнными  Первым заместителем Председателя Правительства Московской области в 2002 г., охранные зоны тепловых сетей устанавливаются вдоль трасс прокладки тепловых сетей в виде земельных участков шириной, определяемой углом естественного откоса грунта, но не менее 3 метров в каждую сторону, считая от края строительных конструкций тепловых сетей, или от наружной поверхности изолированного теплопровода бесканальной прокладки.

Минимально допустимые расстояния от тепловых сетей до зданий, сооружений, линейных объектов определяются в соответствии с требованиями  СП 74.13330.2012  «СНиП 3.05.03-85 Тепловые сети» и СП 42.13330.2011 «СниП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».

На новых котельных должно быть предусмотрено автоматическое регулирование, контроль, сигнализация и управление технологическими процессами. Химводоподготовка на котельных должна осуществляться по схеме двухступенчатого натрий-катионирования с последующей деаэрацией.

В соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», для котельных тепловой мощностью менее 200 Гкал/час, работающих на твердом, жидком и газообразном топливе, размер санитарно-защитной зоны устанавливается в каждом конкретном случае на основании расчётов рассеивания загрязнений атмосферного воздуха и физического воздействия на атмосферный воздух (шум, вибрация и др.), а также на основании результатов натурных исследований и измерений.  Для автономных котельных размер санитарно-защитной зоны не устанавливается. Котельные тепловой мощностью 200 Гкал и выше, работающие на газовом и газомазутном топливе (последний - как резервный), относятся к предприятиям третьего класса опасности с санитарно-защитной зоной равной 300 м.

Расчётный расход тепла потребителями по площадкам индивидуальной жилой застроки

Таблица 6.3.1

| № п/п | Местоположение и тип застройки | Объем нового жилищного строительства, тыс.кв.м общей площади | Расход тепла Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- |
| II. 1 | в д. Старки (к востоку от существующей застройки) – индивидуальное жилищное строительство | 3 | 0,45 |
| II.2 | юго-западнее д. Ботово - индивидуальное жилищное строительство | 7 | 1,05 |
|  | Итого: | 10,0 | 1,5 |

# Ориентировочный расход тепла планируемого производственно-хозяйственного комплекса

Таблица 6.3.2

| № п/п | Местоположение | Назначение | Площадь, га | Расход тепла Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | расчётный период | расчётный срок |
| Центральный планировочный район |  |  |  |
| 1 | в продолжение существующей научно-производственной зоны | научно-производственное | 21,7 | - | 6,4 |
| 2 |  | научно-производственное | 48,6 | - | 14,3 |
| 3 |  | научно-производственное | 10,8 | - | 3,1 |
| 4 |  | научно-производственное | 4,0 | - | 1,1 |
| 5 |  | научно-производственное | 4,6 | - | 1,3 |
| 6 |  | научно-производственное | 12,5 | - | 3,7 |
| 7 | южная часть г. Черноголовки, в районе ул. Проезд № 1 | производственно-складское | 1,9 | 0,56 | - |
| 8 |  | производственно-складское | 17,9 | 5,29 | - |
| 9 |  | инженерно-коммунальное | 3,9 | - | 1,15 |
| 10 | в южной части г. Черноголовки в районе улиц Солнечная, Соединительная и Проезд № 1 | инженерно-коммунальное | 12,9 | - | 3,81 |
| 11 |  | инженерно-коммунальное | 3,2 | - | 0,94 |
| Северо-восточный планировочный район |  |  |  |
| 12 | юго-восточная часть д. Ботово | производственно-складское | 3,3 | - | 0,97 |
| 13 |  | производственно-складское | 2,3 | - | 0,68 |
| 14 | северная часть д. Ботово | инженерно-коммунальное | 1,7 | - | 0,5 |
| Западный планировочный район |  |  |  |
| 15 | к югу от д. Якимово | производственно-складское | 12,6 | - | 3,72 |
|  | Итого: | 161,9 | 5,85 | 41,67 |

Расчётный ориентировочный расход тепла планируемыми объектами социальной сферы

Таблица 6.3.3

| №, п/п | Показатели | Единицы измерения | Существующее положение на 01.01.2015 г. | Расчётный период | Расход тепла Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | детские дошкольные учреждения (65/1000 чел.) | мест | 1250 | 1690 | 0,33 |
| 2 | общеобразовательные школы (135/1000 чел.) | " | 3168 | 3510 | 0,30 |
| 3 | больницы (11,9/1000 чел.) | коек | 130 | 312 | 0,75 |
| 4 | поликлиники (22,6/1000 чел.) | посещ. в смену | 300 | 588 | 0,50 |
| 5 | предприятия торговли (1,762/1000 чел.) | тыс. кв.м торг. площади. | 14,5 | 30,58 | 3,9 |
| 6 | предприятия общественного питания (40/1000 чел.) | пос. мест | 652 | 1040 | 0,22 |
| 7 | учреждения культуры и искусства (40/1000чел.) | пос. мест | 1030 | 1040 | 0,01 |
| 8 | открытые плоскостные сооружения (1,95/1000 чел.) | тыс. кв.м | 28,37 | 50,7 | - |
| 9 | спортивные залы (350/1000 чел.) | тыс.кв. м площ., пола | 2,15 | 9,1 | 3,1 |
| 10 | бассейны (75/1000 чел.) | кв.м зеркала воды | 422 | 1950 | 3,2 |
| 12 | бани (5/1000 чел.) | помыв. мест | 0 | 130 | 1,5 |
| 13 | гостиницы (11/1000 чел.) | мест | 253 | 286 | 0,07 |
|  | Итого: | 13,88 |

6.4. Газоснабжение

Раздел выполнен в соответствии с «Генеральной схемой газоснабжения Московской области до 2030 года», разработанной ОАО «Газпром промгаз» при участии ГУП МО «Мособлгаз», утверждённой решением Межведомственной комиссии по вопросам энергообеспечения Московской области от 14.11.2013 г. № 11, а также были использованы анкетные данные филиала ГУП МО «Мособлгаз» «Ногинскмежрайгаз».

Источником газоснабжения городского округа Черноголовка является газораспределительная станция (далее по тексту ГРС) «ННЦ-Черноголовка», расположенная в городском округе Черноголовка.

По газопроводам высокого (P ≤ 0,6 МПа) и среднего (P ≤ 0,3 МПа) давления, Д = 426-274-219-110 мм снабжается газом почти весь город Черноголовка.

Природный газ поступает на отопительные котельные и объекты газоснабжения: газорегуляторные пункты (далее по тексту ГРП), шкафные газорегуляторные пункты (далее по тексту ГРПШ). В городском округе Черноголовка действуют 11 ГРП и 11 ГРПШ. Основные газопроводы проложены по городским улицам Набережная, Озёрная, Солнечная, Соединительная и другим.

Газопровод-отвод и газораспределительная станция имеют зоны минимально допустимых расстояний до объектов, в соответствии СП 36.13330.2012 «СНиП 2.05.06-85* Магистральные трубопроводы», составляющие:

―  от газопровода условным диаметром 300 мм и менее Р ≤ 5,5 МПа – по 100 м от оси газопровода, в каждую сторону;

―  минимально допустимое расстояние от ГРС «ННЦ-Черноголовка» составляет – 150 м.

«Правилами охраны магистральных трубопроводов», утверждёнными Госгортехнадзором РФ от 24.04.1992 г., установлены охранные зоны:

―   для магистрального газопровода – 25 м от оси в каждую сторону;

―   охранная зона для ГРС составляет – 100 м.

Согласно СП 62.13330.2011 «СНиП 42-01-2002 Газораспределительные системы» минимально допустимые расстояния до фундаментов зданий и сооружений принимаются:

— от газопроводов высокого давления Р ≤ 0,6 МПа  – 7 м;

— от газопроводов среднего давления Р ≤ 0,6 МПа  – 4 м;

— от газопроводов низкого давления  Р ≤ 0,005 МПа – 2 м;

— от пунктов редуцирования газа с давлением на вводе до 0,6 МПа – 10 м;

Охранная зона распределительных газопроводов устанавливается на расстоянии 2,0 м (3,0 м) от оси газопроводов, ГРП – 10 м согласно Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства РФ от 20.11.2000 г. № 878. На земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, налагаются ограничения (обременения) в пользовании, а именно запрещается: строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения, устраивать свалки и склады, огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, разводить огонь, копать на глубину более 0,3 м.

Эксплуатацией газопроводов высокого, среднего и низкого давления занимается филиал ГУП МО «Мособлгаз» «Ногинскмежрайгаз».

Город Черноголовка практически полностью обеспечен природным газом.

Потребителями газа высокого давления являются котельные и предприятия, низкого —  жилищно-коммунальная застройка.

Природный газ используется:

― как основное топливо для котельных;

― на приготовление пищи в жилых домах;

― на технологические нужды предприятий;

― на нужды отопления и приготовление горячей воды в малоэтажной и индивидуальной жилой застройке.

Система газоснабжения трёхступенчатая, с транспортировкой газа высокого (Р ≤ 0,6 МПа), среднего (Р ≤ 0,3 МПа) и низкого давления.

Газ низкого давления поступает к бытовым потребителям (газовые плиты, автоматические теплогенераторы).

Небольшая часть жителей индивидуальной жилой застройки и садоводческих объединений используют для хозяйственно-бытовых нужд сжиженный баллонный  газ.

В настоящее время газопроводы находятся в удовлетворительном состоянии (ежегодно проводится проверка технического состояния газопроводов и газового оборудования Госгортехнадзором). Система газоснабжения городского округа надежна.

Выводы.

- Уровень газификации городского округа Черноголовка по обеспечению потребителей – средний.

- Газоснабжение городского округа осуществляется от ГРС «ННЦ-Черноголовка».

- Существующие газопроводы находятся в удовлетворительном состоянии.

- Существующая система газоснабжения обеспечивает стабильную подачу природного газа потребителям и имеет возможность обеспечения определённого роста газопотребления.

Предложения по развитию

В соответствии с «Перечнем основных технических решений», принятых в «Генеральной схеме  газоснабжения Московской области», разработанной ОАО «Газпром промгаз» на период до 2030 года» намечена реконструкция ГРС «ННЦ-Черноголовка» или строительство новой ГРС проектной производительностью не менее 37 тыс. куб. м /час.

В разрабатываемом генеральном плане городского округа Черноголовка предусматривается дальнейшее развитие  газовых сетей.

Природным газом намечено обеспечить всех потребителей – сохраняемую и новую жилую застройку до 10-и этажей (выше 10-и этажей приготовление пищи на электроплитах), а также отопительные и промышленные котельные.

Приготовление пищи на предприятиях общественного питания предусматривается на электроэнергии и расход газа для этой цели не учитывался.

Система газоснабжения городского округа Черноголовка остаётся трехступенчатой, с подачей газа высокого (0,6 МПа), среднего (0,3 МПа) и низкого давлений.

Для нового жилищного строительства подача газа предусматривается:

— как основное топливо для  отопительных и производственных котельных;

— в индивидуальной жилой застройке газ намечается использовать для приготовления пищи и горячей воды, а также на отопление.

С этой целью в каждом доме будут устанавлены автономные (поквартирные) источники тепла и газовая плита. В качестве источников тепла могут быть использованы отечественные аппараты различной производительности (в зависимости от площади отапливаемого помещения) или аналогичные агрегаты зарубежных фирм.

Расход природного газа на отопление и горячее водоснабжение был определен по  СП 62.13330.2011 СНиП 42-01-2002 «Газораспределительные системы» и тепловой нагрузки.

На расчётный срок в целом по городскому округу ожидается увеличение расхода природного газа. Это произойдет в основном за счёт размещения новых источников тепла (котельных малой мощности), а также за счёт обеспечения газом новой индивидуальной застройки.

По данным раздела «Теплоснабжение» для теплоснабжения объектов производственно-складского, научно-производственного и инженерно-коммунального назначения, предлагается строительство 4-х котельных, производительностью 1,7-3,8-12,0-30,0 Гкал/час.

Ниже приведена таблица ориентировочных расходов природного газа в целом по городу по категориям потребителей.

При определении расходов газа принято:

— теплотворная способность природного газа – 33,5 МДж/н. м3 (8000 ккал/час);

— коэффициент полезного действия (КПД) отопительных  котельных – 0,85;

— КПД местных систем отопления – 0,9;

— обеспеченность жителей централизованным отоплением и горячим водоснабжением в соответствии с разделом «Теплоснабжение».

Ожидаемый прирост расхода природного газа составит: на расчётный срок – 8631 м3/час или 25050 тыс. м3/год, в том числе на расчётный период – 2564 м3/час или 7894 тыс. м3/год.

Основным источником газоснабжения городского округа остаётся «ННЦ-Черноголовка». В черте городского округа Черноголовка сохраняются существующие газопроводы высокого и низкого давления, а также ГРП и ГРПШ. Достаточность пропускной способности и необходимость их реконструкции будет решаться на следующей стадии проектирования.

На расчётный срок, в том числе на расчётный период намечаются следующие мероприятия:

Расчётный период 2020 год

— строительство газопровода высокого давления к котельной, размещаемой в районе улицы Проезд № 1 г. Черноголовка, общей протяжённостью  0,33 км;

Расчётный срок 2035 год

— строительство газопровода высокого давления к котельной, размещаемой северо-восточнее г. Черноголовки, общей протяжённостью 0,46 км.

— строительство газопроводов высокого давления к площадкам индивидуального жилищного строительства, размещаемым северо-восточнее от существующей застройки деревни Старки,  к юго-западу от деревни Ботово, к востоку от деревни Беседы, общей протяжённостью 6,77 км, со строительством 3-х ГРП;

— строительство газопровода высокого давления к котельным (АИТ), размещаемым в северной и юго-восточной части деревни Ботово общей протяжённостью  0,60 км.

— строительство газопровода высокого давления к котельной, размещаемой южнее деревни Якимово общей протяжённостью  0,09 км.

Для обеспечения природным газом  существующих  и планируемых  потребителей городского округа Черноголовка необходимо дальнейшее строительство распределительных газопроводов высокого давления (0,6 МПа) и строительство ГРП. Всего по городскому округу потребуется проложить газопроводов высокого давления общей протяжённостью на расчётный срок 8,29 км, в том числе 0,33 км на расчётный период, а также строительство газорегуляторных пунктов на расчётный срок – 3 ГРП.

Расход природного газа потребителями по площадкам нового жилищного строительства

Таблица 6.4.1

| № п/п | Местоположение и тип застройки | Объем нового жилищного строительства, тыс.кв.м общей площади | Расход природного газа |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | м3/час | тыс. м3/год |
| II. 1 | в д. Старки (к востоку от существующей застройки) – индивидуальное жилищное строительство | 3 | 58 | 169 |
| II.2 | юго-западнее д. Ботово - индивидуальное жилищное строительство | 7 | 136 | 395 |
|  | Итого: | 10,0 | 194 | 564 |

Ориентировочный расход природного газа объектами планируемого производственно-хозяйственного комплекса

Таблица 6.4.2

| № п/п | Местопо-ложение | Назначение | Площадь, га | Расход природного газа |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | м3/час | тыс. м3/год | м3/час | тыс. м3/год |
|  |  |  |  | расчётный период | расчётный срок |
| Центральный планировочный район |  |
| 1 | в продолжение существующей научно-производственной зоны | научно-производственное | 21,7 | - | - | 832 | 2496 |
| 2 |  | научно-производственное | 48,6 | - | - | 1859 | 5577 |
| 3 |  | научно-производственное | 10,8 | - | - | 403 | 1209 |
| 4 |  | научно-производственное | 4,0 | - | - | 143 | 429 |
| 5 |  | научно-производственное | 4,6 | - | - | 169 | 507 |
| 6 |  | научно-производственное | 12,5 | - | - | 481 | 1443 |
| 7 | южная часть г. Черноголовки, в районе ул. Проезд № 1 | производственно-складское | 1,9 | 75 | 226 | - | - |
| 8 |  | производственно-складское | 17,9 | 687 | 2063 | - | - |
| 9 |  | инженерно-коммунальное | 3,9 | - | - | 149 | 447 |
| 10 | южная часть г. Черноголовки в районе улиц Солнечная, Соединительная и Проезд № 1 | инженерно-коммунальное | 12,9 | - | - | 495 | 1485 |
| 11 |  | инженерно-коммунальное | 3,2 | - | - | 122 | 366 |
| Северо-Восточный планировочный район |  |
| 12 | юго-восточная часть д. Ботово | производственно-складское | 3,3 | - | - | 126 | 378 |
| 13 |  | производственно-складское | 2,3 | - | - | 88 | 265 |
| 14 | северная часть д. Ботово | инженерно-коммунальное | 1,7 | - | - | 65 | 195 |
| Западный планировочный район |  |
| 15 | к югу от д. Якимово | производственно-складское | 12,6 | - | - | 483 | 1450 |
|  | Итого: | 161,9 | 760 | 2281 | 5417 | 16251 |

Расход природного газа планируемыми объектами социальной сферы

Таблица 6.4.3

| №, п/п | Показатели | Единицы измерения | Существующее положение на 01.01.2015 г. | Расчётный период | Расход природного газа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | м3/час | тыс. м3/год |
| 1 | детские дошкольные учреждения (65/1000 чел.) | мест | 1250 | 1690 | 42 | 128 |
| 2 | общеобразовательные школы (135/1000 чел.) | " | 3168 | 3510 | 39 | 117 |
| 3 | больницы (11,9/1000 чел.) | коек | 130 | 312 | 97 | 292 |
| 4 | поликлиники (22,6/1000 чел.) | посещ. в смену | 300 | 588 | 65 | 195 |
| 5 | предприятия торговли (1,762/1000 чел.) | тыс. кв.м торг. площади. | 14,5 | 30,58 | 507 | 1521 |
| 6 | предприятия общественного питания (40/1000 чел.) | пос. мест | 652 | 1040 | 28 | 85 |
| 7 | учреждения культуры и искусства (40/1000чел.) | пос. мест | 1030 | 1040 | 2 | 6 |
| 8 | открытые плоскостные сооружения (1,95/1000 чел.) | тыс. кв.м | 28,37 | 50,7 | - | - |
| 9 | спортивные залы (350/1000 чел.) | тыс.кв. м площ., пола | 2,15 | 9,1 | 403 | 1209 |
| 10 | бассейны (75/1000 чел.) | кв.м зеркала воды | 422 | 1950 | 416 | 1248 |
| 12 | бани (5/1000 чел.) | помыв. мест | 0 | 130 | 195 | 585 |
| 13 | гостиницы (11/1000 чел.) | мест | 253 | 286 | 9 | 27 |
|  | Итого: | 1804 | 5413 |

## 6.5. Электроснабжение

##### Существующее положение

В городском округе Черноголовка нет собственного источника генерации электрической энергии. Потребители на территории городского округа получают электроэнергию от питающих центров Московской энергосистемы.

Для оценки существующих источников внешнего электроснабжения рассматриваемой территории, в сетях напряжением 35 кВ и выше Московской энергосистемы, использованы материалы «Схемы и программы перспективного развития электроэнергетики Московской области на период 2015-2019 годы», Министерства энергетики Московской области, утвержденной Министерством энергетики Московской области от 29.04.2014 г. № 24-Р.

Электроснабжение потребителей в границах городского округа Черноголовка осуществляется от электроподстанций «Восточных электрических сетей».

Краткая характеристика электроподстанций представлена в таблице 6.5.1.

Центры питания Московской энергосистемы, расположенные на территории городского округа Черноголовка.

Таблица 6.5.1

| № п/п | Наименование и номер | Напряжение, кВ (трансформаторы) | Процент загрузки | Ведомственная принадлежность | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | электроподстанция (ПС) «Черноголовка» (№ 579) | 110/35/10 (2х20 МВА) | 44 % 62 % | «ВЭС» ПАО «МОЭСК» | Загрузка трансформаторов в аварийном режиме составляет 106 % |
| 2 | электроподстанция (ПС) «Голубино» (№ 166) | 35/6 (2х3,2 МВА) | 66 % 10 % | «ВЭС» ПАО «МОЭСК» | Срок службы одного из трансформаторов более 50 лет |

Указанные источники работают параллельно в составе энергосистемы и выполняют единые правила в вопросах режима, эксплуатации и оперативного управления.

По территории городского округа Черноголовка проходят следующие линии электропередачи (ЛЭП), связывающие питающие центры энергосистемы:

– ВЛ 110 кВ «Шерна – Черноголовка», «Ногинск – Черноголовка» с отпайкой на ПС «Глухово», «Черноголовка – Дальняя» 1,2 с отпайками на ПС «Юдино» и ПС «Аленино», находящиеся на балансе ПАО «МОЭСК»;

– ВЛ 35 кВ «Голубино – Горелово», «Глебово – Голубино», находящиеся на балансе ПАО «МОЭСК».

ЛЭП (воздушные и кабельные) напряжением 6 и 10 кВ высоковольтной распределительной электрической сети расположены по всей территории городского округа, так как обеспечивают передачу электроэнергии из энергосистемы на все потребительские трансформаторные подстанции.

Все действующие линии электропередачи накладывают планировочные ограничения для размещаемой вблизи них застройки.

Воздушные ЛЭП имеют охранную зону, предназначенную для обеспечения безопасного функционирования и эксплуатации линии электропередачи. Охранные зоны устанавливаются вдоль воздушных линий электропередачи в виде земельного участка и воздушного пространства, ограниченных вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии от крайних проводов при неотклоненном их положении на расстоянии в зависимости от напряжения линии.

Для линий напряжением:

— 6 и 10 кВ на расстоянии 10 метров от крайнего провода;

— 35 кВ на расстоянии 15 метров от крайнего провода;

— 110 кВ на расстоянии 20 метров от крайнего провода.

Вдоль подземных кабельных линий электропередачи (КЛ) также устанавливаются охранные зоны в виде участка земли, ограниченного параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими от крайних кабелей на расстоянии 1 метра (независимо от напряжения).

Вокруг подстанций охранная зона устанавливается в виде части поверхности участка земли и воздушного пространства (на высоту, соответствующую высоте наивысшей точки подстанции), ограниченной вертикальными плоскостями, отстоящими от всех сторон ограждения подстанции по периметру на расстоянии равном охранной зоне от воздушных ЛЭП напряжения, соответствующего высшему классу напряжения подстанции.

(«Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» утверждены Постановлением Правительства Российской Федерации № 160 от 24 февраля 2009 года «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон»)

Для линий электропередачи (воздушных и кабельных), попадающих в зоны нового строительства, дальнейшая их эксплуатация или переустройство, определяются техническими условиями организаций, которые владеют этими объектами на праве собственности или ином законном основании.

Размещение любого из видов капитального строительства вблизи электроподстанций и воздушных ЛЭП напряжением 35 кВ и выше должно быть согласовано с владельцем объекта и территориальным отделением «Роспотребнадзора» по Московской области для учета воздействия на население неблагоприятных физических факторов: шума и ЭМП (электромагнитных полей).

Абоненты города Черноголовки (жилые кварталы города, учреждения РАН и производственные территории ЗАО «Группа предприятий «ОСТ») снабжаются электроэнергией от электроподстанции 110 кВ «Черноголовка». На территории города работает разветвленная высоковольтная питающая и распределительная сеть напряжением 10 кВ, включающая 16 распределительных пунктов (РП-10 кВ) и трансформаторные подстанции ТП-10/0,4 кВ и находящаяся в эксплуатации ФГУП «УЭ НЦЧ РАН».

В соответствии с анкетными данными ФГУП «УЭ НЦЧ РАН»:

– загрузка распределительных пунктов НЦЧ РАН составляет в среднем 60%;

– средний процент загрузки действующих трансформаторов на ТП-10/0,4 кВ составляет 65%;

– около 50% объектов электрохозяйства города Черноголовки с истекшим нормативным сроком эксплуатации нуждается в замене и реконструкции;

– на территории города требуется строительство новых РП-10 кВ, запитанных от ПС «Черноголовка» для привязки строящихся и проектируемых зданий и сооружений;

– доля основных категорий потребителей электрической мощности в зимнем максимуме нагрузки по городу Черноголовке составляет: население и коммунально-бытовые потребители – 42,5%; предприятия города – 17,5%; жизненно важные объекты коммунального хозяйства – 40%.

По материалам анкет, предоставленных организациями НЦЧ РАН: загрузка действующих на территориях научно-исследовательских и производственных площадках трансформаторов в пределах нормы. Техническое состояние оборудования удовлетворительное.

Потребители сельских населённых пунктов в границах городского округа получают электроэнергию, преимущественно, через распределительные сети напряжением 6 и 10 кВ Ногинского РЭС (Ногинский район электрических сетей) «ВЭС» ПАО «МОЭСК» от трансформаторных подстанций (ТП-10/0,4 кВ).

В границах городского округа, рядом с ПС «Голубино», расположен распределительный пункт (РП-45) на балансе Ногинского РЭС «ВЭС» ПАО «МОЭСК». Также в электроснабжении потребителей задействован распределительный пункт РП-35, расположенный в п. Стромынь (сельское поселение Мамонтовское Ногинского муниципального района Московской области).

Техническое состояние объектов электроэнергетики (сооружения и коммуникации), расположенных на территории городского округа Черноголовка, оценивается, как удовлетворительное.

##### Выводы:

- Питающие центры городского округа Черноголовка не имеют резерва трансформаторной мощности для присоединения новых нагрузок. Электроподстанция ПС 110 кВ «Черноголовка» может рассматриваться в качестве источника электроснабжения новых потребителей только после проведения мероприятий по её реконструкции.

- Состояние электрохозяйства городского округа (подстанции и линии электропередачи) оценивается, как удовлетворительное, пригодное для дальнейшей эксплуатации.

##### Предложения по развитию

Раздел выполнен на основании архитектурно-планировочных решений проекта генерального плана городского округа Черноголовка.

Удельные показатели для расчетных электрических нагрузок жилищно-коммунального сектора приняты в соответствии с «Инструкцией по проектированию городских электрических сетей» РД 34.20.185-94 Минтопэнерго РФ и «Изменений и дополнений к разделу 2 «Инструкции РД», утвержденных 26.06.1999 года (по таблице 2.1.5н взамен 2.1.5 РД). Удельные расчетные электрические нагрузки общественных зданий приняты по таблице 2.2.1н «Изменений и дополнений к разделу 2 РД» (взамен таблицы 2.2.1).

Принятые для расчетов удельные показатели учитывают возможность частичного использования электроэнергии на теплоснабжение новых жилых домов. Принято, что для пищеприготовления в новых жилых домах средне-, малоэтажной и индивидуальной застройки будут использоваться газовые плиты.

На инженерные и транспортные объекты, а также неучтенных потребителей принят резерв в размере 10 % от расчетной электрической нагрузки планируемого жилого фонда.

Расчет электрических нагрузок для объектов иного назначения выполнен по осредненным удельным показателям для аналогичных объектов, разработанных ранее, и подлежит уточнению на последующих стадиях проектирования.

Результаты расчетов приводятся в таблицах 6.5.2 - 6.5.4.

Расчетные электрические нагрузки объектов капитального строительства жилого назначения городского поселения

Таблица 6.5.2

| № п/п | Местоположение и тип застройки | Объем нового жилищного строительства, тыс.кв.м общей площади | Расчетная электрическая нагрузка, кВт |
| --- | --- | --- | --- |
| II. 1 | в д. Старки (к востоку от существующей застройки) – индивидуальное жилищное строительство | 3 | 60 |
| II.2 | юго-западнее д. Ботово - индивидуальное жилищное строительство | 7 | 140 |
|  | Итого: | 10,0 | 200 |

Расчетные электрические нагрузки объектов капитального строительства производственного, коммунально-складского и транспортного назначения городского округа

Таблица 6.5.3

| № п/п | Местоположение | Назначение | Площадь, га | Расчётная электрическая нагрузка, кВт |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | расчётный период | расчётный срок |
| Центральный планировочный район |  |  |  |
| 1 | В продолжение существующей научно-производственной зоны | научно-производственное | 21,7 | - | 2377 |
| 2 |  | научно-производственное | 48,6 | - | 5324 |
| 3 |  | научно-производственное | 10,8 | - | 1183 |
| 4 |  | научно-производственное | 4,0 | - | 438 |
| 5 |  | научно-производственное | 4,6 | - | 504 |
| 6 |  | научно-производственное | 12,5 | - | 1369 |
| 7 | Южная часть г. Черноголовки, в районе ул. Проезд № 1 | производственно-складское | 1,9 | 139 | - |
| 8 |  | производственно-складское | 17,9 | 1307 | - |
| 9 |  | инженерно-коммунальное | 3,9 | - | 285 |
| 10 | в южной части г. Черноголовки в районе улиц Солнечная, Соединительная и Проезд № 1 | инженерно-коммунальное | 12,9 | - | 942 |
| 11 |  | инженерно-коммунальное | 3,2 | - | 234 |
| Северо-восточный планировочный район |  |  |  |
| 12 | Юго-восточная часть д. Ботово | производственно-складское | 3,3 | - | 241 |
| 13 |  | производственно-складское | 2,3 | - | 168 |
| 14 | Северная часть д. Ботово | инженерно-коммунальное | 1,7 | - | 124 |
| Западный планировочный район |  |  |  |
| 15 | К югу от д. Якимово | производственно-складское | 12,6 | - | 920 |
|  | Итого: | 161,9 | 1446 | 14111 |

Расчетные электрические нагрузки планируемых учреждений социально-культурного и коммунально-бытового обслуживания

Таблица 6.5.4

| №, п/п | Показатели | Единицы измерения | Существующее положение на 01.01.2015 г. | Расчётный период | Расчётная электрическая нагрузка, кВт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Детские дошкольные учреждения (65/1000 чел.) | мест | 1250 | 1690 | 88 |
| 2 | Общеобразовательные школы (135/1000 чел.) | " | 3168 | 3510 | 55 |
| 3 | Больницы (11,9/1000 чел.) | коек | 130 | 312 | 291 |
| 4 | Поликлиники (22,6/1000 чел.) | посещ. в смену | 300 | 588 | 60 |
| 5 | Предприятия торговли (1,762/1000 чел.) | тыс. кв.м торг. площади. | 14,5 | 30,58 | 2412 |
| 6 | Предприятия общественного питания (40/1000 чел.) | пос. мест | 652 | 1040 | 159 |
| 7 | Учреждения культуры и искусства (40/1000чел.) | пос. мест | 1030 | 1040 | 1 |
| 8 | Открытые плоскостные сооружения (1,95/1000 чел.) | тыс. кв.м | 28,37 | 50,7 | 2 |
| 9 | Спортивные залы (350/1000 чел.) | тыс.кв. м площ., пола | 2,15 | 9,1 | 0 |
| 10 | Бассейны (75/1000 чел.) | кв.м зеркала воды | 422 | 1950 | 76 |
| 12 | Бани (5/1000 чел.) | помыв. мест | 0 | 130 | 22 |
| 13 | Гостиницы (11/1000 чел.) | мест | 253 | 286 | 12 |
|  | Итого: | 3180 |

Прирост расчетной электрической нагрузки на шинах 0,4 кВ ТП в городском округе Черноголовка за счет нового строительства составит:

- на расчетный период (2020 г.) – 1450 кВт/ 1530 кВА;

- на расчетный срок (2035 г. с учетом расчётного периода) – 17600 кВт/ 18530 кВА.

На шинах 6/10 кВ ЦП прирост расчетной электрической нагрузки составит:

- на расчетный период (2020 г.) – 1,2 МВт/1,3 МВА;

- на расчетный срок (2035 г.) – 14,8 МВт/ 15,6 МВА.

Существующая суммарная электрическая нагрузка потребителей в целом по г.о. Черноголовка оценивается ориентировочно в 22,0 – 26,0 МВт.

Питающие центры городского округа Черноголовка не имеют достаточного резерва для присоединения новых нагрузок. Рассматривать их как источник электроснабжения новых площадок возможно лишь при учёте мероприятий по их реконструкции.

Вопросы непосредственного распределения прироста нагрузок и размещения новых сооружений и сетей (количество, мощность, место размещения и трассы ЛЭП), а также перечень мероприятий по реконструкции и модернизации объектов электроэнергетики, уточняются техническими условиями энергоснабжающих организаций на стадии разработки рабочей документации, с соблюдением норм и правил электроснабжения существующих сохраняемых потребителей на рассматриваемой территории.

В генеральном плане отражены следующие мероприятия:

– регионального значения:

1) Реконструкция электроподстанции ПС 110/35/10 кВ «Черноголовка» (№ 579) с заменой двух трансформаторов мощностью 20 МВА на трансформаторы мощностью 40 МВА.

Реконструкция обусловлена перегрузкой трансформаторов в аварийных режимах (аварийная нагрузка Т-1 (Т-2) составляет 106%), а также моральным и физическим износом оборудования, повышением надежности электроснабжения потребителей, возможностью присоединения новых потребителей.

Организация, ответственная за реализацию проекта – ПАО «МОЭСК».

Окончание реконструкции – 2018 (2021) г.

Объект входит в Инвестиционную программу ПАО «МОЭСК».

2) Ввод в работу комплекса противоаварийной автоматики (АОСН) в районе обслуживания ПС № 579 «Черноголовка».

Срок окончания реконструкции – 2016 г.

Данное мероприятие по реконструкции входит в «Программу по созданию систем противоаварийной и режимной автоматики ПАО «МОЭСК» на период 2013 – 2017 гг.», «Схему и программу перспективного развития электроэнергетики Московской области на период 2015-2019 годов» Министерства энергетики Московской области, утвержденную Министерством энергетики Московской области от 29.04.2014 г. № 24-Р и Инвестиционную программу ПАО «МОЭСК».

3) Реконструкция ПС 35/6 кВ «Голубино» (№ 225)  с заменой трансформаторов 2х3,2 МВА на 2х6,3МВА.

Срок окончания реконструкции – 2022 г.

Объект входит в Инвестиционную программу ПАО «МОЭСК».

4) Реконструкция транзита 35 кВ «Фрязино – Глебово – Голубино – Горелово – Гудово – Софрино» с увеличением пропускной способности линий.

Срок окончания реконструкции – 2018 г.

– местного значения:

Строительство трансформаторных подстанций (ТП-10/0,4 кВ) в районах планируемого капитального строительства с установкой двух трансформаторов с диапазоном мощности от 100 кВА до 1250 кВА. В зонах точечной новой застройки в границах существующих населенных пунктов при необходимости осуществлять строительство маломощных ТП-10/,04 кВ комплектного типа с трансформаторами мощностью от 50 кВА до 100 кВА. В проекте генерального плана строительство новых ТП-10/0,4 кВ предусмотрено в местах комплексной застройки больших объемов. Всего на перспективу потребуется построить ориентировочно 25-30 ТП-10/0,4 кВ суммарной установленной трансформаторной мощностью не менее 18530 кВА, в том числе:

- на расчетный период (2020 г.) построить еще 8-12 ТП-10/0,4 кВ с суммарной установленной трансформаторной мощностью не менее 1530 кВА,

- на расчётный срок дополнительно запроектировать и построить 15-20 ТП-10/0,4 кВ с суммарной установленной трансформаторной мощностью не менее 17000 кВА.

При расчете необходимого количества ТП принят коэффициент загрузки трансформаторов Кз = 0,57.

Разработать проект и проложить питающие и распределительные высоковольтные линий электропередачи (ЛЭП) напряжением 6 и 10 кВ по схемам, обеспечивающим надежность электроснабжения в соответствии с категорией новых строительных объектов. Схемы точного прохождения питающих линий могут быть определены после выбора источника электроснабжения (электроподстанции, распределительного пункта и трансформаторной подстанции) по техническим условиям электроснабжающих организаций.

Проектом предлагаются возможные варианты линий электропередачи 6 и 10 кВ, суммарная протяженность которых на перспективу ориентировочно составит для г. Черноголовка (территория эксплуатационной ответственности ФГУП «УЭ НЦЧ РАН») – 3,5 км, из них на расчётный период – 1,7 км, на расчётный срок – 1,5-2 км; для сельских населённых пунктов (территория эксплуатационной ответственности ПАО «МОЭСК») – 3,4 км, из них на расчётный период – 1,6-1,8 км, на расчётный срок – 1,6-1,8 км.

Распределительные пункты (ЦРП, РП, РТП), от которых предполагается трассировка линий электропередачи, обеспечивающих электроснабжение новых потребителей в районах планируемого капитального строительства, обладают необходимым резервом мощности для подключения новых электрических нагрузок.

Необходимое количество трансформаторных подстанций (ТП-10/0,4 кВ), трассировка сетей электропередачи напряжением 6 и 10 кВ подлежат уточнению на последующих стадиях проектирования. Также на последующих стадиях проектирования необходимо предусмотреть реконструкцию сооружений и перекладку отслуживших срок сетей электропередачи.

Осуществление проектной деятельности в части электроснабжения возможно при получении технических условий на электроснабжение планируемой застройки и на подключение единовременной электрической нагрузки к питающим центрам в ПАО «МОЭСК» и филиалах – Восточных электрических сетях, Ногинском районе электрических сетей.

Для реализации проектов застройки территории потребуется:

- соблюдение охранных зон объектов магистрального электросетевого хозяйства, работающих на напряжении 35 кВ и выше (Постановление Правительства РФ №160 от 24 февраля 2009 г.), расположенных на участках планируемой застройки или около них;

- вынос за пределы площадок строительства или перекладка в кабель участков воздушных линий 6 и 10 кВ по техническим условиям владельцев высоковольтных линий электропередачи.

## 6.6. Связь

6.6.1. Телефонизация

Телефонизацию  абонентов на территории города Черноголовки обеспечивают телефонные компании, сети которых включены в ТФОП (телефонная сеть связи общего пользования). В том числе:

1. Оператор связи ООО «Черноголовская телефонная компания» (ООО «Ч.Т.К.») осуществляет деятельность в области электро- и радиосвязи и характеризуется следующими показателями:

– оборудование  шести цифровых станций  компании (тип оборудования ЦАТС «Омега»)  монтировано в центральной части города;

– общая монтированная емкость АТС  ООО «Ч.Т.К.»  составляет 5600 номеров, из  которых: 3200 – квартирные; 1600 – ведомственные и 800 – включение  учрежденческих  АТС РАН (ФГУП «ЭЗАН», ИПТМ РАН, ИСМАН);

– техническое состояние телефонных станций  ООО «Ч.Т.К.» хорошее.

2. Услуги связи, предоставляемые оператором  ООО «Телис», характеризуются следующими показателями:

– монтированная телефонная емкость АТС ООО «Телис» составляет 4000 номеров, из которых: примерно 50% приходится на  квартирный сектор;

–   цифровое оборудование четырех АТС ООО «Телис» (тип оборудования «Протон ССС»)  установлено в центральной части города по адресам: ул. Академика Семенова, д.1 и ул. Институтская, д.2;

– станции новые; техническое состояние оборудования хорошее; имеется возможность расширения.

3. Оператор ЗАО «Комес» оказывает услуги телефонной связи на территории г. Черноголовки c 1996 года.  ЗАО «Комес» используется цифровое коммутационное оборудование МД-110 фирмы Ericsson. Техническое состояние оборудования хорошее.

Телефонная сеть ЗАО «Комес» имеет распределенную структуру.  Для улучшения качества услуг связи коммутационное оборудование максимально приближено к абонентам. Станционное оборудование установлено по пяти адресам, разнесенным по территории г. Черноголовки.

За ЗАО «Комес» закреплено 3000 номеров сети связи общего пользования. Монтированная емкость АТС МД-110 составляет 2500 номеров. Имеется  возможность расширения. Доля  использованных номеров квартирного сектора 80%.

4. Оператор ЗАО «РАТЕКОМ» с 1998г. эксплуатирует цифровой коммутатор, монтированной емкостью 1360 номеров, расположенный по адресу: Школьный бульвар, д. 1А.

ЗАО «РАТЕКОМ», также как и другие операторы телефонной связи, предоставляет услуги населению и общественным организациям, учреждениям и предприятиям. Техническое состояние станционных сооружений и линий связи хорошее.

На отчётный 2014 год: количество задействованных квартирных номеров составляет 800; ведомственных – 200 номеров и 1 телефон-автомат общего пользования. Имеется возможность расширения АТС.

5. В городе Черноголовке, по адресу: Проезд Третий, д.16, расположена учрежденческо-производственная телефонная станция (УПАТС) сети связи ЗАО «ОСТ-Телеком» - компании,  предоставляющей услуги телефонной связи предприятиям ЗАО «Группы предприятий ОСТ» и ЗАО «Центрспиртпромпереработка».

Монтированная емкость УПАТС  ЗАО «ОСТ – Телеком» (тип оборудования «Definity» 2001 года) составляет 1000 номеров и может быть расширена. Использованная ёмкость на отчётный период – 464 номера.

ООО «АртЭКС» является оператором связи по предоставлению доступа в сеть «Интернет». Общее количество абонентов на территории городского округа Черноголовка: 4420 абонентов, из которых:  4346 - физические лица и 74 – юридические лица.

Общая протяжённость в границах городского округа Черноголовки магистральных и межстанционных волоконно-оптических линий связи (ВОЛС) на балансе ООО «АртЭКС» составляет 26 км, в том числе, проложенных в грунте 9 км.

Расположенные в городском округе Черноголовка научно-исследовательские институты и предприятия Российской Академии наук (РАН), в том числе учреждение РАН «Институт экспериментальной минералогии» (ИЭМ РАН), пользуется услугами местной телефонной связи.

Телефонные кабели городской телефонной сети (медные кабели марки ТПП и оптоволоконные кабели марки ОК) проложены в телефонной канализации, находящейся на балансе Института проблем химической физики Российской академии наук  (ИПХФ РАН), Института    структурной    макрокинетики   и   проблем   материаловедения Российской академии наук  (ИСМАН) и ООО «Ч.Т.К.». Всего 120 кан х км, из которых  в черте г. Черноголовки  76,2 кан х км.

В телефонной канализации ИПХФ РАН проложены кабели:

― ИПХФ РАН марки ТПП протяженностью 113,5 км;

― других организаций НЦЧ РАН: марки ТПП протяженностью 1,7 км и оптической связи  протяженностью  9,9 км;

― телефонных компаний города Черноголовки: марки ТПП протяженностью 6,1 км и оптической связи  – 35,2 км;

― других организаций города Черноголовки: марки ТПП протяженностью 2,7 км  и марки ОК – 15,7км;

― магистральных и межстанционных волоконно-оптических линий связи (ВОЛС) на балансе ООО «АртЭКС» проложено 15,21 км.

Линейные сооружения и кабели связи телефонной сети города Черноголовки находятся в хорошем или удовлетворительном состоянии, в зависимости от срока службы.

Площади под станционное оборудование позволяют осуществить расширение ёмкости существующих станций на базе цифрового оборудования.

В городском округе Черноголовка развита сеть базовых станций сотовой радиотелефонной связи операторов подвижной телефонной связи Московской области, которая дополняет возможности существующей проводной местной телефонной сети на всей территории городского округа.

Все организации города Черноголовки, включая учреждения РАН, активно развивают современные виды связи на базе новейших технологий с выходом на сети Интернет.

Научно-исследовательские институты НЦЧ РАН объединены высокоскоростными оптоволоконными линиями связи и имеют современные компьютерные сети. Внутренняя сеть  передачи данных  НЦЧ РАН  объединяет всего  15 организаций.

Услуги «передачи данных» на территории города Черноголовки предоставляют следующие организации:

― ЗАО «АртЭкс»;

― ЗАО «Радиорелейная связь» совместно с ЗАО «Комес»;

― ЗАО «ЭНКОМ» совместно с ЗАО «РАТЕКОМ» и ЗАО «ЭЛКАТЕЛ»;

― ООО «Ч.Т.К.».

На период разработки настоящего отчёта (2015 год) сельские населённые пункты, расположенные  в границах городского округа Черноголовка, не телефонизированы, за исключением единичных номеров ведоственной связи.

# Выводы:

1. Всем абонентам на территории г. Черноголовки предоставляется щирокий спектр  традиционных и новых телекоммуникационных услуг связи.

2. Застройка сельских населённых пунктов городского округа Черноголовка не телефонизирована.

# Расчёт количества телефонных номеров

В рамках генерального плана, на основе архитектурно-планировочного задания, выполнен подсчёт ожидаемого прироста абонентов фиксированной стационарной телефонной связи.

Расчёт количества абонентов планируемой застройки: квартирный сектор и объекты  нежилого назначения с выходом на телефонную сеть общего пользования (ТФОП),  предполагает:

― стопроцентное обеспечение жилого сектора  проводной телефонной связью: телефонизация планируемой многоквартирной и индивидуальной застройки  из расчёта 1 номер на 1 квартиру/участок;

― телефонизацию дачной  застройки из расчёта обязательной установки в каждом из садовых объединений не менее двух телефонов-автоматов для экстренной связи, в общедоступном месте;

― телефонизацию объектов общественно-делового назначения из расчёта  примерно 30 - 50 номеров на 100 работающих;

― телефонизацию объектов производственно-складского назначения  из расчёта порядка 10 номеров на 100 работающих.

10% от ёмкости квартирного сектора предусматривается в расчётах для телефонизации объектов соцкультбыта, коммунального хозяйства, объектов рекреационного назначения. В том числе,  2-3% расчётной емкости для учета эксплуатационного резерва телекоммуникационной сети городского округа.

Показатели потребности в телефонных номерах для объектов капитального строительства разного назначения приняты ориентировочно ввиду отсутствия конкретных данных о характере застройки и требуют корректировки на последующих стадиях проектирования.

Телефонизацию предприятий, учреждений и организаций с расчётным числом номеров более 20-30 предполагается осуществить путем установки цифровых мини-АТС с возможностью выхода части номеров на телефонную сеть общего пользования (ТФОП).

Количество и место установки  телефонов-автоматов общего пользования будут определены на стадии разработки проектов планировки территорий, в части проектов телефонизации.

Приведенные в таблицах 6.6.1.1 ÷ 6.6.1.3  планируемые показатели основных телефонных номеров квартирного сектора подсчитаны с учетом телефонизации объектов социальной сферы и установки на площадках новой застройки телефонов-автоматов общего пользования.

Расчётное количество телефонных номеров для телефонизации планируемого жилищного строительства (квартирный сектор  и  объекты  соцкультбыта)

Таблица 6.6.1.1.

| № п/п | Местположение и тип застройки | Объем нового жилищного строительства (тыс.кв.м общей площади) | Расчетная численность расселяемого населения (тыс. чел.) | Расчётное количество телефонных номеров, шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| II. 1 | В д. Старки (к востоку от существующей застройки) – индивидуальное жилищное строительство | 3,0 | 0,05 | 40 |
| II.2 | Юго-западнее д. Ботово - индивидуальное жилищное строительство | 7,0 | 0,1 | 85 |
|  | Итого: | 10,0 | 0,15 | 125 |

Расчётное количество телефонных номеров для телефонизации квартирного сектора  и  объектов  соцкультбыта (10 %) на территориях существующих сельских населенных пунктов

Таблица 6.6.1.2

| № п/п | Наименование сельских населённых пунктов | Численность населения на 01.01.2015 г., чел. | Расчётное количество телефонных номеров, шт. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | В существующей застройке | Всего в существующей и планируемой застройке |
| I. | Северо-восточный планировочный район |
| 1 | д. Беседы | 17 | 10 | 95 |
| 2 | д. Ботово | 192 | 100 | 185 |
| 3 | д. Старки | 5 | 3 | 43 |
| 4 | д. Стояново | 28 | 17 | 17 |
|  | Всего: | 242 | 130 | 340 |
| II. | Западный планировочный район |
| 1 | д. Афанасово-3 | 94 | 40 | 40 |
| 2 | д. Якимово | 73 | 30 | 30 |
| 3 | с. Макарово | 112 | 55 | 55 |
| 4 | с. Ивановское | 50 | 25 | 25 |
| 5 | хутор Горячевка | 6 | 2 | 2 |
|  | Всего: | 335 | 152 | 152 |
|  | Итого: | 577 | 282 | 492 |

###### Расчётное количество телефонных номеров планируемых объектов  производственно-хозяйственного комплекса с выходом на телефонную сеть общего пользования (ТФОП)

###### Таблица 6.6.1.3

| № п/п | Местоположение | Назначение | Площадь, га | Расчётное количество телефонных номеров, шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | расчётный период | расчётный срок |
| Центральный планировочный район |  |  |  |
| 1 | В продолжение существующей научно-производственной зоны | научно-производственное | 21,7 | - | 10 |
| 2 |  | научно-производственное | 48,6 | - | 20 |
| 3 |  | научно-производственное | 10,8 | - | 10 |
| 4 |  | научно-производственное | 4,0 | - | 5 |
| 5 |  | научно-производственное | 4,6 | - | 5 |
| 6 |  | научно-производственное | 12,5 | - | 10 |
| 7 | Южная часть г. Черноголовки, в районе ул. Проезд № 1 | производственно-складское | 1,9 | 2 | - |
| 8 |  | производственно-складское | 17,9 | 4 | - |
| 9 |  | инженерно-коммунальное | 3,9 | - | 2 |
| 10 | в южной части г. Черноголовки в районе улиц Солнечная, Соединительная и Проезд № 1 | инженерно-коммунальное | 12,9 | - | 5 |
| 11 |  | инженерно-коммунальное | 3,2 | - | 2 |
| Северо-восточный планировочный район |  |  |  |
| 12 | Юго-восточная часть д. Ботово | производственно-складское | 3,3 | - | 2 |
| 13 |  | производственно-складское | 2,3 | - | 2 |
| 14 | Северная часть д. Ботово | инженерно-коммунальное | 1,7 | - | 1 |
| Западный планировочный район |  |  |  |
| 15 | К югу от д. Якимово | производственно-складское | 12,6 | - | 4 |
|  | Итого: | 161,9 | 6 | 78 |

###### Расчётное количество телефонных номеров для установки в основных планируемых учреждениях социально-культурного и коммунально-бытового обслуживания постоянного и временного населения городского округа Черноголовка составит ориентровочно  200 номеров с выходом на телефонную сеть общего пользования (ТФОП)

По результатам произведённых расчётов суммарный прирост телефонной ёмкости на территории городского округа Черноголовка (ТФОП), с учётом незаявленных на стадии разработки генерального плана округа пользователей телекоммуникационными услугами связи и необходимого резерва ёмкости телефонной сети, составит:

― порядка 0,8 тыс. номеров на расчётный срок (2035 год);

― в том числе, около 0,55 тыс. номеров  на расчётный период (2020 год).

Соответственно  прирост  емкости на период с 2021 по 2035 год составит 0,25 тыс. номеров.

Основные  направления развития сети телефонной связи, предлагаемые в генеральном плане,  включают:

― стопроцентную телефонизацию жилфонда в существующей и планируемой застройке;

― при необходимости расширение существующей ёмкости  АТС (новое строительство и дооборудование существующих станций) на базе цифровых технологий (коммутационная техника и линии связи) и поэтапное внедрение новых видов телекоммуникационных  услуг;

― использование  выносных модулей или концентраторов ГАТС, а также радиодоступа для подключения удаленных групп сельских абонентов;

― организацию телефонной связи предприятий, учреждений и организаций, расположенных в жилой застройке, на производственных территориях  и в рекреационных зонах, путем установки цифровых УПАТС необходимой для внутрипроизводственных целей ёмкости, с возможностью частичного выхода на телефонную сеть общего пользования (ТФОП), используя при этом сертифицированное оборудование, совместимое с оборудованием базовых АТС операторов связи.  Расчётная потребность в телефонных номерах для планируемых  объектов капитального строительства производственно-хозяйственного назначения, исходя из заданного числа планируемых рабочих мест, составляет около 0,08 тыс. номеров;

― прокладку на новых линиях связи и замену на существующих трассах медного кабеля на оптоволоконный;

― дальнейшее развитие сети сотовой связи за счёт расширения сетей с использованием ВОЛС, установки дополнительного оборудования на существующие базовые станции, либо увеличения числа вышек.

В соответствии с расчётной потребностью в настоящем генеральном плане предлагается осуществить следующие мероприятия по телефонизации новых объектов капитального строительства:

1. При необходимости расширение телефонной ёмкости существующих АТС операторов телефонной связи города Черноголовки, необходимое по мере ввода объектов капитального строительства.

2. Строительство линейно-кабельных сооружений кабельной канализации связи с докладкой,  при технологической необходимости,  каналов  в существующей канализации.

3. Прокладка на новых линиях связи оптоволоконных кабелей связи  и замена на существующих трассах медного кабеля на оптоволоконный.

4.  Развитие телекоммуникаций на площадках индивидуальной жилой  застройки  и участках дачного строительства Северо-восточного, Центрального и Западного планировочных районов планируется  с учётом телефонизации близрасположенных  сельских населенных пунктов.

В генеральном плане предлагается   создание  на территории  деревень системы  связи с возможностью подключения  радиовещания, телевизионного вещания, телефонной связи, и доступа в сети Интернет каждого  абонента.

Зона действия планируемой системы телекоммуникационных сетей связи должна охватывать все жилые и общественные здания, а также другие здания и объекты, входящие в административную принадлежность объекта.

Построение системы предусматривает  выделение в общественных зданиях  на территории сельских населённых пунктов специального помещения для  размещения технологического оборудования связи, количество и место размещения которых уточняется на стадии разработки рабочей документации.

Подключение к телефонной сети общего пользования (ТФОП) абонентов жилых и административных зданий, объектов соцкультбыта и других предлагается выполнить от АТС г. Черноголовки.

Для протяжки кабелей телевидения в существующей кабельной канализации  должен  предусматриваться  специальный  канал.

5.   Организация телефонной связи в Северо-восточном планировочном районе на территории существующей деревни  Старки и в Западном планировочном районе на территории хутора Горячевка, планируется путём установки универсальных сотовых телефонов-автоматов (формат- GSM),  ввиду малой численности населения и значительной   удалённости этих площадок  от действующих сетей проводной связи.

6. Развитие и строительство объектов телекоммуникационных услуг связи должно осуществляться параллельно с вводом в эксплуатацию жилого фонда.

7. В качестве одного из существующих способов прокладки новых линий связи  предлагается подвеска оптоволоконных линий связи на опорах линий электропередачи, проходящих  вдоль транспортной сети городского округа Черноголовка, в придорожной полосе существующих и проектируемых автомобильных дорог федерального, областного и местного  значения.

8. Для обеспечения связью проектируемой застройки необходимо получить технические условия от операторов  связи, зарегистрированных  в этом районе Московской области и имеющих  соответствующие   лицензии.

Перспективные направления строительства местных волоконно-оптических линий связи (ВОЛС) включают соединительные линии  телефонной связи от узловых  телефонных станций города Черноголовки до территорий,  планируемых в сельских населенных пунктах оптических узлов связи.

Ориентировочная протяженность (по трассе) волоконно-оптических  линий  связи (ВОЛС), планируемых к расчётному сроку с целью развития цифровой телекоммуникационной сети сельских населенных пунктов Центрального, Северо-восточного и Западного планировочных районов, составляет ориентировочно 11,4 км, в том числе на расчётный период 10,7 км.

Количество и ёмкость выносных абонентских модулей определяется заказчиком в процессе детального проектирования. Включение выносных концентраторов в ГТС требует дооборудования технологической части опорных АТС и прокладки соединительных линий связи (ВОЛС).

Окончательный расчёт ёмкости и место установки оборудования определяются на последующих стадиях конкретного проектирования, согласно техническим условиям оператора связи.

В настоящее время и на рассматриваемую перспективу большое значение в обеспечении телефонной связью населения  городского округа Черноголовки   занимает сотовая связь.

Необходимо подчеркнуть, что:

― все  предложения по развитию телекоммуникаций, принятые в генеральном плане основаны на современном уровне технологических решений в области информатики и связи. Однако, с учетом активного появления на рынке новых технологий проводной и беспроводной  связи, предложения генерального плана на период после 2020 года,  могут рассматриваться в перспективе, как неактуальные, устаревшие;

― кабели связи различных ведомств, попадающие под новую застройку, выносятся за  пределы площадки, либо подлежат дальнейшей эксплуатации в соответствии с требованиями эксплуатирующей организации;

― показатели распределения потребной телефонной ёмкости, количество и место установки оборудования, объёмы строительства новой канализации связи и докладки каналов в существующих линейных сооружениях, а также  емкость оптоволоконного кабеля  линий связи определяются  и уточняются на последующих стадиях проектирования,  строго в соответствии с техническими условиями операторов связи;

― в настоящее время продолжается развитие сетей подвижной сотовой связи, что требует дальнейшего расширения сетей при помощи установки дополнительного оборудования на существующие базовые станции или увеличения числа вышек.

6.6.2. Радиофикация. Местное радиовещание

Радиофикация на территории городского округа Черноголовка осуществляется по трем программам из Черноголовского радиоузла радиотрансляционной сети «Ногинской телекоммуникационной компании».

Трансляция передач  для сельских населенных пунктов городского округа осуществляется с ЦСПВ (Центральная станция проводного вещания) г. Ногинска через АСПВ (Автоматическая станция проводного вещания).

Усилительное оборудование АСПВ (2 УПВх5000 Вт) установлено  по адресу: г. Черноголовка,  Институтский проспект.

Развитие сети местного радиовещания в настоящий период осуществляется и в дальнейшем планируется путём  эфирного  способа  вещания.

Развитие сети местного радиовещания на территории городского округа Черноголовка запланировано в соответствии с основными принципами развития проводного вещания в Российской Федерации:

― стопроцентная радиофикация  квартирного сектора с присоединением к действующей радиотрансляционной сети (РТС);

― дальнейшая интеграция проводного и эфирного радиовещания на территории городского округа (в селах и деревнях).

Перспективное количество основных радиоточек, устанавливаемых в новых многоквартирных зданиях и на территориях индивидуальной жилой застройки  составляет в целом по городскому округу:

―    на расчётный срок (2035 год) порядка 0,3 тыс. р.т.т;

―   из них не более 0,1 тыс. р.т.т  приходится на расчётный период (2020 год);

Развитие сети местного радиовещания предполагается:

― в городе Черноголовке на базе существующей сети проводного вещания;

―  на остальной территории городского округа Черноголовка  на базе  эфирного вещания.

Для предварительных расчётов принято ориентировочное количество планируемых квартир и участков ИЖС. Таким образом, расчётные показатели количества радиоточек в новом жилфонде квартирного типа,  также являются ориентировочными.

Мощность усилителей проводного вещания, место и сроки установки оборудования, строительство абонентских линий радиосвязи и другие характеристики РТС, определяются на последующих стадиях проектирования, после уточнения сроков и объемов новой застройки, по техническим условиям «Ногинской телекоммуникационной компании».

Создание в перспективе на территории городского округа Черноголовка цифровой телекоммуникационной сети широкополосного доступа обеспечит  всем абонентам на территории округа возможность пользования  услугами радиовещания по цифровым сетям.

6.6.3. Телевидение

В системе кабельного телевидения (СКТВ) городского округа Черноголовка работает одна головная станция (ГС), на которой осуществляется прием сигналов с эфира и спутников, преобразование, усиление и распределение телесигналов в городскую кабельную сеть.

ГС позволяет транслировать как аналоговые, так и цифровые телевизионные сигналы. В настоящее время транслируется 35 аналоговых телеканалов, включая местный телеканал «Черта», а также около 110 цифровых каналов, в том числе 10 каналов высокой четкости (HDTV). Приемные антенны и оборудование ГС расположены по адресу: Институтский проспект, д.8 (здание УЭ НЦЧ).

Общее число абонентов СКТВ на отчетный период – более 8500  с подключением  всех домов города Черноголовки. Качество телевизионного сигнала по 5-балльной шкале можно оценить на 4-5 баллов.

Особенностью приёма является периодические локальные эфирные помехи на некоторых каналах, обусловленные наличием у абонентов и организаций города несертифицированных средств радиосвязи, излучающих в телевизионном диапазоне.

Для приёма телевизионных сигналов эфирного и спутникового телевидения жители г. Черноголовки и других населённых пунктов городского округа Черноголовка используют  также индивидуальные антенны.  Качество приёма эфирных каналов с Останкинской телебашни можно оценить в 4-5 баллов.

Развитие в г. Черноголовке системы кабельного телевидения (СКТВ) осуществляется на средства оператора СКТВ – ООО «Классика». Проектная ёмкость сети  ООО «Классика» позволяет подключить все вновь строящиеся и проектируемые жилые дома.

Развитие СКТВ идёт в направлении внедрения цифровых пакетов каналов эфирного вещания (DVB-T), в том числе телеканалов высокого разрешения (HDTV), что ведёт к увеличению количества доступных абонентам телеканалов, а также существенно  позволяет повысить их качество.

Головная станция кабельного телевидения должна подключается к эфирным общероссийским каналам, районному телевидению и обеспечивать пользователям подключение пакета спутниковых каналов.

На расчётный период и расчётный срок развития городского округа Черноголовка, также предполагается  введение в СКТВ мультисервисных услуг (видеонаблюдение, телефония, Интернет, видео по запросу, пожарная и охранная сигнализация и т. д.).

Из-за неуверенного приёма сигнала эфирного телевизионного вещания из телецентра «Останкино», население сельских населенных пунктов пользуется услугами спутникового телевидения  путём установки индивидуальных спутниковых и эфирных антенн.

Создание в перспективе на территории городского округа Черноголовка цифровой телекоммуникационной сети широкополосного доступа обеспечит  всем абонентам на территории округа возможность пользования  услугами  цифрового телевидения, наряду с телефонией и выходом в Интнрнет-сеть.

### 6.7. Организация поверхностного стока

Поверхностный сток с селитебных территорий и площадок предприятий является одним из источников загрязнения водных объектов взвешенными веществами и нефтепродуктами. Водным законодательством РФ запрещается сброс в водные объекты неочищенных до установленных нормативов дождевых, талых и поливо-моечных вод, отводимых с селитебных и промышленных территорий. В границах городского округа Черноголовка протекают реки Черноголовка, Загрёбка, Гвоздёнка, Пруженка, Дубёнка, многочисленные речки и ручьи, а также имеются озера и пруды, являющиеся водоприёмниками поверхностного стока.

В условиях интенсивной хозяйственной деятельности на территории городского округа, поверхностный сток, поступающий с селитебной и промышленной территорий, оказывает большое влияние на качество воды. Несмотря на резкое увеличение расхода воды в водотоках в периоды весеннего половодья и летне-осенних дождей, концентрация взвешенных веществ и нефтепродуктов в поверхностном стоке оказывается выше, чем в межень за счёт их выноса талым и дождевым стоками с водосбора.

К обострению проблемы загрязнения приведёт рост расходов поверхностного стока, связанный с намечаемым увеличением площадей застройки в населённых пунктах, и, следовательно, увеличением площадей с твёрдым покрытием, ростом автомобильного парка. Ещё одним аспектом влияния транспорта является зимняя расчистка дорог. Загрязнённый нефтепродуктами и солями снег складируется вдоль дорог и в период снеготаяния является ещё одним загрязнителем поверхностных вод и грунтов.

Основными видами загрязняющих веществ, содержащихся в дождевых и талых сточных водах, являются:

— плавающий мусор (листья, ветки, бумажные и пластмассовые упаковки и др.);

— взвешенные вещества (пыль, частицы грунта);

— нефтепродукты;

— органические вещества (продукты разложения растительного и животного происхождения);

— соли (хлориды, в основном содержатся в талом стоке и во время оттепелей);

— химические вещества (их состав определяется наличием и профилем предприятий).

Концентрация загрязняющих веществ изменяется в широком диапазоне в течение сезонов года и зависит от многих факторов: степени благоустройства водосборной территории, режима её уборки, грунтовых условий, интенсивности движения транспорта, интенсивности дождя, наличия и состояния сети дождевой канализации.

Расчётная концентрация основных видов загрязняющих веществ, согласно 
ТСН 40-302-2001/МО «Дождевая канализация. Организация сбора, очистки и сброса поверхностного стока», составляет:

— в дождевом стоке с территорий жилой застройки ~ 500 мг/л взвешенных веществ и ~ 10 мг/л нефтепродуктов, в талом стоке ~ 1500 мг/л взвешенных веществ и 
~ 30 мг/л нефтепродуктов;

— с магистральных дорог и улиц с интенсивным движением транспорта в дождевом стоке ~ 60 мг/л взвешенных веществ и ~ 50 мг/л нефтепродуктов.

Отвод поверхностного стока с территории жилой зоны города Черноголовка осуществляется закрытой сетью дождевой канализации и открытой сетью в других населённых пунктах. С территории институтов РАН поверхностный сток по водостокам, проложенным по территории институтов, поступает в городскую сеть дождевой канализации без очистки. Общая протяжённость существующей сети дождевой канализации около 20 км, в том числе магистральных коллекторов 12 км с насосными станциями перекачки.

Для защиты заглубленных частей зданий, сооружений и подземных коммуникаций на территории научно–производственной зоны проложен кольцевой дренаж отдельных зданий. Отвод из систем дренажа осуществляется самотёком и с помощью насосных станций перекачки поступает в систему дождевой канализации города.

В условиях интенсивной хозяйственной деятельности на водосборе рек поверхностный сток с селитебной и промышленной территорий играет большую роль в формировании качества воды. Концентрация загрязняющих веществ в поверхностном стоке изменяется в широком диапазоне в течение сезонов года и зависит от многих факторов: степени благоустройства водосборной территории, режима уборки, грунтовых условий, интенсивности дождя, интенсивности движения транспорта. Для городского округа характерно значительное поступление загрязняющих веществ от автотранспорта.

Отсутствие организованного отвода поверхностного стока является причиной затопления пониженных участков, проезжих частей улиц, снижения несущей способности грунтов. Основная задача организации поверхностного стока – сбор и удаление поверхностных вод с селитебных территорий, защита территории от подтопления поверхностным стоком, поступающим с верховых участков, обеспечения надлежащих условий для эксплуатации селитебных территорий, наземных и подземных сооружений.

Низкий уровень благоустройства территорий, отсутствие организованного поверхностного стока, либо фрагментарной сети под воздействием природно-техногенных факторов – одна из причин проявления негативных инженерно-геологических процессов:

— подтопления заглубленных частей зданий;

— заболачивания территории;

— снижения несущей способности грунта;

— морозного пучения;

— возникновения оползней.

Предупреждение возможности образования таких негативных процессов заложено в развитии дождевой канализации каждого населённого пункта.

В генеральном плане городского округа представлены принципиальные решения по организации поверхностного стока для улучшения экологического состояния водных объектов, на водосборных площадях которых находится существующая и планируемая застройка. Тип сети дождевой канализации принимается как закрытый, так и открытый в зависимости от характера застройки и требуемой степени благоустройства. Отвод поверхностных стоков с территории многоэтажной, малоэтажной и индивидуальной застройки предлагается осуществить дождевой канализацией закрытого типа. Поверхностный водоотвод с территории дачной застройки – дождевой канализацией открытого типа. С водосборных площадей менее 20 га, имеющих самостоятельный выпуск в водоприёмник, и не имеющих каких-либо активных источников загрязнения, допускается сбрасывать отводимый поверхностный сток без очистки (ТСН 40-302-2001 «Дождевая канализация. Организация сбора, очистки и сброса поверхностного стока»).

По условиям рельефа территория городского округа разбита на водосборные бассейны, в каждом из которых предлагается строительство сети дождевой канализации с размещением очистных сооружений поверхностного стока на выпусках. Такое решение позволит избежать строительства комплекса очистных сооружений большой производительности, требующие отвода площадей больших размеров и прокладки коллекторов, работающих в самотечно-напорном режиме, для чего потребуется создание регулирующих ёмкостей, строительство насосных станций перекачки.

Всего по городскому округу запланировано 16 комплексов очистных сооружений поверхностного стока, в том числе 7 комплексов в городе Черноголовка.

Выбор инженерных мероприятий по защите территории от подтопления возможен на основании инженерно-геологических изысканий на территории городского округа и должен уточняться на последующих стадиях проектирования.

Сброс поверхностного стока с территорий автозаправочных станций, гаражных комплексов возможен в водотоки только после предварительной очистки на локальных очистных сооружениях поверхностного стока. Поверхностный сток, поступающий непосредственно в водный объект с мостовых переходов автодорог через водные преграды, должен проходить обязательную очистку на локальных очистных сооружениях.

Поверхностный сток с территорий предприятий I группы допускается сбрасывать в общую сеть дождевой канализации без очистки. С территории предприятий II группы, содержащие специфические примеси с токсическими свойствами, должны проходить предварительную очистку на локальных очистных сооружениях.

При разработке схемы отведения и очистки поверхностного стока с промышленных площадок необходимо учесть источники, характер и степень загрязнения территории, размеры, конфигурацию и рельеф водосборного бассейна, наличие свободных площадей для строительства очистных сооружений и др. Выбор схемы отведения и очистки поверхностного стока осуществляется на основании оценки технической возможности и экономической целесообразности следующих мероприятий:

— использование очищенного поверхностного стока в системах технического водоснабжения;

— локализация тех участков производственных территорий, на которых возможно попадание на поверхность специфических загрязнений, с отводом стока в производственную канализацию или после их предварительной очистки – в дождевую сеть;

— раздельное отведение поверхностного стока с водосборных площадей, отличающихся по характеру и степени загрязнения территорий;

— самостоятельной очистки поверхностного стока.

Очищенный поверхностный сток может использоваться в системах производственного водоснабжения. В этом случае целесообразно после аккумулирования и отстаивания направлять поверхностный сток для дальнейшей очистки и корректировки ионного состава на сооружения водоподготовки.

Отведение поверхностного стока с селитебных территорий и территорий предприятий в водные объекты должно производиться в соответствии с положениями Федерального закона от 10 января 2002 г. № 7 «Об охране окружающей среды», требованиями СанПиН 2.1.5.980-00 «Водоотведение населённых мест, санитарная охрана водных объектов. Гигиенические требования к охране поверхностных вод», а также с учётом специфических условий его формирования: эпизодичности выпадения атмосферных осадков, интенсивности процессов снеготаяния, резкого изменения расходов и концентрации стоков во времени, зависимости химического состава от функционального назначения и степени благоустройства территории.

На очистные сооружения должна отводиться наиболее загрязнённая часть поверхностного стока, образующегося в период выпадения дождей, таяния снега и мойки дорожных покрытий, т.е. не менее 70 % годового стока для селитебной территории и территорий предприятий, близких к ним по загрязнённости, и весь объём стока с предприятий, территория которых может быть загрязнена специфическими веществами с токсическими свойствами или значительным количеством органических веществ. При этом согласно СанПиН 2.1.5.980-00, отведение поверхностного стока с промышленных площадок и жилых зон через дождевую канализацию должно исключить поступление в неё бытовых сточных вод и промышленных стоков.

Степень очистки поверхностного стока, поступающего с селитебной и промышленной территорий, определяется условиями приёма его в системы водоотведения населённых пунктов или условиями выпуска в водные объекты. Выбор метода очистки поверхностного стока, а также тип и конструкция очистных сооружений определяются их производительностью, необходимой степенью очистки по приоритетным показателям загрязнения и гидрогеологическими условиями, наличием территории под размещение, рельефом местности.

Местоположение очистных сооружений и расход дождевых вод, направляемый на очистку, а также трассировку сети дождевой канализации необходимо уточнить при разработке «Расчётной схемы дождевой канализации» городского округа. При разработке схем дождевой канализации необходимо учитывать объём поверхностного стока, поступающего с планируемых территорий и существующей застройки, расположенных на общей для них водосборной площади.

При размещении очистных сооружений поверхностного стока должен быть выдержан размер санитарно-защитной зоны в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов». Для сброса очищенного поверхностного стока необходимо получить разрешение в соответствии с Водным кодексом РФ, Постановлением Правительства РФ от 30.12.06 № 844 «О порядке подготовки и принятия решения о предоставлении водного объекта в пользование» и приказом Министерства природных ресурсов РФ от 14.03.07 № 56 «Об утверждении типовой формы решения о предоставлении водного объекта в пользование».

Расчётный расход поверхностных сточных вод и суточный объём талых вод, направляемые на очистные сооружения представлены в таблице  6.7.1. Среднегодовой объём дождевых вод, поступающий с территорий планируемого размещения объектов строительства жилого назначения, промышленного, инженерно-коммунального назначения представлен в таблицах  6.7.2 и  6.7.3.

Ориентировочный объём поверхностного стока от расчётного дождя и суточный объём талых вод в середине снеготаяния, поступающие на планируемые очистные сооружения

Таблица  6.7.1

| № оч. соор. | Местоположение | Расчётный период 2020 год | Расчётный срок 2035 год (включая расчётный период) | Водоприемник |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Территория, га | Расход дождевых вод, тыс. м3/час | Суточный объём талых вод, тыс. м3/сут. | Территория, га | Расход дождевых вод, тыс. м3/час | Суточный объём талых вод, тыс. м3/сут. |  |
| 1 | с. Ивановское | 5,4 | 0,0 | 0,4 | 5,4 | 0,0 | 0,4 | река Гвоздёнка |
| 2 | с. Макарово | 35,0 | 0,3 | 2,5 | 64,0 | 0,5 | 4,5 | река Пруженка |
| 3 | г. Черноголовка (северо-восточный планировочный район) | 130,0 | 2,6 | 9,1 | 145,0 | 2,9 | 10,2 | р. Загрёбка |
| 4 | г. Черноголовка (центральная часть) | 170,0 | 2,7 | 11,9 | 260,0 | 4,2 | 18,2 | река Черного-ловка |
| 5 | г. Черноголовка (центральная часть) | 10,0 | 0,1 | 0,7 | 45,0 | 0,5 | 3,2 | река Черного-ловка |
| 6 | г. Черноголовка (центральная часть) | 40,0 | 0,8 | 2,8 | 40,0 | 0,8 | 2,8 | Река Черного-ловка |
|  | Итого | 390,5 | 6,5 | 27,4 | 559,4 | 8,9 | 39,3 |  |

Среднегодовой объём дождевых и талых вод, поступающий с территорий планируемого размещения объектов строительства жилого назначения на территории городского округа Черноголовка

Таблица  6.7.2

| № п/п | Местоположение и тип застройки | Территория, га | Среднегодовой объём дождевых и талых вод тыс. м3/год |
| --- | --- | --- | --- |
| II. 1 | В д. Старки (к востоку от существующей застройки) – индивидуальное жилищное строительство (р.с.) | 2,8 | 4,0 |
| II.2 | Юго-западнее д. Ботово - индивидуальное жилищное строительство (р.с.) | 6,7 | 9,5 |
|  | Итого: | 9,5 | 13,5 |

Среднегодовой объём дождевых и талых вод, поступающий с территорий планируемого размещения объектов строительства производственного, коммунально-складского и транспортного назначения на территории городского округа

Черноголовка

Таблица  6.7.3

| № п/п | Местоположение | Назначение | Площадь, га | Среднегодовой объём дождевых и талых вод тыс. м3/год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | расчётный период | расчётный срок |
| Центральный планировочный район |  |  |  |
| 1 | В продолжение существующей научно-производственной зоны | научно-производственное | 21,7 | - | 88,7 |
| 2 |  | научно-производственное | 48,6 | - | 198,6 |
| 3 |  | научно-производственное | 10,8 | - | 44,1 |
| 4 |  | научно-производственное | 4,0 | - | 16,3 |
| 5 |  | научно-производственное | 4,6 | - | 18,8 |
| 6 |  | научно-производственное | 12,5 | - | 51,1 |
| 7 | Южная часть г. Черноголовки, в районе ул. Проезд № 1 | производственно-складское | 1,9 | 7,8 | - |
| 8 |  |  | 17,9 | 73,2 | - |
| 9 |  | инженерно-коммунальное | 3,9 | - | 15,9 |
| 10 | Южная часть г. Черноголовки в районе улиц Солнечная, Соединительная и Проезд № 1 | инженерно-коммунальное | 12,9 | - | 52,7 |
| 11 |  |  | 3,2 | - | 13,1 |
| Северо-Восточный планировочный район |  |  |  |
| 12 | Юго-Восточная часть д. Ботово | производственно-складское | 3,3 | - | 13,5 |
| 13 |  | производственно-складское | 2,3 | - | 9,4 |
| 14 | Северная часть д. Ботово | инженерно-коммунальное | 1,7 | - | 6,9 |
| Западный планировочный район |  |  |  |
| 15 | К югу от д. Якимово | производственно-складское | 12,6 | - | 51,5 |
|  | Итого: | 161,9 | 80,9 | 580,8 |

Общий среднегодовой объём дождевых и талых вод оценивается в 129,1 тыс. м3/год на расчётный период и 640,9 тыс. м3/год на расчётный срок.

Современная транспортная нагрузка на дороги требует постоянного ухода за дорожным полотном зимой. В процессе зимней уборки улиц возникает необходимость утилизации значительных объёмов загрязнённого снега.

Наиболее экономичным способом утилизации вывозимого с проезжих частей улиц снега является его складирование с последующим естественным таянием. Для естественного таяния снега характерным является значительная продолжительность периода таяния и постепенный отток талых вод небольшими расходами. В связи с этим реальной схемой является очистка талых вод фильтрованием через устроенные фильтры. При таянии снега на водонепроницаемой площадке или в специально организованной ёмкости можно организовать достаточно длительное отстаивание и фильтрование талой воды, очищающее воду от загрязнений.

На расчётный период предусмотрено:

— ликвидация выпуска неочищенного поверхностного стока в р. Черноголовка;

— строительство четырёх комплексов очистных сооружений поверхностного стока в городе Черноголовка;

— строительство двух комплексов очистных сооружений поверхностного стока в с. Ивановское;

— строительство одного комплекса очистных сооружений поверхностного стока в с. Макарово;

— строительство закрытой и открытой сети дождевой канализации и коллекторов, направляющих сток на очистные сооружения.

На расчётный срок предусмотрено:

— строительство одного комплекса очистных сооружений поверхностного стока в д. Афанасово-3;

— строительство двух комплексов очистных сооружений поверхностного стока в д. Якимово и вблизи неё;

— строительство одного комплекса очистных сооружений поверхностного стока в д. Беседы;

— строительство двух комплексов очистных сооружений поверхностного стока в д. Ботово;

— строительство трёх комплексов очистных сооружений поверхностного стока в г. Черноголовка;

— строительство открытой и закрытой сети и коллекторов дождевой канализации, направляющих сток на очистные сооружения.

# 7. Прогноз состояния окружающей среды

7.1. Атмосферный воздух

На территории городского округа Черноголовка объем выбросов загрязняющих веществ от стационарных источников является одним из самых низких в Подмосковье. Годовое поступление загрязняющих веществ в расчёте на одного жителя города в 4 раза ниже, чем в городском округе Подольск, в 4,4 – 4,8 раз ниже, чем в целом по Ногинскому району, почти в 10 раз ниже, чем в целом по Московской области, что обусловлено спецификой производственной деятельности г. Черноголовки как наукограда.

В пределах городского округа преобладают предприятия и организации с выбросами менее 10 т/год. Среди организаций научного профиля наибольшее количество загрязняющих веществ в атмосферу поступает от источников ФГУП УЭ НЦЧ и центральной котельной (ул. Техническая), среди остальных предприятий – от ЗАО «Группа предприятий ОСТ».

Особенностью выбросов в атмосферу на территории города Черноголовка является значительное разнообразие специфических веществ, поступающих от опытно-экспериментальных производственных участков научных институтов: в среднем 20 – 26 ингредиентов, а в выбросах ФГУП ЭЗАН – 60 ингредиентов. Тем не менее, согласно отчетной документации, доля массовых загрязнителей составляюет до 85 – 86%.

На всех котельных городского округа Черноголовка в качестве топлива используется газ, что определяет относительно небольшой выброс продуктов сгорания. Результатами расчётов рассеивания выбросов от котельной ФГУП УЭ НЦЧ – единственной крупной котельной в границах муниципального образования, приведённых в Проекте ПДВ, установлено, что ни по одному из загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу, не наблюдается превышений ПДК не только на границе СЗЗ, но и в любой точке пространства.

Анализ информации, полученной от предприятий и организаций города, показал, что при рассеивании выбросов от стационарных источников на границах установленных СЗЗ и за их пределами (а для большинства организаций – и в пределах СЗЗ) не отмечается превышений уровней ПДК для выбрасываемых веществ и соединений.

Основная часть загрязняющих веществ поступает в атмосферный воздух от автомобильного транспорта. В пределах города Черноголовка выбросы в атмосферу от автотранспорта составляют 870 – 1060 тонн (около 32 % от общей массы выбросов по городскому округу). В западной части ГО от транспорта, движущегося по федеральным автодорогам, в атмосферу попадает 850-1000 тонн загрязняющих веществ в год (31% от всех автомобильных выбросов). В восточной части территории выбросы от транспорта составляют 1010 – 1250 тонн в год (около 37 %).

В пределах расчётного срока генерального плана предусматриваются следующие изменения в производственном комплексе городского округа Черноголовка:

– размещение производственно-складских объектов не выше 4 класса опасности в юго-восточной части д. Ботово и вблизи д. Якимово, на высвобождающихся площадях молочно-товарных ферм;

– расширение зон производственно-складских и коммунальных объектов в южной части г. Черноголовка, в районе ул. Соединительной и Проезда № 1;

– размещение зоны производственно-складских объектов в институтской части города, между ул. Академика Осипьяна, ул. Технической и Северным проездом;

– размещение зоны научно-производственных учреждений у восточной границы города, на участке леса к юго-востоку от территории ИПХФ РАН;

– интенсификация использования территорий научно-производственных организаций с проведением реконструкции существующих предприятий, а также размещением на свободных участках новых объектов;

Планируемые складские объекты не будут оказывать заметного влияния на состояние атмосферного воздуха. Вклад в загрязнение воздуха от новых производственных и складских объектов и гаражей требуется определить расчётным путём на стадии проекта планировки.

Размещение предприятий-арендаторов научного и производственного профиля на территориях научно-исследовательских институтов возможно лишь при наличии разработанных Проектов предельно-допустимых выбросов для учёта вклада каждого конкретного предприятия в общую сумму выбросов.

В пределах расчётного периода на территории городского округа планируется увеличение мощности котельной ФГУП УЭ НЦЧ РАН путём ввода в действие двух новых котлов. Однако негативного воздействия на жилые зоны города оказываться не будет, т.к. котельная расположена на значительном удалении от них.

Генеральным планом намечается увеличение численности населения городского округа до 26 тыс. чел. Размещение дополнительных автономных источников тепла, обслуживающих новую жилую застройку (крышных и встроенно-пристроенных газовых котельных), существенного вклада в загрязнение воздушного бассейна не внесёт, т.к. все они имеют небольшую мощность и в качестве топлива будут использовать природный газ. Проектная документация на размещаемые объекты должна содержать разработанный Проект предельно-допустимых выбросов в атмосферу (Проект ПДВ) с определением величины санитарно-защитной зоны расчётным путём.

Наиболее существенный вклад в загрязнение атмосферного воздуха ожидается от развития транспортной инфраструктуры городского округа и увеличения интенсивности движения.

Развитие магистралей улично-дорожной сети в границах городского округа должно обеспечить прохождение возрастающих автомобильных потоков и обслуживание населения в условиях увеличивающегося количества используемых автомобилей. Стабилизацию и последующее улучшение экологической обстановки, связанной с воздействием автотранспортного комплекса в пределах расчётного срока можно обеспечить при помощи реализации предлагаемых планировочных решений, а также прогнозируемых положительных последствий от применения мероприятий по технической модернизации транспортных средств.

С целью снижения воздействия выбросов увеличивающегося на перспективу транспортного потока на жилые кварталы Черноголовка и усадебную застройку д. Якимово генпланом предусматривается в пределах расчётного периода строительство обхода наиболее загруженной трассы Ногинск – Боровково – Стромынь – Крест (участка дороги А-103 «Щёлковское шоссе – МБК»). Это позволит вывести транзитный транспорт из населённых пунктов городского округа и снять транспортную нагрузку с магистральной сети улиц и дорог города.

Влияние крупных планируемых и реконструируемых транспортных магистралей ЦКАД и А-107 ММК на жилые зоны городского округа с точки зрения загрязнения воздуха не будет существенным вследствие значительной удалённости от них.

Комплекс мероприятий, подлежащих полномасштабной реализации по всему автомобильному парку, а не отдельным его секторам, с учетом реализации генерального плана и других мероприятий, сочетает в себе:

– улучшение качества топлива и материалов;

– применение альтернативных видов топлива;

– широкое применение в конструкциях транспортных средств современных способов нейтрализации вредных веществ в выбросах;

– повышение технического уровня автомобилей и обновление автотранспортного парка.

Переход на улучшенное качество топлива будет осуществляться поэтапно. Согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 12 октября 2005 г. № 609 «Об утверждении специального технического регламента «О требованиях к выбросам автомобильной техникой, выпускаемой в обращение на территории Российской Федерации, вредных (загрязняющих) веществ» существует план введения в действие новых нормативов по выбросам загрязняющих веществ.

С января 2010 года в России введен стандарт «Евро-3», предполагалось внедрение в  2010 году – «Евро-4», с 2014 года – «Евро-5». Правительство РФ приняло в 2008 г. технический регламент «О требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и топочному мазуту», согласно которому с 1 января 2009 года в России производство бензина и дизельного топлива предусмотрено классом не ниже стандарта Евро-3, а с 2010 г – не ниже стандарта класса 4. В составе бензина стандарта "Евро-3", согласно ГОСТ Р 51866-2002 (EH 228-99) "Топлива моторные. Бензин неэтилированный. Технические условия", содержание серы не должно превышать 150 мг/кг, бензола - не более 1%, содержание ароматических и олефиновых компонентов не должно превышать 42% и 21% соответственно.

В бензине и дизельном топливе класса Евро-4 содержание серы должно быть снижено еще в три раза (не более 50 мг/кг). Применение свинцовых присадок в России запрещено с 2003 г., хотя на территории Москвы и Московской области этот запрет начал действовать раньше.

В России сейчас основная масса производства автомобильного топлива перестроена на Евро-3 и Евро-4. Переход на Евро-4 был запланирован с 1 января 2010 года, но сроки были перенесены сначала на 2012 год, затем на 2014 год. Таким образом, до 31 декабря 2012 года еще действовал стандарт Евро-2, а с 1-го января 2013 экологический стандарт всего производимого топливо обязан соответствовать требованиям не ниже Евро-3. Полный переход на топливо стандарта Евро-4 в России запланирован на начало 2015 года, включая солярку.

Установки для производства топлива стандарта «Евро-4» и выше имеются сейчас, в частности, на Московском и Рязанском НПЗ и производят топливо для нужд Московского региона. При этом следует также учитывать наблюдающееся стремление крупных нефтяных компаний соответствовать требованиям стандартов, в том числе и экологических. Например, с мая 2014 года вся сеть автозаправочных станций «Шелл» в России полностью перешла на реализацию топлива класса Евро-5.

В странах Европейского союза уже несколько лет действует стандарт «Евро-5» (с 2009), с сентября 2014 г. вводится новый стандарт выбросов для пассажирских автомобилей и легких грузовиков малой грузоподъемности («Евро-6»), ужесточающий удельные выбросы оксидов азота и углеводородов, а также охватывающий некоторые парниковые газы.

Другая сторона стандарта – нормирование удельных выбросов от транспортных средств. В целом «Евро-3» – это снижение уровня выбросов оксида углерода (СО), оксидов азота (NOx), углеводородов (СН), а также твердых частиц (для дизельных двигателей), по сравнению со старыми двигателями класса «Евро-2» на 20-40 процентов. «Евро-4» определил дальнейшее снижение эмиссии основных загрязнителей, практически в 2 раза по сравнению с «Евро-3». В списках требований «Евро-5» предусмотрено также уменьшение пробеговых выбросов автомобилей оксидов азота на 25-30%, а твердых частиц (сажи) – в 10 раз. В целом, в России уже действует стандарт выбросов для двигателей «Евро-4», не отличающийся от применявшегося в Европе, но имеются некоторые отличия в технической реализации, заставляющей «подтягивать» современный российский автомобиль до минимально необходимых стандартных условий тестирования.

Поскольку средний срок службы автомобиля составляет 6 – 7 лет, а по экспертным оценкам, при ежегодной продаже в России около 2.7 млн и все расширяющейся практике замены автомобиля после срока гарантийного обслуживания (в среднем 3 года), к расчётному сроку в составе легкового автопарка будут преобладать экологически менее вредные машины, выбросы которых в разы меньше эксплуатируемых в настоящее время.

Оценка выбросов от автотранспорта на магистралях и уличной сети в границах территории городов производится по действующим документам: «Методика расчётов выбросов в атмосферу загрязняющих веществ автотранспортом на городских магистралях» (Москва, Министерство транспорта РФ, 1997 г.) и «Методика определения выбросов автотранспорта для проведения сводных расчётов загрязнения атмосферы городов» (Москва, Госкомэкология, 1999). Обе схемы реализуют подход с использованием пробеговых выбросов загрязняющих веществ, определенных по результатам испытаний отечественного транспорта в НАМИ и других организациях, со значениями, значительно превышающими аналогичные стандарты Евро (Рис. 7.1.1.и 7.1.2).

Рис. 7.1.1. Пробеговые выбросы (г/км) оксида углерода и оксидов азота от автотранспортных средств, установленные стандартами ЕС и нормативами России (1, 2)

Рис. 7.1.2. Пробеговые выбросы (г/км) суммы углеродов и оксидов азота (слева) и твердых частиц (сажи) от автотранспортных средств, установленные стандартами ЕС и нормативами России (1, 2)

В настоящее время около 30 % российского автопарка (включая импортированные иномарки) имеют срок эксплуатации менее 5 лет и соответствуют стандарту не ниже «Евро-3». По заявлению Объединения автопроизводителей России с 1 января 2008 г. отечественная промышленность полностью перешла на выпуск автомобилей в соответствии со  стандартами  «Евро-3».

Закон о переходе на новый стандарт «Евро-5» для класса новых двигателей вступил в силу 1 января 2014 года, однако не все производители перешли на выпуск новых двигателей, используя существующую сертификацию уже выпускаемых моделей. Также, в соответствии с законом и правилами Таможенного Союза с 1 января 2014г. автомобильные двигатели внутреннего сгорания, импортируемые на территорию России, должны быть не ниже экологического стандарта "Евро-5" (экологического класса). Это создает предпосылки для уменьшения выбросов от автотранспорта на территории городов при стабилизации количества автотранспорта и улучшении качества дорожной сети.

Согласно имеющимся прогнозам, к 2020 г. выбросы в среднем на единицу транспорта уменьшатся, в зависимости от загрязняющего вещества – в 10 – 25 раз для легковых автомобилей, в 25 – 30 раз – для грузовиков с бензиновыми двигателями и в 5 – 20 раз – для дизельных грузовых автомобилей. Кроме того, свою положительную роль сыграет увеличение доли дизельных легковых автомобилей класса «Евро-4» и «Евро-5» в общем количестве личного и общественного транспорта.

Принципиальными планировочными решениями в сфере развития транспортной инфраструктуры на территории городского округа на расчётный период являются:

– строительство нового участка автомобильной дороги А-103 (Щёлковское шоссе) от пересечения с автомобильной	 дорогой А-107 ММК до южного въезда в город, в обход пересечений с железной дорогой, что увеличит пропускную способность дороги и снизит экологическую нагрузку выбросов автотранспорта, по сравнению с существующим положением;

– строительство объездного участка магистрали А-103 западнее жилых районов города Черноголовка с выходом на трассу «Ногинск – Боровково – Стромынь – Крест», позволяющего стабилизировать выбросы транспорта в городе, выводя транзитный поток за границы жилых кварталов;

– строительство в створе ул. Луговой планируемой магистральной улицы районного значения для организации транспортного обслуживания планируемого микрорайона в юго-западной части города.

Эти меры позволят перераспределить потоки транспорта, стабилизировать к 2020 г. загрузку городских (немагистральных) улиц в условиях роста количества индивидуального (в основном, легкового) транспорта. Тем не менее, по сравнению с 2014 г., интенсивность движения транспорта по некоторым улицам, в основном центральным, возрастет к 2020 г. в 1,4 – 1,7 раза.

Качественные изменения состава транспорта и прогнозируемые изменения интенсивности транспорта (при росте числа автомашин) в целом приведут к уменьшению количества выбросов от передвижных источников на территории городского поселения. Расчетные данные о выбросах были получены с учётом того, что к 2020 г. все автомобили и используемое топливо будут соответствовать стандарту «Евро-3» и «Евро-4» («Рекомендации по разработке раздела ООС ТЭО строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования», М., ЦНИИП градостроительства, 1992 г.).  При планируемом введении нового стандарта «Евро-4» на территории России после 2010 г., можно ожидать к концу проектного периода еще более низких уровней выбросов на автодорогах округа, даже при росте частного и муниципального автопарка.

Общий годовой выброс от автотранспорта при реализации планировочных решений и соответствии автопарка стандартам не ниже «Евро-4» на  конец расчётного периода (2020 г.) ориентировочно уменьшится по оксидам азота – в 25 – 27 раз, по углеводородам – в 20 – 22 раз, по СО – в 12 – 16 раз, по оксидам серы – в 10 раз.

Общими мероприятиями для муниципального и производственного уровней управления, оказывающими положительное влияние на качество воздуха, должны стать следующие:

– повышение качества технического обслуживания и ремонта автотранспорта, развитие сети мастерских и предприятий по техническому обслуживанию автопарка;

– обновление автопарка, модернизация и улучшение технической оснащенности автотранспортных предприятий;

– рационализация перевозок и организации логистических процессов, ограничение организации автотранспортных узлов и предприятий внутри жилых зон и в непосредственной близости от них;

– формирование зелёных насаждений вдоль дорог.

Рациональная организация транспортного движения на улицах г. Черноголовки также может внести свой вклад в уменьшение нагрузки на атмосферы: так, согласно исследованиям в ходе программы борьбы с выбросами, влияющими на изменение климата, рациональная регулировка светофоров в японских городах позволила сократить объем выбросов углеродсодержащих газов на величину от 6% до 60%, что также возможно и для загрязняющих веществ.

В соответствии с «Рекомендациями по учету требований по охране окружающей среды при проектировании автомобильных дорог и мостовых переходов» (Министерство транспорта РФ, 1995 г.), снижение концентраций загрязняющих веществ защитными сооружениями достигает величин, приведённых в таблице 7.1.1.

Снижение концентраций загрязнений различными типами защитных сооружений и зеленых насаждений

Таблица 7.1.1.

| Мероприятия | Снижение концентрации %% |
| --- | --- |
| Один ряд деревьев с кустарником высотой до 1,5 м на полосе газона 3-4 м | 10 |
| Два ряда деревьев без кустарника на газоне 8-10 м | 15 |
| Два ряда деревьев с кустарником на газоне 10-12 м | 30 |
| Три ряда деревьев с двумя рядами кустарника на полосе газона 15-20 м | 40 |
| Четыре ряда деревьев с кустарником высотой 1,5 м на полосе газона 25-30 м | 50 |
| Сплошные экраны, стены зданий высотой более 5 м от уровня проезжей части | 70 |
| Земляные насыпи, откосы при прокладывании дороги в выемке при разности отметок от 2 до 3 м | 50 |
| То же, 3-5 м | 60 |
| То же, более 5 м | 70 |

В период до достижения расчётного периода возможны проблемы в транспортной сфере, связанные с ростом автомобильного парка города, который в последние годы в центральных районах России зачастую обгоняет прогнозы, и, соответственно, с ростом интенсивности движения на городских улицах до ввода новых магистралей и обходного участка дороги А-103. При этом формирования значительных зон загазованности не прогнозируется даже вдоль отдельных дорог. К концу расчётного периода, в результате внедрения планировочных решений и вследствие улучшения технических характеристик транспорта, а также стабилизации транспортной загрузки уличной сети прогнозируется уменьшение автомобильных выбросов и улучшение ситуации с загрязнением воздуха вдоль дорог. На расчётный срок, при прогнозе роста численности населения, повышении его мобильности, увеличении количества объектов торговли и досуга, объём выбросов автотранспорта может возрасти. Компенсирующими мерами при борьбе с загрязнением воздуха от автотранспорта могут быть: развитие общественного транспорта, в том числе – на газовом топливе, рост доли автомобилей с гибридными двигателями, с новыми двигателями класса «Евро-6» и выше, рост стоимости топлива, изменение характера производственной деятельности населения, ведущее к уменьшению потоков суточной миграции работников, и другие.

Таким образом, при соблюдении необходимых санитарно-гигиенических и экологических нормативов развитие инфраструктуры в городском округе с учётом предложенных природоохранных мероприятий в целом не ухудшит состояние воздушного бассейна, а по некоторым параметрам даже улучшит. При предъявлении к существующим и строящимся дорогам и предприятиям жёстких обоснованных природоохранных требований и надлежащем контроле со стороны уполномоченных органов, воздействие выбросов от планируемых объектов будет экологически безопасным, т.е. не превысит гигиенических нормативов.

7.2.  Санитарно-защитные зоны

На территории городского округа Черноголовка размеры санитарно-защитных зон от предприятий и коммунальных объектов до жилой застройки в основном соблюдаются. Территории институтов РАН расположены преимущественно в северной части города, среди лесов приписного лесничества ИПХФ РАН, в результате чего практически не оказывают негативного воздействия на жилые зоны. Коммунально-складская (КСЗ) и промышленная (ЗАО «Группа предприятий ОСТ») зоны г. Черноголовки расположены в южной части города, на значительном удалении от кварталов жилой застройки.

Исключение составляют:

– территория детского сада по ул. Третьей, частично попадающая в СЗЗ от ИПХФ РАН и граничащая с ГСК-3 «Восток»;

– два жилых дома по ул. Коммунальной на юге г. Черноголовки, расположенные в пределах 100-метровой санитарно-защитной зоны от предприятий коммунально-складской зоны;

– северо-восточная часть СНТ «Виктория», расположенная в СЗЗ от «ЗАО Группа предприятий ОСТ»;

– западная часть территории, занимаемой СНТ, расположенная в СЗЗ от очистных сооружений ФГУП «УЭ НЦЧ РАН»;

– юго-западная окраина д. Якимово, расположенная в СЗЗ от фермы КРС;

– южная часть д. Ботово, расположенная в СЗЗ от фермы КРС;

– участок индивидуальной жилой застройки в западной части д. Макарово, расположенный в СЗЗ от очистных сооружений (150 м).

Проекты сокращения СЗЗ от объектов, конфликтующих с жилой застройкой, не разрабатывались. Исследования, периодически проводимые ФФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по Московской области» в г. Электросталь, Ногинском районе, не выявили превышений допустимых концентраций ни по одному веществу на территориях санитарно-защитных зон. Результатами расчётов рассеивания выбросов от котельной ФГУП УЭ НЦЧ, приведённых в проекте ПДВ, установлено, что ни по одному из загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу, не наблюдается превышений ПДК не только на границе СЗЗ, но и в любой точке пространства.

На расчётный период в пределах городского округа Черноголовка ожидается увеличение селитебной территории за счёт строительства нового жилья. В городе Черноголовке жилищное строительство будет осуществляться преимущественно на свободных территориях. Новые площадки жилищного строительства расположены на достаточном удалении от промышленных и коммунально-складских зон и не должны затрагиваться санитарно-защитными зонами предприятий. При застройке квартала малоэтажного жилья в районе улицы Солнечной следует предусмотреть 50-метровый разрыв до территории существующего объекта транспортного обслуживанияи 50-метровый разрыв до территории коммунальной зоны.

Размеры санитарно-защитных зон существующих и планируемых объектов теплоснабжения, которые будут обслуживать новую жилую застройку, а также величина санитарного разрыва от наземных гаражей-стоянок и паркингов закрытого типа должна определяться расчётным путём.

Увеличение мощности котельной ФГУП УЭ НЦЧ РАН не повлияет на величину санитарно-защитной зоны от котельной (300 м).

В отношении существующей капитальной жилой застройки, расположенной в санитарно-защитной зоне от предприятий коммунально-складской зоны (ООО ОСТ-Мастер», ЗАО «Центрспиртпромпереработка» и др.) по ул. Коммунальной, необходима разработка проекта сокращения СЗЗ, обоснованного расчётами рассеивания загрязняющих веществ и замерами уровней шума, подтверждёнными натурными исследованиями качества атмосферного воздуха и замерами уровня шума в течение года.

На территории города Черноголовки не планируется размещения новых предприятий с классом опасности выше четвёртого. В соответствии с этим, новые научно-производственные объекты, размещение которых предусмотрено на территории 18 га в юго-восточной части, на основании СанПиН 2.2.1/2.1.1-1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» (новая редакция) должны иметь размеры санитарно-защитных зон не более 100 м. Учитывая, что данная территория непосредственно граничит на востоке с территорией СНТ «Ветеран армии», следует предусмотреть размещение cо стороны СНТ складских объектов пятого класса опасности и организовать санитарно-защитную зону от них за счёт  собственной территории предприятия.

На территории города в северо-восточной его части планируется размещение обширной новой производственной зоны площадью около 63 га. Ещё две новые зоны размещения промышленно-складских объектов планируется в юго-восточной части г. Черноголовки на территории общей площадью 37,4 га, из которых 21,3 га заняты древесно-кустарниковой растительностью и лесом.

У восточной границы города, к юго-востоку от территории ИПХФ РАН, также за счёт лесного массива площадью 21,4 га планируется существенное расширение зоны научно-производственных учреждений.

Учитывая исключительную роль лесных массивов в поддержании благоприятной экологической среды наукограда и условий для производственной деятельности научных учреждений, при освоении данной территории необходимо максимально сохранять наиболее ценные участки леса, представленные высокобонитетными приспевающими сосновыми насаждениями. Участок леса, прилегающий с севера к территории городских очистных сооружений (березняк спелый первого бонитета), выполняет санитарно-защитные функции по отношению к застройке существующего садоводческого товарищества. В случае ликвидации лесных массивов, окружающих садовые участки, и размещения на их месте производственных предприятий жилая застройка СНТ подлежит выводу.

Размещение малых предприятий на территории города возможно за счёт более эффективного использования существующих производственных площадей, в том числе – на территориях академических институтов. Размещение предприятий-арендаторов возможно лишь при наличии полного комплекта экологической документации и согласования размера санитарно-защитной зоны территориальным органом Роспотребнадзора. Размеры ориентировочных (нормативных) санитарно-защитных зон вновь размещаемых предприятий не должны превышать размеров существующих санитарно-защитных зон промышленных площадок и территорий учреждений РАН.

Размеры санитарно-защитных зон научно-исследовательских институтов, конструкторских бюро и других объектов, имеющих в своем составе мастерские, производственные, полупроизводственные и экспериментальные установки, должны устанавливаться в каждом конкретном случае с учётом результатов экспертизы проекта санитарно-защитной зоны, а также натурных исследований качества атмосферного воздуха, измерений уровней физического воздействия. Для институтов, на территориях которых расположены предприятия-арендаторы, при разработке проектов СЗЗ необходимо учитывать вклад данных предприятий.

В связи с тем, что на территории ИФАВ РАН имеются производственные предприятия-арендаторы 4 – 5 классов опасности, а СЗЗ института установлена по границе его территории, необходимо определение размера СЗЗ до садовых участков, примыкающих к его территории с юга, на основании натурных исследований качества атмосферного воздуха и измерений уровней физического воздействия. В случае превышений допустимого уровня воздействия на селитебную территорию требуется разработка мероприятий по сокращению размера СЗЗ.

Размеры санитарно-защитных зон существующих и планируемых объектов теплоснабжения, которые будут обслуживать новую жилую застройку, а также величина санитарного разрыва от наземных гаражей-стоянок и паркингов закрытого типа должна определяться расчётным путём.

Для действующих производственных и складских объектов V класса опасности, в СЗЗ которых расположена существующая жилая застройка, не требуется выполнение проектов сокращения санитарно-защитных зон. В соответствии с п. 3.17 СанПиН  2.2.1/2.1.1. 1200-03 (Новая редакция) для обоснования функционирования таких объектов должны использоваться данные исследований атмосферного воздуха и измерений физических воздействий на атмосферный воздух, полученные в рамках проведения надзорных мероприятий.

При размещении новых объектов малого бизнеса, относящихся к V классу опасности, в условиях сложившейся градостроительной ситуации (при невозможности соблюдения размеров ориентировочной санитарно-защитной зоны), в соответствии с п. 3.17 СанПиН 2.2.1/2.1.1 1200-03 (Новая редакция) необходимо обоснование размещения таких объектов с ориентировочными расчётами ожидаемого загрязнения атмосферного воздуха и физического воздействия на атмосферный воздух (шум, вибрация, электромагнитные излучения). При подтверждении расчётами на границе жилой застройки соблюдения установленных гигиенических нормативов загрязняющих веществ в атмосферном воздухе и уровней физического воздействия на атмосферный воздух населенных мест, проект обоснования санитарно-защитной зоны не разрабатывается, натурные исследования и измерения атмосферного воздуха не проводятся.

На территории городского округа в д. Ботово и д. Якимово, на высвободившихся территориях бывших ферм, планируется размещение производственно-складских объектов 4 – 5 классов опасности с санитарно-защитными зонами не более 50 м со стороны прилегающей жилой застройки.

В пределах расчётного периода генерального плана актуальным является сокращение санитарно-защитных зон от существующих очистных сооружений хозяйственно-бытовых стоков, расположенных в с. Макарово и д. Ивановское, которые затрагивают участки существующей усадебной застройки. Требуемого сокращения СЗЗ от очистных сооружений можно добиться только при проведении полной их реконструкции с применением передовых технологий (термической обработки илового осадка, включения в состав ОСК установок для дезинфекции и дезодорации воздуха, поступающего от блоков доочистки и аварийных иловых карт). На стадии разработки проектов реконструкции очистных сооружений необходимо проведение расчётов рассеивания загрязняющих веществ и акустического воздействия, обосновывающих величину требуемой санитарно-защитной зоны, достаточность которой должна подтверждаться замерами. Этот же принцип необходимо применять при размещении новых очистных сооружений хозяйственно-бытовых сточных вод  во всех населённых пунктах городского поселения, где дефицит территории не позволяет обеспечить организацию ориентировочной (нормативной) СЗЗ до жилых зон и объектов рекреации (в деревнях Стояново, Ботово, Старки, на хуторе Горячевка). Новые площадки индивидуального жилищного строительства необходимо обеспечивать компактными очистными сооружениями полной биологической очистки с доочисткой стоков и механическим обезвоживанием осадка (блочные сооружения закрытого типа), что позволит максимально уменьшить размеры СЗЗ от них.

При размещении локальных очистных сооружений поверхностного стока предпочтение следует отдавать сооружениям закрытого типа, санитарно-защитная зона от которых составляет, в соответствии с п. 7.1.13. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 (Новая редакция), 50 м.

В генеральном плане предусматривается организация снегосвалки либо снегоплавильного пункта вблизи очистных сооружений ФГУП УЭ НЦЧ РАН, в 300-метровой санитарно-защитной зоне от них(. Это позволит снять планировочное ограничение с участка территории в долине р. Черноголовки, используемого под снегосвалку в настоящее время (СЗЗ от снегосвалки составляет 100 м). В связи с тем, что талые воды с городской территории являются источником загрязнения почв, поверхностных и грунтовых вод, для размещения снегосвалки на конкретном участке необходима разработка проекта, который в обязательном порядке должен содержать раздел «Оценка воздействия на окружающую среду».

Санитарно-защитные зоны планируемых объектов, а также существующих предприятий и коммунальных объектов, для которых требуется определение величины СЗЗ, либо сокращение размеров СЗЗ, приведены в таблице 7.2.1.(

Планируемые санитарно-защитные зоны предприятий

городского округа Черноголовка

# Таблица 7.2.1.

| № п/п | Местоположение, наименование объектов | Класс опасности | Ориентиро-вочный размер СЗЗ, м | Требуемые мероприятия по организации СЗЗ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Зоны научно-производственных учреждений |
| 1.1 | ИПХФ РАН | IV | 100 | Организация СЗЗ до примыка-ющего к территории института с юго-западной стороны ДОУ за счёт собственной территории |
| 1.2 | ИФАВ РАН | Индивиду-альная, по территории предприя-тия | – | Проведение расчёта рассеива-ния загрязняющих веществ и уровня шума с учётом пред-приятий-арендаторов и котельной |
| 1.3 | В восточной части г. Черноголовка, к юго-востоку от территории ИПХФ РАН | IV – V | 100 – 50 | Организация СЗЗ со стороны городского лесопарка за счёт собственной территории |
| 2. Зоны производственно-складских объектов |
| 2.1 | В коммунально-складской зоне г. Черноголовка, территория нефункциониру-ющего предприятия ЗАО «Центрспиртпромпере-работка» | V | 50 | Перепрофилирование в коммунальную зону с изменением класса опасности с IV на V. Проведение исследований атмосферного воздуха и измерений физических воздействий на атмосферный воздух в рамках надзорных мероприятий. |
| 2.2 | В коммунально-складской зоне г. Черноголовка, ООО «Ост-Мастер». | V | 50 | Проведение исследований ат-мосферного воздуха и изме-рений физических воздействий на атмосферный воздух в рамках проведения надзорных мероприятий. |
| 2.3 | В юго-восточной части г. Черноголовка (планируемые объекты) | IV – V | 100 – 50 | Соблюдение ориентировочного размера СЗЗ до СНТ «Ветеран армии» |
| 2.4 | В северной части г. Черноголовка, между Северным проездом и территорией СНТ | V | 100 – 50 | Размещение предприятий малого бизнеса, при условии исключения негативного воздействия на территорию СНТ |
| 2.5 | В северной части г. Черноголовка, между территорией СНТ и ул. Технической | IV – V |  | Обоснование размещения предприятий ориентировочны-ми расчётами загрязнения ат-мосферного воздуха и уровня физического воздействия на атмосферный воздух. |
| 2.6 | В северной части г. Черноголовка, между ул. Технической и ул. Академика Осипьяна | IV |  |  |
| 2.7 | В юго-восточной части д. Ботово, на территории бывшей фермы КРС (планируемые объекты). | V | 50 | Соблюдение ориентировочного размера СЗЗ до жилой застройки д. Ботово |
| 2.8 | В южной части д. Якимово, на территории бывшей фермы КРС, и у южной границы деревни (планируемые объекты) | IV – V | 100 – 50 | Зонирование территории по классам опасности размещае-мых предприятий в зависимос-ти от расположения их по отношению к жилой застройке |
|  | 3. Зоны коммунальных объектов |
| 3.1 | В южной части г. Черноголовка, между ул. Солнечной и Проездом № 1 (планируемая) | V | 50 | Организация нормативной (ориентировочной) СЗЗ до малоэтажной жилой застройки по ул. Солнечной за счёт собственной территории |
| 4. Зоны объектов транспортного обслуживания |
| 4.1 | Существующие и планируемые гаражи и паркинги закрытого типа на территории г. Черноголовка | – | – | Проведение расчёта рассеивания загрязняющих веществ и уровня шума |
| 4.2 | СТО в составе 5-этажного гаража в г. Черноголовке на примыкании ул. Технической к проспекту Академика Семёнова | V (3 поста) | 50 | Проведение расчёта рассеивания загрязняющих веществ и уровня шума от гаража закрытого типа с учётом деятельности СТО |
| 4.3 | СТО в составе 5-этажного гаража в г. Черноголовке по ул. Солнечной | V (2 поста) | 50 | Проведение расчёта рассеивания загрязняющих веществ и уровня шума от гаража закрытого типа с учётом деятельности СТО. Формирование полосы зелёных насаждений шириной 4 м на территории планируемой малоэтажной застройки, прилегающей к гаражу |
| 5. Зоны кладбищ |
| 5.1 | Кладбище в с. Макарово (предлагается к закрытию) | V (7,3 га) | 50 | Организация нормативной (ориентировочной) СЗЗ |
| 5.2 | Кладбище к северу от д. Афанасово-3 (планируемое) | V (8,12 га) | 50 | Организация нормативной (ориентировочной) СЗЗ |
| 6. Зоны объектов инженерной инфраструктуры |
| 6.1 | Очистные сооружения хозяйственно-бытовых и дождевых сточных вод |
| 6.1.1 | ОС ФГУП «УЭ НЦЧ» (существующие) | III | 300 | Реконструкция с увеличением производительности. Контроль уровня загрязнения атмосферы и шумового воздей-ствия на территории СНТ, рас-положенные в СЗЗ, в рамках надзорных мероприятий |
| 6.1.2 | ОСК с. Макарово (существующие) | более 0,2 м3/сут. | 150 | Реконструкция с сокращением СЗЗ до 50 м со стороны жилой застройки села за счёт внедре-ния передовых технологий |
| 6.1.3 | ОСК д. Ивановское (существующие) | менее 0,2 м3/сут. | 100 |  |
| 6.1.4 | ОСК у дд. Афанасово-3, Якимово, Ботово, Стояново, Старки, Беседы, х. Горячевка (планируемые) | 0,2 – 0,3 м3/сут. | 100 – 150 | Строительство с применением проектов, основанных на пере-довых технологиях, позволяю-щих уменьшить размер СЗЗ до 60 – 80 м |
| 6.1.5 | ОС поверхностных стоков (закрытого типа) в населён-ных пунктах городского округа Черноголовка | V | 50 | Размещение в границах земель-ных отводов очистных сооружений хозяйственно-бытовых вод |
| 6.2 | Снегосвалка | IV | 100 | Размещение в санитарно-защитной зоне ФГУП «УЭ НЦЧ РАН» |
| 6.3 | Планируемые объекты тепло-снабжения в новых жилых и производственных зонах | менее 200 Гкал |  | Проведение расчёта рассеивания загрязняющих веществ и уровня шума |

7.3.   Поверхностные и грунтовые воды

Основными задачами в области охраны поверхностных и грунтовых вод от загрязнения являются:

– улучшение качества стоков, поступающих в окружающую среду от очистных сооружений,

– полный охват хозяйственно-бытовой канализацией сельских населённых пунктов городского округа Черноголовка;

– очистка загрязнённого поверхностного стока, поступающего с территорий промышленно-коммунальных и транспортных объектов.

Основные мероприятия по охране поверхностных и грунтовых вод от загрязнения предусматривается осуществить за счёт инженерного обеспечения территории, а именно:

– реконструкции и модернизации существующих очистных сооружений хозяйственно-бытовой канализации в с. Макарово и д. Ивановское;

– развития систем канализации со строительством очистных сооружений на базе передовых технологий во всех сельских населённых пунктах городского округа Черноголовка;

– обеспечения современными компактными очистными сооружениями участков индивидуального жилищного строительства на новых территориях в сельских населённых пунктах.

В настоящее время степень очистки хозяйственно-бытовых сточных вод, поступающих на городские очистные сооружения, не соответствует нормативам, главным образом, по содержанию нефтепродуктов и меди. Избыточное содержание нефтепродуктов в бытовых стоках связано, по-видимому, с тем, что сточные воды ливневой канализации некоторых предприятий (в частности – ИПХФ РАН) без очистки поступают в общую городскую канализацию. С целью повышения эффективности очистки от нефтепродуктов ливневые стоки следует подвергать очистке на  локальных очистных сооружениях предприятий. Необходимо разработать и принять нормативы предельно-допустимых стоков при приёме сточных вод предприятий в городскую канализацию. Предприятиям, имеющим превышения по отдельным веществам (в частности, по содержанию меди), необходимо наладить систему локальной очистки производственных стоков. В качестве первоочередной задачи необходимо довести эффективность очистки от нефтепродуктов на очистных сооружениях хозяйственно-бытовых стоков ФГУП «УЭ НЦЧ РАН» до качества водоёмов хозяйственно-бытового и культурного назначения.

В ИПХФ РАН, все стоки которого поступают в общую систему городской канализации, следует наладить очистку промышленно- ливневых стоков перед сбросом в городскую канализацию.

С учётом роста общего количества хозяйственно-бытовых стоков городского округа к концу расчётного срока потребуется увеличение мощности очистных сооружений ФГУП УЭ НЦЧ до 16 тыс. м3/сут., а также полная реконструкция очистных сооружений военного городка в д. Макарово, ремонт и модернизация очистных сооружений в с. Ивановское. Планируемое развитие бытовой канализации в сельских населённых пунктах (см. раздел «Бытовая канализация») будет способствовать постепенной ликвидации выгребов и улучшению экологического состояния грунтовых вод.

Качество очистки стоков на городских очистных сооружениях в значительной степени зависит от состояния канализационных сетей, являющихся источником вторичного (дополнительного) загрязнения сточных вод в результате поступления стоков с нестандартным набором загрязняющих веществ, а также возникновения новых генераций загрязняющих веществ при эндогенных процессах в трубопроводах, происходящих в анаэробных условиях.

Конструктивное решение задачи качественной очистки стоков должно включать работу по трём направлениям:

– снижение уровня загрязнённости сточных вод, отводимых от городских предприятий и организаций, включая регулярную промывку их канализационных сетей;

– осуществление регулярной централизованной промывки и санации городских канализационных сетей;

– своевременный ремонт, модернизацию и дооснащение городских сетей канализации.

С целью уменьшения поступления загрязняющих веществ с поверхностным стоком в водоёмы и грунтовые воды в пределах населённых пунктов городского округа необходимо развивать систему ливневой канализации, оборудованную очистными сооружениями ливнестоков. С учётом существующей и проектируемой застройки на территории городского округа планируется размещение шести комплексов очистных сооружений поверхностного стока (см. раздел «Инженерная подготовка территории»).

Все предприятия и академические институты, имеющие производственные площадки, следует оборудовать локальными очистными сооружениями поверхностных стоков. Предприятиям ФГУП ЭЗАН, ИФТТ РАН, ИСМАН, ЗАО «Стройсервис», ЗАО «Группа предприятий ОСТ», в поверхностных стоках которых содержание нефтепродуктов превышает ПДС более чем в 10 раз, это необходимо сделать в первую очередь.

Генеральным планом предусматривается развитие транспортной инфраструктуры городского округа: увеличение общей протяжённости автодорог, размещение новых объектов обслуживания (АЗС, СТО), увеличение количества и площади гаражей. При работе автотранспорта в окружающую среду поступает более 400 видов веществ, которые могут вызвать загрязнение вод. Предприятия транспорта являются основными поставщиками нефтепродуктов, фенолов, тяжёлых металлов и легко окисляющихся органических веществ.

Мероприятиями, препятствующими загрязнению поверхностных вод транспортными средствами, являются:

– организация поверхностного стока на территориях гаражных кооперативов и крупных автостоянок;

– развитие сети ремонтно-сервисной службы с целью минимизации самодеятельного ремонта и мытья машин в необорудованных для этого местах, на берегах рек и прудов, с использованием синтетических моющих средств;

– создание бессточной системы водоснабжения на объектах обслуживания автомобилей;

– строительство локальных очистных сооружений с последующим разбавлением остаточного количества загрязняющих веществ.

– создание очистных сооружений для очистки ливнестоков с крупных автомагистралей (ЦКАД, А-107 ММК, А-103);

– совершенствование технологических методов очистки с целью удаления не только взвешенных и органических веществ, но и наиболее вредных токсических и канцерогенных веществ, к которым относится, в частности, тетраэтилсвинец.

Учитывая высокую экологическую уязвимость малых водных объектов, какими являются р. Черноголовка с прудами, озёра Южное, Северное и Песчанка, следует:

– разработать проект строительства набережной и благоустройства береговой полосы р. Черноголовки в районе нового индивидуального жилищного строительства по ул. Береговой;

– разработать Проект рекреационного использования водных объектов местного значения г. Черноголовки (оз. Южное, Песчанка) с учётом их рекреационной ёмкости;

– разработать проект благоустройства и рекреационного использования озера Северного, входящего в Черноголовский государственный заказник, и согласовать его в Министерстве экологии и природопользования Московской области;

– проводить периодическую чистку дна Черноголовских прудов с целью улучшения их проточности и кислородного режима

7.4.   Охрана лесов и рекреационное использование

Леса в границах городского округа Черноголовка занимают значительную территорию и представляют собой исключительно ценный природный ресурс, который, помимо возможности ведения лесного хозяйства, обеспечивает благоприятную среду обитания для населения, предоставляет возможности для развития различных видов рекреации, выполняет функции охраны объектов животного мира и поддержания биоразнообразия.

В связи с этим, одной из задач генерального плана городского округа Черноголовка является сохранение лесной растительности.

В соответствии с данными работ по лесоустройству  1999, 2001 и 2008 гг., леса на территории городского округа представлены:

– лесами лесного фонда РФ, относящимися к Ямкинскому и Ногинскому сельскому участковым лесничествам Ногинского филиала-лесничества ГКУ МО «Мособллес» (кв. 1 – 16, 19, 20 по лесоустройству 1999 г.);

– лесами, расположенными на землях промышленности, энергетики, транспорта и иного специального назначения;

– участком леса, ранее входившим в состав Ногинского военного лесничества (Спецлесхоза), площадью 76 га, занимающим территорию между оз. Южным и СНТ «Ветеран» в южной части городского округа.

– лесами на землях сельскохозяйственного назначения.

Общая площадь лесов лесного фонда по данным Ногинского филиала ГКУ МО «Мособллес» составляет 1499 га. В настоящее время не все участки лесного фонда поставлены на кадастровый учёт, поэтому данные о площадях, занимаемых лесами лесного фонда в границах городского округа, являются ориентировочными.

Крайне сложная ситуация сложилась с лесными массивами, ранее находящимися в ведении сельскохозяйственных предприятий, а ныне отнесёнными к Ногинскому сельскому участковому лесничеству в соответствии с  Приказом Рослесхоза № 1 от 12.01.2009 г. «Об определении количества лесничеств на территории Московской области и установлении их границ». За предшествующий период часть лесов, отнесённых к Сельскому участковому лесничеству, была включена в границы населённых пунктов и частично подверглась вырубке и застройке, причём некоторые участки были поставлены на кадастровый учёт с категорией «земли населённых пунктов». В настоящее время, площадь лесов Сельского участкового лесничества оценивается Ногинским филиалом ГКУ МО «Мособллес» в 297 га.

Отнесение участков территории одновременно к двум категориям земель противоречит существующему законодательству. При разрешении конфликтных ситуаций целесообразно вывести из лесного фонда земельные участки, поставленные на кадастровый учёт и уже занятые объектами строительства. При решении вопросов о законодательной принадлежности существующих лесных массивов, включённых в границы населённых пунктов, следует исходить из принципа наилучшей сохранности полноценных лесных массивов, что связано с ответственностью за их содержание, в частности – за проведение лесотехнических и противопожарных мероприятий. На базе участков лесного фонда, вошедших в состав населённых пунктов, предусматривается создание лесопарковых и ландшафтно-рекреационных зон.

Незначительное уменьшение площади лесов лесного фонда произойдёт за счёт участков леса, по которым пройдет планируемая автомобильная дорога  А-103 «Щёлковское шоссе – Черноголовка – МБК» (западный обход г. Черноголовки).

На участках, занятых в настоящее время лесами на сельскохозяйственных землях не предусматривается размещения каких-либо объектов, однако такая возможность в принципе не исключается, при условии обоснования выбора участка и экологического обследования. Не должны подлежать застройке леса на сельскохозяйственных землях, отнесённые к транзитным территориям Схемой планируемых природных экологических территорий (выполненной в составе Схемы территориального планирования Московской области). Размещение объектов на нелесных землях, включённых в состав транзитных территорий, должно быть минимизировано, чтобы не создавать дополнительного фактора беспокойства для миграций животных.

Леса, расположенные на промышленности и иного специального назначения, однако они представляют самостоятельную ценность как крупный, слабо расчленённый лесной массив, выполняющий функции поддержания экологического равновесия и сохранения биоразнообразия на областном уровне. В связи с этим сохранность площадей и поддержание экологического качества приписных лесов ИПХФ РАН, а в особенности – Черноголовского природного заказника, представляется особо принципиальной. Расчленение, хозяйственное освоение и частичная застройка лесов ИПХФ, относящихся к заказнику, приведут к потере выполняемых им функций.

Вместе с тем, в проекте Генерального плана предусматривается формирование на части территории лесов ИПХФ в границах г. Чернололовка промышленных и научно-производственных зон, необходимых для экономического развития городского округа. Под эти цели отводится около 106 га. В процессе освоения территории следует максимально сохранять наиболее ценные участки леса, представленные высокобонитетными   сосновыми древостоями, производить вырубку только под габариты зданий и сооружений.

Черноголовский областной природный заказник, расположенный в пределах городского округа на землях промышленности, энергетики, транспорта и иного специального назначения, находящихся в федеральной собственности, на основании п. 6 ст. 2 Закона РФ «Об особо охраняемых природных территориях» (№ 33 ФЗ от 15.02.1995 г.), находится в ведении органа государственной власти субъекта Российской Федерации – Министерства экологии и природопользования Московской области. То, что заказник расположен на землях промышленности, энергетики, транспорта и иного специального назначения, не противоречит существующему законодательству, т.к. в соответствии с п. 2 ст. 22 ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях», объявление территории государственным природным заказником допускается как с изъятием, так и без изъятия у пользователей, владельцев и собственников земельных участков.

На основании п. 3 ст. 35 ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях», органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органы местного самоуправления могут осуществлять охрану особо охраняемых природных территорий регионального и местного значения через специально созданные для этой цели структурные подразделения, наделенные соответствующими полномочиями.

Охрана заказника при его организации была возложена на руководство ИПХФ РАН, что противоречит действующему законодательству. Вследствие недостатка финансирования и отсутствия профессиональных кадров (егерей, инспекторов) в настоящее время она практически не осуществляется. В дальнейшем ИПХФ РАН не заинтересован нести ответственность за заказник, что подтверждается обращением руководства института в орган Росимущества с просьбой о передаче полномочий по охране лесов и, в частности, природного заказника муниципальному органу власти.

В качестве первоочередного мероприятия администрации городского округа следует инициировать работу по обследованию заказника с целью уточнения его площади, которая в настоящее время не соответствует утверждённому Положению о заказнике 1988 г., а также площади, утверждённой в Проекте лесоустройства 2000 г. Необходимо также произвести подробное описание границ заказника с учётом произошедших изменений.

В генеральном плане предлагается исключить из территории заказника два участка общей площадью 24,6 га, занимаемые Научно-экспериментальной базой Института «Черноголовка» (ИПЭЭ РАН им. Северцова), вследствие включения их в границы города, а также территорию площадью 54,5 га, занимаемую СНТ «Радуга», «Радуга-3», «Обухово», участки инженерных сооружений, автодорог, линий ЛЭП.

Площадь первого участка заказника, в соответствии с генеральным планом, определена в размере 805 га, второго – 315 га (всего – 1120 га). Кроме того, в состав лесов, расположенных на землях подчинённых ИПФХ РАН расположена транзитная территория № 43, площадью  60 га. Таким образом, общая площадь особо охраняемых территорий на землях  промышленности, энеретики, транспорта, свяхи и пр. составляет 1180 га.

Для обеспечения качественной охраны и функционирования Черноголовского государственного природного заказника необходимо создание на уровне Московской области администрации (дирекции) заказника, что предусмотрено п. 8 ст. 22 Федерального закона «Об особо охраняемых природных территориях». Порядок финансирования дирекции заказника должен определяться соответствующим органом государственной власти Московской области. Данная задача не входит в перечень полномочий местного органа самоуправления, однако интересы развития муниципального образования (в частности – рекреационное использование поддержание благополучного экологического состояния озера Северного в составе заказника) требуют взаимодействия властей, поэтому администрация городского округа вправе выйти с предложением о создании в своём составе дирекции заказника в Министерство экологии и природопользования Московской области.

Целесообразным также представляется проведение функционального зонирования Черноголовского заказника, что предусмотрено статьёй 4 Федерального Закона «Об особо охраняемых природных территориях Московской области». Охрану и использование озера Северного и прилегающей к нему территории для рекреационных целей следует проводить в соответствии с разработанными при функциональном зонировании заказника рекомендациями. Зонирование должно заключаться в выделении участков, требующих мероприятий по особой охране (микрозаповедников, зон покоя), экологических троп, участков активной рекреации с элементами благоустройства и т.д. При зонировании следует учесть пожелания научных сотрудников института проблем экологии и эволюции им. А.Н. Северцова об устройстве 300-метровой охранной зоны вокруг участка, занятого экспериментальной базой «Черноголовка» ИПЭЭ РАН, т.к. важным условием для проведения экспериментов является отсутствие интенсивной рекреационной нагрузки на прилегающей к базе территории, в первую очередь - охоты с использованием собак.

Функциональному зонированию должно предшествовать детальное экологическое обследование территории, которое может проводиться специализированными экологическими организациями только с разрешения уполномоченного органа власти Московской области (Министерства природных ресурсов Московской области). В соответствии с Ведомостью проектируемых лесных культур и других лесовосстановительных мероприятий на не покрытых лесом землях в период с 2001 по 2010 г., планировалось естественное заращивание гарей в кв. 29. В процессе обследования следует определить возможности восстановления данного участка заказника. При условии утери природной ценности участок может быть исключён из состава заказника. Однако решение о реорганизации заказника, в соответствии со ст. 6 Федерального закона об ООПТ Московской области, может принимать только Правительство Московской области.

Результатом экологического обследования может стать частичная реорганизация заказника, которая, в соответствии со ст. 14.1, п. 2 Федерального закона «Об особо охраняемых природных территориях Московской области», может осуществляться по предложениям органов местного самоуправления муниципальных образований Московской области.

Леса, обеспечивающие транзитные функции между участками Черноголовского заказника - участки кварталов 5, 6, 13, 14 приписных лесов ИПХФ РАН, не входящие в городскую черту Черноголовка, в соответствии со Схемой территориального планирования – основными положениями градостроительного развития, отнесены к транзитным территориям, где необходимо сохранение естественных условий местообитания. Здесь не планируются мероприятия по рекреационному благоустройству. Напротив, по границе транзитной зоны с городской территорией целесообразно создание природных барьеров в виде залежей бурелома или плотных кустарниковых зарослей, затрудняющих проникновение большого числа рекреантов.

Городские леса г. Черноголовки - сохраняемые участки лесных массивов в границах города на основании Лесного кодекса РФ (ст. 23, 102) должны иметь статус «городские леса». К городским лесам генеральным планом предлагается отнести участки общей площадью около 220 га (таблица Таблица 7.4.1).

Городские леса на основании п. 2 ст. 102 Лесного кодекса Российской Федерации относятся к защитным лесам, которые подлежат освоению в целях сохранения средообразующих, водоохранных, защитных, санитарно-гигиенических, оздоровительных и иных полезных функций лесов с одновременным использованием лесов при условии, если это использование совместимо с целевым назначением защитных лесов и выполняемыми ими полезными функциями.

Планируемая площадь городских лесов Черноголовки из состава приписных лесов ИПХФ РАН

Таблица 7.4.1.

| Местоположение участков леса | Площадь, га | Функциональное назначение |
| --- | --- | --- |
| Лесные участки в северной части города, всего | 39,6 | Природоохранное, санитарно-защитное, эстетическое. Требуется охрана от вырубки под застройку и поддержание устойчивости |
| в том числе: |  |  |
| к западу от Институтского проспекта и к югу от ул. Акад. Осипьяна | 30,8 |  |
| между Северным проездом и ул. Технической, юго-западная | 4,9 |  |
| между ул. Объездной и Северным проездом | 0,64 |  |
| к югу от пересечения пр. акад. Семёнова и ул. Акад. Осипьяна | 2,0 |  |
| К югу от территории ИФАВ РАН, в истоке р. | 1,3 |  |
| Лесной массив в центральной и восточной частях города, включая долину р. Черноголовки и оз. Южное (планируемый городской лесопарк), всего | 142,7 | Рекреационное, природоохранное. Требуется функциональное зонирование территории с выделением участков активной рекреации и щадящего использования с умеренным благоустройством для поддержания естественного природного облика и экологического качества |
| в том числе: |  |  |
| Леса | 121,6 |  |
| открытые пространства | 4,0 |  |
| спортивная зона | 1,8 |  |
| водные объекты | 15,3 |  |
| Лесные участки в районах жилой застройки, всего | 37,8 | Рекреационное, санитарно-защитное (прогулочная рекреация), эстетическое, санитарно-гигиеническое. Требуется охрана от вырубки под застройку, поддержание устойчивости, умеренное благоустройство без размещения объектов строительства, за исключением малых архитектурных форм |
| в том числе: |  |  |
| между зоной гаражей и индивидуальной застройкой в южной части города по ул. Садовой | 6,5 |  |
| между ул. Первой и территорией ИПХФ РАН | 18,0 |  |
| к северу от ул. Коммунальной в южной части города | 13,3 |  |
| Итого городских лесов | 220,1 |  |

С целью устранения несоответствия юридического статуса сохраняемых лесных массивов и их планируемого функционального назначения необходимо рассмотреть вопрос о переводе лесов ИПХФ РАН в границах города Черноголовка в земли населённых пунктов со статусом «городские леса» и последующим закреплением кадастровых границ лесных участков.

Проектом предусматривается создание новых объектов озеленения в городе Черноголовке на участках планируемого жилищного строительства, в общественно-деловых зонах, у детских образовательных учреждений. Площади планируемых озеленённых территорий общего пользования приведены в таблице 7.4.2.

Площади планируемых озеленённых территорий общего пользования

Таблица 7.4.2.

| Местонахождение | Площадь, га |
| --- | --- |
| Скверы: |  |
| на углу Институтского проспекта и Школьного бульвара | 0,74 |
| у детской школы искусств на Школьном бульваре | 1,3 |
| у дома учёных по Институтскому проспекту | 0,4 |
| на углу Институтского проспекта и ул. Первой | 0,45 |
| у школы и ЦДО по ул. Второй | 0,74 |
| у школы на стыке ул. Первой и ул. Третьей | 0,24 |
| у рынка южнее ул. Центральной | 1,4 |
| Всего: | 5,27 |
| Бульвары, улицы, межквартальное озеленение (в том числе – сохраняющаяся лесная растительность вдоль улиц и дорог) |  |
| микрорайон «Б» | 13,32 |
| микрорайон «Д» | 2,84 |
| ул. Солнечная | 1,22 |
| Развязка на выезде из города с ул. Центральной | 0,52 |
| Развязка у автовокзала | 0,52 |
| Бульвар Золотого | 1,58 |
| вдоль ул. Институтской | 0,29 |
| вдоль ул. Центральной | 0,54 |
| южнее ул. Центральной | 1,53 |
| Школьный бульвар и прилегающие улицы | 2,2 |
| Железнодорожный проезд | 1,7 |
| Проезд № 3 | 1,71 |
| у ул. Луговой на западе | 0,29 |
| между прудом и гаражами | 0,4 |
| у спорткомплекса и ДЮСШ | 0,34 |
| Всего: | 44,9 |
| Итого озеленённых территорий общего пользования | 50,2 |

Таким образом, суммарная площадь зелёных насаждений общего пользования в г. Черноголовке в пределах расчётного срока генерального плана составит ориентировочно 270 га. Обеспеченность зелёными насаждениями составит на расчётный период – 112 м2/чел., на расчётный срок – около 100 м2/чел., что значительно превышает существующие нормативы и позволит обеспечить полноценный разнообразный отдых в природно-рекреационных зонах не только жителям города Черноголовки, но и городского округа в целом.

7.5.   Санитарная очистка территории

# Санитарную очистку городского округа Черноголовка осуществляют:

# – ФГУП «Управление Эксплуатации НЦЧ», обслуживающее жилой фонд и территории города Черноголовка, относящиеся к федеральной собственности Российской Академии Наук;

# – МУП «Служба Единого Заказчика ЖКХ», обслуживающее сельские населённые пункты и садовые товарищества, а также здания и участки территории г. Черноголовки, относящиеся к муниципальной собственности (общежитие и жилой дом на ул. Объездной, территории в районе коммунально-складской зоны), детские сады, промышленные предприятия и институты (в части вывоза ТБО).

# На территории, подведомственной УЭ НЦЧ, вывоз отходов осуществляется ежедневно, кроме воскресенья. Город обслуживают 10 мусоровозов грузоподъёмностью 4,5 т. Средний пробег мусоровоза за смену составляет 72 км. Степень изношенности транспортных средств – 50 %.

# МУП СЕЗ ЖКХ имеет на балансе 1 мусоровоз (МАЗ) грузоподъёмностью 9 т, рассчитанный на 35 м3 мусора. Периодичность вывоза летом – 5 – 6 раз в неделю (кроме воскресенья), зимой – через день.

Откачка и вывоз хозяйственно-фекальных стоков из неканализованных домовладений в деревнях Афанасово и Ботово осуществляется МУП СЕЗ ЖКХ. Жидкие бытовые отходы (ЖБО) поступают на очистные сооружения УЭ НЦЧ РАН Периодичность вывоза – 1 раз в месяц. Ежегодное количество осадка очистных сооружений хозяйственно-бытовых стоков, поступающее на иловые площадки, составляет около 600 т. Несмотря на то, что иловый осадок подвергается термической обработке для уменьшения объёма, иловые площадки переполнены, вывоз на захоронение или утилизацию не осуществляется, что является проблемой для муниципального образования.

Твёрдые бытовые отходы

По данным администрации городского округа (анкета по охране окружающей среды, 2014 г.) объём твердых бытовых отходов в городском округе составляет 56,93 тыс. куб. м/год.

Объём твёрдых бытовых отходов муниципального образования, рассчитанный по нормативам, рекомендованным СП 42.13330.2011 «СНиП 2.07.01-89*. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», составляет на 2014 год 44,39 тыс. куб. м, в том числе от постоянного населения – 37.91 тыс. куб. м, от сезонного населения – 6,48 тыс. куб. м. При расчётах учитывался рост накопления отходов 2 – 3 % в год, за счёт чего к 2015 году норматив образования отходов от постоянного населения возрастает с 1.5 до 1.62 куб. м/год, от сезонного населения – с 0.75 до 0.81 куб. м на 1 человека.

В соответствии с расчётом объёма образования ТБО, основанном на методическом подходе, разработанном в составе научно-исследовательской работы «Разработка схемы размещения объектов, направленных на предупреждение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, возникающих при осуществлении обращения с отходами» (ГК № 1-ОТХ от 08.07.2014), объём образования отходов в муниципальном образовании составляет на 01.01.2014 г. 114.55 тыс. куб. м, в том числе: от постоянного населения – 46.57 тыс. куб. м, от организаций – 63.33 тыс. куб. м, КГО – 4.66 тыс. куб. м. При определении объёмов отходов от населения принимался норматив 1.99 куб. м/год на одного человека.

На территории городского округа Черноголовка полигоны ТБО отсутствуют. Вывоз твёрдых бытовых отходов осуществляется на полигоны «Тимохово» и «Сабурово». Полигон «Тимохово» расположен на территории сельского поселения Аксёно-Бутырское Ногинского муниципального района (плечо вывоза – 44 км). Остаточная ёмкость полигона «Тимохово» составляет 14,41 млн. тонн. Полигон продолжит функционировать на длительную перспективу.

Полигон «Сабурово» расположен на территории сельского поселения Гребневское Щёлковского муниципального района (плечо вывоза – 32,5 км). Остаточная ёмкость полигона «Сабурово» составляет 0,65 млн. тонн. Планируется завершение фактического завоза отходов. На дальнейшую перспективу необходимо предусмотреть перенаправление потока отходов на другие доступные объекты утилизации ТБО.

Для сокращения объёма отходов, вывозимых на полигоны, требуется организовать систему раздельного сбора и предварительной сортировки отходов в муниципальном образовании.

Промышленные отходы

В настоящее время на предприятиях городского округа Черноголовка образуется около 2300 тонн отходов в год (на основании данных, полученных от основных предприятий и научных институтов). Из них большую часть (1870 т/год или около 7,5 тыс. м3/год) составляют твёрдые бытовые отходы (мусор от уборки помещений и территории, строительный мусор), а около 430 т/год – производственные отходы. Обстановка в сфере обращения с промышленными отходами, которые могут использоваться вторично, на предприятиях Черноголовки довольно благополучная: 40,5 % передаётся другим предприятиям (лом чёрных и цветных металлов, отработанные автомобильные покрышки, аккумуляторы, реже – отходы полиэтилена, макулатура).

Промышленные отходы, приравненные к ТБО, поступают на полигоны захоронения, в соответствии с заключёнными договорами на вывоз. Мусор предприятий вывозится в основном на полигон «Тимохово» Ногинского муниципального района.

В пределах расчётных этапов генерального плана на территории городского округа Черноголовка предусматривается размещение производственных и складских предприятиий в деревнях Ботово и Якимово, а также появление предприятий научно-производственного профиля и малого бизнеса на свободных территориях академических институтов, в результате деятельности которых будут образовываться промышленные отходы. В настоящее время конкретное количество и виды промотходов не поддаются определению в связи с отсутствием данных о характере производственной деятельности планируемых объектов, поэтому возможно лишь определение общих тенденций в сфере обращения с промышленными отходами.

При условии внедрения в промышленности современных малоотходных технологий и увеличения уровня вторичного использования и переработки отходов на региональном и местном уровне рост образования промышленных отходов в течение проектных этапов генплана будет незначительным.

В соответствии с «Временными правилами охраны окружающей среды от отходов производства и потребления в Российской Федерации», природопользователи обязаны принимать надлежащие, обеспечивающие охрану окружающей среды и сбережения природных ресурсов, меры по обращению с отходами и соблюдать действующие экологические, санитарно-эпидемиологические и технологические нормы и правила при обращении с отходами.

Основной задачей на перспективу в области управления промышленными отходами является разработка лимитов образования отходов для предприятий, не имеющих на сегодняшний день экологической документации. Вновь размещаемые на территории городского округа предприятия, включая предприятия, арендующие территорию и помещения у собственников, а также объекты социально-культурного и коммунально-бытового обслуживания к началу своей деятельности должны иметь разработанные и согласованные органом Ростехнадзора лимиты образования отходов и договоры на вывоз ТБО и утилизацию вторичных промотходов со специализированными организациями.

Контроль за состоянием окружающей среды на участках хранения отходов осуществляется специализированными службами предприятий. Вся деятельность предприятий по обращению с отходами должна вестись под контролем территориальных органов Ростехнадзора и Роспотребнадзора.

Накопление и хранение отходов на территории промышленных предприятий допускается как временная мера в случае использования отходов в последующем технологическом цикле с целью их полной утилизации или при временном отсутствии полигонов для захоронения, тары для хранения отходов, транспортных средств для вывоза.

Способ временного хранения отходов определяется классом опасности веществ:

- вещества 1 класса опасности хранятся в герметизированной таре в недоступном для посторонних крытом помещении, в закрывающемся на ключ металлическом шкафу, контейнере, бочке;

- вещества 2 класса опасности хранятся в закрытой таре (закрытые ящики, пластиковые пакеты, мешки);

- вещества 3 класса опасности хранятся в бумажных мешках, пакетах, хлопчатобумажных тканевых мешках;

- вещества 4 и 5 классов опасности могут храниться открыто - навалом, насыпью.

Площадка для хранения отходов должна располагаться в подветренной зоне территории предприятия, покрыта устойчивым к разрушению и проникновению загрязняющих веществ материалом (бетон), обвалована и оборудована автономными ливнестоками.

Токсичные отходы 1 класса опасности (ртутные лампы, люминесцентные трубки), передаются на переработку специализированным предприятиям.

Место временного хранения отходов 1-го класса (отработанные люминесцентные лампы и ртутные трубки) должно располагаться в отдельном помещении. Лампы следует размещать в специальном контейнере, вертикально, не допуская их боя. Покрытие должно быть твёрдым, из материалов, легко подвергающихся демеркуризации.

Отходы 3 и 4 классов опасности, имеющие влажность не более 85%, невзрывоопасные, несамовоспламеняющиеся и несамовозгорающиеся допускаются к совместному складированию с ТБО с разрешения местных органов Роспотребнадзора и инспекции пожарной охраны. Основным санитарным условием является требование, чтобы токсичность смеси промышленных отходов с бытовыми, по данным анализа водной вытяжки, не превышала токсичности бытовых отходов. Анализ водной вытяжки должен осуществляться аккредитованной организацией, имеющей соответствующую лицензию.

В общей массе отходов, образующихся в процессе деятельности предприятий городского округа, преобладают нетоксичные отходы 4-5 классов опасности, которые подлежат вывозу на полигоны ТБО.

Для временного хранения отходов 4-5 классов (мусор от бытовых помещений несортированный, мусор от уборки территории, сварочные электроды и шлак, пыль металлическая и абразивная и т.д.) можно использовать мусоросборные контейнеры на открытой площадке, оборудованной навесом.

Для временного хранения промасленной ветоши должно быть организовано место в закрытом техническом помещении, в закрывающемся контейнере вдали от источников тепла. Помещение должно быть оборудовано средствами пожаротушения.

Отработанные масла, нефтешламы должны храниться в герметичной таре в закрытом помещении, не допуская их попадания в почву, в поверхностные и подземные воды. При хранении данных видов отходов необходимо учитывать их огнеопасность и, следовательно, хранить в защищённом от нагревания и открытого огня месте. Также возможен непосредственный вывоз данного вида отходов без организации места временного хранения.

Часть отходов, промышленных отходов, приравненных к бытовым и вывозимых в настоящее время на полигоны захоронения, можно вторично использовать. Для этого на предприятиях необходимо организовать более тщательную сортировку образующихся отходов чистой древесины, незагрязнённой бумаги, пластиков и т.д. Структура и количество данного вида промотходов, образующихся на предприятиях города Черноголовка, представлены в таблице 7.5.1.

Пригодные для вторичного использования промышленные отходы

предприятий г. Черноголовка, вывозимые на свалку

Таблица 7.5.1.

| Виды промышленных отходов | Объёмы образования отходов, т/год |
| --- | --- |
| Гофрокартон незагрязнённый | 24 |
| Отходы бумаги от резки и штамповки | 0,2 |
| Отходы бумаги и картона от канцелярской деятельности | 0,68 |
| Отходы упаковочной бумаги незагрязнённые | 24 |
| Полиэтилен (плёнка) | 21 |
| Полиэтиленовая тара повреждённая | 27,113 |
| Пластмассовая тара, потерявшая потребительские св-ва | 38,844 |
| Стружка натуральной чистой древесины | 0,4 |
| Стеклянный бой незагрязнённый | 0,465 |

Лом абразивных кругов, бой кирпича при ремонте и другие подобные объёмные отходы 5 класса опасности, инертные по отношению к окружающей среде, можно использовать в работах по рекультивации карьеров в качестве заполнителя, что будет способствовать экономии места на полигонах захоронения. Их количество на предприятиях города Черноголовка составляет более 240 т/год.

Для более успешной и скоординированной деятельности предприятий в области обращения с промышленными отходами органы местного самоуправления должны всячески способствовать развитию на территории городского округа предприятий, занимающихся их сбором и утилизацией, привлекать инвесторов, предпринимателей, способных организовать малые предприятия по переработке различных видов отходов, с включением их в формируемые мусороперерабатывающие комплексы Ногинского муниципального района и Московской области в целом.

Прочие виды отходов

В процессе градостроительного развития территории городского округа Черноголовка предусматривается строительство новых объектов жилого и общественного назначения. При выполнении строительных и ремонтных работ будут образовываться строительные отходы, вывоз которых предполагается осуществлять на полигон ТБО «Тимохово». Экологически нейтральные строительные отходы (бой кирпича, бетона и т.д.) могут быть использованы для рекультивации карьеров, расположенных в Ногинском, Павлово- Посадском, Щёлковском, Люберецком муниципальных районах Московской области. Конкретное количество строительных отходов и места их вывоза должны определяться на стадии разработки проектов строительства.

На территории городского округа Черноголовка планируется увеличение образования медицинских отходов за счёт строительства двух фельдшерско-акушерских пунктов и увеличения койко-мест в городской больнице Черноголовки. Объём медицинских отходов составит к 2020 году – 222куб. м/год, к 2035 году – 300 куб.м/год.

Согласно справочным данным доля отходов класса «А» в составе общей массы медицинских отходов составляет 42,1 %, класса «Б» – 31,6 %, класса «В» – 15,8 %, класса «Г» – 10,4 %, класса «Д» – 0,12 %.

Таким образом, в общем объёме медицинских отходов к 2035 году отходы, относимые к различным классам, будут составлять:

класса «А» – 126,3 м3/год;

класса «Б» – 94,8 м3/год;

класса «В» - 47,4 м3 /год;

класса «Г» – 31,2 м3/год;

класса «Д» – 0,36 м3/год.

Отходы, приравненные к ТБО (класса «А»), будут вывозиться на полигон «Тимохово», отходы классов «Б» и «В» – на ВСЗ «Эколог» в Люберецком муниципальном районе; отходы класса «Г» – на ВСЗ «Эколог» и на предприятие ООО «Экорецикл» в городском поселении Ногинск; отходы класса Д – на НПО «Радон» в Сергиево-Посадском муниципальном районе.

Полигоны

Складирование твердых бытовых отходов на свалках не является радикальным решением проблемы захоронения отходов и защиты окружающей среды на проектные этапы, т.к. отведенные под свалки территории быстро заполняются, а рекультивированные - надолго выбывают из активного землепользования и требуют длительного после эксплуатационного контроля.

Территориальные резервы для размещения новых полигонов и расширения действующих в Московской области практически исчерпаны, особенно с учётом увеличения требуемых размеров санитарно-защитной зоны до 1000 м, предусмотренного новой редакцией СанПин 2.2.1/2.1.1. 1200-03 (п. 7.1 12). Стратегическим направлением работы по обезвреживанию отходов производства и потребления в Московской области является постепенный переход от захоронения ТБО к внедрению передовых технологий по их утилизации.

В соответствии с долгосрочной целевой программой Московской области «Утилизация и обезвреживание отходов производства и потребления в Московской области на 2012-2020 годы», утверждённой постановлением Правительства Московской области от 7.02.2012 г. N 144/5 на территории Московской области к 2020 году предлагается cформировать устойчивую и сбалансированную сеть мусороперерабатывающих комплексов для сбора, транспортировки, переработки и захоронения отходов, охватывающих территории одного либо нескольких расположенных по-соседству муниципальных районов. Твёрдые бытовые отходы, образующиеся на территории городского округа Черноголовка планируется направлять на Ногинский мусороперерабатывающий комплекс, который уже формируется на базе существующего полигона ТБО «Тимохово».

Ногинский мусороперерабатывающий комплекс будет самым крупным в Московской области, он рассчитан на переработку 920 тыс. тонн ТБО в год и захоронение инертных неутилизируемых отходов. Комплекс будет обслуживать Ногинский, Павлово-Посадский, Щёлковский, Люберецкий муниципальные районы, и городские округа Железнодорожный, Котельники, Лосино-Петровкий, Балашиха, Реутов,Электросталь, Фрязино, Звёздный Городок, Черноголовка.

Полигон «Тимохово», куда осуществлялся вывоз ТБО муниципальным предприятием МУП СЕЗ ЖКХ, на первую очередь генплана остаётся основным полигоном для городского округа Черноголовка. Полигон «Царёво», на который производился вывоз ТБО предприятием УЭ НЦЧ РАН, закрыт в связи с окончательным заполнением и подлежит рекультивации.

Использование полигона «Киржач», расположенного во Владимирской области, куда в настоящее время периодически вывозит ТБО МУП СЕЗ ЖКХ по разовым договорам, можно рассматривать как временное мероприятие на период, необходимый для формирования мусороперерабатывающего комплекса на полигоне «Тимохово».

С целью сокращения пробега мусоровозов до полигона «Тимохово» целесообразно размещение на территории Ногинского муниципального района мусороперегрузочной станции, которая сможет обслуживать сельские поселения, расположенные в северной его части, и городской округ Черноголовка.

Необходимо отметить, что проблема сбора и утилизации отходов производства и потребления является в настоящее время наиболее острой из многочисленных экологических проблем муниципальных образований и вместе с тем, наиболее трудно решаемой, т.к. требует взаимодействия всех уровней власти – федерального, регионального и местного. Законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 6.10.2003 г. N 131-ФЗ  (в ред. от 21.07.2007 г.) организация сбора, вывоза, утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов отнесена к вопросам местного значения городского округа (ст. 14, 16). Однако на территории города Черноголовка основным землепользователем является Российская Академия Наук, являющаяся федеральным ведомством. Необходимо наладить более чёткое взаимодействие и рациональное распределение финансов в области содержания территории городского округа между муниципальным органом власти и федеральными структурами.

Инструментами муниципального регулирования обращения с отходами являются экономические механизмы и административные методы воздействия, которые можно применять только при полном владении сложившейся обстановкой. Следовательно, в основе организации работ по санитарной очистке территории должны лежать:

– комплексная экологическая оценка ситуации, сложившейся с отходами;

– создание баз данных по отходам предприятий и организаций;

– постоянный экологический мониторинг движения отходов в муниципальном образовании.

Это позволит создать в городском округе полноценную Систему обращения с отходами производства и потребления, при условии одновременного совершенствования подходов и на других уровнях власти.

Система управленческих решений должна включать:

– совершенствование законодательной и нормативной базы в области обращения с отходами;

– муниципальный контроль в сфере обращения с отходами в сотрудничестве с природоохранными органами всех уровней;

– создание системы раздельного сбора отходов, предприятий по сортировке, переработке вторичного сырья и предприятий по сжиганию, захоронению оставшихся отходов;

– экологическое образование всего населения.

7.6. Акустический режим

В настоящее время наибольшему воздействию шума, излучаемого автомобильным транспортом, подвержены территории городского округа, прилегающие к трассе федеральной автодороги А-107 ММК, что связано с высокой долей грузового транзитного транспорта в составе потока. Величина зоны акустического дискомфорта вдоль трассы А – 107 ММК составляет от 165 до 190 м. В зоне акустического дискомфорта расположена южная часть индивидуальной жилой застройки села Макарово и садовые товарищества (большая часть территории СНТ «Малинки», северная часть территории СНТ «Пружонка», южная половина территории СНТ «Макарово»).

Ширина зоны акустического дискомфорта вдоль трассы автодороги «Ногинск-Боровково-Стромынь-Крест» колеблется от 140 м (на участке подъезда к г. Черноголовке с юга) до 86 – 88 м (на участках к северу и западу от города, а также в городе вдоль ул. Центральной). В Черноголовке дорога выполняет функцию магистральной улицы общегородского значения, в деревнях Якимово и Ботово она является главной улицей, проходя по центрам населённых пунктов.

В транзитном потоке автотранспорта присутствует большая доля грузового транспорта, что и формирует значительную зону акустического дискомфорта. В пределах Черноголовки в этой зоне располагается часть жилой застройки и детский сад по ул. Центральной, в деревнях Ботово и Якимово – жилая застройка, прилегающая к магистрали.

По остальным автомагистралям и улицам городского округа значительных зон акустического дискомфорта не формируется.

Генеральным планом на территории городского округа предусматривается строительство и реконструкция автомобильных дорог, связанная с развитием транспортной инфраструктуры городского округа Черноголовка и Московской области в целом.

Оценка акустического режима территории городского округа Черноголовка, прилегающей к автодорогам, выполнена в соответствии с требованиями:

- СН 2.2.4/2.1.8.562-96 «Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки»;

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» (новая редакция);

- СП 51.13330.2011 «СНиП 23-03-2003 Защита от шума»;

- ГОСТ 22283-88 «Шум авиационный. Допустимые уровни шума на территории жилой застройки и методы его измерения»;

- ГОСТ 20444-85 «Шум. Транспортные потоки. Методы измерения шумовой характеристики».

Результаты расчётов шумовых характеристик автотранспортных потоков и расчётные зоны акустического дискомфорта приведены в таблице 7.6.1.

Результаты расчётов шумовых характеристик автотранспортных потоков и величин зон акустического дискомфорта*

Таблица 7.6.1

| № п/п | Улица | Интенсивность, ед.час (существующее положение) | Доля грузового транспорта, % | скорость движения, км/ч | La, дБа | Размер зоны, м | Интенсивность, ед.час (расчётный срок) | Доля грузового транспорта, % | Скорость движения, км/ч | La, дБа | Размер зоны, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Автомобильная дорога «Московское малое кольцо» на участке от юго-восточной границы городского округа до автомобильной дороги А-103 «Щёлковское шоссе» | 1112 | 27 | 60 | 76 | 190 | 1034 | 25 | 60 | 75,0 | 160 |
| 2 | Автомобильная дорога «Московское малое кольцо» на участке от автомобильной дороги А-103 «Щёлковское шоссе» до автомобильной дороги «ММК – Макарово – Ивановское» | 1070 | 27 | 60 | 76 | 183 | 260 | 25 | 60 | 65,0 | 36 |
| 3 | Автомобильная дорога «Московское малое кольцо» на участке от автомобильной дороги «ММК – Макарово – Ивановское» до северо-западной границы городского округа | 966 | 29 | 60 | 75 | 165 | 269 | 25 | 60 | 65,0 | 36 |
| 4 | Автомобильная дорога «ММК – Макарово – Ивановское» | 136 | 3 | 40 | 59 | 14 | 263 | 3 | 40 | 59,8 | 16 |
| 5 | Старое направление автомобильной дороги «Ногинск – Боровково – Стромынь – Крест» на участке от автомобильной дороги «Московское малое кольцо» до ул. Коммунальной | 1182 | 13 | 60 | 72 | 102 | 500 | 8 | 60 | 65,5 | 38 |
| 6 | Улица Полевая | 1250 | 13 | 40 | 72 | 102 | 1545 | 8 | 40 | 70,2 | 77 |
| 7 | Улица Центральная на участке от Институтского проспекта до планируемой автомобильной дороги «А-103 «Щёлковское шоссе» – Черноголовка – МБК» | 1065 | 15 | 40 | 71 | 88 | 1365 | 8 | 40 | 69,0 | 65 |
|  | Участок автодороги на с. Макарово от ул. Центральной до планируемой а «А-103 «Щёлковское шоссе» – Черноголовка – МБК» | – | – | – | – | – | 1365 | 8 | 60 | 69,5 | 70 |
| 8 | Планируемая автомобильная дорога «А-103 «Щёлковское шоссе» – Черноголовка – МБК» на участке от выезда из города по ул. Центральной до автомобильной дороги «Щёлково – Фряново» – Аксёново – Беседы – Ботово» | – | – | – | – | – | 1295 | 27 | 60 | 71 | 90 |
| 9 | Планируемая автомобильная дорога «А-103 «Щёлковское шоссе» – Черноголовка – МБК» на участке от автомобильной дороги «Щёлково – Фряново» – Аксёново – Беседы – Ботово» до восточной границы гор. округа | – | – | – | – | – | 1319 | 27 | 60 | 72 | 105 |
| 10 | Автомобильная дорога «Щёлково – Фряново» – Аксёново – Беседы – Ботово» | 320 | 30 | 60 | 71 | 88 | 425 | 27 | 60 | 71,2 | 90 |
| 11 | Проезд № 3 | 190 | 12 | 40 | 63 | 26 | 304 | 12 | 40 | 65 | 35 |
| 12 | Улица Коммунальная | 204 | 16 | 40 | 64 | 30 | 319 | 16 | 40 | 66 | 41 |
| 13 | ул. Соединительная | 338 | 8 | 40 | 64 | 30 | – | – | – |  | – |
| 14 | ул. Солнечная | – | – | – | – | – | 547 | 8 | 40 | 66 | 41 |
| 15 | Улица Береговая | 426 | 6 | 40 | 64 | 30 | 694 | 6 | 40 | 66 | 41 |
| 16 | Бульвар арх. Толмачёва | 420 | 6 | 40 | 64 | 30 | 686 | 6 | 40 | 66 | 40 |
| 17 | Улица Центральная на участке от бульвара арх. Толмачёва до бульвара Золотого | 418 | 6 | 40 | 64 | 30 | 682 | 6 | 40 | 66 | 40 |
| 18 | Улица Центральная на участке от бульвара Золотого до Институтского проспекта | 552 | 7 | 40 | 66 | 43 | 896 | 6 | 40 | 67 | 50 |
| 19 | Институтский проспект на участке от улицы Центральной до бульвара Школьный | 811 | 8 | 40 | 69 | 64 | 1299 | 7 | 40 | 69 | 65 |
| 20 | Институтский проспект на участке от бульвара Школьный до ул. Лесной | 772 | 7 | 40 | 67 | 47 | 1255 | 7 | 40 | 69 | 65 |
| 21 | Проспект академика Семёнова на участке от улицы Лесной до ул. Академика Осипьяна | 457 | 7 | 40 | 65 | 35 | 742 | 7 | 40 | 67 | 50 |
| 22 | Проспект академика Семёнова на участке от улицы Институтской до улицы Технической | 343 | 10 | 40 | 65 | 35 | 551 | 10 | 40 | 67 | 50 |
| 23 | Проспект академика Семёнова на участке от улицы Технической до улицы Объездной | 238 | 9 | 40 | 63 | 25 | 382 | 9 | 40 | 65 | 41 |
| 24 | Ул. Объездная на участке от проспекта Академика Семёнова до Северного проезда | – | – | – | – | – | 198 | 17 | 40 | 64 | 30 |
| 25 | Улица Объездная | 110 | 25 | 40 | 63 | 25 | 166 | 25 | 40 | 65 | 42 |
| 26 | ул. Академика Осипьяна | 154 | 16 | 40 | 63 | 25 | 243 | 16 | 40 | 65 | 42 |
| 27 | Проезд Строителей | 238 | 11 | 40 | 63 | 25 | 382 | 11 | 40 | 65 | 43 |
| 28 | Бульвар Золотого (северо-западное направление) | 176 | 2 | 40 | 56 | 10 | 292 | 2 | 40 | 58 | 12 |
| 29 | Бульвар Золотого (юго-восточное направление) | 304 | 7 | 40 | 63 | 25 | 496 | 7 | 40 | 65 | 43 |
| 30 | Автомобильная дорога А-103 «Щёлковское шоссе» | 702 | 19 | 60 | 73 | 120 | 2450 | 30 | 60 | 76 | 190 |
| 31 | Планируемая автомобильная дорога «А-103 «Щёлковское шоссе» - Черноголовка - МБК» на участке от автомобильной дороги «Московское малое кольцо» до южного въезда в город» | – | – | – | – | – | 3271 | 33 | 60 | 79 | 300 |
| 32 | Планируемая автомобильная дорога «А-103 «Щёлковское шоссе» - Черноголовка - МБК» на участке от южного въезда в город до въезда в город ул. Центральной | – | – | – | – | – | 1726 | 30 | 60 | 77 | 215 |
| 33 | Автомобильная дорога «Подъезд к зоне отдыха на территории природного заказника «Черноголовский» | – | – | – | – | – | 100 | – | 60 | 53 | – |
| 34 | ЦКАД | – | – | – | – | – | 4200 | 30 | 80 | 83 | 560 |

( в расчёте не учитывалась звукопоглощающая и экранирующая способность лесных массивов

В пределах расчётного срока в результате перераспределения транспортных потоков уменьшение акустического воздействия на территорию произойдёт на участках автодорог А-107 «Московское малое кольцо» и «Ногинск – Боровково – Стромынь – Крест» (от А-107 до въезда в г. Черноголовку), а также вдоль ул. Полевой и ул. Центральной в г. Черноголовке. Уменьшение зоны вдоль ул. Полевой со 120 до 77 м, тем не менее, не позволит снять сверхнормативную шумовую нагрузку на индивидуальную жилую застройку, расположенную вплотную к магистрали.

Наиболее значительное уменьшение зоны санитарного разрыва по фактору шума в связи со снижением интенсивности в 3,5 – 4 раза ожидается после строительства автодороги ЦКАД на участках автомобильной дороги А-107 «ММК» от Щёлковского шоссе до западной границы городского округа. В результате практически снимется негативное шумовое воздействие на прилегающие к магистрали территории садоводческих товариществ – СНТ «Малинки», «Надежда», «Макарово», «Пруженка».

Существенное шумовое воздействие на прилегающую территорию в пределах расчётного срока ожидается от планируемой автомобильной дороги «А-103 «Щёлковское шоссе – Черноголовка – МБК» (западный обход г. Черноголовки). Зона санитарного разрыва по фактору шума на участке от автодороги А-107 «ММК» до д. Якимово составит 300 – 215 м. Она затронет юго-западную часть территории СНТ Химик», прилегающей к территории коммунально-складской зоны г. Черноголовки. Однако при сохранении лесной растительности на участке шириной 60 – 80 м, отделяющем планируемую трассу от территории СНТ, сверхнормативного шумового воздействия на жилую зону не ожидается.

Далее магистраль пройдёт с востока вблизи д. Якимово. Жилая застройка деревни не будет затрагиваться зоной шумового воздействия от магистрали, величина которой на данном участке составит 90 м. Однако строительство западного обхода г. Черноголовки не приведёт к снижению акустической нагрузки в деревне Ботово, т.к. данная магистраль пройдёт по существующей трассе в центральной части деревни. Зона санитарного разрыва по фактору шума от автомобильной дороги будет достигать 105 м (в восточной части деревни).

На участке существующей автодороги «Щёлково – Фряново – Аксёново – Беседы – Крест» в границах городского округа Черноголовка ожидается незначительное (2 дБ) увеличение уровня шума.

Вдоль существующей автомобильной дороги А-103 «Щелковское шоссе» зона шумового дискомфорта увеличится со 120 до 190 м, что усилит негативное шумовое воздействие на индивидуальную жилую застройку хутора Горячевка и незначительно затронет южную оконечность территории СНТ «Мечта».

В непосредственной близости от юго-западной границы городского округа Черноголовка планируется строительство автомобильной дороги «ЦКАД». Зона шумового воздействия вдоль ЦКАД будет достигать 560 м. Магистраль пройдет вдали от населённых пунктов городского округа Черноголовка, но в зоне санитарного разрыва по фактору шума окажется юго-западная часть территории СНТ «Мечта». Негативное влияние будет несколько снижено лесными массивами, расположенными между ЦКАД и СНТ.

Незначительное увеличение шумовой нагрузки (на 1-2 дБ) за счёт увеличения интенсивности движения ожидается на улицах г. Черноголовки, в том числе в жилой застройке центральной части (вдоль Институтского проспекта, Школьного бульвара, бульвара Золотого, бульвара арх. Толмачёва, Береговой улице, проезду Строителей). При этом максимальная величина зоны санитарного разрыва не превысит 65 м (на Институтском проспекте).

В целом по городскому округу Черноголовка в результате строительства и реконструкции транспортных магистралей прогнозируемая акустическая обстановка на территориях жилой застройки при увеличении интенсивности движения транспорта кардинально не изменится, а на некоторых улицах в жилой застройке – улучшится.

Для защиты участков жилой застройки, затрагиваемых зонами санитарного разрыва по фактору шума, рекомендуется применение шумозащитных мероприятий, к которым относятся: шумозащитное остекление, устройство шумозащитных экранов, шумозащитное озеленение придорожных полос. Планируемые шумозащитные мероприятия представлены в таблице 7.6.2.

Планируемые шумозащитные мероприятия на территориях жилой застройки

городского округа Черноголовка

Таблица 7.6.2.

| № п/п | Автомобильная дорога | Участок | Зона санитарного разрыва по фактору шума, м | Мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | А-103 «Щёлковское шоссе» | хутор Горячевка | 190 | Установка шумозащитного экрана |
| 2. |  | СНТ «Мечта» |  |  |
| 3. | г. Черноголовка, Институтский проспект | планируемая малоэтажная жилая застройка между ул. Строителей и ул. Лесной | 65 | Шумозащитное остекление фасадов, обращённых в сторону магистрали |
| 4. | г. Черноголовка, ул. Полевая | планируемая малоэтажная жилая застройка вдоль ул. Береговой | 77 | Шумозащитное остекление фасадов, обращённых в сторону магистрали |
| 5. |  | индивидуальная жилая застройка | 77 | Шумозащитное остекление при реконструкции зданий, посадка древесно-кустарниковых насаждений в придорожной полосе на свободных участках |
| 6. | д. Ботово | индивидуальная жилая застройка | 90 | Снижение скоростного режима, шумозащитное остекление при реконструкции зданий |
| 7. | д. Беседы | планируемая малоэтажная жилая застройка в южной части деревни | 90 | Шумозащитное остекление фасадов, обращённых в сторону магистрали |
| 8. |  | индивидуальная жилая застройка |  | Снижение скоростного режима, шумозащитное остекление при реконструкции зданий |

7.7.  Планируемые зоны с особыми условиями использования

Зоны с особыми условиями использования территорий, установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации в границах городского округа Черноголовка:

- водоохранные зоны (установлены в соответствии с Водным кодексом РФ (ст. 65):

- реки Пружёнка – шириной 100 м,

- реки Дубёнка – шириной 100 м,

- реки Черноголовка– шириной 100 м,

- реки Загрёбка – шириной 100 м,

- реки Стромынь – шириной 50 м,

- всех безымянных ручьёв – шириной 50 м,

- прибрежные защитные полосы:

- Ширина прибрежных защитных полос всех нормируемых водных объектов (рек и прудов, образованных в песчаных карьерах и используемых в рекреационных целях – Южного, Северного озёр, озера Песчанка) в пределах Черноголовка составляет: на участках с уклоном менее 3о – 40 м, на участках с уклоном более 3о – 50 м.

- береговые полосы (установлены в соответствии с Водным кодексом РФ (ст. 6):

- реки Пружёнка – шириной 20 м,

- реки Дубёнка – шириной 20 м,

- реки Черноголовка– шириной 20 м,

- реки Загрёбка – шириной 20 м,

- реки Стромынь – шириной 5 м,

- охранные зоны линий электропередач:

- кВ 110 – шириной 25  м от оси линии в каждую сторону,

- кВ 35 – шириной 20  м от оси линии в каждую сторону,

- охранная зона магистрального газопровода (Р<5,5 МПа, у южной границы городского округа) – шириной 200 м от оси газопровода в каждую сторону.

Производственные предприятия городского округа относятся преимущественно к     4 и 5 классам опасности (строительные, пищевой и легкой промышленности). Исключение составляет ФГУП «Экспериментальный завод научного приборостроения» (ЭЗАН), величина СЗЗ которого составляет 300 м.

Территории институтов РАН расположены преимущественно в северной части города, среди лесов приписного лесничества ИПХФ РАН, в результате чего практически не оказывают негативного воздействия на жилые зоны. Коммунально-складская (КСЗ) и промышленная (ЗАО «Группа предприятий ОСТ») зоны г. Черноголовка расположены в южной части города, на значительном удалении от кварталов жилой застройки.

Помимо предприятий, нормативные санитарно-защитные зоны имеются у некоторых коммунальных объектов, к которым на территории городского поселения относятся очистные сооружения и котельная ФГУП «УЭ НЦЧ РАН», очистные сооружения хозяйственно-бытовых стоков и кладбище в с. Макарово.

Зоны с особыми условиями использования территорий в границах городского округа Черноголовка, установленные в соответствии со «Схемой территориального планирования Московской области – основными положениями градостроительного развития», утверждённой постановлением Правительства Московской области от 11.07.2007   № 517/23, включают планируемые особо охраняемые природно-экологические территории:

  - прочая ключевая природная территория 20-03 (в состав этой территории входит Черноголовский областной природный заказник);

  - транзитная территория № 41 между КПТ 39-03 и КПТ 20-03а. Восточная её граница проходит от КПТ 39-03 (от крайней восточной точки кв. 2 Ямкинского лесничества Ногинского лесхоза) на юго-восток, пересекая дорогу Якимово — Ботово, до границы КПТ 20-03а. Западная граница проходит от КПТ 39-03 (от южной точки примыкания кв. 126 Огудневского лесничества Щёлковского лесхоза к дороге Якимово — Ботово) на юго-восток, пересекая дорогу Якимово — Ботово и границу Щёлковского и Ногинского районов, до границы КПТ 20-03а;

  - транзитная территория - № 43 - соединяет два участка Черноголовского заказника. Северная её граница проходит от крайней восточной точки КПТ 20-03а на восток по дороге Черноголовка – Стромынь до границы КПТ 20-03б. Южная граница проходит от КПТ 20-03а (от южной точки примыкания к дороге Черноголовка – Стромынь) на восток, пересекая дорогу Черноголовка – Стромынь и огибая г. Черноголовку с севера, до границы КПТ 20-03б.

8. Объекты культурного наследия

8.1. Древние тракты и исторические дороги

Через территорию древней волости Черноголовль проходили две основные древние дороги – Стромынский тракт и  большая Троицкая дорога. В «Географическом словаре Российского государства», составленном в XIX веке, сказано: «… Стромынка – большая проезжая дорога от Москвы до города Юрьева Польского. В середине по ней в 50 верстах от Москвы есть село Стромынское».( Стромынский тракт являлся кратчайшим путем от Москвы до Юрьева Польского и шёл от Преображенской заставы в Москве через Черкизово, Никольское, Пехру, Анискино, Мизиново, Дядькино, Черноголовку, Обухово, Коровицыно, Мележу, Киржач до Переяславля Залесского. В Юрьеве Польском Стромынский тракт вливался в Большой Владимирский тракт.  Стромынская дорога становится более оживленной с возникновением Стромынского монастыря, она же вела в монастыри более раннего периода - Киржачский Благовещенский монастырь и Троицкий Махрищский Стефанов монастырь на р. Махрище. От Киржачского монастыря дорога раздваивалась: на Александровскую слободу и в Юрьев Польский. Стромынская дорога играла большую роль во времена Казанских походов Ивана Грозного в XVI в., активно использовалась в периоды польско-литовской интервенции (нач. XVII в), и особенно во времена Отечественной войны 1812 г.  Стромынскую дорогу называют Большой торговой дорогой, одним из торговых путей Подмосковья XV-XVIII веков. Товарные потоки по ней шли не только в Юрьев Польской, но и дальше в Кострому, Нижний Новгород, к берегам Волги.

Большой Троицкой дорогой, фигурирующей в описании Генерального межевания, является - тракт, связавший уездные города Бронницы и Богородск с духовным центром Московской губернии - Троице-Сергиевым монастырем. Дорога шла через села Ямкино, Макарово, Душеново и Петровское. Далее через леса она уходила к Радонежу, навстречу Архангело-Богородскому тракту, шедшему из Сергиева Посада в Богородский уезд. Она имела и военно-стратегическое значение, поэтому подробно описана в упомянутом обозрении: «От Сергиева посада в Богородск дорога пролегает лесами лиственными, в Дмитровском уезде, и хвойными в Богородском; эта дорога узка и проезд по ней очень невелик; населенность мест, по которым проходит дорога весьма незначительна; из рек ее пересекающих, замечательна по своей ширине только Клязьма, под самым Богородском, … у Богородска через Клязьму ходит паром. Кроме рек, в двух местах дорога пересекается значительными болотами, между селом Петровским и деревней Огудневой – Бурновским болотом, и между Огудневой и селом Душеновым – болотом Красненским; через оба устроены на высоких сваях мосты: первый – в 40, а второй в 30 саженей длины; кроме того в Богородском уезде дорога пролегает мокрыми, болотистыми местами, через которые устроены бревенчатые гати; протяжение гатей – до 11 верст…».

В соответствии с данными Министерства культуры Московской области в границах городского округа находятся объекты культурного наследия, относящиеся к категориям охраны:

федерального значения – отсутствуют;

регионального значения – 2 (поставленные на охрану постановлением Правительства Московской области от 15.03.2002  № 84/9);

выявленные – 2 (поставленные на охрану приказом Комитета по культуре Московской области от 31.12.1998 № 354);

Проекты зон охраны объектов культурного наследия не разрабатывались.

8.2.   Археологическое наследие

В настоящее время на территории городского округа Черноголовка 2 объекта состоят на государственной охране:

- селище Макарово-2  - № 4 на схеме, (состоит на государственной охране как выявленный памятник археологии согласно приказу Комитета по культуре МО от 31.12.1998 г. № 354);

- курганный могильник у д. Беседы - № 5 (состоит на государственной охране как выявленный памятник археологии согласно приказу Комитета по культуре МО от 31.12.1998 г. № 354).

Селище XIV-XVII вв. Макарово-2

Селище Макарово-2 было выявлено археологом С.З. Черновым в 1977 г. в ходе разведочных работ в бассейне р. Вори (отчет № 6699) и занимает северо-западную окраину с. Макарово, к югу от Никольской церкви, на первой надпойменной террасе левого берега р.Пруженка (левый приток р.Воря). Территория селища протянулась вдоль края террасы, размеры его составляют 80х140 м, общая площадь селища составляет 11000 кв.м. Высота площадки селища над уровнем поймы составляет 2-6 м.

Территория селища распахивается, центральная его часть застроена. Мощность культурного слоя достигает 0,25 м. Археологический материал представлен керамикой гончарной красноглиняной.

При сопоставлении полученных археологических данных с имеющимся архивным картографическим материалом XVIII-XIX вв. (карты Генерального межевания 1770-х гг., карта Шуберта 1860 г.), можно отметить, что территория выявленного селища Макарово-2 совпадает с территорией с. Макарово, постепенно разраставшегося и изменявшего свою конфигурацию.

Курган «Беседский»  XII – XIII вв.

По данным середины XIX в., зафиксированными в своде  М.А. Саблина (1879), у д. Беседы расположен одиночный курган древнерусского периода. Современное состояние кургана было изучено в 1977 г. С.З. Черновым и оценивается как удовлетворительное. Курган расположен на правом берегу р.Дубенка (правый приток р.Шерна), к северу от д.Беседы, у дороги по направлению к д.Аксеново.

8.3. Памятники архитектуры

Церковь Иоанна Предтечи в с. Ивановское

Церковь Иоанна Предтечи в с. Ивановское была построена в 1903 г. на средства фабриканта из соседней деревни Алексеевки Ивана Ивановича Хомякова, освящена в 1909 г.  Здание красного кирпича выстроено в псевдорусском стиле, господствовавшем в архитектуре на рубеже XIX-XX веков, отличается индивидуально разработанным силуэтом и цельно решённым внутренним пространством.

Церковь стоит на восточной окраине села, на небольшой площади на берегу пруда на р. Пружёнки.

Общий вид церкви Иоанна Предтечи

Продольно-осевая симметричная композиция храма состоит из ориентированного по оси «север-юг» основного объема с тремя полукруглыми апсидами, более узкой квадратной в плане трапезной и колокольни. Прямоугольный в плане основной объем храма в центре увенчан световым восьмериком с низким усеченным шатром, на который поставлена конусообразная глава.

К четверику храма с востока примыкают три полукруглые апсиды, а с запада – трапезная с большим притвором, который является основанием колокольни. Колокольня, по-видимому, осталась недостроенной – первый ярус должен был иметь боковые камеры, для которых сделаны штрабы. Нижний ярус колокольни, связанный с трапезной прямоугольным проемом, имеет внутри крещатый план с крестовым сводом в центре.

Фасады храма насыщены декором, имитирующим формы древнерусского зодчества XVIIв. Южный и северный фасады храма имеют симметричную композицию в три оси. На центральной оси помещен прямоугольный входной проем (только с юга) и окно второго света с двухчастной арочной перемычкой и висячей белокаменной гирькой. Боковые фасады храма, трапезной и апсид обработаны тремя тягами – полочками, имитирующими ленточный руст. Фасады трапезной расчленены тремя окнами и лопатками и завершены киотом, оформленным трехлопастной аркой. Нижний ярус колокольни прорезан крупными арочными проемами. На заднем фасаде, имеющем белокаменный цоколь, углы акцентированы лопатками, украшенными ромбовидными ширинками.  В окнах церкви сохранились кубчатые решетки изящного рисунка.

Внутри храм имеет трехчастную структуру. Центральный квадрат образован крещатыми столбами и западными пристенными пилонами, на которые опираются подпружные арки и треугольные тромпы, несущие восьмерик, покрытый сомкнутым сводом. Боковые приделы перекрыты цилиндрическими сводами с распалубками. Центральное пространство храма и приделы во всю ширину открываются в апсиды. Помещение бесстолпной трапезной, перекрытое крестовым сводом, также во всю ширину открыто в храм. Высокие подпружные арки, переброшенные между столбами, пилонами и стенками, позволили создать цельное, малорасчлененное и хорошо освещенное пространство. Все детали выполнены из фигурного кирпича. Боковые фасады основного объема украшены полукруглыми фронтонами, над которыми возвышаются небольшие главки. Боковые фасады трапезной также декорированы фронтончиками с трехлопастным завершением. Можно предположить, что центральная часть этих фронтончиков служила в качестве киота для икон. Большие окна на барабане и фасадах также играют немаловажную роль в декоративном образе здания.  Интерьер храма отличается целостностью и свободой внутреннего пространства.

Церковь Николая Чудотворца в с. Макарово (Погост Пружки)

Село Макаровское (Пруженка) известно с XVI века. В 1585 г. по заказу великого князя Василия Ивановича здесь строится деревянная церковь Николая Чудотворца. Первая церковь «древляна, клетски» во имя Николая Святителя была построена при Великом князе Василии III в 1520 году. Следующая – в 1628 году, при Михаиле Федоровиче, и, наконец, третья – в 1781 году, во время правления Екатерины II. Все три церкви были деревянными.

Каменная церковь Николая Чудотворца была построена в 1881 г. вместо деревянной, сгоревшей в ночь на 6 марта 1881 г. Это была четвертая по счету церковь на погосте Пружки.  Из архивных документов следует: «… Июня 15 дня 1881 г. в Московскую духовную консисторию.  Вседствие отношения за № 3267, Строительное отделение имеет честь препроводить при сем рассмотренный в техническом отношении проект на постройку новой каменной во имя Святителя и Чудотворца Николая церкви, в погосте Пружках, Богородского уезда, для дальнейшего со стороны Духовной Консистории распоряжения.». Служба в кирпичной Никольской церкви началась в 1886 году. Приход за десятилетие вырос до 1306 человек.

Церковь расположена в южной части кладбища у северной границы села. Церковь из красного кирпича на белокаменном цоколе выстроена в стиле эклектики по проекту архитектора Зборжевского. Является характерным для второй половины XIX в. примером приходской церкви.

Общий вид церкви Николая Чудотворца

Симметричная, продольно-осевая композиция здания церкви включает храм с апсидой, трапезную и колокольню. Двусветный четверик храма с невысокой четырёхлотковой кровлей завершен деревянным глухим восьмигранным барабаном с луковичной главкой. К четверику примыкает более узкая полукруглая апсида и квадратная в плане трапезная. Четырехъярусная, квадратная в сечении колокольня имеет столпообразную композицию и завершена приземистой шатровой кровлей.

Трапезная и алтарь гораздо ниже двухъярусного четверика. Колокольня имеет четыре яруса, завершается шатровой кровлей.

Фасады церкви обладают довольно скромным для своего времени декором. Основной декоративный элемент фасада – белокаменные фигурные наличники в формах древнерусской архитектуры XVII века.  В колокольне превалируют формы, имитирующие декор древнерусской и романской архитектуры.

Трехосевые симметричные по композиции фасады храма имеют прямоугольные окна первого и второго света. В центре южного фасада расположен входной проем. Окна обрамлены плоскими наличниками с трехлопастными завершениями, в тимпаны которых вписаны круглые нишки. Входной проем выделен крупным фигурным навершием. Углы четверика охвачены гладкими лопатками.

Под венчающим карнизом проходит пояс двухступенчатых зубчиков. Грани глухого барабана обработаны двойными арочками, опирающимися на угловые пилястры. Карниз украшен несложной накладной резьбой. Апсида прорезана двумя боковыми окнами, а в центре имеет ложное окно. Симметричная композиция фасадов трапезной включает три окна. Нижний ярус колокольни с запада прорезан крупным арочным входным проемом. Окна на южном и северном фасадах колокольни аналогичны проемам церкви.  Бесстолпное пространство храма, перекрытое плоским парусным сводом, соединяется с апсидой и трапезной широкими арочными проемами. Росписи в интерьере датируются концом XIX века.

# Footnotes

( В.С. Кусов. Земли Московской губернии в XVIII веке. Том 1., М.,2004., стр.68

Положительное значение сальдо трудовой миграции соответствует дефициту рабочих мест, отрицательное – профициту.

Отрицательное значение разницы между фактическим и целевым количеством рабочих мест соответствует их дефициту, положительное – профициту.

Отрицательное значение разницы между фактической обеспеченностью и нормативной потребностью означает наличие дефицита по соответствующему показателю.

( Площадь для складирования снега в настоящее время определяется ежегодными Постановлениями Главы городского округа Черноголовка

( размеры санитарно-защитных зон существующих предприятий, остающиеся в пределах расчётного срока генерального плана без изменений, приведены в разделе «Анализ современного использования территории, проблем и направлений ее комплексного развития» Материалов по обоснованию Генерального плана.

Цифра приводится с учётом площади участка леса, относящегося к Ногинскому военному лесничеству, который был включён в границы города (47,8 га)

Мероприятие реализуется в рамках полномочий, связанных со строительством объектов федерального значения

( Словарь Географический Российского Государства  описывающий Азбучным порядком в 6 ч. (составители А. Щекатов, М. Вольная). Типография Федора Любия. !801-1807.